Część 1

Przenośny analizator drgań z akwizycją danych z 16 -24 kanałów na komputerze pomiarowym wraz z oprogramowaniem z kompletem czujników drgań, filtrami do prowadzenia analizy w paśmie 0,5  100 Hz

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model...........................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| W skład w pełni funkcjonalnego systemu analizatora drgań wchodzą: |
|  | Wielokanałowy system pomiarowy umożliwiający prowadzenie pomiaru sygnałów napięciowych lub z czujników typu ICP® o następujących parametrach: |  |  |
|  | 32 kanały wejściowe dla sygnałów typu napięcie / ICP®, wejścia typu PA | TAK |  |
|  | Liczba slotów: 4 (8 kanałów / 1 slot) | TAK |  |
|  | Czytnik PC Card dla dysków typu flashdisc lub z adapterem do dysków CompactFlash do 8 GB | TAK |  |
|  | Wewnętrzna pamięć RAM 576 MB | TAK |  |
|  | Interfejs sieciowy LAN 10/100 Mbit | TAK |  |
|  | Klawisze sterujące do panelu przednim: REC, FWD, STOP, PAUSE, EVENT, P.LOCK | TAK |  |
|  | Wejście mikrofonowe – 1szt | TAK |  |
|  | Maksymalna częstotliwość próbkowania: 96 / 48 / 24 / 12 / 6 / 3 / 1.5 kHz / na kanał | TAK |  |
|  | Pasmo częstotliwości: DC – 40k Hz | TAK |  |
|  | Wejścia kompatybilne z czujnikami z interfejsem ICP® | TAK |  |
|  | Złącza typu BNC | TAK |  |
|  | Zakresy napięć wejściowych: +/- 0.01/0.0316/0.1/0.316/1/3.16/10/50 V | TAK |  |
|  | Synchroniczne próbkowanie wszystkich kanałów wejściowych | TAK |  |
|  | Przetworniki A/C 24bit Δ∑ | TAK |  |
|  | Impedancja wejściowa: 1 MΩ | TAK |  |
|  | Zasilanie 11 – 30 V DC | TAK |  |
|  | Akumulator w zestawie | TAK |  |
|  | Certyfikat CE, VCCI, MIL-STD-810E | TAK |  |
|  | Kolorowy panel TFT do "zdalnego sterowania", który umożliwia konfigurację rejestratora, podgląd poziomu rejestrowanych sygnałów oraz prowadzenie pomiarów w terenie bez podłączonego komputera. Wyposażony w wyświetlacz LCD 320x160 pikseli o wymiarach: szer. 170 x wys. 30 x dł. 100 mm i wadze 0,65 kg oraz przewód o dł. 5 m | TAK |  |
|  | Karta CF 8 GB | TAK |  |
|  | Oprogramowanie systemu pomiarowego o następujących parametrach: | TAK |  |
|  | System pomiarowy wyposażony w oprogramowanie służące do realizacji pomiaru oraz oprogramowanie do akwizycji danych – tzw. pakiet oprogramowania do aplikacji pomiarowo-analitycznych wersja PRO przeznaczony do budowania programowych aplikacji kontrolno-pomiarowych | TAK |  |
|  | Zaimplementowanym graficzny język programowania | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwia tworzenie kompletnej aplikacji pomiarowej: zbieranie danych, przetwarzanie oraz prezentacja danych pomiarowych w postaci schematu blokowego zawierającego połączone ze sobą "bloczki" przedstawiające poszczególne funkcje | TAK |  |
|  | Pakiet oprogramowania obsługujący większość interfejsów jakie można spotkać w komputerach PC. Obsługa kart do komputerów stacjonarnych PCI, Compact PCI, ISA, PCMCIA oraz zewnętrzne moduły pomiarowe dołączane do portu równoległego, RS-232/485, USB, Ethernet, GPIB, CAN. | TAK |  |
|  | Pakiet oprogramowania współpracujący z generatorami funkcyjnymi kompatybilnymi z IVI | TAK |  |
|  | Pakiet oprogramowania umożliwiające wymianę danych pomiarowych z innymi aplikacjami poprzez mechanizm DDE lub OPC | TAK |  |
|  | Oprogramowanie składające się z wielu modułów funkcyjnych | TAK |  |
|  | 8 x Trójosiowy czujnik drgań z technologią IEPE, każdy o następujących cechach i składowych: | TAK |  |
|  | Czułość 1000 mV/g (± 10 %) | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy: ±5 g pk | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości: 0,5 – 3 000 Hz ± 5% 0,3 – 5 000 Hz ± 10% | TAK |  |
|  | Częstotliwość rezonansowa ( 20 khz | TAK |  |
|  | Rozdzielczość szerokopasmowa 0.00005 g rms | TAK |  |
|  | Zakres temperatury: -29 to +77 °C | TAK |  |
|  | Impedancja wyjściowa ≤ 600 Ω | TAK |  |
|  | Rodzaj złącza: 4-pin | TAK |  |
|  | Gwint montażowy 10-32 | TAK |  |
|  | Świadectwo kalibracji | TAK |  |
|  | Dokumentacja techniczna | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi | TAK |  |
|  | 8 x Sejsmiczny czujnik drgań z technologią IEPE, każdy o następujących cechach i składowych: | TAK |  |
|  | Czułość 1 V/g (± 5 %) | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy ±5 g pk | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości 0,5 – 2000 hz ± 5% 0,3 – 4000 hz ± 10% | TAK |  |
|  | Częstotliwość rezonansowa ( 10 khz | TAK |  |
|  | Rozdzielczość szerokopasmowa 0.00001 g rms | TAK |  |
|  | Zakres temperatury: -54 do +121 °C | TAK |  |
|  | Impedancja wyjściowa ≤ 250 Ω | TAK |  |
|  | Rodzaj złącza: 2-Pin MIL-C-5015 | TAK |  |
|  | Gwint montażowy 1/4-28 | TAK |  |
|  | Świadectwo kalibracji, dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi | TAK |  |
|  | 8 x przewód o dł. 3 m do czujnika trójosiowego | TAK |  |
|  | 8 x przewód o dł. 9 m do czujnika trójosiowego | TAK |  |
|  | 8 x przewód o dł. 3 m do czujnika sejsmicznego | TAK |  |
|  | 8 x przewód o dł. 9m do czujnika sejsmicznego | TAK |  |

Inne wymagania

|  | Minimum 12-miesięczna gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru* | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagana odpowiedź na serwis w ciągu 2 dni roboczych | TAK |  |
|  | Wszystkie urządzenia posiadają instrukcję obsługi | TAK |  |
|  | Dostawa i instalacja na miejscu wskazanym przez Zamawiającego na koszt Dostawcy | TAK |  |
|  | Szkolenie z obsługi urządzenia na koszt Dostawcy | TAK |  |
|  | Bezpłatne wsparcie techniczne w okresie obowiązywania gwarancji** | TAK |  |

*Wykonawca może zobowiązać się do wydłużenia okresu gwarancji o kolejne 6 miesięcy lub 12 miesięcy uzyskując tym samym 5pkt bądź 10 pkt w kryterium gwarancja – zgodnie z pkt XIII niniejszej siwz.

** Przez wsparcie techniczne Zamawiający rozumie: "Wsparcie techniczne jest usługą, za pomocą której można skorzystać z wiedzy dostarczonej przez specjalistów wyznaczonych przez Wykonawcę nie wychodząc z biura/laboratorium. Wsparcie techniczne można uzyskać telefonicznie, faxem bądź mailem. Wsparcie techniczne powinno być udzielane bezpłatnie w okresie gwarancyjnym. Czas oczekiwania na odpowiedź nie powinien być dłuższy niż 2 dni robocze."

UWAGA!

1. Wymogi, przy których w kolumnie wymagania Zamawiającego wpisane jest „Tak” są wymaganiami niezbędnymi do przyjęcia oferty, niespełnienie lub niewypełnienie pola spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

2. Wymogi techniczne, przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru, Wykonawca musi spełnić poprzez podanie wartości parametru oferowanego asortymentu. Nie uzupełnienie pola lub nie spełnienie wymagania przez Wykonawcę skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

………………………………..                                                          …………………………………………….

Miejscowość, data						Podpis Wykonawcy