Część 3

# Wskaźniki rozwarcia rys do pomiaru przemieszczeń w dwóch prostopadłych kierunkach

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model...........................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania dotyczące wskaźników – 20 sztuk |
|  | Pomiar zmiany rozwarcia rys w dwóch prostopadłych kierunkach | TAK |  |
|  | Wyznaczenie kąta obrotu oddzielonych rysą części konstrukcji | TAK |  |
|  | Pomiaru zmian szerokości dylatacji | TAK |  |
|  | Elementy wskaźnika wykonane są ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Stosowane z powodzeniem zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektu | TAK |  |
|  | Rozwiązanie opatentowane | TAK |  |
|  | Rozdzielczość odczytu wskaźnika wynosi 0,05mm | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy od –15mm do +40mm | TAK |  |

Inne wymagania

|  | Minimum 12-miesięczna gwarancja liczona od dnia dostarczenia aparatury*. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagana odpowiedź na serwis w ciągu 2 dni roboczych. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi | TAK |  |
|  | Bezpłatne wsparcie techniczne w okresie obowiązywania gwarancji** | TAK |  |
|  | Dostawa w miejsce wskazane przez Zamawiającego na koszt Dostawcy | TAK |  |

*Wykonawca może zobowiązać się do wydłużenia okresu gwarancji o kolejne 6 miesięcy lub 12 miesięcy uzyskując tym samym 5pkt bądź 10 pkt w kryterium gwarancja – zgodnie z pkt XIII niniejszej siwz.

** Przez wsparcie techniczne Zamawiający rozumie: "Wsparcie techniczne jest usługą, za pomocą której można skorzystać z wiedzy dostarczonej przez specjalistów wyznaczonych przez Wykonawcę nie wychodząc z biura/laboratorium. Wsparcie techniczne można uzyskać telefonicznie, faxem bądź mailem. Wsparcie techniczne powinno być udzielane bezpłatnie w okresie gwarancyjnym. Czas oczekiwania na odpowiedź nie powinien być dłuższy niż 2 dni robocze."

UWAGA!

1. Wymogi, przy których w kolumnie wymagania Zamawiającego wpisane jest „Tak” są wymaganiami niezbędnymi do przyjęcia oferty, niespełnienie lub niewypełnienie pola spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

2. Wymogi techniczne, przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru, Wykonawca musi spełnić poprzez podanie wartości parametru oferowanego asortymentu. Nie uzupełnienie pola lub nie spełnienie wymagania przez Wykonawcę skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

………………………………..                                                          …………………………………………….

Miejscowość, data						Podpis Wykonawcy