Załącznik nr 1 SIWZ

Nr sprawy :   48 / 2010 / PN / DZP / RPW

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

CZEŚĆ NR 1

Meble laboratoryjne

ZADANIR NR 1 Stoły laboratoryjne

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymagane jest : Standardowa wysokość 900, szerokość 600 i długość 1250, blaty z laminatu kwasodporne, stelaż stalowy, dwustronne przystawki, szafki lub szuflady, pod blatem szafki laminowane podwieszane. |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

ZADANIE NR 2. Zestaw stołów laboratoryjnych

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja Nr 1. Szafki |
| 1. | Szafki wykonane w całości z płyty meblowej laminowanej (kolorystyka do ustalenia). Grubość płyty korpusu i frontów szafek minimum 18mm, grubość płyty – plecy szafek minimum 12mm. Wszystkie krawędzie szafek nie tylko widoczne zabezpieczone doklejką PCV o grubości minimum 2mm (korpusy w kolorze popiel, fronty w kolorze do wyboru) – należy przedstawić paletę co najmniej 8 kolorów. Pojemniki szuflad wysuwane na prowadnicach rolkowych, uchwyty prętowe, metalowe -satyna długości 98 mm (lub do ustalenia), zawiasy puszkowe zabezpieczone antykorozyjnie. Drzwi i szuflady wyposażone w odbojniki. |  |  |
| Pozycja Nr 2. Stół laboratoryjny wyspowy z nastawką i stanowiskiem do mycia |
| 1. | Wymiary: 2000 x 1500 x 900 mm. Blat wykonany z ceramiki wielkogabarytowej lub żywicy epoksydowej np. typu DURKON (rodzaj materiału do ustalenia). W blacie powinno być umieszczone stanowisko do mycia w skład którego wchodzi zlew wykonany z ceramiki technicznej. Z blatu przy zlewie powinna być wyprowadzona armatura wodna powlekana chemoodpornym poliamidem . W blacie powinien być osadzony zlewik ceramiczne. Dodatkowo stół wyposażony w wyprowadzenie gazowe umieszczone w blacie, zakończone również zaworem laboratoryjnym, tożsamym z zaworami wodnymi. Stół wyposażony w nadstawkę wykonaną z profili aluminiowych. W każdej z kolumn nadstawki powinny być po 2 gniazda 16 A, 230V w oprawie bryzgoszczelnej, Przestrzeń pod blatem wypełniona szafkami z szufladami wykonanymi z laminatu (o szer. 600mm z czterema szufladami – 2 szt. i szafką z drzwiczkami i szufladą o szer. 600mm– 2 szt.) Stół powinien posiadać naścienny ociekacz kołkowy wykonany w całości z tworzywa sztucznego. Przy stanowisku do mycia ( przy jednym ze stołów wyspowych) zamontowana w blacie oczomyjka. |  |  |
| Pozycja Nr 3. Stół laboratoryjny przyścienny |
| 1. | Wymiary: 5000 x 750 x 900 mm. Blat wykonany z płyty lub tworzywa (do ustalenia). Przestrzeń pod blatem wypełniona szafkami z szufladami u góry wykonanymi z laminatu (o szer. 900mm– 2 szt.) i słupek z szufladami (o szer. 600mm – 1 szt.). |  |  |
| Pozycja Nr 4. Stół laboratoryjny przyścienny |
| 1. | Wymiary: 5000 x 750 x 900 mm. Blat wykonany z płyty lub tworzywa (do ustalenia). Przestrzeń pod blatem wypełniona szafkami wykonanymi z laminatu (o szer. 800mm– 3 szt. i o szer. 600mm – 1szt.) i słupek z szufladami (o szer. 500mm – 2 szt.). Nad blatem szafki wiszące przeszklone (o szer. 800mm – 5 szt.). |  |  |
| Pozycja Nr 5. Stół laboratoryjny przyścienny |
| 1. | Wymiary: 3500 x 900 x 900 mm. Blat wykonany z płyty lub tworzywa (do ustalenia), z konstrukcją wzmocnioną o większej stabilności i wytrzymałości na obciążenie. Przestrzeń pod blatem wypełniona szafką z szufladą wykonaną z laminatu (o szer. 900mm– 1 szt.) i słupek z szufladami (o szer. 500mm – 1 szt.). |  |  |
| Pozycja Nr 6. Stół laboratoryjny przyścienny |
| 1. | Wymiary: 2000 x 750 x 900 mm. Blat wykonany z płyty lub tworzywa (do ustalenia). Przestrzeń pod blatem wypełniona szafkami z szufladami u góry wykonanymi z laminatu (o szer. 900mm– 2 szt.). Nad blatem szafki wiszące przeszklone (o szer. 900mm – 2 szt.). |  |  |
| Pozycja Nr 7. Biurko na 2 stanowiska |
| 1. | Wymiary: 3000 x 600x 800 mm. Blaty z szufladą na klawiaturę wykonane z płyty. Przestrzeń pod blatem wypełniona szafkami z szufladami u góry wykonanymi z płyty (o szer. 450mm– 2 szt.). i słupek z szufladami (o szer. 450mm – 1 szt.). |  |  |
| Pozycja Nr 8. Szafa z półkami |
| 1. | Wymiary: 600 x 500 x 2000 mm. Od dołu z drzwiczkami pełnymi z płyt, a od 800mm wysokości z drzwiczkami przeszklonymi. |  |  |
| Pozycja Nr 9. Szafa na fartuchy |
| 1. | Wymiary: 600 x 500 x 200 mm. Wykonana z płyty z drążkiem na wieszaki |  |  |
| Pozycja Nr 10. Szafa z półkami z drzwiami przesuwanymi |
| 1. | Wymiary: 2200 x 600 x 2000 mm . Wykonana z płyty |  |  |
| Pozycja Nr 11. Szafa z drzwiczkami przeszklonymi |
| 1. | Wymiary: 1000 x 600 x 200 mm. |  |  |
| Pozycja Nr 12. Szafa z półkami |
| 1. | Wymiary: 600 x 500 x 2000 mm. Od dołu z drzwiczkami pełnymi z płyt, a od 800mm wysokości z drzwiczkami przeszklonymi |  |  |
| Pozycja Nr 13. Taborety laboratoryjne |
| 1. | Wysokość -regulowana Stelaż metalowy Nogi metalowe na kółkach. Materiał siedziska skóropodobny lub z materiału standardowo przyjętego do wyposażenia laboratoryjnego. Kolor – do ustalenia. Wymiar i waga – standardowe |  |  |
| Pozycja Nr 14. Krzesła laboratoryjne z oparciem obrotowe |
| 1. | Wysokość regulowana .Stelaż metalowy. Nogi - metalowe na kółkach. Materiał siedziska – skóropodobny lub z materiału standardowo przyjętego do wyposażenia laboratoryjnego. Kolor – do ustalenia. Wymiar i waga – standardowe |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

ZADANIR NR 3. Szafa metalowa laboratoryjna

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech nowych szaf laboratoryjnych o następujących parametrach: 1) - szafa dwudrzwiowa - wymiary około: 1990 × 430× 800 mm (wysokość × głębokość × długość) - szafa w całości wykonana z metalu - wyposażona w co najmniej 4 przestawne półki, regulacja położenia półek co około 25 mm - drzwi pełne, wyposażone w uchwyt z zamkiem zabezpieczającym - trwałe, łatwe do umycia pokrycie farbą w kolorze jasno-szarym lub popielatym 2) - szafa jednodrzwiowa - wymiary około: 1990 × 430× 600 mm (wysokość × głębokość × długość) |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

ZADANIR NR 4. Regały metalowe z półkami

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech nowych regałów metalowych o następujących parametrach: - regał skręcany w całości wykonany z metalu - udźwig półki: minimum 100 kg - wymiary około: 1900 × 430×900 mm (wysokość × głębokość × długość) - wyposażony w minimum 5 półek o regulowanej wysokości położenia - regały wykonane z blachy ocynkowanej lub malowane proszkowo na kolor szary |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

ZADANIE NR 5. Meble laboratoryjne

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja Nr 1. Stoły laboratoryjne |
| 1. | Blat stołu z laminatu o wymiarach około 1200x750 mm, wysokość stołu około 860 mm, stelaż stołu wykonany w całości ze stalowego kształtownika zamkniętego o wymiarach 30x50 mm, malowany farbą epoksydową, łączony bez użycia śrub, otwory do przykręcania szafek zabezpieczone wkładką mosiężną, szafka o szerokości około 600 mm, 1 szuflada, korpus szafki z blachy o grubości 1 mm, zgrzewana, uchwyt ze stali nierdzewnej o długości nie mniejszej niż 2/3 szerokości szafki (około 400 mm) |  |  |
| Pozycja Nr 2. Krzesła biurowo - laboratoryjne |
| 1. | Krzesło na amortyzatorze gazowym przeznaczone do pracy przy stołach o wysokości 90 cm, siedzisko i oparcie wykonane z czarnej antypoślizgowej pianki poliuretanowej, amortyzator gazowy bez osłony, chromowany, podstawa pięcioramienna bez osłony chromowana - średnica 630-640 mm, w podstawie kółka do powierzchni twardych, podnóżek – okrąg o średnicy 42 +/- 2 cm wykonany z rury stalowej chromowanej o średnicy 20-30 mm, regulacja wysokości podnóżka w zakresie 30 cm, wspornik oparcia wykonany z pręta stalowego okrągłego, chromowany, bez osłony, wysokość kształtki oparcia min. 34 – 40 cm, regulacja położenia oparcia w zakresie min. 5 cm, w górnej części oparcia otwór-uchwyt na dłoń do przemieszczania krzesła, regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego w zakresie co najmniej 550 – 700mm, wymiary siedziska: szerokość 460 mm, głębokość regulowana w zakresie 440 – 470 mm, |  |  |
| Pozycja Nr 3. Szafy metalowe laboratoryjne |
| 1. | Szafa metalowa o szerokości około 1000 mm, wysokość około 1800 mm, drzwi przeszklone, półki ze szkła |  |  |
| Pozycja Nr 4. Stoły pod aparaturę |
| 1. | Płyta stołu z laminatu o wymiarach 1200x750 mm, stelaż aparaturowy wykonany w całości ze stalowego kształtownika zamkniętego o wymiarach 30x50 mm, malowany farbą epoksydową, łączony bez użycia śrub, otwory do przykręcania szafek zabezpieczone wkładką mosiężną. |  |  |
|  | Wymagania ogólne : 1. Oferowane wyposażenie musi być wykonane ściśle według poniższej specyfikacji i według specyfikacji asortymentowej. Należy uwzględnić do projektu ewentualne odchylenia wymiarów całych ciągów mebli (nie opisanych poniżej pojedynczych elementów) od wymiarów rzeczywistych w zakresie +/- 5%. Meble muszą być zbudowane w systemie modułowym, tzn. posiadać możliwość budowania z poszczególnych elementów umeblowania zestawów o różnych konfiguracjach. Każdy element umeblowania (w szczególności szafki, stelaże, poprzeczki stelaży) powinien posiadać możliwość zamontowania go jako element stanowiska o innej, niż opisana w specyfikacji asortymentowo - ilościowej, konfiguracji (nie dotyczy blatów). 2. Wszystkie stelaże muszą posiadać dwa własne boki – nie dopuszcza się łączenia stelaży w ciągi ze wspólnym bokiem. Każdy stelaż musi posiadać możliwość samodzielnego postawienia. 3. Stelaże stołów roboczych C-kształtne (profil zamknięty 30 x 50 mm – wszystkie elementy stelaża) stojące na poziomowanych nóżkach, stelaże wykonane z gotowych elementów (2 boki oraz 3 poprzeczki) łączonych podczas montażu w miejscu docelowego użytkowania za pomocą śrub. Poszczególne elementy stelaży łączone w sposób niewidoczny dla użytkownika od strony zewnętrznej, stelaże stołów zbudowane w taki sposób, aby blaty były podparte na całym obwodzie. 4. Stelaże do stołów aparaturowych A-kształtne (profil zamknięty 30 x 50 mm– wszystkie elementy stelaża) na poziomowanych nóżkach, stelaże wykonane z gotowych elementów łączonych podczas montażu w miejscu docelowego użytkowania za pomocą śrub, poszczególne elementy stelaży łączone w sposób niewidoczny dla użytkownika od strony zewnętrznej, stelaże zbudowane w taki sposób, aby blaty były podparte na całym obwodzie. 5.Poprzeczki stelaży (wykonane z zamkniętych kształtowników stalowych 30 x 50 mm) muszą być wyposażone w odporne na korozję gwintowane złączki (nitonakrętki) umożliwiające podwieszanie szafek o różnych rozmiarach z typoszeregu 30, 40, 60 cm i w różnych konfiguracjach (lewostronnie lub prawostronnie). 6.Otwarte końce kształtowników stelaży należy zaślepić wkładkami z PCV. Spawy łączące elementy poziome i pionowe boków stelaży muszą być szlifowane na równo z powierzchnią kształtowników stelaża. Żadne elementy stelaża nie mogą wystawać przed płaszczyznę zewnętrzna boku stelaża. 7. Boki stelaży (wykonane z zamkniętych kształtowników stalowych 30 x 50 mm) muszą być wyposażone w odporne na korozję gwintowane złączki (nitonakrętki) umożliwiające przymocowanie do nich innych elementów stanowisk laboratoryjnych. Złączki te muszą być zamontowane od wewnętrznej strony boków stelaży. 8. Blaty robocze stołów laboratoryjnych: Blaty laminowane wykonane z płyty laminowanej na bazie płyty wiórowej, o grubości nie mniejszej niż 28 mm, pokrytej laminatem wysokociśnieniowym – zgodnie ze specyfikacją asortymentową, 9. Pod stelażami stołów szafki podwieszane – według specyfikacji asortymentowej. Szerokość szafek 600 mm, ilości poszczególnych szerokości szafek i ich wyposażenie w szuflady lub półki – według specyfikacji asortymentowej. Szafki podwieszane muszą być montowane pod stelażami za pomocą śrub wkręcanych w nierdzewne złączki w sposób umożliwiający zmianę miejsca ich zawieszenia; demontaż i montaż takich szafek musi przebiegać bez konieczności demontowania pozostałych elementów stanowiska laboratoryjnego. Głębokość korpusów szafek podwieszanych, minimum 510 mm; prześwit pomiędzy dnem szafki, a podłożem nie mniejszy niż 150 mm i nie większy niż 160 mm. 12. Uchwyty szafek monolityczne, z pręta ze stali nierdzewnej, o średnicy nie mniejszej niż 10 mm i długości 2/3 szerokości szafki, montowane poziomo; zawiasy zabezpieczone przed korozją galwanicznie; prowadnice szuflad rolkowe - zabezpieczone farbą proszkową poliestrową. 13.Korpus szafki samonośny, umożliwiający zastosowanie jej jako szafki podwieszanej, przejezdnej lub stojącej, wszystkie szafki muszą posiadać własny sufit (szafki zlewozmywakowe - otwór w suficie na miskę zlewozmywakową). 13. Drzwi i szuflady wyposażone w odbojniki. 14.Wysokiej jakości zawiasy i prowadnice do szuflad z funkcją samodomykania. 15. Szafki metalowe montowane w miejscach wskazanych w specyfikacji asortymentowej: 16.Korpusy szafek wykonane w całości z blachy stalowej o grubości 1 mm, malowanej proszkowo farbami epoksydowymi 17.Budowa drzwi i frontów szufladowych szafek skrzynkowa (z podwójnej blachy), nie nitowane i nie klejone, wzmocnione i wygłuszone żebrowaniem, część wewnętrzna i zewnętrzna drzwiczek zespawane ze sobą przed lakierowaniem, bez nieszczelności w narożnikach. 18.Korpusy szafek spawane lub zgrzewane przed malowaniem (nie dopuszcza się nitowania, klejenie lub skręcania elementów korpusów), boki i plecy szafek (płaszcz) wykonane z jednego U–kształtnego płata blachy, bez łączenia w pionowych narożnikach. Nie dopuszcza się łączenia elementów korpusów po malowaniu. 19.Cała płaszczyzna sufitu szafki musi być najwyżej położonym punktem szafki – sufit zgrzewany z korpusem przed malowaniem, w sposób nie pozostawiający ostrej krawędzi. 20.Pudła szuflad metalowe, zgrzewane przed lakierowaniem, wysokość pudeł szuflad co najmniej 70% wysokości frontu szuflady. 21.Szafki metalowe z drzwiczkami wyposażone w stalową półkę, z możliwością regulacji wysokości jej zawieszenia. 22.Drzwiczki na zawiasach puszkowych, prowadnice szuflad rolkowe. 23.Możliwość zmiany wyposażenia szafki zgodnie z potrzebami użytkownika: np. zainstalowanie szuflad zamiast drzwiczek i półki, lub zmianę położenia zawiasów ze strony prawej na lewą i odwrotnie, itp. (przygotowane odpowiednie otwory i zaczepy w każdej szafce). Wysokość frontów szuflad niskich około 12 cm, wysokość frontów szuflad wysokich około 25 cm. 24.Konstrukcja korpusów samonośna, zgrzewana – bez ram wewnętrznych i nitów. 25.W podstawie szafki przygotowane miejsca do zainstalowania przez użytkownika kółek lub nóżek (za pomocą 4 śrub każda nóżka lub kółko) w sposób nie uszkadzający powłoki lakierniczej – nitonakrętki nierdzewne. |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

ZADANIE NR 6. Meble laboratoryjne

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stół wagowy dwu stanowiskowy 1500 x 750 x 800 mm |  |  |
| 2. | Szafa bezpieczeństwa do przechowywania substancji łatwopalnych w miejscu pracy. Wymiary: zew.=1315x595x598mm wew.=1080x492x430mm |  |  |
| 3. | Stół wyspowy ceramiczny z nadstawką i stanowiskiem do mycia o wymiarach : 2550 x 1500 x 900mm |  |  |
| 4. | Szafa laboratoryjna laminowana o wymiarach : 900 x 500 x 1800 mm |  |  |
| 5. | Stół laboratoryjny przyścienny o wymiarach : 1200 x 750 x 900mm |  |  |
| 6. | Stelaże : Konstrukcja nośna typu rama A skręcana z profilu zamkniętego stalowego o przekroju minimum 30x30mm, w przypadku konstrukcji typu C profil minimum 60 x 30 mm, malowana proszkowo farbą poliestrowo-epoksydową. Łączenie stelaży powinno być przy pomocy śrub M 8 lub M 10, nie dopuszcza się stelaży spawanych w całości lub konstrukcji skręcanych blachowkrętami. Stelaże będą narażone na duże obciążenia, powinny więc być wykonane w sposób gwarantujący ich stabilność i dużą nośność. Nogi stelaża powinny być łączone za pomocą ramek wykonanych również z profilu zamkniętego ( ramka górna i dolna ). Nie dopuszcza się użycia belek łączących ze względu na otrzymanie większej stabilności oraz nośności konstrukcji stołu. Konstrukcja stelaża powinna być wykonana tak aby pozwalała łączyć go w zadane długości stołów prostych i narożnikowych, oraz posiadająca możliwość umieszczenia szafki w dowolny miejscu, szafki winny być umieszczane w stelażu jak kontener – wsuwane lub podwieszane. Otwarte końce profili stelaży należy zaślepić wkładkami z tworzywa sztucznego. Nóżki regulacyjne w zakresie ± 50mm, metalowe ze stopką z tworzywa. |  |  |
| 7. | Szafki wykonane w całości z płyty meblowej laminowanej. Grubość płyty korpusu i frontów szafek minimum 18mm, grubość płyty – plecy szafek minimum 18mm, Wszystkie krawędzie szafek zabezpieczone doklejką PCV o grubości minimum 2mm Pojemniki szuflad wysuwane na prowadnicach rolkowych, uchwyty prętowe, metalowe, zawiasy puszkowe zabezpieczone antykorozyjnie. Drzwi i szuflady wyposażone w odbojniki. Wszystkie drzwiczki szafek oraz szuflady wyposażone w zamki. |  |  |
| 8. | Nadstawka musi być wykonana w formie kolumn ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Przekrój kolumn winien posiadać kształt trójkąta. W kolumnach nadstawki muszą znajdować się panele na media, wyposażone w gniazda elektryczne w ilości dwóch sztuk na kolumnę, 2 x 16 A, 230 V, oprawy klasy nie gorszej niż POLO. Nadstawka musi posiadać półki w ilości 4 sztuk. Półki muszą być wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, z rantem z wszystkich stron zabezpieczającym przed wylaniem się rozlanego medium. Półki muszą posiadać płynną regulację wysokości, sposób regulacji nie może polegać na przekręcaniu półki. Dostęp do mechanizmu przesuwu półki musi być łatwy, tak aby w razie konieczności w łatwy sposób dokonać regulacji wysokości półki. Pod kolumnami nadstawki muszą znaleźć się podkładki z polipropylenu o grubości minimum 8 mm. |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZEŚĆ NR 2

Meble szkolne i biurowe

ZADANIE NR 1. Stoły

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przedmiotem zamówienia jest dostawa 16 nowych stołów szkolnych do sali seminaryjnej - stół przeznaczony dla 2 osób - wymiary: 76 cm × 50 cm × 130 cm (wysokość × głębokość × długość) - stelaż metalowy wykonany z rury kwadratowej 25×25 mm, malowany farbą proszkową - końce nóg zaślepione stopkami z tworzywa sztucznego. - blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, obrzeża zabezpieczone ABS lub PCV o grubości 2mm; kolor: buk - konstrukcja stołu umożliwia jego składanie |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………

ZADANIE NR 2. Krzesła

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych krzeseł szkolnych. Podstawowe wymiary funkcjonalne : - wymiary (wysokość × głębokość × długość): 80 cm × 47 cm × 45 cm - wykonanie stelażu - preferowany z rury kwadratowej 20 × 20mm; dopuszczalny z rury płaskoowalnej 38 × 20 mm lub z rury stalowej gr. 1,5 mm i o średnicy 20 mm. - stelaż malowany farbą proszkową na kolor czarny - nogi zabezpieczone stopkami z tworzywa - materiał konstrukcyjny siedziska i oparcia: sklejka liściasta, 9 mm, malowana lakierem akrylowym mocowana do stelaża za pomocą nitów aluminiowych, kolor buk - waga krzesła: max: 4 kg |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

ZADANIE NR 3. Stoły

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stół przeznaczony dla 2 osób Stelaż metalowy z rury kwadratowej 25x25 mm, malowany farbą proszkową Końce nóg zaślepione stopkami z tworzywa sztucznego. Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, obrzeża zabezpieczone ABS lub PCV o grubości 2mm. Konstrukcja stołu umożliwia jego składanie. Kolor buk Wymiary: wysokość 76 cm głębokość 50 cm długość 130 cm Ściany pomieszczeń mają zostać dodatkowo zabezpieczone listwami obojowymi w miejscu kontaktu. Listwy mają być wykonane płyty w tym samym kolorze o grubości 18mm i wysokości 25 cm |  |  |
| 2. | Stół o wymiarach: 180x75x75h Wykonany z płyty wiórowej laminowanej drewnopodobnej lub pokrytej melaniną w kolorze uzgodnionym z zamawiającym. Narożniki wykończone okleiną 2mm PCV lub ABS. Nogi metalowe malowane proszkowo, okrągłe ze stelażem pod blatem średnica nogi 60mm lub nogi drewniane. Grubość blatu 25 - 28mm. Jeden bok blatu zaokrąglony, promień zaokrąglenia blatu do ustalenia Ściany pomieszczeń mają zostać dodatkowo zabezpieczone listwami obojowymi w miejscu kontaktu. Listwy mają być wykonane płyty w tym samym kolorze o grubości 18mm i wysokości 25 cm. |  |  |
| 3. | Stół o wymiarach: 90x75x75h Wykonany z płyty wiórowej laminowanej drewnopodobnej lub pokrytej melaniną w kolorze uzgodnionym z zamawiającym. Narożniki wykończone okleiną 2mm PCV lub ABS. Nogi metalowe malowane proszkowo, okrągłe ze stelażem pod blatem średnica nogi 60mm lub nogi drewniane. Grubość blatu 25 - 28mm. Jeden bok blatu zaokrąglony, promień zaokrąglenia blatu do ustalenia Ściany pomieszczeń mają zostać dodatkowo zabezpieczone listwami obojowymi w miejscu kontaktu. Listwy mają być wykonane płyty w tym samym kolorze o grubości 18mm i wysokości 25 cm. |  |  |
| 4. | Stół o wymiarach: 130x55x60h Wykonany z płyty wiórowej laminowanej drewnopodobnej lub pokrytej melaniną w kolorze uzgodnionym z zamawiającym. Narożniki wykończone okleiną 2mm PCV lub ABS. Nogi metalowe malowane proszkowo, okrągłe ze stelażem pod blatem średnica nogi 60mm lub nogi drewniane. Grubość blatu 25 - 28mm. Jeden bok blatu zaokrąglony, promień zaokrąglenia blatu do ustalenia, Stół z półką poziomą i przegrodą pionową Ściany pomieszczeń mają zostać dodatkowo zabezpieczone listwami obojowymi w miejscu kontaktu. Listwy mają być wykonane płyty w tym samym kolorze o grubości 18mm i wysokości 25 cm. |  |  |
| 5. | Wykonany z płyty wiórowej laminowanej drewnopodobnej lub pokrytej melaniną w kolorze uzgodnionym z zamawiającym. Powierzchnię roboczą stanowi blat laminowany o grubości 18 mm, oklejony obrzeżem ABS lub PCV o grubości 2mm. Stół składający się z 3 szuflad oraz dodatkową półką na jednostkę centralna komputera szerokości min. 25cm. Wszystkie elementy mają być umieszczone 20 cm na powierzchnia posadzki. Końce nóg zabezpieczone plastikowymi stopkami. Stół wyposażone w wyciąganą paletę pod klawiaturę (zgodnie z rysunkiem) Wymiary szerokość: 130cm wysokość: 75cm głębokość: 70cm Do biurka dołączona boczna dostawka z szafką na dokumenty oraz miejscem na drukarki o wysokości 40cmn na nóżkach( 5cm) Ściany pomieszczeń mają zostać dodatkowo zabezpieczone listwami obojowymi w miejscu kontaktu Listwy mają być wykonane płyty w tym samym kolorze o grubości 18mm i wysokości 25 cm |  |  |
| 6. | Stoły : stół przyścienny o długości min 300 cm wykonanego z szafek na nóżkach oraz blatów stół przyścienny o długości min 180 cm wykonanego z szafek na nóżkach oraz blatów |  |  |
| 7. | Wymiary stołu: (szer. x wys.) 500x800 mm +/- 10mm Blat roboczy: laminat bez podniesionego obrzeża, o grubości min 25mm, przednia krawędź zawinięta pod spód w formie zaoblonej pozostałe krawędzie muszą być oklejone twardym obrzeżem z PCV o gr. 2mm lub ABS. Korpus szafek laminowanych i fronty powinny być wykonane w całości (za wyjątkiem tzw. pleców), z płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 18mm obustronnie laminowanej. Wszystkie widoczne krawędzie płyty laminowanej w szafce, muszą być oklejone obrzeżem twardym z PCV o gr. 2mm lub ABS. Fronty szafek wykonanych z płyt laminowanych w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. Okucia meblowe - zawiasy stalowe, z funkcją zapewniającą samodomykanie w końcowej fazie zamykania drzwi. Kąt otwarcia drzwi minimum 110º. Prowadnice szuflad metalowe typ metabox (lub inne równorzędne) tj. prowadnice szuflady stanowią bok korpusu szuflady. Prowadnice muszą posiadać funkcję samodomykania szuflad w końcowej fazie zamykania, oraz blokadą wysuwu. Uchwyty metalowe Szafki zakończone nóżkami ( preferowane aluminowe min. 25x25mm) z możliwością regulacji wysokości poziomu. Konstrukcja szafek zachowuje odstęp rzędu 140 – 160 mm pomiędzy dnem szafki, a powierzchnią posadzki. Pod blatem mają zostać zamontowane: - 2 x szafka dwudrzwiowa laminowana, wewnątrz jedna półka - 1 x szafka laminowana z 4 szufladami ( dwie głębokie i dwie płytkie) |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………………….

ZADANIE NR 4. Zestaw regałów i szaf

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| W skład zestawu wchodzi : |
| 1. | Szafa drzwiowa zamykana na klucz na stopkach metalowych wysokości 10cm z możliwością regulacji (wypoziomowania). Korpus szafy wykonany z płyty wiórowej laminowanej drewnopodobnej lub pokrytej melaniną w kolorze uzgodnionym z zamawiającym. Narożniki wykończone okleiną 2mm PCV lub ABS, drzwi ze szkła wzmacnianego, ściana tylna z płyty pilśniowej białej. Wewnątrz szafy drążek metalowy zamocowany u góry w odległości 8cm od ściany tylnej. Kąt otwarcia drzwi minimum 110º. Szafa o wymiarach: ( długość/ głębokość/wysokość) 600x30x190 +/-5mm (możliwy podział na mniejsze gabaryty ) |  |  |
| 2. | Szafa 1-drzwiowa na cokole Szafa bez ściany tylnej ( zabudowa lodówki) Korpus i drzwi szafy wykonane z płyty wiórowej laminowanej drewnopodobnej lub pokrytej melaniną w kolorze uzgodnionym z zamawiającym. Narożniki wykończone okleiną 2mm PCV lub ABS. Kąt otwarcia drzwi minimum 110º. Szafa o wymiarach: ( długość/ głębokość/wysokość) 60x70x147 +5mm |  |  |
| 3. | Szafa 2-drzwiowa stojąca z jedną półką w środku Korpus i drzwi szafy wykonane z płyty wiórowej laminowanej drewnopodobnej lub pokrytej melaniną w kolorze uzgodnionym z zamawiającym. Narożniki wykończone okleiną 2mm PCV lub ABS. Kąt otwarcia drzwi minimum 110º. Wymiary: ( długość/ głębokość/wysokość) 70x50x85h |  |  |
| 4. | Zestaw szaf do zabudowy ściennej - Szafka pod zlew 80 cm - Szafka dolna 80 cm - Szafka górna 80 cm -Szafka górna 40 cm - Szafka górna 40 cm -Szuflady 40 cm w systemie metabox - Szafka górna 80 cm, witryna - Szafka górna 50 cm, okapowa W skład kompletu wchodzić ma też blat o grubości 2,8 cm Wysokość szafek dolnych: 82 cm +/- 5 cm Wysokość szafek górnych 57 cm +/- 5 cm Głębokość szafek górnych: 29 cm +/- 5 cm Głębokość szafek dolnych: 45 cm +/- 5 cm |  |  |
| 5. | Szafy stojące do laboratorium o wymiarach : (dł. x szer. x wys.): - 650x 500x2000 mm (2 szt.) +/- 10mm - 850x 500x2000 mm (1 szt.) +/- 10mm Korpus i fronty szaf laminowanych powinny być wykonane w całości (za wyjątkiem tzw. pleców) z płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 18mm obustronnie laminowanej. Wszystkie widoczne krawędzie płyty laminowanej w szafce, muszą być oklejone obrzeżem twardym z PCV o gr. 2mm lub ABS. Szafy laboratoryjne muszą posiadać nóżki umożliwiający dodatkowo wyregulowanie szafy w pionie i poziomie. Korpusy szafek wykonanych z płyt laminowanych w kolorze wskazanym przez zamawiającego. Szafy dwudrzwiowe pełne z 5 półkami w środku Okucia meblowe - zawiasy stalowe, z funkcją zapewniającą samodomykanie w końcowej fazie zamykania drzwi. Kąt otwarcia drzwi minimum 110º. Uchwyty w szafach metalowe Szafy zakończone nóżkami ( preferowane aluminiowe min. 25x25mm) z możliwością regulacji wysokości poziomu. Konstrukcja szaf zachowuje odstęp rzędu 140 – 160 mm pomiędzy dnem szafki, a powierzchnią posadzki. |  |  |
| 6. | Regały stojące do laboratorium o wymiarach: ( długość x szer. x wys.) 700x500x2000 mm +/- 10mm Korpusy szafek wykonane z za wyjątkiem tzw. pleców) z płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 18mm obustronnie laminowanej. Wszystkie widoczne krawędzie płyty laminowanej w szafce, muszą być oklejone obrzeżem twardym z PCV o gr. 2mm lub ABS. Korpusy szafek wykonanych z płyt laminowanych w kolorze wskazanym przez zamawiającego Front i półki ze szkła wzmacnianego Regały zakończone nóżkami ( preferowane aluminowe min. 25x25mm) z możliwością regulacji wysokości poziomu. Konstrukcja regałów zachowuje odstęp rzędu 140 – 160 mm pomiędzy dnem szafki, a powierzchnią posadzki. Okucia meblowe - zawiasy stalowe, z funkcją zapewniającą samodomykanie w końcowej fazie zamykania drzwi. Kąt otwarcia drzwi minimum 110º. Uchwyty w regałach metalowe |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

ZADANIE NR 5. Krzesła

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja Nr 1. Krzesło |
| 1. | Podstawowe wymiary funkcjonalne.. Stelaż preferowany z rury kwadratowej 20x20mm dopuszczalny z rury płaskoowalnej 38 x 20 mm lub z rury stalowej gr. 1,5 mm i o średnicy 20 mm. Stelaż malowany farbą proszkową na kolor czarny Nogi zabezpieczone stopkami z tworzywa Materiał konstrukcyjny siedziska i oparcia – sklejka liściasta, 9 mm, malowana lakierem akrylowym mocowana do stelaża za pomocą nitów aluminiowych Kolor buk Waga max: 4 kg Wymiary: wysokość 80 cm głębokość 47 cm szerokość 45 cm |  |  |
| Pozycja Nr 2.Krzesło tapicerowane |
| 1. | Stelaż chromowany. Końce nóg zabezpieczone stopkami z tworzywa sztucznego. Siedzisko i oparcie tapicerowane. Wysokość siedziska 46cm |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

ZADANIE NR 6. Krzesła obrotowe

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja Nr 1. Krzesła obrotowe |
| 1. | Krzesła obrotowe z mechanizmem Multiblock, Tapicerka - skóra licowa, kolor do wyboru Podłokietniki tapicerowane naturalną skórą. Stabilna aluminiowa podstawa jezdna. Samohamowne kółka gumowe do powierzchni dywanowych lub parkietów Waga max: 24 kg Wymiary: - wysokość fotela 113 cm - wysokość siedziska 44 cm - wysokość oparcia 69 cm - głębokość siedziska 46 cm - szerokość siedziska 51 cm |  |  |
| Pozycja Nr 2. Krzesła obrotowe |
| 1. | Krzesła obrotowe z mechanizmem TILT, Tapicerka – tkanina micro, kolor do wyboru Podłokietniki wykonane z wysokiej jakości tworzywa Płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego Stabilna nylonowa podstawa jezdna. Samohamowne kółka gumowe do powierzchni dywanowych lub parkietów Waga max: 21 kg Wymiary: - wysokość fotela 90 cm - wysokość siedziska 45 cm - wysokość oparcia 45 cm - głębokość siedziska 46 cm - szerokość siedziska 48 cm - głębokość siedziska 46 cm - szerokość siedziska 48 cm |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

,