###### Część 1

Dalmierz laserowy

Rok produkcji ............... Producent.............................................Typ/model...........................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Minimalne wartości parametrów | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | TAK |
|  | Niewielkie wymiary (ok. 150x70x40 mm) |  |
|  | Ochrona przed deszczem i kurzem (IP 54) zasięg pomiaru od 0,05 do 200m |  |
|  | Dokładność pomiarów do 10 m: ± 1.0 mm |  |
|  | Funkcje pomiarowe: pomiar powierzchni i objętości; dodawanie i odejmowanie; funkcje trapezu; funkcje Pitagorasa; znajdowanie odległości min. i max. |  |
|  | Zintegrowana poziomica (pomiar pochylenia co najmniej 45°) |  |
|  | Pomiar stały i tracking (pomiar ciągły) |  |
|  | Do pomiaru wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz samowyzwalacz pomiarów |  |
|  | Zapis wartości stałych |  |
|  | Pamięć ostatnich pomiarów: min. 20 wartości |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz (co najmniej 2.4") |  |
|  | Celownik z cyfrowym zoomem min. 4x |  |
|  | Wielofunkcyjna końcówka |  |
|  | Gwint statywu |  |
|  | Zasilanie: baterie typu AA (2 x 1.5V) |  |
|  | Żywotność baterii – co najmniej 5 000 wykonanych pomiarów |  |
|  | Waga urządzenia z bateriami: nie więcej niż 300g |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: kompatybilny z urządzeniem statyw |  |
| SERWIS I WARUNKI GWARANCJI |
| Termin wykonania zamówienia - maksymalnie 28 dni |  |
| Gwarancja minimum - 24 miesięcy |  |
| Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 72 godziny) |  |
| Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – lokalizacja (nazwa, adres, tel./fax.) |  |

###### Część 2

Spektrofotometr UV-VIS

Rok produkcji ............... Producent.............................................Typ/model...........................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Minimalne wartości parametrów | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | TAK |
|  | Tryby pracy: Absorbancja (±3 A), transmitancja (%), koncentracja |  |
|  | Zakres długości fal: 190 –1.100 nm |  |
|  | Dokładność długości fal: ±1nm w zakresie 200 – 900 nm |  |
|  | Powtarzalność długości fal <0,5 nm |  |
|  | Rozdzielczość długości fal: 0,1nm |  |
|  | Szybkość skanowania: 1.200 nm/min. w odstępach co 1 nm |  |
|  | Szerokość spektralna: 2 nm |  |
|  | Dokładność fotometryczna: 5 mAbs przy 0,0 – 0,5 Abs; 1 % przy 0,5 – 2,0 Abs |  |
|  | Liniowość fotometryczna: < 0,5 % przy 2 Abs; ≤ 1 % przy > 2 Abs |  |
|  | Światło rozproszone: < 0,05% |  |
|  | Technika wiązki odniesienia: Kompensacja wpływu starzenia się lamp i wahań napięcia |  |
|  | Czytnik kodów kreskowych (IBR): Automatyczne rozpoznawanie testów kuwetowych LANGE 10-punktowy pomiar obrotowy z eliminacją błędów |  |
|  | Moduły kuwetowe: Wyposażenie standardowe: Adapter wielokuwetowy do kuwet prostokątnych (10 mm, 20 mm, 50 mm, 1 cal) ii okrągłych (1 cal). Wyposażenie dodatkowe: Moduł zmieniacza do maksymalnie siedem kuwet prostokątnych (10mm); Moduł Peltiera (15 - 50 ｰC) do kuwet prostokątnych (10mm); Automatyczny moduł przepływowy (Sipper) do kuwet przepływowych; Ręczny moduł przepływowy bez pompki Sipper. |  |
|  | Wyświetlacz: Wysokiej rozdzielczości, podświetlany wyświetlacz LCD, (320 x 240 pikseli), wraz z ekranem dotykowym |  |
|  | Zapisywanie danych: Do 1.000 zmierzonych wartości, 20 skanów długości fal, 20 skanów czasowych |  |
|  | Porty: 1 port USB do komputera, 2 porty USB do drukarki, klawiatury, karty pamięci USB |  |
|  | Stopień ochrony: IP 31 |  |
|  | Zasilanie: 100 – 120 V; 200 – 240 V; 50/60 Hz; automatyczne przełączanie |  |
|  | Wymiary: 20 x 50 x 45 cm (WxGxS) |  |
|  | Waga: 15,5 kg |  |
| SERWIS I WARUNKI GWARANCJI |
| Termin wykonania zamówienia - maksymalnie 14 dni |  |
| Gwarancja minimum - 24 miesięcy |  |
| Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 72 godziny) |  |
| Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – lokalizacja (nazwa, adres, tel./fax.) |  |

###### Część 3

Suszarka laboratoryjna

Rok produkcji ............... Producent.............................................Typ/model...........................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Minimalne wartości parametrów | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | TAK |
|  | Temperatura nastawiana w zakresie od temperatury 5C powyżej temp. otoczenia do (co najmniej) 250C; rozdzielczość nastawy nie gorsza niż 1 C |  |
|  | Pojemność komory co najmniej 53 dm3 |  |
|  | Stabilność regulacji temperatury nie gorsza niż +/-0,5C w temp. 150C lub wyższej |  |
|  | Wymuszony obieg powietrza |  |
|  | Mikroprocesorowy sterownik czasu i temperatury |  |
|  | Możliwość nastawienia opóźnienia startu pracy urządzenia (od 1 min do co najmniej 48 godz.) |  |
|  | Sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury i zaniku napięcia |  |
|  | Zasilanie 230V, 50 Hz |  |
|  | Zewnętrzny wyświetlacz |  |
|  | Ręczne ustawianie stopnia otwarcia kominka wentylacyjnego |  |
|  | Automatyczne wyłączanie wentylatora po zakończeniu programu |  |
| SERWIS I WARUNKI GWARANCJI |
| Termin wykonania zamówienia - maksymalnie 28 dni |  |
| Gwarancja minimum - 12 miesięcy |  |
| Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 72 godziny) |  |
| Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – lokalizacja (nazwa, adres, tel./fax.) |  |

###### Część 4

Komora klimatyczna - 2 szt.

Rok produkcji ............... Producent.............................................Typ/model...........................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Minimalne wartości parametrów | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | TAK |
|  | Przeznaczona do prowadzenia badań i doświadczeń laboratoryjnych wymagających zakresu temperatur niższych od temperatury otoczenia oraz temperatury podwyższonej i ustalonej oraz wilgotności od 5 do 95% |  |
|  | Komora powinna być wyposażona w mikroprocesorowy system sterowania |  |
|  | Komora ze stali nierdzewnej |  |
|  | Półki wykonane z siatki drucianej |  |
|  | Komora wyposażona w podwójny systemowo obsługiwany układ zabezpieczający aparat przed niekontrolowanym wzrostem nastawionej temperatury (ochrona wsadu) |  |
|  | Komora z układem zabezpieczający aparat przed przekroczeniem zakresu temperatur osiąganych w komorze (ochrona aparatu) |  |
|  | Możliwość zaprogramowania wielu cykli |  |
|  | Możliwość odszraniania; - Regulacja temperatury w zakresie od temp -5oC do + 70oC |  |
|  | Programowanie czasu trwania jednego cyklu temperatury w zakresie od: od l min do 999,9 godz. co l min |  |
|  | Praca ciągła |  |
|  | Dokładność stabilizacji temperatury w punkcie - O, l oC |  |
|  | Dokładność nastawy i odczytu temperatury 0,1 oC |  |
|  | Regulacja wilgotności od 5 do 95% |  |
|  | Dokładność odczytu wilgotności - l % |  |
|  | Możliwość nastawy opóźnionego startu |  |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa zakończenia każdego cyklu i całego programu |  |
|  | Cyfrowy pomiar temperatury |  |
|  | Pełna informacja dotycząca etapów realizacji programu podczas pracy komory |  |
|  | Inteligentna obsługa przerwań pracy komory podczas realizacji cykli programowych w przypadkach zaników powrotów zasilania sieciowego |  |
|  | Współpraca z komputerem umożliwiającym: programowanie wszystkich parametrów pracy komory; rejestrację procesu; tabelaryzację wyników pomiarów; wizualizację graficzną przebiegu procesu; możliwość podglądu pracy inkubatora przez INTERNET; możliwość otrzymywania informacji o awariach podczas pracy inkubatora przekazywanych SMSami do telefonu komórkowego |  |
| SERWIS I WARUNKI GWARANCJI |
| Termin wykonania zamówienia - maksymalnie 28 dni |  |
| Gwarancja minimum - 24 miesięcy |  |
| Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 72 godziny) |  |
| Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – lokalizacja (nazwa, adres, tel./fax.) |  |

###### Część 5

Zestawy pipet automatycznych do obsługi analizatora biochemicznego

Rok produkcji ............... Producent.............................................Typ/model...........................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Minimalne wartości parametrów | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | TAK |
|  | zestaw 1 (x2): pipety jednokanałowe o zakresach pojemności 2-20 µl (1 szt); 10-100 µl (1 szt.); 100-1000 µl (1 szt.); 500-5000 µl (1 szt.); z możliwością autoklawowania całych pipet; statyw |  |
|  | zestaw 2 (x3): pipety jednokanałowe o pojemności 20-200 µl (1 szt.); 100-1000 µl (1 szt.); 500-5000 µl (1 szt.); 1-10 ml(1 szt.); z możliwością autoklawowania całych pipet, statyw |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych: 2-200 µl x 5 op. 50-1000 µl x 5 op. 0,5 do 5 ml x 5 op. 1 do 10 ml x 5 op. |  |
| SERWIS I WARUNKI GWARANCJI |
| Termin wykonania zamówienia - maksymalnie 28 dni |  |
| Gwarancja minimum - 24 miesięcy |  |
| Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 72 godziny) |  |
| Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – lokalizacja (nazwa, adres, tel./fax.) |  |

###### Część 6

Chłodziarki akwarystyczne - 4 szt.

Rok produkcji ............... Producent.............................................Typ/model...........................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Minimalne wartości parametrów | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | TAK |
|  | Elektroniczna regulacja temperatury o co najmniej 1(C |  |
|  | Zakres chłodzenia od 0 do 40 (C (schłodzenie wody do 4(C) |  |
|  | Praca w temperaturze poniżej 34(C |  |
|  | Możliwość podłączenia zewnętrznego podgrzewacza wody |  |
|  | Wydajność minimum 300 W |  |
| SERWIS I WARUNKI GWARANCJI |
| Termin wykonania zamówienia - maksymalnie 28 dni |  |
| Gwarancja minimum - 24 miesięcy |  |
| Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 72 godziny) |  |
| Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – lokalizacja (nazwa, adres, tel./fax.) |  |

###### Część 7

Zestaw mierników stacjonarnych do pomiaru tlenu rozpuszczonego w wodzie oraz pH, przewodności i rozpuszczonych cząstek stałych

Rok produkcji ............... Producent.............................................Typ/model...........................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Minimalne wartości parametrów | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | TAK |
|  | Urządzenie do pomiaru tlenu rozpuszczonego w wodzie (sztuk 1), wymagania: urządzenie stacjonarne (typu benchtop); autokalibracja; automatyczna kompensacja temperatury; automatyczna kompensacja ciśnienia atmosferycznego w zakresie od 600 do 1100 mbar (wbudowany barometr); kompensacja zasolenia od 0 do 40 ppt; wskaźnik konieczności wymiany membrany; sonda wyposażona w mieszadło utrzymujące stały przepływ wody (niezbędna cecha urządzenia); pomiar stężenia tlenu w mg/l oraz % saturacji, wskazania ciśnienia i temperatury; zakres pomiarów: tlen 0,00 do 60 mg/l; saturacja od 0 do minimum 200%; ciśnienie atmosferyczne do minimum 1200 mbar, temperatura od 0 do 40(C; zasilanie prądem zmiennym (230V) i możliwość pracy na baterii |  |
|  | Miernik pH/przewodność/TDS (sztuk 1), wymagania: urządzenie stacjonarne (typu benchtop); wyposażone w ramię podtrzymujące elektrody; jednoczesny pomiar pH, przewodności, rozpuszczonych cząstek stałych i temperatury; zakres pomiarów: pH od 0 – 14 (rozdzielczość 0,01; dokładność ±0,01); przewodność od 0 do minimum 100 mS (rozdzielczość 0,01 µS; dokładność ± 1%) ; TDS od 0 do minimum 100 ppt (rozdzielczość 0,01 ppm; dokładność ± 1%); temperatura od 0 do 40(C (rozdzielczość 0,1(C; dokładność 0,5(C); automatyczny dobór właściwego zakresu pomiarów do właściwości roztworów; automatyczna kompensacja temperatury; kalibracja pH 5-cio punktowa, automatyczne rozpoznawanie buforów |  |
|  | zestaw zapasowych membran do miernika tlenu rozpuszczonego w wodzie (sztuk 2) |  |
| SERWIS I WARUNKI GWARANCJI |
| Termin wykonania zamówienia - maksymalnie 28 dni |  |
| Gwarancja minimum - 24 miesięcy |  |
| Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 72 godziny) |  |
| Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – lokalizacja (nazwa, adres, tel./fax.) |  |

###### Część 8

Homogenizator próbek żywności

Rok produkcji ............... Producent.............................................Typ/model...........................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Wartości parametrów | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | TAK |
|  | Regulacja zakresu (czasu) pracy analogowa: 15-90 sekund |  |
|  | Silnik typu indukcyjnego |  |
|  | Prędkość motoru: 1400-1600 rpm |  |
|  | Przekładnia 1:6 |  |
|  | Uderzenia/sek 8,5 (50Hz) |  |
|  | Obudowa ze stali aluminiowej |  |
|  | Start/stop urządzenia aktywowany drzwiami |  |
|  | Zabezpieczenie (podwójne na drzwiach) |  |
|  | Pełne drzwi |  |
|  | Wielkość próbki 400 ml |  |
|  | Zasilanie 230V, 50Hz |  |
|  | Wymiary: szer/wys/głęb 24/26/40 cm |  |
|  | Dodatkowe wyposażenie: 50 toreb jałowych z polietylenu |  |
| SERWIS I WARUNKI GWARANCJI |
| Termin wykonania zamówienia - maksymalnie 28 dni |  |
| Gwarancja minimum - 36 miesięcy na części mechaniczne |  |
| Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 72 godziny) |  |
| Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – lokalizacja (nazwa, adres, tel./fax.) |  |

###### Część 9

Inkubator z agregatem chłodzącym

Rok produkcji ............... Producent.............................................Typ/model...........................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Minimalne wartości parametrów | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | TAK |
|  | Przechowywanie próbek żywności w różnych temperaturach; Zakres pracy: 0 – 60 oC, dokładność min. ±0,2oC |  |
|  | poj. komory 108 litrów |  |
|  | wym.wew.: 560 x 480 x 400 mm |  |
|  | 2 półki |  |
|  | wykonany jest ze stali kwasoodpornej, nierdzewnej |  |
|  | podwójne drzwi, zewnętrzne stalowe a wewnętrzne szklane zapewniają idealną izolację wnętrza komory z otoczeniem |  |
|  | możliwość programowania cykli NOC / DZIEŃ |  |
|  | systemem automatycznego diagnozowania i korekty temperatury |  |
|  | cyfrowy wyświetlacz temperatury |  |
|  | zabezpieczenie przed przegrzaniem z możliwością samodzielnego regulowania zakresów |  |
|  | sygnalizacja awarii |  |
|  | wbudowany programator czasowy o zakresie od 1 min do 999 godz. z automatycznym wyłącznikiem grzania |  |
|  | system chłodzenia bezfreonowy - proekologiczny |  |
|  | wbudowany czytnik kart CHIP umożliwiający odczyt z karty indywidualnych parametrów inkubacji |  |
|  | wyjście na drukarkę |  |
|  | wyjście na komputer typu RS232C wraz z oprogramowaniem pracującym w systemie WINDOWS umożliwiającym programowanie i zapis własnych metod prowadzenia procesu inkubacji |  |
| SERWIS I WARUNKI GWARANCJI |
| Termin wykonania zamówienia - maksymalnie 28 dni |  |
| Gwarancja minimum - 12 miesięcy |  |
| Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 72 godziny) |  |
| Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – lokalizacja (nazwa, adres, tel./fax.) |  |

###### Część 10

pH-metr laboratoryjny - 2 szt.

Rok produkcji ............... Producent.............................................Typ/model...........................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Minimalne wartości parametrów | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | TAK |
|  | Zakres pracy: -2,000...+19,999 pH z dokładnością pomiarową do 0,005 pH ±1 cyfra, -999,9...+999,9 mV, -1999...+1999 mV z dokładnością pomiarową 0,3 mV ±1 cyfra, -5,0oC...+120,0oC z dokładnością pomiarową 0,1oC ±1 cyfra |  |
|  | Elektroda z wbudowanym sensorem temperatury oraz kablem połączeniowym z wtykiem DIN |  |
|  | Automatyczna kalibracja i kompensacja temperatury |  |
|  | Klawiatura wodoszczelna |  |
|  | Obudowa odporna na agresywne substancje chemiczne |  |
|  | Duży, wyraźny wyświetlacz wyników |  |
|  | Automatyczny systemu testowania przydatności elektrody |  |
|  | Praca zgodna z wymogami GLP |  |
|  | Dodatkowe wyposażenie: statyw z uchwytem na elektrodę oraz rozruchowy zestaw buforów kalibracyjnych w ampułkach szklanych, pH 4,01 oraz 6,87 |  |
| SERWIS I WARUNKI GWARANCJI |
| Termin wykonania zamówienia - maksymalnie 28 dni |  |
| Gwarancja minimum - 24 miesiące |  |
| Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 24 godziny) |  |
| Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – lokalizacja (nazwa, adres, tel./fax.) |  |

###### Część 11

Uniwersalna łaźnia wodna

Rok produkcji ............... Producent.............................................Typ/model...........................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Minimalne wartości parametrów | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | TAK |
|  | Regulacja elektroniczna |  |
|  | Wymiary zbiornika długość/szerokość/wysokość (mm): 325/300/140 |  |
|  | Zbiornik ze stali nierdzewnej |  |
|  | Grzałka i czujnik temperatury zamontowany pod spodem zbiornika |  |
|  | Możliwość bezpośredniego zanurzania próbek |  |
|  | Spójne, regulowane warunki do zastosowań wrażliwych na temperaturę |  |
|  | zapewnienie powtarzalności nastawionej temperatury dla powtarzalności procedur |  |
|  | elektroniczny wyświetlacz temperatury |  |
|  | zasilanie 230V (pobór mocy 0,77kW) |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: pokrywa dwuspadowa |  |
| SERWIS I WARUNKI GWARANCJI |
| Termin wykonania zamówienia - maksymalnie 28 dni |  |
| Gwarancja minimum - 36 miesięcy |  |
| Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 72 godziny) |  |
| Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – lokalizacja (nazwa, adres, tel./fax.) |  |

###### Część 12

Łaźnia wodna butyrometryczna

Rok produkcji ............... Producent.............................................Typ/model...........................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Minimalne wartości parametrów | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | TAK |
|  | Stal nierdzewna, kwasoodporna |  |
|  | Nierdzewna, kwasoodporna grzałka |  |
|  | Elektroniczny układ sterujący |  |
|  | Wyświetlacz LED z dokładnością ±0,1°C wyświetlania temperatury wewnątrz łaźni |  |
|  | Alarm zbyt niskiego poziomu cieczy z blokadą grzania |  |
|  | Zgodność z europejskimi normami |  |
|  | Ruchoma pokrywa robocza (z uchwytem, bądź krążkami redukcyjnymi) |  |
|  | Przewód zasilający |  |
|  | Statyw do butyrometrów w zestawie |  |
| SERWIS I WARUNKI GWARANCJI |
| Termin wykonania zamówienia - maksymalnie 28 dni |  |
| Gwarancja minimum - 24 miesięcy |  |
| Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 72 godziny) |  |
| Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – lokalizacja (nazwa, adres, tel./fax.) |  |

###### Część 13

Wirówka do oznaczania tłuszczu metodą Gerbera

Rok produkcji ............... Producent.............................................Typ/model...........................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Minimalne wartości parametrów | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | TAK |
|  | Termostatowanie 65°C |  |
|  | Pojemność maksymalna – 36 tłuszczomierzy |  |
|  | Bezpieczne zamknięcie |  |
|  | Zakres obrotów: 900-1000 obr/min |  |
| SERWIS I WARUNKI GWARANCJI |
| Termin wykonania zamówienia - maksymalnie 28 dni |  |
| Gwarancja minimum - 24 miesięcy |  |
| Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 72 godziny) |  |
| Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – lokalizacja (nazwa, adres, tel./fax.) |  |

###### Część 14

Zestaw do elektroforezy płytowej

Rok produkcji ............... Producent.............................................Typ/model...........................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Minimalne wartości parametrów | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | TAK |
|  | Korpus aparatu z elektrodami i uszczelkami silikonowymi |  |
|  | Komora aparatu |  |
|  | Pokrywa wentylacyjna aparatu |  |
|  | Komplet szyb ze szkła Float (wym. 100 x 90 mm), w tym jedna wycięta (wymiary szyb powinny pasować do „Zestawu MULTIPOL” umożliwiającego równoległą polimeryzację żeli (2-5)). |  |
|  | Dwa komplety przekładek teflonowych (grubość 1 mm) |  |
|  | Dwa grzebienie teflonowe o grubości 1 mm/10 studzienek |  |
|  | Klamry spinające 1” (12 szt) |  |
|  | Klamry dociskające szyby do korpusu aparatu. |  |
|  | Kable zasilające (2 szt) umożliwiające podłączenie do zasilacza „STABNAP 300” model 2 |  |
| 10. | Instrukcja obsługi. |  |
| SERWIS I WARUNKI GWARANCJI |
| Termin wykonania zamówienia - maksymalnie 28 dni |  |
| Gwarancja minimum - 24 miesięcy |  |
| Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 72 godziny) |  |
| Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – lokalizacja (nazwa, adres, tel./fax.) |  |

###### Część 15

Jednowiązkowy spektrofotometr VIS - 3 szt. (używane)

Rok produkcji ............... Producent.............................................Typ/model...........................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Minimalne wartości parametrów | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | TAK |
|  | Zakres długości falowej: 340-850 nm |  |
|  | Szerokość spektralna: 11 nm |  |
|  | Dokładność długości falowej: 1 nm |  |
|  | Powtarzalność długości falowej: <0,2 nm |  |
|  | Zakres pomiaru absorpcji: -2 do 2 ABS |  |
|  | Odczyt wartości pomiarowych: cyfrowy |  |
|  | Przystawka absorpcyjna. |  |
|  | Zestaw kuwet (po 2 szt do każdego aparatu) |  |
|  | Możliwość pomiarów transmitancji, absorbancji, koncentracji (stężenia) oraz pomiarów kinetycznych. |  |
|  | Możliwość podłączenia drukarki oraz innych przystawek |  |
|  | Rok produkcji: 1983-90 |  |
| SERWIS I WARUNKI GWARANCJI |
| Termin wykonania zamówienia - maksymalnie 28 dni |  |
| Gwarancja minimum - 12 miesięcy |  |
| Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 48 godziny) |  |
| Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – lokalizacja (nazwa, adres, tel./fax.) |  |

###### Część 16

Łaźnie wodne jednokomorowe - 5 szt.

Rok produkcji ............... Producent.............................................Typ/model...........................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Minimalne wartości parametrów | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | TAK |
|  | Max pobór mocy : 1200W |  |
|  | Wymiary łaźni: 710x325x210 mm |  |
|  | Rodzaj zbiornika: tłoczony wykonany ze stali nierdzewnej |  |
|  | Wymiary pojemnika (wanny): 505x300x150 mm |  |
|  | Temperatura łaźni: ustawiana w zakresie od 0˚C do 100˚C (z możliwością doprowadzenia wody w łaźni do wrzenia) |  |
|  | Rozdzielczość temperatury: 0,1˚C |  |
|  | Dokładność stabilizacji temperatury: 0,2˚C |  |
|  | Dwa niezależne wyświetlacze LED temperatury zadanej i mierzonej |  |
|  | Blokada grzania w przypadku końca zaprogramowanego czasu grzania |  |
|  | Pływakową sygnalizację zbyt niskiego poziomu wody w łaźni (dostosowana do pracy z wodą destylowaną) z jednoczesną blokadą grzania oraz sygnałem dźwiękowym takiego stanu |  |
|  | Sygnalizacja grzania |  |
|  | Alarm przekroczenia temperatury z sygnalizującą diodą LED |  |
|  | Timer w zakresie od 1 do 5999 minut z blokadą grzania |  |
|  | Regulacja temperatury typu PID z autotuningiem |  |
|  | Spust wody |  |
|  | Przewód zasilający |  |
|  | Perforowana nierdzewna osłona grzałki |  |
|  | Platforma na kolby typu Erlenmeyera o poj. 100 ml |  |
|  | Pokrywa poliwęglanowa uchylna (z możliwością jej demontażu) |  |
|  | Osuszacz do odstawiania kolb |  |
|  | Dwa statywy nierdzewne z uchwytami na 2x40 probówek 16 (średnica probówki) x160 mm |  |
|  | Obudowa łaźni wykonana z nierdzewnej blachy dekorowanej typu płótno |  |
| SERWIS I WARUNKI GWARANCJI |
| Termin wykonania zamówienia - maksymalnie 28 dni |  |
| Gwarancja minimum - 24 miesięcy |  |
| Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 72 godziny) |  |
| Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – lokalizacja (nazwa, adres, tel./fax.) |  |

###### Część 17

Luksomierz

Rok produkcji ............... Producent.............................................Typ/model...........................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Minimalne wartości parametrów | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | TAK |
|  | Certyfikat wzorcowania |  |
|  | Zakresy natężenie oświetlenia Lx, FC: 0...200-2000-20000 Lx, 0…20-200-2000 FC |  |
|  | Dokładność: 200-2000 Lx, 20-200 FC±(4%+5c) 20000 Lx, 2000 FC±(5%+4c) |  |
|  | Wyświetlacz LCD |  |
|  | Próbkowanie 2,5 razy/s |  |
|  | Środowisko pracy: 0÷50°C RH<80% (bez kondensacji) |  |
|  | Zasilanie: bateria |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: sztywne etui, bateria, instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| SERWIS I WARUNKI GWARANCJI |
| Termin wykonania zamówienia - maksymalnie 14 dni |  |
| Gwarancja minimum - 24 miesięcy |  |
| Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 72 godziny) |  |
| Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – lokalizacja (nazwa, adres, tel./fax.) |  |

###### Część 18

Suszarka laboratoryjna z wymuszonym obiegiem powietrza

Rok produkcji ............... Producent.............................................Typ/model...........................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Minimalne wartości parametrów | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | TAK |
|  | Pojemność komory roboczej 108 l. +/- 5l |  |
|  | Wymuszony obieg powietrza |  |
|  | Drzwi zewnętrzne pełne |  |
|  | Obudowa zewnętrzna i komora wewnętrzna wykonane ze stali nierdzewnej, elementy grzejne równomiernie rozłożone na całym obwodzie wewnętrznym komory |  |
|  | Elektroniczny układ sterowania z automatycznym diagnozowaniem i korektą temperatury |  |
|  | Programowanie czasu pracy w zakresie od 1 min do 99,59 godz., z funkcją pracy ciągłej |  |
|  | Podwójny system zabezpieczeń przed przegrzaniem |  |
|  | Min. dwie półki perforowane ze stali nierdzewnej |  |
|  | Zakres temperatur: od temp. otoczenia +5 oC do 220 o C, regulacja temperatury co 0,1 o C |  |
|  | Wymiary zew. maksymalne (szer. x wys. x gł.) 720 x 770 x 560 mm |  |
| SERWIS I WARUNKI GWARANCJI |
| Termin wykonania zamówienia - maksymalnie 28 dni |  |
| Gwarancja minimum - 12 miesięcy |  |
| Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 72 godziny) |  |
| Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – lokalizacja (nazwa, adres, tel./fax.) |  |

###### Część 19

Waga elektroniczna - 6 szt.

Rok produkcji ............... Producent.............................................Typ/model...........................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Minimalne wartości parametrów | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | TAK |
|  | Max. Obciążenie 0,6kg |  |
|  | Dokładność odczytu 0,01g |  |
|  | Zasilanie 230V i akumulator |  |
|  | Możliwość ważenia pod wagą (możliwość rozbudowy o statyw/stelaż) |  |
|  | Nielegalizowana |  |
| SERWIS I WARUNKI GWARANCJI |
| Termin wykonania zamówienia - maksymalnie 28 dni |  |
| Gwarancja minimum - 24 miesięcy |  |
| Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 72 godziny) |  |
| Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – lokalizacja (nazwa, adres, tel./fax.) |  |

###### Część 20

Mikroskop laboratoryjno-badawczy

Rok produkcji ............... Producent.............................................Typ/model...........................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Minimalne wartości parametrów | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | TAK |
|  | Optyka korygowana na nieskończoność |  |
|  | Statyw o trwałej budowie |  |
|  | Nasadka okularowa, obracana o 360 |  |
|  | Okulary o powiększeniu 10x, szt. 2 |  |
|  | Obiektywy: 4x, 10x, 40x, 100x oil, możliwość uzyskania powiekszenia do 1000x |  |
|  | Stolik ruchomy w osi z, z nasadką krzyżową do ruchu x,y, |  |
|  | Pokrętła ogniskowania mikro - makro w jednej osi, ustawione tak, aby przy długotrwałej pracy ręka nie męczyła się |  |
|  | Wbudowany oświetlacz |  |
|  | Oświetlenie do dużych powiększeń |  |
|  | Centrowanie układu oświetleniowego |  |
|  | Filtr niebieski, zapasowa żarówka, pokrowiec, olejek imersyjny |  |
|  | Konstrukcja pozwalająca w przyszłości na rozbudowę o fluorescencję |  |
|  | Mikroskop wyposażony w nasadkę trinokularową umożliwiający podłączenie kamer lub aparatu cyfrowego |  |
|  | Aparat cyfrowy z przetwornikiem obrazu: 5.1 megapikseli |  |
|  | Zakres ostrości: 50 cm - nieskończoność; w trybie makro: 2 cm - nieskończoność |  |
|  | Pomiar światła: matrycowy, centralno-ważony, punktowy, punktowy AF |  |
|  | Tryby ekspozycji: AUTO, programowy, priorytet przysłony, priorytet czasu, oraz ręczny |  |
| 18. | Fotografowanie seryjne: do 7 zdjęć w maksymalnym rozmiarze (2,592 x 1,944-pixel) przy szybkości 3 kl/s. |  |
| SERWIS I WARUNKI GWARANCJI |
| Termin wykonania zamówienia - maksymalnie 28 dni |  |
| Gwarancja minimum - 24 miesięcy |  |
| Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 72 godziny) |  |
| Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – lokalizacja (nazwa, adres, tel./fax.) |  |

###### Część 21

Zestaw do filtracji hodowli mikrobiologicznych

Rok produkcji ............... Producent.............................................Typ/model...........................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Minimalne wartości parametrów | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | TAK |
|  | Ssak przenośny (system próżniowy) z miernikiem i regulatorem podciśnienia o szybkości zasysania płynnej hodowli mikrobiologicznej 6l/min |  |
|  | Filtr ceramiczny w kształcie lejka oraz plastykowa butla o pojemności 1-1,5 litra |  |
| SERWIS I WARUNKI GWARANCJI |
| Termin wykonania zamówienia - maksymalnie 28 dni |  |
| Gwarancja minimum - 12 miesięcy |  |
| Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 72 godziny) |  |
| Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – lokalizacja (nazwa, adres, tel./fax.) |  |

###### Część 22

Wilgotnościomierz zasypowy do ziarna

Rok produkcji ............... Producent.............................................Typ/model...........................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Minimalne wartości parametrów | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | TAK |
|  | Sposób pomiaru: całe ziarno |  |
|  | Dokładność pomiaru: 1% w zakresie do 10% wilgotności, 1,5% w zakresie powyżej 10% wilgotności. |  |
|  | Waga: 1050g |  |
|  | Temperatura pracy: 0-35°C |  |
|  | Wymiary (w cm): 18/9/15 |  |
|  | Zasilanie: bateria 9V, typ 6F22 |  |
|  | Bateria: jednorazowa – wymienialna |  |
|  | Czas pracy na 1 baterii: ok. 20 godz. |  |
|  | Wyświetlacz: LCD alfanumeryczny 2x 16 cyfry |  |
|  | Liczba zaprogramowanych ziaren: 15 do 40 |  |
|  | Wielkość próbki: 200cm3 |  |
| SERWIS I WARUNKI GWARANCJI |
| Termin wykonania zamówienia - maksymalnie 28 dni |  |
| Gwarancja minimum - 12 miesięcy |  |
| Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 72 godziny) |  |
| Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – lokalizacja (nazwa, adres, tel./fax.) |  |

###### Część 23

Licznik nasion - 2 szt.

Rok produkcji ............... Producent.............................................Typ/model...........................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Minimalne wartości parametrów | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | TAK |
|  | Zakres liczenia: do 9999 |  |
|  | Zakres odliczania: 50, 100, 200, 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 z możliwością ustawienia wielkości pośrednich |  |
|  | Prędkość liczenia: max. 600 szt./min |  |
|  | Zasilanie: 220V; 50Hz z kołkiem uziemiającym |  |
|  | Wymiary (dł., szer., gł.) w mm: 220/200/200 |  |
|  | Możliwość zatrzymania liczenia i ponownego dalszego liczenia po użyciu przycisku „start/stop” |  |
|  | Dokładność poniżej 1% |  |
|  | Masa: ok. 8kg |  |
| SERWIS I WARUNKI GWARANCJI |
| Termin wykonania zamówienia - maksymalnie 28 dni |  |
| Gwarancja minimum - 12 miesięcy |  |
| Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 72 godziny) |  |
| Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – lokalizacja (nazwa, adres, tel./fax.) |  |

###### Część 24

pH-metr laboratoryjny

Rok produkcji ............... Producent.............................................Typ/model...........................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Minimalne wartości parametrów | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | TAK |
|  | Jednoczesne wskazywanie odczynu pH i temperatury |  |
|  | Funkcja „hold” – wskazywanie zamrożonego wyniku na wyświetlaczu |  |
|  | Automatyczna 1-/2- punktowa kalibracja przy pomocy zachowanych w pamięci dwóch serii roztworów buforowych (pH 4,01-7,01-10,01 lub pH 4,01-6,86-9,18) |  |
|  | Automatyczna kompensacja temperatury wbudowane mieszadło magnetyczne o stałej prędkości obrotowej 500 min-1 |  |
|  | Adapter 12VDC lub zasilanie baterią |  |
|  | Zakres pomiaru/rozdzielczości pH -2,00 do 16,00; -5,0 do +80,0°C |  |
|  | Dokładność pH 0,01; ±0,5 (do +60,0°C); ±1,0 (pozostały zakres pomiaru) |  |
| SERWIS I WARUNKI GWARANCJI |
| Termin wykonania zamówienia - maksymalnie 28 dni |  |
| Gwarancja minimum - 12 miesięcy |  |
| Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 72 godziny) |  |
| Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – lokalizacja (nazwa, adres, tel./fax.) |  |

###### Część 25

Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem

Rok produkcji ............... Producent.............................................Typ/model...........................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Minimalne wartości parametrów | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | TAK |
| 1. | Wirówka laboratoryjna (stołowa) z chłodzeniem, sterowana mikroprocesorowo z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi (bez rotora): objętości wirowane do 4 x 100 mi, prędkość programowana 200 - 14.000 rpm (do 20.800 x g), temperatura programowana w zakresie -9 do +40°C funkcja chłodzenia szybkiego (z optymalnymi obrotami) i chłodzenia wstępnego, pamięć 34 programów, funkcja lekkiego zamieszania, delikatnego startu i zatrzymania (zmieniane w skali 10 stopniowej), otwieranie awaryjne pokrywy bez zasilania, automatyczne przeliczanie obrotów na wartość "g" i ich odczyt podczas wirowania, automatyczny odczyt maksymalnych obrotów dla danego rotora. programowany w zakresie 1 - 99 min. wyłącznik czasowy, silnik indukcyjny (bezszczotkowy - trwały, nie wymagający konserwacji), pracujący bardzo cicho, łatwa i szybka wymiana rotorów. możliwość stosowania rotorów z pokrywami aerozoszczelnymi, instrukcja obsługi w języku polskim, atest COTM, ISO 9001 |  |
| A. | Rotor bębnowy stałokątny wraz z 6 przystawkami na 10 probówek Eppendorf 1,5 / 2,0 ml każda: wirowanie poziome, maksymalna prędkość wirowania 14.000 rpm (WPO 16.400 x g), do tworzenia aglomeratów na dnie próbki. |  |
| B. | Rotor wychylnokątny wraz z 4 kubkami 100 ml: możliwość wirowania różnych objętości próbek z zastosowaniem odpowiednich przystawek, maksymalna prędkość wirowania 5.000 rpm (WPO 4.200 x g), sterylizowalny w autoklawie (121°C, 20 min.). |  |
| C. | Przystawki do probówek 3 -15 mi (śr. 16 mm) - 2 szt. w zestawie: 7 probówek / przystawkę - 28 / rotor, maksymalna wysokość probówki 106 mm. |  |
| D. | Rotor wychylnokątny z 2 koszami do płytek: możliwość wirowania płytek ułożonych w stos do wysokości 85 mm, maksymalna prędkość 3.700 rpm (WPO 2.250 x g) |  |
| SERWIS I WARUNKI GWARANCJI |
| Termin wykonania zamówienia - maksymalnie 28 dni |  |
| Gwarancja minimum - 24 miesięcy |  |
| Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 72 godziny) |  |
| Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – lokalizacja (nazwa, adres, tel./fax.) |  |

###### Część 26

Łaźnia wodna z wytrząsarką

Rok produkcji ............... Producent.............................................Typ/model...........................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Minimalne wartości parametrów | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | TAK |
|  | Pojemność 27 litrów |  |
|  | Ruch posuwisty z prędkością 15 ... 100 min-litr |  |
|  | Możliwość regulacji skoku w zakresie 32 ... 42 mm |  |
|  | Kosz z systemem zamocowań sprężynowych i (opcja) statywami do probówek oraz kolb Erlenmeyera |  |
|  | Mikroprocesorowy sterownik temperatury, prędkości wytrząsania, czasu i wartości alarmowych |  |
|  | Pomiar temperatury za pomocą sondy oporowej PtIOO; wyświetlacz ciekłokrystaliczny LeD |  |
|  | Zakres temp. O°C .. 99,9°(', termostabilność ± O,OSoC; napięcie zasilania 115-230 V, 50/60 Hz |  |
|  | W całości z wysokogatunkowej stali nierdzewnej AISI 310 (zbiornik) oraz AISI 304 (obudowa kosz) |  |
|  | Grzałki w osłonie ze specjalnej stali nierdzewnej INCOLOY, odpornej na korozję wysokie temperatury montowane są na dnie łaźni; zawór spustowy |  |
|  | Całkowite wymiary: zewnętrzne (wys. x dł. x szer.): 300 x 740 x 635 111m: wymiary wewnętrzne zbiornika (glęb. x dł. x szer.): ISO x 480 x 290 111m; wymiary kosza wytrząsarki (głęb. x dl. x szer.): 170 x 350 x 240 mm |  |
|  | Pokrywa stożkowa (dwuspadowa) |  |
| SERWIS I WARUNKI GWARANCJI |
| Termin wykonania zamówienia - maksymalnie 28 dni |  |
| Gwarancja minimum - 24 miesięcy |  |
| Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 72 godziny) |  |
| Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – lokalizacja (nazwa, adres, tel./fax.) |  |

###### Część 27

Zestaw do akwizycji i analizy obrazu

Rok produkcji ............... Producent.............................................Typ/model...........................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Minimalne wartości parametrów | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | TAK |
|  | Kamera cyfrowa o parametrach: Rozdzielczość maksymalna - 2592x1944 Element światłoczuły - CMOS o wielkość 1/2,5" Wielkość piksela - 2,2x2,2 mikrona Szybkość odświeżania - QXGA-6 klatek/sek., UXGA - 10 klatek/sek., SXGA - 15 klatek/sek., XGA 21 klatek/sek., VGA 46 klatek/sek. Stosunek sygnał/szum (S/N) - 50 dB Komunikacja - USB 2.0 Sposób montowania - gwint C |  |
|  | Oprogramowanie do analizy obrazu umożliwiające: kalibrację dla każdego powiększenia (obiektywu) konieczną do pomiarów rzeczywistych, dokonywanie pomiarów liniowych w wybranych jednostkach (mikrometry, mm etc.), zapis danych w automatycznie otwieranych arkuszach Excel automatyczne tworzenie w arkuszach danych dotyczących wartości średnich pomiarów oraz odchylenia od średniej, nanoszenie na zdjęcie skali porównawczej oraz napisów i oznaczeń, zmianę parametrów obrazu: kontrastu, jasności, nasycenia barw dla składowych RGB, odwracania obrazu, zoomu cyfrowego etc. wyświetlanie obrazu na żywo na ekranie monitora komputerowego, kontrola funkcji kamery z poziomu programu oprogramowanie w języku polskim wszystkie funkcje realizowane przez jeden program |  |
|  | Komputer o minimalnych parametrach wymienionych poniżej: Procesor: Intel Core 2 Duo P8600(2,4GHz, 1 066MHz,3MB), wyświetlacz: 15,4" panoramiczny WXGA+ (1440X900), power DVD 8.2 - Vista & XP, bateria: Primary 6- celi 48W/HR LI-lON, karta graficzna: zintegrowana Intel GMA 4500MHD, łączność bezprzewodowa: europejska Dell Wireless 1397 (802.11 b/g) minikarta, pamięć: 2048MB (1 x2048) 800MHz DDR2 dwukanałowa ,dysk twardy: 160GB (1 x160GB) Serial ATA (5400obr./min),napęd optyczny: 8x DVD+/-RW, Operating System: Polish (Downgrade) Windows Vista Business SP1 (32Bit) to XP Pro with Vista & XP Media |  |
| SERWIS I WARUNKI GWARANCJI |
| Termin wykonania zamówienia - maksymalnie 28 dni |  |
| Gwarancja minimum - 24 miesięcy |  |
| Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 72 godziny) |  |
| Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – lokalizacja (nazwa, adres, tel./fax.) |  |

###### Część 28

Pipety automatyczne jednokanałowe – 9 szt.

Rok produkcji ............... Producent.............................................Typ/model...........................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Minimalne wartości parametrów | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | TAK |
|  | Pipety automatyczne, jednokanałowe ze rzutnikiem końcówek, o zmiennej objętości w zakresie: 1) Zakres: 0,1-2,5μl - 1 szt. 2) Zakres: 0,5-10 μl - 3 szt. 3) Zakres: 2-20 μl - 1 szt. 4) Zakres: 10-100 μl - 1 szt. 5) Zakres: 20-200 μl - 2 szt. 6) Zakres: 100-1000 μl - 1 szt. |  |
|  | Pipety nastawne, wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości. |  |
|  | Autoklawowalne w całości. |  |
|  | Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek. |  |
|  | Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym. |  |
|  | Oddzielne okienko, umożliwiające szybką kalibrację na ciecz inną niż woda i szybki powrót do ustawień fabrycznych. |  |
|  | Możliwość rekalibracji |  |
|  | Mechanizm amortyzujący, chroniący końcówkę i nasadę pipety. |  |
|  | Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki. |  |
|  | Statyw karuzelowy, dostosowany do pipet automatycznych, scharakteryzowanych powyżej. |  |
| SERWIS I WARUNKI GWARANCJI |
| Termin wykonania zamówienia - maksymalnie 28 dni |  |
| Gwarancja minimum - 36 miesięcy |  |
| Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 72 godziny) |  |
| Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – lokalizacja (nazwa, adres, tel./fax.) |  |

###### Część 29

pH-metr wodoszczelny, kieszonkowy (tester pH i temperatury)

Rok produkcji ............... Producent.............................................Typ/model...........................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Minimalne wartości parametrów | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | TAK |
|  | Wodoszczelny, utrzymuje się na powierzchni wody |  |
|  | Stosowany do automatycznych pomiarów pH oraz temperatury w terenie |  |
|  | Wymienne elektrody i niska cena wymiennej głowicy z elektrodami |  |
|  | Kalibracja dwu punktowa, automatyczna z wykrywaniem wartości 3 buforów (4,00~ 7,00~ 9,00) |  |
|  | Długotrwała praca bez wymiany baterii (ok. 200 h pracy ciągłej) |  |
|  | Automatyczne wyłączanie uniemożliwiające przypadkowe rozładowanie baterii |  |
|  | Zastosowanie: wyłącznie do wód czystych |  |
|  | Zakres: pH 0- 14,00 |  |
|  | Zakres temperatur: od -5°C do +70°C |  |
|  | Rozdzielczość: 0,01 pH; 1,0°C |  |
|  | Impedencja wejściowa: 10 do potęgi 12 W |  |
|  | Kalibracja 3 punkty: 4,OO; 7,00; 9,00 |  |
|  | Zakres kompens. temp.: 0±70°C |  |
|  | Masa: 53 g |  |
|  | Zasilanie: 3 baterie l ,5V (LR44) |  |
|  | Czujnik temperatury: Pt-1000B |  |
| SERWIS I WARUNKI GWARANCJI |
| Termin wykonania zamówienia - maksymalnie 14 dni |  |
| Gwarancja minimum - 24 miesięcy |  |
| Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 72 godziny) |  |
| Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – lokalizacja (nazwa, adres, tel./fax.) |  |

###### Część 30

Łaźnia wodna

Rok produkcji ............... Producent.............................................Typ/model...........................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Minimalne wartości parametrów | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | TAK |
|  | Dwa stanowiska o średnicy 110mm |  |
|  | Wymiary wanny dł/szer/gł (mm):300x152xl00 Wymiary gabarytowe dł/szer/wys(mm):335x 185x240 |  |
|  | Działka elementarna regulatora temperatury:O,1°C |  |
|  | Zakres regulacji temperatury:od 20°C do 99,9°C |  |
|  | Stabilność temperatury:-0,3°C / +0,8°C |  |
|  | Pojemność:4 litry |  |
|  | Napięcie zasilania:230V / 50 Hz |  |
|  | Moc:400 W |  |
|  | Waga:5.5 kg |  |
|  | Wszystkie metalowe elementy wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej |  |
|  | Grzałka nierdzewna. kwasoodporna |  |
|  | Elektroniczny układ sterujący z wyświetlaczem LED |  |
|  | Alarm zbyt niskiego poziomu cieczy z blokadą grzania |  |
|  | Wyposażenie: zdejmowana pokrywa robocza l szt. krążki redukcyjne 2 kpl. rurka statywu 1 szt. przewód zasilający 1 szt. zawór spustu wody 1 szt. |  |
| SERWIS I WARUNKI GWARANCJI |
| Termin wykonania zamówienia - maksymalnie 28 dni |  |
| Gwarancja minimum - 24 miesięcy |  |
| Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 72 godziny) |  |
| Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – lokalizacja (nazwa, adres, tel./fax.) |  |

###### Część 31

Czterostanowiskowe mieszadło magnetyczne z płytą grzejną i mikroprocesorowym sterowaniem temperatury i obrotów

Rok produkcji ............... Producent.............................................Typ/model...........................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Minimalne wartości parametrów | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | TAK |
|  | Precyzyjny, mikroprocesorowy termostat z wyświetlaczem zapewniający kontrolę temperatury (zwłaszcza w zakresie do 100°C), wysoką stabilność temperatury blatu i powtarzalność ustawień. |  |
|  | Podłączenie zewnętrznej sondy temperaturowej pozwalającej kontrolować bezpośrednio temperaturę w naczyniu ustawionym na blacie. Temperatura ma być zmieniana co 0,1°C w zakresie do 100°C |  |
|  | Wyświetlacz umożliwiający monitorowanie temperatury |  |
|  | Obroty mają być zmieniane indywidualnie dla każdego stanowiska w zakresie od 50 do 1200 obrlmin co 1 obr/min. Przycisk natychmiastowego zatrzymania elementu mieszającego pozwalający na szybkie zdjęcie naczynia z mieszadła. |  |
|  | Przyciski pamięci umożliwiające szybki wybór najczęściej stosowanych temperatur i/lub obrotów mieszadła ułatwiające pracę w przypadku stosowania różnych powtarzalnych procedur. Timer (1,2,4,8 i 12 godzin) wyłączający grzanie i/lub mieszanie po określonym czasie bez absorbowania uwagi użytkownika. |  |
|  | Blat aparatu wykonany powinien być z odpornej na większość kwasów i zasad, białej ceramiki. |  |
|  | Płyty grzejne wyposażone we wskaźnik informujący, że temperatura blatu przekracza 50°C. Niezależne, regulowane zabezpieczenie nadtemperaturowe chroniące przed niekontrolowanym wzrostem temperatury blatu. |  |
|  | Sonda temperaturowa w osłonie teflonowej, do 270°C. |  |
| SERWIS I WARUNKI GWARANCJI |
| Termin wykonania zamówienia - maksymalnie 28 dni |  |
| Gwarancja minimum - 24 miesięcy |  |
| Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 24 godziny) |  |
| Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – lokalizacja (nazwa, adres, tel./fax.) |  |

###### Część 32

Pompa perystaltyczna - 2 szt.

Rok produkcji ............... Producent.............................................Typ/model...........................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Minimalne wartości parametrów | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | TAK |
|  | Moduł bazowy pompy perystaltycznej, 2 szt. |  |
|  | Zakres prędkości regulowany: od O do 9,99 obr/min. z krokiem 0,01, od 10 do 48 obr/min. z krokiem 0,1, |  |
|  | Wydajność: od 0,3ul/min do 220ml/min |  |
|  | Zasialnie 220/230V, 50Hz. |  |
|  | Głowica jednokanałowa, wszystkie rolki wykonane ze stali, 2 szt. |  |
|  | Wężyki kwasoodporne o średnicy 3,0 mm, 8 szt. |  |
|  | Wężyki PVC o średnicy 2,79 mm, 2 szt. |  |
|  | Wężyki PVC o średnicy 2,79 mmx4,5 mm, 3 metry, 2 szt. |  |
|  | Wężyki (kwasoodporne), o średnicy 3,0 mm, 3 metry, 2 szt. |  |
|  | Łącznik do połączenia wężyków o średnicach 2-3 mm opakowanie 10 szt. |  |
| SERWIS I WARUNKI GWARANCJI |
| Termin wykonania zamówienia - maksymalnie 56 dni |  |
| Gwarancja minimum - 12 miesięcy |  |
| Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 24 godziny) |  |
| Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – lokalizacja (nazwa, adres, tel./fax.) |  |

###### Część 33

Mieszadło magnetyczne wielostanowiskowe

Rok produkcji ............... Producent.............................................Typ/model...........................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Minimalne wartości parametrów | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | TAK |
|  | Sześć stanowisk o pojemności maksymalnej naczynia 250 mI |  |
|  | Regulacja obrotów: pokrętłem w zakresie 350 do 2000 obr/min, indywidualnie dla każdego stanowiska. |  |
|  | Silne sprzężenie magnetyczne. |  |
|  | Napęd: silniki prądu stałego. |  |
|  | Obudowa (blat) z tworzywa ABS o wysokiej odporności na urazy mechaniczne, odporna na zalanie, nierdzewna. |  |
|  | Praca urządzenia w warunkach otoczenia: wilgotność względna od O do 50%; temperatura od O do 40°C. |  |
|  | Komplet elementów mieszających. |  |
|  | Zdalny regulator obrotów z kablem połączeniowym o długości co najmniej 1 m. |  |
|  | Zasilanie platformy: zasilaczem 230/12 V za pośrednictwem regulatora obrotów. |  |
| SERWIS I WARUNKI GWARANCJI |
| Termin wykonania zamówienia - maksymalnie 28 dni |  |
| Gwarancja minimum - 24 miesięcy |  |
| Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 24 godziny) |  |
| Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – lokalizacja (nazwa, adres, tel./fax.) |  |

###### Część 34

Mieszadło mechaniczne

Rok produkcji ............... Producent.............................................Typ/model...........................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Minimalne wartości parametrów | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | TAK |
|  | Moc silnika (wejście/wyjście) 77/18W |  |
|  | Liczba biegów przekładni – 2 |  |
|  | Zakres prędkości od 35 do 2200 obr./min |  |
|  | Wskaźnik prędkości obrotowej - skala |  |
|  | Maksymalna lepkość -40000 mPas |  |
|  | Maksymalna objętość mieszanego płynu - 20 I |  |
|  | Zasilanie 230V/50Hz |  |
|  | Statyw do umocowania mieszadła |  |
|  | Klamra mocująca mieszadło do statywu |  |
|  | Końcówka mieszająca wykonana z PTFE |  |
| SERWIS I WARUNKI GWARANCJI |
| Termin wykonania zamówienia - maksymalnie 21 dni |  |
| Gwarancja minimum - 12 miesięcy |  |
| Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 24 godziny) |  |
| Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – lokalizacja (nazwa, adres, tel./fax.) |  |

###### Część 35

- Rotametr tablicowy

Rok produkcji ............... Producent.............................................Typ/model...........................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Minimalne wartości parametrów | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | TAK |
|  | Zakres pomiarowy 0,4 - 20 mI/min wody, |  |
|  | Podziałka mianowana w ml/min w warunkach roboczych: - temperatura 293 K - ciśnienie absolutne 0,1 MPa, - gęstości wody 1000 kg/m3, |  |
|  | Wersja materiałowa kwasoodpoma |  |
|  | Długość zespołu pomiarowego wykonanego z zaworem i podstawą - 300mm, |  |
|  | Warunki dopuszczalne: - temperatura: 363 K, - ciśnienie: 0,6 MPa, |  |
|  | Komplet dodatkowych końcówek z materiału kwasoodpornego na wąż elastyczny - średnica wew. węża 6 mm. |  |
| SERWIS I WARUNKI GWARANCJI |
| Termin wykonania zamówienia - maksymalnie 14 dni |  |
| Gwarancja minimum - 12 miesięcy |  |
| Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 24 godziny) |  |
| Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – lokalizacja (nazwa, adres, tel./fax.) |  |

- Rotametr tablicowy

Rok produkcji ............... Producent.............................................Typ/model...........................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Minimalne wartości parametrów | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | TAK |
|  | Zakres pomiarowy 10 - 100 dm3/h powietrza |  |
|  | Podziałka mianowana w dm3/h w warunkach roboczych: - temperatura 293 K, - ciśnienie absolutne 0,1 MPa, - gęstości 1,293 kg/m3, |  |
|  | Wersja materiałowa podstawowa, |  |
|  | Długość zespołu pomiarowego wykonanego z zaworem i podstawą - 300mm, |  |
|  | Warunki dopuszczalne: - temperatura: 363 K, - ciśnienie: 0,6 MPa, |  |
|  | Podziałka mianowana w dm3/h w warunkach roboczych: - temperatura 293 K, - ciśnienie absolutne 0,1 MPa, - gęstości 1,293 kg/m3. |  |
| SERWIS I WARUNKI GWARANCJI |
| Termin wykonania zamówienia - maksymalnie 14 dni |  |
| Gwarancja minimum - 12 miesięcy |  |
| Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 24 godziny) |  |
| Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – lokalizacja (nazwa, adres, tel./fax.) |  |

###### Część 36

Waga precyzyjna

Rok produkcji ............... Producent.............................................Typ/model...........................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Minimalne wartości parametrów | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | TAK |
|  | Obciążenie max: 2100 [g] |  |
|  | Dokładność odczytu 10 [mg] |  |
|  | Powtarzalność 10 [mg] |  |
|  | Temperatura pracy +15°C - +30°C |  |
|  | Wymiar szalki 195x195 [mm] |  |
|  | Wyświetlacz LCD z podświetleniem |  |
|  | Zasilanie 230V AC 50Hz /11V AC |  |
|  | Kalibracja wewnętrzna automatyczna |  |
|  | Czas stabilizacji 1,5 s |  |
|  | Waga legalizowana |  |
| SERWIS I WARUNKI GWARANCJI |
| Termin wykonania zamówienia - maksymalnie 7 dni |  |
| Gwarancja minimum - 24 miesięcy |  |
| Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 24 godziny) |  |
| Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – lokalizacja (nazwa, adres, tel./fax.) |  |

###### Część 37

Mieszadło magnetyczne z grzaniem

Rok produkcji ............... Producent.............................................Typ/model...........................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Minimalne wartości parametrów | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | TAK |
|  | Obudowa wykonana ze wzmocnionego ognioodpornego plastiku |  |
|  | Płyta grzewcza pokryta teflonem |  |
|  | Podwójna izolacja cieplna zastosowana w dnie płyty grzewczej |  |
|  | Prędkość mieszania 100 - 1500 rpm |  |
|  | Max objętość mieszanej cieczy 10 litrów |  |
|  | Temperatura ochronna 400°C |  |
|  | Typ kontroli termicznej elektryczny / cyfrowy |  |
|  | Dokładność -/+ 2°C |  |
|  | Moc 450W |  |
|  | Waga do 3 kg |  |
| SERWIS I WARUNKI GWARANCJI |
| Termin wykonania zamówienia - maksymalnie 28 dni |  |
| Gwarancja minimum - 24 miesięcy |  |
| Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 72 godziny) |  |
| Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – lokalizacja (nazwa, adres, tel./fax.) |  |

###### Część 38

Pompa perystaltyczna

Rok produkcji ............... Producent.............................................Typ/model...........................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Minimalne wartości parametrów | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | TAK |
|  | Wydajność do 3850 ml/min |  |
|  | Przełącznik kierunku pracy |  |
|  | Przycisk szybkiego zalania wężyka |  |
|  | Potencjometr regulacji wydajności/prędkości pracy |  |
|  | Głowica pompy wykonana z aluminium pokrytego poliestrem |  |
|  | Zasilanie 230V/50Hz/150W |  |
|  | Rolki z nylatronu |  |
|  | Chemicznie pompa zabezpieczona farbą epoksydową poliestrową |  |
|  | Wymiary ok. 250x 130x 230 |  |
|  | Możliwość stosowania wężyków z silikonu, vitonu, tygonu |  |
|  | Możliwość zastosowania różnych średnic węży |  |
|  | Sterowanie ręczne |  |
| SERWIS I WARUNKI GWARANCJI |
| Termin wykonania zamówienia - maksymalnie 28 dni |  |
| Gwarancja minimum - 12 miesięcy |  |
| Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 72 godziny) |  |
| Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – lokalizacja (nazwa, adres, tel./fax.) |  |

###### Część 39

Pipeta automatyczna wielokanałowa

Rok produkcji ............... Producent.............................................Typ/model...........................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Minimalne wartości parametrów | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | TAK |
|  | Czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości. |  |
|  | Autoklawowalne w całości. |  |
|  | Zrzutnik końcówek; oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek |  |
|  | Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym. |  |
|  | Oddzielne okienko umożliwiające szybką kalibrację na ciecz inną niż woda i szybki powrót do ustawień fabrycznych |  |
|  | Możliwość rekalibracji |  |
|  | Uszczelki gumowe na grzebieniu umożliwiające łatwe zakładanie końcówek. |  |
|  | Obracana dolna część pipety dla pracy lewo i praworęcznej |  |
|  | Możliwość redukcji ilości kanałów dozujących |  |
|  | Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki |  |
| SERWIS I WARUNKI GWARANCJI |
| Termin wykonania zamówienia - maksymalnie 28 dni |  |
| Gwarancja minimum - 24 miesięcy |  |
| Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 72 godziny) |  |
| Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – lokalizacja (nazwa, adres, tel./fax.) |  |

###### Część 40

Waga do ryb

Rok produkcji ............... Producent.............................................Typ/model...........................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Minimalne wartości parametrów | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | TAK |
|  | Zasilanie akumulator/sieć elektryczna |  |
|  | Obciążenie max = 60kg |  |
|  | Działka odczytowa d = 20g |  |
|  | Pomost wagowy wraz z szalką owym. 400 x 400 mm wykonany ze stali kwasoodpornej |  |
|  | Przetwornik tensometryczny o st. ochrony IP67 |  |
|  | Głowica odczytowa z tworzywa na kolumnie |  |
|  | Wyświetlacz LED czerwony |  |
|  | Przetwornica 12V DC / 230V AC |  |
|  | Waga legalizowana |  |
| SERWIS I WARUNKI GWARANCJI |
| Termin wykonania zamówienia - maksymalnie 28 dni |  |
| Gwarancja minimum - 24 miesięcy |  |
| Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 72 godziny) |  |
| Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – lokalizacja (nazwa, adres, tel./fax.) |  |

###### Część 41

Waga techniczna z walizką

Rok produkcji ............... Producent.............................................Typ/model...........................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Minimalne wartości parametrów | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | TAK |
|  | Obciążenie - max 30 kg |  |
|  | Działka odczytowa –l0g |  |
|  | Działka legalizacyjna - 10g |  |
|  | Obciążenie minimalne – 200 g |  |
|  | Zakres tarowania – pełny |  |
|  | Temperatura pracy - -10-40oC |  |
|  | Czas ważenia: <3s |  |
|  | Wymiary szalki – 300x300mm |  |
|  | Zasilanie wewnętrzne – akumulator kwasowo-ołowiowy |  |
|  | Czas pracy wagi z akumulatorem – 8h |  |
|  | Czas pracy wagi z akumulatorem – 8h |  |
|  | Zasilanie – 230V 50 Hz 6VA |  |
|  | Masa wagi – do 8,5 kg |  |
|  | Funkcja liczenia sztuk |  |
| SERWIS I WARUNKI GWARANCJI |
| Termin wykonania zamówienia - maksymalnie 28 dni |  |
| Gwarancja minimum - 24 miesięcy |  |
| Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 72 godziny) |  |
| Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – lokalizacja (nazwa, adres, tel./fax.) |  |