## ZADANIE NR 13

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: dejonizator wody – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wydajność:4,5 l/godz Praca pod ciśnieniem wody komunalnej, -proces oczyszczania wody w pełni automatyczny i bezobsługowy. -Otrzymana woda może być stosowana do analiz instrumentalnych Wyposażenie systemu: -filtr wstępny 1 um -filtr węglowy GAC - kolumny dejonizacyjne - zbiornik ciśnieniowy 10l - przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne Funkcje monitorujące pracę systemu: - mikroprocesorowy system kontrolno-pomiarowy posiadający: - wyświetlacz LCD -konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa i temperatury wody oczyszczonej - zegar wyświetlający datę oraz godzinę -alarm informujący o wymianie filtra mechanicznego i węglowego, alarm informujący o wymianie wstępnych i końcowych złóż jonowymiennych - wbudowane złącze RS 232 do komunikacji z komputerem zapewniające możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów i poziomów alarmu. - manometr ciśnienia wody zasilającej Parametry wody oczyszczonej; Na + ,SO 4 2- ,Cl - , Br - , N0 2 - , NO 3 - , P0 4 3_ <0.5 ppb Fe, Zn, Cu, Cr, Mn <0.1 ppb przewodnictwo< 0,07 uS/cm, (opór >18MOhm) TOC <1 ppb, cząstki (>0,22 um ) - <1, bakterie <1cfu/ml | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy