## ZADANIE NR 14

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: waga laboratoryjna – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obciążenie maksymalne 250 g Obciążenie minimalne 20 mg Dokładność odczytu 1 mg Zakres tary 250 g Powtarzalność 0,001 g Wymiar szalki 128×128 mm Czas stabilizacji 2 s Zasilanie 13,5-15V 1,6A DC Kalibracja wewnętrzna (automatyczna) Wyświetlacz panel dotykowy Interfejs 2×USB, RS 232, Ethernet | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy