## ZADANIE NR 15

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: komora laminarna – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ochrona Operatora, Produktu i środowiska - typ BIOHAZARD | Tak |  |
|  | szerokość robocza 120 cm | Tak |  |
|  | Przepływ prawdziwie laminarny | Tak |  |
|  | Przepływ powietrza regulowany | Tak |  |
|  | Cichobieżne wentylatory, poziom hałasu poniżej 56 dB | Tak |  |
|  | Dwa duże filtry absolutne HEPA - obszaru pracy i wylotowy o efektywności 99,999% | Tak |  |
|  | Automatyczna kompensacja zużycia filtrów zapewniająca stałą i bezpieczną szybkość przepływu powietrza w komorze | Tak |  |
|  | Wnętrze komory wykonane całkowicie ze stali nierdzewnej | Tak |  |
|  | Komora laminarna z własną podstawą | Tak |  |
|  | Boki komory bezpieczne - pełne | Tak |  |
|  | Okno suwane góra - dół ze szkła bezpiecznego hartowanego zamykane do końca | Tak |  |
|  | Szyba frontowa pionowa | Tak |  |
|  | Elektroniczny system sterowania | Tak |  |
|  | Wskaźnik zapchania filtra HEPA (minihelic) | Tak |  |
|  | Źródło światła białego, bezcieniowe, powyżej 1000 lux | Tak |  |
|  | Lampa UV zamontowana w górnej części tylnej ściany obszaru roboczego | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem lampy UV podczas pracy | Tak |  |
|  | Gniazda elektryczne zamontowane na tylnej ścianie obszaru roboczego | Tak |  |
|  | Zasilanie 230V/60 Hz | Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy