## ZADANIE NR 29

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Mikroskop prosty badawczy – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Optyka korygowana na nieskończoność. 2. Oświetlacz halogenowy wbudowany w tylniej części statywu mikroskopu o mocy 30W. -Łatwa wymiana żarówki, bez stosowania narzędzi. 3. Kondensor do jasnego pola. 4. Duży stolik mikroskopowy, z automatycznym mechanizmem powrotu do płaszczyzny ostrości widzenia preparatu, z blokadą w dolnym położeniu. -systemem regulacji wysokości położenia pokręteł x-y, -uchwyt dla 2 preparatów. 5. Pokrętła ogniskowania położone nisko, współosiowo z pokrętłami sterowania stołem. 6. Hamulec i sprzęgło ruchu mikro/makro. 7. Regulowana przysłona polowa. 8. Wbudowany filtry szary. 9. Miska obiektywowa dla 6 obiektywów, pochylona do wewnątrz mikroskopu. 10. Ergonomiczna nasadka okularowa pochylana w zakresie min. 10º-30º. -Wysuwane w stronę obserwatora tubusy okularowe z okularami, zapewniające utrzymanie ostrość widzenia preparatu. -Podział światła 100/0 lub 50/50. 11. Okulary szerokokątne z możliwością montażu mikrometrów pomiarowych. -Każdy okular z regulacją dioptryjną. 12. Okular pomiarowy liniowy 10mm/100. 13. Obiektywy o powiększeniach: - plan achromat 4x/0.10, odległość robocza minimum 30 mm - plan achromat 10x/0.25, odległość robocza minimum 10,5 mm - plan achromat 40x/0.65, odległość robocza minimum 0,55 mm - achromat 60x/0.80, odległość robocza minimum 0,30 mm -zapasowa żarówka, -pokrowiec na mikroskop. | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy