## ZADANIE NR 16

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: inkubator – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Inkubator laboratoryjny z chłodzeniem, z wymuszonym obiegiem powietrza Parametry: - pojemność komory*: 56l - drzwi: pełne - zakres temperatury pracy: 0...+70 C - sterownik mikroprocesowy z zewnętrznym wyświetlaczem - materiał komory: stal nierdzewna kwasoodporna - materiał obudowy: stal nierdzewna malowana proszkowo - wymiary zewnętrzne (szer/wys/gł): 590/950/560 mm - wymiary komory (szer/wys/gł):395/395/360 mm - moc znamionowa: 400 W - regulacja temperatury: co 0.1 C - stabilność** temp.w +10C: ?0,4 , w 37C:?0.1 - zabezpieczenie: klasy 2.0 - zasilanie 50Hz: 230 V - ilość półek standard/max: 2/5 - interfejs RS 232 - kontrola zaniku napięcia - sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury - możliwość sterowania wentylatorem w zakresie 10...100% - układ grzewczy i chłodzący (dzięki czemu urządzenie utrzymuje zadaną temperaturę niezależnie od temperatury otoczenia) - funkcja rozmrażania - możliwość cyklicznego powtarzania nastawionego programu - ustawienie czasu osiągnięcia zadanej temperatury: 1 min..99.59h - możliwość podglądania zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urządzenia | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy