## ZADANIE NR 18

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia:  kamera kolorowa do mikroskopu wraz z oprogramowaniem - 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | -kamera kolorowa cyfrowa do mikroskopu fluorescencyjnego z oprogramowaniem sterującym -rozdzielczość min. 5 mln efektywnych pikseli; -głębia kolorów RGB min. 24 bit; -chłodzenie w systemie Peltiera min. 20 stopni poniżej temp. otoczenia, -mocowanie do mikroskopu - gwint C; -czas ekspozycji zakres: 1ms -10min; -automatyczna i ręczna kontrola ekspozycji; -regulowany zakres pola pomiaru ekspozycji; możliwość regulacji: -jasności, -kontrastu, -korekcji Gamma; -możliwość uzyskania obrazów monochromatycznych; -możliwość wykonania automatycznego balansu bieli; -możliwość wykonywania zdjęć poklatkowych; -dynamika min. 12 bit; -możliwość przesyłania obrazu „na żywo” za pomocą złącza USB 2.0; -prędkość przesyłu obrazu do komputera „na żywo” min. 22 klatki/sek. (22fps); -format zapisu BMP, TIFF, JPG, JPEG2000; -możliwość bezpośredniego podłączenia do programów do analizy obrazu i współpracy z oprogramowaniem do analizy obrazu w trybie „na żywo”; -praca w środowisku Windows XP. | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy