## ZADANIE NR 20

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Termocykler gradientowy w systemie Peltier – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymienne bloki srebrne pokryte złotem, o przewodności cieplnej 429 W/mK. | Tak |  |
|  | Pojemność bloku 96x0,2ml w formacie płytki 96 | Tak |  |
|  | Blok 96 wyposażony w gradient o rozpiętości regulowanej do 40°C w 12 rzędach. | Tak |  |
|  | Każdy blok wyposażony w 6 elementów Peltier nowej generacji. | Tak |  |
|  | Szybkość grzania przekazywana przez blok 4,2°C, szybkość chłodzenia przekazywana przez blok 3,6°C | Tak Tak |  |
|  | Szybkość zmiany temperatury regulowana programowo w zakresie 0,001 do 5,0 °C/sek w każdym kroku oddzielnie. | Tak |  |
|  | Funkcja automatycznego zwiększania i/lub zmniejszania temperatury i/lub czasu w kolejnych krokach programu w zakresie regulowanym do 19,98°C i do 199,98 sek. | Tak |  |
|  | -Dostępne wymienne bloki: -blok gradientowy srebrny pokryty złotem o pojemności 96x0,2ml, 48x0,5ml, 384, - blok aluminiowy potrójny 3x21x0,2ml z każdym z 3 modułów pracującym niezależnie. | Tak Tak |  |
|  | - Elektrycznie kontrolowana siła nacisku pokrywy grzejnej, -ustawiana w programie w zakresie 30-120N | Tak Tak |  |
|  | Funkcja preheating’u – podgrzewanie pokrywy do zadanej temperatury przed rozpoczęciem programu. | Tak |  |
|  | Programowanie termocyklera poprzez kolorowy ekran dotykowy o rozmiarach co najmniej 320 x 240 pixeli | Tak |  |
|  | Pojemność pamięci 680 programów. | Tak |  |
|  | Możliwość przeglądania i modyfikowania programów podczas pracy urządzenia na innym programie. | Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy