## ZADANIE NR 34

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: System do oczyszczania wody – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | • system zasilany bezpośrednio wodą wodociągową; • wydajność systemu nie gorsza niż 5 L/godzinę; • mikroprocesorowy system kontrolno-pomiarowy z wyświetlaczem LCD oraz konduktometrem; • system alarmujący o potrzebie wymiany filtrów i wkładów jonowymiennych; • manometr ciśnienia wody zasilającej (wodociągowej); • możliwość wyposażenia systemu dodatkowo w zbiornik o pojemności co najmniej 10 l, na wodę III klasy czystości (destylowaną); • system posiada możliwość podłączenia do komputera poprzez złącze RS-232 w celuwprowadzenia własnych ustawień częstotliwości serwisowania i poziomów alarmu; • w zestawie komplet filtrów i wkładów jonowymiennych na co najmniej 6 miesięcy użytkowania lub 6000 L wody. Opcja automatycznego płukania membran. | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy