## ZADANIE NR 35

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: waga laboratoryjna – 2 sztuki

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | -Waga precyzyjna do szybkiego i dokładnego wyznaczania masy w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych. -Możliwe używanie w miejscach pozbawionych dostępu do zasilania sieciowego (230V) ze standardowym wewnętrznym akumulatorem oraz złączem RS 232. -Szalka wykonana ze stali nierdzewnej oraz podświetlany wyświetlacz LCD. Dane techniczne: Obciążenie maksymalne 0,6 kg Dokładność odczytu 0,01 g Zakres tary -0,6 kg Powtarzalność 0,01 g Liniowość ±0,01 g Czas stabilizacji 3 sekundy Wymiar szalki 125×145mm Temperatura pracy +15° - +30° C Zasilanie 230V AC 50Hz / 11V AC oraz akumulatorowe Wyświetlacz LCD (z podświetleniem) | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 3 lata | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy