## ZADANIE NR 36

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: wirówka duża – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szybkoobrotowa wirówka laboratoryjna (stołowa) z chłodzeniem, sterowana mikroprocesorowo, z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym LCD i wyposażeniem prędkość programowana od 200 do 14 000 w krokach co 10 obr/min. (do 20.800 x g), temperatura programowana w zakresie -9 do +40 stopni C, przycisk Stand-by dla wyłączenia termostatowania komory podczas spoczynku, oddzielny przycisk lekkiego zamieszania - short-spin z regulowaną prędkością, funkcja delikatnego startu i zatrzymania nastawna, otwieranie awaryjne pokrywy bez zasilania, automatyczne przeliczanie obrotów na wartość "g" i ich odczyt podczas wirowania, automatyczny odczyt maksymalnych obrotów dla aktualnie użytego rotora, szybkie chłodzenie wstępne (bez obrotów), chłodzenie standby, automatyczne zabezpieczenie przed niewyważeniem rotora. programowany w zakresie od 1 do 99 minut wyłącznik czasowy, start odliczania czasu po osiągnięciu zadanych obrotów jako funkcja nastawna sygnalizacja akustyczna odstępstw od programu wirowania, możliwość zmiany parametrów wirowania w czasie pracy wirówki, komora wirowania ze stali nierdzewnej, silnik indukcyjny (bez szczotkowy - nie wymagający konserwacji, możliwość wymiany rotorów. instrukcja obsługi w języku polskim, | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Wyposażenie: 1. Rotor wychylny z 4 kubkami (4 x 100 ml) maksymalna prędkość 5 000/min (przeciążenie 4 500 x g), możliwość stosowania adapterów na różne probówki, możliwość autoklawowania. 2. Przystawka na probówki 3-15ml - (2 szt.) ● 7 miejsc w 1 przystawce, 28 miejsc w całym rotorze ● średnica otworu w przystawce: 16 mm ● maksymalna prędkość obrotowa 5.000 obr/min (WPO: 4 200 x g) ● maksymalna długość naczynek: 108 mm | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy