## ZADANIE NR 24

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Mikroskop optyczny z kontrastem Nomarskiego – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Do jasnego pola i kontrastu interferencyjnego DIC-Nomarski i kontrastu fazowego. Statyw: oświetlacz halogenowy o mocy 100W, wbudowany w tylniej części w statyw. układ oświetlenia zawierający matrycę soczewek wieloogniskujących, umożliwiających 100% równo oświetlonego całego pola widzenia przy fotografii cyfrowej. regulowana przysłona polowa. wbudowane filtry: wybielający szare ND8 i ND32. -Kondensor systemowy do jasnego pola i kontrastu DIC-Nomarski. -Polaryzator, analizator, falówka i kliny do kontrastu DIC-Nomarski i kontrastu fazowego -Stolik mikroskopowy. -Pokrętła x-y z prawej strony. -Możliwość ustawiania pokręteł w pozycji górnej lub dolnej, z systemem regulacji siły ich przesuwu. -Uchwyt na dwa preparaty. -Zmotoryzowany napęd osi Z sterowany joystikiem i niezależnie z poziomu oprogramowania. -Miska obiektywowa sześciogniazdowa, do kontrastu DIC-Nomarski. -Ergonomiczna nasadka okularowa pochylana w zakresie min. 10º-30º. -Wysuwane w stronę obserwatora tubusy okularowe z okularami, zapewniające utrzymanie ostrość widzenia preparatu. -Podział światła 100/0 lub 50/50. -Odłączalny, umieszczany z tyłu nasadki fototubus przystosowany do podłączenia kamery typu CCD. -Wbudowany układ optyczny o powiększeniu 0,7x. -Możliwość ustawiania ostrości kamery i jej centrowania -Okulary szerokokątne o polu 22 mm. Z gumowymi osłonkami chroniącymi obserwatora pracującego w swoich okularach przed uderzaniem w okulary mikroskopu. -Każdy okular z możliwością montażu mikrometrów pomiarowych. -Okular pomiarowy liniowy 10mm/100, sztuk 2. Obiektywy: plan fluoryt 4x/0.13, odległość robocza minimum 17 mm plan fluoryt 10x/0.30, odległość robocza minimum 16 mm plan fluoryt 20x/0.50, odległość robocza minimum 2 mm plan fluoryt fazowy 40x/0.75, odległość robocza minimum 0,65 mm plan apo 40x/0.95, odległość robocza minimum 0,14 mm plan apo 60x/0.95, odległość robocza minimum 0,14 mm plan apo 100x oil./1.40, odległość robocza minimum 0,12 mm - Obiektywy o powiększeniach 4x, 10x, 20x, 40x i 60 suche, nie immersyjne. -Obiektywy mają być kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego mikroskopem Eclipse E-600. -Gumowe muszle oczne, -zapasowa żarówka halogenowa 12V-100W sztuk 2, -olejek immersyjny syntetyczny nieschnący sztuk 2, -pokrowiec antystatyczny na mikroskop sztuk 2. | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy