## ZADANIE NR 37

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: wirówka mini spin – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wirówka osobista laboratoryjna mini spin sterowana mikroprocesorowo z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi: z rotorem autoklawowalnym (121ºC przez 20 minut), 12 miejsc 1,5/2,0 ml: prędkość programowana 13.400 obrotów/min. (do 12.100 x g), wyświetlacz ciekłokrystaliczny czasu i szybkości oraz przeciążenia funkcja lekkiego zamieszania, otwieranie awaryjne pokrywy bez zasilania, programowany w zakresie od 1 do 99 minut wyłącznik czasowy, z możliwością ustawienia pracy ciągłej, komora wentylowana dla zmniejszenia nagrzewania preparatu, czas rozpędzania do obrotów maksymalnych 13 s, hamowania 12 s, silnik indukcyjny (bezszczotkowy – nie wymagający konserwacji), pracujący bardzo cicho, małe wymiary: 22,6 x 23,9 x 11,9 cm (idealna do pracy w komorze laminarnej). | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy