## ZADANIE NR 38

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: suszarka do szkła – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Suszarka laboratoryjna o pojemności 36 dm3 Budowa: Obudowa zewnętrzna: blacha stalowa malowano proszkowo Komora robocza i półki: wysokogatunkowa stal nierdzewna Sterowanie mikroprocesorowe: Cyfrowy wyświetlacz: temperatury zadanej i aktualnej, czasu grzania Możliwość ustawienia temperatury i czasu grzania Automatyczny system optymalizacji procesu grzania i stabilizacji temperatury Automatyczne wyłączanie się urządzenia i sygnalizacja dźwiękiem po upływie zaprogramowanego czasu 2 czujniki platynowe PT1000 Zabezpieczenia przed przekroczeniem maksymalnej temperatury | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy