## ZADANIE 25

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Mikroskop stereoskopowy na statywie stołowym wysięgnikowym – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Zakres powiększenia w zakresie 4x - 80x. 2. Układ optyczny, tory optyczne równoległe. -Obraz rzeczywisty, prosty, nie odwrócony. 3. Głowica zoom o mnożniku 10x. 4. Obiektywy: plan apo o powiększeniu 0,5x , odległości roboczej zawartej w granicach 120-125 mm plan apo o powiększeniu 1x , odległości roboczej zawartej w granicach 70-75 mm 5. Okulary o powiększeniu 10x, -polu widzenia 22 mm i regulacją dioptryjną. -każdy okular z możliwością montowania mikrometrów pomiarowych. -Gumowe osłonki chroniące obserwatora przed uderzaniem własnymi okularami w okular mikroskopu. 6. Okular pomiarowy liniowy 10mm/100. 7. Statyw stołowy, wysięgnikowy, z mechanizmem ogniskującym i z przeciwwagą, kolumna statywu o wysokości minimum 600 mm zakres przesuwu w poziomie minimum 500 mm. 8. Nasadka okularowa dwuoczna, pochylona pod kątem 20º. 9. Fototubus umożliwiający podłączenie kamery typu CCD. dwuzakresowy podział drogi optycznej: 100% na okulary lub jednoczesnym podglądem na okulary i kamerę. łącznik do kamery typu CCD z układem optycznym 0,7x. 10. Światłowodowy oświetlacz halogenowy o mocy 150W do światła odbitego. regulacja mocy światła potencjometrem i przysłoną. wyświetlacz LCD pokazujący temperaturę barwową światła i tryb pracy zapasowe żarówka sztuk 2 światłowód typu łabędzie szyje, sztuk 1, soczewki nasadkowe na końcówki światłowodów światłowód typu pierścieniowy, sztuk 1. 11. Pokrowiec antystatyczny na mikroskop | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak | . |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy