## ZADANIE NR 7

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Suszarka laboratoryjna – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | pojemność komory wewnętrznej 112 l wymiary komory wewnętrznej: szer. 460 x wys. 540 x gł. 450 [mm] wymiary zewnętrzne urządzenia: szer. 650 x wys. 845 x gł. 650 [mm] zakres temperatury pracy: +5ºC powyżej temperatury otoczenia do +300ºC z możliwością regulacji co 0,1ºC 2 półki druciane drzwi przeszklone zasilanie 230 V wyświetlacz temperatury LCD na zewnątrz wnętrze komory ze stali nierdzewnej obudowa zewnętrzna malowana proszkowo naturalny obieg powietrza układ grzewczy, elektryczny zabezpieczenie przed przegrzaniem klasy 2.0 zgodnie z DIN 12880 mikroprocesorowy sterownik temperatury i czasu możliwość zapamiętania programów użytkownika sześciosegmentowy profil czasowo-temperaturowy ustawienie opóźnienia startu pracy urządzenia w zakresie od 1 min do 99,59 h regulacja czasu utrzymania zadanej temperatury w zakresie od 1 min do 999 h lub praca ciągła podgląd zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urządzenia sygnalizacja dźwiękowa przekroczenia zadanej temperatury sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury kontrola zaniku napięcia zegar czasu rzeczywistego alarm dźwiękowy interfejs RS 232 umożliwiający podłączenie urządzenia do PC oznaczenie CE certyfikat zg. z PN-EN ISO 9001, PN-N 18001 | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy