## ZADANIE NR 8

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: komora laminarna – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Przepływ powietrza: - laminarny, pionowy | Tak |  |
|  | Filtry: - wstępny: poliamidowy klasy EU3 (G3) wg. normy PN-EN 779 - główny: absolutny HEPA EN 1800, skuteczność filtracji min. 99,997% dla cząstek 0,3 µm (żywotność filtra HEPA 3000h) | Tak Tak |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe: - tryb automatyczny - komora automatycznie wykonuje wszystkie czynności w celu odpowiedniego przygotowania do pracy ("przedmuchanie", ustawienie przepływu, załączenie lampy jarzeniowej) - tryb ręczny - użytkownik w każdym momencie może dowolnie sterować funkcjami komory (przepływ, lampa jarzeniowa, UV) Komora posiadająca cyfrowy licznik czasu pracy oraz wewnętrzny system nadzoru informujący o błędach pracy. | Tak Tak Tak |  |
|  | Wymiary: wys. 1130mm, szer. 670 mm, głębokość 500mm; Pow. robocza: 700x650x495. Masa urządzenia: 32 kg+ ok. 10 kg (masa podstawy) | Tak Tak Tak |  |
|  | Wyposażenie: - lampa doświetlająca przestrzeń roboczą - lampa bakteriobójcza UV - gniazdo elektryczne na obudowie komory - licznik czasu pracy lampy UV - blat roboczy z wysokogatunkowej stali nierdzewnej - podstawa na kółkach lub nóżkach poziomujących - palnik | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Atesty: - Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie - wyrób zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie PL/CA 00175 PL/DDR 00052 Komora powinna posiadać indywidualny protokół z badania integralności filtrów (badanie wykonane laserowym licznikiem cząstek oraz mgłą oleju parafinowego). | Tak Tak Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy