## ZADANIE NR 10

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: inkubator – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | inkubator laboratoryjny z chłodzeniem, z fotoperiodem pojemność komory 56 l wymiary komory wewnętrznej: szer. 395 x wys. 395 x gł. 360 [mm] wymiary zewnętrzne urządzenia: szer. 590 x wys. 950 x gł. 560 [mm] wbudowanych 5 świetlówek w drzwiach urządzenia (barwa światła imitująca światło dzienne) wykonanie wnętrza komory ze stali nierdzewnej zakres regulacji temperatury: przy lampach wyłączonych od 0°C do +70°C przy lampach włączonych od +5°C do +50°C dokładność regulacji temperatury +/-0,1°C programowanie temperatury i oświetlenia w czasie rzeczywistym 6-segmentowy profil czasowo temperaturowy możliwość zapamiętania do 3 programów przez użytkownika mikroprocesorowy sterownik temperatury i oświetlenia (czas trwania) drzwi pełne funkcja automatycznego rozmrażania zewnętrzny wyświetlacz parametrów pracy urządzenia wymuszony obieg powietrza regulacja obrotów wentylatora w zakresie od 0% do 100% automatyczne wyłączenie wentylatora po zakończeniu programu układ grzewczy i chłodzący pozwalający na utrzymanie zadanej temperatury niezależnie od temperatury otoczenia możliwość cyklicznego powtarzania nastawionego programu możliwość nastawienia opóźnienia startu pracy urządzenia w zakresie od 1 min do 99,59 h regulacja czasu utrzymania każdej z zadanej temperatury oraz oświetlenia lub praca ciągła (do wyboru) w zakresie od 1 min do 99,59 h możliwość podglądu zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urządzenia rejestracja średniej, min i max wartości temperatury dla każdego segmentu sygnalizacja dźwiękowa i wizualna (alarm) przekroczenia zadanej temperatury sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury kontrola zaniku napięcia zegar czasu rzeczywistego alarm dźwiękowy interfejs pozwalający na podłączenie do komputera zabezpieczenie klasy 2.0 zg. z DIN 12880 certyfikat CE 2 półki druciane | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy