## ZADANIE NR 11

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: inkubator z CO2  - 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | komora wewnętrzna bezszwowa wykonana ze stali nierdzewnej szklane wewnętrzne drzwi, sterownik mikroprocesorowy, przejrzysty wyświetlacz LED, wyświetlanie nastawionej wartości temperatury i stężenia CO2, alarm akustyczny i optyczny, dwa niezależne przyłącza do zasilania CO2 pomiar CO2 czujnikiem podczerwieni z automatycznym zerowaniem sterylizacja gorącym powietrzem niezależny termostat ochronny, filtr HEPA do CO2. Wymiary (możliwe zwiększenie do +25%): objętość [l] 48 przestrzeń wewnętrzna szerokość [mm] 401 głębokość [mm] 308 wysokość [mm] 401 wymiary zewnętrzne szerokość [mm] 484 głębokość [mm] 470 wysokość [mm] 645 Temperatura robocza od 1C powyżej temp. otoczenia do [C] 50 regulacja CO2 [%] 0-20 napięcie zasilania [V] 230 | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy