## ZADANIE NR 42

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: mikroskop fluorescencyjny z kamerą i oprogramowaniem do kariotypowania – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - mikroskop fluorescencyjny automatyczny o budowie modułowej pracujący w systemie epifluorescencji ze sterowaniem z prawej strony, -wbudowanym trwale systemem zautomatyzowanego fokusowania; -zmotoryzowany układ ustawiania ostrości makro-mikro z regulacją dokładności ruchu i mechanizmem powrotu do płaszczyzny ostrości widzenia; -wbudowana kaseta z filtrami (konwersyjny NCB-11, neutralne ND8 i ND32) -lampa halogenowa 12V 100W typu Longlife z fabrycznie centrowaną obudową oraz zewnętrznym zasilaczem -gniazdo kondensora z ruchem pionowym i centrowaniem -diafragma polowa sterowana z poziomu panelu obsługi mikroskopu oraz z oprogramowania, -buteleczka olejku immersyjnego, -stolik automatyczny, skanujący ze sterowaniem z poziomu komputera lub dżojstikiem, zapewniający skanowanie powierzchni -2x szkiełko preparatowe -uchwyt preparatu dla jednego i dwóch szkiełek preparatowych -okulary 10x z regulacją dioptryjną (FOV 22 mm) - 2 szt. -muszle oczne do okularów 10x - 2 szt. -miska obiektywowa, rewolwerowa, siedmiogniazdowa, sterowana z poziomu panelu obsługi mikroskopu oraz z oprogramowania -uniwersalny kondensor tarczowy do pracy w jasnym polu oraz kontraście fazowym -systemowa głowica dokumentacyjna z nasadką okularową i oświetlaczem do epifluorescencji ze zmotoryzowanym, sześciogniazdowym, karuzelowym zmieniaczem filtrów oraz układem zapewniającym fluorescencję bezszumową -zmotoryzowana diafragma polowa i regulowana aperturowa tory fluorescencji -zamknięcie toru optycznego -zmotoryzowany shutter, -filtry neutralne szare: ND4, ND8, ND16 -płytka filtracyjna zabezpieczająca obserwatora przed promieniowaniem UV -wbudowane porty dokumentacyjne, jeden ze zmotoryzowanym zmieniaczem powiększeń typu zoom o powiększeniu od 0.8x do 2x -kolektor bezaberracyjny skupiający światło z lampy -Lampa fluorescencyjna o mocy min. 200 W i czasie życia min. 2 000 h wraz z gniazdem mocowania z centrowaniem oraz zasilaczem, -wbudowany licznik godzin pracy -blok filtrów wąskopasmowych, fluorescencyjnych EX 340-380, DM 400, BA 435-485 -blok filtrów wąskopasmowych, fluorescencyjnych EX 465-495, DM 505, BA 515-555 -blok filtrów wąskopasmowych, fluorescencyjnych EX 540/25, DM 565, BA 605/55 -blok filtrów fluorescencyjnych EX 540-580, DM 595, BA 600-660 -blok filtrów fluorescencyjnych EX 620/60x, DM 660, BA 700/75m -nie fluoryzujący olejek immersyjny – min. 50 ml obiektywy w systemie korygowanym do nieskończoności: -CFI Plan Fluor 4x N.A. 0,13; W.D. 17,1 mm -CFI Plan Fluor 10x N.A. 0,30; W.D. 16 mm -CFI Plan Fluor 20x N.A. 0,50; W.D.2,1 mm -CFI Plan Fluor 40x N.A. 0,75; W.D. 0,66 mm -CFI Plan Fluor 100X Oil, N.A. 1.30, W.D. 0.16 mm -CFI Plan Apochromat 100x N.A. 1,40; W.D. 0,16 mm , do pracy bez szkiełka nakrywkowego Kamera cyfrowa monochromatyczna o parametrach nie gorszych niż: -Matryca CCD 2/3” -Rozdzielczość 1,4 mln pikseli -Dynamika 14 bit -Chłodzenie systemem Peltiera -Odświeżanie obrazu do 33 klatek na sekundę -Mocowanie do mikroskopu - gwint C z optyką zapewniająca szerokie pole widzenia -Czas ekspozycji min. zakres: 1ms -300s -Automatyczna i ręczna kontrola ekspozycji i balansu bieli -Regulacje jasności, kontrastu, korekcji Gamma Kamera cyfrowa kolorowa, o parametrach nie gorszych niż: -min. 5 mln pikseli, chłodzona. -Matryca CCD 2/3” -Rozdzielczość min. 5,0 mln efektywnych pikseli -Głębia kolorów RGB min. 24 bit -Chłodzenie systemem Peltiera o 20C -Odświeżanie obrazu nie mniej niż 20 klatek na sekundę -Mocowanie do mikroskopu - gwint C z optyką zapewniająca szerokie pole widzenia -Czas ekspozycji min. zakres: 1ms -1min. -Automatyczna i ręczna kontrola ekspozycji i balansu bieli -Możliwość uzyskania obrazów monochromatycznych -Regulacje jasności, kontrastu, korekcji Gamma -Możliwość przesyłania obrazu „na żywo” za pomocą złącza o szybkości min. 460Mbit/sek -system komputerowy standardu PC (Workstation) zintegrowany z mikroskopem, z monitorem kolorowym o przekątnej ekranu 22 cale o parametrach nie gorszych niż: • Procesor dwurdzeniowy min. 2,60 GHz • Płyta główna PCI • HDD 250GB SATA 2 • Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną • Karta grafiki 512MB DVI nVidia nie zintegrowana z płytą główną • Czytnik kart pamięci (SD, MMC, CF, XD) • 4 GB RAM • CD-DVD RW • Klawiatura • Mysz optyczna • Karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s • Min.7 portów USB • Pendrive 4GB USB 2.0 • Monitor LCD 22” • Typ ekranu- LCD, aktywna matryca TFT • Wielkość plamki- 0,282 mm • Częstotliwość odchylania pozioma 24 – 82 kHz • Częstotliwość odchylania pionowa 48 – 86 kHz • Rozdzielczość naturalna 1680 x 1050 • Jasność 200 cd/m2 • Wymagany układ stabilizacji jasności monitora po jego włączeniu • Naturalny kontrast panelu 800:1 • Całkowity czas reakcji matrycy 16 ms (czasy reakcji pośrednich 8 ms) • Tablica kolorów 12-bit • Przetwarzanie informacji o kolorze 16-bit • Kalibracja monitora. Sprzętowa kalibracja monitora • Możliwość stworzenia, zapisania oraz wczytania profilu monitora przy pomocy odpowiedniego oprogramowania dostarczonego przez producenta monitora • Stosowny certyfikat producenta fabrycznej prekalibracji każdego egzemplarza indywidualnie • Kąty widzenia ( przy kontraście 10:1) 178 /178 w pionie i poziomie • Funkcje dodatkowe: układ kontroli rzeczywistego czasu pracy monitor • Funkcja pozwalająca na równomierne podświetlenie całego panelu -Dołączony stosowny certyfikat. -Dodatkowo funkcja ta ma mieć za zadanie zachowanie równomiernej barwy na całej powierzchni ekranu • Wbudowany hub USB 2.0 min. 2 portowy • Regulacja położenia panelu. Regulacja wysokości monitora min 8 cm • Funkcja Pivot • Gniazda wejściowe sygnału 2 x DVI-I 29 pin (obsługa standardu HDCP) • Zgodność z normami TCO’03, TÜV/Ergonomics, TÜV/GS, CE -system operacyjny Windows Vista Business -oprogramowanie cyfrowej analizy i archiwizacji obrazów działające pod systemem operacyjnym Windows XP lub Vista -Pakiet funkcjonalny do cytogenetyki Specjalne oprogramowanie dla cytogenetyki - automatyczne wytworzenie kariogramów z ludzkich lub zwierzęcych chromosomów z możliwością ręcznej korekty. -Baza danych pacjentów. -Akwizycja i przetwarzanie obrazów fluorescencyjnych (do 16 kanałów) FISH i MultiFISH. -Moduł dla Comparative Genomic Hybrydization, który zawiera narzędzia statystyczne pozwalające na analizę CGH. -Informacje, zdjęcia i dane przechowywane są we wspólnej bazie danych. -Polska wersja językowa. Oprogramowanie analizy obrazu w polskiej wersji językowej (w pełnej wersji z licencją) umożliwiające akwizycję i archiwizację obrazów, pełną kontrolę kamery z bieżącym, żywym podglądem obrazu bezpośrednio z kamery, pobieranie zdjęć, pojedynczych, sekwencyjnych (stosy), rejestracja filmów (avi), pomiary planimetryczne: długość, powierzchnia, obwód, kąt, promień, zliczanie obiektów, pomiary kolorymetryczne, profil intensywności wzdłuż zadanej linii, w trybie ręcznym i automatycznym z progowaniem obiektów pomiarowych i ich automatycznym pomiarem, pracę w poszczególnych kanałach barwnych fluorescencji i automatyczne pobieranie i składanie ich w jeden obraz wynikowy, składanie obrazów mozaikowych z wielu sąsiadujących ze sobą pól widzenia mikroskopu ( min. mozaika 10 x 10 pól) składanie obrazu mozaikowego z jednoczesnym pobieraniem z kilku filtrów fluorescencyjnych i autofokusowaniem każdego pola wprowadzanie na obraz podziałki, opisów i znaczników zapis obrazów w formatach ogólnie rozpoznawanych , w tym min. TIFF, JPG, JPEG2000 i BMP. pomiar intensywności fluorescencji z funkcją generowania fluorogramów, wszystkie funkcje powyższe mają być realizowane przez jeden program -polska wersja językowa -zasilanie z sieci energetycznej 220 -230 V / 50 Hz -gwarancja min. 12 miesięcy -instalacja mikroskopu w katedrze w ciągu maksimum 14 dni po dostawie -Szkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi mikroskopu po jego dostawie w terminie obowiązywania umowy -Dołączyć instrukcję obsługi mikroskopu, programów przechwytywania i analizy obrazów oraz kamery – w języku polskim. -Wymagana odpowiedź na serwis w ciągu 2 dni roboczych -Konieczne dostarczanie wraz z ofertą folderów producenta. -Jedno szkolenie podczas uruchamiania sprzętu oraz dwa szkolenia przeprowadzone w trakcie 12 m-cy od dnia podpisania protokołu odbioru -Wszystkie elementy dostawy, które tego wymagają, muszą posiadać certyfikat CE. -Oferowany system nie może być systemem demonstracyjnym (ex-demo); -zamawiający nie dopuszcza zaoferowania zestawu lub jego części biorących udział w konferencjach i wystawach. | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: min. 12 miesięcy | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy