## ZADANIE NR 43

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: mikrotom rotacyjny – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Automatyczny mikrotom rotacyjny do cienkich skrawków z elektromechanicznym przesuwem głowicy i funkcją cięcia silnikowego o parametrach nie gorszych niż podane poniżej | Tak |  |
|  | Budowa mikrotomu oparta na bezobsługowych prowadnicach krzyżowych (łożyskach krzyżowo – liniowych) | Tak |  |
|  | Zakres oraz kroki nastaw grubości cięcia: Zakres 0,25 – 100 µm w krokach: od 0,25 – 0,5 µm krok 0,25 µm od 0,5 – 5 µm w krokach co 0,5µm od 5 – 20 µm w krokach co 1µm od 20 – 60 µm w krokach co 5µm od 60 – 100 µm w krokach co 10µm | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Zakres oraz kroki nastaw grubości trymowania: Zakres 1 – 600 µm w krokach: od 1 – 10 µm w krokach co 1µm od 10 – 20 µm w krokach co 2µm od 20 – 50 µm w krokach co 5µm od 50 – 100 µm w krokach co 10µm od 100 – 600 µm w krokach co 50µm | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Mikrotom musi posiadać funkcję retrakcji z regulacją wartości w trybie pracy ręcznej w zakresie od 5 – 100 µm z możliwością jej całkowitego wyłączenia. | Tak |  |
|  | Urządzenie musi posiadać przynajmniej 4 tryby pracy (tryb tradycyjny ręczny, tryb automatyczny – ciągły, tryb cięcia pojedynczego oraz tryb krokowy) | Tak |  |
|  | Wymagana regulacja prędkości w trybie pracy silnikowej w zakresie 0,5 – 420 mm/s | Tak |  |
|  | Poziomy zakres ruchu głowicy min. 28mm (( 1mm) | Tak |  |
|  | Pionowy zakres ruchu głowicy min. 70 mm | Tak |  |
|  | Elektromechaniczne podprowadzenie preparatu z minimum dwoma różnymi prędkościami 300µm/s oraz 900µm/s. | Tak |  |
|  | Uchwyt do żyletek mikrotomowych. | Tak |  |
|  | Uchwyt do kasetek standardowych. | Tak |  |
|  | System precyzyjnej orientacji przestrzennej preparatu ze wskazaniem położenia 0/0( oraz wskazaniami zmian położenia co 2(. | Tak |  |
|  | System szybkiej wymiany uchwytów. | Tak |  |
|  | Dwa niezależne mechanizmy blokady ręcznego koła napędowego zarówno w trybie pracy ręcznej jak i silnikowej (nie licząc wyłącznika awaryjnego). | Tak |  |
|  | Awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa którego użycie powoduje rozłączenie układów elektryczno-mechanicznych mikrotomu i natychmiastowe zatrzymanie pracy. | Tak |  |
|  | W zestawie powinien znajdować się stereomikroskop wraz z uchwytem pozwalającym na zamocowanie stereomikroskopu na mikrotomie. | Tak |  |
|  | Możliwość ustawiania pozycji zatrzymania głowicy po zakończonym cięciu: do wyboru pozycja dolna lub górna. | Tak |  |
|  | W zestawie powinna znajdować się łaźnia wodna do rozprostowywania skrawków o parametrach: - Nastaw temperatury : do +75(C -Aktualna i nastawiana temperatura powinna być wyświetlana na wyświetlaczu - wymiary: 308 x 340 x 95 mm - pojemność wanienki – 2 l | Tak |  |
|  | Opakowanie żyletek mikrotomowych min 50 szt. | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
|  | Certyfikat CE | Tak |  |
|  | Mikroskop optyczny o budowie modułowej z możliwością rozbudowy, oparty na optyce korygowanej na nieskończoność | Tak |  |
|  | Obiektywy planachromatyczne o następujących parametrach: Pow. 4x / NA min. 0,1mm / odległ. robocza min. 26mm Pow. 10x / NA min. 0.22 / odległ. rob. min.7.5mm Pow. 40x / NA min. 0.65, / odległ. rob. min.0.30mm Pow. 100x / NA min. 1.25 / odległ.rob. min 0.10mm, olejowy | Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Oświetlacz typu LED, fabrycznie wbudowany w statyw mikroskopu | Tak |  |
|  | Stolik mechaniczny x-y o konstrukcji bez wystającej szyny zębatkowej, | Tak |  |
|  | Tubus binokularny o kącie pochylenia 45° z wbudowanymi okularami o pow. 10x /FN = min.18 | Tak |  |
|  | Współosiowy, zgrubny i precyzyjny układ ogniskowania, z gałkami po obu stronach mikroskopu; ze współosiowym pokrętłem układu zmiany położenia preparatu w osiach x-y, mocowanym z prawej strony stolika | Tak |  |
|  | Pokrowiec, olejek imersyjny (10ml) Wszystkie elementy dostawy, które tego wymagają, muszą posiadać certyfikat CE. Oferowany system nie może być systemem demonstracyjnym (ex-demo); | Tak Tak Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy