## ZADANIE NR 44

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: mikroskop biologiczny – 10 sztuk

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mikroskop biologiczny o parametrach nie gorszych niż podane poniżej: Mikroskop z 4 gniazdowym uchwytem rewolwerowym; Optyka korygowana do nieskończoności; Baza mikroskopu: źródło światła typu halogenowego, min. 20 W z regulatorem natężenia światła z wbudowaną współosiowo (z dwóch stron) śrubą makro i mikrometryczną z odczytem podziałki min. 2,5 µm stabilna, na planie prostokątna, umożliwiająca inspekcję przez prowadzącego zajęcia działań użytkownika/studenta. | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Nasadka okularowa Dwuoczna z regulacją w zakresie +/- 5 dioptrii, kąt nachylenia 30 stopni regulacja rozstawu źrenic w zakresie nie mniejszym niż 48 - 75 mm z możliwością pełnego obrotu wokół osi optycznej. | Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Okulary szerokopolowe o powiększeniu 10x i polu widzenia FN 18 z ergonomicznymi osłonami gumowymi. | Tak Tak Tak |  |
|  | Obiektywy pozbawione aberracji chromatycznych planachromatyczne o powiększeniach/ odległości roboczej: - 4x/18,5 mm - 10x/10,6 mm - 20x/1,2 mm - 40x/0,6 mm | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Stolik mechaniczny krzyżowy kwasoodporny ergonomiczny o wymiarach nie większych niż 120x135 mm z przesuwem bezzębatkowym pionowe prowadnice przesuwu w osi X-Y z prawej strony o zakresie przesuwu x-y co najmniej 76x30 mm uchwyt preparatowy zabezpieczenie przed uszkodzeniem preparatu – blokada przesuwu stolika | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Oświetlenie: typu halogen min. 20 W, wbudowane w bazę mikroskopu o płynnej regulacji natężenia | Tak Tak Tak |  |
|  | Kondensor Abbego z wbudowaną przesłoną irysową o regulowanej aperturze numerycznej i wartości N.A. 1,25 z zaznaczonymi fabrycznie pozycjami dla każdego obiektywu, -uchwyty na filtry, -wbudowany jeden z filtrów | Tak Tak Tak |  |
|  | Inne obiektywy, okulary i kondensor zabezpieczone przed łatwym demontażem, antystatyczny pokrowiec ochronny do mikroskopu, filtr niebieski mikroskop musi posiadać fabryczne zabezpieczenia przed łatwym demontażem (np. z użyciem odpowiednich narzędzi) takich elementów jak okulary, obiektywy, kondensor. możliwość rozbudowy o inne techniki obserwacji w tym fluorescencja typu LED/DIA przewód sieciowy Wszystkie elementy dostawy, które tego wymagają, muszą posiadać certyfikat CE. Oferowany system nie może być systemem demonstracyjnym (ex-demo) | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy