## ZADANIE NR 45

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: mikroskop optyczny z kontrastem „Nomarski-DIC” – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mikroskop optyczny z kontrastem „Nomarski-DIC” (plus: kamera cyfrowa, oprogramowanie, komputer) o parametrach nie gorszych niż podane poniżej: Do jasnego pola i kontrastu interferencyjnego DIC-Nomarski. | Tak Tak |  |
|  | Statyw: - oświetlacz halogenowy o mocy 100W, wbudowany w tylniej części w statyw. - układ oświetlenia zawierający matrycę soczewek wieloogniskujących, umożliwiających 100% równe oświetlenie całego pola widzenia przy fotografii cyfrowej. - regulowana przysłona polowa. - wbudowane filtry: wybielający, szare ND8 i ND32. | Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Kondensor systemowy do jasnego pola i kontrastu DIC-Nomarski. | Tak |  |
|  | Polaryzator, analizator, falówka i kliny do kontrastu DIC-Nomarski. | Tak |  |
|  | Stolik mikroskopowy. -Pokrętła x-y z prawej strony. -Możliwość ustawiania pokręteł w pozycji górnej lub dolnej, z systemem regulacji siły ich przesuwu. -Uchwyt na dwa preparaty. | Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Miska obiektywowa sześciogniazdowa, do kontrastu DIC-Nomarski. | Tak |  |
|  | Ergonomiczna nasadka okularowa pochylana w zakresie min. 10º-30º. -Wysuwane w stronę obserwatora tubusy okularowe z okularami, zapewniające utrzymanie ostrość widzenia preparatu. -Podział światła 100/0 lub 50/50. Odłączalny, umieszczany z tyłu nasadki fototubus przystosowany do podłączenia kamery typu CCD. -Wbudowany układ optyczny o powiększeniu 0,7x. -Możliwość ustawiania ostrości kamery i jej centrowania | Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Okulary szerokokątne o polu 22 mm. Z gumowymi osłonkami chroniącymi obserwatora pracującego w swoich okularach przed uderzaniem w okulary mikroskopu. -Każdy okular z możliwością montażu mikrometrów pomiarowych. | Tak Tak |  |
|  | Obiektywy: - plan fluoryt 10x/0.30, odległość robocza minimum 15 mm - plan apo 40x/0.95, odległość robocza minimum 0,14 mm - plan apo 60x/0.95, odległość robocza minimum 0,14 mm - plan apo 100x oil./1.40, odległość robocza minimum 0,12 mm Obiektywy o powiększeniach 10x, 40x i 60 suche, nie immersyjne. | Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Gumowe muszle oczne, -zapasowa żarówka halogenowa 12V-100W sztuk 2, -olejek immersyjny syntetyczny nieschnący, -pokrowiec antystatyczny na mikroskop. | Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Mikroskopowa kamera cyfrowa, kolorowa typu CCD, o parametrach nie gorszych niż: - przetwornik 2/3” - złącze typu C-mount - przesyłanie obrazu przez port USB 2,0 - rozdzielczości kamery 5 mln. pikseli na przetworniku – 2560x1920 - możliwość jednoczesnego ustawiania rozdzielczości kamery dla podglądu obrazu 640x480 dla zapisu obrazu 2560x1920 - szybkość transmisji obrazu z kamery z możliwością wyświetlania 20 klatek na sekundę - funkcja przełączania kamery, z poziomu oprogramowania, do pracy w jasnym polu, ciemnym polu, kontraście fazowym, kontraście Nomarskiego DIC, fluorescencji - możliwość pracy kamery na żywo w funkcji monochromatycznej - blokowanie aktualnych ustawień ekspozycji - system gain, zmiana czułości kamery - zoom cyfrowy min. 2200% - czas ekspozycji1/1000 do 60 sekund - formaty zapisu: BMP, TIFF, LIM, JPG, JPEG2000 | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Wymagane jedno oprogramowanie do sterowania kamerą i do analizy obrazu. - wyświetlanie obrazu mikro/makroskopowego „na żywo” na monitorze komputerowym - sterowanie funkcjami kamery cyfrowej z poziomu oprogramowania do analizy obrazu - akwizycja obrazów pochodzących z kamery cyfrowej lub z kamer analogowych - współpraca z kilkoma kanałami logicznymi – obsługa kilku źródeł dokumentacji - korekcja wszystkich parametrów obrazu: kontrastu, jasności, odcieni, nasycenia, balansu kolorów Red, Green, Blue z możliwością natychmiastowego podglądu nanoszonych zmian w otwartym oknie - funkcja pomiarów planimetrycznych: odległości horyzontalnych, wertykalnych lub określanych dowolnie, obwodów, pól powierzchni, kątów, zliczania obiektów - automatyczna statystyka pomiarów przedstawiana liczbowo w arkuszach kalkulacyjnych lub graficznie na diagramach - nanoszenia na zdjęcia napisów, strzałek, oznaczeń itp. - graficzne i liczbowe wyznaczanie profili intensywności składowych kolorów RGB automatycznie tworzonych wzdłuż dowolnych linii horyzontalnych na obrazie - zmiana obrazów kolorowych na czarno-białe - separacja kolorów obrazu na pojedyncze składowe RGB - składanie obrazów z kanałów RGB, CMYK etc. w obraz kolorowy - edycja LUT na obrazach o głębi 8 bitowej - funkcja automatycznego składania małych fragmentów obrazu w obraz kompozytowy - możliwość otrzymania obrazu całego preparatu nawet dla dużych powiększeń - funkcja automatyzacji procesów powtarzalnych – możliwość tworzenia makr | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Stacja graficzna PC z oprogramowanie Windows XP w wersji polskiej i monitorem LCD min. 19”. Cały sprzęt z wyjątkiem stacji graficznej i monitora musi pochodzić od jednego producenta. Wszystkie elementy dostawy, które tego wymagają, muszą posiadać certyfikat CE. Oferowany system nie może być systemem demonstracyjnym (ex-demo); zamawiający nie dopuszcza zaoferowania aparatu biorącego udział w konferencjach i wystawach. | Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy