## ZADANIE NR 48

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Mikroskop fluorescencyjny, kamera, oprogramowanie – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry wymagane: -Statyw mikroskopu do obserwacji w świetle przechodzącym, -zawiera klucz sześciokątny, -wbudowane filtry LDB, ND6, ND25, -olejek imersyjny 8 ml (n=1,516). -Optyka korygowana do nieskończoności, -długość optyczna obiektywów45mm. -Automatyczny napęd osi Z z mozliwością pracy manualnej. | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | -Nasadka binokularowa z fototubusem, -nachylenie 30°, -regulacja rozstawu okularów 50-76 mm, -regulacja dioptryjna +/- 5 w lewym tubusie. -Zwrotnica podziału światła okulary/fototubus trójpozycyjna (100/0, 20/80, 0/100). | Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | -Sześciogniazdowy rewolwer obiektywowy. -Okular szerokopolowy z regulacją ostrości, -liczba polowa (FN 22). -Okular szerokopolowy. (FN 22). | Tak Tak Tak Tak |  |
|  | -Mechaniczny stolik przedmiotowy z bezzębatkowym mechanizmem ruchów krzyżowych, -ceramiczna powłoka powierzchni roboczej, -obrotowy w zakresie min. 250°, -lewostronne i nisko położone pokrętła napędowe ; -osłonięty mechanizm oporowy ruchów krzyżowych; -zakres ruchów krzyżowych: 76x52mm. | Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | -Podwójny uchwyt dla jednego lub dwóch preparatów, prawostronny element dociskowy. | Tak |  |
|  | -Obudowa lampy halogenowej 100W z długim kablem połączeniowym. Żarówka 12V/100W. | Tak |  |
|  | -Pokrowiec ochronny. | Tak |  |
|  | -Kondensor achormamtyczno/aplanatyczny NA 1.40. | Tak |  |
|  | -Obiektyw o parametrach nie gorszych niż: Universal Plan Fluorite obiektyw 4x klasy UIS-2. -Odległość czołowa 17 mm, -apertura numeryczna 0.13. -do preparatów ze szkiełkiem nakrywkowym dowolnej grubości i bez szkiełka, Universal Plan Fluorite o powiększeniu 10x, klasy UIS2, -odległość robocza 10 mm, -apertura numeryczna 0,3, Universal Plan Fluorite obiektyw 20x klasy UIS - - -- - Odległość czołowa 2.1 mm, -apertura numeryczna 0.5. -Do preparatów ze szkiełkiem nakrywkowym 0.17 mm., Universal Plan Fluorite obiektyw 40x klasy UIS-2. -Odległość czołowa 0.51 mm, -apertura numeryczna 0.75. -Do preparatów ze szkiełkiem nakrywkowym 0.17 mm., Universal Plan Fluorite obiektyw 60x klasy UIS-2. -Odległość robocza 0.2 mm, -apertura numeryczna 0.9, -korekcja grubości szkiełka nakrywkowego od 0.11 do 0.23 mm., Universal Plan Fluorite obiektyw 100x imeryjny, klasy UIS-2. -Odległość czołowa 0.2 mm, - apertura numeryczna 1.30. -Do preparatów ze szkiełkiem nakrywkowym 0.17 mm. | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | -Oświetlacz do światła odbitego dla mikroskopów z rewolwerowym 6-cio pozycyjnym zmieniaczem kostek z filtrami, centrowalnymi przysłonami polową (FS) i aperturową (AS); -zawiera osłonę zabezpieczającą przed promieniowaniem ultrafioletowym, - tubus do obserwacji ciemnopolowych, - pojemnik olejku imersyjnego o pojemności 50ml. - oświetlacz halogenkowy do mikroskopów. - łatwy w użyciu system, nie wymagający centrowania, - trwałość lampy 2000 godzin.. - wbudowany panel LCD wskazujący zużycie lampy, - 1,5m światłowód, - kolimator. | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | -Filtry fluorescencyjne: Kostka z filtrami do fluorescencji wzbudzanej wąskopasmowym światłem UV; -filtr wzbudzający BP360-370, -zwierciadło dichroiczne DM400, -filtr zaporowy BA420 Kostka z filtrami do fluorescencji wzbudzanej szerokopasmowym światłem niebieskim i z interferencyjnym filtrem barierowym: -filtr wzbudzający BP460-495, -zwierciadło dichroiczne DM505, -filtr zaporowy barierowy BA510-550. Kostka z filtrami do fluorescencji wzbudzanej szerokopasmowym światłem zielonym i z interferencyjnym filtrem zaporowym; -filtr wzbudzający BP 530-550, -zwierciadło dichroiczne DM570, -filtr zaporowy pasmowy BA575-625. Kostka z filtrami do fluorescencji wzbudzanej szerokopasmowym światłem żółtym i z interferencyjnym filtrem zaporowym; -filtr wzbudzający BP545-580, -zwierciadło dichroiczne DM600, -filtr zaporowy BA610IF Kostka z filtrami do fluorescencji wzbudzanej szerokopasmowym światłem żółtym i z interferencyjnym filtrem zaporowym; -filtr wzbudzający BP545-580, -zwierciadło dichroiczne DM600, -filtr zaporowy BA610IF. | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | -system akwizycji i analizy obrazu -kolorowa kamera cyfrowa chłodzona układem Peltiera, -element światłoczuły CCD (przekątna 2/3”) o rozdzielczości 4140x3096 pikseli, -układ redukcji szumu, -komunikacja z komputerem przez port PCI-Express. -czas ekspozycji 23µs do 60 s. -częstotliwość odświeżania 15 fps dla rozdzielczości 1.45 mln pikseli, -maks. 57 fps klatek/sek. -kamera współpracuje z systemami MS Windows 2000/XP/Vista. | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | -oprogramowanie pozwalającą na cyfrową rejestrację obrazu. -oprogramowanie do aplikacji badawczych znajdujący zastosowanie w zaawansowanej mikroskopii fluorescencyjnej, -koordynujących współpracę kamery i mikroskopu umożliwiając automatyczną rejestrację obrazu co pozwala osiągnąć doskonałe wyniki w mikrofotografii fluorescencyjnej. -Program umożliwia rejestrację obrazu przy pomocy rozszerzonych narzędzi, -zarządzanie obrazami w ramach bazy danych oraz prowadzenie zaawansowanych pomiarów. -Możliwa jest rozbudowa o dodatkowe moduły zwiększające funkcjonalność oprogramowania w zależności od potrzeb użytkownika. Funkcje oprogramowania: -Rejestracja – interaktywne sterowanie pracą kamery, -ręczny i automatyczny dobór parametrów ekspozycji, -funkcja „autofokus”, -moduły FIS, EFI, MIA. -Fluorescencja – automatyczne wielokanałowe przetwarzanie obrazów fluorescencyjnych, -rozdział spektralny, - kolokalizacja, -korekcja przesunięcia pikseli. -Wyświetlanie obrazu – równolegle wyświetlanie wielu obrazów na ekranie, -wsparcie dla dwóch wyświetlaczy, -udostępnianie obrazu w sieci lokalnej z poziomu przeglądarki internetowej, -wyświetlanie przekrojów obiektów trójwymiarowych. -Zapis obrazów w rozbudowanej bazie danych ułatwiającej zarządzanie mikrofotografiami i ich archiwizację. -Dostępny szereg formatów plików, w tym popularny JPEG i bezstratny TIFF. -Przetwarzanie obrazu - dostępne filtry wyostrzenia, rozmycia i redukcji szumów, -edycja kanałów RGB/HSI, -RGB studio, -przekształcenie Fouriera (FFT). -Podstawowe i zaawansowane pomiary morfometryczne, -analiza fazowa, -definiowanie obszarów zainteresowania (ROI), - możliwość instalacji dodatkowych modułów. -Aplikacja współpracuje z systemami MS Windows 95/98/NT/2000/XP. -Łącznik do kamery z gwintem C o faktorze 0,63x. | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | -Moduł do dekonwolucji obrazów 3D. | Tak |  |
|  | -Komputer do analizy obrazu o parametrach nie gorszych niż: -Płyta MSI P35 NEO2-FIR, -PROC INTEL Core2 Duo E8400 3 GHz 775/1333/6MB/64bit BOX, -dysk 500GB 7200 16MB SATA-II RAID Edition, -pamięć DDR2 2GB (2x1GB) PC800 Ultra 4 4-4-12 Dual, -napęd DVD RW Dual Layer, -czytnik kart pamięci flash, -MS Vista Business OEM 32Bit wersja polska lub Windows XP, -Obudowa ATX, 410W, -nVidia Quadro FX 570 PCI-E 128 MB GDDR3 2xDVI HDTV, -dodatkowy wentylator odprowadzający ciepło, -klawiatura, -mysz optyczna z rolką, -podkładka pod mysz, -NOD 32 z licencją na 2 lata. -Monitor LCD, 22" 2243WM, -WIDE, -głośniki, -przekątna ekranu : 22 cale, -rozdzielczość : 1680x1050, -kontrast : 8000:1. | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Zasilanie z sieci energetycznej 220 -230 V / 50 Hz. Przewód sieciowy. | Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy