## ZADANIE NR 50

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: mikroskop badawczy – 12 sztuk

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Głowica 2-okularowa, obrotowa, nachylona pod kątem 300, -z regulacją rozstawu (50-76 mm) i regulacją dioptryjną (± 5 dioptrii). | Tak Tak |  |
|  | Zakres powiększeń przy standardowym wyposażeniu (40x-1000x). | Tak |  |
|  | Rewolwer obiektywowy karuzelowy, z łożyskowaniem, 4-gniazdowy. | Tak |  |
|  | Obiektywy achromatyczne: 4x, 20x, 40x (z amortyzowaniem), 100x (immersyjny, z amortyzowaniem). | Tak |  |
|  | Okulary szeroko polowe 10x, z osłonami gumowymi. | Tak |  |
|  | Kondensator Abbego N.A. 1.25 z przesłoną typu „iris” , -z układem centrującym i gniazdem filtrów 38mm. | Tak Tak |  |
|  | Oświetlacz z lampą halogenową 20W/12V z płynną regulacją natężenia światła. -Zasilanie: 210-240V. | Tak Tak |  |
|  | Stolik mechaniczny z precyzyjnym, współosiowym mechanizmem przesuwu preparatu w zakresie X:76, Y:50mm -uchwytem na dwa preparaty. | Tak Tak |  |
|  | Dwustronne ustawianie ostrości współosiowymi śrubami makro (regulacja zgrubna) i mikro (regulacja precyzyjna – podziałka 0,002mm). -Blokada ustawionej ostrości i pierścień regulujący siłę obrotu pokręteł ostrości. -Zabezpieczenie przed uszkodzeniem preparatu – blokada przesuwu stolika w pionie. | Tak Tak Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe. | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 2 lata | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy