## ZADANIE NR 51

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: mikroskop stereoskopowy - 14 sztuk

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obiektyw zoom 0,65-4,5x. Okulary WF 10x/20mm. | Tak |  |
|  | Zakres powiększeń z wyposażeniem podstawowym 3,5x-45x. -Maksymalny zakres powiększeń: 3,3x-225x. | Tak Tak |  |
|  | Głowica: 2 okularowa, obrotowa 360˚, nachylenie 45°, -dystans między okularami 47-78 mm. | Tak Tak |  |
|  | Korekcja okularów: ± 5 dioptrii w obydwu okularach. | Tak |  |
|  | Obiektyw nasadkowy 0,5x. | Tak |  |
|  | Płytki preparatowe: szklana i czarna/biała. | Tak |  |
|  | Średnica pola widzenia: 35mm-4,6 mm. | Tak |  |
|  | Oświetlenie górne (odbite): halogen 12V/20W z regulacją jasności, -oświetlenie dolne (przechodzące): - fluorescencyjne 5W lub halogenowe 12V/20W z regulacją jasności. | Tak Tak Tak |  |
|  | Dystans roboczy – minimum 100 mm. | Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 2 lata | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy