_____________________________

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia

Tytuł zamówienia: dostawa sprzętu laboratoryjnego w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 pt. „Zakup aparatury naukowo-badawczej na potrzeby Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych”.

CPV:38.00.00.00-5

Część 1

Mała wytrząsarka typu Vortex - sztuk 1

Rok Produkcji........................  Producent.......................  Typ/model...........................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Minimalne wartości parametrów | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | TAK |
|  | duża stabilność nawet podczas wytrząsania na najwyższych obrotach dzięki zastosowaniu trwałej obudowy i silikonowych nóżek |  |
|  | funkcja uruchamiania pod wpływem nacisku |  |
|  | łatwa wymiana nasadek |  |
|  | specjalny uchwyt do wytrząsanie kolb okrągłodennych i Erlenmeyera |  |
|  | zastosowanie wentylacji zapobiega przegrzaniu silnika |  |
|  | nasadka standardowa na probówki i małe naczynia do średnicy 50 mm |  |
|  | nasadka uniwersalna z gumową wkładką o średnicy 150 mm |  |
|  | wkładka na 54 probówki eppendorfówki |  |
|  | wkładka na 8 probówek 16 mm |  |
|  | wkładka na 8 probówek 20 mm |  |
|  | max obciążenie [kg] 0,5 |  |
|  | prędkość [obr/min] 2500 |  |
|  | amplituda wychylenia [mm] 4,0 |  |
|  | tryb pracy 1 - 999 min / praca ciągła |  |
|  | zasilanie [V, Hz] 230, 50 |  |
|  | klasa ochronności IP 21 |  |
|  | moc (wejście/wyjście/ogólna) [W] 58 / 10 / 60 |  |
|  | dopuszczalna temp. otoczenia [oC] 5 - 40 |  |
|  | dopuszczalna wilgotność [%] 80 |  |
|  | wymiary zewn. (szer. x głęb. x wys.) [mm] 127 x 136 x 149 |  |
|  | ciężar [kg] 4,5 |  |
| SERWIS I WARUNKI GWARANCJI |
| Termin wykonania zamówienia – maksymalnie do 16 sierpnia 2010 r. |  |
| Gwarancja minimum - 12 miesięcy |  |
| Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 72 godziny) |  |
| Wykonawca zapewni autoryzowany serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) | TAK (wpisać nazwę, adres, numery telefonów) |