_____________________________

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia

Tytuł zamówienia: dostawa sprzętu laboratoryjnego w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 pt. „Zakup aparatury naukowo-badawczej na potrzeby Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych”.

CPV:38.00.00.00-5

Część 3

Pojemnik do transportu prób w ciekłym azocie - sztuk 1

Rok Produkcji........................  Producent.......................  Typ/model...........................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Minimalne wartości parametrów | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | TAK |
|  | Zbiornik aluminiowy przeznaczony do transportu próbek biologicznych w ciekłym azocie z wyposażeniem |  |
|  | Pojemność zbiornika 3,5 litry +/- 5% |  |
|  | System kanistrów co najmniej 1 sztukę i komplet wieszaków na probówki gwarantujący odpowiednie uporządkowanie zamrożonego materiału na co najmniej 95 probówek 2,0 &1,2 ml |  |
|  | Nominalne statyczne zużycie ciekłego azotu nie więcej niż 0,27 litrów/dzień |  |
|  | Termostabilność zbiornika co najmniej 13 dni |  |
|  | Wraz ze zbiornikiem wymagane jest dostarczenie kartonu ochronnego wielorazowego użytku posiadającego zamknięcie |  |
|  | Certyfikaty zgodności z Dyrektywą Medyczną Unii Europejskiej |  |
|  | Całe urządzenie - okres gwarancji (36 miesięcy na system próżniowy |  |
|  | Szerokość wlewu urządzenia nie mniejsza niż 70 mm |  |
|  | Oferent posiada autoryzację w zakresie dystrybucji i serwisowania oferowanego urządzenia, potwierdzoną załączonym do dokumentacji zaświadczeniem producenta. |  |
|  | Zbiornik powinien być Certyfikowany do bezpiecznego transportu materiałów potencjalnie zakaźnych |  |
| SERWIS I WARUNKI GWARANCJI |
| Termin wykonania zamówienia – maksymalnie do 16 sierpnia 2010 r. |  |
| Gwarancja minimum - 12 miesięcy |  |
| Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 72 godziny) |  |
| Wykonawca zapewni autoryzowany serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) | TAK (wpisać nazwę, adres, numery telefonów) |