Załącznik nr 1 SIWZ

Nr sprawy :  61 / 2010 / PN / DZP / RPW

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH MEBLI LABORATORYJNYCH

CZEŚĆ NR 1	
DOSTAWA MEBLI I STOŁÓW LABORATORYJNYCH

ZADANIE NR 1

ZESTAWY STOŁÓW LABORATORYJNYCH Z DWUSTRONNYMI PRZYSTAWKAMI I KWASOODPORNYMI BLATAMI  Z SZAFKAMI I SZUFLADAMI

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | WYMAGANIA TECHNICZNE I JAKOŚCIOWE |
| 1. | STELAŻE |
| 1.1. | Konstrukcja nośna typu rama A skręcana z profilu zamkniętego stalowego o przekroju minimum 30x3Omm, w przypadku konstrukcji typu C profil minimum 60 x 30 mm, malowana proszkowo farbą poliestrowo-epoxydową w kolorze popielatym. Łączenie stelaży powinno być przy pomocy śrub M 8 lub M 10, nie dopuszcza się stelaży spawanych w całości lub konstrukcji skręcanych blachowkrętami. Stelaże będą narażone na duże obciążenia powinny więc być wykonane w sposób gwarantujący ich stabilność i dużą nośność. Nogi stelaża powinny być łączone za pomocą ramek wykonanych również z profilu zamkniętego (ramka górna i dolna). Nie dopuszcza się użycia belek łączących ze względu na otrzymanie większej stabilności oraz nośności konstrukcji stołu. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Konstrukcja stelaża powinna być wykonana tak, aby pozwalała łączyć go w zadane długości stołów prostych i narożnikowych, oraz posiadająca możliwość umieszczenia szafki w dowolnym miejscu, szafki winny być umieszczane w stelażu jak kontener — wsuwane typ A lub podwieszane typ C. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Otwarte końce profili stelaży należy zaślepić wkładkami z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Nóżki regulacyjne w zakresie + -50mm, metalowe ze stopką z tworzywa. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | NADSTAWKI |
| 2.1. | Nadstawka winna być wykonana z profili aluminiowych malowanych proszkowo farbą poliestrowo — epoksydową oraz z mieszanki żywic fenolitycznych. Kolumna nadstawki winna być z dwóch stron pokryta mieszanką żywic fenolitycznych z dwóch zaś pozostałych stron od czoła i w części tylnej winna być wykonana z profili aluminiowych. Wymiar kolumny nadstawki: szerokość x głębokość x wysokość (wymiary minimalne): 60 x 190 x 770mm. W każdej z kolumn nadstawki powinny być umieszczone po 2 gniazda 16A, 230 V w oprawie bryzgoszczelnej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.2. | Półki nadstawki powinny być również w całości wykonane z mieszanki żywic fenolitycznych, a ich boczne krawędzie powinny być wykonane z profilu aluminiowego, tworzącego zgodnie z PN EN 13150 podwyższone obrzeże półki. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.3. | Miejsce styku z blatem zabezpieczone dodatkowo przed korozją elementem wykonanym z płyty polipropylenowej o grubości minimum 10mm. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3. | SZAFKI |
| 3.1. | Szafki wykonane w całości z płyty meblowej laminowanej (kolorystyka do ustalenia). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.2. | Grubość płyty korpusu i frontów szafek minimum 18mm, grubość płyty — plecy szafek minimum 12mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.3. | Wszystkie krawędzie szafek nie tylko widocznie zabezpieczone doklejką PCV o grubości minimum 2mm (korpusy w kolorze popiel, fronty w kolorze do wyboru) — należy przedstawić paletę co najmniej 8 kolorów. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.4. | Pojemniki szuflad typu Metabox, uchwyty prętowe, metalowe -satyna długości 98 mm (lub do ustalenia), zawiasy puszkowe zabezpieczone antykorozyjnie. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.5. | Drzwi i szuflady wyposażone w odbojniki. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

ZADANIE NR 2
ZESTAW MEBLI LABORATORYJNYCH (STOŁY, SZAFKI, NADSTAWKI, TABORETY)

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | MEBLE LABORATORYJNE - WYMAGANIA TECHNICZNE I JAKOŚCIOWE |
| 1. | Meble zaprojektowane i wykonane w systemie zarządzania jakością: producent musi posiadać certyfikat systemu jakości, czyli certyfikat spełniania wymagań odpowiedniej Polskiej Normy dotyczącej systemów zapewniania jakości w zakresie projektowania, produkcji, dostarczania i serwisowania mebli laboratoryjnych, wydany przez jednostkę uprawnioną do certyfikacji w zakresie systemów jakości w rozumieniu Ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 roku o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55 poz. 250 z późniejszymi zmianami) - (ważny certyfikat należy dołączyć do oferty zgodnie z wymogami SIWZ) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | Meble laboratoryjne muszą być dostarczane, montowane i serwisowane w systemie zarządzania jakością: Wykonawca musi posiadać certyfikat systemu jakości, czyli certyfikat spełniania wymagań odpowiedniej Polskiej Normy dotyczącej systemów zapewniania jakości w zakresie dostarczania, montowania i serwisowania mebli laboratoryjnych, wydany przez jednostkę akredytowaną w Polsce i uprawnioną do certyfikacji w zakresie systemów zarządzania jakością w rozumieniu Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 nr 204 poz. 2087 z późn. zm.) - (ważny certyfikat należy dołączyć do oferty zgodnie z wymogami SIWZ) |  |  |
| 3. | Meble muszą być zbudowane w systemie modułowym, tzn. posiadać możliwość budowania z poszczególnych elementów umeblowania zestawów o różnych konfiguracjach. Każdy element umeblowania (zestawu) powinien posiadać możliwość zamontowania go jako element stanowiska o innej, niż opisana w specyfikacji asortymentowo - ilościowej, konfiguracji (nie dotyczy blatów). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4. | Wszystkie stelaże do stołów laboratoryjnych wykonane w całości (boki oraz wszystkie poprzeczki stelaży) z zamkniętych kształtowników stalowych o wymiarach 30 x 50mm +/-5%, malowanych proszkowo gładkimi, łatwo zmywalnymi farbami epoksydowymi (Atest Higieniczny – dołączyć do oferty zgodnie z wymogami SIWZ) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5. | Wszystkie stelaże muszą posiadać dwa własne boki – nie dopuszcza się łączenia stelaży w ciągi ze wspólnym bokiem. Każdy stelaż musi posiadać możliwość samodzielnego postawienia. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 6. | Stelaże stołów C-kształtne (profil zamknięty 30 x 50mm +/-5%) na poziomowanych nóżkach, stelaże z elementów łączonych podczas montażu w miejscu docelowego użytkowania. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 7. | Poszczególne elementy stelaży łączone w sposób niewidoczny dla użytkownika od strony zewnętrznej, stelaże stołów zbudowane w taki sposób, aby blaty były podparte na całym obwodzie. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 8. | Stelaże do stołów narożnikowych C-kształtne (profil zamknięty 30 x 50mm +/-5%) na poziomowanych nóżkach, poszczególne elementy stelaży łączone w sposób niewidoczny dla użytkownika od strony zewnętrznej, stelaże zbudowane w taki sposób, aby blaty były podparte na całym obwodzie; wyposażone w dwie półki laminowane na metalowych wspornikach (we skazanych pozycjach bez półek). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 9. | Stelaże do stołów kończących wyspę C-kształtne (profil zamknięty 30 x 50 mm +/-5%) na poziomowanych nóżkach, poszczególne elementy stelaży łączone w sposób niewidoczny dla użytkownika od strony zewnętrznej, stelaże zbudowane w taki sposób, aby blaty były podparte na całym obwodzie; wyposażone w dwie półki laminowane na metalowych wspornikach (we wskazanych pozycjach wyposażone w szafkę zlewozmywakową i półki, półki, lub szafkę i półki). We wskazanych miejscach płyta robocza i półki z zaokrąglonymi narożnikami. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 10. | Poprzeczki stelaży (wykonane z zamkniętych kształtowników stalowych 30 x 50mm +/-5%) muszą być wyposażone w nierdzewne gwintowane złączki lub tuleje gwintowane umożliwiające podwieszanie szafek o różnych rozmiarach i w różnych konfiguracjach. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 11. | Otwarte końce kształtowników stelaży należy zaślepić wkładkami z tworzywa sztucznego. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 12. | Spawy łączące elementy poziome i pionowe boków stelaży muszą być szlifowane na równo z powierzchnią kształtowników stelaża. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 13. | Nogi stelaży (wykonane z zamkniętych kształtowników stalowych 30 x 50 mm +/- 5%) muszą być wyposażone w nierdzewne gwintowane złączki lub tuleje gwintowane, umożliwiające przymocowanie do nich innych elementów stanowisk laboratoryjnych. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 14. | Blaty robocze: - z płyty laminowanej na bazie płyty wiórowej, o grubości nie mniejszej niż 28 mm (Atest Higieniczny lub dokument równoważny – dołączyć do oferty zgodnie z wymogami SIWZ), pokrytej laminatem wysokociśnieniowym (Atest Higieniczny lub dokument równoważny –dołączyć do oferty zgodnie z wymogami SIWZ), z wykończeniem z przodu typu ćwierćwałek (postforming) – zgodnie ze specyfikacją asortymentową, blaty wykonane z ceramiki monolitycznej chemoodpornej i odpornej na zabarwienia (Atest Higieniczny ogólny i Ocena Jakości Zdrowotnej – kopie dołączyć do oferty zgodnie z wymogami SIWZ), o grubości od 20 do 40 mm z obrzeżem prostym, bez płyty bazowej. - z ceramiki monolitycznej (blat zlewowy): Ceramika musi spełniać normę EN 14411(ISO 13006), zaś jej powierzchnia normę EN 87 – potwierdzone dołączonymi do oferty dokumentami wystawianymi przez niezależne laboratorium badawcze . Zaświadczenie wystawione przez niezależne laboratorium badawcze potwierdzające, iż ceramika monolityczna, z której wykonane są blaty robocze spełnia normy EN 10545 – 13 w zakresie odporności chemicznej; EN 10 545 – 4 w zakresie wytrzymałości mechanicznej na zaginanie i rozciąganie; normy EN – 101 w zakresie odporności na zadrapanie. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 15. | We wskazanych miejscach w arkuszu asortymentowym: miski zlewozmywakowe wykonane z kamionki, osadzone w płytach z ceramiki monolitycznej. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 16. | Stanowiska do mycia bez przystawki o głębokości minimum 750 mm, wyposażone w baterie chemoodporne pokryte powłoką epoksydową, montowane w blacie. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 17. | Pod stelażami szafki podwieszane – zgodnie ze specyfikacją asortymentową. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 18. | Szafki podwieszane muszą być montowane pod stelażami w sposób umożliwiający zmianę miejsca ich zawieszenia; demontaż i montaż takich szafek musi przebiegać bez konieczności demontowania pozostałych elementów stanowiska laboratoryjnego. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 19. | Głębokość szafek podwieszanych minimum 510 mm; prześwit pomiędzy dnem szafki, a podłożem nie mniejszy niż 150 mm i nie większy niż 160 mm. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 20. | Dla szafek podwieszonych: minimalna głębokość wewnętrzna 490mm, minimalna wysokość wewnętrzna 620mm. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 21. | Uchwyty szafek monolityczne, z pręta ze stali nierdzewnej, o średnicy nie mniejszej niż 10 mm i długości 2/3 szerokości szafki, montowane poziomo; zawiasy zabezpieczone przed korozją galwanicznie; prowadnice szuflad zabezpieczone farbą proszkową poliestrową. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 22. | Korpus szafki samonośny, umożliwiający zastosowanie jej jako szafki podwieszanej, przejezdnej lub stojącej, wszystkie szafki muszą posiadać własny sufit (szafki zlewozmywakowe - otwór w suficie na miskę zlewozmywakową). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 23. | Drzwi i szuflady wyposażone w odbojniki. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 24. | Wysokiej jakości zawiasy i prowadnice do szuflad z funkcją samodomykania. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 25. | Szafki laminowane montowane w miejscach wskazanych w specyfikacji asortymentowo - ilościowej: - Korpus szafek laminowanych wykonany z płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm, obustronnie laminowanej; (Atest Higieniczny lub dokument równoważny – dołączyć do oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ); plecy szafki mogą być wykonane z płyty wiórowej o grubości co najmniej 12 mm. - Fronty wykonane z płyty wiórowej o grubości minimum 18 mm (Atest Higieniczny lub równoważny dokument – dołączyć do oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ), pokrytej obustronnie laminatem wysokociśnieniowym (Atest Higieniczny lub dokument równoważny - dołączyć do oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ). - Pionowe krawędzie frontów szuflad i drzwi szafek zaokrąglone (wykonane w technologii postforming – ćwierćwałek), poziome zaś zabezpieczone doklejką z PCV o grubości 2 mm, w kolorze frontu. - Widoczne krawędzie korpusów szafek (krawędzie czołowe) zabezpieczone doklejką z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm, pozostałe o grubości nie mniejszej niż 0,5 mm, w kolorze korpusu. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 26. | W stołach wyspowych należy zastosować przystawki, ich liczbę i wyposażenie jest wyszczególnione w specyfikacji asortymentowej. Parametry techniczne przystawek (opisane poniżej) muszą znajdować potwierdzenie w załączonych do oferty katalogach oraz fotografiach | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 27. | Przystawki wyspowe o konstrukcji samodzielnie stojącej na podłożu (nie na blacie lub stelażu stołu) wykonane z blach i kształtowników metalowych malowanych proszkowo farbami epoksydowymi, wysuwany do góry (w celu jego wymiany w przypadku ewentualnego uszkodzenia) metalowy profil czołowy przystawki (z dwoma rządami perforacji – malowanej identycznie jak przystawka), służący do zawieszania np. półek), wyposażony w wymienną wkładkę z tworzywa sztucznego dostosowaną kolorystycznie do wymogów użytkownika. Przystawka musi mieć możliwość wykorzystania jej jako przystawki przyściennej lub wyspowej – podwójnie perforowany profil musi się znajdować z dwóch stron kolumny przystawki. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 28. | Przystawki wykonane bez użycia materiałów drewnopochodnych i poliolefin. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 29. | Przystawki muszą posiadać niezależny od stołów system poziomowania względem podłoża (własne nóżki poziomowane). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 30. | Wysokość przystawek 1900 mm, głębokość 150 mm, szerokość według specyfikacji asortymentowej. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 31. | Boki przystawek wykonane w formie kolumn o przekroju prostokątnym 150 x 50 mm, zabudowane obustronnie na całej wysokości wsuwanymi od góry osłonami stalowymi (montowane bez użycia śrub – łatwe w montażu i demontażu przez użytkownika), w których osadzono osprzęt elektryczny (gniazda, wyłączniki i zabezpieczenia przeciwporażeniowe). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 32. | Stalowe osłony instalacyjne w pionowych kolumnach przystawek muszą być montowane w sposób umożliwiający zmianę wyposażenia kolumny (np. zwiększenie liczby gniazd elektrycznych, montaż dodatkowych wyłączników, montaż gniazd elektrycznych od zewnętrznej strony kolumny, itp.) bez potrzeby demontażu całego zestawu laboratoryjnego (dopuszcza się tylko zdejmowanie półek). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 33. | Przystawki muszą posiadać zabezpieczenie przeciwporażeniowe (wyłącznik nadprądowy) i wszystkie elementy metalowe połączone przewodem wyrównawczym. Kolumny przystawek muszą umożliwiać wprowadzenie od góry dodatkowych przewodów instalacyjnych (np. elektrycznych lub komputerowych) lub rur instalacyjnych (np. dostarczających wodę destylowaną, gaz); efektywny przekrój wewnętrzny kolumny przystawki musi być nie mniejszy niż 4,5 cm x 10 cm. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 34. | Osprzęt elektryczny montowany od wewnętrznej strony boków przystawek (z możliwością zainstalowania go od strony zewnętrznej), w stalowych panelach instalacyjnych – osłonach o szerokości minimum 10 cm, montowanych bez użycia śrub, osłony wsuwane od góry. Osprzęt elektryczny nie może odstawać od powierzchni panelu więcej niż 5,5 cm. W przypadku przystawek bez mediów musza one umożliwiać zainstalowanie w przyszłości paneli instalacyjnych z osprzętem elektrycznym. Boki przystawek nie mogą posiadać w swych kolumnach widocznych elementów złącznych (to znaczy śrub, wkrętów, nitów itp.). Otwory w osłonach kolumn przystawek, przez które przechodzą przewody elektryczne, muszą być zabezpieczone w taki sposób, aby zabezpieczyć przewody przed uszkodzeniem (przetarciem). Kolumny przystawek zamknięte od góry. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 35. | Panele instalacyjne i osłony przystawek muszą posiadać możliwość montowania ich w kolumnach bocznych dygestoriów i na odwrót w celu ich zamiany w przypadku konieczności zmiany konfiguracji mediów w pracowni | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 36. | Panele instalacyjne i osłony przystawek muszą posiadać możliwość montowania ich w kolumnach bocznych dygestoriów i na odwrót w celu ich zamiany w przypadku konieczności zmiany konfiguracji mediów w pracowni | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 37. | Element łączący dwie kolumny przystawki na wysokości blatu roboczego – blacik musi być usytuowany na wysokości blatu roboczego i wykonany z żywicy epoksydowej. Możliwość regulacji (przez użytkownika) wysokości położenia elementu łączącego dwie kolumny przystawki (blaciku) do pracy siedzącej lub stojącej, a także do różnych grubości blatów laboratoryjnych. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 38. | Możliwość powieszenia na przystawkach (także w przyszłości) półek, szafek wiszących o różnych rozmiarach oraz wieszaków laboratoryjnych. Kolumny przystawek połączone w górnej części dwiema belkami stalowymi do zawieszania szafek. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 39. | Półki na przystawkach zawieszone na profilach czołowych kolumn przystawek w sposób umożliwiający zmianę wysokości ich zawieszenia przez użytkownika co 60 mm w zakresie całej wysokości przystawki – po dwie półki z każdej strony przystawki wyspowej oraz dwie półki na przystawce przyściennej. Naprzeciwległe półki na stanowiskach wyspowych połączone ze sobą, bez ograniczników. Półki musza zapewniać całkowitą stabilność. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 40. | Boczne krawędzie półek muszą licować z płaszczyzną zewnętrzną kolumny przystawki. Kolumny przystawek muszą posiadać prowadnice do wsuwania osłon oddzielających naprzeciwległe stanowiska pracy w taki sposób, aby media były dostępne tylko z jednej strony, z możliwością zmiany dostępu stron do mediów. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 41. | Półki na przystawkach wykonane z laminatu; półki podparte stalowymi wspornikami i podłużną belką stalową wyposażoną w nierdzewne tulejki do przykręcenia lampy oświetleniowej. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 42. | Osłony pod stołami roboczymi mocowane bez użycia śrub, łatwo demontowane, stalowe, malowane tak samo jak stelaże. Pod wszystkimi stelażami stojącymi przy przystawkach, które nie są całkowicie wypełnione szafkami, muszą być zainstalowane osłony tylne, wypełniające całą płaszczyznę pomiędzy bokami stelaża. Osłony boczne zostały dodatkowo wskazane w specyfikacji asortymentowej. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 43. | Krzesła na sprężynie gazowej – 4 sztuki: Krzesła na amortyzatorze gazowym przeznaczone do pracy przy stołach o wysokości 90 cm siedzisko i oparcie wykonane z czarnej antypoślizgowej pianki poliuretanowej (łatwo zmywalnej nienasiąkliwej), amortyzator gazowy bez osłony, chromowany, podstawa pięcioramienna bez osłony chromowana - średnica 630-640 mm, w podstawie kółka do powierzchni twardych, podnóżek – okrąg o średnicy 42 +/- 2 cm wykonany z rury stalowej chromowanej o średnicy 20-30 mm regulacja wysokości podnóżka w zakresie 30 cm, wspornik oparcia wykonany z pręta stalowego okrągłego, chromowany, bez osłony, Wysokość kształtki oparcia min. 34 – 40 cm Regulacja położenia oparcia w zakresie min. 5 cm W górnej części oparcia otwór-uchwyt na dłoń do przemieszczania krzesła regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego w zakresie co najmniej 550 – 800mm, Wymiary siedziska: szerokość 460 mm, głębokość regulowana w zakresie 440 – 470 mm, w celu potwierdzenia parametrów oferowanych krzeseł do oferty należy dołączyć: - Atest higieniczny na piankę poliuretanową dopuszczający ją do wykorzystania w produkcji mebli, dla oferowanych krzeseł laboratoryjnych. - Rysunek poglądowy krzesła laboratoryjnego pozwalający na potwierdzenie podstawowych wymiarów przedmiotu zamówienia. - Zdjęcie kolorowe krzesła laboratoryjnego, dopuszczalny jest komputerowy wydruk zdjęcia w kolorze. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 44. | Przy montażu i produkcji mebli należy użyć odpowiednich silikonów oraz fug posiadających odpowiednie Atesty Higieniczne lub równoważne dokumenty – kopie dokumentów dołączyć do oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 45. | Wszystkie elementy umeblowania wyposażone w gniazda oraz urządzenia elektryczne muszą być zgodne z Polską Normą PN IEC 60364-4-41, a w szczególności posiadać zabezpieczenia przed porażeniem w wyniku dotyku bezpośredniego. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 46. | Meble laboratoryjne zgodne z normą PN-EN 13150:2004 i PN-EN 14722:2006. Do oferty dołączyć odpowiedni certyfikat zgodności, zgodnie z wymogami SIWZ, oferowanych mebli z wymaganiami tych norm wydany przez niezależną jednostkę badawczą akredytowaną w zakresie badań i certyfikacji tego typu wyrobów. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 47. | Szafki, stelaże, przystawki muszą posiadać deklarację i znak CE (zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności i PN-EN 45014:2000). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 48. | W Załączniku nr 9 do SIWZ został przedstawiony przykładowy szkic mebli laboratoryjnych wraz z ich wymiarami. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

ZADANIE NR 3

ZESTAW MEBLI LABORATORYJNYCH (STOŁY LABORATORYJNE I SZAFKI)

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | WYMAGANIA TECHNICZNE I JAKOŚCIOWE |
| 1. | Oferowane wyposażenie musi być wykonane ściśle według poniższej specyfikacji i według specyfikacji asortymentowej. Należy uwzględnić ewentualne odchylenia wymiarów całych ciągów mebli od wymiarów rzeczywistych w zakresie +/- 5%. Wyposażenie musi spełniać niżej wymienione parametry i ma to być potwierdzone załączonymi do oferty katalogami, folderami i szczegółowymi zdjęciami oferowanych wyrobów a także opisanymi niżej dokumentami. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | Meble laboratoryjne i szafy zaprojektowane i wykonane w systemie zarządzania jakością: producent musi posiadać certyfikat systemu jakości, czyli certyfikat spełniania wymagań odpowiedniej Polskiej Normy (np. PN-EN ISO 9001:2000) dotyczącej systemów zapewniania jakości w zakresie projektowania, produkcji, dostarczania i serwisowania mebli oraz urządzeń laboratoryjnych, wydany przez jednostkę akredytowaną w Polsce i uprawnioną do certyfikacji w zakresie systemów zarządzania jakością w rozumieniu Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 nr 204 poz. 2087 z późn. zm.) - ważny certyfikat należy dołączyć do oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3. | Meble muszą być zbudowane w systemie modułowym, tzn. posiadać możliwość budowania z poszczególnych elementów umeblowania zestawów o różnych konfiguracjach. Każdy element umeblowania (w szczególności szafki) powinien posiadać możliwość zamontowania go jako element stanowiska o innej, niż opisana w specyfikacji asortymentowo - ilościowej, konfiguracji (nie dotyczy blatów). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4. | Przy montażu i produkcji mebli należy użyć odpowiednich silikonów oraz fug epoksydowych posiadających odpowiednie Atesty Higieniczne– kopie dokumentów dołączyć do oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5. | Stoły laboratoryjne w układzie zgodnym ze specyfikacja asortymentową. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 6. | Blaty robocze stołów laboratoryjnych: - Blaty laminowane wykonane z płyty laminowanej na bazie płyty wiórowej, o grubości nie mniejszej niż 28 mm, pokrytej laminatem wysokociśnieniowym, z wykończeniem z przodu typu ćwierćwałek (postforming) lub doklejką w kolorze blatu, wykonaną z PCV, o grubości 2 mm – zgodnie ze specyfikacją asortymentową, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 7. | Pod stelażami stołów szafki na nóżkach, ilości i typ – według specyfikacji asortymentowej. Szerokość szafek 600 mm, ilości poszczególnych szerokości szafek i ich wyposażenie w szuflady lub półki – według specyfikacji asortymentowej. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 8. | Głębokość korpusów szafek, minimum 510 mm; prześwit pomiędzy dnem szafki, a podłożem nie mniejszy niż 150 mm i nie większy niż 160 mm. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 9. | Uchwyty szafek monolityczne, z pręta ze stali nierdzewnej, o średnicy nie mniejszej niż 10 mm i długości 2/3 szerokości szafki, montowane poziomo; zawiasy zabezpieczone przed korozją galwanicznie; prowadnice szuflad rolkowe - zabezpieczone farbą proszkową poliestrową. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 10. | Korpus szafki samonośny, umożliwiający zastosowanie jej jako szafki podwieszanej, przejezdnej lub stojącej, wszystkie szafki muszą posiadać własny sufit (szafki zlewozmywakowe - otwór w suficie na miskę zlewozmywakową). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 11. | Drzwi i szuflady wyposażone w odbojniki. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 12. | Wysokiej jakości zawiasy i prowadnice do szuflad z funkcją samodomykania. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 13. | Szafki laminowane montowane w miejscach wskazanych w specyfikacji asortymentowej: - Korpus szafek laminowanych wykonany z płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm, obustronnie laminowanej; plecy szafki mogą być wykonane z płyty wiórowej o grubości co najmniej 12 mm. - Fronty wykonane z płyty wiórowej o grubości minimum 18, pokrytej obustronnie laminatem. - Pionowe krawędzie frontów szuflad i drzwi szafek zaokrąglone (wykonane w technologii postforming – ćwierćwałek), poziome zaś zabezpieczone doklejką z PCV o grubości 2 mm, w kolorze frontu. - Widoczne krawędzie cięcia płyt korpusów szafek (krawędzie czołowe) zabezpieczone doklejką z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm, pozostałe krawędzie cięcia płyt korpusu, półek i szuflad zabezpieczone doklejką z PCV o grubości nie mniejszej niż 0,5 mm, w kolorze korpusu. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 16. | Nad zlewem zawieszony ociekacz do szkła wykonane z drutu stalowego powlekanego białą powłoką chemoodporną z tacką ociekową ze stali odpornej na korozję – według specyfikacji asortymentowej. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 17. | Oferowane stoły laboratoryjne zgodne z normą PN-EN 13150:2004 i PN-EN 14727:2006. Do oferty dołączyć zgodnie z wymaganiami SIWZ odpowiedni certyfikat zgodności oferowanych mebli z wymaganiami tych norm wydany przez niezależną jednostkę badawczą akredytowaną w zakresie badań i certyfikacji tego typu wyrobów. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 18. | Stoły laboratoryjne, zgodnie z wymaganiami PN-EN 13150, muszą posiadać stosowną deklarację i znak CE (zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności i PN-EN 45014:2000) – deklarację CE producenta należy dołączyć do oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

OPIS ASORTYMENTOWY MEBLI LABORATORYJNYCH

CZEŚĆ NR 1	
DOSTAWA MEBLI I STOŁÓW LABORATORYJNYCH

ZADANIE NR 1

ZESTAWY STOŁÓW LABORATORYJNYCH Z DWUSTRONNYMI PRZYSTAWKAMI I KWASOODPORNYMI BLATAMI  Z SZAFKAMI I SZUFLADAMI

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWA |
| 1. | STÓŁ LABORATORYJNY WYSPOWY ZE STANOWISKIEM DO MYCIA |
| 1.1. | Wymiary: 3050 x 1500 x 900 mm. Blat wykonany z ceramiki wielkogabarytowej składającej się z jednolitych płyt o wymiarach min 1200 x 1200mm z podniesionym obrzeżem wykonanym za pomocą ceramicznej kształtki brzegowej ryglowej będącej kątownikiem ceramicznym (nie dopuszcza się użycia płaskich kształtek brzegowych i fugi od przedniej części blatu patrząc od grubości). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Konstrukcja nośna stołu oparta na ramie typu A (lub C) skręcanej z profilu zamkniętego stalowego o przekroju minimum 30x3Omm (lub 60x 30 mm) , malowanej proszkowo farbą poliestrowo-epoxydową w kolorze popielatym przy pomocy śrub M 8 lub M 10. Nogi stelaża łączone za pomocą ramek wykonanych również z profilu zamkniętego (ramka górna i dolna). Nie dopuszcza się użycia belek łączących ze względu na otrzymanie większej stabilności oraz nośności konstrukcji stołu. Konstrukcja stelaża wykonana w sposób pozwalający łączyć go w zadane długości stołów prostych i narożnikowych, oraz posiadająca możliwość umieszczenia szafki w dowolny miejscu, szafki winny być umieszczane w stelażu jak kontener — wsuwane. Nóżki regulacyjne w zakresie + -50mm, metalowe ze stopką z tworzywa. W blacie powinno być umieszczone stanowisko do mycia w skład którego wchodzi zlew wykonany z ceramiki technicznej o wymiarach 445x445x250. Z blatu przy zlewie powinna być wyprowadzona armatura wodna powlekana chemoodpornym poliamidem 11 o właściwościach: - średnia grubość powłoki: 250 – 300 mikronów - temperatura topnienia: 184 – 186 st. C - zapalność: samo gasnący - twardość według Shore’a D do 10 st.C, 75 -barwa: popielaty | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | W blacie powinny być osadzone także dwa zlewiki ceramiczne o wymiarach 300x150mm wyposażone w wylewki wody zimnej, również powlekane chemoodpornym poliamidem 11. Dodatkowo stół wyposażony w wyprowadzenie gazowe umieszczone w blacie, zakończone również zaworem laboratoryjnym, tożsamym z zaworami wodnymi. Stół wyposażony w nadstawkę wykonaną z profili aluminiowych malowanych proszkowo farbą poliestrowo — epoksydową oraz z mieszanki żywic fenolitycznych. Kolumna nadstawki z dwóch stron pokryta mieszanką żywic fenolitycznych z dwóch zaś pozostałych stron od czoła i w części tylnej wykonana z profili aluminiowych. Wymiar kolumny nadstawki: szerokość x głębokość x wysokość (wymiary minimalne): 60 x 190 x 770 mm. W każdej z kolumn nadstawki powinny być po 2 gniazda 16 A, 230 V w oprawie bryzgoszczelnej, Półki nadstawki w całości wykonane z mieszanki żywic fenolitycznych, a ich boczne krawędzie wykonane z profilu aluminiowego, tworzącego zgodnie z PN EN 13150 podwyższone obrzeże półki. Miejsce styku z blatem zabezpieczone dodatkowo przed korozją elementem wykonanym z płyty PCV o grubości minimum 10 mm Przestrzeń pod blatem wypełniona szafką zlewozmywakową oraz szafkami z szufladami wykonanymi z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2mm (o szer. 600mm z czterema szufladami - 2 szt.; o szer. 900mm z drzwiczkami 4 szt.; o szer. 1200mm zlewozmywakowa - 1 szt.) Stół powinien posiadać naścienny ociekacz kołkowy wykonany w całości z tworzywa sztucznego. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | STÓŁ LABORATORYJNY WYSPOWY ZE STANOWISKIEM DO MYCIA |
| 2.1. | Wymiary: 3050 x 1500 x 900 mm. Blat wykonany z ceramiki wielkogabarytowej składającej się z jednolitych płyt o wymiarach min. 1200 x 1200mm z podniesionym obrzeżem wykonanym za pomocą ceramicznej kształtki brzegowej ryglowej będącej kątownikiem ceramicznym (nie dopuszcza się użycia płaskich kształtek brzegowych i fugi od przedniej części blatu patrząc od grubości). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.2. | Konstrukcja nośna stołu oparta na ramie typu A (lub C) skręcanej z profilu zamkniętego stalowego o przekroju minimum 30x3Omm (lub 60x 30 mm), malowanej proszkowo farbą poliestrowo-epoxydową w kolorze popielatym przy pomocy śrub M 8 lub M 10. Nogi stelaża łączone za pomocą ramek wykonanych również z profilu zamkniętego (ramka górna i dolna). Nie dopuszcza się użycia belek łączących ze względu na otrzymanie większej stabilności oraz nośności konstrukcji stołu. Konstrukcja stelaża wykonana w sposób pozwalający łączyć go w zadane długości stołów prostych i narożnikowych oraz posiadająca możliwość umieszczenia szafki w dowolnym miejscu, szafki winny być umieszczane w stelażu jak kontener — wsuwane. Nóżki regulacyjne w zakresie + -50mm, metalowe ze stopką z tworzywa. W blacie powinno być umieszczone stanowisko do mycia w skład, którego wchodzi zlew wykonany z ceramiki technicznej o wymiarach 445x445x250 w ilości dwóch sztuk. Z blatu przy zlewie powinna być wyprowadzona armatura wodna osobna dla każdego ze zlewów, powlekana chemoodpornym poliamidem 11 o właściwościach: - średnia grubość powłoki: 250 – 300 mikronów, - temperatura topnienia: 184 – 186 st. C, - zapalność: samo gasnący, - twardość według Shore’a D do 20 st. C, 75, - barwa: szary | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.3. | W blacie powinny być osadzone również dwa zlewiki ceramiczne o wymiarach 300x150mm, wyposażone w wylewki wody zimnej, powlekane chemoodpornym poliamidem 11. Dodatkowo stół powinien posiadać wyprowadzenie gazowe umieszczone w blacie, zakończone również zaworem laboratoryjnym, tożsamym z zaworami wodnymi. Stół powinien być wyposażony w nadstawkę wykonaną z profili aluminiowych malowanych proszkowo farbą poliestrowo — epoksydową oraz z mieszanki żywic fenolitycznych. Kolumna nadstawki z dwóch stron pokryta mieszanką żywic fenolitycznych, z dwóch pozostałych stron od czoła i w części tylnej wykonana z profili aluminiowych. Wymiar kolumny nadstawki: szerokość x głębokość x wysokość (wymiary minimalne). 60 x 190 x 770 mm W każdej z kolumn nadstawki umieszczone po 2 gniazda 16 A, 230 V w oprawie bryzgoszczelnej, Półki nadstawki w całości wykonane z mieszanki żywic fenolitycznych, a ich boczne krawędzie wykonane z profilu aluminiowego, tworzącego zgodnie z PN EN 13150 podwyższone obrzeże półki. Miejsce styku z blatem zabezpieczone dodatkowo przed korozją elementem wykonanym z płyty PCV o grubości minimum 10 mm. Przestrzeń pod blatem wypełniona szafką zlewozmywakową oraz szafkami z szufladami wykonanymi z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości (o szer. 600mm z czterema szufladami - 2 szt.; o szer. 900mm z drzwiczkami - 4 szt.; o szer. 1200mm zlewozmywakowa - 1 szt.) Stół powinien posiadać naścienny ociekacz kołkowy wykonany w całości z tworzywa sztucznego. Przy stanowisku do mycia zamontowana w blacie oczomyjka: Myjka do oczu i twarzy zgodna z EN 15 154-2 : - z możliwością obrotu wokół własnej osi - zawór otwarty maksymalnie w momencie przesunięcia płytki o 90 st. - konstrukcja mosiężna, pokryta poliamidem w kolorze żółtym - wysokość robocza 315mm - przyłącze 1/2" | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3. | STÓŁ LABORATORYJNY PRZYŚCIENNY |
| 3.1. | Wymiary: 3000 x 750 x 900 mm. Blat wykonany z ceramiki wielkogabarytowej składającej się z jednolitych płyt o wymiarach min. 1200 x 1200mm z podniesionym obrzeżem wykonanym za pomocą ceramicznej kształtki brzegowej ryglowej będącej kątownikiem ceramicznym (nie dopuszcza się użycia płaskich kształtek brzegowych i fugi od przedniej części blatu patrząc od grubości). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.2. | Konstrukcja nośna stołu oparta na ramie typu A (lub C) skręcanej z profilu zamkniętego stalowego o przekroju minimum 30x3Omm (lub 60x 30 mm), malowanej proszkowo farbą poliestrowo-epoxydową w kolorze popielatym, przy pomocy śrub M 8 lub M 10. Nogi stelaża łączone za pomocą ramek wykonanych również z profilu zamkniętego (ramka górna i dolna). Nie dopuszcza się użycia belek łączących ze względu na otrzymanie większej stabilności oraz nośności konstrukcji stołu. Konstrukcja stelaża wykonana w sposób pozwalający łączyć go w zadane długości stołów prostych i narożnikowych, oraz posiadająca możliwość umieszczenia szafki w dowolny miejscu, szafki winny być umieszczane w stelażu jak kontener - wsuwane. Nóżki regulacyjne w zakresie + -50mm, metalowe ze stopką z tworzywa. Przestrzeń pod blatem wypełniona szafką zlewozmywakową oraz szafkami z szufladami wykonanymi z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości (o szer. 600mm szuflada, drzwi lewe - 1 szt.; o szer. 600mm z drzwi prawe - 2 szt.; o szer. 600mm drzwi lewe -1 szt.). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4. | STÓŁ LABORATORYJNY PRZYŚCIENNY |
| 4.1. | Wymiary: 3000 x 500 x 900 mm. Blat wykonany z ceramiki wielkogabarytowej składającej się z jednolitych płyt o wymiarach min. 1200 x 1200mm z podniesionym obrzeżem wykonanym za pomocą ceramicznej kształtki brzegowej ryglowej będącej kątownikiem ceramicznym (nie dopuszcza się użycia płaskich kształtek brzegowych i fugi od przedniej części blatu patrząc od grubości). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.2. | Konstrukcja nośna stołu oparta na ramie typu A(lub C) skręcanej z profilu zamkniętego stalowego o przekroju minimum 30x3Omm (lub 60x 30 mm) , malowanej proszkowo farbą poliestrowo-epoxydową w kolorze popielatym, przy pomocy śrub M 8 lub M 10. Nogi stelaża łączone za pomocą ramek wykonanych również z profilu zamkniętego (ramka górna i dolna). Nie dopuszcza się użycia belek łączących ze względu na otrzymanie większej stabilności oraz nośności konstrukcji stołu. Konstrukcja stelaża wykonana w sposób pozwalający łączyć go w zadane długości stołów prostych i narożnikowych, oraz posiadająca możliwość umieszczenia szafki w dowolny miejscu, szafki winny być umieszczane w stelażu jak kontener - wsuwane. Nóżki regulacyjne w zakresie + -50mm, metalowe ze stopką z tworzywa. Przestrzeń pod blatem wypełniona szafką zlewozmywakową oraz szafkami z szufladami wykonanymi z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości (o szer. 600mm szuflada, drzwi lewe -1 szt.; o szer. 600mm z drzwi prawe - 2 szt.; o szer. 600mm drzwi lewe - 1 szt.). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5. | SZAFKA MOBILNA LAMINOWANA |
| 5.1. | Wymiary: 600 x 700 x 900mm. wykonana z płyty laminowanej o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2mm. Posadowiona na czterech kółkach jezdnych umożliwiających przemieszczanie szafki z czego dwa kółka wyposażone są w hamulec. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

ZADANIE NR 2
ZESTAW MEBLI LABORATORYJNYCH (STOŁY, SZAFKI, NADSTAWKI, TABORETY)

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWA ( W załączniku nr 9 do SIWZ przedstawiony został przykładowy szkic mebli laboratoryjnych wraz z ich wymiarami) |
| Pozycja nr 1 |
| 1. | Płyta zlewozmywakowa o gabarytach 1200x750 mm, z dwiema komorami o wymiarach 360x360x300 mm - kamionka w płycie ceramicznej, z bateriami | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | Stół roboczy – stelaż C - kształtny o gabarytach 1200x750x860 mm, wykonany w całości ze stalowego kształtownika zamkniętego o wymiarach 30 x 50 mm, malowany farbą epoksydową , łączony bez użycia śrub, otwory służące do przykręcania szafek zabezpieczone wkładką mosiężną | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3. | POD- Lewa - Szafka zlewozmywakowa 600, podwieszana, laminowana - lewa, wykonana w całości z płyty o grubości 18 mm (także plecy szafki); fronty pokryte laminatem wysokociśnieniowym o grubości minimum 0,6 mm (nie okleinowane folią), uchwyt ze stali nierdzewnej o długości nie mniejszej niż 2/3 szerokości | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4. | POD- Prawa - Szafka zlewozmywakowa 600, podwieszana, laminowana - prawa, wykonana w całości z płyty o grubości 18 mm (także plecy szafki); fronty pokryte laminatem wysokociśnieniowym o grubości minimum 0,6 mm (nie okleinowane folią), uchwyt ze stali nierdzewnej o długości nie mniejszej niż 2/3 szerokości szafki | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5. | Nadstawka ścienna kpl. 1200mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 6. | Ociekacz kpl. 600mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| Pozycja nr 2 |
| 1. | Płyta do stołu narożnikowego o gabarytach 750x1200x1200x750 mm, z laminatu, z obrzeżem prostym | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | Stół narożikowy – stelaż C – kształtny o gabarytach 750x1200x1200x750x860 mm, wykonany w całości ze stalowego kształtownika zamkniętego o wymiarach 30 x 50 mm, malowany farbą epoksydową, łączony bez użycia śrub, w dolnej części dwie półki laminowane | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| Pozycja nr 3 |
| 1. | Płyta do stołu narożnikowego o gabarytach 750x1200x1200x600 mm, z laminatu, z obrzeżem prostym | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | Płyta do stołu narożnikowego o gabarytach 600x1200x1200x750 mm, z laminatu, z obrzeżem prostym | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3. | Płyta do stołu roboczego o gabarytach 2400x750 mm, z laminatu, z obrzeżem prostym | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4. | Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1500x750 mm, z laminatu, z obrzeżem prostym | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5. | Płyta do stołu roboczego o gabarytach 2400x600 mm, z laminatu, z obrzeżem prostym | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 6. | Płyta do stołu roboczego o gabarytach 2577x600 mm, z laminatu, z obrzeżem prostym | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 7. | Stół roboczy - stelaż C- kształtny o gabarytach 900x600x860 mm, wykonany w całości ze stalowego kształtownika zamkniętego o wymiarach 30 x 50 mm, malowany farbą epoksydową łączony bez użycia śrub, otwory służące do przykręcania szafek zabezpieczone wkładką mosiężną | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 8. | Stół narożnikowy – stelaż C – kształtny o gabarytach 750x1200x1200x600x860 mm, wykonany w całości ze stalowego kształtownika zamkniętego o wymiarach 30 x 50 mm, malowany farbą epoksydową łączony bez użycia śrub, w dolnej części dwie półki laminowane | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 9. | Stół narożnikowy – stelaż C – kształtny o gabarytach 600x1200x1200x750x860 mm, wykonany w całości ze stalowego kształtownika zamkniętego o wymiarach 30 x 50 mm, malowany farbą epoksydową łączony bez użycia śrub, w dolnej części dwie półki laminowane | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 10. | Stół roboczy – stelaż C - kształtny o gabarytach 1200x750x860 mm, wykonany w całości ze stalowego kształtownika zamkniętego o wymiarach 30 x 50 mm, malowany farbą epoksydową, łączony bez użycia śrub, , otwory służące do przykręcania szafek zabezpieczone wkładką mosiężną | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 11. | Stół roboczy – stelaż C - kształtny o gabarytach 1500x600x860 mm, wykonany w całości ze stalowego kształtownika zamkniętego o wymiarach 30 x 50 mm, malowany farbą epoksydową, łączony bez użycia śrub, , otwory służące do przykręcania szafek zabezpieczone wkładką mosiężną | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 12. | Stół roboczy – stelaż C - kształtny o gabarytach 1500x750x860 mm, wykonany w całości ze stalowego kształtownika zamkniętego o wymiarach 30 x 50 mm, malowany farbą epoksydową, łączony bez użycia śrub, , otwory służące do przykręcania szafek zabezpieczone wkładką mosiężną | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 13. | Szafka 300 bez blatu, z 1 szufladą podwieszana, laminowana - lewa, wykonana w całości z płyty o grubości18 mm (także plecy szafki); fronty pokryte laminatem wysokociśnieniowym o grubości minimum 0,6 mm (nie okleinowane folią), uchwyt ze stali nierdzewnej o długości nie mniejszej niż 2/3 szerokości szafki | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 14. | Szafka 300 bez blatu, z 1 szufladą podwieszana, laminowana - prawa, wykonana w całości z płyty o grubości 18 mm (także plecy szafki); fronty pokryte laminatem wysokociśnieniowym o grubości minimum 0,6 mm (nie okleinowane folią), uchwyt ze stali nierdzewnej o długości nie mniejszej niż 2/3 szerokości szafki | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 15. | Szafka 600 bez blatu, bez szuflad, podwieszana, laminowana - lewa, wykonana w całości z płyty o grubości 18 mm (także plecy szafki); fronty pokryte laminatem wysokociśnieniowym o grubości minimum 0,6 mm (nie okleinowane folią), uchwyt ze stali nierdzewnej o długości nie mniejszej niż 2/3 szerokości szafki | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 16. | Szafka 600 bez blatu, bez szuflad, podwieszana, laminowana - prawa, wykonana w całości z płyty o grubości 18 mm (także plecy szafki); fronty pokryte laminatem wysokociśnieniowym o grubości minimum 0,6 mm (nie okleinowane folią), uchwyt ze stali nierdzewnej o długości nie mniejszej niż 2/3 szerokości szafki | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 17. | Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, laminowana - lewa, wykonana w całości z płyty o grubości 18 mm (także plecy szafki); fronty pokryte laminatem wysokociśnieniowym o grubości minimum 0,6 mm (nie okleinowane folią), uchwyt ze stali nierdzewnej o długości nie mniejszej niż 2/3 szerokości szafki | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 18. | Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą podwieszana, laminowana - prawa, wykonana w całości z płyty o grubości 18 mm (także plecy szafki); fronty pokryte laminatem wysokociśnieniowym o grubości minimum 0,6 mm (nie okleinowane folią), uchwyt ze stali nierdzewnej o długości nie mniejszej niż 2/3 szerokości szafki | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 19. | Nadstawka ścienna kpl. 1200mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 20. | Szafka 600x300x600 wisząca, laminowana, pełna - lewa | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 21. | Szafka 600x300x600 wisząca, laminowana, pełna – prawa | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| Pozycja 4 |
| 1. | Przystawka wyspowa o szerokości 1200, stąjąca samodzielnie na podłożu, wykonana z profili aluminiowych oraz elementów stalowych, montowanych bez użycia śrub, malowanych farbami epoksydowymi , bez mediów, 3 gniazda 230 V w wymiennych panelach montowanych bez śrub w prostokątnych kolumnach pionowych. Półki montowane w sposób pozwalający na zmianę wysokości ich zawieszenia, wzmocnione stalową belką z uchwytem na lampę | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | Półka kpl. laminowana wyspowa 1200x275 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3. | Płyta do stołu roboczego o gabarytach 2400x600 mm, z laminatu, z obrzeżem prostym | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4. | Stół roboczy – stelaż C - kształtny o gabarytach 1200x600x860 mm, wykonany w całości ze stalowego kształtownika zamkniętego o wymiarach 30 x 50 mm, malowany farbą epoksydową, łączony bez użycia śrub, otwory służące do przykręcania szafek zabezpieczone wkładką mosiężną | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5. | Osłona tylna do stołu do pracy siedzącej o szerokości 1200 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 6. | Szafka 400 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, laminowana - lewa, wykonana w całości z płyty o grubości 18 mm (także plecy szafki); fronty pokryte laminatem wysokociśnieniowym o grubości minimum 0,6 mm (nie okleinowane folią), uchwyt ze stali nierdzewnej o długości nie mniejszej niż 2/3 szerokości szafki | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 7. | Szafka 400 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, laminowana - prawa, wykonana w całości z płyty o grubości 18 mm (także plecy szafki); fronty pokryte laminatem wysokociśnieniowym o grubości minimum 0,6 mm (nie okleinowane folią), uchwyt ze stali nierdzewnej o długości nie mniejszej niż 2/3 szerokości szafki | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 8. | Taboret laboratoryjny z siedziskiem miękkim, regulowana wysokość | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

ZADANIE NR 3

ZESTAW MEBLI LABORATORYJNYCH (STOŁY LABORATORYJNE I SZAFKI)

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWA |
| 1. | Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1800x600 mm, z laminatu, z obrzeżem prostym | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | Szafka 600 z blatem, na nóżkach, bez szuflad, laminowana - prawa - do stołu do pracy siedzącej, wykonana w całości z płyty o grubości 18 mm (oprócz pleców szafki); fronty pokryte laminatem wysokociśnieniowym (nie okleinowane folią), uchwyt ze stali nierdzewnej o długości nie mniejszej niż 2/3 szerokości szafki. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3. | Szafka 600 z blatem, na nóżkach, bez szuflad, laminowana - lewa - do stołu do pracy siedzącej, wykonana w całości z płyty o grubości 18 mm (oprócz pleców szafki); fronty pokryte laminatem wysokociśnieniowym (nie okleinowane folią), uchwyt ze stali nierdzewnej o długości nie mniejszej niż 2/3 szerokości szafki. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4. | Płyta zlewozmywakowa o gabarytach 2100x600 mm, z dwiema komorami metalowymi o wymiarach 400x400x250 mm - laminat | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5. | Szafka 600 bez blatu, bez szuflad, na nóżkach, laminowana - lewa, wykonana w całości z płyty o grubości 18 mm (oprócz pleców szafki); fronty pokryte laminatem wysokociśnieniowym (nie okleinowane folią), uchwyt ze stali nierdzewnej o długości nie mniejszej niż 2/3 szerokości szafki | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 6. | Szafka zlewozmywakowa 600, na nóżkach, laminowana - lewa, wykonana w całości z płyty o grubości 18 mm (oprócz pleców szafki); fronty pokryte laminatem wysokociśnieniowym (nie okleinowane folią), uchwyt ze stali nierdzewnej o długości nie mniejszej niż 2/3 szerokości szafki | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 7. | Szafka zlewozmywakowa 600, na nóżkach, laminowana - prawa, wykonana w całości z płyty o grubości 18 mm (oprócz pleców szafki); fronty pokryte laminatem wysokociśnieniowym (nie okleinowane folią), uchwyt ze stali nierdzewnej o długości nie mniejszej niż 2/3 szerokości szafki | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 8. | Nadstawka ścienna kpl. 600mm |  |  |
| 9. | Ociekacz kpl. 600mm |  |  |
| 10. | Płyta zlewozmywakowa o gabarytach 1200x600 mm, z dwiema komorami metalowymi o wymiarach 400x400x250 mm - laminat |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

ZADANIE NR 4.
ZESTAW MEBLI LABORATORYJNYCH (STOŁY LABORATORYJNE, SZAFKI, KRZESŁA, TABORETY)

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stół przyścienny 1200 + szafka 600 bez szuflad prawa + szafka 600 z szufladą lewa |
| 1.1. | Wymagania: - blat lity spiek ceramiczny 1200 x 750, - szafka 60 z szufladą– lewa, - szafka 60 bez szuflad – prawa, - konstrukcja typ C, - konstrukcja malowana ekologicznymi farbami proszkowymi poliestrowo-epoksydowymi, - szafki montowane do konstrukcji stołów, - szafki wykonane z płyty laminowanej oklejonej doklejką PCV, - fronty szafek wykonane z płyty laminowanej wykończonej grubą doklejką PCV, - szuflada wykonana w systemie Metabox z prowadnicami rolkowymi, - listwowy system uchwytów, - nadstawka wykonana z profili metalowych malowanych farbami proszkowymi zaopatrzona w 2 półki oraz w 2 gniazda elektryczne | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | Stół przyścienny 1200 + szafka 600 z szufladą lewa |
| 2.1. | Wymagania: - blat lity spiek ceramiczny 1200 x 750, - szafka 60 z szufladą – lewa, - konstrukcja typ C, - konstrukcja malowana ekologicznymi farbami proszkowymi poliestrowo-epoksydowymi, - szafka montowana do konstrukcji stołu, - szafka wykonana z płyty laminowanej oklejonej doklejką PCV, - front szafki wykonany z płyty laminowanej wykończonej grubą doklejką PCV, - listwowy system uchwytów. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3. | Stół przyścienny 1200 + szafka 600 z szufladą lewa |
| 3.1. | Wymagania: - blat lity spiek ceramiczny 1200 x 750, - szafka 60 z szufladą – lewa, - konstrukcja typ C, - konstrukcja malowana ekologicznymi farbami proszkowymi poliestrowo-epoksydowymi, - szafka montowana do konstrukcji stołu, - szafka wykonana z płyty laminowanej oklejonej doklejką PCV, - front szafki wykonany z płyty laminowanej wykończonej grubą doklejką PCV, - listwowy system uchwytów. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4. | Stół przyścienny 1200 + szafka 600 bez szuflad prawa + szafka 600 z szufladą lewa |
| 4.1. | Wymagania: - blat lity spiek ceramiczny 1200 x 750, - szafka 60 bez szuflad – prawa, - szafka 60 z szufladą – lewa, - konstrukcja typ C, - konstrukcje malowane ekologicznymi farbami proszkowymi poliestrowo-epoksydowymi, - szafki montowane do konstrukcji stołów, - szafki wykonane z płyty laminowanej oklejonej doklejką PCV, - fronty szafek wykonane z płyty laminowanej wykończonej grubą doklejką PCV, - szuflada wykonana w systemie Metabox z prowadnicami rolkowymi, - listwowy system uchwytów. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5. | Stół przyścienny 1200 + szafka 600 bez szuflad lewa + szafka 600 z trzema szufladami prawa |
| 5.1. | Wymagania: - blat lity spiek ceramiczny 1200 x 750, - szafka 60 bez szuflad – lewa, - szafka 600 z trzema szufladami prawa - konstrukcja typ C, - konstrukcje malowane ekologicznymi farbami proszkowymi poliestrowo-epoksydowymi, - szafki montowane do konstrukcji stołów, - szafki wykonane z płyty laminowanej oklejonej doklejką PCV, - fronty szafek wykonane z płyty laminowanej wykończonej grubą doklejką PCV, - szuflady wykonane w systemie Metabox z prowadnicami rolkowymi, - listwowy system uchwytów, - nadstawka wykonana z profili metalowych malowanych farbami proszkowymi zaopatrzona w 2 półki oraz w 2 gniazda elektryczne. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 6. | Stół przyścienny 1200 + szafka 600 bez szuflad lewa + szafka 600 bez szuflad prawa |
| 6.1. | Wymagania: - blat lity spiek ceramiczny 1200 x 750, - szafka 600 z jedną szufladą – prawa, - konstrukcja typ C, - konstrukcje malowane ekologicznymi farbami proszkowymi poliestrowo-epoksydowymi, - szafka montowana do konstrukcji stołu, - szafka wykonana z płyty laminowanej oklejonej doklejką PCV, - front szafki wykonany z płyty laminowanej wykończonej grubą doklejką PCV, - szuflada wykonana w systemie Metabox z prowadnicami rolkowymi, - listwowy system uchwytów, - nadstawka wykonana z profili metalowych malowanych farbami proszkowymi zaopatrzona w 2 półki oraz w 2 gniazda elektryczne. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 7. | Stół przyścienny 1200 + szafka 600 bez szuflad lewa – 1 szt |
| 7.1. | - blat lity spiek ceramiczny 1200 x 750, - szafka 600 z szufladą prawa - konstrukcja typ C, - konstrukcje malowane ekologicznymi farbami proszkowymi poliestrowo-epoksydowymi. - szafki montowane do konstrukcji stołów. - szafki wykonane z płyty laminowanej oklejonej doklejką PCV. - fronty szafek wykonane z płyty laminowanej wykończonej grubą doklejką PCV - listwowy system uchwytów. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 8. | Stanowisko do mycia 1200: zlew z ceramiki technicznej lewy osadzony w blacie z litego spieku ceramicznego + ociekacz + szafka 600 bez szuflad lewa + szafka 600 bez szuflad prawa |
| 8.1. | Wymagania: - blat lity spiek ceramiczny, - szafka 600 bez szuflad lewa - szafka 600 bez szuflad prawa - zlew z ceramiki technicznej lewy z podwójnym zaworem wodnym laboratoryjnym na wodę ciepłą i zimną - ociekacz zawieszany plastikowy z rynienką, palce stożkowe wyjmowane | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 9. | Stół pod aparaturę laboratoryjną |
| 9.1. | Stelaż do stołu pod aparaturę laboratoryjną - spawana z profilu stalowego 30x30[mm] konstrukcja, malowana lakierem proszkowym na kolor szary lub biały (dopasowana do blatu o głębokości 750 mm i szerokości 900 mm), wzmocniona przez zastosowanie dodatkowej półki, pozwalającej na umieszczenie elementów wyposażenia laboratorium. Wysokość stelaża ok. 850 mm. Stelaż wyposażony w nóżki umożliwiające precyzyjne ich wypoziomowanie na ostatecznej wysokości stołu ca. 900 mm (łącznie z blatem). Blat o o głębokości 750 mm i szerokości 900 mm wykonany z laminatu o dobrej odporności chemicznej. Blat i półka oklejone na krawędziach listwą PCV grubości 2 mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 10. | Stanowisko do mycia |
| 10.1. | Stół laboratoryjny przyścienny ze stanowiskiem do mycia o wym. 900 x 750 x 900mm, stelaż stalowy, C-kształtny malowany proszkowo farbami poliestrowo-epoksydowymi, blat wykonany z ceramiki wielkogabarytowej o grubości min. 8 mm na podłożu drewnopodobnym, bez rantu wbudowana miska zlewozmywakowa z żywicy epoksydowej o zbliżonych wymiarach: 450 x 450 x 210mm, bateria laboratoryjna nablatowa wody c/z – Broen lub równoważna, szafka podwieszana laminowana zlewozmywakowa, z podwójnymi drzwiczkami o szer. 900mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 11. | Stoły ceramiczne o całkowitym ciągu roboczym 260cm w tym 2 kontenery o szer. 60 cm każdy - jeden z szufladami a drugi zamykany z półkami |
| 11.1. | Stół laboratoryjny przyścienny z blatem z ceramiki wielkogabarytowej o grubości min. 8 mm klejonej na podkładzie drewnopodobnym, stelaż stalowy, C-kształtny malowany proszkowo farbami poliestrowo-epoksydowymi, bez rantu. Blat oparty na stelażu o profilu kwadratowym, pomalowanym proszkowo farbą epoksydową. Nogi stołu posiadają stopki poziomujące. Głębokość 600 mm, wysokość stołu - 900 mm, szafki mobilne laminowane: o wym.: 600 x 520 x 680mm z czterema szufladami; o szer. 600 x 520 x 680mm z drzwiczkami – prawa | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 12. | Stoły laminowane |
| 12.1. | Stół laboratoryjny przyścienny z blatem laminowanym o kolorystyce klon thansau lub innej ustalonej z zamawiającym. Blat oparty na stelażu o profilu kwadratowym, pomalowanym proszkowo farbą epoksydową, bez rantu. Szerokość stołu 1200 mm, głębokość 600 mm, wysokość stołu 900 mm. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 13. | Stolik pod rzutnik foli i projektor multimedialny ustawione jednocześnie |
| 13.1. | Pozwalające na korzystanie z obydwu urządzeń jednocześnie ustawionych na różnych wysokościach - półkach | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 14. | Szafki wiszące zamykane nad stołami ceramicznymi wg wspólnego wzoru i jednolite materiałowo oraz kolorystycznie |
| 14.1. | Razem: 260 cm szerokość zabudowy x 32-35 cm głębokość x 65-73 cm wysokość szafek (szafki zamykane drzwiami pełnymi z zamkiem) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 15. | Ociekacz nad stanowiskiem do mycia |
| 15.1. | Zabudowany szafką wg jednolitego wzoru i materiału jak pozostałe elementy meblowo-laboratoryjne | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 16. | Krzesła biurowe obrotowe bez oparcia |
| 16.1. | - wysokość min 600 cm, maks. 840 cm - z podnóżkiem - kółka – ślizgacze - siedzisko ze sklejki z drewna bukowego pomalowane lakierem bezbarwnym - regulacja wysokości tłokiem gazowym - nogi - 5 ramienne krzyże – ślizgacze | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 17. | Krzesła biurowe obrotowe z oparciem |  |  |
| 17.1. | - szerokie możliwości regulacji - mechanizm synchroniczny podparcia pleców z możliwością blokowania w 5 wybranych pozycjach i regulacją siły interakcji - podpórka biodrowa z regulowaną wysokością i głębokością - zagłówek z regulacją kąta pochylenia wysokości i głębokości - podłokietniki z regulacją poziomą i pionową z miękkiego PUR - tapicerka siedziska i oparcia z tkaniny siatkowej - wysokość krzesła ustawiana tłokiem gazowym - aluminiowy krzyżak - nośność 100 kg | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 18. | Krzesła |
| 18.1. | - metalowa konstrukcja ze stalowych profilów owalnych chromowana - profilowane siedzisko i oparcie z lakierowanej sklejki bukowej wysokiej jakości - nośność 100 kg | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 19. | Zabudowa ścian wraz z montażem – cały zestaw do zabudowy ścian w kolorze klonu thansau bądź w innym kolorze uzgodnionym z zamawiającym ( w załączniku nr 9 do SIWZ przedstawione zostały szkice mebli wraz z ich wymiarami) |
| 19.1. | szafka z półkami otwarta na kółkach - półki wysuwane - wymiary – 65x65x130 - płyta laminowana grubości 18 mm - kolor – klon thansau - okleina – PCV korpus 1mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 19.2. | szafka wisząca - wymiary – 130x35x60 - płyta laminowana grubości 18 mm - kolor – klon thansau - okleina – PCV korpus 1mm, drzwi 2 mm - okucia | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 19.3. | regał - wymiary – 20x40/18x230 - płyta laminowana grubości 18 mm - kolor – klon thansau - okleina – PCV 1mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 19.4. | półka - wymiary –130x35 - płyta laminowana grubości 18 mm - kolor – klon thansau - okleina – PCV 2 mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 19.5. | zabudowa zlewozmywaka z blatem kuchennym - wymiary – 270x60x74 - blat postforming grubości 38 mm - płyta laminowana grubości 18 mm - kolor – klon thansau - okleina – PCV 1mm, drzwi 2 mm - okucie - noga Ø 6 x 71 - kratka wentylacyjna - zlewozmywak | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 19.6. | biurko1 - wymiary – 140x160x74 - płyta laminowana grubości 18 mm, blat grubości 28 mm - kolor – klon thansau - okleina – PCV korpus 1mm, blat 2 mm - okucie | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 19.7. | biurko2 - wymiary – 130x70x74 - płyta laminowana grubości 18 mm, blat grubości 28 mm - kolor – klon thansau - okleina – PCV korpus 1mm, blat 2 mm - okucie | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 19.8. | kontener na kółkach - trzy szuflady z zamkiem centralnym - wymiary – 50x40x60 - płyta laminowana grubości 18 mm - kolor – klon thansau - okleina – PCV korpus 1mm, czoła szuflad 2 mm - okucie | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 19.9. | półka na klawiaturę - wymiary – 70x35 - płyta laminowana grubości 18 mm - kolor – klon thansau - okleina – PCV 2 mm - okucie | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 19.10. | podstawka na komputer - wymiary – 45x22x30 - płyta laminowana grubości 18 mm - kolor – klon thansau - okleina – PCV 2 mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 19.11. | szafa aktowa zamykana na klucz - wymiary – 60x40x230 - płyta laminowana grubości 18 mm - kolor – klon thansau - okleina – PCV korpus 1mm, drzwi 2 mm - okucie | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 20. | Krzesła obrotowe |
| 20.1. | Wymagania: - Obrotowe wysokie krzesła laboratoryjne, - Antypoślizgowe siedzisko wykonane z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym, - regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego, - podstawa z poliamidu z włóknem szklanym, - krzesło wyposażone w podnóżek, - szerokość siedziska ok. 460 mm., - szerokość oparcia ok. 390 mm., - wysokość siedziska 440 – 560 mm. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 21. | Taborety laboratoryjne |
| 21.1. | Wymagania: - taboret laboratoryjny wysoki, - wysokość siedziska ok. 590 – 720mm, - na stopkach z możliwością montażu kółek, - bez podnóżka, - siedzisko i oparcie wykonane z poliuretanu, - odporne na działanie słabych kwasów i zasad - łatwe w utrzymaniu czystości, - amortyzator gazowy, - kolor czarny | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 22. | Ekran elektryczny |
| 22.1. | Wymagania: - elektrycznie rozwijany ekran do prezentacji multimedialnych, - format 4:3, - powierzchnia 180x240 cm., - możliwość mocowania na ścianie lub na suficie, - naścienny przycisk sterujący w zestawie, - trwała, stalowa obudowa w kolorze białym lub szarym, - możliwość współpracy z pilotem zdalnego sterowania | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 23. | Uchwyt sufitowy do projektora z regulacją wysokości |
| 23.1. | Wymagania: - uniwersalny uchwyt sufitowy do rzutników multimedialnych posiadających 3 lub 4 otwory montażowe, - teleskopowe ramię umożliwiające zmianę wysokości rzutnika względem sufitu, - regulacja we wszystkich płaszczyznach, - udźwig do ok. 15 kg. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..