Załącznik nr 1 SIWZ

Nr postępowania: 62/2010/PN/DZP/RPW

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ I

- Zestaw PC nr 1 – 6 szt.

Producent/typ/model jednostki centralnej: ……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Producent/typ/model monitora: …….…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

| Lp. | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Parametry graniczne tak/nie | Dane techniczne oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Procesor | Procesor osiągający w teście SYSmark 2007 (preview rating) 162pkt , dwa rdzenie fizyczne lub procesor o równoważnej wydajności według wyników testu przeprowadzonego przez oferenta. W przypadku użycia przez oferenta testu wydajności zamawiający zastrzega sobie, iż celem sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywane zestawy oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami celem sprawdzenia. |  |  |
| 2 | Pamięć RAM | 2GB DDR3-1066 w trybie dual channel z możliwością rozbudowy do 8 GB. |  |  |
| 3 | Dysk twardy | 160 GB (min. SATA II; min. 7200 rpm, NCQ/3Gbit, 8mb cache) |  |  |
| 4 | Napęd optyczny | DVD-RW SATA z oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania płyt DVD |  |  |
| 5 | Płyta główna | Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera, trwale oznaczona logo producenta na etapie produkcji - obsługa procesorów czterordzeniowych z 12Mb cache drugiego poziomu - zintegrowany kontroler 4 x SATA II - złącza rozszerzeń: min 1x PCI Express o szybkości Gen2 x16, min. 1x PCI Express o szybkości x1, min 2x PCI 32bit - możliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do systemu operacyjnego i dostępu do BIOS komputera - zabezpieczenia te muszą działać niezależnie od siebie, - możliwość zabezpieczenia dysku twardego w sposób uniemożliwiający możliwość odczytu danych po podłączeniu dysku do innego komputera. - możliwość manualnego obniżenia poziomu głośności komputera z poziomu BIOS poprzez aktywację funkcji pracy z obniżoną głośnością dla dysku twardego, napędu optycznego i wentylatorów wbudowanych wewnątrz obudowy - możliwość odczytania z BIOS komputera informacji o numerze seryjnym, numerze inwentaryzacyjnym (asset tag) - możliwość odczytania z BIOS dokładnych informacji o procesorze – co najmniej model, typ, częstotliwości FSB, prędkości rzeczywista, ilość pamięci cache - możliwość odczytania bezpośrednio z BIOS informacji o wersji i dacie wydania używanej wersji BIOS - możliwość sprawdzenia z poziomu BIOS modelu i wersji firmware dysku twardego oraz modelu i wersji firmware napędu optycznego - możliwość wyłączenia pracy wielordzeniowej procesora z pozycji BIOS (konieczne w przypadku niektórych aplikacji) -możliwość wyłączenia portów COM, LPT, USB, FDD z BIOS komputera bez pośrednictwa systemu operacyjnego, ani bez pośrednictwa urządzeń zewnętrznych - możliwość ograniczenia dostępu do portów USB dla dysków i pamięci flash pracujących w standardzie USB 1.x i 2.x - blokada zapisu na dyskietkach 3,5 cala - technologia zarządzania i monitorowania komputera na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego umożliwiająca między innymi: monitorowanie konfiguracji komponentów komputera (procesor, pamięć, dysk twardy, model i wersję płyty głównej i wersję BIOS) - możliwość przekierowania konsoli tekstowej oraz ekranu konfiguracyjnego BIOS na stację zarządzającą przez sieć LAN - wbudowany firewall sprzętowy działający niezależnie od obecności systemu operacyjnego, zarządzany i konfigurowalny zdalnie, nie widoczny dla systemu operacyjnego czy aplikacji, - wbudowana w jednostkę centralną sygnalizacja wizualna (wyświetlacz, diody) trybu pracy technologii zarządzania zdalnego, sygnalizacja niezależna od stanu zasilania komputera oraz obecności urządzeń peryferyjnych - rozwiązanie sprzętowe zintegrowane w płycie głównej komputera zapewniające możliwość przywrócenia BIOS w przypadku jego uszkodzenia (ataki wirusów itp.) lub nieudanej aktualizacji bez pośrednictwa jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych i w sytuacji, gdy obraz na monitorze nie jest wyświetlany i/lub nie ma możliwości wprowadzania znaków za pomocą konsoli tekstowej czy uruchomienia systemu operacyjnego - zintegrowany z płytą główną układ szyfrujący umożliwiający zaszyfrowanie poufnych dokumentów oraz poczty elektronicznej. Umożliwiający tworzenie zaszyfrowanych wirtualnych partycji. Usunięcie zabezpieczenia powoduje trwałe uszkodzenie płyty głównej a odczytanie zaszyfrowanych danych nie jest możliwe na innym urządzeniu. Układ zgodny ze standardem TPM 1.2 |  |  |
| 6 | Karta dźwiękowa | - Zintegrowana, w standardzie High Definition - możliwość wyłączenia karty muzycznej w BIOS |  |  |
| 7 | Karta sieciowa | - 10/100/1000 Mbps obsługa protokołów: WoL, ASF 2.0, PXE - możliwość wyłączenia karty sieciowej w BIOS - możliwość odczytania adresu MAC karty z BIOS komputera |  |  |
| 8 | Karta graficzna | - zintegrowana z płytą główną |  |  |
| 9 | Porty I/O | min. 6 portów USB 2.0 (w tym 2 na panelu przednim) min. 1x RS-232 min. 1x port równoległy, 2x porty PS2 1x wejście audio 2x wyjście audio 2x wejście mikrofonowe (wejście mikrofonowe i line-out zdublowane na panelu przednim obudowy) - nie dopuszcza się możliwości zasłonięcia złączy USB znajdujących się na panelu przednim jakimikolwiek zaślepkami, maskownicami utrudniającymi wzrokową weryfikację ich użycia – np. obecności klucza USB czy innego urządzenia podłączonego do złączy na panelu przednim obudowy komputera |  |  |
| 10 | Obudowa | - w kolorze czarnym - Typu „Small form factor” w standardzie µATX, - minimum jedna zatoka zewnętrzne 5.25 cala - minimum jedna zewnętrzna zatoka 3,5 cala - minimum jedna zatoka wewnętrzna 3,5 cala - zasilacz o mocy maksymalnej 250W z aktywnym filtrem PFC o sprawności minimum 85% przy 50% obciążenia stacji - obudowa zapewniająca możliwość beznarzędziowej obsługi w zakresie otwarcia obudowy (nie dopuszcza się żadnego rodzaju śrub w tym np. motylkowych), wymiany i instalacji kart rozszerzeń i dysków twardych (możliwość interwencyjnego, szybkiego zabezpieczenia przez użytkownika dysku twardego) bez konieczności użycia narzędzi - obudowa trwale oznaczona logo producenta komputera - licencja na system operacyjny oraz numer seryjny komputera umieszczony na górnej części obudowy - Slot Kensington umieszczony z tyłu obudowy Oczko w obudowie do zabezpieczenia kłódką umieszczone z tyłu obudowy i zabezpieczające również otwieraną ścianę boczną – zabezpieczenie nie może być widoczne od góry. |  |  |
| 11 | Klawiatura | - Klawiatura PS2 w układzie US - trwałe oznaczenie klawiatury logo producenta komputera - numer katalogowy klawiatury wg oznaczeń producenta komputera na spodniej stronie klawiatury |  |  |
| 12 | Mysz | - Mysz optyczna USB - dwuprzyciskowa, rolka (scroll) jako trzeci przycisk, funkcja scroll'a czterokierunkowego - trwałe oznaczenie myszy logo producenta komputera - numer katalogowy producenta komputera na spodniej stronie obudowy myszy |  |  |
| 13 | Gwarancja | Gwarancja 36 miesięcy, na części i robociznę realizowana w miejscu użytkowania sprzętu (wymagane oświadczenie producenta o przejęciu zobowiązań w przypadku nie wywiązywania się z nich przez dostawcę), dostępność części zamiennych do oferowanego modelu komputera przez co najmniej 5 lat po zakończeniu produkcji (wymagane oświadczenie producenta) |  |  |
| 14 | Zarządzanie zdalne I diagnostyka | Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta komputera wraz z licencją do zarządzania w sieci, pozwalające minimum na: - pracę w architekturze serwer-klient - licencja musi pozwalać na pełne wykorzystanie aplikacji w wymaganym zakresie - możliwość zdalnego przypisania dla jednego, lub grupy komputerów unikalnego numeru inwentarzowego widocznego zdalnie dla administratora jak i bezpośrednio w BIOS maszyny - monitoring systemu i przekazywanie informacji o zdarzeniach na stację administratorską (konsola graficzna na stacji zarządzającej, konsola tekstowa, email, sms) - możliwość konfiguracji i weryfikacji zakresu i stopnia szczegółowości alertów przekazywanych na stację administratorską oraz wybór sposobu informacji o zdarzeniu - monitoring komponentów takich jak: dysk twardy (SMART), pamięci, wentylatorów, stanu czujnika otwarcia obudowy, monitoring temperatury wewnętrznej komputera - zdalne zarządzanie BIOS: wprowadzanie i zmiana haseł BIOS, archiwizacja i aktualizacja BIOSu dla pojedynczego komputera i grupy komputerów jednocześnie; modyfikacja sekwencji bootowania; - generowanie raportów dot. pojedynczych komputerów lub grup komputerów, w zakresie zainstalowanych komponentów, systemu operacyjnego oraz aplikacji - inwentaryzacja szczegółowa komputera: - odczyt modelu, numeru seryjnego i numer inwentarzowego komputera - wersja i model płyty głównej, wersja BIOS; - model, wersja firmware i numer seryjny dysku twardego, - model, wersja firmware i numer seryjny napędu optycznego - sposób obsadzenia kości pamięci wraz z informacją o zainstalowanych kościach (pojemność, oznaczenie, numer seryjny kości). Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta komputera pozwalające minimum na: - praca w środowisku Windows XP i Vista, DOS - pełną diagnostykę sprzętową komputera (praca dysku twardego, płyty głównej i jej układów, praca podsystemu pamięci, karty graficznej), pozwalającą na wykrycie usterki z wyprzedzeniem lub jej weryfikację - odczyt informacji o systemie: numer seryjny, numer inwentarzowy - eksport informacji do plików danych |  |  |
| 15 | Certyfikaty i normy | 1. Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List na daną platformę systemową (wydruk ze strony), potwierdzenie producenta o zgodności z DMI 2.0 (Desktop Management Interface) oraz z WMI 1.5 (Windows Management Instrumentation) 2. Deklaracja zgodności CE, widoczne oznaczenie CE na górnej ścianie obudowy 3. Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 4. Certyfikat ISO9001 dla serwisu 5. Zgodność z normami EN55022/B, EN55024, EN61000-3-2/3 6. Certyfikacja Energy Star w wersji co najmniej 5.0 dla oferowanego modelu komputera - Wymagane jest, aby oferowany model komputera znajdował się na poniższej liście produktów certyfikowanych przez U.S. Environemental Protection Agency (EPA) i był uprawniony do oznaczenia logo Energy Star w wersji 7. Poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w trybie działania aplikacji biurowych typu MS Office powinien wynosić nie więcej niż 21 dB |  |  |
| 16 | Inne | Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801) umożliwiająca sprawdzenie w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt (po podaniu numeru seryjnego urządzenia): - czy, i w jaką wersją systemu operacyjnego komputer o podanym numerze seryjnym został wyposażony fabrycznie (konieczne w celu szybkiej weryfikacji legalności systemu) - konfiguracji sprzętowej komputera w tym model i typ dysku twardego, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej - czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera, Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego urzadzenia. |  |  |
| 17 | Dodatkowe | Dołączone sterowniki na nośnikach, dla systemów XP/Vista/7 |  |  |
| 18 | Listwa zasilająca | Listwa zasilająca z uziemieniem i bezpiecznikiem 10A, min 5 gniazd, przewód min. 2,5m. |  |  |
| Monitor |
| 1 | Przekątna ekranu, rozdzielczość | 19 cali o rozdzielczości natywnej minimum 1440x900 pikseli, maksymalny rozmiar piksela 0.284 mm, format obrazu 16:10 |  |  |
| 2 | Parametry obrazu | Odwzorowanie 16,7 miliona kolorów, kontrast 1000:1, jasność max. 250 cd/m2, czas reakcji matrycy max. 5ms, kąty widzenia minimum 170 stopni, częstotliwość pozioma 30-82 kHz, częstotliwość pionowa 55-75 Hz (weryfikacja na podstawie dokumentacji technicznej producenta monitora) |  |  |
| 3 | Wejścia wideo | 1x DVI, 1x VGA |  |  |
| 4 | Obudowa i regulacja monitora | Obudowa ekranu w kolorze jasnym (biała, szara), regulacja do pozycji portretowej (pivot), regulacja wysokości ekranu minimum 110mm w pionie, pochylenie ekranu w zakresie -5° / +20° (tzw. tilt), obrót względem osi pionowej w zakresie +/-45 (tzw. swivel), zintegrowany zasilacz i głośniki stereo stereo o mocy minimum 1W każdy, możliwość regulacji głośności z menu OSD monitora, złącze Kensington Lock, złącze montażu na ścianie w standardzie VESA 100 (100 mm), waga maksymalna bez podstawy 3,7kg |  |  |
| 5 | Kable | Kabel analogowy VGA o długości minimum 1,8m, kabel DVI o długości minimum 1,8m, kabel audio stereo – analogowy |  |  |
| 6 | Gwarancja | Gwarancja 36 miesięcy w systemie door-to-door |  |  |
| 7 | Menu OSD | Regulacja palety barw z menu OSD – co najmniej regulacja 6500K, 9300K i możliwość zapisu ustawień użytkownika, |  |  |
| 8 | Zarządzanie zdalne I obsługa | Aplikacja producenta monitora do zdalnej inwentaryzacji w sieci komputerowej, pozwalająca na odczyt modelu, jego numeru seryjnego oraz przepracowanego czasu w godzinach, możliwość regulacji wszystkich ustawień menu OSD bezpośrednio z komputera PC |  |  |
| 9 | Certyfikaty i normy, dokumentacja | -TCO 5.0 -Energy Star (EPA 5), zużycie energii max. 19W wg standardów EPA -EN60950, CE -ISO9241-307(klasa I) -Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 -RoHS, WEEE -Instrukcja obsługi monitora |  |  |
| System operacyjny |
| 1 | Zainstalowany System | Polska wersja OEM Windows 7 Professional z możliwością cofnięcia do wersji XP |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

- Zestaw PC nr 2 – 6 szt.

Producent/typ/model jednostki centralnej: ……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Producent/typ/model monitora: …….…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

| Lp. | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Parametry graniczne tak/nie | Dane techniczne oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednostka centralna |
| 1 | Procesor | Procesor osiągający w teście SYSmark 2007 (preview rating) 170pkt , dwa rdzenie fizyczne lub procesor o równoważnej wydajności według wyników testu przeprowadzonego przez oferenta. W przypadku użycia przez oferenta testu wydajności zamawiający zastrzega sobie iż celem sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywane zestawy oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami celem sprawdzenia. |  |  |
| 2 | Pamięć RAM | - 4GB DDR3-1066 w trybie dual channel - możliwość rozbudowy do 16 GB - min. 2 wolne złącza dla rozszerzeń pamięci |  |  |
| 3 | Dysk twardy | 500 GB (min. SATA II; min. 7200 rpm, NCQ/3Gbit, 8mb cache) |  |  |
| 4 | Czytnik kart multimedialnych | Tak, instalowany w zatoce 3,5”, odczyt formatów: xD-Picture Card, xD-Picture Card typu M, xD-Picture Card typu H, SD HC, MMC, RS-MMC |  |  |
| 5 | Napęd optyczny | DVD-RW SATA z oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania płyt DVD |  |  |
| 6 | Płyta główna | - Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera, trwale oznaczona logo producenta na etapie produkcji - obsługa procesorów czterordzeniowych z 12Mb cache drugiego poziomu - zintegrowany kontroler 4 x SATA II - złącza rozszerzeń: min 1x PCI Express o szybkości Gen2 x16, min. 1x PCI Express o szybkości x4, min 2x PCI 32bit - możliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do systemu operacyjnego i dostępu do BIOS komputera - zabezpieczenia te muszą działać niezależnie od siebie, - możliwość zabezpieczenia dysku twardego w sposób uniemożliwiający możliwość odczytu danych po podłączeniu dysku do innego komputera, - możliwość manualnego obniżenia poziomu głośności komputera z poziomu BIOS poprzez aktywację funkcji pracy z obniżoną głośnością dla dysku twardego, napędu optycznego i wentylatorów wbudowanych wewnątrz obudowy - możliwość odczytania z BIOS komputera informacji o numerze seryjnym, numerze inwentaryzacyjnym (asset tag) - możliwość odczytania z BIOS dokładnych informacji o procesorze – co najmniej model, typ, częstotliwości FSB, prędkości rzeczywista, ilość pamięci cache - możliwość odczytania bezpośrednio z BIOS informacji o wersji i dacie wydania używanej wersji BIOS - możliwość sprawdzenia z poziomu BIOS modelu i wersji firmware dysku twardego oraz modelu i wersji firmware napędu optycznego - możliwość wyłączenia pracy wielordzeniowej procesora z pozycji BIOS (konieczne w przypadku niektórych aplikacji) - możliwość wyłączenia portów COM, LPT, USB, FDD z BIOS komputera bez pośrednictwa systemu operacyjnego, ani bez pośrednictwa urządzeń zewnętrznych - możliwość ograniczenia dostępu do portów USB dla dysków i pamięci flash pracujących w standardzie USB 1.x i 2.x - blokada zapisu na dyskietkach 3,5 cala - technologia zarządzania i monitorowania komputera na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego umożliwiająca między innymi: monitorowanie konfiguracji komponentów komputera (procesor, pamięć, dysk twardy, model i wersję płyty głównej i wersję BIOS) -możliwość przekierowania konsoli tekstowej oraz ekranu konfiguracyjnego BIOS na stację zarządzającą przez sieć LAN -wbudowany firewall sprzętowy działający niezależnie od obecności systemu operacyjnego, zarządzany i konfigurowalny zdalnie, nie widoczny dla systemu operacyjnego czy aplikacji, - wbudowana w jednostkę centralną sygnalizacja wizualna (wyświetlacz, diody) trybu pracy technologii zarządzania zdalnego, sygnalizacja niezależna od stanu zasilania komputera oraz obecności urządzeń peryferyjnych - rozwiązanie sprzętowe zintegrowane w płycie głównej komputera zapewniające możliwość przywrócenia BIOS w przypadku jego uszkodzenia (ataki wirusów itp.) lub nieudanej aktualizacji bez pośrednictwa jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych i w sytuacji, gdy obraz na monitorze nie jest wyświetlany i/lub nie ma możliwości wprowadzania znaków za pomocą konsoli tekstowej czy uruchomienia systemu operacyjnego - zintegrowany z płytą główną układ szyfrujący umożliwiający zaszyfrowanie poufnych dokumentów oraz poczty elektronicznej. Umożliwiający tworzenie zaszyfrowanych wirtualnych partycji. Usunięcie zabezpieczenia powoduje trwałe uszkodzenie płyty głównej a odczytanie zaszyfrowanych danych nie jest możliwe na innym urządzeniu. Układ zgodny ze standardem TPM 1.2 |  |  |
| 7 | Karta dźwiękowa | -Zintegrowana, w standardzie High Definition -możliwość wyłączenia karty muzycznej w BIOS |  |  |
| 8 | Karta sieciowa | -10/100/1000 Mbps obsługa protokołów: WoL, ASF 2.0, PXE -możliwość wyłączenia karty sieciowej w BIOS -możliwość odczytania adresu MAC karty z BIOS komputera |  |  |
| 9 | Karta graficzna | -z własną pamięcią RAM min 512MB -częstotliwość pracy rdzenia 500 MHz -wsparcie dla HDCP -2x DVI-I |  |  |
| 10 | Porty I/O | min. 12 portów USB 2.0 (w tym 2 na panelu przednim i 4 wewnętrzne) min. 1x RS-232 min. 1x port równoległy, 3x FireWire 2x porty PS2 1x wejście audio 2x wyjście audio 2x wejście mikrofonowe (wejście mikrofonowe i line-out zdublowane na panelu przednim obudowy) -nie dopuszcza się możliwości zasłonięcia złączy USB znajdujących się na panelu przednim jakimikolwiek zaślepkami, maskownicami utrudniającymi wzrokową weryfikację ich użycia – np. obecności klucza USB czy innego urządzenia podłączonego do złączy na panelu przednim obudowy komputera |  |  |
| 11 | Obudowa | -w kolorze czarnym -Typu „Microtower” w standardzie µBTX, -minimum dwie zatoki zewnętrzne 5.25 cala -minimum dwie zewnętrzne zatoki 3,5 cala -minimum dwie zatoki wewnętrzne 3,5 cala -zasilacz o mocy maksymalnej 300W z aktywnym filtrem PFC o sprawności minimum 87% przy 50% obciążenia stacji -obudowa zapewniająca możliwość beznarzędziowej obsługi w zakresie otwarcia obudowy (nie dopuszcza się żadnego rodzaju śrub w tym np. motylkowych), wymiany i instalacji kart rozszerzeń i dysków twardych (możliwość interwencyjnego, szybkiego zabezpieczenia przez użytkownika dysku twardego) bez konieczności użycia narzędzi -Suma wymiarów obudowy (wysokość + szerokość + głębokość mierzona po krawędziach zewnętrznych) nie więcej niż 985mm -Otwierana boczna ściana obudowy umożliwiająca dostęp do wszystkich podzespołów komputera -obudowa trwale oznaczona logo producenta komputera -licencja na system operacyjny oraz numer seryjny komputera umieszczony na górnej części obudowy -Slot Kensington umieszczony z tyłu obudowy oczko w obudowie do zabezpieczenia kłódką umieszczone z tyłu obudowy i zabezpieczające również otwieraną ścianę boczną – zabezpieczenie nie może być widoczne od góry. Obudowa musi posiadać czujnik otwarcia obudowy wraz z logowaniem otwarcia, współpracujący z dostarczoną aplikacją zarządzającą, wyklucza się zastosowanie czujników zajmujących lub utrudniających użycie jakiegokolwiek złącza wewnętrznego lub zewnętrznego płyty głównej jak PCI, PCI Express, USB, PS2, LPT, COM |  |  |
| 12 | Klawiatura | - Klawiatura PS2 w układzie US - trwałe oznaczenie klawiatury logo producenta komputera - numer katalogowy klawiatury wg oznaczeń producenta komputera na spodniej stronie klawiatury |  |  |
| 13 | Mysz | - Mysz optyczna USB - dwuprzyciskowa, rolka (scroll) jako trzeci przycisk, funkcja scroll'a czterokierunkowego - trwałe oznaczenie myszy logo producenta komputera -numer katalogowy producenta komputera na spodniej stronie obudowy myszy |  |  |
| 14 | Gwarancja | Gwarancja 36 miesięcy, na części i robociznę realizowana w miejscu użytkowania sprzętu (wymagane oświadczenie producenta o przejęciu zobowiązań w przypadku nie wywiązywania się z nich przez dostawcę), dostępność części zamiennych do oferowanego modelu komputera przez co najmniej 5 lat po zakończeniu produkcji (wymagane oświadczenie producenta) |  |  |
| 15 | Zarządzanie zdalne I diagnostyka | 1. Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta komputera wraz z licencją do zarządzania w sieci, pozwalające minimum na: -pracę w architekturze serwer-klient - licencja musi pozwalać na pełne wykorzystanie aplikacji w wymaganym zakresie -możliwość zdalnego przypisania dla jednego, lub grupy komputerów unikalnego numeru inwentarzowego widocznego zdalnie dla administratora jak i bezpośrednio w BIOS maszyny - monitoring systemu i przekazywanie informacji o zdarzeniach na stację administratorską (konsola graficzna na stacji zarządzającej, konsola tekstowa, email, sms) -możliwość konfiguracji i weryfikacji zakresu i stopnia szczegółowości alertów przekazywanych na stację administratorską oraz wybór sposobu informacji o zdarzeniu -monitoring komponentów takich jak: dysk twardy (SMART), pamięci, wentylatorów, stanu czujnika otwarcia obudowy, monitoring temperatury wewnętrznej komputera - zdalne zarządzanie BIOS: wprowadzanie i zmiana haseł BIOS, archiwizacja i aktualizacja BIOSu dla pojedynczego komputera i grupy komputerów jednocześnie; modyfikacja sekwencji bootowania; - generowanie raportów dot. pojedynczych komputerów lub grup komputerów, w zakresie zainstalowanych komponentów, systemu operacyjnego oraz aplikacji - inwentaryzacja szczegółowa komputera: -odczyt modelu, numeru seryjnego i numer inwentarzowego komputera - wersja i model płyty głównej, wersja BIOS; - model, wersja firmware i numer seryjny dysku twardego, - model, wersja firmware i numer seryjny napędu optycznego - sposób obsadzenia kości pamięci wraz z informacją o zainstalowanych kościach (pojemność, oznaczenie, numer seryjny kości) 2. Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta komputera pozwalające minimum na: - praca w środowisku Windows XP i Vista, DOS - pełną diagnostykę sprzętową komputera (praca dysku twardego, płyty głównej i jej układów, praca podsystemu pamięci, karty graficznej), pozwalającą na wykrycie usterki z wyprzedzeniem lub jej weryfikację - odczyt informacji o systemie: numer seryjny, numer inwentarzowy - eksport informacji do plików danych |  |  |
| 16 | Certyfikaty i normy | 1. Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List na daną platformę systemową (wydruk ze strony), potwierdzenie producenta o zgodności z DMI 2.0 (Desktop Management Interface ) oraz z WMI 1.5 ( Windows Management Instrumentation ) 2. Deklaracja zgodności CE, widoczne oznaczenie CE na górnej ścianie obudowy 3. Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 4. Certyfikat ISO9001 dla serwisu 5. Zgodność z normami EN55022/B, EN55024, EN61000-3-2/3 6. Certyfikacja Energy Star w wersji co najmniej 5.0 dla oferowanego modelu komputera - Wymagane jest, aby oferowany model komputera znajdował się na poniższej liście produktów certyfikowanych przez U.S. Environemental Protection Agency (EPA) i był uprawniony do oznaczenia logo Energy Star w wersji 4. 7.Poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w trybie działania aplikacji biurowych typu MS Office powinien wynosić nie więcej niż 21 dB |  |  |
| 17 | Inne | Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801) umożliwiająca sprawdzenie w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt (po podaniu numeru seryjnego urządzenia): -czy, i w jaką wersją systemu operacyjnego komputer o podanym numerze seryjnym został wyposażony fabrycznie (konieczne w celu szybkiej weryfikacji legalności systemu) -konfiguracji sprzętowej komputera w tym model i typ dysku twardego, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej -czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera, Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego urzadzenia. |  |  |
| 18 | Dodatkowe | Dołączone sterowniki na nośnikach, dla systemów XP/Vista/7 Oprogramowanie do nagrywania płyt DVD |  |  |
| 19 | Listwa zasilająca | Listwa zasilająca z uziemieniem i bezpiecznikiem 10A, min 5 gniazd, przewód min. 2,5m. |  |  |
| Monitor |
| 1 | Przekątna ekranu, rozdzielczość | 19 cali o rozdzielczości natywnej minimum 1440x900 pikseli, maksymalny rozmiar piksela 0.284 mm, format obrazu 16:10 |  |  |
| 2 | Parametry obrazu | Odwzorowanie 16,7 miliona kolorów, kontrast 1000:1, jasność max. 250 cd/m2, czas reakcji matrycy max. 5ms, kąty widzenia minimum 170 stopni, częstotliwość pozioma 30-82 kHz, częstotliwość pionowa 55-75 Hz (weryfikacja na podstawie dokumentacji technicznej producenta monitora) |  |  |
| 3 | Wejścia wideo | 1x DVI, 1x VGA |  |  |
| 4 | Obudowa i regulacja monitora | Obudowa ekranu w kolorze jasnym (biała, szara), regulacja do pozycji portretowej (pivot), regulacja wysokości ekranu minimum 110mm w pionie, pochylenie ekranu w zakresie -5° / +20° (tzw. tilt), obrót względem osi pionowej w zakresie +/-45 (tzw. swivel), zintegrowany zasilacz i głośniki stereo stereo o mocy minimum 1W każdy, możliwość regulacji głośności z menu OSD monitora, złącze Kensington Lock, złącze montażu na ścianie w standardzie VESA 100 (100 mm), waga maksymalna bez podstawy 3,7kg |  |  |
| 5 | Kable | Kabel analogowy VGA o długości minimum 1,8m, kabel DVI o długości minimum 1,8m, kabel audio stereo – analogowy |  |  |
| 6 | Gwarancja | Gwarancja 36 miesięcy w systemie door-to-door |  |  |
| 7 | Menu OSD | Regulacja palety barw z menu OSD – co najmniej regulacja 6500K, 9300K i możliwość zapisu ustawień użytkownika, |  |  |
| 8 | Zarządzanie zdalne i obsługa | Aplikacja producenta monitora do zdalnej inwentaryzacji w sieci komputerowej, pozwalająca na odczyt modelu, jego numeru seryjnego oraz przepracowanego czasu w godzinach, możliwość regulacji wszystkich ustawień menu OSD bezpośrednio z komputera PC |  |  |
| 9 | Certyfikaty i normy, dokumentacja | -TCO 5.0 -Energy Star (EPA 5), zużycie energii max. 19W wg standardów EPA -EN60950, CE -ISO9241-307(klasa I) -Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 -RoHS, WEEE -Instrukcja obsługi monitora |  |  |
| System operacyjny |
| 1 | Zainstalowany System | Polska wersja OEM Windows 7 Professional z możliwością cofnięcia do wersji XP |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

- Laptop nr 1 – 6  szt.

Producent/typ/model : …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

| Lp. | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Parametry graniczne tak/nie | Dane techniczne oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Procesor | Procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych, osiągający w teście SYSmark 2007 (preview rating) 159pkt , dwa rdzenie fizyczne lub procesor o równoważnej wydajności według wyników testu przeprowadzonego przez oferenta. W przypadku użycia przez oferenta testu wydajności zamawiający zastrzega sobie iż celem sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywane zestawy oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami celem sprawdzenia |  |  |
| 2 | Pamięć RAM | Min 4G DDR3 1066 MHz, w trybie dwukanałowym, możliwość rozbudowy do 8G, jeden slot wolny |  |  |
| 3 | Dysk twardy | 500 GB 7200rpm, wyposażony w system bezpieczeństwa zapobiegający uszkodzeniu dysku poprzez parkowanie głowicy dysku w sytuacjach zagrożenia oraz system tłumienia (absorbowania) drgań |  |  |
| 4 | Napęd optyczny | Tak, DVD-RW (z oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania płyt DVD), wewnętrzny, typu hot-plug, instalowany w zatoce modularnej |  |  |
| 5 | Płyta główna | Płyta główna zaprojektowana przez producenta komputera; zintegrowany z płytą główną układ szyfrujący umożliwiający zaszyfrowanie poufnych dokumentów oraz poczty elektronicznej. Umożliwiający tworzenie zaszyfrowanych wirtualnych partycji. Usunięcie zabezpieczenia powoduje trwałe uszkodzenie płyty głównej a odczytanie zaszyfrowanych danych nie jest możliwe na innym urządzeniu. Układ zgodny ze standardem TPM 1.2 Płyta główna musi mieć możliwość pracy umożliwiającej zdalny dostęp do komputerów podłączonych do sieci LAN niezależnie od stanu włączenia lub wyłączenia komputera oraz niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego (nawet gdy nie mają systemu operacyjnego, dysku twardego lub są wyłączone) |  |  |
| 6 | Chipset | Dedykowany przez producenta sprzętu |  |  |
| 7 | Wyświetlacz | TFT 15.6”, podświetlenie LED, HD z powłoką antyodblaskową, wzmocniona obudowa ze stopów metali lekkich, 1366x768 pikseli |  |  |
| 8 | Karta dźwiękowa | Zintegrowana, wbudowane głośniki stereo, dwa wbudowane mikrofony |  |  |
| 9 | Wyposażenie (wbudowane) | karta sieciowa 10/100/1000 MBit/s, Bluetooth V2.1, karta sieciowa bezprzewodowa 802.11 a/b/g/n, Modem(RJ11) |  |  |
| 10 | Karta graficzna | Intel HD Graphics, zgodna z DirextX 10,. Zainstalowana karta graficzna musi umożliwić wyświetlanie obrazu z rozdzielczością 1920x1020 pixeli na zewnętrznym ekranie 2560 x 1600 pixel |  |  |
| 11 | Porty I/O | 1 x PCI typ I/II (wolny), 1 x Express card (wolny), 1 x czytnik kart SD / MMC / MS / MSPro , 4 x USB (2.0), 1xeSATA, 2 x Kensington Lock, 1 x dedykowane złącze do replikatora portów, 1 x RS232, , 1x IEEE1394, 1x Display port, 1xVGA, wewnętrzne zintegrowane z obudową gniazdo na kartę SIM |  |  |
| 12 | Rodzaj wskaźnika | Touchpad z dwoma przyciskami i możliwością przewijania (scroll) |  |  |
| 13 | Zasilanie | Bateria litowo-jonowa (5200mAh) - czas pracy do 7 godz. z możliwością przedłużenia poprzez zastosowanie drugiej dodatkowej baterii montowanej we wnęce modularnej (możliwa praca dwóch baterii jednocześnie – czas pracy do 11h, zasilacz zewnętrzny |  |  |
| 14 | System operacyjny | Licencja dla Windows 7 Professional z prawami do instalacji Windows XP Professional w polskiej wersji językowej; Recovery Windows 7 Pro, OEM (preinstalowany) wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowną instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon Nośnik Windows XP Proffesional, płyta przygotowana przez producenta notebooka, do automatycznej instalacji na danej jednostce (system wraz ze sterownikami), niewymagająca wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon. Dołączony nośnik ze sterownikami do systemów XP/VISTA/7 |  |  |
| 15 | Inne | Możliwość podłączenia replikatora portów podłączanego przez dedykowane złącze (nie dopuszcza się przez USB) Mysz optyczna USB Dedykowana torba producenta zaproponowanego komputera |  |  |
| 16 | Masa | Nie więcej niż 2700g (bez zasilacza) |  |  |
| 17 | Gwarancja | 36 miesięcy realizowana na miejscu u klienta (wymagane oświadczenie producenta o przejęciu zobowiązań) Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres 5 lat po zakończeniu produkcji (wymagane oświadczenie producenta) |  |  |
| 18 | Certyfikaty | Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List na daną platformę systemową (wydruk ze strony), Deklaracja zgodności CE. Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001. Wszystkie komponenty notebooka muszą pochodzić od producenta oraz stanowić element jego stałej oferty .Wszystkie komponenty muszą być objęte gwarancją producenta . Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki. |  |  |
| 19 | Bezpieczeństwo | Wbudowany czytnik kart inteligentnych, ochrona hasłem w BIOS - Ochrona hasłem w programie BIOS Setup, ochrona systemu operacyjnego i twardego dysku za pomocą hasła administratora i hasła użytkownika. |  |  |
| 20 | Panel informacyjny | Wbudowany panel informacyjny – np. LCD lub inny, na którym wyświetlane są informacje dotyczące: stanu naładowania akumulatora – min 5 progów naładowania, włączenia karty WIFI, pracy HDD, pracy na zasilaczu, pracy na baterii, procesu ładowania, pracy CD/DVD, pracy z sieci elektrycznej, sygnalizacja włączenia Caps Lock i Num Lock, informacja o aktywnym gnieździe PCMCIA i PC ExpresCard |  |  |
| 21 | Zarządzanie zdalne | Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta notebooka wraz z licencją do zarządzania w sieci, pozwalające minimum na: - pracę w architekturze serwer-klient - licencja musi pozwalać na pełne wykorzystanie aplikacji w wymaganym zakresie - możliwość zdalnego przypisania dla jednego, lub grupy komputerów unikalnego numeru inwentarzowego widocznego zdalnie dla administratora jak i bezpośrednio w BIOS maszyny - monitoring systemu i przekazywanie informacji o zdarzeniach na stację administratorską (konsola graficzna na stacji zarządzającej, konsola tekstowa, email, sms) -możliwość konfiguracji i weryfikacji zakresu i stopnia szczegółowości alertów przekazywanych na stację administratorską oraz wybór sposobu informacji o zdarzeniu -monitoring komponentów takich jak: dysk twardy (SMART), pamięci, wentylatorów, stanu czujnika otwarcia obudowy, monitoring temperatury wewnętrznej komputera - zdalne zarządzanie BIOS: wprowadzanie i zmiana haseł BIOS, archiwizacja i aktualizacja BIOSu dla pojedynczego komputera i grupy komputerów jednocześnie; modyfikacja sekwencji bootowania; - generowanie raportów dot. pojedynczych komputerów lub grup komputerów, w zakresie zainstalowanych komponentów, systemu operacyjnego oraz aplikacji - inwentaryzacja szczegółowa komputera: - odczyt modelu, numeru seryjnego i numer inwentarzowego - wersja i model płyty głównej, wersja BIOS; - model, wersja firmware i numer seryjny dysku twardego, - model, wersja firmware i numer seryjny napędu optycznego - i sposób obsadzenia kości pamięci wraz z informacją o zainstalowanych kościach (pojemność, oznaczenie, numer seryjny kości) |  |  |
| 22 | Oprogramowanie diagnostyczne | Dostarczone przez producenta notebooka – w języku polskim – umożliwiające przetestowanie pod kątem błędów sprzętowych z poziomu systemu operacyjnego następujące elementy notebooka: dyski twarde, pamięć operacyjna, procesor, karty sieciowe, kartę graficzną. Program musi również mieć funkcję skanowania systemu pod kątem informacji o bieżącej konfiguracji sprzętu – skanowanie systemu powinno zwrócić informację dotyczącą: nazwy sprzętu i numeru seryjnego, zainstalowanego modelu procesora, zainstalowanego kontrolera grafiki, producenta oraz wersji biosu, zainstalowanych napędów HDD z informacją o pojemności i producencie dysku, zainstalowanej pamięci z informacją o pojemności i ilości zainstalowanych modułów, zainstalowanych adapterów sieciowych z podaniem min producenta i modelu karty sieciowej. Program testujący musi umożliwiać przeprowadzenie szybkiego oraz rozszerzonego testu sprzętu. Program musi umożliwiać export konfiguracji do pliku PDF |  |  |
| 23 | Inne | Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia (należy podać numer telefonu ogólnopolskiego, nie dopuszcza się telefonów komórkowych): - czy, i w jaką wersją systemu operacyjnego notebook o podanym numerze seryjnym został wyposażony fabrycznie (konieczne w celu szybkiej weryfikacji legalności systemu) - konfiguracji sprzętowej notebooka w tym model i typ dysku twardego, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej - czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu notebooka w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera, Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

- Laptop nr 2 – 4 szt.

Producent/typ/model : …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

| Lp. | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Parametry graniczne tak/nie | Dane techniczne oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Procesor | Procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych, osiągający w teście SYSmark 2007 (preview rating) 154pkt, dwa rdzenie fizyczne lub procesor o równoważnej wydajności według wyników testu przeprowadzonego przez oferenta. W przypadku użycia przez oferenta testu wydajności zamawiający zastrzega sobie iż celem sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywane zestawy oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami celem sprawdzenia. |  |  |
| 2 | Pamięć RAM | 4GB DDR3 1066 MHz, w trybie dual channel, możliwość rozbudowy do 8G |  |  |
| 3 | Dysk twardy | SATA 500GB 5.4k |  |  |
| 4 | Napęd optyczny | Nagrywarka Blue Ray, wraz z programem do nagrywania oraz odtwarzania płyt |  |  |
| 5 | Płyta główna | płyta główna zaprojektowana przez producenta komputera |  |  |
| 6 | Chipset | Chipset dedykowany przez producenta komputera |  |  |
| 7 | Wyświetlacz | Minimum 18’’ matryca HD+ |  |  |
| 8 | Karta dźwiękowa | Zintegrowana zgodna ze standardem HD Audio |  |  |
| 9 | Wyposażenie standardowe (wbudowane) | karta sieciowa 10/100/100, Bluetooth, karta sieciowa bezprzewodowa 802.11 b/g/n, zintegrowana kamera min 1,3Mpix, 2 głośniki, mikrofon, przyłącze Kensington, czytnik kart multimedialnych z obsługą formatu SDHC , |  |  |
| 10 | Karta graficzna | Zintegrowana min 512GB pamięci własnej, DirectX 10.1 |  |  |
| 11 | Porty I/O | 1x VGA, 1xHDMI, 3x USB 2.0, 1x RJ45 (LAN), 1x gniazdo audio, 1x gniazdo mikrofonu, 1x gniazdo słuchawkowe,1x ExpressCard Slot 34/54mm, 1x Firewire, 1x eSATA, 1x gniazdo zasilania, |  |  |
| 12 | Rodzaj wskaźnika | Gładzik z funkcją przewijania – scroll |  |  |
| 13 | Klawiatura | Pełnowymiarowa z wydzieloną częścią numeryczną |  |  |
| 14 | Zasilanie | Bateria litowo-jonowa, 6ogniw - czas pracy na zasilaniu baterii do 3 godz., zasilacz zewnętrzny min 80W. |  |  |
| 15 | System operacyjny | Licencja dla Windows 7 Professional w wersji 64bit, w polskiej wersji. System preinstalowany wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowną instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon. Dołączony nośnik ze sterownikami do oferowanego komputera. |  |  |
| 16 | Masa | Nie więcej niż 3,5kg bez zasilacza |  |  |
| 17 | Gwarancja | 36 miesięcy realizowana w serwisie producenta. Koszty spedycji komputera opłacone przez producenta urządzenia. |  |  |
| 18 | Certyfikaty | Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List na daną platformę systemową. Deklaracja zgodności CE. Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001. Wszystkie komponenty notebooka muszą pochodzić od producenta oraz stanowić element jego stałej oferty . Wszystkie komponenty muszą być objęte gwarancją producenta . Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki. |  |  |
| 19 | Panel informacyjny | Wbudowany panel informacyjny – np. LCD lub inny, na którym wyświetlane są informacje dotyczące: stanu naładowania akumulatora – min 5 progów naładowania, włączenia karty WIFI, pracy HDD, pracy na zasilaczu, pracy na baterii, procesu ładowania, pracy CD/DVD, pracy z sieci elektrycznej, sygnalizacja włączenia Caps Lock i Num Lock, informacja o aktywnym gnieździe PCMCIA/PC ExpresCard |  |  |
| 20 | Oprogramowanie diagnostyczne | Dostarczone przez producenta notebooka – w języku polskim – umożliwiające przetestowanie pod kątem błędów sprzętowych z poziomu systemu operacyjnego następujące elementy notebooka: dyski twarde, pamięć operacyjna, procesor, karty sieciowe, kartę graficzną. Program musi również mieć funkcję skanowania systemu pod kątem informacji o bieżącej konfiguracji sprzętu – skanowanie systemu powinno zwrócić informację dotyczącą: nazwy sprzętu i numeru seryjnego, zainstalowanego modelu procesora, zainstalowanego kontrolera grafiki, producenta oraz wersji biosu, zainstalowanych napędów HDD z informacją o pojemności i producencie dysku, zainstalowanej pamięci z informacją o pojemności i ilości zainstalowanych modułów, zainstalowanych adapterów sieciowych z podaniem min producenta i modelu karty sieciowej. Program testujący musi umożliwiać przeprowadzenie szybkiego oraz rozszerzonego testu sprzętu. |  |  |
| 21 | Inne | Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia (należy podać numer telefonu ogólnopolskiego, nie dopuszcza się telefonów komórkowych): - czy, i w jaką wersją systemu operacyjnego notebook o podanym numerze seryjnym został wyposażony fabrycznie (konieczne w celu szybkiej weryfikacji legalności systemu) - konfiguracji sprzętowej notebooka w tym model i typ dysku twardego, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej - czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu notebooka w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera, Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera Dołączona torba producenta urządzenia do oferowanego notebooka |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

- Serwer  – 1  szt.

Producent/typ/model : …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

| Lp. | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Parametry graniczne tak/nie | Dane techniczne oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Procesor | Procesor dedykowany do pracy w stacjach roboczych/graficznych, taktowany zegarem częstotliwości min 3.3 GHz wykorzystujący technologię Hyper – Threading oraz Turbo Boost, cache na poziomie minimum 4MB, zintegrowana w procesorze grafika |  |  |
| 2 | Płyta główna | - zintegrowany kontroler 6 x SATA II z obsługą macierzy RAID w trybie 0/1/5/10 - minimum 1x PCI Express o szybkości x16 - minimum 1x PCI Express o szybkości x4 - minimum 2x PCI Express x1 - minimum 3x PCI 32bit - co najmniej 4 banki pamięci RAM, - obsługa co najmniej 16GB pamięci fizycznej DDR3 1333Mhz, możliwość pracy dwukanałowej - zintegrowany z płytą główną moduł TPM 1.2 -Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; zdalną konfigurację ustawień BIOS, zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego; zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) nawiazywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji -płyta główna wyprodukowana i trwale oznaczona logiem producenta oferowanego komputera PC -należy podać pełną nazwę płyty głównej w katalogu producenta komputera i dostarczyć dokumentację techniczną przygotowaną i sygnowaną przez producenta komputera |  |  |
| 3 | Pamięć RAM | 2 GB RAM DDR3-1333MHz |  |  |
| 4 | Dysk twardy | 2xdysk o pojemności 320GB (min. SATA II; 8mb cache, min. 7200 rpm, NCQ/3Gbit) |  |  |
| 5 | Napęd optyczny | DVD +/- RW SATA, prędkość odczytu DVD x16 wraz z oprogramowaniem do nagrywania oraz odtwarzania płyt dvd |  |  |
| 6 | Karta dźwiękowa | Zintegrowana, w standardzie High Definition, możliwość wyłączenia karty muzycznej w BIOS |  |  |
| 7 | Karta sieciowa | 10/100/1000 Mbps z opcją Wake on LAN, ASF 2.0, możliwość wyłączenia karty sieciowej w BIOS |  |  |
| 8 | Karta graficzna | Karta graficzna min 256 RAM, umożliwiająca pracę dwumonitorową, co najmniej jedno wyjście cyfrowe DVI-I lub DisplayPort |  |  |
| 9 | Porty I/O | min. 12 portów USB 2.0 (w tym 2 na panelu przednim), 1x port równoległy, 2x porty PS2, 1x audio line-in, 2x audio line-out, 2x wejście mikrofonowe (wejście mikrofonowe i line-out zdublowane na panelu przednim obudowy), nie dopuszcza się możliwości zasłonięcia złączy USB znajdujących się na panelu przednim jakimikolwiek zaślepkami, maskownicami utrudniającymi wzrokową weryfikację ich użycia – np. obecności klucza USB czy innego urządzenia podłączonego do złączy na panelu przednim obudowy komputera |  |  |
| 10 | System operacyjny | Licencja dla Windows 7 Proffesional z prawami do instalacji Windows XP Proffesional w polskiej wersji językowej; Recovery Windows 7 Pro, OEM (preinstalowany) wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowną instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon Nośnik Windows XP Proffesional, płyta przygotowana przez producenta notebooka, do automatycznej instalacji na danej jednostce (system wraz ze sterownikami), niewymagająca wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon. Dołączony nośnik ze sterownikami do systemów XP/VISTA/7 |  |  |
| 11 | Obudowa, zasilacz | - Obudowa Tower - w standardzie BTX, - zasilacz o mocy maksymalnej 300W z aktywnym układem PFC, o sprawności minimum 80% (tzw. 80+) - całkowita liczba wnęk zewnętrznych: 4, w tym 2x 5.25”, 2x 3.5” - obudowa musi umożliwiać instalację 4 wewnętrznych dysków twardych (3.5”) w sposób nie utrudniający możliwości użycia wnęk zewnętrznych lub instalacji jakichkolwiek kart rozszerzeń - wbudowany trwale w obudowę, w części górnej wyświetlacz ciekłokrystaliczny, działający niezależnie od systemu operacyjnego, pozwalający na odczytanie co najmniej następujących informacji: - stan zasilania (obecność zasilania, hibernacja, itp.) - aktywność sieci LAN - aktywność dysków twardych - błędy w pracy komputera - proces bootowania stacji wraz z informacją o ewentualnych błędach - MAC adres zintegrowanej karty sieciowej - wersja zainstalowanego BIOS i numer seryjny płyty głównej Sposób prezentacji i zakres wyświetlanych informacji musi być konfigurowalny z poziomu BIOS komputera. - obudowa zapewniająca możliwość beznarzędziowej obsługi w zakresie otwarcia obudowy (nie dopuszcza się żadnego rodzaju śrub w tym np. motylkowych), wymiany i instalacji kart rozszerzeń i dysków twardych (możliwość interwencyjnego, szybkiego zabezpieczenia przez użytkownika dysku twardego) bez konieczności użycia narzędzi - otwierana boczna ściana obudowy umożliwiająca dostęp do wszystkich podzespołów komputera - obudowa trwale oznaczona logo producenta komputera - licencja na system operacyjny oraz numer seryjny komputera umieszczony na górnej części obudowy |  |  |
| 12 | Klawiatura | Klawiatura USB w układzie US - trwałe oznaczenie klawiatury logo producenta komputera, - numer katalogowy klawiatury wg oznaczeń producenta komputera na spodniej stronie klawiatury. |  |  |
| 13 | Mysz | Mysz optyczna 800 dpi, - USB - dwuprzyciskowa, rolka (scroll) jako trzeci przycisk - funkcja scroll'a czterokierunkowego - trwałe oznaczenie myszy logo producenta komputera - numer katalogowy producenta na spodniej stronie obudowy myszy. |  |  |
| 14 | Gwarancja | 36miesiący realizowana na miejscu u klienta( wymagane oświadczenie producenta o przejęciu zobowiązań ) Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres 5 lat po zakończeniu produkcji ( wymagane oświadczenie producenta ) |  |  |
| 15 | Funkcje bezpieczeństwa | - Funkcje bezpieczeństwa w obudowie: - czujnik otwarcia obudowy (sposób montażu czujnika nie może ograniczać lub uniemożliwiać instalacji kart rozszerzeń) - slot Kensington - Funkcje bezpieczeństwa w BIOS: - hasło użytkownika i administratora - blokada portów USB (w tym tylko zewnętrznych przed urządzeniami typu PenDrive) i pozostałych zewnętrznych interfejsów, blokada bootowania z FDD/ODD |  |  |
| 16 | Zarządzanie zdalne i diagnostyka | 1. Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta komputera wraz z licencją do zarządzania w sieci, pozwalające minimum na: - pracę w architekturze serwer-klient - licencja musi pozwalać na pełne wykorzystanie aplikacji w wymaganym zakresie - możliwość zdalnego przypisania dla jednego, lub grupy komputerów unikalnego numeru inwentarzowego widocznego zdalnie dla administratora jak i bezpośrednio w BIOS maszyny - monitoring systemu i przekazywanie informacji o zdarzeniach na stację administratorską (konsola graficzna na stacji zarządzającej, konsola tekstowa, email, sms) - możliwość zdalnej konfiguracji sposobu zarządzania energią dla pojedynczego komputera jak i grupy komputerów w sieci (zarządzanie energią podłączonego do zestawu monitora, parametrów pracy zestawu – czas przejścia w tryb standby, hibernację, automatyczne wyłączenie monitora) - możliwość konfiguracji i weryfikacji zakresu i stopnia szczegółowości alertów przekazywanych na stację administratorską oraz wybór sposobu informacji o zdarzeniu - monitoring i przesyłanie alertów o stanie komponentów takich jak: dysk twardy (SMART), procesor, płyta główna, pamięci, wentylatorów, stanu czujnika otwarcia obudowy, monitoring temperatury wewnętrznej komputera - zdalna aktualizacja sterowników dla pojedynczych komputerów i ich grup (aplikacja musi rozpoznawać typ maszyny i aktualizować sterowniki selektywnie) - zdalna kontrola urządzeń USB - - zdalne zarządzanie BIOS: wprowadzanie i zmiana haseł BIOS, archiwizacja i aktualizacja BIOSu dla pojedynczego komputera i grupy komputerów jednocześnie; modyfikacja sekwencji bootowania, aplikacja musi posiadać zabezpieczenie przed nadpisaniem nieodpowiednim rodzajem BIOS na podłączonych komputerach - generowanie raportów dot. pojedynczych komputerów lub grup komputerów, w zakresie zainstalowanych komponentów, systemu operacyjnego oraz aplikacji - inwentaryzacja szczegółowa komputera: -odczyt modelu, numeru seryjnego i numer inwentarzowego komputera - wersja i model płyty głównej, wersja BIOS; - model, wersja firmware i numer seryjny dysku twardego, - model, wersja firmware i numer seryjny napędu optycznego - sposób obsadzenia modułów pamięci wraz z informacją o modułach (pojemność, oznaczenie, numer seryjny kości) 2. Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta komputera pozwalające minimum na: - praca w środowisku Windows XP i Vista, DOS - pełną diagnostykę sprzętową komputera (praca dysku twardego, płyty głównej i jej układów, praca podsystemu pamięci, karty graficznej), pozwalającą na wykrycie usterki z wyprzedzeniem lub jej weryfikację - odczyt informacji o systemie: numer seryjny,numer inwentarzowy - eksport informacji do plików danych |  |  |
| 17 | Certyfikacja i normy środowiskowe | - potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List na daną platformę systemową (wydruk ze strony) - Certyfikacja dla 32 i 64 bitowej wersji systemu MS Windows Vista (certyfikacja dla 64 bit wymagana z uwagi na długi czas użytkowania produktu) - Certyfikat ISO9001 dla serwisu |  |  |
| Monitor |
| 1 | Przekątna ekranu, rozdzielczość | 22 cali o rozdzielczości natywnej minimum 1680x1050 pikseli, maksymalny rozmiar piksela 0.282 mm, format obrazu 16:10 |  |  |
| 2 | Parametry obrazu | Odwzorowanie 16,7 miliona kolorów, kontrast 1000:1, jasność max. 250 cd/m2, czas reakcji matrycy max. 5ms, kąty widzenia minimum 170 stopni, częstotliwość pozioma 30-82 kHz, częstotliwość pionowa 55-75 Hz (weryfikacja na podstawie dokumentacji technicznej producenta monitora) |  |  |
| 3 | Wejścia wideo | 1x DVI, 1x VGA |  |  |
| 4 | Obudowa i regulacja monitora | Obudowa ekranu w kolorze jasnym (biała, szara), regulacja wysokości ekranu minimum 110mm w pionie, pochylenie ekranu w zakresie -5° / +20° (tzw. tilt), obrót względem osi pionowej w zakresie +/-45 (tzw. swivel), zintegrowany zasilacz i głośniki stereo stereo o mocy minimum 1W każdy, możliwość regulacji głośności z menu OSD monitora, złącze Kensington Lock, złącze montażu na ścianie w standardzie VESA 100 (100 mm), waga maksymalna bez podstawy 4.2 kg |  |  |
| 5 | Kable | Kabel analogowy VGA o długości minimum 1,8m, kabel DVI o długości minimum 1,8m, kabel audio stereo - analogowy |  |  |
| 6 | Gwarancja | Gwarancja 36 miesięcy w systemie door-to-door |  |  |
| 7 | Menu OSD | Regulacja palety barw z menu OSD – co najmniej regulacja 6500K, 9300K i możliwość zapisu ustawień użytkownika, |  |  |
| 8 | Zarządzanie zdalne i obsługa | Aplikacja producenta monitora do zdalnej inwentaryzacji w sieci komputerowej, pozwalająca na odczyt modelu, jego numeru seryjnego oraz przepracowanego czasu w godzinach, możliwość regulacji wszystkich ustawień menu OSD bezpośrednio z komputera PC |  |  |
| 9 | Certyfikaty i normy, dokumentacja | -TCO 5.0 -Energy Star (EPA 5), zużycie energii max. 20W wg standardów EPA -EN60950, CE -ISO9241-307(klasa I) -Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 -RoHS, WEEE -Instrukcja obsługi monitora |  |  |

- Projektor  – 4  szt.

Producent/typ/model : …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

| Lp. | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Parametry graniczne tak/nie | Dane techniczne oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ przetwornika obrazu | DLP |  |  |
| 2 | Lampa | 280 W P-VIP |  |  |
| 3 | Jasność | 4 000 ANSI lumenów |  |  |
| 4 | Kontrast | 2300:1 |  |  |
| 5 | Rozdzielczość | XGA (1024x768) |  |  |
| 6 | Proporcje obrazu | 4:3 |  |  |
| 7 | Kompatybilność wideo | NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i) |  |  |
| 8 | Rozmiar obrazu | 31” ~ 300” |  |  |
| 9 | Waga | Max. 5,5 kg |  |  |
| 10 | Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | Max. 410 x 120 x 315 mm |  |  |
| 11 | Filtr | Automatycznie przewijany filtr (ACF) o żywotności min. 8 000 godzin |  |  |
| 12 | Wejścia | 1 x DVI-I 1 x HDMI 1 x Mini DIN (PC control) 1 x Mini DIN 4-pin (S-Video) 1 x RCA (wideo) 1 x RJ45 1 x USB 2 x D-sub 15-pin 2 x stereo mini jack 3 x RCA (Video) |  |  |
| 13 | Wyjścia | 1 x D-sub 15-pin |  |  |
| 14 | Wejście video: | 1 x S-Video (4 pin mini DIN) 1 x Composite Video (RCA Chinch) |  |  |
| 15 | Wyjście audio: | 1 x Audio (3,5 mm stereo mini jack) |  |  |
| 16 | Wyjście komputer: | 1 x VGA (DB-15) |  |  |
| 17 | LAN | RJ-45 x 1 |  |  |
| 18 | WLAN | 802.11b/g |  |  |
| 19 | Pilot zdalnego sterowania | Pilot zdalnego sterowania wraz z bateriami |  |  |
| 20 | Kable | Przewód zasilający |  |  |
| 21 | Gwarancja | Gwarancja producenta na okres 24 miesięcy |  |  |

- Projektor  zaopatrzony w kamerę dokumentową – 1 szt.

Producent/typ/model : …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

| Lp. | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Parametry graniczne tak/nie | Dane techniczne oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Technologia przetwarzania obrazu | LCD |  |  |
| 2 | Jasność | 3 000 ANSI lumenów |  |  |
| 3 | Kontrast | 600:1 |  |  |
| 4 | Rozdzielczość | XGA (1024x768) |  |  |
| 5 | Minimalna odległość projekcji | 1,45 m |  |  |
| 6 | Maksymalna odległość projekcji | 11,3 |  |  |
| 7 | Głośność pracy | Maks. 35 dB |  |  |
| 8 | Żywotność lampy | 2000h (3000h w trybie ECO) |  |  |
| 9 | Waga | Max 4,2 kg |  |  |
| 10 | Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | Max. 370 x 95 x 250 mm |  |  |
| 11 | Złącza Audio/Video | 2xRGB, 2x video ( RCA, S-video) 2x audio, RS-232C / RGB ( D-sub15 pin) przełączane z jednego wejścia RGB, audio |  |  |
| 12 | Inne | Pilot zdalnego sterowania wraz z bateriami, Przewód zasilający torba, instrukcje, kabel RGB |  |  |
| 13 | Gwarancja | Gwarancja producenta na okres 36 miesięcy na projektor, 6 miesięcy na lampę |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

- Ekran do projektora nr 1  – 2  szt.

Producent/typ/model : …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

| Lp. | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Parametry graniczne tak/nie | Dane techniczne oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ ekranu | Montowany na ścianie lub suficie, sterowany elektrycznie, z przyciskiem do montażu na ścianie i oraz pilotem |  |  |
| 2 | Powierzchnia ekranu | Min. 2m x 2m |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

- Ekran do projektora nr 2  – 2  szt.

Producent/typ/model : …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

| Lp. | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Parametry graniczne tak/nie | Dane techniczne oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ ekranu | Na stojaku (trójnóg) |  |  |
| 2 | Powierzchnia ekranu | Min. 1,70m x 1,70 |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

- Uchwyt uniwersalny do projektora  – 1  szt.

Producent/typ/model : …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

| Lp. | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Parametry graniczne tak/nie | Dane techniczne oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ uchwytu | Montaż do sufitu |  |  |
| 2 | Nośność | 15 kg |  |  |
| 3 | Regulacja | Regulacja umożliwiająca montaż w pomieszczeniu o wysokości ok. 2,4 m. |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

- Drukarka wielofunkcyjna – 5  szt.

Producent/typ/model : …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

| Lp. | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Parametry graniczne tak/nie | Dane techniczne oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prędkość wydruku w czerni (draft, A4) | 33 str./min |  |  |
| 2 | Prędkość wydruku w kolorze (draft, A4) | 32 str./min |  |  |
| 3 | Technologia druku | Atramentowa termiczna |  |  |
| 4 | Jakość druku w czerni | 600x600 dpi |  |  |
| 5 | Jakość druku w kolorze | 9600x2400 dpi |  |  |
| 6 | Podajnik | Podajnik obsługujący do 120 arkuszy papieru |  |  |
| 7 | Odbiornik | Odbiornik na 50 arkuszy papieru |  |  |
| 8 | Druk dwustronny | W standardzie |  |  |
| 9 | Obsługiwane formaty papieru | A4, A5, A6, B5, B6, B7, C5, C6, B5/JIS, B6/JIS, B7/JIS |  |  |
| 10 | Obsługiwana gramatura papieru | Od 60 do 280 g/m2 |  |  |
| 12 | Typ skanera | Płaski |  |  |
| 13 | Rozdzielczość optyczna skanera | 4800 dpi |  |  |
| 14 | Prędkość kopiowania | 33 kopie/min |  |  |
| 15 | Rozdzielczość kopiowania | 600 dpi |  |  |
| 16 | Wyświetlacz | Kolorowy, dotykowy |  |  |
| 17 | Obsługiwane karty pamięci | Secure Digital/MultimediaCard, Secure Digital High Capacity Card, xD-Picture Card, Memory Stick, Memory Stick Duo, |  |  |
| 18 | Komunikacja | USB 2.0, Ethernet, Wireless 802.11n, Bluetooth |  |  |
| 19 | Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | Maks. 460 x 475 x 200 mm |  |  |
| 20 | Waga | Maks 7,5 kg |  |  |
| 21 | Inne | Komplet wkładów atramentowych, kabel USB, Nośnik z oprogramowaniem, instrukcja obsługi w j. polskim, kabel zasilający |  |  |
| 22 | Gwarancja | Gwarancja producenta na okres min. 12 m-cy |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

- Drukarka wielofunkcyjna nr 2 – 1  szt.

Producent/typ/model : …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

| Lp. | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Parametry graniczne tak/nie | Dane techniczne oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prędkość wydruku w czerni (normal, A4) | 20 str./min |  |  |
| 2 | Prędkość wydruku w kolorze (normal, A4) | 20 str./min |  |  |
| 3 | Technologia druku | Laserowa |  |  |
| 4 | Jakość druku w czerni | 600x600 dpi |  |  |
| 5 | Jakość druku w kolorze | 600x600 dpi |  |  |
| 6 | Podajnik | Podajnik obsługujący 250 arkuszy papieru |  |  |
| 7 | Odbiornik | Odbiornik na 150 arkuszy papieru |  |  |
| 8 | Druk dwustronny | Min. ręczny |  |  |
| 9 | Obsługiwane formaty papieru | A4, A5, B5 |  |  |
| 10 | Obsługiwana gramatura papieru | od 60 do 176 g/m2 |  |  |
| 12 | Typ skanera | Płaski |  |  |
| 13 | Rozdzielczość optyczna skanera | 1200 dpi |  |  |
| 14 | Prędkość kopiowania | 20 kopi/min |  |  |
| 15 | Rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 dpi |  |  |
| 16 | Wyświetlacz | LCD, kolorowy |  |  |
| 18 | Komunikacja | USB 2.0, Ethernet 10/100 |  |  |
| 19 | Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | Maks. 500 x 500 x 550 mm |  |  |
| 20 | Waga | Maks 27 kg |  |  |
| 21 | Inne | Kabel USB, Nośnik z oprogramowaniem, instrukcja obsługi w j. polskim, kabel zasilający |  |  |
| 22 | Gwarancja | Gwarancja producenta na okres min. 12 m-cy |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

- Drukarka  – 1  szt.

Producent/typ/model : …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

| Lp. | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Parametry graniczne tak/nie | Dane techniczne oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prędkość wydruku w czerni (normal, A4) | 20 str./min |  |  |
| 2 | Prędkość wydruku w kolorze (normal, A4) | 20 str./min |  |  |
| 3 | Technologia druku | Laserowa |  |  |
| 4 | Jakość druku w czerni | 600x600 dpi |  |  |
| 5 | Jakość druku w kolorze | 600x600 dpi |  |  |
| 6 | Podajnik | Podajnik obsługujący do 250 arkuszy papieru |  |  |
| 7 | Odbiornik | Odbiornik na 150 arkuszy papieru |  |  |
| 8 | Druk dwustronny | Min. Ręczny |  |  |
| 9 | Obsługiwane formaty papieru | A4, A5, A6, B5, 10x15, koperty (ISO DL, ISO C5, ISO B5) |  |  |
| 10 | Obsługiwana gramatura papieru | Od 60 do 170 g/m2 |  |  |
| 18 | Komunikacja | USB 2.0 |  |  |
| 19 | Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | Maks. 410 x 660 x 322 mm |  |  |
| 20 | Waga | Maks 23 kg |  |  |
| 21 | Inne | kabel USB, Nośnik z oprogramowaniem, instrukcja obsługi w j. polskim, kabel zasilający |  |  |
| 22 | Gwarancja | Gwarancja producenta na okres min. 12 m-cy |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

- Drukarka przenośna – 1  szt.

Producent/typ/model : …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

| Lp. | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Parametry graniczne tak/nie | Dane techniczne oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prędkość wydruku w czerni (draft, A4) | 22 str./min |  |  |
| 2 | Prędkość wydruku w kolorze (draft, A4) | 18 str./min |  |  |
| 3 | Technologia druku | Atramentowa |  |  |
| 4 | Jakość druku w czerni | 1200x1200 dpi |  |  |
| 5 | Jakość druku w kolorze | 4800 dpi |  |  |
| 6 | Podajnik | Podajnik obsługujący do 50 arkuszy papieru |  |  |
| 8 | Druk dwustronny | Min. ręczny |  |  |
| 9 | Obsługiwane formaty papieru | A4, A5, A6, B5, B6, C6, DL |  |  |
| 16 | Komunikacja | USB 2.0, Bluetooth, Secure Digital/Multimedia Card |  |  |
| 17 | Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | Maks. 345 x 165 x 85 mm |  |  |
| 18 | Waga | Maks 2,3 kg |  |  |
| 19 | Inne | Komplet wkładów atramentowych, kabel USB, Nośnik z oprogramowaniem, instrukcja obsługi w j. polskim, kabel zasilający |  |  |
| 20 | Gwarancja | Gwarancja producenta na okres min. 12 m-cy |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

- Kopiarka monochromatyczna A3 – 1  szt.

Producent/typ/model : …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

| Lp. | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Parametry graniczne tak/nie | Dane techniczne oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Technologia | Laserowa |  |  |
| 2 | Szybkość kopiowania | 18 str./min A4 8 str./min A3 |  |  |
| 3 | Rozdzielczość | 600 x 600 dpi |  |  |
| 4 | Gotowość do pracy | Maks 18 sekund po włączeniu zasilania |  |  |
| 5 | Czas wydruku pierwszej kopii | Maks. 6 sekund |  |  |
| 6 | Podajnik wewnętrzny | 300 kartek – uniwersalna kaseta A3, A4, A5, A6 |  |  |
| 8 | Taca wyjściowa | 250 kartek wydrukiem do dołu |  |  |
| 9 | Dodatkowy podajnik | Podajnik oryginałów jedno i dwustronnych poj 50 kartek |  |  |
| 16 | Moduł dupleksu | Tak, wyposażona w moduł druku dwustronnego |  |  |
| 17 | Szafka | Szafka producenta kopiarki zalecana do wyposażenia z jedną kasetą. |  |  |
| 18 | Wymiary kopiarki (szer. x głęb. x wys.) | Maks. 600 x 550 x 505 mm |  |  |
| 19 | Waga | Maks. 33 kg |  |  |
| 20 | Gwarancja | Gwarancja producenta na okres min. 12 m-cy |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

- Skaner płaski  – 1  szt.

Producent/typ/model : …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

| Lp. | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Parametry graniczne tak/nie | Dane techniczne oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ skanera | Stolikowy |  |  |
| 2 | Sprzętowa rozdzielczość skanowania | 4800 x 9600 dpi |  |  |
| 3 | Głębia koloru | 48 bit |  |  |
| 4 | Poziomy odcieni szarości | 16 bit |  |  |
| 5 | Prędkość skanowania | Tryb A4 kolor - 600 dpi |  |  |
| 6 | Interfejs | USB 2.0 |  |  |
| 7 | Inne | Przystawka do slajdów |  |  |
| 8 | Oprogramowanie | Oprogramowanie producenta oraz ABBYY FineReader 6 |  |  |
| 9 | Gwarancja | Gwarancja producenta na okres min. 24 m-cy |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

- Aparat cyfrowy lustrzanka (z dwoma obiektywami) – 1szt.

Producent/typ/model : …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

| Lp. | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Parametry graniczne tak/nie | Dane techniczne oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat cyfrowy lustrzanka | Liczba efektywnych pikseli min. 15,0 mln CMOS (APS-C) Do 90 obrazów JPEG, min. 6,2 kl./s Procesor obrazowy typu DIGIC 4 lub równoważny Czas migawki 30-1-8000 sek. Czułość ISO do min. 12500 Min. 3,0-calowy ekran LCD VGA z Live View Precyzyjny autofokus Mikrodrive Korpus ze stopu magnezu lub innego równie odpornego Zintegrowany system czyszczenia EOS Obiektyw ze złączem EF/EF-S Nastawianie ostrości – typ TTL-CT-SIR przy użyciu matrycy CMOS; system AF/Punkty AF: 9 pkt krzyżowych; zakres roboczy AF:EV od -0,5 do 18; tryby AF – AI Focus, One Shot i AI Servo; selekcja punktu AF automatyczna i ręczna; wyświetlanie wybranego punktu AF; blokowanie nastawiania ostrości; oświetlenie wspomagające AF – przerywane wyzwalanie wbudowanej lampy błyskowej; ręczne nastawianie ostrości; mikrodostrajanie AF – C.Fn III-7, +/- 20 stopni Nastawianie ekspozycji: tryb pomiaru światła (pomiar TTL przy otwartej przysłonie z użyciem 35-strefowego SPC, pomiar wielosegmentowy, pomiar skupiony, pomiar punktowy, pomiar centralnie ważony uśredniony); zakres roboczy automatyki: EV 0-20; blokowanie nastawy ekspozycji automatyczne i ręczne; korygowanie automatyki ekspozycji; Migawka sterowana elektronicznie szczelinowa Balans bieli: typ automatyczny przy użyciu matrycy światłoczułej; ustawienia – światło dzienne, miejsca ocienione, pochmurny dzień, światło żarówek, białe światło fluorescencyjne, lampa błyskowa, nastawa własna. Celownik: typ Pentapriosom lub równoważny, pole widzenia – 95%, powiększenie – 0,95x, punkt źrenicy – 22 mm, korekcja dioptrii – od -3 do +1, matówka – wymienna (3 rodzaje), lustro – szybko powrotne lustro półprzepuszczalne (transmisja: proporcja odbicia 40:60) Lampa błyskowa: wbudowana, tryby – auto, redukcja czerwonych oczu, ręczny; X-sync: 1/250 sek; korygowanie ekspozycji dla błysku - +/- 2 EV, z dokładnością do ½ lub 1/3 stopnia; sekwencja AEB dla błysku, blokowanie ekspozycji dla błysku; synchronizacja z zamykaniem migawki; HotShoe/PC Terminal Fotografowanie: tryby – automatyczny, portrety, krajobrazy, zbliżenie, sport, nocny portret, bez lampy błyskowej, programowa AE, AE z preselekcją migawki, AE z preselekcją przysłony, ręczny, A-DEP, własny (3x); style – standardowy, portret, krajobraz, neutralny, wierny, monochromatyczny, wg ustawień użytkownika; kolor – sRGB i Adobe RGB; tryby wyzwalania migawki – pojedynczy/ciągły L/ciągły H, samowyzwalacz (2 lub 10 sek); przetwarzanie obrazu Inne funkcje – indywidualne CF: 24 funkcje niestandardowe z 62 ustawieniami; podświetlanie panelu LCD; odporność na wodę i kurz; inteligentny czujnik orientacji aparatu; histogram- jasność, RGB; zoom podczas odtwarzania – 1,5-10x; formaty wyświetlania: pojedynczy obraz z informacjami, pojedynczy obraz, 4 miniatury obrazów, 9 miniatur obrazów, powiększony widok; ochrona obrazów przed usunięciem – zabezpieczenie przed skasowaniem pojedynczego zdjęcia; usuwanie obrazów – pojedynczo, wszystkie, zaznaczone obrazy; samowyzwalacz – ok. 2 lub 10 sek.; kategorie menu: fotografowanie, odtwarzanie, nastawy, funkcji niestandardowych, moje menu. |  |  |
| 2 | Obiektyw 17-70 mm | Dystans minimalny ogniskowania 20 cm, powiększenie maksymalne 1:2,3 Nowa konstrukcja i wielowarstwowe powłoki redukujące odblaski i refleksy Soczewki asferyczne i niskodepresyjne dla pełnej korekty różnorakich aberracji Duży otwór przysłony F2.8 dla pozycji szerokokątnej Konstrukcja obiektywu - 15-12 Kąt obrazu - min. w zakresie 72,4o – 20,2o Liczba listków przysłony - min. 7 Przysłona minimalna - F22 Minimalna odległość ogniskowania - 20 cm Powiększenie maksymalne - 1 : 2,3 Średnica filtra - min. 72 mm Wymiary (śred. x dług.) – w granicach 79 x 82,5 mm Ciężar – maks. 470 g |  |  |
| 3 | Obiektyw 120-400 mm | Stabilizator optyczny OS Trzy szklane elementy niskodyspersyjne SLD oraz wielowarstwowe powłoki soczewek dla zapewnienia najwyższej jakości obrazu w całym zakresie pracy Minimalny dystans nastawiania ostrości: 150 cm Cichy napęd HSM z płynną korektą manualną Konstrukcja obiektywu - 21-15 Kąt obrazu – min. w zakresie 20,4o – 6,2o Liczba listków przysłony – min. 9 Przysłona minimalna - F22 Minimalna odległość ogniskowania - maks. 150 cm Powiększenie maksymalne - 1 : 4,2 Średnica filtra – min./maks. 77 mm/ Osłona przeciwsłoneczna - bagnetowa Wymiary (śred.xdług.) – maks. 92,5 x 203,2 mm Ciężar – maks. 1750 g |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

- Router szerokopasmowy  – 1szt.

Producent/typ/model : …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

| Lp. | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Parametry graniczne tak/nie | Dane techniczne oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obsługiwane standardy | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |  |  |
| 2 | Porty/Przyciski | Internet: 1 port 10/100 RJ-45 LAN: 4 komutowane porty 10/100 RJ-45 1 port zasilania 1 przycisk reset |  |  |
| 3 | Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej | Wi-Fi Protected Access™2 (WPA2), WEP, filtrowanie adresów MAC urządzeń bezprzewodowych |  |  |
| 4 | Anteny | Min. 2 |  |  |
| 5 | Wymiary | Max. 190x50x155mm |  |  |
| 6 | Waga | Max 375g |  |  |
| 7 | Gwarancja | Gwarancja producenta na okres min. 12 m-cy |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

- Przełącznik sieciowy  – 1szt.

Producent/typ/model : …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

| Lp. | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Parametry graniczne tak/nie | Dane techniczne oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ilość portów | 16 portów 10/100 Mbit/s RJ45 |  |  |
| 2 | Warstwa przełączania | 2 |  |  |
| 3 | Wielkość tablicy MAC | 4000 |  |  |
| 4 | Zarządzanie | nie |  |  |
| 5 | Dodatkowe informacje | Możliwość montowania w szafie rack 19”, wysokość 1U |  |  |
| 6 | Wymiary | Max. 440x45x235mm |  |  |
| 7 | Gwarancja | Gwarancja producenta na okres min. 12 m-cy |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ II

Pakiet biurowy Microsoft Office 2007 Proffesional Plus – 12 licencji

| Lp. | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Parametry graniczne tak/nie | Dane oferowanego oprogramowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Licencja | Polska wersja językowa – licencja akademicka. |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ III

Specjalistyczne oprogramowanie do bilansowania i optymalizacji receptur mieszanek paszowych oraz układania dawek pokarmowych dla zwierząt gospodarskich (wersja profesjonalna) – licencja na 7  stanowisk

Producent/typ/model : …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

| Lp. | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Parametry graniczne tak/nie | Dane oferowanego oprogramowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymagania | - Program pracuje w środowisku Windows. - Możliwość optymalizacji i bilansowania mieszanek treściwych, dawek pokarmowych, koncentratów i superkoncentratów oraz prefiksów dla wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich. - Baza danych dla tego programu powinna być otwarta na nowe materiały paszowe, składniki pokarmowe, nowe mieszanki paszowe i nowe parametry mieszanek paszowych - Program powinien mieć możliwość optymalizacji mieszanek i dawek pokarmowych według różnych kryteriów np. kosztu materiałów paszowych, kosztu 1% białka, energii itd. - Program powinien mieć możliwość archiwizacji danych dotyczących optymalizacji i bilansowania mieszanek paszowych oraz dawek pokarmowych. - Bank receptur powinien mieć niograniczoną możliwość rozszerzania o nowych użytkowników i listę nowych gatunków zwierząt |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ IV

Specjalistyczne oprogramowanie do układania dawek pokarmowych dla różnych grup produkcyjnych i wiekowych przeżuwaczy w systemie INRA – zestaw licencja na 15 stanowisk i 10 kluczy USB

Producent/typ/model : …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

| Lp. | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Parametry graniczne tak/nie | Dane oferowanego oprogramowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymagania | - Program pracuje w środowisku Windows. - Program powinien zapewnić możliwość wyliczenia wartości pokarmowej pasz dla przeżuwaczy. - Program powinien zapewnić możliwość układania dawek pokarmowych. - Program powinien zapewnić możliwość dodawania kolejnych użytkowników. - Program powinien zapewnić możliwość uzupełniania bazy danych o nowe pasze. |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ V

Specjalistyczne oprogramowanie do analiz sensorycznych  – 7 licencji

Producent/typ/model : …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

| Lp. | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Parametry graniczne tak/nie | Dane oferowanego oprogramowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymagania | Oprogramowanie umożliwiające planowanie i realizację oceny sensorycznej surowców i produktów spożywczych przy zastosowaniu różnych metod. Zasadniczą funkcją programu ma być zastąpienie tradycyjnych w ocenie sensorycznej kart i arkuszów ocen oraz wszechstronna, szybka analiza statystyczna wyników z możliwością ich graficznej prezentacji. Program powinien zawierać zaimplementowane podstawowe grupy metod analizy sensorycznej tj. grupę metod różnicowych, skalowania i liniowych, metodę pomiaru czasu intensywności wrażeń w czasie. Program powinien zawierać zintegrowany moduł statystyczny, umożliwiający bezpośrednią analizę uzyskanych danych w zakresie podstawowych miar statystycznych. Aplikacja powinna być kompatybilna ze środowiskiem MS Windows XP. Pliki wynikowe generowane przez program powinny być zgodne z arkuszem kalkulacyjnym Excel (.xlsx), pakietem statystycznym Statistica. (.sta). Licencja użytkowania nie powinna ograniczać liczby stanowisk. Ponadto program powinien zawierać moduł umożliwiający prowadzenie stałej, metodycznej kontroli oceniających lub być kompatybilny z istniejącym wyspecjalizowanym oprogramowaniem tego typu (np. PanelCheck). |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ VI

Wyposażenie laboratorium analizy sensorycznej mięsa i produktów mięsnych.

Producent/typ/model : …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

| Lp. | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Parametry graniczne tak/nie | Dane oferowanego oprogramowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stanowiska do oceny organoleptycznej z odpowiednim oświetleniem. | Konsola główna oraz zestaw sześciu stanowisk roboczych wykonanych zgodnie z zaleceniami normy ISO 8589: 1998. Stanowiska do analiz (6 sztuk) i konsola główna zestawione w jednym rzędzie w pomieszczeniu o wymiarach około 10,0×2,5m. Stanowiska wykonane z płyty w kolorze jasno-szarym, z materiału nienasiąkliwego, odpornego na wilgoć, łatwego do czyszczenia – płyta typu MDF lub podobne. Powierzchnia robocza pojedynczego stanowiska około 1m×1m, wysokość około 2m. Wysokość blatu roboczego umożliwiająca pracę w pozycji siedzącej na typowym, obrotowym krześle biurowym z oparciem. Oświetlenie wewnątrz stanowiska - jednolite, nie pozostawiające miejsc zacienionych – skorelowana temperatura barwowa, wynosząca 6500K. Każde stanowisko, oprócz oświetlenia głównego w kolorze białym, w celu zamaskowania różnic w barwie i innych cech wyglądu ocenianych prób wyposażone w dodatkowe źródła światła w 3 kolorach: czerwonym, zielonym i żółtym. Indywidualne włączniki i regulatory światła w każdym ze stanowisk roboczych. Każde stanowisko przygotowane do ustawienia zestawu PC-stacji komputerowej (obudowa typu micro ATX ultraslim - wymiary: około 90×430×335mm), monitora LCD o przekątnej ekranu 17” lub 19”, klawiatury (wysuwana półka pod blatem) i myszy. Każde stanowisko robocze oraz konsola główna zaopatrzone w obrotowe krzesło biurowe z regulacją wysokości siedziska i kąta nachylenia oparcia. |  |  |
|  | Zaplecze | Kompleksowa zabudowa do pomieszczenia o wymiarach ok. 4,0×2,5m służącego do przygotowania prób do analiz sensorycznych, obejmująca: zabudowę meblową pod zlewozmywak 2-komorowy wraz z ociekaczem, zabudowę kuchenki elektrycznej i okapu, blaty robocze (wykonane z materiału o wysokiej odporności na ścieranie i wysoką temperaturę) oraz szafki do przechowywania naczyń i drobnego sprzętu niezbędnego do przygotowywania i oceny prób. Meble wykonane z materiału nienasiąkliwego, odpornego na wilgoć, łatwego do czyszczenia – płyta typu MDF lub podobne. W cenie dostawy i montażu mebli należy uwzględnić montaż z podłączeniem urządzeń AGD (podłączenie do kanalizacji, wody i energii elektrycznej). Dostawa sprzętu AGD jest objęta oddzielnym zamówieniem. |  |  |
|  | Poglądowy rysunek stanowiska do oceny organoleptycznej |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..