Załącznik nr 1 SIWZ

Nr sprawy : 63 / 2010 / PN / DZP / RPW

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
( OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA )

CZEŚĆ NR 1.

AWARYJNE NAPOWIETRZANIE

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | AWARYJNE NA POWIETRZANIE : |
| 1.1 | KOMPRESOR : Wydajność co najmniej 4000 l/h, wydajność przy zanurzeniu 1m 300 l/h, ciśnienie 350 mbar, hałas mniejszy niż 60 dB, wymiary do 182x192x155 mm, masa do 7,7 kg przewód ¼ cala | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2 | KOMPRESOR : Wydajność co najmniej 140l/min, ciśnienie 0,035 Mpa, hałas mniejszy niż 60 dB, wymiary do 283x147x173 mm, masa do 5,1kg | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3 | DYFUZOR : Długość 305 mm, wysokość 60 mm szerokość 60 mm średnica przyłącza 9/5 mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4 | WĄŻ DO PRZESYŁU POWIETRZA : Materiał PCW, odporne na działanie substancji chemicznych, średnica 8 mm, Ciśnienie robocze co najmniej 1 Mpa, Ciśnienie rozrywające co najmniej 4 MPa, zakres temperatur pracy od -25 do +60 stopni Celsjusza | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5 | WĄŻ DO PRZESYŁU POWIETRZA 200m: Materiał PCW, odporne na działanie substancji chemicznych, średnica 10 mm, Ciśnienie robocze, co najmniej 1 Mpa, Ciśnienie rozrywające co najmniej 4 MPa, zakres temperatur pracy od -25 do +60 stopni Celsjusza | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6 | TRÓJNIKI DO ROZPROWADZANIA POWIETRZA : Średnice 10-8-10 mm, materiał PCW. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7 | TRÓJNIKI DO ROZPROWADZANIA POWIETRZA : Średnice 8-8-8 mm, materiał PCW | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8 | WĄŻ NATLENIAJĄCY : Materiał silikon średnica ¼ cala 4/5,5 mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9 | KAMIEŃ NAPOWIETRZAJĄCY : Wymiary 30,5x20 mm, czarny przyłącze do węża 4/5,5 mm. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………………

CZĘŚĆ NR 2.

DROBNY SPRZĘT AKWARYSTYCZNY

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DROBNY SPRZĘT AKWARYSTYCZNY : |
| 1.1. | ZMIĘKCZACZ WODY : Przepływ nominalny, – co najmniej 1 m3/h Pojemność jonowa - co najmniej 60 dhxm3 Przyłącze do wody ¾ cala Wymiary 60x130x30 Automatyczna regeneracja złoża jonowymiennego, w funkcji czasu eksploatacji lub objętości przepływającej wody, Zbiornik z solą wbudowany w urządzenie Możliwość regulacji przepływu wody, Możliwość bezpośredniego podłączenia do instalacji wodnej Zamknięta i hermetyczna obudowa, urządzenie powinno stanowić jedną zamkniętą całość. Napięcie 220 V, 50 Hz. Złoże jonowymienne w zestawie. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2 | FILTRY KARNISTROWE DUŻE : Pojemność filtracyjna nie mniejsza niż 24 litry Wydajność przepływu nie mniejsza niż 1400 l/h Maksymalny wydatek pomp nie mniejszy niż 2250 l/h, zasobniki co najmniej 5 o pojemności 3 litrów, Moc pompy co najmniej 38 watów Napięcie 220 V Częstotliwość 220 Hz Media filtracyjne: gąbka, węgiel aktywowany, żwir pochłaniający amoniak, kulki polipropylenowe pozwalające na wytworzenie błony biologicznej w których poiwierzchnia czynna wynosi co najmniej 700 m2/m3. Doprowadzenie i odprowadzenie wody dwupunktowe, Sterylizator UV co najmniej 11W i grzałka w zestawie z możliwością montażu wewnątrz filtra. Urządzenie powinno stanowić jedną zamkniętą całość z możliwością przenoszenia, koszyki umożliwiające dowolną konfigurację mediów filtracyjnych. Zintegrowana głowica wyposażona w zawory odcinające umożliwia łatwe odłączanie filtra. Dwa niezależne wirniki o ceramicznych osiach cichą pracę i możliwość zastosowania także w akwarystyce morskiej. Cztery węże wlotowo-wylotowe deszczownię. Wmontowany mechanizm zapobiegający przegrzaniu pompy. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3 | FILTRY KANISTROWE MAŁE : Pojemność filtracyjna nie mniejsza niż 12 litrów Wydajność przepływu nie mniejsza niż 1200 l/h Maksymalny wydatek pomp nie mniejszy niż 2000 l/h Zasobniki co najmniej 4 o pojemności 3 litrów, Moc pompy 36 watów Napięcie 220 V Częstotliwość 220 Hz Media filtracyjne: gąbka, węgiel aktywowany, żwir pochłaniający amoniak, porowaty materiał ceramiczny. Doprowadzenie i odprowadzenie wody dwupunktowe, Sterylizator UV co najmniej 9W i grzałka w zestawie z możliwością montażu wewnątrz filtra. Urządzenie powinno stanowić jedną zamkniętą całość z możliwością przenoszenia, koszyki umożliwiające dowolną konfigurację mediów filtracyjnych. Zintegrowana głowica wyposażona w zawory odcinające umożliwia łatwe odłączanie filtra. Dwa niezależne wirniki o ceramicznych osiach cichą pracę i możliwość zastosowania także w akwarystyce morskiej. Cztery węże wlotowo-wylotowe deszczownię. Wmontowany mechanizm zapobiegający przegrzaniu pompy. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4 | LAMPY UV: Moc, co najmniej 11W, Obudowa zabezpieczająca przed promieniowaniem, Kwarcowa osłona żarnika, Możliwość podłączenia do filtra akwarystycznego, Bezpiecznik wyłączający po otwarciu obudowy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5 | STERYLIZATORY UV : Sterylizator UV moc co najmniej 36 W, przepływ co najmniej 1000 l/h, ciśnienie dopuszczalne nie mniejsze niż 2 bar, klasa bezpieczeństwa IP68, kabel zasilający 10m 220V, obudowa wodoszczelna przyłącza ¾ cala . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6 | GRZAŁKI : Moc 250 do 300 Wat Wodoszczelna obudowa, materiał plastik Termostat elektroniczny mikroprocesorowy, pozwalający na regulację temperatury do co najmniej 30°C Dokładność regulacji +/-1°C Płaski kształt, Możliwość montażu na dowolnej szybie Zabezpieczenie termiczne Sygnalizacja przekroczenia zadanej temperatury Sygnalizacja pracy urządzenia System monitorowania temperatury zadanej i rzeczywistej Gwarancja bezpieczeństwa zgodna ze standardem IP68 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7 | POMPA CYRKULACYJNA MAŁA : Pompa cyrkulacyjna o wydajności 3500 l/h, wysokości podnoszenia minimum 3,2m, moc 65 W, przyłącze do rury tłoczącej ¾ cala, przyłącze do rury ssącej 1 cal, zasilanie 230V, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8 | POMPA CYRKULACYJNA DUŻA : Pompa cyrkulacyjna o wydajności 8000 l/h, wysokości podnoszenia minimum 7m, moc W, przyłącze do rury tłoczącej ¾ cala, przyłącze do rury ssącej 1 cal, zasilanie 230V Grzałka wodoszczelna moc co najmniej 500 W, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………………

CZĘŚĆ NR 3.

APARAT KOCHA

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | APARAT KOCHA : |
| 1.1. | Urządzenie do dezynfekcji produktów w parze wodnej o temperaturze 100 °C i ciśnieniu atmosferycznym. Pojemność komory 60 – 70 litrów. Wskaźnik poziomu wody i temperatury. Wielozakresowy pobór mocy – do 3000 W. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………………

CZEŚĆ NR 4.

EKSTRODUCER, KONDYCJONER

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | EKSTRODUCER, KONDYCJONER : |
| 1.1. | Urządzenia do formowania granul paszowych w procesie ekstruzji. Ekstruder dwuślimakowy o wydajności min. 20 – 50 kg/h z koszem zasypowym i transporterem ślimakowym z możliwością chłodzenia i ogrzewania cylindra. Temperatura do 200 °C, ciśnienie w zakresie 1 – 20 MPa (możliwość regulacji tych parametrów). Długość układu klasyfikującego L/D 21 – 25. Matryca 0,5 – 5 mm. Kondycjoner kompatybilny z ekstruderem z kolektorem doprowadzenia pary. Możliwość dowilżania parą wodną (wytwornica pary). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………………

CZEŚĆ NR 5.

LIOFILIZATOR

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | LIOFILIZATOR : |
| 1.1. | Laboratoryjne urządzenie do liofilizacji komponentów paszowych. Pojemność kondensatora lodu 4 kg Wydajność kondensatora lodu min.4 kg/24 h Minimalna temperatura kondensatora lodu: nie wyższa niż- 85(C Sterowanie mikroprocesorowe z wyświetlaczem graficznym. Równoczesne cyfrowe wyświetlanie aktualnych i zadanych parametrów procesu -całkowitego czasu trwania procesu -czasu przebiegu poszczególnych faz procesu -próżni -temperatury parowania w funkcji próżni -temperatury kondensatora lodu. Tryb programowania i automatycznej zmiany faz procesu. Zadawanie i regulacja próżni podczas procesu liofilizacji. Programowanie za pomocą sterownika liofilizatora czasu rozgrzewania pompy próżniowej od 5 do 60 min. Język programowania i obsługi: polski. Wyświetlanie komunikatów o stanach alarmowych –opis słowny z sygnalizacją dźwiękową. Zapowietrzanie precyzyjnym zaworem z możliwością wprowadzenia gazu obojętnego. Pompa próżniowa membranowo-olejowa, hybrydowa, odporna chemicznie z filtrem wylotowym. Wydajność pompy próżniowej min. 5,5 m3/h Próżnia końcowa nie gorsza niż 2x10-3 mbara. Włączanie pompy próżniowej ze sterownika liofilizatora. Zasilanie liofilizatora 230V/50Hz. Wyposażenie: Cylinder akrylowy z 12 wyjściami do zaworów gumowych do podłączenia naczyń do liofilizacji. Liczba zaworów min.6 szt. Naczynia do podłączenia do zaworów: 600 ml - 10 szt., 300 ml – 10 szt.,150 ml- 5 szt. 5 półek o średnicy min. 265 mm. Tace ze stali kwasoodpornej Ø 65 mm i Ø 75mm, taca aluminiowa Ø 140 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………………

CZEŚĆ NR 6.

MIESZARKA

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | MIESZARKA : |
| 1.1. | Urządzenie służące do mieszania komponentów paszowych. Wymagana minimalna pojemność 10 kg i temperatura pracy 60 – 70 °C. Dokładność mieszania 1: 100 000. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………………

CZĘŚĆ NR 7.

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY :

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY : |
| 1.1. | Agregat prądotwórczy o mocy 3 kVa, ręczny napędzany silnikiem spalinowym czterosuwowym . Zabezpieczenie pracy pomp w obiegach zamkniętych, podłączenie do instalacji zasilającej pracę obiegów. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………………

CZĘŚĆ NR 8.

ROTACYJNE ZBIORNIKI PODCHOWOWE :

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ROTACYJNE ZBIORNIKI PODCHOWOWE : |
| 1.1. | Założenia ogólne Przeznaczenie obiegu: jak powyżej (do testowania pasz startowych i zagęszczeń obsad larw różnych gatunków ryb). Zasilanie wodą wodociągową z możliwością regulacji temperatury w zakresie od 14 do 30ºC, z termoregulacją, zabezpieczającą wahania temperatury nie większe niż ± 1ºC. Woda filtrowana po każdym przejściu przez zbiorniki podchowowe, oczyszczana na złożach biologicznych, sterylizowana promiennikami uV. Objętość obiegu: ok. 1000 dm³ lub większa – zależna od możliwości efektywnego oczyszczania wody, której parametry biologiczne i fizykochemiczne powinny być identyczne przez cały okres trwania doświadczeń (od 2 do 4 tyg.) (patrz również pkt. 2.13). Obieg powinien się składać z 18 zbiorników podchowowych w układzie: 3 x 6 (trzy zbiorniki w rzędzie w sześciu szeregach). Zbiorniki podchowowe oraz parametry i konstrukcja obiegu Kształt: zbiorników podchowowych: okrągły z wymuszonym przepływem rotacyjnym (w roli zbiorników podchowowych dobrze sprawdzają się odpowiednio przerobione plastikowe miski „z kołnierzem”, który powala na ich stabilne oparcie na odpowiednio skonstruowanych stalażach – układ musi być bardzo stabilny, tak by zbiornik pochowowy nie mógł spaść przypadkowo ze stelażu). Czas całkowitej wymiany wody w jednym zbiorniku powinien być nie dłuższy niż 10 – 15 minut. Zbiorniki o barwie białej, kremowe itp., wykluczone są jakiekolwiek kolory ciemne lub zbiorniki przezroczyste. Objętość robocza pojedynczego zbiornika: nie mniejsza niż 3 i nie większa niż 5 dm³. Dopływ wody do zbiorników podchowowych z umieszczonych na wysokości co najmniej 40 cm nad zbiornikami rur (rury), zaślepionych na końcu, z nawierconymi, w ilości odpowiedniej do ilości zbiorników podchowowych, uszczelnionymi otworami, w których mają zostać umocowane plastikowe rurki (doprowadzające wodę do poszczególnych zbiorników), zakończone rurkami „bezpośredniego dopływu wody”, jak poniżej. Rurki bezpośrednio doprowadzające wodę (wykonane ze szkła lub twardego tworzywa sztucznego) umieszczone na dnie zbiornika i oparte o jego brzeg, o „dyszy wylotowej” w kształcie litery L, skierowanej w jedną stronę w celu „wymuszenia” rotacji wody. Średnica rurek doprowadzających ok. 2 mm. Możliwość zmian przepływu wody musi być zapewniona poprzez kraniki regulujące, umieszczone powyżej wylotu rurek doprowadzających na plastikowych „łącznikach” ( patrz pkt. 2.5.). Odpływ centralny, poprzez zainstalowaną szczelnie, dokładnie pośrodku zbiornika podchowowego, szklaną lub plastikową (z twardego tworzywa) rurkę (o średnicy ok. 20 mm). Zabezpieczenie odpływu poprzez nasadkę – kapturek, umożliwiającą efektywny przepływ wody lecz uniemożliwiającym ucieczkę larw – kapturek zabezpieczający nie powinien nie być instalowany „na stałe” ani „na wcisk” – musi być łatwy do natychmiastowego zdjęcia (ważne ze względu na konieczność codziennego dwukrotnego czyszczenia zbiorników podchowowych). Zabezpieczenie kapturka odpływowego, na wierzchu i bocznych odpływach siatką z dzianiny sieciowej lub delikatnej siatki metalowej o wielkości boku oczka nie większej niż 0,4 mm. Woda z odpływu ma być kierowana do dolnego zbiornika retencyjnego i (zgodnie z logiką) przepompowywania do górnego zbiornika retencyjnego i stamtąd via system oczyszczający z powrotem do zbiorników podchowowych. Parametry fizyko – chemiczne wody w obiegu powinny odpowiadać wodzie pitnej (I klasa czystości wód), zaś natlenienie nie powinno być niższe niż 8 ÷ 9 mg/ dm³ – o ile odpowiedniego natlenienia wody nie da się osiągnąć przez odpowiednią konstrukcję przepływu górny zbiornik retencyjny – złoże oczyszczające, wówczas potrzebny będzie dodatkowy zbiornik, gdzie wodę będzie się dotleniać przed zasilaniem zbiorników podchowowych. Nie przewiduje się umieszczania jakichkolwiek urządzeń dotleniających w zbiornikach podchowowych (patrz pkt. 2.13). Pompa podająca wodę z dolnego do górnego zbiornika retencyjnego musi być zasilana prądem o parametrach zwykłej sieci energetycznej, tj. 230V i 50 Hz. Dolny zbiornik retencyjny powinien mieć wysokość nie większą niż 0,5 m, zaś zbiorniki podchowowe nie powinny znajdować się na wysokości powyżej 1 m. Odpływ wody ze zbiorników podchowowych musi być „swobodny”, bezpośrednio do dolnego zbiornika retencyjnego, tj. bez żadnych np. rurek kierujących, które utrudniałyby „manewry” zbiornikami podchowowymi, zatem całość instalacji dolnej (zbiorniki podchowowe + dolny zbiornik retencyjny) powinien być skonstruowany na zasadzie takiej, iż woda ze zbiorników podchowowych odciekać ma bezpośrednio do zbiornika retencyjnego z rurek odpływowych zbiorników podchowowych bez żadnych dodatkowych instalacji. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Uwagi końcowe : Zbiorniki podchowowe nie mogą być instalowane piętrowo (gdyż nie zapewnia to identycznych warunków dla wszystkich wariantów – powtórzeń doświadczenia). Zbiorniki podchowowe nie mogą być instalowane „na stałe” (np. przyklejone lub „przyśrubowane” do stelażu, tj. każdy zbiornik można w każdej chwili i natychmiast usunąć. Robocza głębokość zalewu zbiorników podchowowych powinna wynosić ok. 10 – 15 cm, zaś odległość od poziomu zalewu od górnej krawędzi zbiornika powinna być nie mniejsza niż 5 cm. Stelaż powinien być wykonany z kątowników (lub rurek) metalowych albo plastikowych, w sposób, który zabezpiecza stabilność całego systemu podchowowego, jednak pozwala na manewry jak w pkt. 3.2.. Powierzchnia całkowita „dolnej części obiegu” (tj. zbiornik retencyjny i umieszczone nad nim zbiorniki podchowowe) nie może być większa niż 10 – 12 m2 (tj,. nie może zajmować większej niż wspomniana powyżej części powierzchni planowanego laboratorium do wysokości wyższej niż 2 m ponad poziom podłogi pomieszczenia. Dodatkowo do zestawu 18 zbiorników podchowowych niezbędne jest dostarczenie 10 podchowowych zbiorników o parametrach jak wyżej. Montaż w pomieszczeniu zamawiającego | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………………

CZEŚĆ NR 9.

ZAMRAŻARKA

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ZAMRAŻARKA : |
| 1.1. | Skrzyniowe urządzenie mrożące do temperatury min. – 25° C, o wymiarach +/-5% : szerokość / głębokość / wysokość: 940/680/920 mm, pojemność min. 200 litrów regulacja temperatury co 0,1° C i czasu co 1 min. wbudowane gniazdo RS – 232 urządzenie z systemem alarmów: otwartych drzwi, zaniku napięci, odchyłki od temperatury zadanej wbudowany otwór inspekcyjny dla zewnętrznego czujnika temperatury, mikroprocesory sterownik PID z alfanumerycznym wyświetlaczem LCD wbudowany termostat zabezpieczający przed przekroczeniem maksymalnej temperatury, w celu kontroli i utrzymania jednorodności temperatury w komorze, zamrażarka wyposażona w system rejestracji temperatury o parametrach niegorszych niż : sonda temperatury działająca w zakresie min. – 50 °C do + 50 °C przechowująca min. 50 tysięcy pomiarów, interwał rejestracji temperatury nie mniejszy niż 1 sek. z możliwością zmiany. System podtrzymywania akumulatorowego pozwalającego na pracę min. 24 h bez zasilania sieciowego . Wyświetlacz LCD umożliwiający pogląd temperatury aktualnej, progów alarmowych, stanu baterii oraz alarmów, Wraz z niezależnym systemem pomiaru temperatury, wymagane oprogramowanie o funkcjonalności: oprogramowanie w języku polskim, prezentacja bieżących temperatur, sygnalizacja alarmów, archiwizacja wszystkich pomiarów, automatyczne tworzenie raportów postaci tabel, tworzenie wykresu danych dla oferowanej zamrażarki, możliwość nakładania wykresów z równych kanałów do tworzenia wykresów rozkładów temperatur wewnątrz urządzenia, obliczanie statystyczne: min. max, średnia, odchylenia standardowe . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………………

CZEŚĆ NR 10.

SZAFA WĘDZARNICZA

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | SZAFA WĘDZARNICZA : |
| 1.1. | Opis wymiary od 40cm * 30cm * 70 cm do 60cm * 50 cm * 120 cm, elektryczny generator dymu, termoregulator, grzałka o mocy do 200 W, w komplecie zrębki wędzarnicze (bukowe i olchowe) wyprowadzenie do wentylacji, montaż w pomieszczeniu zamawiającego | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………………

CZĘŚĆ NR 11.

APARATURA DLA LABORATORIUM   ZNAKOWAŃ

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | APARATURA DLA LABORATORIUM ZNAKOWAŃ : |
| 1.1. | MIERNIK WIELOPARAMETRYCZNY : Urządzenie powinno mieć możliwość pomiaru: tlenu rozpuszczonego, temperatury, konduktywności, pH, potencjału redox, amoniaku i azotanów. Urządzenie powinno dokonywać zarówno pomiaru tlenu rozpuszczonego mg/l jak też nasycenia, Sensor polgraficzny lub galwaniczny, Dokładność pomiaru 0 – 500%, i 0 – 50 mg/l Dokładność pomiaru 2%, w przypadku zakresu 20 – 50 – 6%, Rozdzielczość 0,1% saturacji i 0,01 mg/l Konduktywność Zakres od 0 do 200 mS/cm Dokładność odczytu +/- 1%, Rozdzielczość – 0,001 Temperatura Zakres od -5 do 70% Dokładność +/- 0,2 stopnia Celsjusza Rozdzielczość 0,1 stopnia, Amoniak Elektroda jonoselektywna Zakres od 0 do 200 mg/l Dokładność +/- 10% Rozdzielczość 0,1 mg/l Azotany;Elektroda jonoselektywna Zakres od 0 do 200 mg/l Dokładność +/- 10% Rozdzielczość 0,1 mg/l Urządzenie powinno być wodoszczelne zgodne z IP 67, mieć wbudowany barometr, wskaźnik poziomu zużycia baterii, automatyczne rozpoznawanie buforów pH, możliwość aktualizacji oprogramowania, pamięć co najmniej 2000 pomiarów, podświetlany ekran i klawiaturę. Roztwory buforów do kalibracji elektrod i oraz wszelkie niezbędne wzorce w zestawie. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | SZLIFIERKO POLERKA PRECYZYJNA: Wymiary (szer/gł./wys) 450 mm x 750 mm x 260 mm, +/-5% Wymiar tarczy szlifierskiej: 203 mm lub 254 mm (opcjonalnie 305 mm) Silnik ¼ kM Moc min. 200 W Prędkość tarczy 50-500 obr./min – regulacja ciągła Zasilanie 85-264 V / 50-60 Hz, jedna faza Waga do 26 kg Ciśnienie wody na wejściu 1-2 bar Przepływ wody 2 litry/min Ustawienia wody:1- woda włączona ciągle – natrysk z dwóch dysz 2 – woda załączana automatyczne ze startem głowicy automatycznej – natrysk z dwóch dysz Programowalna, możliwość zaprogramowania czasu pracy 0-99 min wyświetlanego na wyświetlaczu LED Głowica automatyczna pozwalającą na obrabianie co najmniej 4 preparatów materiały szlifierskie: zawiesina diamentowa, sukno i papier ścierny o granulacji 700, 1000, 1500, 2500 w zestawie. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | PRZECINARKA PRECYZYJNA WOLNOOBROTOWA : Wymiary (szer/gł./wys) 160x270x270, +/-5% Obroty od 0 do 300 obr/min, z płynną możliwością regulacji pokrętłem lub potencjometrem w zależności od ciętego materiału Moc 1/50 kM Tarcza do cięcia z diamentowymi ostrzami płatkowymi o wymiarach: 10,2x0,3x12,7 mm, Mikrometryczna regulacja położenia ciętej próbki Obciążenie balansowe jako przeciwwaga na ramieniu możliwość zmiany, co 25 g System chłodzenia wleczony, zbiornik na ciecz chłodzącą wewnątrz urządzenia, Poziom hałasu mniejszy niż 70 dB, Zasilanie 230V/50 Hz, Możliwość cięcia wielotarczowego, Możliwość regulacji lub wymiany śruby mikrometrycznej, W zestawie: Spirytus mineralny Uchwyt (do prętów i rur), Uchwyt (do próbek nieregularnych), Uchwyt (do cienkich próbek) Uchwyt (do długich próbek) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | KAMERA DO ZDJĘĆ PODWODNYCH : Średnica 3 do 4 cm, kat widzenia min. 82 stopnie, ogniskowa obiektywu 3,6mm, kolorowa, z rozdzielczością co najmniej 380 linii, własne oświetlenie pola widzenia obudowa wodoszczelna pozwalająca na pracę pod wodą do głębokości 20 m, przez cały czas zgodne z normą IP67, zasilanie akumulatorowe pozwalające na prace przez 10 godzin i sieciowe przetwornik pozwalający na pracę w złych warunkach oświetlenia. Możliwość podłączenia do laptopa i zapisu filmów | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………………

CZĘŚĆ NR 12.

BASENY

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | BASENY : |
| 1.1. | BASENY – MAŁE : Wymiary w metrach - 5% Długość = szerokość Wysokość Dł. wewnętrzna Dł. zewnętrzna H zbiornika H całkowita 0,9 1,0 0,5 0,75 Wymiar kraty spustowej 30x30 +/-5%, wykonana ze stali nierdzewnej Średnica rury spustowej 50 mm, Objętość 0,32 – 0,35 m3 Materiał laminat poliestrowo-szklany, Odpływ wody w systemie teleskopowym, Dno wykonane ze spadkiem, krata spustowa w centralnej części basenu, Część wewnętrzna gładka, i błyszcząca łatwa do utrzymania w czystości i nie powodująca uszkodzeń skóry ryb w kolorze białym Awaryjny upust wody, pod górną krawędzią basenu, poprzez kratkę Obrzeża basenu powinny być zaokrąglone i zawinięte do dołu | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | BASENY ŚREDNIE : Wymiary w metrach – 5% Długość = szerokość Wysokość Dł. wewnętrzna Dł. zewnętrzna H zbiornika H całkowita 1,2 1,3 0,9 1,05 Wymiar kraty spustowej 30x30 +/-5%, wykonana ze stali nierdzewnej Średnica rury spustowej 75 mm, Objętość od 0,9 do 1,08 m3 Materiał laminat poliestrowo-szklany, Odpływ wody w systemie teleskopowym, Dno wykonane ze spadkiem, krata spustowa w centralnej części basenu, Część wewnętrzna gładka, i błyszcząca łatwa do utrzymania w czystości w kolorze białym, oraz nie powodować uszkodzeń ciała ryb Awaryjny upust wody, pod górną krawędzią basenu, poprzez kratkę Obrzeża basenu powinny być zaokrąglone i zawinięte do dołu | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | BASENY DUŻE : Wymiary: w metrach -5% Długość = szerokość Wysokość Dł. wewnętrzna Dł. zewnętrzna H zbiornika H całkowita 1,4 1,54 0,65 0,83 Wymiar kraty spustowej 35x35 +/- 5%, wykonana ze stali nierdzewnej, objętość 2,2 – 2,5 m3 Średnica rury spustowej 75 mm, Materiał laminat poliestrowo-szklany, Odpływ wody w systemie teleskopowym, Dno wykonane ze spadkiem, krata spustowa w centralnej części basenu, Część wewnętrzna gładka, i błyszcząca łatwa do utrzymania w czystości w kolorze białym Awaryjny upust wody, pod górną krawędzią basenu, Obrzeża basenu powinny być zaokrąglone i zawinięte do dołu | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | APARAT DŁUGOSTRUMIENIOWY : Wymiary – 233x59x18 cm+/-5%, Aparat powinien być wyposażony w dwie zastawki z siatki perforowanej stalowej z przodu i z tyłu. Cztery skrzynki lęgowe, z dnem z blachy nierdzewnej perforowanej oraz ściankami z blachy nierdzewnej perforowanej umożliwiającej swobodną cyrkulację wody. Wymiary skrzynek lęgowych, 395x460 +/-5%, skrzynki powinny Skrzynki powinny pozwalać łatwo się wyjmować a aparat powinien także pozwalać na podchów wylęgu Materiał laminat poliestrowy. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | ZESTAW SŁOJÓW WEISSA : Materiał : szkło Objętość słoja około 8 dm3, Stojak pozwalający na zamontowanie zestawu słojów po pięć sztuk o regulowanej wysokości oraz instalacja hydrauliczna pozwalająca na podłączenie zestawu do wody i regulację przepływu. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | SYSTEM OCZYSZCZANIA WODY : System powinien pozwalać na utrzymanie w obiegu zamkniętym następujących parametrów: Zawartość azotu amonowego < 0,0125 mg/dm3 Zawartość azotu azotynowego < 0,005 mg/dm3 Nasycenie wody tlenem 90 – 120% Zawiesina ogólna <1mg/dm3, Sposób oczyszczania mechaniczny i biologiczny. Złoże biologiczne powinno mieć możliwość oczyszczania pozostałości po skarmieniu 10 do 13 kg paszy na dobę Sterylizacja wody powinna odbywać się przy użyciu promieniowania UV - dawka min. 60000 mikrWs/s, sterylizator powinien pozwalać na skuteczną sterylizacje wody przy przepływie pomiędzy 15 a 20 m3/h, urządzenie powinno być wyposażone w licznik czasu bądź wskaźnik zużycia palnika UV, oraz sterownik pozwalający na regulowanie czasu pracy. System powinien zapewniać przepompowywanie wody w ilości nie mniejszej niż 10 m3/h i wysokości podnoszenia nie mniejszej niż 5m, W skład sytemu powinien wchodzić układ termoregulacyjny pozwalający na sterowanie temperaturą wody w zakresie 5 – 30 stopni Celsjusza, zawierający oprócz kontrolera temperatury także grzałki zatapialne o mocy min. 1500 wat, których budowa umożliwi ich używanie bez wykonywania dodatkowych otworów i mocowań i wężownicę umożliwiającą wykorzystanie do chłodzenia wody lodowej z ogólnego sytemu zasilania, System powinien także pozwalać na zachowanie odpowiednich warunków tlenowych dla hodowanych ryb poprzez natlenianie i kontrolę zawartości tlenu. Po przejściu przez system woda powinna mieć nasycenie w tlen nie niższe niż 90 i nie większe niż 120%, urządzenie pomiarowe zawartości tlenu powinno mieć zakres od 0,0 do 20 mg/dm3, i dokładność pomiaru nie mniejsza niż 0,1mg. Zamówienie obejmuje także niezbędna armaturę hydrauliczną niezbędną do połączenia basenów w obiegi zgodnie z projektem architektonicznym, Wykonawca zapewnia montaż i instalację wszystkich niezbędnych urządzeń . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | BASEN DO TRANSPORTU RYB : Wymiary długość całkowita 100 cm, szerokość całkowita 50 cm, wysokość całkowita 50 cm +/- 5% Wymiary pojemnika 100x50x50 cm +/- 5% Wymiary śluzy górnej 68,5x34,5 cm +/- 5% Materiał laminat poliestrowo-szklany, Warstwa izolacyjna pianka o grubości, co najmniej 2 cm, Objętość wody 220-250 l, Dodatkowy otwór pozwalający na opróżnienie basenu w bocznej ścianie zabezpieczony zamkiem wodoszczelnym, Masa do 25 kg Wszystkie otwory powinny być szczelnie zabezpieczone przed wyciekiem wody Basen powinien posiadać możliwość podłączenia tlenu na czas transportu, rama lub wąż natleniającą w zestawie. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | SCHŁODZIARKA AKWARIOWA / URZĄDZENIE DO WYTWARZANIA WODY LODOWEJ / : Moc urządzenia min. 1500 W, Moc chłodząca 4000 W, Przepływ wody minimum 3000 dm3/h Gaz chłodzący R 134 A Wymiary 65x55x65 +/- 5% Wymiennik ciepła – tytanowy, Kontroler temperatury cyfrowy, Dokładność pomiaru min. 0,1 stopnia Celsjusza, regulacja co 1 stopień Wytwarzany hałas nie większy niż 20 dB Urządzenie powinno stanowić jedną zamkniętą całość i być przenośne | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | ZESTAW DO HODOWLI ARTEMII : Zestaw składający się z dwóch niezależnych łaźni wodnych, w których umieszczonych jest po piętnaście stanowisk do inkubacji solowca w osobnych zbiornikach o pojemności od 1,5 do 2,0 dm3 każdy. Do każdej z komór doprowadzone oddzielnie napowietrzanie grubobąbelkowe. Temperatura w łaźniach wodnych sterowana elektronicznie w zakresie 25 – 30°C z dokładnością do 0,1 °C. Każda łaźnia wyposażona w grzałkę przystosowaną do stosowania w wodzie słonej o mocy ok. 500 W. Każdy poziom wyposażony w oddzielne oświetlenie umożliwiające uzyskanie natężenia w przedziale 2000 – 2200 lux na powierzchni wody. Zestaw powinien być osadzony na stelażu ze stali kwasoodpornej o podstawie nie większej niż 60 na 80 . Pod dolnym poziomem łaźni powinna znajdować się półka o wysokości ok. 30 cm. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………………

CZĘŚĆ NR 13.

ZŁOŻE BIOLOGICZNE MAŁE, DUŻE, ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Złoże biologiczne małe: Zbiornik filtracyjny dwukomorowy z dwoma kolumnami zraszanymi i filtrem mechanicznym, wymiary 82x47,5x60 cm +/-5%. Wypełnienie wykonane z materiału bezpiecznego dla ryb np. polipropylen o powierzchni czynnej co najmniej 300m2/m3. Pompa cyrkulacyjna o wydajności 3500 l/h, wysokości podnoszenia minimum 3,2m, moc 65 W, przyłącze do rury tłoczącej ¾ cala, przyłącze do rury ssącej 1 cal, zasilanie 230V Grzałka wodoszczelna moc co najmniej 500 W, Całe urządzenie powinno stanowić jedną zamkniętą całość. Termoregulator – wyświetlacz 0,5 LED, zakres pomiaru 0 – 100 stopni Celsjusza, rozdzielczość 0,1 stopnia, dokładność 0,1 stopnia, dopuszczalne obciążenie przekaźnika min. 1400 W, zakres sterowania 5-30 stopni rozmiary, Sterylizator UV moc co najmniej 36 W, przepływ co najmniej 1000 l/h, ciśnienie dopuszczalne nie mniejsze niż 2 bar, klasa bezpieczeństwa IP68, kabel zasilający 10m 220V, obudowa wodoszczelna przyłącza ¾ cala. Montaż w pomieszczeniu zamawiającego. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | Złoże biologiczne duże Zbiornik filtracyjny dwukomorowy z dwoma kolumnami zraszanymi i filtrem mechanicznym, wymiary 82x47,5x60cm +/-5% Wypełnienie wykonane z materiału bezpiecznego dla ryb np. polipropylen o powierzchni czynnej co najmniej 300m2/m3. Pompa cyrkulacyjna o wydajności 8000 l/h, wysokości podnoszenia minimum 7m, moc W, przyłącze do rury tłoczącej ¾ cala, przyłącze do rury ssącej 1 cal, zasilanie 230V,Grzałka wodoszczelna moc co najmniej 500 W, całe urządzenie powinno stanowić jedną zamkniętą całość Termoregulator – wyświetlacz 0,5 LED, zakres pomiaru 0 – 100 stopni Celsjusza, rozdzielczość 0,1 stopnia, dokładność 0,1 stopnia, dopuszczalne obciążenie przekaźnika min. 1400 W, zakres sterowania 5-30 stopni rozmiary, Sterylizator UV moc co najmniej 36 W, przepływ co najmniej 1000 l/h, ciśnienie dopuszczalne nie mniejsze niż 2 bar, klasa bezpieczeństwa IP68, kabel zasilający 10m 220V, obudowa wodoszczelna przyłącza ¾ cala. Montaż w pomieszczeniu zamawiającego |  |  |
| 3. | Zbiornik wyrównawczy Wymiary 200x60x60, Materiał laminat poliestrowo-szklany lub szkło grubość - szyby 10 mm, Zbiornik powinien posiadać w ścianach bocznych otwory zgodnie o średnicy 1 cala. Montaż w pomieszczeniu zamawiającego. |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………………

CZĘŚĆ NR 14.

APARAT SOXHLETA

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | APARAT SOXHLETA : |
| 1.1 | Aparat do oznaczania zawartości tłuszczu zmodyfikowaną metodą Soxhleta z ekstrakcją na gorąco wg Randall'a wraz z akcesoriami. Oznaczanie metodą ekstrakcyjną tłuszczu całkowitego, zkres pomiaru od 0,1 do 100% tłuszczu System oszczędzania wody chłodzącej; dodawanie rozpuszczalnika w układzie zanikniętym; automatyczne odzyskiwanie rozpuszczalnika (wbudowany zbiorniczek); Automatyczna kontrola ciśnienia wody chłodzącej i powietrza; Automatyczne podnoszenie próbek nad lustro rozpuszczalnika w trakcie ekstrakcji; Poziome drzwiczki ochronne zamykające ekstraktor; Praca automatyczna, umożliwiająca ekstrakcję wielofazową bez nadzoru; Zapobieganie oksydacji materiału wyekstrahowanego przez uniesienie naczynek ponad płytę grzejna w końcowej fazie ekstrakcji; Obudowa zamknięta z wbudowanym króćcem umożliwiającym bezpośrednio z aparatu odprowadzenie oparów do kanału wentylacyjnego. Możliwość wyposażenia w nowoczesny system hydrolizy próbki przed ekstrakcją SoxCap, umożliwiający hydrolizę i ekstrakcję w jednym naczyniu, bez przenoszenia próbki Minimum 6stanowisk, Wielkość próbki 0,5 do 15 g. Czas ekstrakcji w pełni programowalny dla wszystkich etapów procesu. Zasilanie 220-230 W 50 Hz. Wyposażenie dodatkowe: gilzy celulozowe 33mm 25 sztuk; naczynka aluminiowe — 6 sztuk, stojak do naczynek, dozownik do rozpuszczalnika. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………………

CZĘŚĆ NR 15.

AUTOKLAW KLASY N

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | AUTOKLAW KLASY N: |
| 1.1 | Pojemność 9 litrów, temperatura sterylizacji 125 – 130°C, Minimalny czas sterylizacji 30 min. Ciśnienie w komorze do 1,5 bar, zabezpieczenia przed wzrostem temperatury i ciśnienia oraz przed samoczynnym otwarciem komory, wyświetlacz ciekłokrystaliczny . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………

CZĘŚĆ NR 16.

WYPARKA, REDYSTYLATOR

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | WYPARKA : |
| 1.1 | wyparka próżniowa pionowa z cyfrową regulacją parametrów pracy i kontrolerem próżni z możliwością zamocowania kolby okrągłodennej o pojemności 20 ml, oraz 1,01 i 2,0 1, kolby odbieralnika o pojemności 1,0 i 2,0 1. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | REDYSTYLATOR : |
| 2.1 | W pełni automatyczny, kondensator ze stali nierdzewnej, zabezpieczenie przed zbyt niskim poziomem wody, zabezpieczenie przed zbyt zanieczyszczoną woda, możliwość odbioru wody po drugim etapie destylacji po 1,6µs/cm, wydajność 2,0 dcm 3, zasilanie 230V AC. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………………

CZĘŚĆ NR 17.

WYTRZĄSARKA LABORATORYJNA, ŁAŹNIA WODNA

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | WYTRZĄSARKA LABORATORYJNA : |
| 1.1 | przeznaczona do mieszania płynów w małych naczyniach, i mikropłytkach kolbach Erlenmayera, wyposażona w regulację czasu wytrząsania oraz tryb pracy ciągłej, prędkość do 420 obr/min., płynna regulacja prędkości amplituda wychylenia 17 mm, wyposażona w nakładki i wkłady na różne standardowe naczynia laboratoryjne, z wałkami pozwalającymi na mocowanie różnych naczyń, automatyczne rozpoznawanie nasadki | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | ŁAŹNIA WODNA : |
| 2.1 | wykonana z nierdzewnej stali, wodoodporny panel sterowania, cyfrowy wyświetlacz, pochyła krawędź zbiornika, kontrola poziomu cieczy, dźwiękowy sygnał alarmowy w razie awarii, ruchoma platforma na dnie do kolb Elenmayera, zakres temperatur: 20 — 100°C, poj. chłodzenia: 2 kW, statywy na 24 probówki, otwór łaźni maksymalnie [cm]: 23x27x14, objętość: do 8 L. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………………

CZĘŚĆ NR 18.

CHROMATOGRAF GAZOWY, SPEKTROFOTOMETR

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | CHROMATOGRAF GAZOWY, TRZYKANAŁOWY : |
| 1.1 | Piec kolumn pracujący w temperaturze do 450°C. Możliwość programowania co najmniej 24 narostów temperatury. Szybkość chłodzenia pieca kolumn od 450°C do 50°C nie dłużej niż 4,5 minuty Dozownik do kolumn kapilarnych charakteryzujący się następującymi parametrami pracy: praca w trybie podziałowym Split, praca w trybie bezpodziałowym splitless, maksymalna temperatura pracy 450°C, maksymalne ciśnienie pracy 150 psi, pełna elektroniczna kontrola pneumatyki, zainstalowany automatyczny czujnik startu na dozownikach Detektor typu FID o następujących minimalnych parametrach: maksymalna temperatura pracy 450°C, czułość nie gorsza niż 2 pgC/sek, dynamiczny zakres liniowy 107' pełna elektroniczna kontrola pneumatyki, Autosampler minimum 20 wraz z opcją SPME (Solid Phase Micro Extraction). W zestawie uchwyt na strzykawki z włóknami SPME, uchwyt włókien SPME, Zestaw 3 włókien, Mieszanina testowa SPME test mix, Kolumny kapilarne do oznaczania FAME: - 50mx0,25mmx0,25 um - 100mx0,25mmx0,25um Zestaw instalacyjny niezbędny do podłączenia i uruchomienia chromatografu: przewody, bezpieczniki, ferule, septy, filtr tlenu i filtr wilgoci, Oprogramowanie do sterowania aparatem, zbierania, obróbki i archiwizacji danych wraz z niezbędnymi kartami komunikacyjnymi pracujące w środowisku Windows XP, Komputer sterujący zestawem o minimalnych parametrach: Pentium IV 3,0 MHz 1 GB RAM 160GBHDD DVD-RW Monitor 19" LCD Klawiatura, mysz optyczna System operacyjny Windows XP Drukarka kolorowa typu Inkret Zasilanie 220V 50 Hz Certyfikaty serii IS0900 i CE, Generator wodoru, Maksymalna wydajność 100m1/min, Maksymalne ciśnienie do 7, bar, czystośc powyżej 99,9999%, Zasilanie 230V/50 Hz. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | SPEKTROFOTOMETR : |
| 2.1 | Zakres spektralny 190-1100 nm Monochromator Czerny — Turner 25 cm, Źródło światła: pulsacyjna lampa ksenonowa, możliwość pracy przy otwartej komorze, Uchwyt na kuwety 10 mm, 2 kuwety kwarcowe 10mm, Uchwyt na kuwety o zmiennej długości drogi optycznej (20, 50 i 100mm) w raz z dwoma kuwetami kwarcowymi 20mm i dwoma kuwetami kwarcowymi 50mm szerokość szczeliny 1,5 nm pomiarowej, zakres fotometryczny +/- 3.3 Abs. Szybkość skanowania programowalna w zakresie do 24000 nm/min, Oprogramowanie sterujące pracą spektrofotometru pracujące w środowisku Windows XP, Komputer sterujący o minimalnych parametrach: Pentium IV 3,0 MHz 512 MB RAM 80 GB HDD DVD-RW Monitor 17" LCD Klawiatura, mysz optyczna System operacyjny Windows XP Drukarka kolorowa atramentowa Zasilanie 220V/55Hz Certyfikaty serii ISO 9000, CE | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………………

CZĘŚĆ NR 19.

SZAFA CHŁODNICZA

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | SZAFA CHŁODNICZA : |
| 1.1 | Urządzenie chłodnicze wolnostojące, pracujące w zakresie temperatur O do 10 °C. Wymiary: szer./głęb./wys. 1620/800/2000mm., +/-50mm Pojemność użytkowa min. 1200 litrów, wymuszony obieg powietrza, systemy alarmowe: odchyłki od temperatury zadanej, zaniku napięcia i otwartych drzwi. Wbudowany termostat zabezpieczający przed przekroczeniem maksymalnej temperatury. Gniazdo RS — 232, Otwór inspekcyjny dla zewnętrznego czujnika temperatury, Mikroprocesorowy sterownik PID z alfanumerycznym wyświetlaczem LED, wyświetlanie i regulacja temperatury co 0,1°C i czasu co 1min. W wyposażeniu min. 6 szt. półek, przegroda wewnętrzna aluminiowa pomiędzy rzędami półek, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………………

CZĘŚĆ NR 20.

MIESZARKA DO NATŁUSZCZANIA PASZ

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | MIESZARKA DO NATŁUSZCZANIA PASZ : |
| 1.1 | Mieszarka do natłuszczania pasz Opis : Urządzenie próżniowe służące do mieszania komponentów paszowych z możliwością wprowadzania tłuszczu i witamin. Urządzenie powinno posiadać pompę próżniową oraz automatyczną wagę. Elementy urządzenia będące w kontakcie z paszą muszą być odporne na ścieranie i gwarantujące stabilność składu komponentów paszowych. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………………

CZĘŚĆ NR 21.

WILK DO MIELENIA

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wilk do milenia Opis : Urządzenie do mielenia wilgotnych komponentów organicznych i rozdrabniania ziaren zbóż. Model stołowy. Ciężar do 55 kg. Średnica gardzieli 75 – 90 mm, pojemność misy 5 – 7 litrów, jednorazowy wsad 3-4 kg. Wydajność 250 – 300 kg/h. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………………

CZĘŚĆ NR 22.

STÓŁ SEKCYJNY

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | STÓŁ SEKCYJNY Opis Stanowisko do sekcji ryb 1200x450x850mm (SxGxW) ze stali nierdzewnej, podniesione obrzeże na całym obwodzie blatu, bateria C/Z woda z prysznicem, rozdrabniacz odpadów organicznych o mocy 1kW, podłączenie do istniejącej kanalizacji, montaż w pomieszczeniu zmawiającego. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………………

CZĘŚĆ NR 23.

STÓŁ WAGOWY, DYGESTORIUM

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | STÓŁ WAGOWY Konstrukcja nośna stołu stalowa, spawana z profili stalowych o przekroju kwadratowym nie mniejszym niż 25x25x2 mm., pokryta proszkowo farbami epoksydowymi; możliwość regulacji wysokości; obudowa konstrukcji nośnej wykonana jako szkieletowa, z zamkniętych profili aluminiowych zabezpieczonych elektrolitycznie przed korozją; przekrój profili aluminiowych stanowiących szkielet obudowy nie mniejszy niż 25x25 mm; łączenia profili aluminiowych wykonane za pomocą złączek wykonanych z antyudarowego tworzywa ABS z metalową kształtką wewnętrzną wzmacniającą miejsca połączeń lub złączek w pełni metalowych zabezpieczonych przed korozją poprzez anodowanie. Profile aluminiowe zabezpieczone przed korozja poprzez anodowanie. Nie dopuszcza się innego sposobu zabezpieczenia. Wypełnienie szkieletu obudowy – płyta wiórowa o grubości minimum 18mm obustronnie laminowana. Wszystkie krawędzie płyty nie osłonięte przez konstrukcję oklejone PCV o grubości min. 2 mm.; blaty z płyty wiórowej o grubości minimum 26mm, laminowane laminatem wysokociśnieniowym; płyta robocza wykonana z wyłożeniem granitowym, osadzona na wibroizolatorach zamontowanych w ramie stalowej, wspartej na wspornikach regulacyjnych z możliwością poziomowania płyty. Wymiary płyty roboczej minimum 400x400 mm. Stół wagowy jako wyrób musi posiadać atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający jego stosowanie w laboratoriach i placówkach dydaktycznych. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
|  | DYGESTORIUM Urządzenie wolnostojące samonośne, z możliwością łatwego przesuwania w celu konserwacji lub naprawy (np. kółka) o wymiarach 1200x900x2400 mm (szer. x gł. x wys.). Konstrukcja nośna wykonana z profili stalowych pokrytych proszkowo farbą epoksydową. Ściany boczne komory przeszklone szkłem bezpiecznym natomiast ściana tylna wyłożona trudno zapalną płytą jednolitą z żywicy poliestrowej w kolorze białym. Ściana tylna dygestorium musi być wykonana jako podwieszana, z możliwością demontażu w celach konserwacji lub naprawy. Blat i zlewik muszą być wykonane z litej ceramiki technicznej – spiek ceramiczny o zamkniętej strukturze cząsteczek. Blat i zlewik powinny być odporne na wszelkie kwasy, zasady, rozpuszczalniki i barwniki we wszelkich stężeniach i temperaturach stosowanych w laboratoriach (jedyny wyjątek stanowi kwas HF), odporne na zaplamienie wg normy EN ISO 10545-14 w kategorii 5 oraz odporności chemicznej wg normy EN ISO 10545-13. Powierzchnia blatu i zlewika nie powinna zawierać sztucznych barwników i powinna być jednorodna z wnętrzem materiału. Ze względów ochrony środowiska nie dopuszcza się stosowania tzw. glazury chemicznej, ani też wykonanej z materiału innego niż wnętrze blatu. Grubość blatu mierzona wraz z podniesionym zintegrowanym obrzeżem powinna wynosić 34 mm +/- 5% . Obrzeże ceramiczne powinno być tak skonstruowane aby utrzymać na powierzchni blatu rozlaną ciecz o objętości min. 6 l/m2. Wymagany kolor blatów: szaro-niebieski. W blacie po prawej stronie, poniżej wylewek wody wmontowany zlewik ceramiczny o wymiarach wewnętrznych nie mniejszych niż 250x85x112 (wymiary w mm), podklejany pod blat. Nie dopuszcza się innego sposobu montażu zlewika. Otwór w blacie musi być glazurowany. Instalacja kanalizacyjna w dygestorium musi być chemoodporna. W części sufitowej muszą być wbudowane: oświetlenie oraz otwór wentylacyjny z regulowaną przesłoną szczeliny. Okno przednie musi być wykonane ze szkła bezpiecznego osadzonego w ramie aluminiowej. Rozwiązanie konstrukcyjne musi zapewniać lekki przesuw okna w pionie zgodnie z normą europejską PN–EN 14175–2. Zawieszenie musi posiadać zabezpieczenie przed niekontrolowanym opadnięciem okna oraz ogranicznik uniemożliwiający niekontrolowane otwarcie okna powyżej wysokości bezpiecznej (zgodnie z normą europejską PN–EN 14175–2). Przesunięcie okna powyżej wysokości bezpiecznej musi uruchamiać sygnalizację optyczną i akustyczną. Dolna krawędź okna oraz zewnętrzna obudowa otworu okiennego komory, muszą mieć kształty opływowe. Konstrukcja obudowy musi być wykonana z anodowanych profili aluminiowych. Nie dopuszcza się innego rozwiązania. Dygestorium musi być wyposażone w czujnik przepływu powietrza osadzony w króćcu wylotowym. Czujnik musi uruchamiać sygnalizację optyczną i akustyczną w momencie braku lub spadku wydajności wentylacji komory roboczej poniżej dopuszczalnej minimalnej wielkości przepływu powietrza przez dygestorium Dygestorium musi być wyposażone w media: 2 x woda z końcówką na wąż, 3x gniazdo 230V. Zawory wodne i gniazda elektryczne muszą być zamontowane w panelu dzielonym. Każda część panela musi być niezależnie demontowalna w celu łatwej obsługi serwisowej lub naprawy. Korpusy zaworów muszą być mosiężne Wylewki wodne muszą być pokryte powłoką chemoodporną poliestrową. Dygestorium musi być przystosowane do zasilania elektrycznego 230V 50Hz a gniazda elektryczne muszą posiadać minimalny poziom zabezpieczenia IP 44. Należy zapewnić bezpieczny i względnie łatwy dostęp do mechanicznych i elektrycznych układów stanowiących zespoły dygestorium. Szafki podblatowe muszą być wykonane w całości z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, wsparte na dolnej konstrukcji dygestorium na wysokości minimum 150 mm od podłogi. Szafki muszą być wentylowane (podłączone bezpośrednio do kanału wentylacyjnego dygestorium). Wnętrze szafki oraz półki wyłożone tworzywem chemoodpornym o grubości minimum 1 mm. Montaż i demontaż szafek pod blatem musi być prosty, celem łatwej obsługi serwisowej. Ściany boczne zewnętrzne (maskujące), muszą być wykonane z płyty wiórowej o grubości minimum 10mm, pokrytej dwustronnie laminatem i przymocowane do konstrukcji nośnej. Krawędzie boczne płyty oklejone PCV o grubości minimum 1 mm. Kolorystyka ścian zewnętrznych dygestorium „do wyboru”. Powierzchnia robocza blatu musi wynosić minimum - 0,80 m2 a objętość komory roboczej minimum – 0,89 m3. Dygestorium musi posiadać deklarację zgodności z normą PN–EN 14175–2 wydaną przez niezależny ośrodek kwalifikacji jakości wyrobów oraz atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający jego stosowanie w laboratoriach i placówkach dydaktycznych. Blaty ceramiczne muszą posiadać: Atest higieniczny Zakładu Higieny Komunalnej PZH; Atest higieniczny Zakładu Badania Żywności i Przedmiotów Użytku PZH; Świadectwo z Zakresu Higieny Radiacyjnej o spełnianiu wymogów z zakresu higieny radiacyjnej, zawartych w paragrafie 3 pkt 1 Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r.; Certyfikat lub Świadectwo wydane przez niezależną instytucję badawczą, potwierdzające przynajmniej zgodność z normami: EN 993-1, EN 993-5, EN 993-6, EN 821-2, EN ISO 10545-14, EN ISO 10554-11, EN ISO 10545-13; Świadectwo lub raport wydany przez niezależną od producenta instytucję badawczą, stwierdzający chemoodporność na minimum 25 substancji chemicznych (w tym barwników) takich jak: eozyna min. 1%, czerwień kongo min. 1%, jodyna, fiolet gencjanowy min. 1%, kwas siarkowy min. 96%, kwas azotowy 70%, kwas chlorowy 37%, kwas fosforowy min. 85%, wodorotlenek sodu min 40%, chloroform, toluen, ksylen, formaldehyd min 40%, aceton, azotan srebra min 10%, fenol min 85%, woda królewska, kwas nadchlorowy min 60%, kwas bromowodorowy min 48%, chlorek amonu min 28%, wodorotlenek amonu min 25%, benzyna, oleje mineralne, eter etylowy, nafta, terpentyna. |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………………

CZĘŚĆ NR 24.

WAGA ANALITYCZNA, WAGA TECHNICZNA

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | WAGA ANALITYCZNA ( 0,1 mg ) : |
| 1.1. | Obciążenie max.110 (g) Obciążenie min.1 (mg) Dokładność odczytu – min.0,01 (mg) Wymiar szalki min. fi 85 (mm) Zakres tary min.– 110 g Kalibracja wewnętrzna (automatyczna) Waga legalizowana Wyświetlacz LCD z podświetleniem Stół antywibracyjny wykonany ze stali nierdzewnej Posiada własną podstawę i blat meblowy z wyciętym otworem, w którym osadzony jest element stabilizujący Wymiary stołu (dł. x sz. x wys.) 770x600x800mm Wymiary płyty (dł. x sz.) 400x400 mm Wyposażenie wagi musi być kompletne i gotowe do pracy Pokrowce na wagi | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | WAGA TECHNICZNA 12/30 KG ODPORNA NA NIEKORZYSTNE WARUNKI ATMOSFERYCZNE WYKONANA Z NIERDZEWKI : |
| 2.1. | Obciążenie max 30 (kg) Dokładność odczytu – 10 (g) Wymiar szalki 410x410 (mm) Zasilanie 230V AC, 50Hz/11V AC i akumulatory 6xAA Czas pracy na akumulatorach 35 godzin (średni czas) Wyświetlacz LCD z podświetleniem Waga legalizowana Wyposażenie wagi musi być kompletne i gotowe do pracy Pokrowce Instrukcja obsługi i oprogramowania w języku polskim | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………………

CZĘŚĆ NR 25.

POMPA DOZUJĄCA

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | POMPA DOZUJĄCA WRAZ Z KONTROLEREM PH : |
| 1.1. | Membranowa pompa dozująca, elektromagnetyczna stojąca do dozowania dowolnych preparatów chemicznych, Ręczna zmiana poprzez regulacje częstotliwości impulsów, opcjonalnie głowica z dodatkową regulacją długości skoku tłoka, W komplecie wężyki, smok ssawny, punkt wtrysku, Klasa bezpieczeństwa IP65, Przeźroczysta pokrywa zabezpieczająca z uszczelką, Wejście sygnału niskiego poziomu w zbiorniku z zabezpieczeniem przed sucho biegiem Sygnalizacja świetlna niskiego poziomu i pracy pompy, Możliwość redukcji zakresu na 0-20% wydajności max. Wydajność 5dm3/godzinę | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | POMPA DOZUJĄCA WRAZ Z KONTROLEREM Ph ( naścienna ) : |
| 2.1. | Membranowa pompa dozująca, elektromagnetyczna naścienna do dozowania dowolnych preparatów chemicznych, Ręczna zmiana poprzez regulacje częstotliwości impulsów, Głowica z dodatkową regulacją długości skoku tłoka, Automatyczna regulacja do osiągnięcia wartości zadanej pH, mierzonej sondą, ze zmienną wydajnością w zależności od odchylenia od wartości zadanej, W komplecie wężyki, smok ssawny, punkt wtrysku, Klasa bezpieczeństwa IP65, Przeźroczysta pokrywa zabezpieczająca z uszczelką, Wejście sygnału niskiego poziomu w zbiorniku z zabezpieczeniem przed sucho biegiem Sygnalizacja świetlna niskiego poziomu i pracy pompy, Możliwość redukcji zakresu na 0-20% wydajności max. Wydajność 5dm3/godzinę | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………………

CZĘŚĆ NR 26.

WIELOFUNKCYJNY REJESTRATOR PARAMETRÓW WODY

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | WIELOFUNKCYJNY REJESTRATOR PARAMETRÓW WODY : |
| 1.1. | Wielofunkcyjny rejestrator parametrów wody, który przy zastosowaniu odpowiednich sensorów umożliwia pomiar następujących parametrów: przewodność, temperaturę, pH, redoks, tlen rozpuszczony, zasolenie TDS, amoniak, azotany, chlorki Możliwość rejestracji co zadany czas lub wyzwalanej pojedynczym zdarzeniem Miernik wieloparametryczny z możliwością zapamiętywania minimum 2000 danych Wodoodporna obudowa IP67 pokryta gumą Możliwość aktualizowania oprogramowania przez użytkownika poprzez USB Podświetlany ekran i klawiatura Ekran graficzny z wyświetlaniem szczegółowej pomocy Wodoodporne trwałe kable Możliwość zastosowania kabli o długościach 1, 4, 10, 20, 30 metrów, 100 metrów dla tlenu Wodoodporne oraz odporne na uszkodzenia złącza i czujniki Przypominanie o kalibracji Automatyczne rozpoznawanie buforów Automatyczne rozpoznawanie ustabilizowania się odczytu Możliwość zastosowanie hasła Możliwość zastosowania szerokiej gamy akcesoriów (walizki, zestawy do zwijania kabli, naczynia przepływowe, tripody ) . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Sensory umożliwiające pomiar : Typ sensora Galwaniczny Zakres 0 do 500% Dokładność 0 do 200% saturacji, ± 2% odczytu lub 2% nasycenia powietrzu - większa z wartości 200 do 500% ± 6% odczytu Rozdzielczość 1% lub 0.1% nasycenia w powietrzu Kalibracja jednopunktowa i zera Tlen rozpuszczony (mg/l) Typ sensora Galwaniczny Zakres 0 do 50 mg/L Dokładność 0 do 20 mg/L, ± 2% odczytu lub 0.2 mg/L, większa z wartości; 20 do 50 mg/L, ± 6% odczytu Rozdzielczość 0,1 lub 0.01 mg/L ( wybierane przez użytkownika); 0,1 nasycenia powietrza Kalibracja Jednopunktowa i zera | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3 | Temperatura Zakres -5 do70°C Dokładność ± 0.2°C Rozdzielczość 0.1°C Jednostki °C, °F, K | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4 | Przewodność Czujnik czteroelektrodowy - do 200 mS/cm Dokładność - ± 0.5% odczytu lub 0.001 mS/cm; większa z wartości (4 - m) ± 1% odczytu lub 0.001 mS/cm; większa z wartości (20 - m ) Rozdzielczość - 0.001 mS/cm do 0.1 mS/cm (zależnie od zakresu) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5 | Zasolenie Zakres 0 do 70 ppt Dokładność ± 1.0% odczytu lub 0.1 ppt, większa z wartości Rozdzielczość 0.01 ppt Jednostki Ppt, PSU Kalibracja Jednopunktowa | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6 | pH Typ czujnika Kombinowana elektroda szklana Zakres 0-14 pH Dokładność ±0.1 jednostki Rozdzielczość 0.01 jednostki Jednostki Mv, jednostki pH Kalibracja 1, 2, 3, 4, 5, lub 6 – cio punktowa | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7 | Potencjał redox Typ sensora Krążek platynowy Zakres -1999 do +1999 mV Dokładność ± 20 mV we wzorcach ORP Rozdzielczość 0.1 mV Kalibracja 1,2,3,4,5 lub 6 – cio punktowa ( wybierane przez użytkownika) US, NIST lub bufory użytkownika | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8 | Amoniak (po 2 elektrody na 1 miernik) Typ sensora Elektroda jonoselektywna Zakres 0 do 200 mg/L-N, 0 do 40˚C Dokładność ±10% odczytu lub 2mg/ L-N; większa z wartości Rozdzielczość 0.1 mg/L Jednostki Mg/L – N, mV Kalibracja 1,2 lub 3 punktowa ( wybierana przez użytkownika ) Głębokość Zanurzenie do 17 metrów | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9 | TDS Typ czujnika Przeliczane z konduktywności i temperatury Zakres 0 do 100 g/L Zakres stałej kalibracji 0,30 do 1,00 Rozdzielczość 0.001; 0.01; 0.1g/L Jednostki kg/ L, g/L | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10 | Barometr Typ czujnika piezorezystancyjny Zakres 375-825 mm Hg Dokładność ± 3 mm Hg w ± 10°C względem punktu kalibracji Rozdzielczość 0.1 mm Hg Jednostki mmHg, inHg, mbar, psi, kPa, ATM Kalibracja Jednopunktowa | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11 | Posiada specjalna nakładkę, która ma wbudowany port USB do przesyłania danych na komputer Przewód z czujnikami minimum 4m Wyposażenie miernika musi być kompletne i gotowe do pracy Walizka transportowa Instrukcja obsługi i oprogramowania w języku polskim | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | SYSTEM DO POBIERANIA I ANALIZY WODY W TERENIE : |
| 2.1. | Miernik wieloparametrowy, który przy zastosowaniu odpowiednich sensorów umożliwia pomiar następujących parametrów: przewodność, temperaturę, pH, redoks, tlen rozpuszczony, zasolenie TDS, amoniak, azotany, chlorki . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.2 | Możliwość rejestracji co zadany czas lub wyzwalanej pojedynczym zdarzeniem Miernik wieloparametryczny z możliwością zapamiętywania minimum 2000 danych Wodoodporna obudowa IP67 pokryta gumą Możliwość aktualizowania oprogramowania przez użytkownika poprzez USB Podświetlany ekran i klawiatura Ekran graficzny z wyświetlaniem szczegółowej pomocy Wodoodporne trwałe kable Możliwość zastosowania kabli o długościach 1, 4, 10, 20, 30 metrów, 100 metrów dla tlenu Wodoodporne oraz odporne na uszkodzenia złącza i czujniki Przypominanie o kalibracji Automatyczne rozpoznawanie buforów Automatyczne rozpoznawanie ustabilizowania się odczytu Możliwość zastosowanie hasła Możliwość zastosowania szerokiej gamy akcesoriów (walizki, zestawy do zwijania kabli, naczynia przepływowe, tripody ) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.3 | Tlen rozpuszczony (%) Typ sensora Optyczny Zakres 0 do 500% Dokładność 0 do 200% saturacji, ± 2% odczytu lub 2% nasycenia powietrzu - większa z wartości 200 do 500% ± 6% odczytu Rozdzielczość 1% lub 0.1% nasycenia w powietrzu Kalibracja jednopunktowa i zera Tlen rozpuszczony (mg/l) Typ sensora optyczny Zakres 0 do 50 mg/L Dokładność 0 do 20 mg/L, ± 2% odczytu lub 0.2 mg/L, większa z wartości; 20 do 50 mg/L, ± 6% odczytu Rozdzielczość 0,1 lub 0.01 mg/L ( wybierane przez użytkownika); 0,1 nasycenia powietrza Kalibracja Jednopunktowa i zera | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.4 | Temperatura Zakres -5 do70°C Dokładność ± 0.2°C Rozdzielczość 0.1°C Jednostki °C, °F, K | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.5 | Przewodność Typ czujnika Czujnik czteroelektrodowy Zakres 0 do 200 mS/cm Dokładność ± 0.5% odczytu lub 0.001 mS/cm; większa z wartości (4 - m) ± 1% odczytu lub 0.001 mS/cm; większa z wartości (20 - m ) Rozdzielczość 0.001 mS/cm do 0.1 mS/cm (zależnie od zakresu) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.6 | pH Typ czujnika Kombinowana elektroda szklana Zakres 0-14 pH Dokładność ±0.1 jednostki Rozdzielczość 0.01 jednostki Jednostki Mv, jednostki pH Kalibracja 1, 2, 3, 4, 5, lub 6 – cio punktowa | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.7 | Potencjał redox Typ sensora Krążek platynowy Zakres -1999 do +1999 mV Dokładność ± 20 mV we wzorcach ORP Rozdzielczość 0.1 mV Kalibracja 1,2,3,4,5 lub 6 – cio punktowa ( wybierane przez użytkownika) US, NIST lub bufory użytkownika | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.8 | TDS Typ czujnika Przeliczane z konduktywności i temperatury Zakres 0 do 100 g/L Zakres stałej kalibracji 0,30 do 1,00 Rozdzielczość 0.001; 0.01; 0.1g/L Jednostki kg/ L, g/L | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.9 | Chlorofil - zakres 0-400mg/dm3 chlorofilu a, 0-100 RFU Dokładność – 0,1mg/dm3, FS 0,1%, 0,1 RFU | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.10 | Blue Green alga ( phycocyanin ) zakres 0-280000 komórek/ml minimum 220 komórek/ml | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.11 | Przewód z czujnikami minimum 4m | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.12 | Wyposażenie miernika musi być kompletne i gotowe do pracy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.13 | Instrukcja obsługi i oprogramowania w języku polskim | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………………

CZĘŚĆ NR 27.

ZESTAW DO FOTOGRAFII MAKRO I PRZESTRZENNEJ

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| I | ZESTAW DO FOTOGRAFII MAKRO I PRZESTRZENNEJ : |
| 1. | APARATY CYFROWE : |
| 1.1. | CYFROWA PEŁNOKLATKOWA LUSTRZANKA : Rozdzielczość matrycy min. 21 mln. pikseli Zakres czułości minimum do ISO 25600 Minimum 9 polowy AF (plus 6 pól wspomagających AF) Mocowanie obiektywu EF, Wizjer z min. 98% stuprocentowym pokryciem i powiększeniem 0,71x Szybkość zdjęć min 3,9 klatki/s Wyświetlacz min. 3” Rozdzielczość wyświetlacza min 920000 pikseli Możliwość nagrywania filmów Full HD 1080 2 Karty pamięci CF 32Gb High Speed - kompatybilne z aparatem (prędkość zapisu min. 30 MB/s.) Dedykowany Batery Gripp z kompletem odpowiednich akumulatorków (2 akumulatorki) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | CYFROWA LUSTRZANKA O PRZELICZNIKU 1,6 W STOSUNKU DO PEŁNEJ KLATKI : Rozdzielczość matrycy min. 18 mln. pikseli Zakres czułości minimum do ISO 12800 minimum19 krzyżowych pól AF posiadających możliwość grupowania Przelicznik obiektywowy 1,6x w stosunku do pełnej klatki, Mocowanie obiektywu EF, EF-S Wizjer ze stuprocentowym pokryciem i powiększeniem 1,0x Możliwość zamontowania transmitera zapewniającego bezprzewodowe przesyłanie wykonywanych na bieżąco zdjęć na zdalne serwery (protokół FTP), dysk twardy komputera, czy też na inne, szybkie nośniki pamięci zewnętrznej (USB 2.0). Szybkość zdjęć min 8 klatki/s Wyświetlacz min. 3” Rozdzielczość wyświetlacza min 920000 pikseli Możliwość nagrywania filmów Full HD 1080 Karta pamięci CF 16 Gb High Speed - kompatybilna z aparatem (prędkość zapisu min. 30 MB/s.) Dedykowany Batery Gripp z kompletem odpowiednich akumulatorków (2 akumulatorki) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | OBIEKTYWY : |
| 2.1 | Obiektyw zoom 16-35 mm ogniskowa, f/2,8 Mocowanie EF Ultradźwiękowy silnik autofokusa typu pierścieniowego USM 7-listkowa okrągła przysłona Współpraca z pierścieniami pośrednimi EF 12 II i EF 25 II | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.2 | Obiektyw zoom 24-105 mm ogniskowa, f/4,0 Mocowanie EF Ultradźwiękowy silnik autofokusa typu pierścieniowego USM 4-stopniowy hybrydowy stabilizator obrazu IS 8-listkowa okrągła przysłona Współpraca z pierścieniami pośrednimi EF 12 II i EF 25 II | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.3 | Obiektyw zoom 70-200 mm ogniskowa, f/2,8 Mocowanie EF Ultradźwiękowy silnik autofokusa typu pierścieniowego USM Nowoczesny 4-stopniowy hybrydowy stabilizator obrazu IS 8-listkowa okrągła przysłona Zabezpieczenie przed pyłem i wilgocią Współpraca z pierścieniami pośrednimi EF 12 II i EF 25 II Współpraca z telekonwerterem 1,4xII oraz EF2x II | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.4 | Obiektyw makro 100 mm ogniskowa, f/2,8 Odwzorowanie obrazu w rzeczywistym rozmiarze (1:1) Mocowanie EF 4-stopniowy hybrydowy stabilizator obrazu IS Soczewka niskodyspersyjna Ultradźwiękowy silnik autofokusa typu pierścieniowego USM Trzypozycyjny ogranicznik odległości | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.5 | Obiektyw makro 180 mm ogniskowa, f/3,5 Odwzorowanie obrazu w rzeczywistym rozmiarze (1:1) Mocowanie EF Ultradźwiękowy silnik autofokusa typu pierścieniowego USM Trzypozycyjny ogranicznik odległości 8-listkowa okrągła przysłona Współpraca z pierścieniami pośrednimi EF 12 II i EF 25 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.6 | Obiektyw zoom 300-800 mm ogniskowa, f/5,6 Minimalna odległość ostrzenia 6m, Masa nie większa niż 6 kg Mocowanie EF Ultradźwiękowy silnik autofokusa typu pierścieniowego USM Trzypozycyjny ogranicznik odległości | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.7 | Obiektyw TS-E 24 mm ogniskowa, f/3,5 Mocowanie EF 8-listkowa okrągła przysłona Współpraca z pierścieniami pośrednimi EF 12 II i EF 25 II | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.8 | Telekonwerter (extender)1,4x II Mocowanie EF | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.9 | Pierścień pośredni Extension Tube EF-25II do uzyskiwania dużych powiększeń 0,7x Przystosowany do pracy z lustrzankami cyfrowymi Mocowanie EF | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.10 | Pierścień pośredni Extension Tube EF-12II do uzyskiwania dużych powiększeń 0,2x do 0,5x Przystosowany do pracy z lustrzankami cyfrowymi Mocowanie EF | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3. | LAMPY BŁYSKOWE : |
| 3.1 | Mocowanie Pomiar błysku: E-TTL II (E-TTL, TTL) Liczba przewodnia: 58 (105 mm, ISO 100/m) Konstrukcja: obrotowa i podnoszona głowica Czas odświeżania: około 3,8 s Zasilanie: Wewnętrzne: 4 baterie alkaliczne AA (6V) lub Ni-MH (4,8V) Wymiary: 76 mm x 137 mm x 117 mm Waga: ok. 405 g bez baterii Akcesoria: miękki futerał (w zestawie) kompaktowy battery pack CP-E4 uchwyt SB-E2 przewód synchronizacyjny OC-E3 14 funkcji programowalnych przez użytkownika (32 pozycje) zoom dostosowujący pozycję głowicy do wielkości obrazu blokada siły błysky bracketing błysku synchro na pierwszą lub drugą kurtynę migawki wspomaganie AF przekazywanie temperatury barwowej błysku zabezpieczenie przed wodą i kurzem metalowe mocowanie terminal PC | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.2 | LAMPA BŁYSKOWA KOŁOWA DO MAKROFOTOGRAFII : pełna automatyka TTL oraz automatyka błysku z wyłączoną funkcją TTL monitor LCD 7 indywidualnych funkcji wymiary: 74 x 125,9 x 97,4 mm wymiary: lampa błyskowa 112,8 x 126 x 25,6 mm waga: 430g | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4 | PODRĘCZNY PLECAK TRANSPORTOWY: |
| 4.1 | Plecak dla fotografa używającego profesjonalnej cyfrowej lub małoobrazkowej lustrzanki z uchwytem i doczepionym obiektywem o długości do ok. 13 cm, kilkoma obiektywami, lampą błyskową, akcesoriami i laptopem. Dolna część plecaka usztywniona z pianką przeznaczoną na sprzęt foto, z obszerną sekcją górną z łatwością mieszczącą prowiant, lekką kurtkę i inne potrzebne przedmioty. Wewnątrz wyciągana kieszeń na adaptery i przewody od laptopa. Osobna, usztywniona pianka z komorą zapewniająca szybki i łatwy dostęp do laptopa bez konieczności przesuwania sprzętu foto. Podwójne zamki zapewniające błyskawiczny dostęp do sprzętu, z klapą górną i klamrowym szybkozłączem chroniącym przed złymi warunkami atmosferycznymi. Wewnątrz komory głównej piankowy filar zabezpieczający aparat wraz z doczepionym obiektywem. Regulowane przegrody chroniące pozostały sprzęt. system pomagający odróżnić za pomocą czerwonych taśm zapisane karty pamięci czy rozładowane akumulatory od tych, które są gotowe do użytku. Kieszenie mieszczące filtry, filmy i inne akcesoria dobrze widoczne i uporządkowane. Wzmocniona pianka pasy naramienne i biodrowe, mocowania z zaciskami u dołu plecaka pozwalające na noszenie statywu (potrzebne są dodatkowe paski mocujące). Waga: 1.899 g Wymiary wewnętrzne: • Komora górna: 28x17x22 cm • Komora dolna: 29x14x22 cm • Wymiary zewnętrzne: 33x28x51 cm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5. | STATYW KARBONOWO – MAGNEZOWY : |
| 5.1 | Statyw (trójnóg) o udźwigu nie mniejszym niż 20kg Trzysekcyjny Masa nie większa niż 2,5kg, Długość po złożeniu – 73,5cm W zestawie półkula umożli umożliwiające zamontowanie głowicy Wimberleya W zestawie uchwyt (płytka wsuwana) umożliwiający zamontowanie dużego obiektywu na głowicy Minimalna wysokość po rozłożeniu – 23 cm Maksymalna wysokość po rozłożeniu – 171cm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 6. | SKRZYNIA TRANSPORTOWA, WODOSZCZELNA : |
| 6.1 | Skrzynia wodoszczelna i pyłoszczelna Zaopatrzona w przegródki i kłódkę szyfrową Wykonana z tworzywa koloru czarnego, Wymiary wewnętrzne min. 54,4x41,9x20 (cm) Masa skrzyni bez przegródek max. 6,1 kg Pokrowiec przeciwdeszczowy z rękawami na duży obiektyw 600 mm i aparat Wyposażenie musi być kompletne i gotowe do pracy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………………

CZĘŚĆ NR 28.

REJESTRATOR Z KAMERAMI DO OBSERWACJI BEHAWIORALNYCH

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | REJESTRATOR Z KAMERAMI DO OBSERWACJI BEHAWIORALNYCH : |
| 1.1. | KAMERY KOLOROWE WRAZ Z OBIEKTYWAMI 5-5,5 mm : Profesjonalna kamera kolorowa (dzień/noc) z rozdzielczością wynoszącą 600 linii oraz ultra wysoką czułością na poziomie 0,05 lux color oraz 0,0001 lux Sens-Up. Kamera zbudowana w oparciu wysokiej klasy przetwornik 1/3" ,Współpracująca z popularnymi obiektywami . Parametry obiektywu: Wysokiej jakości obiektyw z regulowaną ogniskową w zakresie 5-55mm. Obiektyw z wysoką rozdzielczością, 11x zoomem i jasnością F=1,4 z przeznaczeniem do kamer o wysokiej rozdzielczości. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2 | UCHWYT DO KAMER . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3 | REJESTRATOR 8 KANAŁOWY : Cyfrowy rejestrator video umożliwiający nagrywanie obrazu z 8 kamer przemysłowych oraz dźwięku z 8 źródeł audio. Używający kompresji H.264, W rozdzielczości CIF (352x288) możliwość nagrywania z łączną prędkością 200kl/s. oraz w rozdzielczości 4CIF (D1 - 704x576) - 50kl/s. Wewnątrz rejestratora miejsce na zamontowanie jednego dysku twardych SATA Dysk twardy: SEAGATE 1TB SATAII/300 Zasilacz buforowy impulsowy 13,8VA Wtyk BNC+F komplet Szybkozłącze S-55A wtyk zasilający (rozłączany) Przewód koncentryczny+ zasilanie CCTV 75+2x0,5 YAP Cyber Power UPS DX 600 E-FR Akumulator 18Ah 12V Monitor LCD 22” Wyposażenie musi być kompletne i gotowe do pracy Pokrowce | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………………

CZĘŚĆ NR 29.

LODÓWKO ZAMRAŻARKA WOLNOSTOJĄCA Z ZAMRAŻALNIKIEM Z DOŁU

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | LODÓWKO ZAMRAŻARKA WOLNOSTOJĄCA Z ZAMRAŻALNIKIEM Z DOŁU: |
| 1.1. | Pojemność całkowita netto: minimum 316 dm3 Wymiary: 185 cm wysokość minimalna x 60cm szerokość. Regulacja wysokości półek chłodziarki. Rozmrażana automatyczne chłodziarki z systemem No-rost. Obustronny system montowania drzwi. Zamrażalnik z 3 szufladami o łącznej pojemności netto minimum 87dm3 Minimum klasa zamrażania 3, tzn. (-18°C) . Klasa energetyczna – minimum A | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………………

CZĘŚĆ NR 30.

SZAFA CHŁODNICZA ( ŚCIANKI ZE STALI NIERDZEWNEJ )

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | SZAFA CHŁODNICZA ( ŚCIANKI ZE STALI NIERDZEWNEJ ): |
| 1.1. | Szafa chłodnicza, której wszystkie ściany wykonane są ze stali nierdzewnej Pojemność nie ,mniejsza niż 1400 litrów Temperatura -2/+8°C Moc nie większa niż 0,65Kw Zasilanie 230 V/50 Hz Nie mniejsza niż wymiary (mm) (szer. X głęb. X wys.) – 1340x800x2010 szerokość nie może przekroczyć 1600mm Posiadająca elektroniczny termostat i cyfrowy wyświetlacz Zaopatrzona w funkcję automatycznego rozmrażania o odparowania skroplin Posiadająca samozamykające drzwi opatrzone zamkiem oraz nóżki ze stali nierdzewnej W komplecie minimum 6 półek | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………………

CZĘŚĆ NR 31.

SYSTEM DO DEJONIZACJI WODY

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | SYSTEM DO DEJONIZACJI WODY : |
| 1.1. | W pełni automatyczna stacja z pięciostopniowym systemem oczyszczania wody: filtry wstępne, węglowe, odwrócona osmoza, demineralizacja wstępna oraz demineralizacja wtórna Filtracja na filtrach mechanicznych i węglowych przygotowuje wodą wodociągową do procesu odwróconej osmozy. Jest to etap oczyszczania wstępnego, chroniący czułe membrany osmotyczne przed zanieczyszczeniami mechanicznymi oraz chlorem. Odwrócona osmoza usuwa 90-99% substancji rozpuszczonych. Wartość przewodnictwa po tym etapie oczyszczania nie więcej niż 11-18 Us/cm. Demineralizacja odbywa się na złożach żywic jonowymiennych mieszanych typu mb 400. Przewodnictwo wody oczyszczonej w zakresie 0,057- 0,1 Us/cm Urządzenie z mikroprocesorowym systemem sterowania z alarmami informującymi o konieczności wymiany poszczególnych części eksploatacyjnych. Z wbudowanym złączem RS 232 oraz ruchomą wylewką o zasięgu min 2 m do poboru wody Jakość wody na wypływie: < 0.1 Us/cm; Zasilanie wodą wodociągową Wymiary zbliżone do : 250 x 420 x 580 mm Wydajność nie mniej niż 20 [l/h] | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………………

CZĘŚĆ NR 32.

DROBNY SPRZĘT AKWARIOWY

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | DROBNY SPRZĘT AKWARIOWY : |
| 1. | FILTRY KUBEŁKOWE Z DOLNYM ZAWOREM SPUSTOWYM : |
| 1.1. | Zastosowanie do zbiorników 1500 litrów Wydajność pompy minimum 1700 litrów/godzinę Max podnoszenie 2,6 m Pobór prądu 50W (pompa), Pojemność kubła 18 litrów Wymiary 570x355 Zawór spustowy na dole kubła Komplet wkładów filtracyjnych Zestaw zaworów odcinających na wężu doprowadzającym i odprowadzającym wodę | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | FILTR KUBEŁKOWY Z TERMOREGULACJĄ : |
| 2.1 | Zastosowanie do zbiorników 1200 litrów Wydajność pompy minimum 1700 litrów/godzinę Max podnoszenie 2,6 m Pobór prądu 25W (pompa), min 500 W (grzałka) Zintegrowany termometr elektroniczny i termostat Pojemność kubła 25 litra Wymiary 567x330x330 Potrójne przyłącze: Dwie rury zasysające jedna wypustowa Wbudowany system samozalewania Wskaźnik zabrudzenia Komplet wkładów filtracyjnych | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3. | POMPY CYRKULACYJNE DO WODY : |  |  |
| 3.1 | Możliwość pracy w zanurzeniu jak na powietrzu Wydajność min 6500 l/godzinę Możliwość pracy na powietrzu jak i pod wodą Wysokość tłoczenia min.3,8 m Moc 95W | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4. | GRZAŁKI ZATAPIALNE : |
| 4.1 | Grzałki zanurzeniowe z przewodem 4 m z wtyczką Moc skuteczna 800W – 1500W Zabezpieczenia przed przebiciem Dobra izolacja przed wpływem wody Materiał obojętny dla ryb (wykluczone związki miedzi) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5. | DYFUZORY SILIKONOWE RUROWE : |
| 5.1 | Podstawa dyfuzora długości 1000 mm, średnica 32 mm Wersja balastowana Membrana silikonowa Wielkość pęcherzyków 2-2,4 mm W komplecie do każdego dyfuzora 2 dodatkowe membrany silikonowe z obejmami | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………………

CZĘŚĆ NR 33.

MIERNIK WIELOPARAMETRYCZNY ( KOMPLETNY ZESTAW )

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | MIERNIK WIELOPARAMETRYCZNY ( KOMPLETNY ZESTAW ) : |
| 1.1. | pozwala na wykonywanie pomiaru Ph, potencjału redoks, temperatury, pomiarów jonoselektywnych, przewodnictwa i stężenia tlenu. Miernik posiada kolorowy 4-kanałowy wyświetlacz dotykowy, wyposażony jest w system Windows CE (możliwość np. eksportu danych do plików tekstowych, generowanie wiadomości e-mail, itp.), kartę sieciową (dostęp do amo mies, przeglądania stron internetowych, np. wysyłanie tą drogą danych), port USB (możliwość podłączenia zewnętrznej klawiatury, myszki, pendrive’a, itp.), RS 232, IrDA i wiele funkcji dodatkowych podnoszących komfort pracy i bezpieczeństwo przechowywanych w pamięci danych. pomiar, rejestracja, analiza i przesyłanie danych przez amo mie pomiar i analiza do 10 parametrów jednym miernikiem (Ph, amo m, ION, TDS, oporność, zasolenie, przewodnictwo, tlen rozpuszczony, BZT (OUR, SOUR), temperatura) pamięć do 10000 zestawów danych (po 1000 dla każdego Użytkownika) pomiar i podgląd dla 4 niezależnych kanałów jednocześnie łatwa obsługa dzięki oprogramowaniu Windows dostęp dla 10 użytkowników zabezpieczony hasłem eksport danych w plikach tekstowych lub formacie html automatyczna kalibracja wielopunktowa z rozpoznaniem buforów automatyczna kompensacja ciśnienia i temperatury automatyczna zmiana zakresów pomiarowych (AutoRange) zamrażanie wartości pomiarowej na wyświetlaczu (HOLD) autokontrola po włączeniu dostępne w kompletnych zestawach z czujnikami pomiarowymi i wyposażeniem do kalibracji i konserwacji Urządzenie pozwalające mierzyć poniżej przedstawione parametry w określonym zakresie: Wyświetlacz 640 x 480 pikseli, STN kolor LCD,; 41/2 W x 6 in.H (11 x 15 cm) Przyciski touchscreen, zewnętrzna klawiatura Menu opcje oprogramowania Microsoft Windows CE, rozbudowana funkcja pomocy Przyłącza LAN (podłączenie Internetu), USB (podłączenie drukarki, C, czytnika kodów paskowych, myszki, klawiatury, itp.) Pamięć wewnętrzna: dla 1000 zestawów danych pomiarowych zewnętrzna: poprzez złącze USB, kartę pamięci (SDCARD), port RS 232 Wydawanie danych w sposób ciągły (na bieżąco), z interwałem czasowym, manualnie Funkcje specjalne możliwość aktualizacji oprogramowania poprzez amo mie, alarm, meldunki błędów, zegar czasu rzeczywistego, kalendarz Wejścia BNC, AC, 2-pin kondukt., FET, czteroelektrodowe naczyńko kondukt., sonda tlenowa Wyjścia USB, RS 232, SDCARD, internet Zasilanie 110v/220V; 50/60 Hz POMIAR Ph Zakres pomiarowy -2.000 .. +20.000 Ph Rozdzielczość 0.1 ; 001; 0.001 Dokładność ±0.002 Ph ±1 cyfra znacząca Rozpoznawanie buforów manualne lub automatyczne: USA, EURO, NIST oraz własne Użytkownika Liczba punktów kalibracyjnych 1 do 6 Wejście na elektrodę typu FET tak POMIAR POTENCJAŁU REDOKS Zakres -2000 … +2000 Mv Rozdzielczość 0.1 Mv Dokładność ±0.2 Mv ±1 cyfra znacząca POMIAR TEMPERATURY Zakres -10.0 … +110.0oC +14 … +230oF Rozdzielczość ±0.1oC Dokładność ±0.2oC Kompensacja automatyczna i manualna POMIARY JONOSELEKTYWNE Zakres pomiarowy 1 x 10-6 do 9.99 x 1010 Rozdzielczość 0.1, 0.01, 0.001 Dokładność ±0.17 n5 (n – liczba elektronów wymienianych w procesie elektrodowym) Liczba punktów kalibracyjnych 5 Metody dodatku wzorca, dodatku próbki, znanego ubytku POMIAR PRZEWODNICTWA Zakres pomiarowy 0…500 Ms/cm Rozdzielczość 0,001 µS/cm Dokładność ±0,5% zakresu pomiarowego ± 1 cyfra Liczba punktów kalibracyjnych do 4 pkt. Kompensacja temperatury Lin (-5…+100ºC) Współczynnik temp. 0,0…10,0 %/ºC POMIAR ZASOLENIA Zakres pomiarowy 0,0…90,0 ppt Rozdzielczość 0,1 ppt POMIAR TDS Zakres pomiarowy 0,0…500,0 ppt Rozdzielczość 0,001 ppm Dokładność ±0,5% zakresu pomiarowego ± 1 cyfra Liczba punktów kalibracyjnych do 4 pkt. Faktor TDS 0,4…1,0 POMIAR TLENU ROZPUSZCZONEGO Zakres pomiarowy 0,00…60,0 mg/l Rozdzielczość do 0,01 mg/l Dokładność do ± 0,1 mg/l Liczba punktów kalibracyjnych do 2 pkt. POMIAR % NASYCENIA Zakres pomiarowy 0…600 % Rozdzielczość 0,1 % Dokładność ± 2% Urządzenie wyposażone być musi ponadto w : Samo mieszającą sondą tlenową naczyńkiem konduktometrycznym elektrodą Ph z kablem czujnikiem temperatury statywem na czujniki pomiarowe buforami do kalibracji elektrody Ph (Ph 4.01, 7.00, 10.01, poj. 500 ml każdy, w butelkach typu Calpack) standardem konduktometrycznym 1413 µS/cm, poj. 500 ml roztworem zerowym do kalibracji sondy tlenowej roztworem do przechowywania elektrody Ph oprogramowaniem i kablem interfejsowym instrukcją obsługi w j. polskim | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………………

CZĘŚĆ NR 34.

NAPOWIETRZACZE AWARYJNE

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | NAPOWIETRZACZE AWARYJNE : |
| 1.1. | Zasilacz awaryjny 200W Akumulator 80Ah Dmuchawa 100W 140 litrów/min | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………

CZĘŚĆ NR 35.

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | BASENY KWARANTANNA : |
| 1.1 | Baseny powinny być wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego. Powierzchnia wewnętrzna powinna być gładka, co ma zapobiegać uszkodzeniom skóry przetrzymywanych ryb. Odpływ z basenów musi być zabezpieczony kratą odgradzającą, wykonaną ze stali nierdzewnej. Powinna istnieć możliwość regulacji poziomu wody w basenach oraz możliwość całkowitego opróżnienia basenów z wody. Zabezpieczenie przed przelaniem się wody przez górną krawędź basenu powinno mieć formę kratki przelewowej. Każdy basen musi mieć możliwość niezależnego działania w otwartym obiegu wody (zasilanego wodą wodociągową) Każdy z basenów kwarantanny musi być wyposażony w urządzenia umożliwiające efektywne i kontrolowane natlenianie oraz kontrolowanie temperatury wody (system ogrzewania - grzałki o mocy max 1500W i termoregulator z wyświetlaczem - zakres 0-50°C, dokładność 0,1°C oraz silikonowe rurowe dyfuzory napowietrzające). Baseny powinny posiadać otwierane pokrywy zapobiegające wyskakiwaniu ryb wykonane z plastikowej siatki osadzonej na stelażu ze stali kwasoodpornej. Każdy z basenów powinien być zaopatrzony w wydajny filtr kubełkowy z zaworami odcinającymi i zaworem do spuszczania wody zamontowanym na dole kubełka Baseny kwarantanny: powinny być pomalowane na kolor zielony, objętość –1,0 m3,±5%, długość – nie większa niż 1,3 m, szerokość – nie większa niż 1,3 m, wysokość – nie większa niż 0,95 m, średnica rury odpływowej – 110 mm. Wykonawca zapewni montaż i uruchomienie urządzenia, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | BASENY TARLAKOWE ZIMNE : |
| 2.1 | Baseny powinny być wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego. Powierzchnia wewnętrzna powinna być gładka, co ma zapobiegać uszkodzeniom skóry przetrzymywanych ryb. Odpływ z basenów musi być zabezpieczony kratą odgradzającą, wykonaną ze stali nierdzewnej. Powinna istnieć możliwość regulacji poziomu wody w basenach oraz możliwość całkowitego opróżnienia basenów z wody. Zabezpieczenie przed przelaniem się wody przez górną krawędź basenu powinno mieć formę kratki przelewowej. Każdy basen musi mieć możliwość niezależnego działania w otwartym obiegu wody (zasilanego wodą wodociągową) Każdy z basenów kwarantanny musi być wyposażony w urządzenia umożliwiające efektywne i kontrolowane napowietrzanie wody oraz kontrolowanie temperatury wody (system ogrzewania - grzałki o mocy max 1500 W i termoregulator z wyświetlaczem - zakres 0-50° C, dokładność 0,1°C oraz silikonowe rurowe dyfuzory napowietrzające). Każdy z basenów powinien posiadać wymiennik i termozawór umożliwiający schładzanie wody do zamierzonej temperatury przy wykorzystaniu wody lodowej (2°C) Baseny powinny posiadać otwierane pokrywy zapobiegające wyskakiwaniu ryb wykonane z plastikowej siatki osadzonej na stelażu ze stali kwasoodpornej. Każdy z basenów powinien być zaopatrzony w wydajny filtr kubełkowy z zaworami odcinającymi i zaworem do spuszczania wody zamontowanym na dole kubełka Baseny kwarantanny: powinny być pomalowane na kolor zielony, objętość –1,0 m3,±5% długość – nie większa niż 1,3 m, szerokość – nie większa niż 1,3 m, wysokość – nie większa niż 0,95 m, średnica rury odpływowej – 110 mm. Wykonawca zapewni montaż i uruchomienie urządzenia, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3. | APARAT DŁUGOSTRUMIENIOWY: |
| 3.1 | Obieg wylęgarniczy z aparatami długostrumieniowymi pracujący w systemie zamkniętym (z możliwością działania jako obieg pół-otwarty lub otwarty) do inkubacji ikry powinien być zbudowany w sposób umożliwiający jednoczesną inkubację minimum 30 dm3 ikry (przy obciążeniu 3 dm3 na aparat) w słojach Weissa oraz w dwóch aparatów długostrumieniowych wyposażony każdy w 4 półki inkubacyjne, Powinien posiadać również możliwość inkubacji ikry w mini słojach Weissa o pojemności 0,75 dm3. Obieg wylęgarniczy z aparatami długostrumieniowymi będzie wyposażony w zbiorniki wyrównawcze (górny i dolny), aparaty typu Weissa, aparaty długostrumieniowe, dezynfekcję wody przy zastosowaniu promieniowania UV oraz ozonatora. Powinna istnieć możliwość regulacji poziomu wody w basenach wyrównawczych oraz możliwość całkowitego opróżnienia basenów z wody. Zabezpieczenie przed przelaniem się wody przez górną krawędź basenu powinno mieć formę kratki przelewowej. Wylęgarnia powinna posiadać zautomatyzowany ozonator utrzymujący stężenie ozonu na założonym poziomie i w razie jego przekroczenia powinno nastąpić odłączenie urządzenia. Wylęgarnia musi być wyposażone w urządzenia umożliwiające efektywne i kontrolowane natlenianie oraz temperaturę wody. Powinna posiadać wymiennik, pompę i termozawór umożliwiający schładzanie wody do zamierzonej temperatury (2-18°C) przy wykorzystaniu wody lodowej (2°C) Aparaty inkubacyjne: - pojemność 7 – 8 dm3, - 10 sztuk (plus 1 zapasowy) - pojemność 0,75 dm3 – 12 sztuk (plus 3 zapasowe) Wylęgarnia powinna posiadać podwójny aparat długostrumieniowy z ze skrzynkami do inkubacji ikry ryb łososiowatych, pełniący również rolę odbieralnika podczas pracy aparatów Weissa. Podczas inkubacji ikry muszą być zagwarantowane następujące fizyko-chemiczne parametry wody: - temperatura wody od 5 do 30oC (± 0,1ºC). - pH (7,0 -7,5) - całkowity azot amonowy CAA (<0,0125 mg/dm3) - azot azotynowy NO2-N (< 0,005 mg/dm3) - żelazo całkowite Fe (< 0,01 mg/dm3) - nasycenie tlenem (90 -120% nasycenia) - kontrolowane CCGR (całkowite ciśnienie gazów rozpuszczonych w wodzie) < 40 mm Hg - skuteczność filtrowania mechanicznego i biofiltracji - zawiesina ogólna < 1 mg/dm3 - dawka sterylizacyjna (min. 60 000 mikrWs/cm2) Praca obiegu powinna być monitorowana. W przypadku awarii, obieg powinien być wyposażony w pompę dodatkową oraz w system powiadamiania o awarii (w tym czujniki przepływu wody i zmiany temperatury). Dodatkowo obieg powinien odpowiadać następującym standardom: - przepompowywanie wody w ilości nie mniejszej niż 10 m3/h, przy wysokości podnoszenia słupa wody nie mniejszej niż 5 m. Silnik pompy powinien być zasilany prądem jednofazowym o napięciu 230 V i nie powinien pobierać więcej niż 750 W mocy. Silnik powinien mieć budowę umożliwiającą łatwe i skuteczne kontrolowanie wydajności pompy na drodze regulacji obrotów. - utrzymywanie temperatury wody w zakresie od +5 do +30oC. Ogrzewanie wody powinno być dokonywane przy użyciu zatapialnych grzałek elektrycznych, przystosowanych do zasilania prądem jednofazowym o napięciu 230V. Każdy zestaw powinien być wyposażony w 2 grzałki o mocy nie większej niż 1500 W każda. Budowa grzałek musi umożliwiać używanie ich bez konieczności wykonywania otworów w ściankach lub dnie zbiornika. - kontrolowanie nasycenia tlenem wody. Urządzenie umożliwiające kontrolowanie poziomu tlenu w wodzie powinno umożliwiać określanie koncentracji O2 w zakresie nie mniejszym niż od 0,00 do 20,00 mg O2/l wody, z dokładnością nie mniejszą niż 0,1 mg O2/l. Powinno być zasilane prądem zmiennym o napięciu 230 V. Urządzenie musi mieć możliwość zaprogramowania alarmu oraz możliwość współpracy z urządzeniami dozującymi tlen do wody. - sterylizację wody promieniowaniem UV. Urządzenie musi umożliwić uzyskanie dawki sterylizacyjnej o wysokości nie mniejszej niż 60 000 mikrWs/cm. Skuteczna sterylizacja musi być gwarantowana przy przepływie wody nie mniejszym niż 15 m3/h a nie większym niż 20 m3/h. Urządzenie powinno być wyposażone w licznik czasu pracy lub sygnalizator zużycia palnika UV, a zasilane powinno być prądem jednofazowym o napięciu 230 V. Urządzenie powinno być również wyposażone w zapasowy komplet palników | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4 | WYLĘGARNIA DOŚWIADCZALNA : |
| 4.1 | Zestaw pracujący w obiegu zamkniętym wyposażony w 18 szklanych klejonych akwariów o pojemności roboczej 25 dm3, (w trzech poziomach), zbiorniki wyrównawcze oraz filtracji biologiczno-mechaniczną i sterylizacji wody. Wymiary zewnętrzne akwariów 55cmx20cmx30cm Otwór przelewowy nie mniejszy niż fi 25mm w akwariach powinien znajdować się po środku węższej ścianki (jego środek 5cm od górnej krawędzi zbiornika) Zestaw powinien być osadzony na stelażu ze stali kwasoodpornej o podstawie nie przekraczającej 140 cm na 80 cm. Każdy poziom z akwariami wyposażony w oddzielne oświetlenie jarzeniowe. Najniższy poziom z akwariami powinien być jeszcze wyposażony w demontowaną baterię 12 słojów Weissa o objętości jednostkowej 0,75dm3 (plus do każdego zestawu po 3 słoje zapasowe) Trzy (zestawy) powinny posiadać dodatkowo baterię złożoną z 15 słojów Weisa o objętości jednostkowej 0,3dm3 (plus do takiego zestawu po 3 słoje 0,3dm3 zapasowe). Będzie ona montowana zamiennie z baterią słojów o pojemnosci 0,75dm3 Dolny poziom w czasie pracy słojów Weissa powinien zawierać wymiennie zamiast 6 akwariów jeden duży płaski odbieralnik o wymiarach nie przekraczających 130x80cmx20cm Odbieralnik powinien być wykonany z tworzywa posiadającego atest dopuszczający kontakt z żywnością i odporność na chemikalia. Powierzchnia wewnętrzna powinna być gładka, co ma zapobiegać uszkodzeniom przetrzymywanych ryb. Odpływ z basenu musi posiadać możliwość zamiennego zabezpieczenia siatką o boku oczka od 300 μm do 1,5 mm. Powinna istnieć możliwość regulacji poziomu wody w basenie oraz możliwość całkowitego opróżnienia basenu z wody. Zabezpieczenie przed przelaniem się wody przez górną krawędź basenu powinno mieć formę kratki przelewowej, zabezpieczającej przed wydostaniem się larw na zewnątrz. Zestaw powinien zawierać również 30 mini akwaria, każde o objętości 3 dm3 (10cm x 20cm x 15cm), Akwaria powinny jedną ściankę 10cmx15 cm mieć wykonana z gazy młyńskiej o oczku 0,4mm, Praca obiegu powinna być monitorowana. W przypadku awarii, obieg powinien być wyposażony w pompę dodatkową oraz w system powiadamiania o awarii (w tym czujniki przepływu wody i zmiany temperatury). Dodatkowo obieg powinien odpowiadać następującym standardom: - przepompowywanie wody w ilości nie mniejszej niż 5 m3/h, przy wysokości podnoszenia słupa wody nie mniejszej niż 5 m. Silnik pompy powinien być zasilany prądem jednofazowym o napięciu 230 V i nie powinien pobierać więcej niż 250 W mocy. Silnik powinien mieć budowę umożliwiającą łatwe i skuteczne kontrolowanie wydajności pompy na drodze regulacji obrotów. - filtrację biologiczno-mechaniczno wody. Filtracja biologiczna powinna umożliwiać utrzymanie całkowitego azotu amonowego CAA na poziomie <0,0125 mg/dm3, azotu azotynowego NO2-N na poziomie <0,005 mg/dm3. Filtracja mechaniczna musi umożliwiać utrzymanie zawiesiny ogólnej na poziomie <1 mg/dm3 i umożliwiać usuwanie cząstek zawiesiny większych niż 5 mikronów. Filtr powinien działać w sposób ciągły, możliwie zautomatyzowany, bezobsługowy, nie wymagający ani ciągłej interwencji człowieka ani zatrudniania specjalnie przeszkolonej obsługi. - utrzymywanie temperatury wody w zakresie od +2 do +30oC. Ogrzewanie wody powinno być dokonywane przy użyciu zatapialnych grzałek elektrycznych, przystosowanych do zasilania prądem jednofazowym o napięciu 230V, a chłodzenie przy wykorzystaniu wody lodowej przepływającej przez wymienniki Każdy zestaw powinien być wyposażony w 2 grzałki o mocy nie mniejszej niż 700 W każda i dodatkowo 2 zapasowe. Budowa grzałek musi umożliwiać używanie ich bez konieczności wykonywania otworów w ściankach lub dnie zbiornika. - kontrolowanie nasycenia tlenem wody. Urządzenie umożliwiające kontrolowanie poziomu tlenu w wodzie powinno umożliwiać określanie koncentracji O2 w zakresie nie mniejszym niż od 0,00 do 20,00 mg O2/l wody, z dokładnością nie mniejszą niż 0,1 mg O2/l. Powinno być zasilane prądem zmiennym o napięciu 230 V. Urządzenie powinno być dwukanałowe, tzn. umożliwiać niezależny pomiar tlenu w dwóch, odseparowanych od siebie miejscach (punktach) – np. na dopływie i odpływie wody z basenów. Urządzenie musi mieć możliwość zaprogramowania alarmu oraz możliwość współpracy z urządzeniami dozującymi tlen do wody. - sterylizację wody promieniowaniem UV. Urządzenie musi umożliwić uzyskanie dawki sterylizacyjnej o wysokości nie mniejszej niż 60 000 mikrWs/cm. Skuteczna sterylizacja musi być gwarantowana przy przepływie wody nie mniejszym niż 1 m3/h a nie większym niż 3 m3/h. Urządzenie powinno być wyposażone w licznik czasu pracy lub sygnalizator zużycia palnika UV, a zasilane powinno być prądem jednofazowym o napięciu 230 V. Urządzenie powinno być również wyposażone w zapasowy komplet palników UV. Każda wylęgarnia powinna posiadać zautomatyzowany ozonator utrzymujący stężenie ozonu na założonym poziomie i w razie jego przekroczenia powinno nastąpić odłączenie urządzenia. Zestawy wylęgarni doświadczalnej powinny posiadać każdy wymiennik, pompę i termozawór umożliwiający schładzanie wody do zamierzonej temperatury (2-18°C) przy wykorzystaniu wody lodowej (2°C) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5. | BASENY DO PRZETRZYMYWANIA TARLAKÓW POŁĄCZONE W OBIEG TARLAKOWY : |
| 5.1 | Obieg zamknięty (z możliwością działania jako obieg pół-otwarty lub otwarty) do przetrzymywania, w tym długo-okresowego tarlaków powinien być zbudowany w sposób umożliwiający przetrzymanie tarlaków i karmienie ich w minimalnej dawce wynoszącej 4 kg paszy na obieg oraz będzie wyposażony w baseny tarlakowe oraz zbiorniki wyrównawcze, filtrację biologiczno-mechaniczną i dezynfekcję wody przy zastosowaniu promieniowania UV. Baseny do przetrzymywania tarlaków powinny być wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego. Powierzchnia wewnętrzna powinna być gładka, co ma zapobiegać uszkodzeniom skóry przetrzymywanych ryb. Odpływ z basenów musi być zabezpieczony kratą odgradzającą, wykonaną ze stali nierdzewnej. Powinna istnieć możliwość regulacji poziomu wody w basenach oraz możliwość całkowitego opróżnienia basenów z wody. Zabezpieczenie przed przelaniem się wody przez górną krawędź basenu powinno mieć formę kratki przelewowej. Każdy basen musi mieć możliwość niezależnego działania w otwartym obiegu wody (zasilanego wodą wodociągową) bez wpływu na poprawność funkcjonowania pozostałych basenów. Baseny tarlakowe muszą być wyposażone w urządzenia umożliwiające efektywne i kontrolowane natlenianie oraz temperaturę wody. Baseny tarlakowe: - powinny być pomalowane na kolor zielony, - baseny do przetrzymywania tarlaków – 6 szt (w tym 3 usytuowane na stelażu wraz z podestem, odstęp pomiędzy basenami w pionie 40 – 50 cm) . objętość –1,0 m3,±5% długość – nie większa niż 1,6 m, szerokość – nie większa niż 1,6 m, wysokość – nie większa niż 0,95 m, średnica rury odpływowej – 110 mm. Podczas przetrzymywania tarlaków muszą być zagwarantowane następujące fizyko-chemiczne parametry wody: - temperatura wody od 5 do 30oC (± 0,1ºC). - pH (7,0 -7,5) - całkowity azot amonowy CAA (<0,0125 mg/dm3) - azot azotynowy NO2-N (< 0,005 mg/dm3) - żelazo całkowite Fe (< 0,01 mg/dm3) - nasycenie tlenem (90 -120% nasycenia) - kontrolowane CCGR (całkowite ciśnienie gazów rozpuszczonych w wodzie) < 40 mm Hg - skuteczność filtrowania mechanicznego i biofiltracji - zawiesina ogólna < 1 mg/dm3 - dawka sterylizacyjna (min. 60 000 mikrWs/cm2) Praca obiegu powinna być monitorowana. W przypadku awarii, obieg powinien być wyposażony w pompę dodatkową oraz w system powiadamiania o awarii (w tym czujniki przepływu wody i zmiany temperatury). Dodatkowo obieg powinien odpowiadać następującym standardom: - przepompowywanie wody w ilości nie mniejszej niż 10 m3/h, przy wysokości podnoszenia słupa wody nie mniejszej niż 5 m. Silnik pompy powinien być zasilany prądem jednofazowym o napięciu 230 V i nie powinien pobierać więcej niż 750 W mocy. Silnik powinien mieć budowę umożliwiającą łatwe i skuteczne kontrolowanie wydajności pompy na drodze regulacji obrotów. - filtrację mechaniczno-biologiczną wody. Filtracja biologiczna powinna umożliwiać utrzymanie całkowitego azotu amonowego CAA na poziomie <0,0125 mg/dm3, azotu azotynowego NO2-N na poziomie <0,005 mg/dm3. Filtracja mechaniczna musi umożliwiać utrzymanie zawiesiny ogólnej na poziomie <1 mg/dm3 i umożliwiać usuwanie cząstek zawiesiny większych niż 5 mikronów. Filtr powinien działać w sposób ciągły, możliwie zautomatyzowany, bezobsługowy, nie wymagający ani ciągłej interwencji człowieka ani zatrudniania specjalnie przeszkolonej obsługi. Filtr powinien umożliwiać skuteczne oczyszczanie wody po skarmianiu paszy sztucznej w ilości nie mniejszej niż 4 kg/dobę. - utrzymywanie temperatury wody w zakresie od +5 do +30oC. Ogrzewanie wody powinno być dokonywane przy użyciu zatapialnych grzałek elektrycznych, przystosowanych do zasilania prądem jednofazowym o napięciu 230V. Każdy zestaw powinien być wyposażony w 3 grzałki o mocy nie większej niż 1500 W każda. Budowa grzałek musi umożliwiać używanie ich bez konieczności wykonywania otworów w ściankach lub dnie zbiornika. Zestawy tarlakowe powinny posiadać każdy wymiennik, pompę i termozawór umożliwiający schładzanie wody do zamierzonej temperatury (5-18°C) przy wykorzystaniu wody lodowej (2°C) - kontrolowanie nasycenia tlenem wody. Urządzenie umożliwiające kontrolowanie poziomu tlenu w wodzie powinno umożliwiać określanie koncentracji O2 w zakresie nie mniejszym niż od 0,00 do 20,00 mg O2/l wody, z dokładnością nie mniejszą niż 0,1 mg O2/l. Powinno być zasilane prądem zmiennym o napięciu 230 V. Urządzenie powinno być dwukanałowe, tzn. umożliwiać niezależny pomiar tlenu w dwóch, odseparowanych od siebie miejscach (punktach) – np. na dopływie i odpływie wody z basenów. Urządzenie musi mieć możliwość zaprogramowania alarmu oraz możliwość współpracy z urządzeniami dozującymi tlen do wody. - sterylizację wody promieniowaniem UV. Urządzenie musi umożliwić uzyskanie dawki sterylizacyjnej o wysokości nie mniejszej niż 60 000 mikrWs/cm. Skuteczna sterylizacja musi być gwarantowana przy przepływie wody nie mniejszym niż 15 m3/h a nie większym niż 20 m3/h. Urządzenie powinno być wyposażone w licznik czasu pracy lub sygnalizator zużycia palnika UV, a zasilane powinno być prądem jednofazowym o napięciu 230 V. Urządzenie powinno być również wyposażone w zapasowy komplet palników UV. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 6. | WYLĘGARNIA PO 10 SŁOI : |
| 6.1 | Obieg wylęgarniczy zamknięty (z możliwością działania jako obieg pół-otwarty lub otwarty) do inkubacji ikry powinien być zbudowany w sposób umożliwiający jednoczesną inkubację minimum 30 dm3 ikry (przy obciążeniu 3 dm3 na aparat) oraz po minimum 12 próbek ikry w mini słojach Weissa o pojemności 0,3 0,75 dm3 i będzie wyposażony w zbiorniki wyrównawcze, aparaty typu Weissa i dezynfekcję wody przy zastosowaniu promieniowania UV. Powinna istnieć możliwość regulacji poziomu wody w basenach wyrównawczych oraz możliwość całkowitego opróżnienia basenów z wody. Zabezpieczenie przed przelaniem się wody przez górną krawędź basenu powinno mieć formę kratki przelewowej. Wylęgarnia musi być wyposażone w urządzenia umożliwiające efektywne i kontrolowane natlenianie oraz temperaturę wody. Aparaty inkubacyjne Weissa: - pojemność 7 – 8 dm3 - ilość minimalna – 10 szt. - miniaparaty o pojemności minimalnej 0,3 dm3 – ilość minimalna 12 sztuk - miniaparaty o pojemności minimalnej 0,75 dm3 – ilość minimalna 12 sztuk Każdy zestaw wylęgarniczy powinien posiadać wymiennik, pompę i termozawór umożliwiający schładzanie wody do zamierzonej temperatury (5-18°C) przy wykorzystaniu wody lodowej (2°C) Podczas inkubacji ikry muszą być zagwarantowane następujące fizyko-chemiczne parametry wody: - temperatura wody od 5 do 30oC (± 0,1ºC). - pH (7,0 -7,5) - całkowity azot amonowy CAA (<0,0125 mg/dm3) - azot azotynowy NO2-N (< 0,005 mg/dm3) - żelazo całkowite Fe (< 0,01 mg/dm3) - nasycenie tlenem (90 -120% nasycenia) - kontrolowane CCGR (całkowite ciśnienie gazów rozpuszczonych w wodzie) < 40 mm Hg - skuteczność filtrowania mechanicznego i biofiltracji - zawiesina ogólna < 1 mg/dm3 - dawka sterylizacyjna (min. 60 000 mikrWs/cm2) Praca obiegu powinna być monitorowana. W przypadku awarii, obieg powinien być wyposażony w pompę dodatkową oraz w system powiadamiania o awarii (w tym czujniki przepływu wody i zmiany temperatury). Dodatkowo obieg powinien odpowiadać następującym standardom: - przepompowywanie wody w ilości nie mniejszej niż 10 m3/h, przy wysokości podnoszenia słupa wody nie mniejszej niż 5 m. Silnik pompy powinien być zasilany prądem jednofazowym o napięciu 230 V i nie powinien pobierać więcej niż 750 W mocy. Silnik powinien mieć budowę umożliwiającą łatwe i skuteczne kontrolowanie wydajności pompy na drodze regulacji obrotów. - utrzymywanie temperatury wody w zakresie od +5 do +30oC. Ogrzewanie wody powinno być dokonywane przy użyciu zatapialnych grzałek elektrycznych, przystosowanych do zasilania prądem jednofazowym o napięciu 230V. Każdy zestaw powinien być wyposażony w 2 grzałki o mocy nie większej niż 1500 W każda. Budowa grzałek musi umożliwiać używanie ich bez konieczności wykonywania otworów w ściankach lub dnie zbiornika. - kontrolowanie nasycenia tlenem wody. Urządzenie umożliwiające kontrolowanie poziomu tlenu w wodzie powinno umożliwiać określanie koncentracji O2 w zakresie nie mniejszym niż od 0,00 do 20,00 mg O2/l wody, z dokładnością nie mniejszą niż 0,1 mg O2/l. Powinno być zasilane prądem zmiennym o napięciu 230 V. Urządzenie musi mieć możliwość zaprogramowania alarmu oraz możliwość współpracy z urządzeniami dozującymi tlen do wody. - sterylizację wody promieniowaniem UV. Urządzenie musi umożliwić uzyskanie dawki sterylizacyjnej o wysokości nie mniejszej niż 60 000 mikrWs/cm. Skuteczna sterylizacja musi być gwarantowana przy przepływie wody nie mniejszym niż 15 m3/h a nie większym niż 20 m3/h. Urządzenie powinno być wyposażone w licznik czasu pracy lub sygnalizator zużycia palnika UV, a zasilane powinno być prądem jednofazowym o napięciu 230 V. Urządzenie powinno być również wyposażone w zapasowy komplet palników UV. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 7. | ODBIERALNIKI DO WYLĘGARNI : |
| 7.1 | Obieg zamknięty (z możliwością działania jako obieg pół-otwarty lub otwarty) do przetrzymywania, w tym długo-okresowego wylęgu i larw ryb powinien być zbudowany w sposób umożliwiający przetrzymanie wylęgu i larw oraz ich początkowego karmienia oraz będzie wyposażony w odbieralniki (minimum dwa) oraz zbiorniki wyrównawcze, filtrację biologiczno-mechaniczną i dezynfekcję wody przy zastosowaniu promieniowania UV. Baseny powinny być wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego. Powierzchnia wewnętrzna powinna być gładka, co ma zapobiegać uszkodzeniom przetrzymywanych ryb. Odpływ z basenów musi posiadać możliwość zamiennego zabezpieczenia siatką o boku oczka od 200 μm do 1,5 mm. Powinna istnieć możliwość regulacji poziomu wody w basenach oraz możliwość całkowitego opróżnienia basenów z wody. Zabezpieczenie przed przelaniem się wody przez górną krawędź basenu powinno mieć formę kratki przelewowej, zabezpieczającej przed wydostaniem się larw na zewnątrz. Baseny odbieralnikowe muszą być wyposażone w urządzenia umożliwiające efektywne i kontrolowane natlenianie oraz temperaturę wody. Baseny odbieralnikowe: - powinny być pomalowane na kolor biały, - baseny odbieralnikowe– 2 szt. objętość – nie mniejsza niż 150 dm3, długość – nie większa niż 150 cm, szerokość – nie większa niż 80 cm, wysokość – nie większa niż 30 m, odstęp pomiędzy basenami w pionie 40 – 50 cm Każdy zestaw odbieralników powinien posiadać wymiennik, pompę i termozawór umożliwiający schładzanie wody do zamierzonej temperatury (5-18°C) przy wykorzystaniu wody lodowej (2°C) Podczas przetrzymywania embrionów i larw ryb muszą być zagwarantowane następujące fizyko-chemiczne parametry wody: - temperatura wody od 5 do 30oC (± 0,1ºC). - pH (7,0 -7,5) - całkowity azot amonowy CAA (<0,0125 mg/dm3) - azot azotynowy NO2-N (< 0,005 mg/dm3) - żelazo całkowite Fe (< 0,01 mg/dm3) - nasycenie tlenem (90 -120% nasycenia) - kontrolowane CCGR (całkowite ciśnienie gazów rozpuszczonych w wodzie) < 40 mm Hg - skuteczność filtrowania mechanicznego i biofiltracji - zawiesina ogólna < 1 mg/dm3 - dawka sterylizacyjna (min. 60 000 mikrWs/cm2) Praca obiegu powinna być monitorowana. W przypadku awarii, obieg powinien być wyposażony w pompę dodatkową oraz w system powiadamiania o awarii (w tym czujniki przepływu wody i zmiany temperatury). Dodatkowo obieg powinien odpowiadać następującym standardom: - przepompowywanie wody w ilości nie mniejszej niż 5 m3/h, przy wysokości podnoszenia słupa wody nie mniejszej niż 5 m. Silnik pompy powinien być zasilany prądem jednofazowym o napięciu 230 V i nie powinien pobierać więcej niż 750 W mocy. Silnik powinien mieć budowę umożliwiającą łatwe i skuteczne kontrolowanie wydajności pompy na drodze regulacji obrotów. - filtrację mechaniczno-biologiczną wody. Filtracja biologiczna powinna umożliwiać utrzymanie całkowitego azotu amonowego CAA na poziomie <0,0125 mg/dm3, azotu azotynowego NO2-N na poziomie <0,005 mg/dm3. - utrzymywanie temperatury wody w zakresie od +5 do +30oC. Ogrzewanie wody powinno być dokonywane przy użyciu zatapialnych grzałek elektrycznych, przystosowanych do zasilania prądem jednofazowym o napięciu 230V. Każdy zestaw powinien być wyposażony w 2 grzałki o mocy nie większej niż 1500 W każda. Budowa grzałek musi umożliwiać używanie ich bez konieczności wykonywania otworów w ściankach lub dnie zbiornika. - kontrolowanie nasycenia tlenem wody. Urządzenie umożliwiające kontrolowanie poziomu tlenu w wodzie powinno umożliwiać określanie koncentracji O2 w zakresie nie mniejszym niż od 0,00 do 20,00 mg O2/l wody, z dokładnością nie mniejszą niż 0,1 mg O2/l. Powinno być zasilane prądem zmiennym o napięciu 230 V. Urządzenie powinno być dwukanałowe, tzn. umożliwiać niezależny pomiar tlenu w dwóch, odseparowanych od siebie miejscach (punktach) – np. na dopływie i odpływie wody z basenów. Urządzenie musi mieć możliwość zaprogramowania alarmu oraz możliwość współpracy z urządzeniami dozującymi tlen do wody. - sterylizację wody promieniowaniem UV. Urządzenie musi umożliwić uzyskanie dawki sterylizacyjnej o wysokości nie mniejszej niż 60 000 mikrWs/cm. Skuteczna sterylizacja musi być gwarantowana przy przepływie wody nie mniejszym niż 15 m3/h a nie większym niż 20 m3/h. Urządzenie powinno być wyposażone w licznik czasu pracy lub sygnalizator zużycia palnika UV, a zasilane powinno być prądem jednofazowym o napięciu 230 V. Urządzenie powinno być również wyposażone w zapasowy komplet palników UV. Wykonawca zapewni montaż i uruchomienie urządzenia, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 8. | BASENY – NARYBKOWE POŁĄCZONE W OBIEG : |
| 8.1 | Obieg zamknięty (z możliwością działania jako obieg pół-otwarty lub otwarty) do przetrzymywania, w tym długo-okresowego narybku, selektów lub tarlaków powinien być zbudowany w sposób umożliwiający przetrzymanie tarlaków i karmienie ich w minimalnej dawce wynoszącej 2 kg paszy na obieg oraz będzie wyposażony w baseny oraz zbiorniki wyrównawcze, filtrację biologiczno-mechaniczną i dezynfekcję wody przy zastosowaniu promieniowania UV. Baseny powinny być wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego. Powierzchnia wewnętrzna powinna być gładka, co ma zapobiegać uszkodzeniom skóry przetrzymywanych ryb. Każdy basen musi mieć możliwość niezależnego działania w otwartym obiegu wody (zasilanego wodą wodociągową) bez wpływu na poprawność funkcjonowania pozostałych basenów. Odpływ z basenów musi być zabezpieczony kratą odgradzającą, wykonaną ze stali nierdzewnej. Powinna istnieć możliwość regulacji poziomu wody w basenach oraz możliwość całkowitego opróżnienia basenów z wody. Zabezpieczenie przed przelaniem się wody przez górną krawędź basenu powinno mieć formę kratki przelewowej. Baseny tarlakowe muszą być wyposażone w urządzenia umożliwiające efektywne i kontrolowane natlenianie oraz temperaturę wody. Baseny narybkowe: powinny być pomalowane na kolor zielony, baseny do przetrzymywania tarlaków – minimum 6 szt. objętość – 0,3 m3,±5% długość – nie większa niż 1 m, szerokość – nie większa niż 1 m, wysokość – nie większa niż 0,75 m, średnica rury odpływowej –od 50 do 75 mm. Podczas przetrzymywania narybku muszą być zagwarantowane następujące fizyko-chemiczne parametry wody: temperatura wody od 5 do 30oC (± 0,1ºC). pH (7,0 -7,5) całkowity azot amonowy CAA (<0,0125 mg/dm3) azot azotynowy NO2-N (< 0,005 mg/dm3) żelazo całkowite Fe (< 0,01 mg/dm3) nasycenie tlenem (90 -120% nasycenia) kontrolowane CCGR (całkowite ciśnienie gazów rozpuszczonych w wodzie) < 40 mm Hg skuteczność filtrowania mechanicznego i biofiltracji - zawiesina ogólna < 1 mg/dm3 dawka sterylizacyjna (min. 60 000 mikrWs/cm2) Praca obiegu powinna być monitorowana. W przypadku awarii, obieg powinien być wyposażony w pompę dodatkową oraz w system powiadamiania o awarii (w tym czujniki przepływu wody i zmiany temperatury). Dodatkowo obieg powinien odpowiadać następującym standardom: przepompowywanie wody w ilości nie mniejszej niż 10 m3/h, przy wysokości podnoszenia słupa wody nie mniejszej niż 5 m. Silnik pompy powinien być zasilany prądem jednofazowym o napięciu 230 V i nie powinien pobierać więcej niż 750 W mocy. Silnik powinien mieć budowę umożliwiającą łatwe i skuteczne kontrolowanie wydajności pompy na drodze regulacji obrotów. filtrację mechaniczno-biologiczną wody. Filtracja biologiczna powinna umożliwiać utrzymanie całkowitego azotu amonowego CAA na poziomie <0,0125 mg/dm3, azotu azotynowego NO2-N na poziomie <0,005 mg/dm3. Filtracja mechaniczna musi umożliwiać utrzymanie zawiesiny ogólnej na poziomie <1 mg/dm3 i umożliwiać usuwanie cząstek zawiesiny większych niż 5 mikronów. Filtr powinien działać w sposób ciągły, możliwie zautomatyzowany, bezobsługowy, nie wymagający ani ciągłej interwencji człowieka ani zatrudniania specjalnie przeszkolonej obsługi. Filtr powinien umożliwiać skuteczne oczyszczanie wody po skarmianiu paszy sztucznej w ilości nie mniejszej niż 2 kg/dobę. utrzymywanie temperatury wody w zakresie od +5 do +30oC. Ogrzewanie wody powinno być dokonywane przy użyciu zatapialnych grzałek elektrycznych, przystosowanych do zasilania prądem jednofazowym o napięciu 230V. Każdy zestaw powinien być wyposażony w 3 grzałki o mocy nie większej niż 1500 W każda. Budowa grzałek musi umożliwiać używanie ich bez konieczności wykonywania otworów w ściankach lub dnie zbiornika. kontrolowanie nasycenia tlenem wody. Urządzenie umożliwiające kontrolowanie poziomu tlenu w wodzie powinno umożliwiać określanie koncentracji O2 w zakresie nie mniejszym niż od 0,00 do 20,00 mg O2/l wody, z dokładnością nie mniejszą niż 0,1 mg O2/l. Powinno być zasilane prądem zmiennym o napięciu 230 V. Urządzenie powinno być dwukanałowe, tzn. umożliwiać niezależny pomiar tlenu w dwóch, odseparowanych od siebie miejscach (punktach) – np. na dopływie i odpływie wody z basenów. Urządzenie musi mieć możliwość zaprogramowania alarmu oraz możliwość współpracy z urządzeniami dozującymi tlen do wody. sterylizację wody promieniowaniem UV. Urządzenie musi umożliwić uzyskanie dawki sterylizacyjnej o wysokości nie mniejszej niż 60 000 mikrWs/cm. Skuteczna sterylizacja musi być gwarantowana przy przepływie wody nie mniejszym niż 15 m3/h a nie większym niż 20 m3/h. Urządzenie powinno być wyposażone w licznik czasu pracy lub sygnalizator zużycia palnika UV, a zasilane powinno być prądem jednofazowym o napięciu 230 V. Urządzenie powinno być również wyposażone w zapasowy komplet palników UV. Wykonawca zapewni montaż i uruchomienie urządzenia, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 9. | BASENY DLA SELEKTORÓW POŁĄCZONE W OBIEG : |
| 9.1 | Obieg zamknięty (z możliwością działania jako obieg pół-otwarty lub otwarty) do przetrzymywania, w tym długo-okresowego narybku, selektów lub tarlaków powinien być zbudowany w sposób umożliwiający przetrzymanie tarlaków i karmienie ich w minimalnej dawce wynoszącej 4 kg paszy na obieg oraz będzie wyposażony w baseny oraz zbiorniki wyrównawcze, filtrację biologiczno-mechaniczną i dezynfekcję wody przy zastosowaniu promieniowania UV. Baseny powinny być wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego. Powierzchnia wewnętrzna powinna być gładka, co ma zapobiegać uszkodzeniom skóry przetrzymywanych ryb. Każdy basen musi mieć możliwość niezależnego działania w otwartym obiegu wody (zasilanego wodą wodociągową) bez wpływu na poprawność funkcjonowania pozostałych basenów. Odpływ z basenów musi być zabezpieczony kratą odgradzającą, wykonaną ze stali nierdzewnej. Powinna istnieć możliwość regulacji poziomu wody w basenach oraz możliwość całkowitego opróżnienia basenów z wody. Zabezpieczenie przed przelaniem się wody przez górną krawędź basenu powinno mieć formę kratki przelewowej. Baseny tarlakowe muszą być wyposażone w urządzenia umożliwiające efektywne i kontrolowane natlenianie oraz temperaturę wody. Baseny narybkowe: powinny być pomalowane na kolor zielony, baseny do przetrzymywania tarlaków – 2 szt. objętość – nie większa niż 2,3 m3, długość – nie większa niż 2,1 m, szerokość – nie większa niż 2,1 m, wysokość – nie większa niż 0,97 m, średnica rury odpływowej – 110 mm. Baseny do przetrzymywania selektów : 4 szt. (w tym 2 usytuowane na drugim poziomie + podest). objętość – 0,3 m3,±5% długość – nie większa niż 1 m, szerokość – nie większa niż 1 m, wysokość – nie większa niż0,75 m, odstęp pomiędzy basenami w pionie 40 – 50 cm, średnica rury odpływowej –50-75 mm. Baseny do selektów powinny posiadać wymiennik, pompę i termozawór umożliwiający schładzanie wody do zamierzonej temperatury (5-18°C) przy wykorzystaniu wody lodowej (2°C) Podczas przetrzymywania tarlaków muszą być zagwarantowane następujące fizyko-chemiczne parametry wody: temperatura wody od 5 do 30oC (± 0,1ºC). pH (7,0 -7,5) całkowity azot amonowy CAA (<0,0125 mg/dm3) azot azotynowy NO2-N (< 0,005 mg/dm3) żelazo całkowite Fe (< 0,01 mg/dm3) nasycenie tlenem (90 -120% nasycenia) kontrolowane CCGR (całkowite ciśnienie gazów rozpuszczonych w wodzie) < 40 mm Hg skuteczność filtrowania mechanicznego i biofiltracji - zawiesina ogólna < 1 mg/dm3 dawka sterylizacyjna (min. 60 000 mikrWs/cm2) Praca obiegu powinna być monitorowana. W przypadku awarii, obieg powinien być wyposażony w pompę dodatkową oraz w system powiadamiania o awarii (w tym czujniki przepływu wody i zmiany temperatury). Dodatkowo obieg powinien odpowiadać następującym standardom: przepompowywanie wody w ilości nie mniejszej niż 10 m3/h, przy wysokości podnoszenia słupa wody nie mniejszej niż 5 m. Silnik pompy powinien być zasilany prądem jednofazowym o napięciu 230 V i nie powinien pobierać więcej niż 750 W mocy. Silnik powinien mieć budowę umożliwiającą łatwe i skuteczne kontrolowanie wydajności pompy na drodze regulacji obrotów. filtrację mechaniczno-biologiczną wody. Filtracja biologiczna powinna umożliwiać utrzymanie całkowitego azotu amonowego CAA na poziomie <0,0125 mg/dm3, azotu azotynowego NO2-N na poziomie <0,005 mg/dm3. Filtracja mechaniczna musi umożliwiać utrzymanie zawiesiny ogólnej na poziomie <1 mg/dm3 i umożliwiać usuwanie cząstek zawiesiny większych niż 5 mikronów. Filtr powinien działać w sposób ciągły, możliwie zautomatyzowany, bezobsługowy, nie wymagający ani ciągłej interwencji człowieka ani zatrudniania specjalnie przeszkolonej obsługi. Filtr powinien umożliwiać skuteczne oczyszczanie wody po skarmianiu paszy sztucznej w ilości nie mniejszej niż 4 kg/dobę. utrzymywanie temperatury wody w zakresie od +5 do +30oC. Ogrzewanie wody powinno być dokonywane przy użyciu zatapialnych grzałek elektrycznych, przystosowanych do zasilania prądem jednofazowym o napięciu 230V. Każdy zestaw powinien być wyposażony w 3 grzałki o mocy nie większej niż 1500 W każda. Budowa grzałek musi umożliwiać używanie ich bez konieczności wykonywania otworów w ściankach lub dnie zbiornika. kontrolowanie nasycenia tlenem wody. Urządzenie umożliwiające kontrolowanie poziomu tlenu w wodzie powinno umożliwiać określanie koncentracji O2 w zakresie nie mniejszym niż od 0,00 do 20,00 mg O2/l wody, z dokładnością nie mniejszą niż 0,1 mg O2/l. Powinno być zasilane prądem zmiennym o napięciu 230 V. Urządzenie powinno być dwukanałowe, tzn. umożliwiać niezależny pomiar tlenu w dwóch, odseparowanych od siebie miejscach (punktach) – np. na dopływie i odpływie wody z basenów. Urządzenie musi mieć możliwość zaprogramowania alarmu oraz możliwość współpracy z urządzeniami dozującymi tlen do wody. sterylizację wody promieniowaniem UV. Urządzenie musi umożliwić uzyskanie dawki sterylizacyjnej o wysokości nie mniejszej niż 60 000 mikrWs/cm. Skuteczna sterylizacja musi być gwarantowana przy przepływie wody nie mniejszym niż 15 m3/h a nie większym niż 20 m3/h. Urządzenie powinno być wyposażone w licznik czasu pracy lub sygnalizator zużycia palnika UV, a zasilane powinno być prądem jednofazowym o napięciu 230 V. Urządzenie powinno być również wyposażone w zapasowy komplet palników UV. Wykonawca zapewni montaż i uruchomienie urządzenia, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………………

CZĘŚĆ NR 36.

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ZESTAW DO HODOWLI SOLOWCA (DUŻY ) : |
| 1.1. | Zestaw składający się dwóch części: pierwszej służącej do hodowli solowca na skalę masową (z możliwością wyhodowania form dorosłych) i mniejszą, służąca do inkubacji cyst solowca. Większy zestaw do hodowli solowca składa się z pięciu kolumn o przezroczystych ścianach (szklanych lub z pleksy) o średnicy około 30 cm i wysokości około 80 cm. Kolumny powinny być przykryte. Ściany wewnętrzne zestawu powinny być wyposażone w lampy (np. jarzeniowe) umożliwiające uzyskanie natężenia w przedziale 2000 – 2200 lux. Lampy te powinny zapewniać odpowiednie widmo dla wzrostu glonów jednokomórkowych. Do każdej z komór doprowadzone oddzielnie napowietrzanie grubo-bąbelkowe. Mniejszy zestaw składający się z dwóch niezależnych łaźni wodnych, w których umieszczonych jest po osiemnaście stanowisk do inkubacji solowca w osobnych zbiornikach o pojemności od 1,5 do 2,0 dm3 każdy. Do każdej z komór doprowadzone oddzielnie napowietrzanie grubo-bąbelkowe. Temperatura w łaźniach wodnych sterowana elektronicznie w zakresie 25 – 30°C z dokładnością do 0,1 °C. Każda łaźnia wyposażona w grzałkę przystosowaną do stosowania w wodzie słonej o mocy ok. 500 W. Każdy poziom wyposażony w oddzielne oświetlenie umożliwiające uzyskanie natężenia w przedziale 2000 – 2200 lux na powierzchni wody. Zestaw powinien być osadzony na stelażu ze stali kwasoodpornej o podstawie 240 na 70 cm. Pod dolnym poziomem łaźni oraz zestawu do masowej hodowli solowca powinny znajdować się półki i szuflady do wysokości ok. 70 cm od posadzki. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | ZESTAW DO HODOWLI ( INKUBACJI ) ARTEMII : |
| 2.1. | Zestaw składający się z dwóch niezależnych łaźni wodnych, w których umieszczonych jest po piętnaście stanowisk do inkubacji solowca w osobnych zbiornikach o pojemności od 1,5 do 2,0 dm3 każdy. Do każdej z komór doprowadzone oddzielnie napowietrzanie grubobąbelkowe. Temperatura w łaźniach wodnych sterowana elektronicznie w zakresie 25 – 30°C z dokładnością do 0,1 °C. Każda łaźnia wyposażona w grzałkę przystosowaną do stosowania w wodzie słonej o mocy ok. 500 W. Każdy poziom wyposażony w oddzielne oświetlenie umożliwiające uzyskanie natężenia w przedziale 2000 – 2200 lux na powierzchni wody. Zestaw powinien być osadzony na stelażu ze stali kwasoodpornej o podstawie nie większej niż 60 na 80 . Pod dolnym poziomem łaźni powinna znajdować się półka o wysokości ok. 30 cm. Wykonawca zapewni montaż i uruchomienie urządzenia, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………

CZĘŚĆ NR 37.

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ZESTAW DO HODOWLI ORGANIZMÓW BEZKRĘGOWYCH: |
| 1.1. | Reaktory do samodzielnego wylęgu dużych ilości artemii Możliwość zamontowania wewnątrz akwarium lub poza zbiornikiem W skład zestawy wchodzi komora reaktora wężyk spustowy 6mm oraz mocowanie Średnica komory nie mniejsza niż 80 mm, Długość nie krótsza niż – 45 cm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | ZESTAW SPRZĘTU AKWARIOWEGO – ŁAŹNIA MAŁA : |
| 2.1 | Zestaw typu „łaźnia mała”, pracujący w obiegu zamkniętym składa się z dwóch niezależnych obiegów umieszczonych obok siebie na 1 stelażu. Pojedynczy obieg składa się ze zbiorników wyrównawczych (górny i dolny) oraz dwóch łaźni wodnych o wymiarach 90 x 70 x 25 (wysokość) oraz akwariów eksperymentalnych o pojemności 1 dm3 w ilości 128 sztuk (+ 10 zapasowych) oraz 32 sztuk (+ 5 zapasowych) akwariów eksperymentalnych o wymiarach 30 x 20 x 25 (wysokość). Cześć górnej ściany każdego z akwariów eksperymentalnych o pojemności 1 dm3 powinna być wyposażona w siatkę uniemożliwiająca wydostanie się larw ryb i pokarmu na zewnątrz akwarium, ale umożliwiającą przepływ wody. Zestaw powinien być osadzony na stelażu ze stali kwasoodpornej o podstawie 200 na 80 cm. Każdy poziom zbiorników podchowowych wyposażony w oddzielne oświetlenie. Przestrzeń nad górną krawędzią akwariów powinna wynosić od 24 do 30 cm. Praca obiegu powinna być monitorowana. W przypadku awarii, obieg powinien być wyposażony w pompę dodatkową oraz w system powiadamiania o awarii (w tym czujniki przepływu wody i zmiany temperatury). Dodatkowo obieg powinien odpowiadać następującym standardom: przepompowywanie wody w ilości nie większej niż 10 m3/h, przy wysokości podnoszenia słupa wody nie mniejszej niż 5 m. Silnik pompy powinien być zasilany prądem jednofazowym o napięciu 230 V i nie powinien pobierać więcej niż 250 W mocy. Silnik powinien mieć budowę umożliwiającą łatwe i skuteczne kontrolowanie wydajności pompy na drodze regulacji obrotów. filtrację biologiczno-mechaniczno wody. Filtracja biologiczna powinna umożliwiać utrzymanie całkowitego azotu amonowego CAA na poziomie <0,0125 mg/dm3, azotu azotynowego NO2-N na poziomie <0,005 mg/dm3. Filtracja mechaniczna musi umożliwiać utrzymanie zawiesiny ogólnej na poziomie <1 mg/dm3 i umożliwiać usuwanie cząstek zawiesiny większych niż 5 mikronów. Filtr powinien działać w sposób ciągły, możliwie zautomatyzowany, bezobsługowy, nie wymagający ani ciągłej interwencji człowieka ani zatrudniania specjalnie przeszkolonej obsługi. utrzymywanie temperatury wody w zakresie od +20 do +30oC. Ogrzewanie wody powinno być dokonywane przy użyciu zatapialnych grzałek elektrycznych, przystosowanych do zasilania prądem jednofazowym o napięciu 230V. Każdy zestaw powinien być wyposażony w 4 grzałki (po jednej na akwarium) o mocy nie mniejszej niż 500 W każda. Budowa grzałek musi umożliwiać używanie ich bez konieczności wykonywania otworów w ściankach lub dnie zbiornika. kontrolowanie nasycenia tlenem wody. Urządzenie umożliwiające kontrolowanie poziomu tlenu w wodzie powinno umożliwiać określanie koncentracji O2 w zakresie nie mniejszym niż od 0,00 do 20,00 mg O2/l wody, z dokładnością nie mniejszą niż 0,1 mg O2/l. Powinno być zasilane prądem zmiennym o napięciu 230 V. Urządzenie powinno być dwukanałowe, tzn. umożliwiać niezależny pomiar tlenu w dwóch, odseparowanych od siebie miejscach (punktach) – np. na dopływie i odpływie wody z basenów. Urządzenie musi mieć możliwość zaprogramowania alarmu oraz możliwość współpracy z urządzeniami dozującymi tlen do wody. sterylizację wody promieniowaniem UV. Urządzenie musi umożliwić uzyskanie dawki sterylizacyjnej o wysokości nie mniejszej niż 60 000 mikrWs/cm. Skuteczna sterylizacja musi być gwarantowana przy przepływie wody nie mniejszym niż 1 m3/h a nie większym niż 3 m3/h. Urządzenie powinno być wyposażone w licznik czasu pracy lub sygnalizator zużycia palnika UV, a zasilane powinno być prądem jednofazowym o napięciu 230 V. Urządzenie powinno być również wyposażone w zapasowy komplet palników UV. Wykonawca zapewni montaż i uruchomienie urządzenia, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3. | ZESTAW SPRZĘTU AKWARIOWEGO – ŁAŹNIA DUŻA : |
| 3.1 | Zestaw typu „łaźnia duża”, pracujący w obiegu zamkniętym. Pojedynczy obieg składający się ze zbiorników wyrównawczych (górny i dolny) oraz dwóch łaźni wodnych o wymiarach 180 x 70 x 25 (wysokość) oraz dwukomorowych akwariów eksperymentalnych o pojemności 2 dm3 w ilości 128 sztuk (+ 10 zapasowych). Cześć górnej ściany każdego z akwariów eksperymentalnych o pojemności 2 dm3 powinna być wyposażona w siatkę uniemożliwiająca wydostanie się larw ryb i pokarmu na zewnątrz akwarium, ale umożliwiająca przepływ wody. Zestaw powinien być osadzony na stelażu ze stali kwasoodpornej o podstawie 200 na 80 cm. Każdy poziom zbiorników podchowowych wyposażony w oddzielne oświetlenie. Przestrzeń nad górną krawędzią akwariów powinna wynosić od 24 do 30 cm. Praca obiegu powinna być monitorowana. W przypadku awarii, obieg powinien być wyposażony w pompę dodatkową oraz w system powiadamiania o awarii (w tym czujniki przepływu wody i zmiany temperatury). Dodatkowo obieg powinien odpowiadać następującym standardom: przepompowywanie wody w ilości nie mniejszej niż 10 m3/h, przy wysokości podnoszenia słupa wody nie mniejszej niż 5 m. Silnik pompy powinien być zasilany prądem jednofazowym o napięciu 230 V i nie powinien pobierać więcej niż 250 W mocy. Silnik powinien mieć budowę umożliwiającą łatwe i skuteczne kontrolowanie wydajności pompy na drodze regulacji obrotów. filtrację biologiczno-mechaniczno wody. Filtracja biologiczna powinna umożliwiać utrzymanie całkowitego azotu amonowego CAA na poziomie <0,0125 mg/dm3, azotu azotynowego NO2-N na poziomie <0,005 mg/dm3. Filtracja mechaniczna musi umożliwiać utrzymanie zawiesiny ogólnej na poziomie <1 mg/dm3 i umożliwiać usuwanie cząstek zawiesiny większych niż 5 mikronów. Filtr powinien działać w sposób ciągły, możliwie zautomatyzowany, bezobsługowy, nie wymagający ani ciągłej interwencji człowieka ani zatrudniania specjalnie przeszkolonej obsługi. utrzymywanie temperatury wody w zakresie od +20 do +30oC. Ogrzewanie wody powinno być dokonywane przy użyciu zatapialnych grzałek elektrycznych, przystosowanych do zasilania prądem jednofazowym o napięciu 230V. Każdy zestaw powinien być wyposażony w 4 grzałki (po jednej na akwarium) o mocy nie mniejszej niż 500 W każda. Budowa grzałek musi umożliwiać używanie ich bez konieczności wykonywania otworów w ściankach lub dnie zbiornika. kontrolowanie nasycenia tlenem wody. Urządzenie umożliwiające kontrolowanie poziomu tlenu w wodzie powinno umożliwiać określanie koncentracji O2 w zakresie nie mniejszym niż od 0,00 do 20,00 mg O2/l wody, z dokładnością nie mniejszą niż 0,1 mg O2/l. Powinno być zasilane prądem zmiennym o napięciu 230 V. Urządzenie powinno być dwukanałowe, tzn. umożliwiać niezależny pomiar tlenu w dwóch, odseparowanych od siebie miejscach (punktach) – np. na dopływie i odpływie wody z basenów. Urządzenie musi mieć możliwość zaprogramowania alarmu oraz możliwość współpracy z urządzeniami dozującymi tlen do wody. sterylizację wody promieniowaniem UV. Urządzenie musi umożliwić uzyskanie dawki sterylizacyjnej o wysokości nie mniejszej niż 60 000 mikrWs/cm. Skuteczna sterylizacja musi być gwarantowana przy przepływie wody nie mniejszym niż 1 m3/h a nie większym niż 3 m3/h. Urządzenie powinno być wyposażone w licznik czasu pracy lub sygnalizator zużycia palnika UV, a zasilane powinno być prądem jednofazowym o napięciu 230 V. Urządzenie powinno być również wyposażone w zapasowy komplet palników UV. Wykonawca zapewni montaż i uruchomienie urządzenia, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4. | ZESTAW SPRZĘTU AKWARIOWEGO – AKWARIÓW 20 dm3: |
| 4.1 | Zestaw pracujący w obiegu zamkniętym wyposażonym w 36 akwariów o pojemności 20 dm3 (35 cm x 20 cm x 30 cm – wysokość. Otwór odpływowy o średnicy 25 mm umieszczony na ścianie szczytowej akwarium w odległości 30 mm od dna), (w dwóch poziomach), zbiorniki wyrównawcze oraz filtracji biologiczno-mechaniczną i sterylizacji wody. Zestaw powinien być osadzony na stelażu ze stali kwasoodpornej o podstawie 200 na 80 cm. Każdy poziom zbiorników wyposażony w oddzielne oświetlenie. Przestrzeń nad górną krawędzią akwariów powinna wynosić od 24 do 30 cm. Praca obiegu powinna być monitorowana. W przypadku awarii, obieg powinien być wyposażony w pompę dodatkową oraz w system powiadamiania o awarii (w tym czujniki przepływu wody i zmiany temperatury). Dodatkowo obieg powinien odpowiadać następującym standardom: przepompowywanie wody w ilości nie mniejszej niż 10 m3/h, przy wysokości podnoszenia słupa wody nie mniejszej niż 5 m. Silnik pompy powinien być zasilany prądem jednofazowym o napięciu 230 V i nie powinien pobierać więcej niż 250 W mocy. Silnik powinien mieć budowę umożliwiającą łatwe i skuteczne kontrolowanie wydajności pompy na drodze regulacji obrotów. filtrację biologiczno-mechaniczno wody. Filtracja biologiczna powinna umożliwiać utrzymanie całkowitego azotu amonowego CAA na poziomie <0,0125 mg/dm3, azotu azotynowego NO2-N na poziomie <0,005 mg/dm3. Filtracja mechaniczna musi umożliwiać utrzymanie zawiesiny ogólnej na poziomie <1 mg/dm3 i umożliwiać usuwanie cząstek zawiesiny większych niż 5 mikronów. Filtr powinien działać w sposób ciągły, możliwie zautomatyzowany, bezobsługowy, nie wymagający ani ciągłej interwencji człowieka ani zatrudniania specjalnie przeszkolonej obsługi. utrzymywanie temperatury wody w zakresie od +20 do +30oC. Ogrzewanie wody powinno być dokonywane przy użyciu zatapialnych grzałek elektrycznych, przystosowanych do zasilania prądem jednofazowym o napięciu 230V. Każdy zestaw powinien być wyposażony w 4 grzałki (po jednej na akwarium) o mocy nie mniejszej niż 500 W każda. Budowa grzałek musi umożliwiać używanie ich bez konieczności wykonywania otworów w ściankach lub dnie zbiornika. kontrolowanie nasycenia tlenem wody. Urządzenie umożliwiające kontrolowanie poziomu tlenu w wodzie powinno umożliwiać określanie koncentracji O2 w zakresie nie mniejszym niż od 0,00 do 20,00 mg O2/l wody, z dokładnością nie mniejszą niż 0,1 mg O2/l. Powinno być zasilane prądem zmiennym o napięciu 230 V. Urządzenie powinno być dwukanałowe, tzn. umożliwiać niezależny pomiar tlenu w dwóch, odseparowanych od siebie miejscach (punktach) – np. na dopływie i odpływie wody z basenów. Urządzenie musi mieć możliwość zaprogramowania alarmu oraz możliwość współpracy z urządzeniami dozującymi tlen do wody. sterylizację wody promieniowaniem UV. Urządzenie musi umożliwić uzyskanie dawki sterylizacyjnej o wysokości nie mniejszej niż 60 000 mikrWs/cm. Skuteczna sterylizacja musi być gwarantowana przy przepływie wody nie mniejszym niż 1 m3/h a nie większym niż 3 m3/h. Urządzenie powinno być wyposażone w licznik czasu pracy lub sygnalizator zużycia palnika UV, a zasilane powinno być prądem jednofazowym o napięciu 230 V. Urządzenie powinno być również wyposażone w zapasowy komplet palników UV. Wykonawca zapewni montaż i uruchomienie urządzenia, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5. | ZESTAW SPRZĘTU AKWARYSTYCZEGO – AKWARIÓW 60 dm3: |
| 5.1 | Zestaw pracujący w obiegu zamkniętym wyposażonym w 14 akwariów o pojemności 60 dm3 (70 cm x 26 cm x 35 cm – wysokość. Otwór odpływowy o średnicy 25 mm umieszczony na ścianie szczytowej akwarium w odległości 30 mm od dna), (w dwóch poziomach), zbiorniki wyrównawcze oraz filtracji biologiczno-mechaniczną i sterylizacji wody. Zestaw powinien być osadzony na stelażu ze stali kwasoodpornej o podstawie 200 na 80 cm. Każdy poziom zbiorników wyposażony w oddzielne oświetlenie. Przestrzeń nad górną krawędzią akwariów powinna wynosić od 24 do 30 cm. Praca obiegu powinna być monitorowana. W przypadku awarii, obieg powinien być wyposażony w pompę dodatkową oraz w system powiadamiania o awarii (w tym czujniki przepływu wody i zmiany temperatury). Dodatkowo obieg powinien odpowiadać następującym standardom: przepompowywanie wody w ilości nie mniejszej niż 10 m3/h, przy wysokości podnoszenia słupa wody nie mniejszej niż 5 m. Silnik pompy powinien być zasilany prądem jednofazowym o napięciu 230 V i nie powinien pobierać więcej niż 250 W mocy. Silnik powinien mieć budowę umożliwiającą łatwe i skuteczne kontrolowanie wydajności pompy na drodze regulacji obrotów. filtrację biologiczno-mechaniczno wody. Filtracja biologiczna powinna umożliwiać utrzymanie całkowitego azotu amonowego CAA na poziomie <0,0125 mg/dm3, azotu azotynowego NO2-N na poziomie <0,005 mg/dm3. Filtracja mechaniczna musi umożliwiać utrzymanie zawiesiny ogólnej na poziomie <1 mg/dm3 i umożliwiać usuwanie cząstek zawiesiny większych niż 5 mikronów. Filtr powinien działać w sposób ciągły, możliwie zautomatyzowany, bezobsługowy, nie wymagający ani ciągłej interwencji człowieka ani zatrudniania specjalnie przeszkolonej obsługi. utrzymywanie temperatury wody w zakresie od +20 do +30oC. Ogrzewanie wody powinno być dokonywane przy użyciu zatapialnych grzałek elektrycznych, przystosowanych do zasilania prądem jednofazowym o napięciu 230V. Każdy zestaw powinien być wyposażony w 4 grzałki (po jednej na akwarium) o mocy nie mniejszej niż 500 W każda. Budowa grzałek musi umożliwiać używanie ich bez konieczności wykonywania otworów w ściankach lub dnie zbiornika. kontrolowanie nasycenia tlenem wody. Urządzenie umożliwiające kontrolowanie poziomu tlenu w wodzie powinno umożliwiać określanie koncentracji O2 w zakresie nie mniejszym niż od 0,00 do 20,00 mg O2/l wody, z dokładnością nie mniejszą niż 0,1 mg O2/l. Powinno być zasilane prądem zmiennym o napięciu 230 V. Urządzenie powinno być dwukanałowe, tzn. umożliwiać niezależny pomiar tlenu w dwóch, odseparowanych od siebie miejscach (punktach) – np. na dopływie i odpływie wody z basenów. Urządzenie musi mieć możliwość zaprogramowania alarmu oraz możliwość współpracy z urządzeniami dozującymi tlen do wody. sterylizację wody promieniowaniem UV. Urządzenie musi umożliwić uzyskanie dawki sterylizacyjnej o wysokości nie mniejszej niż 60 000 mikrWs/cm. Skuteczna sterylizacja musi być gwarantowana przy przepływie wody nie mniejszym niż 1 m3/h a nie większym niż 3 m3/h. Urządzenie powinno być wyposażone w licznik czasu pracy lub sygnalizator zużycia palnika UV, a zasilane powinno być prądem jednofazowym o napięciu 230 V. Urządzenie powinno być również wyposażone w zapasowy komplet palników UV. Wykonawca zapewni montaż i uruchomienie urządzenia, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 6. | ZESTAW SPRZĘTU AKWARYSTYCZNEGO – OBIEG AKWARIÓW 120 dm3 : |
| 6.1 | Zestaw pracujący w obiegu zamkniętym wyposażonym w 6 akwariów o pojemności 120 dm3 (70 cm x 60 cm x 32 cm – wysokość. 2 otwory odpływowe o średnicy 25 mm umieszczony na ścianie szczytowej akwarium w odległości 30 mm od dna), (w dwóch poziomach), zbiorniki wyrównawcze oraz filtracji biologiczno-mechaniczną i sterylizacji wody. Zestaw powinien być osadzony na stelażu ze stali kwasoodpornej o podstawie 200 na 80 cm. Każdy poziom zbiorników wyposażony w oddzielne oświetlenie. Przestrzeń nad górną krawędzią akwariów powinna wynosić od 24 do 30 cm. Praca obiegu powinna być monitorowana. W przypadku awarii, obieg powinien być wyposażony w pompę dodatkową oraz w system powiadamiania o awarii (w tym czujniki przepływu wody i zmiany temperatury). Dodatkowo obieg powinien odpowiadać następującym standardom: przepompowywanie wody w ilości nie mniejszej niż 10 m3/h, przy wysokości podnoszenia słupa wody nie mniejszej niż 5 m. Silnik pompy powinien być zasilany prądem jednofazowym o napięciu 230 V i nie powinien pobierać więcej niż 250 W mocy. Silnik powinien mieć budowę umożliwiającą łatwe i skuteczne kontrolowanie wydajności pompy na drodze regulacji obrotów. filtrację biologiczno-mechaniczno wody. Filtracja biologiczna powinna umożliwiać utrzymanie całkowitego azotu amonowego CAA na poziomie <0,0125 mg/dm3, azotu azotynowego NO2-N na poziomie <0,005 mg/dm3. Filtracja mechaniczna musi umożliwiać utrzymanie zawiesiny ogólnej na poziomie <1 mg/dm3 i umożliwiać usuwanie cząstek zawiesiny większych niż 5 mikronów. Filtr powinien działać w sposób ciągły, możliwie zautomatyzowany, bezobsługowy, nie wymagający ani ciągłej interwencji człowieka ani zatrudniania specjalnie przeszkolonej obsługi. utrzymywanie temperatury wody w zakresie od +20 do +30oC. Ogrzewanie wody powinno być dokonywane przy użyciu zatapialnych grzałek elektrycznych, przystosowanych do zasilania prądem jednofazowym o napięciu 230V. Każdy zestaw powinien być wyposażony w 4 grzałki (po jednej na akwarium) o mocy nie mniejszej niż 500 W każda. Budowa grzałek musi umożliwiać używanie ich bez konieczności wykonywania otworów w ściankach lub dnie zbiornika. kontrolowanie nasycenia tlenem wody. Urządzenie umożliwiające kontrolowanie poziomu tlenu w wodzie powinno umożliwiać określanie koncentracji O2 w zakresie nie mniejszym niż od 0,00 do 20,00 mg O2/l wody, z dokładnością nie mniejszą niż 0,1 mg O2/l. Powinno być zasilane prądem zmiennym o napięciu 230 V. Urządzenie powinno być dwukanałowe, tzn. umożliwiać niezależny pomiar tlenu w dwóch, odseparowanych od siebie miejscach (punktach) – np. na dopływie i odpływie wody z basenów. Urządzenie musi mieć możliwość zaprogramowania alarmu oraz możliwość współpracy z urządzeniami dozującymi tlen do wody. sterylizację wody promieniowaniem UV. Urządzenie musi umożliwić uzyskanie dawki sterylizacyjnej o wysokości nie mniejszej niż 60 000 mikrWs/cm. Skuteczna sterylizacja musi być gwarantowana przy przepływie wody nie mniejszym niż 1 m3/h a nie większym niż 3 m3/h. Urządzenie powinno być wyposażone w licznik czasu pracy lub sygnalizator zużycia palnika UV, a zasilane powinno być prądem jednofazowym o napięciu 230 V. Urządzenie powinno być również wyposażone w zapasowy komplet palników UV. Wykonawca zapewni montaż i uruchomienie urządzenia, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 7. | ZESTAW SPRZĘTU AKWARYSTYCZNEGO – OBIEG EKSPERYMENTALNY : |
| 7.1 | System eksperymentalny działający w otwartym obiegu wody uzyskanej w wyniku tzw. odwróconej osmozy. Zestaw powinien składać się z trzech niezależnych systemów osadzonych na stelażu ze stali kwasoodpornej o podstawie 200 na 80 cm, gdzie każdy powinien być wyposażony w niezależny filtr odwróconej osmozy o wydajności nie mniejszej niż 1,5 dm3/minutę. Każdy z systemów musi mieć możliwość ciągłej kontroli i ustalania pH (±0,01) poprzez precyzyjne dozowanie odczynników buforujących oraz ustalania stężenia związków dodatkowych (leczniczych, biogennych). Zakres kontroli temperatury powinien zawierać się w przedziale od 10 do 30 ºC. Każdy system powinien posiadać górny zbiornik retencyjny o objętości nie większej niż 50 dm3, który powinien posiadać komorę mieszania „wody osmotycznej” oraz bufora jak również przelew nadmiaru wody poza obieg. Ponadto powinien posiadać zbiornik rekonstytucyjny o objętości nie mniejszej niż 20 dm3 wyposażony w komorę mieszania wraz z napowietrzaniem oraz przelew nadmiaru wody poza obieg. Dodatkowo każdy z systemów powinien posiadać dwa zbiorniki roztworu roboczego (o objętości nie mniejszej niż 50 dm3 każdy ) wraz z precyzyjną membranową pompą dozującą. Każdy z systemów powinien posiadać dwie niezależne łaźnie wodne (o wymiarach nie miejszych niż 50 x 70 cm) usytuowanych w dwóch poziomach. Każda łaźnia powinna być wyposażona w dwukomorowe akwaria eksperymentalnych o pojemności 2 dm3 w ilości co najmniej 12 sztuk. Każde akwarium eksperymentalne powinno być wyposażone w niezależny dopływ wody. Odpływ wody z każdej łaźni powinie odbywać się poza obieg (np. do kanalizacji). Praca obiegu powinna być monitorowana. W przypadku awarii, obieg powinien być wyposażony w system powiadamiania o awarii (w tym czujniki przepływu wody i zmiany temperatury). Dodatkowo obieg powinien odpowiadać następującym standardom: utrzymywanie temperatury wody w zakresie od +10 do +30oC. Ogrzewanie wody powinno być dokonywane przy użyciu zatapialnych grzałek elektrycznych, przystosowanych do zasilania prądem jednofazowym o napięciu 230V. Każdy zestaw powinien być wyposażony w 2 grzałki (po jednej na zbiornik retencyjny oraz rekonstytucyjny) o mocy nie mniejszej niż 500 W każda. Budowa grzałek musi umożliwiać używanie ich bez konieczności wykonywania otworów w ściankach lub dnie zbiornika. pomiar nasycenia tlenem wody. Urządzenie umożliwiające kontrolowanie poziomu tlenu w wodzie powinno umożliwiać określanie koncentracji O2 w zakresie nie mniejszym niż od 0,00 do 20,00 mg O2/l wody, z dokładnością nie mniejszą niż 0,1 mg O2/l. Powinno być zasilane prądem zmiennym o napięciu 230 V. Urządzenie powinno być dwukanałowe, tzn. umożliwiać niezależny pomiar tlenu w dwóch, odseparowanych od siebie miejscach (punktach). Urządzenie musi mieć możliwość zaprogramowania alarmu oraz możliwość współpracy z urządzeniami dozującymi tlen do wody. Wykonawca zapewni montaż i uruchomienie urządzenia, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 8. | ZESTAW SPRZĘTU AKWARYSTYCZNEGO – OBIEG Z AKWARIÓW 68 dm3: |
| 8.1 | Zestaw pracujący w obiegu zamkniętym wyposażonym w 12 akwariów o pojemności 68 dm3 (66 cm x 26 cm x 40 cm – wysokość. Otwór odpływowy o średnicy 25 mm umieszczony na ścianie szczytowej akwarium w odległości 30 mm od dna), zbiorniki wyrównawcze oraz filtracji biologiczno-mechaniczną i sterylizacji wody. Zestaw powinien być osadzony na stelażu ze stali kwasoodpornej o podstawie 180 na 70 cm. Każdy poziom zbiorników wyposażony w oddzielne oświetlenie. Przestrzeń nad górną krawędzią akwariów powinna wynosić od 24 do 30 cm. Praca obiegu powinna być monitorowana. W przypadku awarii, obieg powinien być wyposażony w pompę dodatkową oraz w system powiadamiania o awarii (w tym czujniki przepływu wody i zmiany temperatury). Dodatkowo obieg powinien odpowiadać następującym standardom: przepompowywanie wody w ilości nie mniejszej niż 10 m3/h, przy wysokości podnoszenia słupa wody nie mniejszej niż 5 m. Silnik pompy powinien być zasilany prądem jednofazowym o napięciu 230 V i nie powinien pobierać więcej niż 250 W mocy. Silnik powinien mieć budowę umożliwiającą łatwe i skuteczne kontrolowanie wydajności pompy na drodze regulacji obrotów. filtrację biologiczno-mechaniczno wody. Filtracja biologiczna powinna umożliwiać utrzymanie całkowitego azotu amonowego CAA na poziomie <0,0125 mg/dm3, azotu azotynowego NO2-N na poziomie <0,005 mg/dm3. Filtracja mechaniczna musi umożliwiać utrzymanie zawiesiny ogólnej na poziomie <1 mg/dm3 i umożliwiać usuwanie cząstek zawiesiny większych niż 5 mikronów. Filtr powinien działać w sposób ciągły, możliwie zautomatyzowany, bezobsługowy, nie wymagający ani ciągłej interwencji człowieka ani zatrudniania specjalnie przeszkolonej obsługi. utrzymywanie temperatury wody w zakresie od +20 do +30oC. Ogrzewanie wody powinno być dokonywane przy użyciu zatapialnych grzałek elektrycznych, przystosowanych do zasilania prądem jednofazowym o napięciu 230V. Każdy zestaw powinien być wyposażony w 4 grzałki (po jednej na akwarium) o mocy nie mniejszej niż 500 W każda. Budowa grzałek musi umożliwiać używanie ich bez konieczności wykonywania otworów w ściankach lub dnie zbiornika. kontrolowanie nasycenia tlenem wody. Urządzenie umożliwiające kontrolowanie poziomu tlenu w wodzie powinno umożliwiać określanie koncentracji O2 w zakresie nie mniejszym niż od 0,00 do 20,00 mg O2/l wody, z dokładnością nie mniejszą niż 0,1 mg O2/l. Powinno być zasilane prądem zmiennym o napięciu 230 V. Urządzenie powinno być dwukanałowe, tzn. umożliwiać niezależny pomiar tlenu w dwóch, odseparowanych od siebie miejscach (punktach) – np. na dopływie i odpływie wody z basenów. Urządzenie musi mieć możliwość zaprogramowania alarmu oraz możliwość współpracy z urządzeniami dozującymi tlen do wody. sterylizację wody promieniowaniem UV. Urządzenie musi umożliwić uzyskanie dawki sterylizacyjnej o wysokości nie mniejszej niż 60 000 mikrWs/cm. Skuteczna sterylizacja musi być gwarantowana przy przepływie wody nie mniejszym niż 1 m3/h a nie większym niż 3 m3/h. Urządzenie powinno być wyposażone w licznik czasu pracy lub sygnalizator zużycia palnika UV, a zasilane powinno być prądem jednofazowym o napięciu 230 V. Urządzenie powinno być również wyposażone w zapasowy komplet palników UV. Wykonawca zapewni montaż i uruchomienie urządzenia, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

| 9. | ZESTAW SPRZĘTU AKWARYSTYCZNEGO – OBIEG Z AKWARIÓW 140 dm3: |
| --- | --- |
| 9.1. | Zestaw pracujący w obiegu zamkniętym wyposażonym w 6 akwariów o pojemności 140 dm3 (52 cm x 68 cm x 40 cm – wysokość). 2 otwory odpływowe o średnicy min 25 mm umieszczony na ścianie szczytowej akwarium w odległości 30 mm od dna), (w jednym poziomie), zbiorniki wyrównawcze oraz filtracji biologiczno-mechaniczną i sterylizacji wody. Zestaw powinien być osadzony na stelażu ze stali kwasoodpornej o podstawie 180 na 70cm. Każdy poziom zbiorników wyposażony w oddzielne oświetlenie. Przestrzeń nad górną krawędzią akwariów powinna wynosić od 24 do 30 cm. Praca obiegu powinna być monitorowana. W przypadku awarii, obieg powinien być wyposażony w pompę dodatkową oraz w system powiadamiania o awarii (w tym czujniki przepływu wody i zmiany temperatury). Dodatkowo obieg powinien odpowiadać następującym standardom: przepompowywanie wody w ilości nie mniejszej niż 10 m3/h, przy wysokości podnoszenia słupa wody nie mniejszej niż 5 m. Silnik pompy powinien być zasilany prądem jednofazowym o napięciu 230 V i nie powinien pobierać więcej niż 250 W mocy. Silnik powinien mieć budowę umożliwiającą łatwe i skuteczne kontrolowanie wydajności pompy na drodze regulacji obrotów. filtrację biologiczno-mechaniczno wody. Filtracja biologiczna powinna umożliwiać utrzymanie całkowitego azotu amonowego CAA na poziomie <0,0125 mg/dm3, azotu azotynowego NO2-N na poziomie <0,005 mg/dm3. Filtracja mechaniczna musi umożliwiać utrzymanie zawiesiny ogólnej na poziomie <1 mg/dm3 i umożliwiać usuwanie cząstek zawiesiny większych niż 5 mikronów. Filtr powinien działać w sposób ciągły, możliwie zautomatyzowany, bezobsługowy, nie wymagający ani ciągłej interwencji człowieka ani zatrudniania specjalnie przeszkolonej obsługi. utrzymywanie temperatury wody w zakresie od +20 do +30oC. Ogrzewanie wody powinno być dokonywane przy użyciu zatapialnych grzałek elektrycznych, przystosowanych do zasilania prądem jednofazowym o napięciu 230V. Każdy zestaw powinien być wyposażony w 4 grzałki (po jednej na akwarium) o mocy nie mniejszej niż 500 W każda. Budowa grzałek musi umożliwiać używanie ich bez konieczności wykonywania otworów w ściankach lub dnie zbiornika. kontrolowanie nasycenia tlenem wody. Urządzenie umożliwiające kontrolowanie poziomu tlenu w wodzie powinno umożliwiać określanie koncentracji O2 w zakresie nie mniejszym niż od 0,00 do 20,00 mg O2/l wody, z dokładnością nie mniejszą niż 0,1 mg O2/l. Powinno być zasilane prądem zmiennym o napięciu 230 V. Urządzenie powinno być dwukanałowe, tzn. umożliwiać niezależny pomiar tlenu w dwóch, odseparowanych od siebie miejscach (punktach) – np. na dopływie i odpływie wody z basenów. Urządzenie musi mieć możliwość zaprogramowania alarmu oraz możliwość współpracy z urządzeniami dozującymi tlen do wody. sterylizację wody promieniowaniem UV. Urządzenie musi umożliwić uzyskanie dawki sterylizacyjnej o wysokości nie mniejszej niż 60 000 mikrWs/cm. Skuteczna sterylizacja musi być gwarantowana przy przepływie wody nie mniejszym niż 1 m3/h a nie większym niż 3 m3/h. Urządzenie powinno być wyposażone w licznik czasu pracy lub sygnalizator zużycia palnika UV, a zasilane powinno być prądem jednofazowym o napięciu 230 V. Urządzenie powinno być również wyposażone w zapasowy komplet palników UV. Wykonawca zapewni montaż i uruchomienie urządzenia, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 9.2 | Zestaw składający się z dwóch niezależnych łaźni wodnych, w których umieszczonych jest po 18 stanowisk do inkubacji solowca w osobnych zbiornikach o pojemności od 1,5 do 2,0 dm3 każdy. Do każdej z komór doprowadzone oddzielnie napowietrzanie grubobąbelkowe. Temperatura w łaźniach wodnych sterowana elektronicznie w zakresie 25 – 30°C z dokładnością do 0,1 °C. Każda łaźnia wyposażona w grzałkę przystosowaną do stosowania w wodzie słonej o mocy ok. 500 W. Każdy poziom wyposażony w oddzielne oświetlenie umożliwiające uzyskanie natężenia w przedziale 2000 – 2200 lux na powierzchni wody. Zestaw powinien być osadzony na stelażu ze stali kwasoodpornej o podstawie nie większej niż 60 na 100 . Pod dolnym poziomem łaźni powinna znajdować się półka o wysokości ok. 30 cm. U góry również powinna znajdować się półka. Wykonawca zapewni montaż i uruchomienie urządzenia, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 10. | ZESTAW SPRZĘTU AKWARIOWEGO W POSTACI AKWARIÓW SŁODKOWODNYCH O POJEMNOŚCI 450 dm3 : |
| 10.1. | Zestaw pracujący w obiegu otwartym wyposażonym w 3 akwaria o pojemności 450 dm3 (wymiarach 150cm x 60 cm x 45cm (2 sztuki) wymiarach 150cm x 60 cm x 50 cm –1 sztuka), (w trzech poziomach) oraz filtracji biologiczno-mechaniczno-chemicznej (filtry kubełkowe), filtr osmozy, odpieniacz, sterylizację wody i oraz system precyzyjnego automatycznego dozowania CO2 z butli do każdego zbiornika Zestaw powinien być osadzony na stelażu ze stali kwasoodpornej o podstawie 160 na 60 cm. Każdy zbiornik wyposażony w oddzielne oświetlenie umożliwiające wzrost roślin. Przestrzeń nad górną krawędzią akwariów powinna wynosić od 24 do 30 cm. Zbiorniki powinny posiadać dodatkowo po 2 otwory z zaworami umieszczone w mniejszej ściance bocznej 5cm nad dnem Posiadać termoregulatory (3 niezależne) umożliwiając utrzymywanie temperatury wody w zakresie od +20 do +30oC. Ogrzewanie wody powinno być dokonywane przy użyciu zatapialnych grzałek elektrycznych, przystosowanych do zasilania prądem jednofazowym o napięciu 230V. Każdy zestaw powinien być wyposażony w 4 grzałki (po jednej na akwarium + 2 zapasowe) o mocy nie mniejszej niż 500 W każda. - sterylizację wody promieniowaniem UV. Urządzenie musi umożliwić uzyskanie dawki sterylizacyjnej o wysokości nie mniejszej niż 60 000 mikrWs/cm. Skuteczna sterylizacja musi być gwarantowana przy przepływie wody nie mniejszym niż 1 m3/h a nie większym niż 3 m3/h. Urządzenie powinno być wyposażone w licznik czasu pracy lub sygnalizator zużycia palnika UV, a zasilane powinno być prądem jednofazowym o napięciu 230 V. Urządzenie powinno być również wyposażone w zapasowy komplet palników UV. Wykonawca zapewni montaż i uruchomienie urządzenia, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 11. | ZESTAW LABORATORYJNY DO HODOWLI ( INKUBACJI ) SOLOWCA : |
| 11.1. | Zestaw składający się z dwóch niezależnych łaźni wodnych, w których umieszczonych jest po 18 stanowisk do inkubacji solowca w osobnych zbiornikach o pojemności od 1,5 do 2,0 dm3 każdy. Do każdej z komór doprowadzone oddzielnie napowietrzanie grubobąbelkowe. Temperatura w łaźniach wodnych sterowana elektronicznie w zakresie 25 – 30°C z dokładnością do 0,1 °C. Każda łaźnia wyposażona w grzałkę przystosowaną do stosowania w wodzie słonej o mocy ok. 500 W. Każdy poziom wyposażony w oddzielne oświetlenie umożliwiające uzyskanie natężenia w przedziale 2000 – 2200 lux na powierzchni wody. Zestaw powinien być osadzony na stelażu ze stali kwasoodpornej o podstawie nie większej niż 60 na 110cm . Pod dolnym poziomem łaźni powinna znajdować się półka o wysokości ok. 50 cm. U góry również powinna znajdować się półka. Na każdej z półek powinno być po jednym akwarium o wymiarach 100cmx 50cmx 30cm. Każde akwarium oraz łaźnie wodne powinny zawierać po 2 otwory w bocznej ściance wykonane 5 cm na dnem o średnicy min 24 mm, otwory powinny być zakończone zaworami Wykonawca zapewni montaż i uruchomienie urządzenia, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………………

CZĘŚĆ NR 38.

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ZESTAW SPRZĘTU AKWARIOWEGO W POSTACI AKWARIÓW MORSKICH O POJEMNOŚCI 300 dm3: |
| 1.1. | Zestaw pracujący w obiegu zamkniętym wyposażonym w 4 akwaria o pojemności 300 dm3 (wymiarach 95 cm x 80 cm x 40 cm – wysokość), (w dwóch poziomach) oraz filtracji biologiczno-mechaniczno-chemicznej, falowniki, filtr osmozy, odpieniacz, sterylizację wody i kontrolę zasolenia wody. Zestaw powinien być osadzony na stelażu ze stali kwasoodpornej o podstawie 200 na 80 cm. Każdy zbiornik wyposażony w oddzielne oświetlenie umożliwiające wzrost morskich bezkręgowców zawierających zooksantelle. Zbiorniki powinny być wyposażone dodatkowo w żywy piasek, skały koralowe oraz niezbędne bezkręgowce, umożliwiające uruchomienie akwariów oraz prowadzenie obserwacji behawioralnych ryb morskich. Dodatkowo powinna być dostarczona sól morska umożliwiająca wymianę całej wody w obiegu. Przestrzeń nad górną krawędzią akwariów powinna wynosić od 24 do 30 cm. Praca obiegu powinna być monitorowana. W przypadku awarii, obieg powinien być wyposażony w pompę dodatkową oraz w system powiadamiania o awarii (w tym czujniki przepływu wody i zmiany temperatury). Dodatkowo obieg powinien odpowiadać następującym standardom: przepompowywanie wody w ilości nie większej niż 10 m3/h, przy wysokości podnoszenia słupa wody nie mniejszej niż 3 m. Silnik pompy powinien być zasilany prądem jednofazowym o napięciu 230 V i nie powinien pobierać więcej niż 250 W mocy. Silnik powinien mieć budowę umożliwiającą łatwe i skuteczne kontrolowanie wydajności pompy na drodze regulacji obrotów. filtrację biologiczno-mechaniczno-chemiczną wody. Filtracja biologiczna powinna umożliwiać utrzymanie całkowitego azotu amonowego CAA na poziomie <0,0125 mg/dm3, azotu azotynowego NO2-N na poziomie <0,005 mg/dm3. Filtracja mechaniczna musi umożliwiać utrzymanie zawiesiny ogólnej na poziomie <1 mg/dm3 i umożliwiać usuwanie cząstek zawiesiny większych niż 5 mikronów. Filtr powinien działać w sposób ciągły, możliwie zautomatyzowany, bezobsługowy, nie wymagający ani ciągłej interwencji człowieka ani zatrudniania specjalnie przeszkolonej obsługi. utrzymywanie temperatury wody w zakresie od +20 do +30oC. Ogrzewanie wody powinno być dokonywane przy użyciu zatapialnych grzałek elektrycznych, przystosowanych do zasilania prądem jednofazowym o napięciu 230V. Każdy zestaw powinien być wyposażony w 4 grzałki (po jednej na akwarium + 2 zapasowe) o mocy nie mniejszej niż 500 W każda. Budowa grzałek musi umożliwiać używanie ich bez konieczności wykonywania otworów w ściankach lub dnie zbiornika. sterylizację wody promieniowaniem UV. Urządzenie musi umożliwić uzyskanie dawki sterylizacyjnej o wysokości nie mniejszej niż 60 000 mikrWs/cm. Skuteczna sterylizacja musi być gwarantowana przy przepływie wody nie mniejszym niż 1 m3/h a nie większym niż 3 m3/h. Urządzenie powinno być wyposażone w licznik czasu pracy lub sygnalizator zużycia palnika UV, a zasilane powinno być prądem jednofazowym o napięciu 230 V. Urządzenie powinno być również wyposażone w zapasowy komplet palników UV. Wykonawca zapewni montaż i uruchomienie urządzenia, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | ZESTAW SPRZĘTU AKWARIOWEGO W POSTACI AKWARIÓW MORSKICH O POJEMNOŚCI OKOŁO 390 dm3: |
| 2.1 | Zestaw pracujący w obiegu zamkniętym wyposażonym w 2 akwaria o pojemności około 390 dm3) (o wymiarach 110cm x 60 cm x 60 cm – wysokość - oraz o wymiarach 80cm x 80 cm x 60 cm – wysokość), oraz filtracji biologiczno-mechaniczno-chemicznej, falowniki, filtr osmozy, odpieniacz, sterylizację wody i kontrolę zasolenia wody. Zestaw powinien być osadzony na stelażu ze stali kwasoodpornej o podstawie 200 na 80 cm. Każdy zbiornik wyposażony w oddzielne oświetlenie umożliwiające wzrost morskich bezkręgowców zawierających zooksantelle. Zbiorniki powinny być wyposażone dodatkowo w żywy piasek, skały koralowe oraz niezbędne bezkręgowce, umożliwiające uruchomienie akwariów oraz prowadzenie obserwacji behawioralnych ryb morskich. Dodatkowo powinna być dostarczona sól morska umożliwiająca wymianę całej wody w obiegu. Przestrzeń nad górną krawędzią akwariów powinna wynosić 30 cm. Nad zbiornikami morskimi jeden zbiornik o wymiarach 200cm x60 cm x 50 cm z otworami i zaworami oraz oświetleniem i filtracją Praca obiegu powinna być monitorowana. W przypadku awarii, obieg powinien być wyposażony w pompę dodatkową oraz w system powiadamiania o awarii (w tym czujniki przepływu wody i zmiany temperatury). Dodatkowo obieg powinien odpowiadać następującym standardom: przepompowywanie wody w ilości nie większej niż 10 m3/h, przy wysokości podnoszenia słupa wody nie mniejszej niż 3 m. Silnik pompy powinien być zasilany prądem jednofazowym o napięciu 230 V i nie powinien pobierać więcej niż 250 W mocy. Silnik powinien mieć budowę umożliwiającą łatwe i skuteczne kontrolowanie wydajności pompy na drodze regulacji obrotów. filtrację biologiczno-mechaniczno-chemiczną wody. Filtracja biologiczna powinna umożliwiać utrzymanie całkowitego azotu amonowego CAA na poziomie <0,0125 mg/dm3, azotu azotynowego NO2-N na poziomie <0,005 mg/dm3. Filtracja mechaniczna musi umożliwiać utrzymanie zawiesiny ogólnej na poziomie <1 mg/dm3 i umożliwiać usuwanie cząstek zawiesiny większych niż 5 mikronów. Filtr powinien działać w sposób ciągły, możliwie zautomatyzowany, bezobsługowy, nie wymagający ani ciągłej interwencji człowieka ani zatrudniania specjalnie przeszkolonej obsługi. utrzymywanie temperatury wody w zakresie od +20 do +30oC. Ogrzewanie wody powinno być dokonywane przy użyciu zatapialnych grzałek elektrycznych, przystosowanych do zasilania prądem jednofazowym o napięciu 230V. Każdy zestaw powinien być wyposażony w 4 grzałki (po jednej na akwarium + 2 zapasowe) o mocy nie mniejszej niż 500 W każda. Budowa grzałek musi umożliwiać używanie ich bez konieczności wykonywania otworów w ściankach lub dnie zbiornika. sterylizację wody promieniowaniem UV. Urządzenie musi umożliwić uzyskanie dawki sterylizacyjnej o wysokości nie mniejszej niż 60 000 mikrWs/cm. Skuteczna sterylizacja musi być gwarantowana przy przepływie wody nie mniejszym niż 1 m3/h a nie większym niż 3 m3/h. Urządzenie powinno być wyposażone w licznik czasu pracy lub sygnalizator zużycia palnika UV, a zasilane powinno być prądem jednofazowym o napięciu 230 V. Urządzenie powinno być również wyposażone w zapasowy komplet palników UV. Wykonawca zapewni montaż i uruchomienie urządzenia, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3. | ZESTAW SPRZĘTU AKWARIOWEGO W POSTACI AKWARIÓW MORSKICH O POJEMNOŚCI 60 i 20 dm3: |
| 3.1 | Zestaw pracujący w obiegu zamkniętym wyposażonym w 7 akwariów o pojemności 60 dm3 (70 cm x 26 cm x 35 cm – wysokość. Otwór odpływowy o średnicy 25 mm umieszczony na ścianie szczytowej akwarium w odległości 30 mm od dna), (w jednym poziomie) i 18 zbiorników 20 dm3 (35 cm x 20 cm x 30 cm – wysokość. Otwór odpływowy o średnicy 25 mm umieszczony na ścianie szczytowej akwarium w odległości 30 mm od dna) ( w drugim poziomie) oraz filtracji biologiczno-mechaniczno-chemicznej, filtr osmozy, odpieniacz, sterylizację wody i kontrolę zasolenia wody. Zestaw powinien być osadzony na stelażu ze stali kwasoodpornej o podstawie 200 na 80 cm. Każdy poziom wyposażony w oddzielne oświetlenie umożliwiające wzrost morskich bezkręgowców zawierających zooksantelle. Dodatkowo powinna być dostarczona sól morska umożliwiająca wymianę całej wody w obiegu. Przestrzeń nad górną krawędzią akwariów powinna wynosić od 24 do 30 cm. Praca obiegu powinna być monitorowana. W przypadku awarii, obieg powinien być wyposażony w pompę dodatkową oraz w system powiadamiania o awarii (w tym czujniki przepływu wody i zmiany temperatury). Dodatkowo obieg powinien odpowiadać następującym standardom: przepompowywanie wody w ilości nie wiekszej niż 10 m3/h, przy wysokości podnoszenia słupa wody nie mniejszej niż 3 m. Silnik pompy powinien być zasilany prądem jednofazowym o napięciu 230 V i nie powinien pobierać więcej niż 250 W mocy. Silnik powinien mieć budowę umożliwiającą łatwe i skuteczne kontrolowanie wydajności pompy na drodze regulacji obrotów. filtrację biologiczno-mechaniczno-chemiczną wody. Filtracja biologiczna powinna umożliwiać utrzymanie całkowitego azotu amonowego CAA na poziomie <0,0125 mg/dm3, azotu azotynowego NO2-N na poziomie <0,005 mg/dm3. Filtracja mechaniczna musi umożliwiać utrzymanie zawiesiny ogólnej na poziomie <1 mg/dm3 i umożliwiać usuwanie cząstek zawiesiny większych niż 5 mikronów. Filtr powinien działać w sposób ciągły, możliwie zautomatyzowany, bezobsługowy, nie wymagający ani ciągłej interwencji człowieka ani zatrudniania specjalnie przeszkolonej obsługi. utrzymywanie temperatury wody w zakresie od +20 do +30oC. Ogrzewanie wody powinno być dokonywane przy użyciu zatapialnych grzałek elektrycznych, przystosowanych do zasilania prądem jednofazowym o napięciu 230V. Każdy zestaw powinien być wyposażony w 6 grzałek (+ 2 zapasowe) o mocy nie mniejszej niż 500 W każda. Budowa grzałek musi umożliwiać używanie ich bez konieczności wykonywania otworów w ściankach lub dnie zbiornika. sterylizację wody promieniowaniem UV. Urządzenie musi umożliwić uzyskanie dawki sterylizacyjnej o wysokości nie mniejszej niż 60 000 mikrWs/cm. Skuteczna sterylizacja musi być gwarantowana przy przepływie wody nie mniejszym niż 1 m3/h a nie większym niż 3 m3/h. Urządzenie powinno być wyposażone w licznik czasu pracy lub sygnalizator zużycia palnika UV, a zasilane powinno być prądem jednofazowym o napięciu 230 V. Urządzenie powinno być również wyposażone w zapasowy komplet palników UV. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………………

CZĘŚĆ NR 39

DYGESTORIUM

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DYGESTORIUM : |
| 1.1. | Urządzenie wolnostojące samonośne, z możliwością łatwego przesuwania w celu konserwacji lub naprawy (np. kółka) o wymiarach 1200x900x2400 mm (szer. x gł. x wys.). Konstrukcja nośna wykonana z profili stalowych pokrytych proszkowo farbą epoksydową. Ściany boczne komory przeszklone szkłem bezpiecznym natomiast ściana tylna wyłożona trudno zapalną płytą jednolitą z żywicy poliestrowej w kolorze białym. Ściana tylna dygestorium musi być wykonana jako podwieszana, z możliwością demontażu w celach konserwacji lub naprawy. Blat i zlewik muszą być wykonane z litej ceramiki technicznej – spiek ceramiczny o zamkniętej strukturze cząsteczek. Blat i zlewik powinny być odporne na wszelkie kwasy, zasady, rozpuszczalniki i barwniki we wszelkich stężeniach i temperaturach stosowanych w laboratoriach (jedyny wyjątek stanowi kwas HF), odporne na zaplamienie wg normy EN ISO 10545-14 w kategorii 5 oraz odporności chemicznej wg normy EN ISO 10545-13. Powierzchnia blatu i zlewika nie powinna zawierać sztucznych barwników i powinna być jednorodna z wnętrzem materiału. Ze względów ochrony środowiska nie dopuszcza się stosowania tzw. glazury chemicznej, ani też wykonanej z materiału innego niż wnętrze blatu. Grubość blatu mierzona wraz z podniesionym zintegrowanym obrzeżem powinna wynosić 34 mm +/- 5% . Obrzeże ceramiczne powinno być tak skonstruowane aby utrzymać na powierzchni blatu rozlaną ciecz o objętości min. 6 l/m2. Wymagany kolor blatów: szaro-niebieski. W blacie po prawej stronie, poniżej wylewek wody wmontowany zlewik ceramiczny o wymiarach wewnętrznych nie mniejszych niż 250x85x112 (wymiary w mm), podklejany pod blat. Nie dopuszcza się innego sposobu montażu zlewika. Otwór w blacie musi być glazurowany. Instalacja kanalizacyjna w dygestorium musi być chemoodporna. W części sufitowej muszą być wbudowane: oświetlenie oraz otwór wentylacyjny z regulowaną przesłoną szczeliny. Okno przednie musi być wykonane ze szkła bezpiecznego osadzonego w ramie aluminiowej. Rozwiązanie konstrukcyjne musi zapewniać lekki przesuw okna w pionie zgodnie z normą europejską PN–EN 14175–2. Zawieszenie musi posiadać zabezpieczenie przed niekontrolowanym opadnięciem okna oraz ogranicznik uniemożliwiający niekontrolowane otwarcie okna powyżej wysokości bezpiecznej (zgodnie z normą europejską PN–EN 14175–2). Przesunięcie okna powyżej wysokości bezpiecznej musi uruchamiać sygnalizację optyczną i akustyczną. Dolna krawędź okna oraz zewnętrzna obudowa otworu okiennego komory, muszą mieć kształty opływowe. Konstrukcja obudowy musi być wykonana z anodowanych profili aluminiowych. Nie dopuszcza się innego rozwiązania. Dygestorium musi być wyposażone w czujnik przepływu powietrza osadzony w króćcu wylotowym. Czujnik musi uruchamiać sygnalizację optyczną i akustyczną w momencie braku lub spadku wydajności wentylacji komory roboczej poniżej dopuszczalnej minimalnej wielkości przepływu powietrza przez dygestorium Dygestorium musi być wyposażone w media: 2x woda z końcówką na wąż, 3x gniazdo 230V. Zawory wodne i gniazda elektryczne muszą być zamontowane w panelu dzielonym. Każda część panela musi być niezależnie demontowalna w celu łatwej obsługi serwisowej lub naprawy. Korpusy zaworów muszą być mosiężne Wylewki wodne muszą być pokryte powłoką chemoodporną poliestrową. Dygestorium musi być przystosowane do zasilania elektrycznego 230V 50Hz a gniazda elektryczne muszą posiadać minimalny poziom zabezpieczenia IP 44. Należy zapewnić bezpieczny i względnie łatwy dostęp do mechanicznych i elektrycznych układów stanowiących zespoły dygestorium. Szafki podblatowe muszą być wykonane w całości z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, wsparte na dolnej konstrukcji dygestorium na wysokości minimum 150 mm od podłogi. Szafki muszą być wentylowane (podłączone bezpośrednio do kanału wentylacyjnego dygestorium). Wnętrze szafki oraz półki wyłożone tworzywem chemoodpornym o grubości minimum 1 mm. Montaż i demontaż szafek pod blatem musi być prosty, celem łatwej obsługi serwisowej. Ściany boczne zewnętrzne (maskujące), muszą być wykonane z płyty wiórowej o grubości minimum 10mm, pokrytej dwustronnie laminatem i przymocowane do konstrukcji nośnej. Krawędzie boczne płyty oklejone PCV o grubości minimum 1 mm. Kolorystyka ścian zewnętrznych dygestorium „do wyboru” według katalogu. Powierzchnia robocza blatu musi wynosić minimum - 0,80 m2 a objętość komory roboczej minimum – 0,89 m3. Dygestorium musi posiadać deklarację zgodności z normą PN–EN 14175–2 wydaną przez niezależny ośrodek kwalifikacji jakości wyrobów oraz atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający jego stosowanie w laboratoriach i placówkach dydaktycznych. Blaty ceramiczne muszą posiadać: Atest higieniczny Zakładu Higieny Komunalnej PZH; Atest higieniczny Zakładu Badania Żywności i Przedmiotów Użytku PZH; Świadectwo z Zakresu Higieny Radiacyjnej o spełnianiu wymogów z zakresu higieny radiacyjnej, zawartych w paragrafie 3 pkt 1 Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r.; Certyfikat lub Świadectwo wydane przez niezależną instytucję badawczą, potwierdzające przynajmniej zgodność z normami: EN 993-1, EN 993-5, EN 993-6, EN 821-2, EN ISO 10545-14, EN ISO 10554-11, EN ISO 10545-13; Świadectwo lub raport wydany przez niezależną od producenta instytucję badawczą, stwierdzający chemoodporność na minimum 25 substancji chemicznych (w tym barwników) takich jak: eozyna min. 1%, czerwień kongo min. 1%, jodyna, fiolet gencjanowy min. 1%, kwas siarkowy min. 96%, kwas azotowy 70%, kwas chlorowy 37%, kwas fosforowy min. 85%, wodorotlenek sodu min 40%, chloroform, toluen, ksylen, formaldehyd min 40%, aceton, azotan srebra min 10%, fenol min 85%, woda królewska, kwas nadchlorowy min 60%, kwas bromowodorowy min 48%, chlorek amonu min 28%, wodorotlenek amonu min 25%, benzyna, oleje mineralne, eter etylowy, nafta, terpentyna | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………………

CZĘŚĆ NR 40

MŁYNEK KOLOIDALNY

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | MŁYNEK KOLOIDALNY : |
| 1.1. | do stosowania w skali laboratoryjnej wymienne narzędzia dyspergujące możliwość adaptacji urządzenia do zmiennych parametrów (ilość zużycie energii) możliwość rozszerzenia do urządzenia trzystopniowego ( do rozdrabniania, materiałów sypkich, ciekłych i koloidalnych możliwość pracy w pozycji odwrotnej Skład zestawu jednostka podstawowa statyw moduł dający możliwość pracy w pozycji odwrotnej, możliwość przygotowania mieszaniny w zlewce o poj. max 1,5 l . moduł służący do mielenia na mokro, drobnego lub grubego,, możliwość ustalania i wyrównywania wielkości mielonych cząstek moduł dający możliwość recyrkulacji, naczynie o podwójnych ścianach o pojemności. 2l Podane wymagania stanowią dolne graniczne oczekiwania względem zestawu. Dopuszcza się zaoferowanie poszerzonych możliwości analitycznych. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………………

CZĘŚĆ NR 41.

PRÓBOPOBIERAK

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PRÓBOPIERAK : |
| 1.1 | Pobór prób zgodny z wytycznymi normy ISO 5667/10, proporcjonalnie do przepływu, przechowywanie prób w ciemności w temperaturze od 0 do 4ºC podczas całego cyklu poboru prób Wbudowana kompaktowa lodówka ze specjalnym systemem kontroli temperatury próbki zapewniająca przechowywanie prób w temperaturze < 4ºC przez cały cykl poboru prób 5 trybów poboru prób: proporcjonalny do przepływu, proporcjonalny do czasu, zdarzeniowy, ręczny oraz losowy5 trybów poboru prób: proporcjonalny do przepływu, proporcjonalny do czasu, zdarzeniowy, ręczny oraz losowy Możliwość współpracy z urządzeniami zewnętrznymi, Możliwość monitoringu wód burzowych, odporna obudowa z tworzywa typu ABS odporna na działanie promieni UV Wysokowydajna pompa perystaltyczna z maksimum podnoszenia 8,5 m Pomiar i rejestracja temperatury komory przechowywania prób 5 niezależnych programów próbkowania, pamięć minimum 512 Kb, menu w j. polskim Skład zestawu: sterownik z agregatem chłodzącym, 14 butek PP o poj. 950 ml, akumulator 55Ahr + ładowarka, linia ssawna winylowa 3/8’’, 7,5 m kosz ssawny 3/8’’, PP, wózek transportowy. Podane wymagania stanowią dolne graniczne oczekiwania względem zestawu. Dopuszcza się zaoferowanie poszerzonych możliwości analitycznych. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………………

CZĘŚĆ NR 42.

PIEC MIKROFALOWY, SUSZARKA LABORATORYJNA

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PIEC MIKROFALOWY : |
| 1.1 | Jednostka podstawowa, moc magnetronu minimum 1600W System bezpośredniej kontroli temperatury w każdym naczyniu do mineralizacji za pomocą czujników podczerwieni, maksymalna temperatura mineralizacji co najmniej 300(C, system bezpośrednia kontroli ciśnienia w naczyniu referencyjnym, maksymalne ciśnienie mineralizacji co najmniej 100 atm, wbudowany system mieszadeł magnetycznych, komora wewnętrzna pokryta teflonem, system zabezpieczeń wyłączający proces mineralizacji System wyciągowy zintegrowany w piecu do mineralizacji, wbudowany panel kontrolny wyświetlający parametry pracy, oprogramowanie umożliwiające programowanie parametrów, zasilanie 230V, 50 Hz. Wyposażenie pieca mikrofalowego : Rotor minimum 40 pozycyjny na naczynia ciśnieniowe 75 ml Zestaw co najmniej 40 teflonowych naczyń ciśnieniowych (PFA) do mineralizacji o pojemności minimum 75 ml Rotor minimum 12 pozycyjny na naczynia ciśnieniowe 100ml Zestaw co najmniej 12 teflonowych naczyń ciśnieniowych (TFM) do mineralizacji o pojemności minimum 100 ml z automatyczna kontrolą ciśnienia maksymalnego Podane wymagania stanowią dolne graniczne oczekiwania względem zestawu. Dopuszcza się zaoferowanie poszerzonych możliwości analitycznych. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | SUSZARKA LABORATORYJNA : |
| 2.1 | Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej, system wstępnego nagrzewania Zakres temperatury 5ºC ÷ 300 Mikroprocesorowy regulator z wyświetlaczem cyfrowym LED i zintegrowanym zegarem Cyfrowy zegar umożliwiający nastawianie czasu włączania, wyłączania i odliczania czasu utrzymania stałej temperatury w zakresie od 0 do 99 godz. 59 min. Regulowana prędkość pracy wentylatora 0-100% Funkcja minimum 1 rampy temperaturowej Licznik godzin pracy RS 422 Cztery chromowane półki Wymiary zewnętrzne (szer.x wys.x gł.): 834x702x645 [mm] ± 2% Wymiary wewnętrzne (szer.x wys.x gł.): 600x480x400 [mm] ± 2% Pojemność wewnętrzna 115 litrów ± 2% Podane wymagania stanowią dolne graniczne oczekiwania względem zestawu. Dopuszcza się zaoferowanie poszerzonych możliwości analitycznych. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………………

CZĘŚĆ NR 43.

CHROMATOGRAF GAZOWY LKT

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | CHROMATOGRAF GAZOWY LKT . |
| 1. | CHROMATOGRAF GAZOWY W KONFIGURACJI DO ANALIZ FAME : |
| 1.1 | PIEC KOLUMN : zakres temperatury do 450°C, programowanie co najmniej 24 narosty temperatury, programowalna szybkość narostu temperatury minimum 100°C/min w całym zakresie pracy programowalna temperatura pieca DOZOWNIK : dozownik automatyczny, uniwersalny podziałowy z programowalną temperaturą odparowania, programowalna temperatura w zakresie do 450°C, elektroniczna kontrola przepływu i ciśnienia, programowanie co najmniej 20 narostów ciśnienia, maksymalne ciśnienie co najmniej 10 atm, automatyczny czujnik startu zamontowany na dozowniku, wkładki (liner ) do dozownika - 10 szt., septy BTO do dozowników – 50 szt., możliwość pracy z kolumnami o średnicach 0,1 – 0,53 mm DETEKTOR : detektor płomieniowo-jonizacyjny FID, programowalna temperatura w zakresie do 450°C, elektroniczna kontrola przepływu i ciśnienia, czułość co najmniej 2pgC/sek, liniowość co najmniej 107, dysza ceramiczna minimalizująca wpływ temperatury na parametry, przepływu gazu, czujnik zaniku płomienia AUTOSAMPLER : taca próbek minimum 100 pozycyjna na fiolki 2ml, programowalna szybkość nastrzyku, strzykawki do autosamplera 10µl – 6 szt. fiolki do autosamplera o poj. 2 ml -500 szt. możliwość rozbudowy o SPME . WYPOSAŻENIE DODATKOWE : Kolumny kapilarne: Select FAME 200m x 0,25mmID DB-23 60m x 0,25mmID x 0,25umdf CP-Sil 88 for FAME 50 m x 0.25 mmID x 0.2 μmdf CP-FFAP CB 25 m x 0.53 mm x 1.0 umdf lub równoważne Zestaw startowy do zainstalowania chromatografu i rozpoczęcia na nim pracy: kapilary, stożki, bezpieczniki, narzędzia, filtry gazów Karty komunikacyjne umożliwiające podłaczenie aparatu do oprogramowania sieciowego sterującego. Certyfikaty CE na oferowane urządzenie OPROGRAMOWANIA DO STEROWANIA I AKWIZYCJI DANYCH : Oprogramowanie do pełnego sterowania chromatografami i obróbki danych w architekturze 32 bitowej pracujące w środowisku Windows 2000/XP, Zestaw komputerowy do sterowania spektrometrem (wymagania minimum): Procesor DWURDZENIOWY 2.3GHz, 2GB RAM, 320GB HDD, DVD-RW, monitor LCD 19”, klawiatura, mysz optyczna, system operacyjny Windows XP Pro SP2, drukarka kolorowa, Komunikacja PC-GC w oparciu o interface Ethernet (LAN) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | SYSTEM WODY DEMINERALIZOWANEJ DO TECHNIK CHROMATOGRAFICZNYCH : |
| 2.1 | Wydajność systemu: 5 l/godzinę, urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej, system wyposażony w lampę UV i kapsułę mikrofiltracyjną oraz zbiornik ciśnieniowy 10 litrów, wbudowana pompa podnosząca ciśnienie wody wodociągowej , wbudowany system kontrolno-pomiarowy z wyświetlaczem LCD 16x2 znaki , konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa i temperatury wody oczyszczonej, zegar wyświetlający datę oraz godzinę, alarm informujący o wymianie filtra mechanicznego i węglowego, System pozwala uzyskać I klasę czystości wody wg PN-EN ISO 3696:1999 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3. | GENERATOR WODORU I POWIETRZA : |
| 3.1 | SEKCJA WODORU: czystość otrzymywanego wodoru 99.9999%, technologia membranowa PEM, minimalna wydajność 90 ml/min, zakres regulacji ciśnienia wyjściowego do 4.1 bar, system pracujący bezobsługowo produkcja wodoru z wody demineralizowanej ASTM II, > 5 Mohm zestaw instalacyjny zawierający kapilary, złączki i niezbędne elementy do podłączenia do chromatografu, automatyczny system uzupełniania wody demineralizowanej ASTM II, > 5 Mohm, system identyfikacji błędów urządzenia, funkcja automatycznego testu sprawdzającego możliwość łączenia kaskadowego kilku generatorów, 24 miesięczny zestaw konserwacyjny zawierający filtry do usuwania wilgoci, wkład dejonizatora, filtr wody, pływak, pompę wodną, wkład osuszacza, klucz szyfrujący SEKCJA POWIETRZA : Czystość otrzymywanego powietrza < 0.05ppm THC technologia katalityczna minimalna wydajność 1000 ml/min zakres regulacji ciśnienia wyjściowego 2.7 to 8.5 bar system pracujący bezobsługowo zestaw instalacyjny zawierający kapilary, złączki i niezbędne elementy do podłączenia do chromatografu wymiary ok. 435 x 342 x 457 mm waga ok. 24 Kg moc ok. 460 W możliwość podłączenia do minimum 2 detektorów FID system identyfikacji błędów urządzenia funkcja automatycznego testu sprawdzającego możliwość łączenia kaskadowego kilku generatorów 12 miesięczny zestaw konserwacyjny bezolejowy kompresor powietrza | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………………

CZĘŚĆ NR 44.

KOMORA KLIMATYCZNA, SYSTEM WYTWARZAJĄCY WODĘ DEMINERALIZOWANĄ

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | KOMORA KLIMATYCZNA : |
| 1.1. | Objętość komory -nie mniej niż 700L, Wymiary wewnętrzne (Szer.xWys.xGłęb.) -97x125x57cm ±5%, Wymiary zewnętrzne z wszystkimi wystającymi elementami (Szer.xWys.xGłęb.) -nie większe niż: 125x195x100cm Dwoje drzwi zewnętrznych, pełnych oraz dwoje drzwi wewnętrznych szklanych, ergonomicznych, umożliwiających łatwy dostęp do wnętrza komory i możliwość obserwowania procesów zachodzących wewnątrz komory bez znacznej ingerencji w warunki w niej panujące. Półki Urządzenie posiadać powinno możliwość zamontowania minimum12 półek. W dostawie powinno zawierać 7 półek ze stali nierdzewnej Obudowa wykonana z blachy malowanej proszkowo, wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej. System grzania - kKomora wstępnego nagrzewania Zakres regulacji temperatury - przy wyłączonej funkcji oświetlenia: minimum od 0ºC do +70ºC, przy włączonej funkcji oświetlenia: minimum od 10ºC do +60ºC Zakres regulacji wilgotności - przy wyłączonej funkcji oświetlenia: minimum od 10% do 80%, przy włączonej funkcji oświetlenia: minimum od 10% do 75% Rodzaj oświetlenia; minimum 3 ruchome kasety, każda z minimum pięcioma świetlówkami fluoroscencyjnymi symulującymi światło dzienne; dodatkowo komplet świetlówek typu FLUORA do wszystkich 3 kaset. Sterowanie - zintegrowany kontroler temperatury, wilgotności i oświetlenia (programowanie cykli dnia i nocy) z możliwością zapisania minimum 25 programów po 100 sekcji, z zegarem czasu rzeczywistego, wyposażony w duży panel LCD. Kontrola wilgotności - przy użyciu pojemnościowego czujnika wilgotnościowego. Zabezpieczenie temperaturowe - niezależne, nastawne zabezpieczenie temperaturowe klasy 3.1 z wizualnym i akustycznym alarmem przekroczenia parametrów, otwory do wprowadzenia zewnętrznych czujników temperatury - otwór o średnicy 3cm umiejscowiony z lewej strony komory. Komunikacja z komputerem - interfejs RS422 Waga pustego urządzenia - nie więcej niż 380kg, Media zasilające - napięcie:200-240V 50/60 Hz, Woda do generatora pary: demineralizowana, Czynnik chłodzący w agregacie - R134a lub inny, wywierający mniejsze skutki na środowisko. CE i certyfikat sprawdzenia parametrów urządzenia wydany przez producenta Zestaw zbiorników i przyłączy umożliwiających podłączenie komór do systemu wody demineralizowanej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | SYSTEM WYTWARZAJĄCY WODĘ DEMIRALIZOWANĄ : |
|  | Stopnie oczyszczania wody: filtracja na filtrach osadowych, filtracja na filtrach węglowych, moduł antyskaningowy, odwrócona osmoza, demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym, kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,22 μm Wydajność ok. 30-35 dm3/h, przewodnictwo wody demineralizowanej poniżej 0,055 uS/cm., praca urządzenia automatyczna i bezobsługowa. Membranowa pompa podnosząca ciśnienie pracy. Punkt poboru wody – pierwsza klasa czystości wg PN-EN ISO 3696: 1999, punkt poboru wody – druga klasa czystości wg PN-EN ISO 3696: 1999. Zbiornik ciśnieniowy o pojemności minimum 50 litrów do wody III klasy czystości wg PN-EN ISO 3696: 1999; zbiornik ciśnieniowy o pojemności minimum 10 litrów do wody II klasy czystości wg PN-EN ISO 3696:1999 Automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy pełnym zbiorniku, automatyczne płukanie membran RO, automatyczny system diagnostyki aparatu, możliwość wprowadzenia do pamięci urządzenia harmonogramu przeglądów, możliwość samodzielnego serwisowania (łatwa wymiana wkładów filtrujących). Maksymalne ciśnienie robocze: 1 MPa., system przeznaczony jest do zasilania zimną wodą: 5-40°C, urządzenie wyposażone jest w mikroprocesorowy system kontrolno-pomiarowy posiadający wyświetlacz LCD 4 x 24 znaki, konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa i temperatury wody wodociągowej i oczyszczonej, zegar wyświetlający datę oraz godzinę, alarm informujący o wymianie filtra mechanicznego i węglowego, alarm informujący o wymianie wstępnych i końcowych złóż jonowymiennych, alarm informujący o wymianie kapsuły mikrofiltracyjnej 0,45/0,2 um, wbudowane złącze RS 232 do komunikacji z komputerem zapewniające możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów i poziomów alarmu, wbudowane złącze USB do komunikacji z komputerem zapewniające możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów i poziomów alarmu, manometr ciśnienia wody zasilającej, Przerwanie pracy systemu przyniskim ciśnieniu wody zasilającej (brak wody zasilającej) – czujnik niskiego ciśnienia, pełnym zbiorniku – czujnik wysokiego ciśnienia, temperaturze wody zasilającej poniżej 40C, temperaturze wody zasilającej powyżej 400C, dodatkowy zestaw filtrów wstępnych i żywic jonowymiennych pozwalających wyprodukować 6m3 wody II klasy czystości Instalacja i rozprowadzenie w budynku |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………………

CZĘŚĆ NR 45.

MIESZADŁA MECHANICZNE

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | MIESZADŁA MECHANICZNE : |
| 1.1 | Maksymalna objętość płynu - minimum 20 l Maksymalna lepkość - 10000mPas Moc silnika (wejście/wyjście) - 70/35 W Możliwość pracy ciągłej Zakres prędkości - 60 ÷ 2000 obr./ min. Wskaźnik prędkości obrotowej-cyfrowy Zakres zacisku - 0,5 ÷ 10 mm Wymiary (szer. x głęb. x wys): 88 x 212 x 294 [mm] ± 2% Szybkie złącza dla mieszadeł Mieszadło 4-łopatkowe, średnica trzonka 8 mm, średnica mieszadła 50 mm, długość trzonka 350 mm Mieszadło turbinowe o średnicy 30 mm, średnica trzonka 8 mm, długość 350 m Statyw Łącznik krzyżowy Podane wymagania stanowią dolne graniczne oczekiwania względem zestawu. Dopuszcza się zaoferowanie poszerzonych możliwości analitycznych. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………………

CZĘŚĆ NR 46.

RESPIROMETRY

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | RESPIROMETRY : |
| 1.1 | Przedmiotem zamówienia jest kompletny system respirometryczny umożliwiający jednoczesny pomiar wydzielania/ zużycia gazów: O2 / CO2/ CH4 / H2 / NO2. System powinien umożliwiać prowadzenie testów respirometrycznych obejmujących ciągły pomiar ilości pobranego O2 i wydzielanego CO2 zgodnie z normami międzynarodowymi i europejskimi, system powinien wykonywać bezpośredni pomiar każdego z gazów po zastosowaniu dedykowanych sensorów, system musi być skalowalny i zapewnić utrzymanie anaerobowego środowiska w zakresie jednoczesnej pracy 10 bioreaktorów, system powinien utrzymywać anaerobowe środowisko dla wszelkich zastosowań wymagających beztlenowego zestawu pomiarowego, interwał rejestracji danych musi mieć możliwość określania przez użytkownika, system powinien pracować bez nadzoru, zapewniać ciągły pomiar, bieżącą wizualizację i dostarczać dane poprzez załączony program, system powinien zapewniać także możliwość badań polowych (np. na kompostach). Dane techniczne: wielkość reaktorów w zakresie 250 ml, 500 ml i 1000 ml, powinny zapewniać pomiary dla prób o małej i wysokiej aktywności metabolicznej. zakresy sensorów: CO2: 0-10%, 0-100%; O2(elektrochemiczne, programowalne przez użytkownika): 0-21, 10-21%; O2(paramagnetyczne, programowalne przez użytkownika) 0-100%; CH4: 0-100%, 0-100%; H2: 0-2000 ppm, NO2: -0-150 ppm Podane wymagania stanowią dolne graniczne oczekiwania względem zestawu. Dopuszcza się zaoferowanie poszerzonych możliwości analitycznych. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………………

CZĘŚĆ NR 47.

SYSTEM DO POMIARU BZT

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | SYSTEM DO POMIARU BZT : |
| 1.1 | KONTROLER : Kontroler pozwalający zarządzać próbkami z możliwym grupowaniem do 100 główek pomiarowych i odczytem ciśnienia oraz automatycznym odczytem wartości BZT Automatyczne wyliczanie i graficzne przedstawienie wartości BZT Możliwość transmisji danych z główek przez szklane drzwi szafy Możliwość protokołowania i dokumentacji danych przez PC Odczytywanie danych równoległych próbek ze statystyczną analizą i jako dane pojedyncze Podstawa mieszająca z zasilaniem sieciowym 12 główek pomiarowych zestaw 12 butelek na próbki z gumowymi kołczanami oraz pałeczkami mieszającymi Podane wymagania stanowią dolne graniczne oczekiwania względem zestawu. Dopuszcza się zaoferowanie poszerzonych możliwości analitycznych. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2 | KOMPLETNY ZESTAW DLA 12 STANOWISK : Podstawa mieszająca dla 12 stanowisk pomiarowych z zasilaniem sieciowym 12 sztuk główek pomiarowych o wymiarach (wys. x szer.): 69 x 70 mm, z pamięcią 5 wyników dla 5 dniu. 12 butli o pojemności 510 ml z kołczanem gumowym Wstrzymanie startu pomiaru w przypadku niestabilnej temperatury Dodatkowy zestaw 18 butli z króćcami bocznymi i adapterem o poj. 500 ml do oznaczania biogazu Dodatkowy zestaw 18 butli z króćcami bocznymi i adapterem o poj. 1000 ml do oznaczania biogazu Podane wymagania stanowią dolne graniczne oczekiwania względem zestawu. Dopuszcza się zaoferowanie poszerzonych możliwości analitycznych. | …………… …………… …………… |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………………

CZĘŚĆ NR 48.

WAGA

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | WAGA ANALITYCZNA : |
| 1.1 | zakres ważenia: 40/100/220 g, podświetlany wyświetlacz z regulacją kontrastu, monolityczny system wagowy, osłona szklana bez ram z trzema przesuwanymi drzwiczkami, rozmiar cyfr na wyświetlaczu minimum 16 mm, działka odczytowa: d = 0,01/0,01/0,1 mg, działka legalizacyjna : e = 1 mg, powtarzalność : ≤ ± 0,02/0,05/0,1 mg, klasa I, liniowość : ≤ ± 0,03/0,1/0,2 mg, automatyczna adiustacja isoCAL (w przypadku zmiany temp.lub upływu określonego czasu), adiustacja wewnętrzna , czas stabilizacji : ≤ 2 s, interface RS232, średnica szalki (trójkąta wpisanego w okręgu): 80 mm, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2 | WAGA PRECYZYJNA : |
| 2.1 | zakres ważenia: 6200 g, dokładność odczytu: 0,01g, powtarzalność ≤ ±0,01 g, liniowość : ≤ ± 0,02 g, wielkość szalki: 190 x 204 mm, duży podświetlany wyświetlacz, wewnętrzny odważnik adjustacyjny, poziomica z przodu wagi do łatwej kontroli jej prawidłowego ustawienia, menu w j. polskim, wyświetlacz LCD, monolityczny system ważenia, złącze RS 232, stabilna obudowa z tworzywa ABS | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3. | WAGA PRECYZYJNA |
| 3.1 | zakres ważenia: 8000/16000/34000 g, dokładność odczytu: 0,1/0,2/0,5 g powtarzalność ≤ ±0,1/0,2/0,5 g, liniowość : ≤ ± 0,3/0,3/0,3 g, wielkość szalki: 400 x 300 mm, duży podświetlany wyświetlacz, wewnętrzny odważnik adjustacyjny, poziomica z przodu wagi do łatwej kontroli jej prawidłowego ustawienia, menu w j. polskim, wyświetlacz LCD, monolityczny system ważenia, złącze RS 232, stabilna obudowa z ABS | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………………

CZĘŚĆ NR 49.

CIEPLARKA

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | CIEPLARKA : |
| 1.1 | Dwie komory niezależnie sterowane Pojemność pojedynczej komory - 300 litrów Łączna pojemność komór - minimum 600 litrów Drzwi szklane Zakres temperatury 3 ÷ 60 [ºC] Sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem Materiał komory - aluminium Materiał obudowy -blacha malowana proszkowo Regulacja temperatury co 0,1ºC Wymiary zewnętrzne 600 x 1450 x 600 [mm]±2% Wymiary komory 520 x 1260 x 490 [mm]±2% Dwa wyświetlacze cyfrowe Niezależne ustawianie temperatury w obu komorach Podane wymagania stanowią dolne graniczne oczekiwania względem zestawu. Dopuszcza się zaoferowanie poszerzonych możliwości analitycznych. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………………

CZĘŚĆ NR 50.

LODÓWKI

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LODÓWKI : |
| 1.1 | Całkowita pojemność brutto [l]: 400 Pojemność netto chłodziarka [l]: 285 Pojemność netto [l]: 92 Ilość agregatów: 2 Ilość termostatów: 2 Klasa energetyczna: A+ Zdolność zamrażania [kg/24h]:12 Sterowanie: mechaniczne Technologia chłodzenia zamrażarka statyczn Technologia chłodzenia statyczna System domykania drzwi Poziom hałasu [dB(A)]: 40 Podane wymagania stanowią dolne graniczne oczekiwania względem zestawu. Dopuszcza się zaoferowanie poszerzonych możliwości analitycznych. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………………

CZĘŚĆ NR 51.

REAKTORY MODELOWE

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | REAKTORY air – lift : |
| 1.1 | Reaktor z pleksi, o przekroju kołowym, średnica 0.05 m, wysokość 0,55 m, objętość czynna 1 dm3, Dolna część reaktora w kształcie ściętego stożka, Króćce umożliwiające doprowadzenie powietrza i roztworu w dolnej części reaktora Wewnątrz reaktora przegroda o długości 0,5 m umieszczoną centralnie, Przy odpływie z reaktora osadnik kieszonkowy, Manometry umożliwiające pomiar ciśnienia doprowadzanego powietrza Możliwość pomiaru natężenia przepływ roztworu doprowadzającego do reaktora Pompa dozująca z możliwością regulacji natężenia dopływu od 0,05 dm3/h do 5 dm3/h. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | REAKTOR ADSORPCYJNY Z WYPEŁNIENIEM : |
| 2.1 | Reaktor z pleksi o przeroju kołowym, średnica 0.05 m, wysokość 0,25 m, objętość czynna 0,5 dm3 Dolna część reaktora w kształcie ściętego stożka, Króćce umożliwiające doprowadzenie roztworu w górnej części i odprowadzenie w dolnej części reaktora, Możliwość pomiaru natężenia przepływu roztworu doprowadzonego do reaktora, Pompa dozująca z możliwością regulacji natężenia dopływu od 0,05 dm3/h do 5 dm3/h, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3. | REAKTOR GLONOWY : |
| 3.1 | Reaktor składa się z komory reakcji i szafy sterowniczej zewnętrzne wymiary 2,0x4,0m. Komora reakcji o wymiarach wewnętrznych 1,6x3,1m posiada kąty zaokrąglone, a promień krzywizny wynosi r=0,3m. Na krótszym boku komory reakcji znajduje się podwodne okno o średnicy ok. 0,4m na wysokości 0,35m od osi do dna komory reakcji. Wewnątrz komory reakcji symetrycznie umieszczona jest przegroda o długości 1,5m i wysokości 0,7m. Umieszczone są w komorze reakcji dwa mieszadła, które nadają ruch wirowy wodzie w komorze reakcji. Każde mieszadło posiada własny napęd elektryczny Napęd elektryczny połączony jest z obracającym się wałem, na którym zamocowanych jest sześć łopatek o wymiarach 0,25x0,70m każde. Prędkość obrotowa wału z łopatkami regulowana jest płynnie od 5 obr/min do 60 obr/min. Dobór typu i mocy motoreduktora oraz falownika i zabezpieczenia przewiporażeniowego jest w zakresie wykonawcy. Dno komory reakcji jest płaskie i umieszczone są w nim ledowe źródła światła, razem 40 sztuk reflektorów o mocy 20Watt każde i o długości fali świetlnej jak dla światła czerwonego należy rozmieścić je w następujący sposób – 8 sztuk wzdłuż osi wałów napędowych, następne również po 8 sztuk w równych odległościach po obu stronach osi wałów 0,5m i 1,0m. Powierzchnia reflektorów powinna być równa z powierzchnią dna. W wypadku awarii reflektorów należy zapewnić ich wymianę. Połączone są one ze sterownikiem, który umieszczony jest w szafie sterowniczej. Należy zasilać ze sterownika tak, aby można było włączyć lub wyłączyć po 8 sztuk reflektorów. Włączanie i wyłączanie sterowane są wyłącznikiem zmierzchowym lub z pominięciem wyłącznika zmierzchowego poprzez ręczne sterowanie. Nad reflektorami na wysokości 0,4 m od dna komory reakcji na stojakach umieścić 40 sztuk magnesów neodymowych w postaci dysków o sile unoszenia 20 kg każdy Po obu stronach dłuższych boków w odległości 1m od osi wałów zamocować grzałki elektryczne o mocy grzejnej 1,0kW. Wyłączanie grzałek następuje automatycznie jeżeli temperatura osiąga wartość od 15 do 20 C. Boki komory reakcji posiadają izolację termiczną styropianową o grubości ok. 0,2m, a dno o grubości ok. 0,1m. Komora reakcji przykryta jest przezroczystą, przepuszczającą światło słoneczne pokrywą o wypukłym kształcie, której zewnętrzna wysokość w najwyższym punkcie (w osi zbiornika) wynosi 0,5m. W celu zapewnienia ochrony termicznej należy wykonać pokrywę dwuwarstwową z przegrodą wewnętrzną powietrzną o grubości ok. 50mm. Krawędzie pokrywy opierają się na krawędziach boków komory reakcji i należy ich styk tak wyprofilować, aby woda spływająca po wewnętrznej stronie pokrywy mogła odpłynąć do komory reakcji, natomiast woda deszczowa spływająca po zewnętrznej stronie odpływa poza reaktor. strop pokrycia znajduje się wzdłuż osi komory reakcji ok. 0,5m nad przegrodą, wykonany z tego samego materiału co obudowa zbiornika. Szerokość stropu 0,3m, a długość ok. 3,30m. Jeden koniec stropu przytwierdzony jest do obudowy szafy sterowniczej, natomiast do dłuższych boków stropu przytwierdzona jest pokrywa. Środkowa część pokrywy po obu stronach komory reakcji o długości 1,5m jest ruchoma. Oznacza to, że obie części pokrywy połączone są za pomocą zawiasów, jednocześnie należy pokrywę w pozycji otwartej utrzymywać przy pomocy pneumatycznych podnośników. Po zamknięciu pokryw musi być zapewniona ich szczelność, tak aby zapobiec ucieczce gazów z wnętrza reaktora przy normalnym ciśnieniu atmosferycznym. Na wewnętrznej stronie stropu umieścić 15 sztuk reflektorów ledowych o mocy 20W każdy o długości fali świetlnej jak dla światła czerwonego. Zasilanie powinno być rozwiązane w ten sposób, że co trzeci reflektor włączony jest do tego samego zasilania. Na stropie w odległości 3m od szafy sterowniczej umieścić wylot z komory reakcji o średnicy 1”, który zakończony jest zaworem kulowym o tej samej średnicy. Zarówno zawór jak i końcówka wylotu powinna być zabezpieczona pokrywą, uniemożliwiającą przedostanie się do otworu wodzie z opadów atmosferycznych. Na stropie w odległości 0,5m od szafy sterowniczej umieścić kanał o średnicy 2” zakończony zaworem kulowym i wentylatorem o mocy 300W. Szafa sterownicza stanowi integralną część reaktora. Jej wymiary zewnętrzne 2,0mx0,5mx1,3m. Jej górna powierzchnia powinna być na tym samym poziomie co powierzchnia górna stropu reaktora. Szafa sterownicza podzielona jest na cztery komory z oddzielnym zamknięciem dla każdej komory. Dwie górne komory o wymiarach wewnętrznych ok. 0,4mx1,0mx0,4m posiadają zamknięcia z przezroczystego materiału i dla zabezpieczenia termicznego należy je wykonać w postaci dwóch warstw z przegrodą powietrzną. W okresie niskich temperatur powietrza do -25 C w każdej komorze szafy sterowniczej należy zapewnić temperaturę powyżej 0 C. Zamknięcia dolnych komór wykonać z izolacją termiczną o grubości 5cm i należy je wykonać z tego samego materiału co cały zbiornik. Zamknięcia zaopatrzyć w zamki, które uniemożliwiają dostęp osobom nieupoważnionym. Na ścianie szafy sterowniczej wykonać 10 otworów, które połączone są z komorą reakcji. Otwory znajdują się 0,1m nad górną krawędzią komory reakcji. Kanały służą do: 2 kanały dla przewodów elektrycznych do zasilania napędów oświetlenia i grzałek elektrycznych, 4 kanały do wprowadzania sąd pomiarowych, 4 kanały do wprowadzania przewodów z substancjami chemicznymi i CO2. Kanały powinny mieć spadek ok. 1% w kierunku komory reakcji. Z komory reakcji do szafy sterowniczej poprowadzić przewód spustowy zakończony zaworem kulowym o średnicy ¾ ‘’. Zawór kulowy połączyć z przewodem o długości ok. 11 m, którego wylot znajduje się w pokoju technicznym. W tej samej rurze osłonowej poprowadzić przewód plastikowy o tej samej średnicy jak przewód spustowy ok. ¾ ‘’ i wprowadzić do szafy sterowniczej a następnie do komory reakcji Z pokoju technicznego do szafy sterowniczej poprowadzić przewód elektryczny o długości ok. 11 m. Jego średnica oraz wyłączniki zarówno w pokoju technicznym jak i w szafie sterowniczej przyjmuje wykonawca urządzenia. W szafie sterowniczej umieścić aparaturę pomiarową z sondami umieszczonymi w komorze reakcji do pomiaru: odczyn, tlen, redox, temperatura, z rejestratorem pomiarów W szafie sterowniczej umieścić rejestrator pomiarów światła -luksometr z 1 sonda umieszczoną na zewnątrz komory reakcji i druga w komorze reakcji (zakres pomiarowy 0,001 Klux do 199,9 Klux Do szafy sterowniczej wprowadzić przewód elektryczny o długości ok. 11 m, którym można zasilać reflektory ledowe z baterii słonecznych Bateria słoneczna stanowi integralną część reaktora glonowego, umieszczona jest obok reaktora i ma moc 300 W Z pokoju technicznego do szafy sterowniczej i następnie do komory reakcji poprowadzić przewód plastikowy do CO2o średnicy 5 mm Należy reaktor glonowy z oprzyrządowaniem umieścić na tarasie budynku na wysokości 1 piętra i przeprowadzić w ciągu 2 tygodni badania szczelności zbiornika oraz wykonać przyłącze elektryczne i sanitarne . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4. | STACJA METEOROLOGICZNA |
| 4.1 | W ramach realizacji reaktorów do hodowli glonów należy dostarczyć Stację meteorologiczną zgodnie z poniższą specyfikacją: Specyfikacja techniczna modułu centralnego stacji meteorologicznej: - Procesor: 32-bit - Przetwornik analogowo-cyfrowy: 16-bit - Pamięć wewnętrzna: 1.6 MB typu Flash - Wbudowane dodatkowe gniazdo pamięci typu Compact Flash z wymienną kartą pamięci 64 MB - Komunikacja: port RS-232, port RS-485 - możliwość rozbudowy o 2 do 8 portów RS-232, RS-485 lub SDI-12. - 10 wejść analogowych - możliwość rozbudowy o kolejne 20 kanałów analogowych, - możliwość rozbudowy o 8 cyfrowych wejść oraz 8 cyfrowych wyjść, moduł QMI108 - regulator baterii QBR101B - możliwości zamontowania czujnika ciśnienia PMT16A wewnątrz obudowy stacji - Dokładności pomiarów sygnału temperatury czujnikiem Pt100 w zakresie -50oC do +80oC lepsza niż ±0,06oC - Dokładność pomiarów sygnałów z czujników: ±zakres 2,5V: <0,04% F.S. ±150µV ±zakres 250mV: <0,04% F.S. ±20µV ±zakres 25mV: <0,04% F.S. ±6µV ±zakres 6,5mV: <0,12% F.S. ±6µV -Warunki zewnętrzne pracy stacji: - temperatura pracy od -40 do +60oC - wilgotność: 0 do 100% - Obudowa instalacyjna z wewnętrznym okablowaniem i podłączeniami. - Oprogramowanie sterujące Specyfikacja ogólna: Interfejsy czujników Analogowe i cyfrowe interfejsy czujników System wyposażony w minimum 10 różnych wejść czujników, niezależnych i dowolnie konfigurowalnych przez użytkownika. Interfejsy czujników zapewnia następujące standardy: 16-bit przetwornik analogowo-cyfrowy Dokładność pomiaru napięcia lepszą niż 0,08% pełnej skali w zakresie temperatury -35 do +55 oC Dokładność pomiarów rezystancji (np. dla czujnika Pt-100) lepszą niż 0.05 % pełnej skali w zakresie temperatury -35 do +55 oC Dowolnie programowalnego interwału pomiarowego w zakresie od 1 sekundy do 24 godzin z dokładnością do 1 sekundy, niezależnie dla każdego kanału pomiarowego. Każde wejście sensorów ma niezależnie konfigurowalne wzmocnienie, faktor, współczynnik kalibracji i parametr walidacji danych. Każdy interfejs czujników posiada wewnętrzne zabezpieczenie przepięciowe (ESD, zabezpieczenie minimum 5kV na pin). Rejestrator umożliwia automatyczną kalibrację konwertera analogowo-cyfrowego i elektroniki pomiarowej. Kalibracja oparta jest na pomiarze temperatury układów elektronicznych poprzez zintegrowany czujnik: auto kalibracja jest automatycznie inicjowana w momencie, gdy zmiana temperatury układów elektronicznych wyniesie więcej niż 1oC w odstępie 20 minut. Dodatkowo wyposażony w dwa wejścia częstotliwościowe do podłączenia sensorów takich jak: czujnik prędkości wiatru czy czujnik opadu. Rejestrator ma możliwość podłączenia opcjonalnego modułu cyfrowych wejść/wyjść o minimum 8 wejściach i 8 wyjściach cyfrowych. Wyjścia posiada wskaźniki w postaci diody LED, które powinny mieć możliwość wyłączania (w celu oszczędności energii) w przypadku, kiedy nie są wykorzystywane. Wejścia mają możliwość pracy przy napięciu stałym spolaryzowanym od +2V do +25 V. Wejścia mają tolerancję napięcia stałego o odwrotnej polaryzacji do - 25 VDC. W celu zminimalizowania kosztów montażu i obsługi, wszystkie podłączenia przewodów sygnałowych do rejestratora są realizowane poprzez oddzielne wodoodporne złącza zlokalizowane na dnie obudowy urządzenia. Nie dopuszcza się stosowania w obudowie przepustów na kable oraz listwy zaciskowej. Podczas rejestrowania sygnału z czujnika z wyjściem napięciowym i wykorzystywaniem napięcia wzbudzonego jako referencyjnego, jest możliwość kompensowania niedokładności tego napięcia wyjściowego. Opcja ta jest konfigurowana przez użytkownika w razie potrzeby. Automatyczna Stacja Meteorologiczna jest wyposażona w programową i sprzętową możliwość komunikacji z czujnikami posiadającymi wyjścia cyfrowe, szeregowe. Funkcja ta zawiera także możliwość odczytu danych, odczytu informacji automatycznej diagnostyki i kontrolowania działania czujnika. Interfejsy czujników obsługują, co najmniej standardy transmisji takie jak: RS-232, RS485 oraz SDI12. Komunikacja szeregowa System zawiera port obsługi pozwalający podłączyć komputer (laptop) klasy PC. Z poziomu tego interfejsu jest możliwość zainicjowania, wgrania oprogramowania, plików konfiguracji, odczytu zarejestrowanych danych i monitorowania działania systemu. Korzystanie z portu obsługi, nie wpływa na automatyczny odczyt sygnałów z czujników, gromadzenie danych i przesyłanie danych z wyjątkiem, kiedy użytkownik na to pozwoli. Dostęp do portu obsługowego odbywać się bez otwierania obudowy i poprzez wodoodporne złącze. System posiada możliwość ewentualnej rozbudowy o minimum 5 interfejsów komunikacji szeregowej zgodnie ze standardem RS-232 i RS-485. Wodoodporne połączenia interfejsów szeregowych są zlokalizowane na dnie obudowy systemu centralnej jednostki stacji meteorologicznej i powinny mieć możliwość wodoodpornego zaślepienia, kiedy port nie jest w użyciu. Dostawca powinien dostarczyć oprogramowania, kompatybilne z systemem Windows umożliwiające odczyt, rejestrację, archiwizację i wyświetlanie danych pomiarowych. Powinno mieć możliwość inicjalizacji i monitorowania systemu Czujnik nasłonecznienia Specyfikacja: Zakres widma 400 do 1100 nm Czułość 60 ... 100 (opcja, 10 ± 0.5) µV/W/m² Czas odpowiedzi <<1 s Bład kątowy (przy 80 ° i 1000 W/m² beam) ± 50 W/m² Zależność temperturowa < -0.15 %/ ºC Temperatura pracy -30 °C do +70 °C Max. Promieniowanie 2000 W/m² Pole widzenia 180 ° Deszczomierz wykonany z trwałego i odpornego na warunki atmosferyczne tworzywa sztucznego deszczomierz do montażu na ramieniu stacji średnica deszczomierza: 159,6 mm powierzchnia: 200 cm2 czułość: 0,2 mm objętość: 144 mm/h dokładność pomiaru: <5% dla intensywności opadu < 24 mm/h; <10% dla intensywności opadu <120 mm/h waga: 380 g Maszt o wysokości 3m do montażu na dachu Czujnik temperatury i wilgotności względnej z przewodem 2m i podłączeniami. Osłona radiacyjna |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………………

CZĘŚĆ NR 52.

STANOWISKA MEMBRANOWE

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | STANOWISKA MEMBRANOWE : |
| 1.1. | ELEMENTY SKŁADOWE INSTALACJI PILOTOWEJ : Instalacja pilotowa w formie kompaktowej, tzn. całość umieszczona na ramie ze stali 304. W skład proponowanej instalacji wchodzą: pompa zasilająca 1-stopniowa ,pompa cyrkulacyjna 1-stopniowa firmy, moduł filtracyjny - 1 moduł 1-membranowy do zainstalowania membrany o średnicy 25 mm i długości 1178 mm; 2 membrany ceramiczne 23-kanałowe (cut-off 15 kD i 300 kD) rurowy wymiennik ciepła z ręcznymi zaworami regulacyjnymi; zestaw aparatury kontrolno-pomiarowej – 3 manometrów, termometr oraz 2 rotametry do określenia wartości strumienia permeatu (5-50 l/h i 50-500 l/h) zawory odcinające i regulacyjne, zbiornik procesowy otwarty o pojemności 50 l, szafa elektryczna z zabezpieczeniami i falownikami pomp armatura – wszystkie elementy mające kontakt z produktem wykonane ze stali kwasoodpornej lub materiałów będących odpowiednikiem pod względem wytrzymałości chemicznej; Instalacja obsługiwana w trybie manualnym. Mycie instalacji prowadzone w trybie manualnym przy użyciu powszechnie stosowanych środków myjących – 2% NaOH w temp. 85ºC (z ewentualnym dodatkiem podchlorynu sodowego) oraz 0,5% - 1%-owym HNO3 w temp. ok. 50ºC. Woda stosowana do płukania oraz do przygotowania roztworów myjących nie wymaga uzdatniania przy użyciu instalacji do odwróconej osmozy. PARAMETRY TECHNICZNE INSTALACJI PILOTOWEJ : Membrany filtracyjne - 23-kanałowe ceramiczne membrany rurowe firmy TAMI Industries o pow. 0,35 m2 Moduły filtracyjne- 1 szt. obudowy ze stali 316L Granica rozdziału membran (dostępne)MF: 1,4 um 1,2 um 0,8 um, 0,45 um, 0,2 um; 0,14 um, UF: 300 kD, 150 kD, 50 kD, 15 kD, Fine UF: 8 kD, 5 kD, 3 kD, 1kD całkowita powierzchnia filtracyjna0,2 – 0,5 m2 (w zależności od zastosowanej membrany), rodzaj materiału membran -TiO2 (membrany dopuszczone do kontaktu z produktami spożywczymi) odporność chem. membran MF oraz UF- pH 0-14, fine UF – pH 2-14 Odporność termiczna membran - do 300o C, Ciśnienie w układzie recyrkulacyjnym - do 7 barów, Napięcie zasilania 3x380-415 V/50Hz, Moc zainstalowana - 3,7 kW | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………………

CZĘŚĆ NR 53.

ZESTAW DO OZONOWANIA

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZESTAW DO OZONOWANIA : |
| 1.1 | generator ozonu generator tlenu system wprowadzania ozonu – pompa, iniektor, manometry rama, orurowanie, przewody, armatura systemu wprowadzania ozonu (zewnętrzny regulator ciśnienia zainstalowany na wejściu tlenu – otwór wlotowy oraz zawór dławiący na wyjściu ozonu – otwór wylotowy) miernik pomiarowy stężenia ozonu w powietrzu (podłączany do reaktora), stały pomiar miernik alarmowy stężenia ozonu w powietrzu w pomieszczeniu miernik pomiarowy stężenia ozonu w wodzie (podłączany do reaktora _ objętość komory realcji od 0,2 dm3 do 5 dm3 destruktor ozonu resztkowego transport montaż Podane wymagania stanowią dolne graniczne oczekiwania względem zestawu. Dopuszcza się zaoferowanie poszerzonych możliwości analitycznych. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

CZĘŚĆ NR 54.

ZMYWARKA

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZMYWARKA : |
| 1.1 | Wydajność minimum 39 naczyń szklanych z wąskimi szyjkami, 96 pipet lub 1600 probówek Wymiary zewnętrzne (wys. X szer. X głęb.) 820 x 900 x 700 Konstrukcja z dwuwarstwową osłoną, Urządzenie z załadunkiem od przodu, Dwupoziomowa komora płukania, Komora płukania oraz przewody wodne z wysokogatunkowej stali szlachetnej, Obudowa wykonana ze stali szlachetnej, Urządzenie dozujące do płynnych środków płuczących, Pompa dozująca 10/30 na czynniki neutralizujące i odświeżające, Pompa dozująca 60/30 do płynnych środków czyszczących Technika płukania – system bieżącej wody , Dezynfekcja termiczna przy 93ºC, Agregat suszenia gorącym powietrzem 4-stopniowy system filtrowania, System sprzęgający kosze górne i wózki iniekcyjne Wysokowydajna pompa obiegowa l/min Podane wymagania stanowią dolne graniczne oczekiwania względem zestawu. Dopuszcza się zaoferowanie poszerzonych możliwości analitycznych. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | WKŁADY DO ZMYWARKI : |
| 2.1 | Kosz górny otwierany z przodu do umieszczania różnych wkładów, wymiary 215 x 531 x 475 mm, wysokość umieszczanych przyborów do 165 mm, zamontowane ramię myjące – 1 sztuka Kosz dolny otwierany z przodu do umieszczania różnych wkładów, wymiary 50 x 534 x 515 mm, Wkład do umieszczenia lejków, zlewek, naczyń szklanych z szerokimi szyjkami do stosowania w koszu górnym lub dolnym – 2 sztuki Wkład z 28 haczykami sprężynującymi 105 mm do stosowania w koszu dolnym lub górnym – 2 sztuki Wkład na 10 zlewek od 250 do 600 ml, 10 x 3 pręty podtrzymujące do stosowania w koszu dolnym – 1 sztuka Wkład na 80 probówek do 105 mm do stosowania w koszu dolnym lub górnym – 1 sztuka Wózek iniekcyjny do umieszczenia naczyń z wąskimi szyjkami. 15 dysz 4,0 x 160 mm, 15 uchwytów, 18 dysz 6,0 x 220 mm, 18 uchwytów, 1 dysza wypłukująca dla urzadzenia wypłukującego środek w proszku – 1 sztuka Wózek iniekcyjny do umieszczenia 116 pipet do 450 mm Podane wymagania stanowią dolne graniczne oczekiwania względem zestawu. Dopuszcza się zaoferowanie poszerzonych możliwości analitycznych. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3. | MODÓŁ ODWRÓCONEJ OSMOZY : |
| 3.1 | Stopnie oczyszczania wody: filtracja na filtrach osadowych (dwa stopnie), filtracja na filtrach węglowych, moduł antyskaningowy, odwrócona osmoza, Wydajność ok. 20 dm3/h Przewodnictwo wody zdemineralizowanej poniżej 15 Us/cm. Membranowa pompa podnosząca ciśnienie pracy, punkt poboru wody – trzecia klasa czystości wg PN-EN ISO 3696: 1999 Zbiornik ciśnieniowy o poj. 50 dm3 , przyłącze do zmywarki. Punkt poboru wody gólno laboratoryjnej – trzecia klasa czystości wg PN-EN ISO 3696:1999 Automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy pełnym zbiorniku Automatyczne płukanie membran RO Automatyczny system diagnostyki aparatu Możliwość wprowadzenia do pamięci urządzenia harmonogramu przeglądów System przeznaczony jest do zasilania zimną wodą: 5-40°C wyświetlacz LCD 4 x 20 znaki konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa i temperatury wody wodociągowej oczyszczonej, alarm informujący o wymianie filtra mechanicznego i węglowego wbudowane złącze RS 232 do komunikacji z komputerem zapewniające możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów i poziomów alarmu wbudowane złącze USB do komunikacji z komputerem zapewniające możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów i poziomów alarmu. Przerwanie pracy systemu przy: niskim ciśnieniu wody zasilającej (brak wody zasilającej) – czujnik niskiego ciśnienia, pełnym zbiorniku – czujnik wysokiego ciśnienia, temperaturze wody zasilającej poniżej 40C, temperaturze wody zasilającej powyżej 400C. Podane wymagania stanowią dolne graniczne oczekiwania względem zestawu. Dopuszcza się zaoferowanie poszerzonych możliwości analitycznych. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………………

CZĘŚĆ NR 55.

ZESTAW DO ELEKTROFOREZY AGAROZOWEJ I DWUKIERUNKOWEJ

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ZESTAW DO ELEKTROFOREZY AGAROZOWEJ : |
| 1.1. | Aparat do elektroforezy powinien zawierać: komorę z pokrywą i przewodami elektrycznymi, tackę przezroczystą dla UV 7x10 cm z linijką fluoryzującą ; dwa grzebienie 1.5 mm (po jednej szt. 8 i 15 studzienek), mini-gel caster – stolik do zewnętrznego wylewania żeli. Aparat musi być zaopatrzony w POWER PAC BASIC POWER SUPPLY, zasilacz o następujących parametrach technicznych: moc prądu: 75 W, napięcie prądu: 300 V, natężenie prądu: 400 mA z możliwością regulacji co 1mA, zegar: 1 – 999 min, wyświetlacz LED; możliwość podłączenia 4 odbiorników jednocześnie. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | ZESTAW DO ELEKTROFOREZY DWUKIERUNKOWEJ : |
| 2.1 | ZESTAW DO „PIERWSZEGO KIERUNKU” : Aparat przystosowany do jednoczesnego rozdziału w 12 paskach żelowych o długości w zakresie od 7-24 cm. Aparat przystosowany do techniki DIGE. Platforma z elektrodami wykonana z miedzi pokrytej warstwą złota, dla zapewnienia idealnego przewodnictwa prądu i ciepła. Holdery do pasków wykonane z ceramiki, zapewniające równomierne rozprowadzenie ciepła na całej długości paska jak również eliminującej adsorpcje białka na jego powierzchni. Pojedyncze holdery do pasków umożliwiające wykonanie rehydratacji i rozdziału bezpośrednio w aparacie, z możliwością automatycznego włączenia napięcia i rozpoczęcia elektroforezy. Możliwość aplikowania próbek bezpośrednio podczas rehydratacji lub po jej zakończeniu. Wbudowany zasilacz wysokonapięciowy umożliwiający ustawienie napięcia w zakresie od 0.0 do 10 000 V i natężenia w zakresie od 0.0 do 1.5 mA. Wbudowany element Peltier kontrolujący i utrzymujący temperaturę w zakresie od 150C do 350C. Możliwości programowania co najmniej 10 metod rozdziału. ZESTAW DO „DRUGIEGO KIERUNKU” : Aparat pionowy, przystosowany do rozdziałów od 1 do 6 żeli. Aparat pionowy do rozdziału w drugim kierunku z pasków o długości 7 do 24 cm. Urządzenie posiadające wbudowany wymiennik ciepła oraz pompę cyrkulacyjną. Urządzenie posiadające zewnętrzny termostat zapewniający regulację i precyzyjne utrzymanie zadanej temperatury. Urządzenie wyposażone w zasilacz umożliwiający ustawienie i programowanie parametrów w następujących zakresach, napięcie od 0.0 do 600 V, natężenie od 0.0 do 400 mA, moc od 0.0 do 100W. Możliwość stosowania żeli gotowych o wymiarach 26 x 20 cm. Możliwość przygotowania własnych żeli, w tym żeli gradientowych. Urządzenie wyposażone w zestaw do wylewania żeli o wymiarach 10 x 8 cm. Urządzenie wyposażone w kasety zaślepiające, umożliwiające wykonanie rozdziału na mniejszej liczbie żeli. Wymagana zewnętrzna stacja robocza (netbook) umożliwiająca podłączenie i sprawne sterowanie pracą aparatu. Skaner optyczny do bardzo czułej, densytometrycznej analizy jakościowej żeli, blotów, membran i slajdów; o wysokiej rozdzielczości i wyjątkowej gęstości optycznej. Skanowanie zarówno w trybie światła przechodzącego jak i odbitego. Oprogramowanie do analizy obrazu żelu po rozdziale 2D; automatyczna lub manualna lokalizacja i pomiar zaczernienia spotów, kalibracja intensywności zaczernień, możliwość łączenia i rozdzielania oraz filtracji spotów, możliwość pracy ze spotami jasnymi/ ciemnymi, normalizacja wyników, usuwanie lub korekcja tła, porównanie i dopasowanie spotów na nieograniczonej liczbie żeli w stosunku do żelu referencyjnego oraz określanie mas cząsteczkowych i wartości pI w stosunku do standardów. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………………

CZĘŚĆ NR 56.

OPROGRAMOWANIE DO ANALIZY ŻELI

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | OPROGRAMOWANIE DO ANALIZY ŻELI : |
| 1.1 | Oprogramowanie do analizy densytometrycznej umożliwiające: analizę ilościową żeli jednokierunkowych; automatyczne znajdowanie ścieżek; automatyczną detekcję prążków; wyznaczanie Rf i masy cząsteczkowej DNA, RNA i białek, w pełni automatyczną korekcję tła. Wymagana: korekcja dowolnych zniekształceń pionowych i poziomych żelu; edycja pików; historia pliku umożliwiająca zachowanie źródłowego obrazu oraz wszelkich dokonanych modyfikacji (zgodność z wymaganiami GLP); możliwość wykonywania oznaczeń masy molekularnej i densytometrii w tym samym czasie z jedną wspólną tabelą wynikową; możliwość wizualizacji żelu znalizowanego i żelu oryginalnego jednocześnie; możliwość zoomu żelu analizowanego w granicach 5-200%; możliwość definiowania tła żelu w co najmniej 50 kolorach; możliwość rotacji żelu o dowolny kąt; możliwość updatu oprogramowania przez Internet; możliwość wizualizacji prążków w 3D; możliwość redukcji tła co najmniej 8 metodami (w tym: Valley to valley”, „Rolling Ball”, Imagne Rectangle”, „Base line (adjustable)”, „Rubber Band”, „Minimum Profile”, „Prewiev lane profile”); możliwość pobrania wartości standardów ze strony internetowej producenta; możliwość importu plików INF i IMG; możliwość eksportu danych do formatu Excel; automatyczne oraz manualna detekcja prążków; automatyczne oraz manualne wpisywanie standardów. Wymagana stacja robocza w postaci notebooka. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………………

CZĘŚĆ NR 57.

KOMORA LAMINARNA Z UV ( II KLASA BEZPIECZEŃSTWA), INKUBATOR ( KOMORA INKUBACYJNA) Z WYTRZĄSARKĄ

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | KOMORA LAMINARNA Z UV ( II KLASA BEZPIECZEŃSTWA ) : |
| 1.1. | Urządzenie z pionowym laminarnym przepływem powietrza zapewniające sterylną przestrzeń, do pracy z żywymi komórkami (in vitro), patogenami, techniką PCR. Pionowy przepływ powietrza w klasie czystości 100. 2 filtry HEPA (główny i wylotowy) o sprawności 9,99% dla cząstek 0,3 μm. Szerokość użytkowa komory nie więcej niż1200 mm. Wymiary zewnętrzne: nie większe niż (głęb. x szer. x wys.) 895 x 1940 x 2000 mm. Elektrycznie przesuwana przednia szyba wyposażona w sprężyny gazowe dające możliwość podniesienia jej do pozycji poziomej. Ściany boczne przeszklone szkłem bezpiecznym o grubości 6 mm z przygotowanymi miejscami do montażu do 6 zaworów. Trzy wentylatory: dwa obsługują filtr główny, jeden obsługuje filtr wylotowy; pochyły filtr główny tworzący kąt prosty z przednią i tylną ścianą komory. Lampa UV umieszczona bezpośrednio nad blatem. Sterowanie mikroprocesorowe z wyświetlaczem LCD pokazującym parametry pracy w tym informację o stanie zużycia filtrów. Dwa gniazda elektryczne na tylnej ścianie w standardzie. Możliwość pracy z termocyklerem lub innymi małymi urządzeniami. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | INKUBATOR ( KOMORA INKUBACYJNA) Z WYTRZĄSARKĄ : |
| 2.1 | Wymiary zewnętrzne nie większe niż 580 x 550 x 650 mm (szer. x głęb. x wys.). Temp. od 10o C do 80o C. Wbudowana wytrząsarka poruszająca się ruchem obrotowym. Liczba wytrząsanych kolb: do 20 kolb 125 ml (do 4 kolb 2L, do 6 x 1L, itd.). Częstotliwość wytrząsania około 20-300/min. Mata antypoślizgowa. Platforma na kolby 125 mL. Masa nie większa niż 65 kg. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………………

CZĘŚĆ NR 58.

Dostawa i instalacja wirówki z chłodzeniem, wytrząsarek ze sterownikiem elektronicznym, mieszadeł magnetycznych, łaźni wodnych, cieplarek, homogenizatora laboratoryjnego, systemu do dejonizacji wody, autoklawu, sterylizatora z suchym powietrzem

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | WIRÓWKA Z CHŁODZENIEM : |
| 1.1. | elektroniczna regulacja parametrów wirowania, maksymalna prędkość wirowania 15 000 obr/min (24 400 xg), funkcja krótkiego wirowania, regulacja temperatury od -20 do +40(C, wyposażona w rotor kątowy przystosowany do min. 30 probówek o pojemności 0,2 do 2 ml, predefiniowane krzywe przyspieszania i hamowania, możliwość definiowania programu użytkownika. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | WYTRZĄSARKA ZE STEROWNIKIEM ELEKTRONICZNYM : |
| 2.1 | Urządzenie przeznaczone do mieszania płynów w małych naczyniach i mikropłytkach, wyposażona w regulację czasu wytrząsania oraz tryb pracy ciągłej, prędkość do 3000 obr/min., płynna regulacja prędkości , amplituda wychylenia 4,5 mm, wyposażona w nakładki i wkłady na różne standardowe naczynia laboratoryjne, automatyczne rozpoznawanie nasadki. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3. | MIESZADŁO MAGNETYCZNE : |
| 3.1 | Urządzenie z funkcją grzania, objętość mieszania do 5 L, cyfrowy wyświetlacz prędkości i temperatury, prędkość mieszania od 100 do 1500 obrotów/min, zakres temperatur grzania minimum 50 do 100(C. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4. | MIESZADŁO MAGNETYCZNE : |
| 4.1 | Urządzenie umożliwiające delikatne mieszanie prób biologicznych z małą prędkością. Objętość mieszania do 5 L, prędkość mieszania od ok. 5 do 120 obr/min. Możliwość pracy w warunkach dużej wilgotności (do 95%) i zakresie temperatur od -10 do ok. +40°C; brak emisji ciepła. Ciężar urządzenia nie powinien przekraczać 3,5 kg. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5. | MIESZADŁO MAGNETYCZNE : |
| 5.1 | Mieszana objętość nie mniejsza niż 4 L. Zakres pracy 0-3000 obr/min. Płyta robocza nie mniejsza niż 150 mm. Konstrukcja odporna na działanie środków chemicznych. Dodatkowy statyw do umieszczania różnych czujników (pH metr, tlenomierz ) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 6. | ŁAŹNIA WODNA : |
| 6.1 | Pojemność 3- 8 L, zakres temperatur 20 - 100(C, stabilność temperatury ± 0,2(C, cyfrowa kontrola temperatury, pojemność chłodzenia 2kW, podnoszona przejrzysta pokrywa, 2 statywy ze stali nierdzewnej na 24 probówki. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 7. | ŁAŹNIA WODNA : |
| 7.1 | Urządzenie do procedur wymagających stabilnej temperatury i warunków wytrząsania. Wykonane ze stali nierdzewnej; wodoodporny panel sterowania i cyfrowy wyświetlacz. Zakres temperatur od ok. 20 do 100(C; stabilność temp. min. 0,05(C. Prędkość ok. 20-200 obr/min, amplituda wytrząsania ok. 15 mm. Kontrola poziomu cieczy, sygnał alarmowy w razie awarii. Zdejmowalna platforma wytrząsająca. Platforma uniwersalna o poj. 11 kolb Erlenmeyera od 25 do 1000 mL; Platforma przenośna ze statywami do 240 probówek (Ø 16/17 mm); do 360 probówek (Ø 12/13 mm); do 360 mikroprobówek (30 x 11/12 mm). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 8. | CIEPLARKA : |
| 8.1 | Urządzenie np. do zastosowań mikrobiologicznych o pojemności minimum 50 L i maksymalnie 80 L; zakres temperatur od 5(C powyżej temp. otoczenia do 100(C, cyfrowa kontrola temperatury, wymuszony obieg powietrza, regulacja prędkości pracy wentylatora, sterowanie elektroniczne, szklane drzwi wewnętrzne. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 9. | HOMOGENIZATOR LABORATORYJNY : |
| 9.1 | Objętość rozdrabniania do 1.500 ml, elektroniczna regulacja prędkości, prędkość do 24 000 obr/min., stała prędkość niezależna od zmian lepkości roztworu, lepkość mieszanego medium do 5000 mPas, zabezpieczenie przeciążeniowe, statyw, narzędzia do rozdrabiania 1-100 ml oraz 10-1500 ml. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 10. | SYSTEM DO DEJONIZACJI WODY : |
| 10.1 | Urządzenie do wytwarzania wody czystej (Aqua purificata: przewodność 0,067 – 0,1 µS/cm, oporność 10-15 MΩxcm, stopień oczyszczenia z bakterii i cząstek 99%, wartość TOC <30ppb) do zastosowań laboratoryjnych wykorzystujące odwróconą osmozę , wymianę jonową i adsorpcję.. Wydajność min. 40 L/godz., sterowanie mikroprocesorowe, zbiornik na wodę 60 L, kontrola wypełnienia zbiornika, indywidualne ustawianie wartości granicznej dla wody oczyszczonej, wyświetlanie wskazań temperatury i przewodności wody oczyszczonej, prefiltracja mechaniczna. Wymagany absorber CO2, lampa UV, sterylny filtr, pompa recyrkulacyjna. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 11. | AUTOKLAW : |
| 11.1 | Urządzenie laboratoryjne przystosowane do sterylizacji płynów oraz narzędzi typu pipety lub katetery. Mikroprocesorowy panel kontrolny, wyświetlacz aktualnych parametrów pracy autoklawu, temperatura sterylizacji w zakresie 100 do 135°C, maksymalne ciśnienie ok. 2,8 bara, możliwość konfigurowania programów sterylizacji przez użytkownika, pojemność komory sterylizacji 25 L, możliwość podglądu komory sterylizacji, automatyczny system zamykania pokrywy autoklawu, zintegrowany generator pary z elementami grzejnymi pracującymi bez bezpośredniego kontaktu z wodą, zintegrowany zbiornik na wodę zasilającą, zintegrowany system próżniowy, systemy zabezpieczające przed nadmiernym wzrostem ciśnienia i temperatury w komorze, przed przegrzaniem generatora pary, przed wydostaniem pary z komory przy otwartej pokrywie, przed otwarciem autoklawu gdy proces sterylizacji nie jest zakończony. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 12. | STERYLIZATOR Z SUCHYM POWIETRZEM : |
| 12.1 | Urządzenie umożliwiające suszenie i sterylizację od 5°C powyżej temperatury otoczenia do 300°C. Wymuszony obieg powietrza, elektroniczna kontrola temperatury z dokładnością do 1(C, zintegrowany timer, pojemność minimum 50 L | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………………

CZĘŚĆ NR 59.

WAGA TECHNICZNA

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | WAGA TECHNICZNA : |
| 1.1. | Urządzenie o minimalnej dokładności odczytu 1 g; obciążenie maksymalne 6 kg, obciążenie minimalne 10 g, automatyczne zerowanie pustej szalki (kalibracja automatyczna); czas stabilizacji – do 5 sekund. Minimalne wymiary szalki 150 mm x 150 mm; możliwość ważenia towarów sypkich lub płynów; temperatura pracy 10°C - 40°C; podświetlany wyświetlacz LCD; zasilanie zewnętrzne i bateryjne; obudowa odporna na działanie wilgoci. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………………

CZĘŚĆ NR 60.

ELEKTRONICZNY SYSTEM DO KRIOKONSERWACJI MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ELEKTRONICZNY SYSTEM DO KRIOKONSERWACJI MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO : |
| 1.1. | Automat do napełniania i zgrzewania 0.25 ml lub 0,5 ml słomek wyposażony w pompę zasysającą z filtrem, dysze z igłami zasysającymi i napełniającymi (minimum po 10 igieł), zasobniki do obu rodzajów słomek do maszyny napełniającej, prędkość robocza minimum 3600 słomek/h, możliwość pracy w zakresie temperatur od 4°C do temperatury pokojowej. Automatyczna drukarka do 0.5 ml i 0.25 ml słomek typu francuskiego, posiadająca własny program komputerowy, o wydajności co najmniej 15 000 słomek /h, z koszami na oba rodzaje słomek. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………………

CZĘŚĆ NR 61.

ZESTAW KONTENERÓW DO PRZECHOWYWANIA MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| I | ZESTAW KONTENERÓW DO PRZECHOWYWANIA MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO : |
| 1. | KONTENER DO PRZECHOWYWANIA MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO : |
| 1.1. | Kontener o parametrach: pojemność co najmniej 130 litrów, średnica kołnierza co najmniej 216 mm, przystosowany do przechowywania słomek 0,25 ml i 0,5 ml typu francuskiego, współczynnik parowania nie większy niż 0,8 litra na dzień, podstawa na kółkach, możliwość automatycznego uzupełniania azotu. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | KONTENER DO PRZECHOWYWANIA MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO : |
| 2.1 | Kontener o parametrach: pojemność 34-35 litrów, 6 kanistrów, średnica szyjki co najmniej 50 mm, liczba słomek 0,5 ml – 540 sztuk, współczynnik parowania nie większy niż 0,2 litra na dzień. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3. | KONTENER DO PRZECHOWYWANIA MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO : |
| 3.1 | Kontener o parametrach: pojemność 34-35 litrów, co najmniej 6 kanistrów, średnica szyjki co najmniej 115 mm, liczba słomek 0,5 ml – powyżej 2000 sztuk, współczynnik parowania nie większy niż 0,3 litra na dzień, podstawka na kółkach. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………………

CZĘŚĆ NR 62.

ZESTAW ELISA

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ZESTAW ELISA : |
| 1.1. | Czytnik mikropłytek do oznaczania metodą immunoenzymatyczną ELISA o zakresie spektralnym co najmniej 340-850 nm. Liniowość co najmniej - 0-4 Abs; dokładność odczytu - ±1% lub 0,005 Abs; czułość - 0,001 Abs; czas pomiaru - najwyżej 6 s - płytka 96-dołkowa tryb szybki, 12 s płytka 96-dołkowa tryb normalny. Precyzja - CV<0,2%(0,3-3 Abs), CV<1% (3-4 Abs); wielkość mikropłytek – co najmniej 96- i 384- dołkowe; źródło światła - lampa kwarcowo-halogenowa lub lampa ksenonowa; filtry – co najmniej 3 filtry na obrotowej karuzeli. Detektor - krzemowy fotodetektor; wytrząsanie - liniowe w co najmniej 3 trybach. Wbudowany inkubator; zakres pracy inkubatora co najmniej - +4ºC powyżej temperatury otoczenia do 50 ºC; typ wyświetlacza - kolorowy LCD (480 x 272 punkty - 256 barw). Dołączone oprogramowanie; gniazda USB – do połączenia pamięci, USB – do połączenia drukarki, USB – do podłączenia komputera; stacja robocza (netbook) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………………

CZĘŚĆ NR 63.

SYSTEM DO ZNAKOWANIA RYB

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | SYSTEM DO ZNAKOWANIA RYB : |
| 1.1 | System do indywidualnego oznaczania ryb składający się z: 100 (sto) sztuk chipów/implantów zamkniętych w sterylnych kapsułach szklanych. Maksymalna dopuszczalna wielkość implantów - 20 mm długości i 3 mm szerokości. aplikatora implantów (opcjonalnie strzykawkowego lub pistoletowego) przenośnego, ręcznego czytnika chipów. Czytnik przystosowany do rejestracji danych z odległości rzędu 20-30 cm, zaopatrzony w wyświetlacz LCD, z opcjonalnym modułem rejestracji czasu i ilości dokonanych odczytów, przystosowany do pracy w warunkach dużej wilgotności. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………………

CZĘŚĆ NR 64.

REJESTRATOR TLENU ORAZ PH-METR

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | REJESTRATOR TLENU : |
| 1.1 | Urządzenie do pomiaru tlenu rozpuszczonego w wodzie, stacjonarne (typu benchtop); autokalibracja; automatyczna kompensacja temperatury; automatyczna kompensacja ciśnienia atmosferycznego w zakresie od 600 do 1100 mbar (wbudowany barometr); kompensacja zasolenia od 0 do 40 ppt; wskaźnik konieczności wymiany membrany; sonda wyposażona w mieszadło trzymujące stały przepływ wody (niezbędna cecha urządzenia). Pomiar stężenia tlenu w mg/l oraz % saturacji, wskazania ciśnienia i temperatury; zakres pomiarów: tlen 0,00 do 60 mg/l; saturacja od 0 do minimum 200%; ciśnienie atmosferyczne od 0 do minimum 1200 mbar, temperatura od 0 do 40(C. zasilanie prądem zmiennym (230V) i możliwość pracy na baterii. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | Ph – METR : |
| 2.1 | Urządzenie stacjonarne (typu benchtop); wyposażone w ramię podtrzymujące elektrody. Jednoczesny pomiar Ph, przewodności, rozpuszczonych cząstek stałych i temperatury. Zakres pomiarów Ph od 0 – 14 (rozdzielczość 0,01; dokładność ±0,01). Zakres pomiarów przewodności od 0 do minimum 100 Ms (rozdzielczość 0,01 µS; dokładność ± 1%). Pomiar TDS od 0 do minimum 100 ppt (rozdzielczość 0,01 ppm; dokładność ± 1%). Temperatura od 0 do 40(C (rozdzielczość 0,1(C; dokładność 0,5(C). Automatyczny dobór właściwego zakresu pomiarów do właściwości roztworów; automatyczna kompensacja temperatury; kalibracja Ph 5-cio punktowa, automatyczne rozpoznawanie buforów. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………………

CZĘŚĆ NR 65.

LODÓWKA, ZAMRAŻARKA

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | LODÓWKA : |
| 1.1 | Urządzenie do chłodzenia i zamrażania typu side by side, klasa efektywności energetycznej minimum A+, bezszronowa (system No Frost), wyposażona w filtr antybakteryjny, system przepływu powietrza wewnątrz chłodziarki powinien zapewnić równomierną temperaturę wewnątrz, chłodziarka wyposażona w przedział z kontrolą wilgotności, elektroniczny wyświetlacz i sterowanie, funkcje szybkiego chłodzenia i szybkiego zamrażania, zewnętrzny podajnik lodu oraz kostkarkę z funkcją kruszenia lodu, pojemność użytkowa chłodziarki ok. 300 -330 l , zamrażarki 180 l, alarm otwartych drzwi i alarm braku zasilania. Kolor inox, powłoka Antifingerprint. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | LODÓWKA : |
| 2.1 | Urządzenie do chłodzenia i zamrażania; klasa efektywności energetycznej minimum A+, wyposażona w filtr antybakteryjny, elektroniczny wyświetlacz i sterowanie, funkcje szybkiego chłodzenia i szybkiego zamrażania. Pojemność całkowita netto min. 300 l; pojemność chłodziarki ok. 220 l; pojemność zamrażarki ok. 90 l. Kolor inox, powłoka Antifingerprint. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3. | ZAMRAŻARKA : |
| 3.1. | Zamrażarka szufladowa. Klasa efektywności energetycznej A+. Pojemność całkowita netto 200 – 240 l. Funkcja supermrożenia. Sygnalizacja wzrostu temperatury zamrażarki. Szuflady min. 5, przezroczyste. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

CZĘŚĆ NR 66.

WIELOFUNKCYJNY REJESTRATOR PARAMETRÓW WODY

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | WIELOFUNKCYJNY REJESTRATOR PARAMETRÓW WODY : |
| 1.1 | Mobilny, kompaktowy miernik podstawowych parametrów wody słodkiej, tj. temperatury, zawartości tlenu rozpuszczonego, odczynu pH, zasolenia, przewodności, zawartości jonów amonowych, azotanowych, chlorkowych. Miernik wykonany z materiałów wodoodpornych, wyposażony w wyświetlacz ciekłokrystaliczny, port USB do transferu danych oraz sondę multisensoryczną o długości kabla co najmniej 3 m . Wymagany zakres i rozdzielczość analizowanych parametrów: temperatura (0 – 40oC i 0,1oC) tlen rozpuszczony(0 – 25 mg/litr i 0,01 mg/litr) pH (0 – 14 i 0,01 jednostki) zasolenie (0 – 50 ppt i 0,01 ppt) przewodność (0 – 200 mS i 0,01 mS) jony amonowe i azotanowe (0 – 200 mg/litr i 0,1 mg/litr) jony chlorkowe (0 – 500 mg/litr i 0,1 mg/litr). Wymagane wzorce i roztwory buforów do kalibracji miernika. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………………

CZĘŚĆ NR 67.

BUTLA CO2  Z ZAWOREM

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | BUTLA CO2 Z ZAWOREM : |
| 1.1 | Zbiornik z gazem CO2; pojemność 40 l; wysokość ok. 1210 mm, legalizacja; zawór; , kołnierz ochronny zaworu; ciśnienie bezp. 1250 bar. Zamówienie obejmuje również transport | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………….

CZĘŚĆ NR 68.

ZBIORNIKI WYRÓWNAWCZE

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ZBIORNIKI WYRÓWNAWCZE : |
| 1.1 | Zbiorniki wyrównawcze do recyrkulacyjnych systemów obiegu wody wykorzystywanych w podchowie ryb. Zbiorniki o wymiarach zewnętrznych (dł. x szer. x wys.) 120 x 120 x 60 cm wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego w kolorze zielonym wzmocnionego na krawędziach i narożnikach blachą nierdzewną, montowane na stelażach spawanych, wykonanych z profili zamkniętych (co najmniej 3 x 3 cm), ze stali kwasoodpornej o wymiarach wewnętrznych (dł. x szer. x wys.): 130 x 160 x 205 cm (2 sztuki – załącznik 14) oraz 170 x 160 x 180 (1 sztuka – załącznik 15) wg. załączonego wzoru, wraz z podestami wykonanymi ze szkła akrylowego (plexi) o wymiarach (dł. x szer.) 130 x 160 cm (2 sztuki) i 170 x 160 cm (1 sztuka), grubości minimum 15 mm. Wymagany osprzęt hydrauliczny (rury PCV, złączki, pompy strumieniowe/hydroforowe) niezbędny do doprowadzenia i odprowadzenia wody ze zbiorników. Zamówienie obejmuje również transport, instalację i przyłączenie zbiorników do hodowlanych obiegów recyrkulacyjnych zgodnie z projektem, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | ZBIORNIKI WYRÓWNAWCZE : |  |  |
| 2.1 | Zbiorniki wyrównawcze do recyrkulacyjnych systemów obiegu wody wykorzystywanych w podchowie ryb. Zbiorniki o wymiarach zewnętrznych (dł. x szer. x wys.) 100 x 50 x 80 cm wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego w kolorze zielonym wzmocnionego na krawędziach i narożnikach blachą nierdzewną, montowane na stelażach spawanych, wykonanych z profili zamkniętych (co najmniej 3 x 3 cm), ze stali kwasoodpornej o wymiarach wewnętrznych (dł. x szer. x wys.): 120 x 60 x 180 cm (7 sztuk – załącznik 16) oraz 110 x 80 x 180 (1 sztuka – załącznik 17) wg. załączonego wzoru, wraz z podestem wykonanym ze szkła akrylowego (plexi) o wymiarach (dł. x szer.) 110 x 80 cm (1 sztuka) grubości minimum 15 mm. Wymagany osprzęt hydrauliczny (rury PCV, złączki, pompy strumieniowe/hydroforowe) niezbędny do doprowadzenia i odprowadzenia wody ze zbiorników oraz 8 wymienników, 8 pomp i 8 termozaworów umożliwiających schładzanie wody w obiegach recyrkulacyjnych do oczekiwanej temperatury przy wykorzystaniu wody lodowej (2°C). Zamówienie obejmuje również transport, instalację i przyłączenie zbiorników do hodowlanych obiegów recyrkulacyjnych zgodnie z projektem, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3. | ZBIORNIKI WYRÓWNAWCZE : |
| 3.1 | Zbiorniki wyrównawcze do recyrkulacyjnych systemów obiegu wody wykorzystywanych w podchowie ryb. Zbiorniki o wymiarach zewnętrznych (dł. x szer. x wys.) 80 x 50 x 80 cm wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego w kolorze zielonym wzmocnionego na krawędziach i narożnikach blachą nierdzewną, montowane na stelażach spawanych, wykonanych z profili zamkniętych (co najmniej 3 x 3 cm), ze stali kwasoodpornej o wymiarach wewnętrznych (dł. x szer. x wys.): 90 x 60 x 180 cm (3 sztuki – załącznik 18) wg. załączonego wzoru. Wymagany osprzęt hydrauliczny (rury PCV, złączki, pompy strumieniowe/hydroforowe) niezbędny do doprowadzenia i odprowadzenia wody ze zbiorników oraz 2 wymienniki, 2 pompy i 2 termozawory umożliwiające schładzanie wody w obiegach recyrkulacyjnych do oczekiwanej temperatury przy wykorzystaniu wody lodowej (2°C). Zamówienie obejmuje również transport, instalację i przyłączenie zbiorników do hodowlanych obiegów recyrkulacyjnych zgodnie z projektem, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4 | ZBIORNIKI WYRÓWNAWCZE : |
| 4.1 | Zbiorniki wyrównawcze do recyrkulacyjnych systemów obiegu wody wykorzystywanych w podchowie ryb. Zbiorniki o wymiarach zewnętrznych (dł. x szer. x wys.) 120 x 90 x 80 cm wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego w kolorze zielonym wzmocnionego na krawędziach i narożnikach blachą nierdzewną, montowane na stelażach spawanych, wykonanych z profili zamkniętych (co najmniej 3 x 3 cm), ze stali kwasoodpornej o wymiarach wewnętrznych (dł. x szer. x wys.): 130 x 100 x 180 cm (1 sztuka – załącznik 19) wg. załączonego wzoru. Wymagany osprzęt hydrauliczny (rury PCV, złączki, pompy strumieniowe/hydroforowe) niezbędny do doprowadzenia i odprowadzenia wody ze zbiorników. Zamówienie obejmuje również transport, instalację i przyłączenie zbiorników do hodowlanych obiegów recyrkulacyjnych zgodnie z projektem, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………………

CZĘŚĆ NR 69.

BASENY DŁUGIE

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | BASENY DŁUGIE : |
| 1.1 | Baseny długie „raceways” Baseny długie typu „raceways” do hodowli ryb, o przekroju prostokątnym, o maksymalnych wymiarach zewnętrznych (dł. x szer. x wys.) 235 x 60 x 45 cm wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego w kolorze zielonym wzmocnionego blachą nierdzewną, na podstawach/nogach ze stali nierdzewnej. Część wewnętrzna basenów gładka, łatwa do utrzymania w czystości. Odpływ wody grawitacyjny na jednym z końców aparatu, umożliwiający całkowity spust wody. Krata spustowa wykonana ze stali nierdzewnej. Awaryjny upust wody, pod górną krawędzią aparatu. Aparat powinien być wyposażony w zastawkę z nierdzewnej, stalowej siatki perforowanej zamontowanej z tyłu aparatu (przy odpływie). Wymagana armatura hydrauliczna niezbędna do doprowadzenia i odprowadzenia wody oraz połączenia aparatów w obieg recyrkulacyjny (tj. rury PCV, złączki o przekroju zapewniającym czterokrotną wymianę wody w basenie w ciągu 1 godziny), instalacja automatyczna regulująca temperaturę wody i sterująca fotoperiodem. Zamówienie obejmuje również transport sprzętu, montaż, rozruch technologiczny zgodnie z projektem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………………

CZĘŚĆ NR 70.

ROTACYJNE ZBIORNIKI PODCHOWOWE

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ROTACYJNE ZBIORNIKI PODCHOWOWE : |
| 1.1 | Rotacyjne zbiorniki do hodowli ryb, okrągłe o wymiarach (średnica zewnętrzna 80cm; wysokość maksymalna 70 cm) wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego w kolorze zielonym wzmocnionego blachą nierdzewną, na podstawach/nogach ze stali nierdzewnej. Część wewnętrzna basenów gładka, łatwa do utrzymania w czystości. Krata spustowa 30 x 30 cm wykonana ze stali nierdzewnej, osadzona w centralnej części basenu, średnica rury spustowej minimum 50 mm, odpływ wody w systemie teleskopowym, dno basenu wykonane ze spadkiem. Awaryjny upust wody, pod górną krawędzią basenów. Wymagana armatura hydrauliczna niezbędna do doprowadzenia i odprowadzenia wody oraz połączenia basenów w obieg (rury PCV, złączki o przekroju zapewniającym dwukrotną wymianę wody w basenie w ciągu 1 godziny), instalacja automatyczna regulująca temperaturę wody i sterującą fotoperiodem. Zamówienie obejmuje również transport sprzętu, montaż, rozruch technologiczny zgodnie z projektem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | ROTACYJNE ZBIORNIKI PODCHOWOWE : |
| 2.1 | Rotacyjne zbiorniki do hodowli ryb, okrągłe o wymiarach (średnica zewnętrzna 110cm; wysokość maksymalna 90 cm) wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego w kolorze zielonym wzmocnionego blachą nierdzewną, na podstawach/nogach ze stali nierdzewnej. Część wewnętrzna basenów gładka, łatwa do utrzymania w czystości. Krata spustowa 30 x 30 cm wykonana ze stali nierdzewnej, osadzona w centralnej części basenu, średnica rury spustowej minimum 50 mm, odpływ wody w systemie teleskopowym, dno basenu wykonane ze spadkiem. Awaryjny upust wody, pod górną krawędzią basenów. Wymagana armatura hydrauliczna niezbędna do doprowadzenia i odprowadzenia wody oraz połączenia basenów w obieg (rury PCV, złączki o przekroju zapewniającym dwukrotną wymianę wody w basenie w ciągu 1 godziny), instalacja automatyczna regulująca temperaturę wody i sterująca fotoperiodem. Zamówienie obejmuje również transport sprzętu, montaż, rozruch technologiczny zgodnie z projektem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………………

CZĘŚĆ NR 71.

BASENY

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | BASENY : |
| 1.1 | Baseny do hodowli ryb, kwadratowe o wymiarach zewnętrznych (dł. x szer. x wys.) 128 x 128 x 83 cm wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego w kolorze zielonym wzmocnionego blachą nierdzewną, na podstawach/nogach ze stali nierdzewnej. Część wewnętrzna basenów gładka, łatwa do utrzymania w czystości. Krata spustowa 30 x 30 cm wykonana ze stali nierdzewnej, osadzona w centralnej części basenu, średnica rury spustowej minimum 50 mm, odpływ wody w systemie teleskopowym, dno basenu wykonane ze spadkiem. Awaryjny upust wody, pod górną krawędzią basenów. Wymagana armatura hydrauliczna niezbędna do doprowadzenia i odprowadzenia wody oraz połączenia basenów w obieg (rury PCV, złączki o przekroju zapewniającym dwukrotną wymianę wody w basenie w ciągu 1 godziny), instalacja automatyczna regulująca temperaturę wody i sterująca fotoperiodem. Zamówienie obejmuje również transport sprzętu, montaż, rozruch technologiczny zgodnie z projektem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | BASENY : |
| 2.1 | Baseny do hodowli ryb, kwadratowe o wymiarach zewnętrznych (dł. x szer. x wys.) 130 x 130 x 105 cm wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego w kolorze zielonym wzmocnionego blachą nierdzewną, na podstawach/nogach ze stali nierdzewnej. Część wewnętrzna basenów gładka, łatwa do utrzymania w czystości. Krata spustowa 30 x 30 cm wykonana ze stali nierdzewnej, osadzona w centralnej części basenu, średnica rury spustowej minimum 50 mm, odpływ wody w systemie teleskopowym, dno basenu wykonane ze spadkiem. Awaryjny upust wody, pod górną krawędzią basenów. Wymagana armatura hydrauliczna niezbędna do doprowadzenia i odprowadzenia wody oraz połączenia basenów w obieg (rury PCV, złączki o przekroju zapewniającym dwukrotną wymianę wody w basenie w ciągu 1 godziny), instalacja automatyczna regulująca temperaturę wody i sterująca fotoperiodem. Zamówienie obejmuje również transport sprzętu, montaż, rozruch technologiczny zgodnie z projektem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………………

CZĘŚĆ NR 72.

ZESTAW STOŁÓW WEISSA

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ZESTAW SŁOJÓW WEISSA : |
| 1.1 | Zestaw słojów Weissa niezbędny do inkubacji ikry ryb, zbudowany z pięciu szeregowo zestawionych standardowych, szklanych słojów Weissa, o objętości około 8 dm3/szt. Słoje wyposażone w kołnierze odpływowe z PCV o średnicy maksymalnej 23 cm. Zestaw zamontowany na stelażu o regulowanej wysokości. Wymagana armatura hydrauliczna niezbędna do doprowadzenia i odprowadzenia wody oraz połączenia zestawu słojów w obieg recyrkulacyjny (tj. zawory kulowe, rury PCV, złączki o przekroju zapewniającym maksymalny przepływ w słoju rzędu 8-10 dm3/min.), instalacja automatyczna regulująca temperaturę wody i sterującą fotoperiodem. Zamówienie obejmuje również transport sprzętu, montaż, rozruch technologiczny zestawu zgodnie z projektem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………………

CZĘŚĆ NR 73.

KOLUMNA NITRYFIKACYJNA

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | KOLUMNA NITRYFIKACYJNA : |
| 1.1 | Kolumna nitryfikacyjna niezbędna do mechaniczno-biologicznego oczyszczania wody w obiegu recyrkulacyjnym wykorzystywanym w podchowie ryb. Kolumna o maksymalnych zewnętrznych wymiarach (dł. x szer. x wys.) 90 x 50 x 60 powinna posiadać co najmniej dwa niezależne zbiorniki filtracyjne (mechaniczny i biologiczny) zintegrowane ze sterylizatorem UV o mocy minimum 36 W, pompą strumieniową/obiegową o wydajności minimum 5000 l/h oraz możliwością regulacji i kontroli temperatury w zakresie 10 – 30oC. Wymagana armatura hydrauliczna niezbędna do doprowadzenia i odprowadzenia wody oraz połączenia kolumny w obieg recyrkulacyjny (tj. rury PCV, złączki o przekroju zapewniającym czterokrotną wymianę wody w basenach wyrównawczych w ciągu 1 godziny). Zamówienie obejmuje również transport sprzętu, montaż, rozruch technologiczny kolumny zgodnie z projektem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………………

CZĘŚĆ NR 74.

APARATY STRUMIENIOWE

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | APARATY STRUMIENIOWE : |
| 1.1 | Aparaty strumieniowe do inkubacji ikry ryb, o przekroju prostokątnym o maksymalnych wymiarach zewnętrznych (dł. x szer. x wys.) 235 x 60 x 20 cm wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego w kolorze zielonym wzmocnionego blachą nierdzewną, na podstawach/nogach ze stali nierdzewnej. Część wewnętrzna aparatów gładka, łatwa do utrzymania w czystości. Odpływ wody grawitacyjny na jednym z końców aparatu, umożliwiający całkowity spust wody. Krata spustowa wykonana ze stali nierdzewnej. Awaryjny upust wody, pod górną krawędzią aparatu. Aparat powinien być wyposażony w cztery skrzynki inkubacyjne, z dnem z blachy perforowanej, nierdzewnej, łatwe do wyjęcia i zanurzenia izolowane siatką oraz dwie zastawki z nierdzewnej, stalowej siatki perforowanej zamontowane z przodu i z tyłu aparatu. Wymagana armatura hydrauliczna niezbędna do doprowadzenia i odprowadzenia wody oraz połączenia aparatów w obieg recyrkulacyjny (tj. rury PCV, złączki o przekroju zapewniającym czterokrotną wymianę wody w basenie w ciągu 1 godziny), instalacja automatyczna regulująca temperaturę wody i sterująca fotoperiodem. Zamówienie obejmuje również transport sprzętu, montaż, rozruch technologiczny zgodnie z projektem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………………

CZĘŚĆ NR 75.

ZESTAW SPRZĘTU AKWARYSTYCZNEGO

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | TERMOMETR : |
| 1.1 | Urządzenie przenośne, zakres pomiaru temperatury minimum od -20 do +100(C, rozdzielczość 0,1(C, dokładność minimum 0,5(C, sonda wykonana ze stali nierdzewnej wyposażona w kabel o długości minimum 1 m, wodoszczelna obudowa. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | GRZAŁKA |
| 2.1 | Grzałka zatapialna wykonana z tytanu, o mocy minimum 500W, odporna na wstrząsy i działanie wody o niskim odczynie pH. Wyposażona w czujniki przegrzania i wyłączniki awaryjne w przypadku pracy po wyjęciu z wody. Powinna być kompatybilna ze sterownikami temperatury (termoregulatorami), działającymi w zakresie 0 – 40˚C. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3. | TERMOREGULATOR : |
| 3.1 | Termoregulator do sterowania grzałką o mocy w zakresie 500 - 1000W. Zakres regulacji temperatury, z dokładnością pomiaru 0,1˚C. powinien zawierać się w granicach od 0 do 40˚C. Termoregulator w obudowie odpornej na działanie wilgoci, wyposażony w sondę o długości ok. 1 m, odporną na działanie wody o niskim pH. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4. | AKWARYSTYCZNA CHŁODZIARKA AGREGATOWA : |
| 4.1 | Chłodziarka agregatowa do zbiorników wody o pojemności od 500 do 2000 dm3. Wymiennik ciepła z materiału obojętnego dla ryb, z czynnikiem chłodzącym przyjaznym dla środowiska. Wymagana obudowa chłodziarki zapewniająca pracę w pomieszczeniu o podwyższonej wilgotności, z regulacją przepływu chłodzonej wody w zakresie od 500 do 2000 dm3/godz. Wbudowany cyfrowy wskaźnik temperatury z dokładnością do 0,1˚C i sterownik zapewniający precyzyjną regulację w zakresie od 1 do 30˚C. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5. | STERYLIZATOR UV : |
| 5.1. | Sterylizator UV do oczyszczania wody w obiegach recyrkulacyjnych ze szkodliwych organizmów roślinnych i zwierzęcych. Komora sterylizująca ze spiralnym żarnikiem o mocy ok. 35W. Wymagana regulacja mocowania urządzenia, z możliwością obrotu części wlotowej i wylotowej o 360 stopni. Sterylizator powinien posiadać osprzęt hydrauliczny umożliwiający przyłączenie do obiegów recyrkulacyjnych zgodnie z projektem Zamawiającego oraz kabel zasilający o długości minimum 5 m. Elektroniczny system monitorowania pracy sterylizatora. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 6. | STERYLIZATOR UV : |
| 6.1 | Sterylizator UV do oczyszczania wody w obiegach recyrkulacyjnych ze szkodliwych organizmów roślinnych i zwierzęcych. Komora sterylizująca ze spiralnym żarnikiem o mocy ok. 20W. Wymagana regulacja mocowania urządzenia, z możliwością obrotu części wlotowej i wylotowej o 360 stopni. Sterylizator powinien posiadać osprzęt hydrauliczny umożliwiający przyłączenie do obiegów recyrkulacyjnych zgodnie z projektem Zamawiającego oraz kabel zasilający o długości minimum 5 m. Elektroniczny system monitorowania pracy sterylizatora. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 7. | FILTR ZEWNĘTRZNY : |
| 7.1 | Filtr zewnętrzny do zbiorników akwaryjnych o maksymalnej pojemności 1500 litrów, z wewnętrzną pompą o wydajności rzędu 1500 litrów/godz oraz wbudowaną grzałką o mocy minimum 500W. Wymagana pojemność filtra powyżej 10 litrów, z trzema komorami na masy filtracyjne. Filtr wyposażony w dwa przewody poboru wody i co najmniej jeden przewód wylotowy, z wskaźnikiem regulacji i przepływu. Wymagane co najmniej trzy rodzaje wkładów do filtra tj. mechaniczno-biologiczny do wysoko wydajnego uzdatniania wody, wkład gąbkowy i z aktywnym węglem. Filtr wyposażony w osprzęt hydrauliczny umożliwiający podłączenie do akwariów. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 8. | POMPA NAPOWIETRZAJĄCA : |
| 8.1 | Pompa napowietrzająca o wydajności minimum 6000 litrów/godz. Obudowa wykonana z materiałów wodoodpornych z kablem zasilającym o długości co najmniej 1,5 m. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 9 | AUTOMATYCZNY KARMNIK TAŚMOWY : |
| 9.1 | Automatyczny karmnik taśmowy dla ryb. Karmnik bez zasilania elektrycznego, przeznaczony do podawania ok. 3-4 kg paszy w ciągu 24 godzin pracy. Wykonany z materiałów wodoodpornych, łatwych do czyszczenia i konserwacji. Wielkość taśmy podającej 200 mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 10 | AKWARIUM SZKLANE : |
| 10.1 | Akwarium szklane o pojemności 22,5 litra, klejone do doświadczalnych obiegów recyrkulacyjnych z jednym otworem o średnicy 2,5 cm wg wzoru (załącznik nr 20). Akwarium wykonane ze szkła o grubości 4 mm. Wymagany osprzęt hydrauliczny niezbędny do doprowadzenia i odprowadzenia wody oraz połączenia akwariów w obieg recyrkulacyjny (tj. zawory, rury PCV, złączki o przekroju zapewniającym maksymalny przepływ rzędu 0,5-1 dm3/min.), instalacja automatyczna regulująca temperaturę wody i sterującą fotoperiodem. Zamówienie obejmuje również transport sprzętu, montaż, rozruch technologiczny zestawu zgodnie z projektem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 11. | AKWARIUM SZKLANE : |
| 11.1 | Akwarium szklane o pojemności 45 litrów, klejone do doświadczalnych obiegów recyrkulacyjnych z jednym otworem o średnicy 2,5 cm wg wzoru (załącznik nr 21). Akwarium wykonane ze szkła o grubości 5 mm. Wymagany osprzęt hydrauliczny niezbędny do doprowadzenia i odprowadzenia wody oraz połączenia akwariów w obieg recyrkulacyjny (tj. zawory, rury PCV, złączki o przekroju zapewniającym maksymalny przepływ rzędu 0,5-1 dm3/min.), instalacja automatyczna regulująca temperaturę wody i sterującą fotoperiodem. Zamówienie obejmuje również transport sprzętu, montaż, rozruch technologiczny zestawu zgodnie z projektem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 12. | AKWARIUM SZKLANE : |
| 12.1 | Akwarium szklane o pojemności 9 litrów, klejone do doświadczalnych obiegów recyrkulacyjnych z jednym otworem o średnicy 2,5 cm wg wzoru (załącznik nr 22). Akwarium wykonane ze szkła o grubości 4 mm. Wymagany osprzęt hydrauliczny niezbędny do doprowadzenia i odprowadzenia wody oraz połączenia akwariów w obieg recyrkulacyjny (tj. zawory, rury PCV, złączki o przekroju zapewniającym maksymalny przepływ rzędu 0,2-0,5 dm3/min.), instalacja automatyczna regulująca temperaturę wody i sterującą fotoperiodem. Zamówienie obejmuje również transport sprzętu, montaż, rozruch technologiczny zestawu zgodnie z projektem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………………

CZĘŚĆ NR 76.

DYGESTORIUM

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DYGESTORIUM : |
| 1.1 | Urządzenie wolnostojące samonośne, z możliwością łatwego przesuwania w celu konserwacji lub naprawy (np. kółka) o wymiarach 1200x900x2400 mm (szer. x gł. x wys.). Konstrukcja nośna wykonana z profili stalowych pokrytych proszkowo farbą epoksydową. Ściany boczne komory przeszklone szkłem bezpiecznym natomiast ściana tylna wyłożona trudno zapalną płytą jednolitą z żywicy poliestrowej w kolorze białym. Ściana tylna dygestorium musi być wykonana jako podwieszana, z możliwością demontażu w celach konserwacji lub naprawy. Blat i zlewik muszą być wykonane z litej ceramiki technicznej – spiek ceramiczny o zamkniętej strukturze cząsteczek. Blat i zlewik powinny być odporne na wszelkie kwasy, zasady, rozpuszczalniki i barwniki we wszelkich stężeniach i temperaturach stosowanych w laboratoriach (jedyny wyjątek stanowi kwas HF), odporne na zaplamienie wg normy EN ISO 10545-14 w kategorii 5 oraz odporności chemicznej wg normy EN ISO 10545-13. Powierzchnia blatu i zlewika nie powinna zawierać sztucznych barwników i powinna być jednorodna z wnętrzem materiału. Ze względów ochrony środowiska nie dopuszcza się stosowania tzw. glazury chemicznej, ani też wykonanej z materiału innego niż wnętrze blatu. Grubość blatu mierzona wraz z podniesionym zintegrowanym obrzeżem powinna wynosić 34 mm +/- 5% . Obrzeże ceramiczne powinno być tak skonstruowane aby utrzymać na powierzchni blatu rozlaną ciecz o objętości min. 6 l/m2. Wymagany kolor blatów: szaro-niebieski. W blacie po prawej stronie, poniżej wylewek wody wmontowany zlewik ceramiczny o wymiarach wewnętrznych nie mniejszych niż 250x85x112 (wymiary w mm), podklejany pod blat. Nie dopuszcza się innego sposobu montażu zlewika. Otwór w blacie musi być glazurowany. Instalacja kanalizacyjna w dygestorium musi być chemoodporna. W części sufitowej muszą być wbudowane: oświetlenie oraz otwór wentylacyjny z regulowaną przesłoną szczeliny. Okno przednie musi być wykonane ze szkła bezpiecznego osadzonego w ramie aluminiowej. Rozwiązanie konstrukcyjne musi zapewniać lekki przesuw okna w pionie zgodnie z normą europejską PN–EN 14175–2. Zawieszenie musi posiadać zabezpieczenie przed niekontrolowanym opadnięciem okna oraz ogranicznik uniemożliwiający niekontrolowane otwarcie okna powyżej wysokości bezpiecznej (zgodnie z normą europejską PN–EN 14175–2). Przesunięcie okna powyżej wysokości bezpiecznej musi uruchamiać sygnalizację optyczną i akustyczną. Dolna krawędź okna oraz zewnętrzna obudowa otworu okiennego komory, muszą mieć kształty opływowe. Konstrukcja obudowy musi być wykonana z anodowanych profili aluminiowych. Nie dopuszcza się innego rozwiązania. Dygestorium musi być wyposażone w czujnik przepływu powietrza osadzony w króćcu wylotowym. Czujnik musi uruchamiać sygnalizację optyczną i akustyczną w momencie braku lub spadku wydajności wentylacji komory roboczej poniżej dopuszczalnej minimalnej wielkości przepływu powietrza przez dygestorium Dygestorium musi być wyposażone w media: 1x woda, 1x gaz, 3x gniazdo 230V. Zawory wodne i gazowe oraz gniazda elektryczne muszą być zamontowane w panelu dzielonym. Każda część panela musi być niezależnie demontowalna w celu łatwej obsługi serwisowej lub naprawy. Korpusy zaworów muszą być mosiężne Wylewki wodne i gazowe muszą być pokryte powłoką chemoodporną poliestrową. Dygestorium musi być przystosowane do zasilania elektrycznego 230V 50Hz a gniazda elektryczne muszą posiadać minimalny poziom zabezpieczenia IP 44. Należy zapewnić bezpieczny i względnie łatwy dostęp do mechanicznych i elektrycznych układów stanowiących zespoły dygestorium. Szafki podblatowe muszą być wykonane w całości z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, wsparte na dolnej konstrukcji dygestorium na wysokości minimum 150 mm od podłogi. Szafki muszą być wentylowane (podłączone bezpośrednio do kanału wentylacyjnego dygestorium). Wnętrze szafki oraz półki wyłożone tworzywem chemoodpornym o grubości minimum 1 mm. Montaż i demontaż szafek pod blatem musi być prosty, celem łatwej obsługi serwisowej. Ściany boczne zewnętrzne (maskujące), muszą być wykonane z płyty wiórowej o grubości minimum 10 mm, pokrytej dwustronnie laminatem i przymocowane do konstrukcji nośnej. Krawędzie boczne płyty oklejone PCV o grubości minimum 1 mm. Kolorystyka ścian zewnętrznych dygestorium „do wyboru”. Powierzchnia robocza blatu musi wynosić minimum - 0,80 m2 a objętość komory roboczej minimum – 0,89 m3. Dygestorium musi posiadać deklarację zgodności z normą PN–EN 14175–2 wydaną przez niezależny ośrodek kwalifikacji jakości wyrobów oraz atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający jego stosowanie w laboratoriach i placówkach dydaktycznych. Blaty ceramiczne muszą posiadać: Atest higieniczny Zakładu Higieny Komunalnej PZH; Atest higieniczny Zakładu Badania Żywności i Przedmiotów Użytku PZH; Świadectwo z Zakresu Higieny Radiacyjnej o spełnianiu wymogów z zakresu higieny radiacyjnej, zawartych w paragrafie 3 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r.; Certyfikat lub Świadectwo wydane przez niezależną instytucję badawczą, potwierdzające przynajmniej zgodność z normami: EN 993-1, EN 993-5, EN 993-6, EN 821-2, EN ISO 10545-14, EN ISO 10554-11, EN ISO 10545-13; Świadectwo lub raport wydany przez niezależną od producenta instytucję badawczą, stwierdzający chemoodporność na minimum 25 substancji chemicznych (w tym barwników) takich jak: eozyna min. 1%, czerwień kongo min. 1%, jodyna, fiolet gencjanowy min. 1%, kwas siarkowy min. 96%, kwas azotowy 70%, kwas chlorowy 37%, kwas fosforowy min. 85%, wodorotlenek sodu min 40%, chloroform, toluen, ksylen, formaldehyd min 40%, aceton, azotan srebra min 10%, fenol min 85%, woda królewska, kwas nadchlorowy min 60%, kwas bromowodorowy min 48%, chlorek amonu min 28%, wodorotlenek amonu min 25%, benzyna, oleje mineralne, eter etylowy, nafta, terpentyna. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | DYGESTORIUM |
| 2.1. | Urządzenie wolnostojące samonośne, z możliwością łatwego przesuwania w celu konserwacji lub naprawy (np. kółka) o wymiarach 1200x900x2400 mm (szer. x gł. x wys.). Konstrukcja nośna wykonana z profili stalowych pokrytych proszkowo farbą epoksydową. Ściany boczne komory przeszklone szkłem bezpiecznym natomiast ściana tylna wyłożona trudno zapalną płytą jednolitą z żywicy poliestrowej w kolorze białym. Ściana tylna dygestorium musi być wykonana jako podwieszana, z możliwością demontażu w celach konserwacji lub naprawy. Blat i zlewik muszą być wykonane z litej ceramiki technicznej – spiek ceramiczny o zamkniętej strukturze cząsteczek. Blat i zlewik powinny być odporne na wszelkie kwasy, zasady, rozpuszczalniki i barwniki we wszelkich stężeniach i temperaturach stosowanych w laboratoriach (jedyny wyjątek stanowi kwas HF), odporne na zaplamienie wg normy EN ISO 10545-14 w kategorii 5 oraz odporności chemicznej wg normy EN ISO 10545-13. Powierzchnia blatu i zlewika nie powinna zawierać sztucznych barwników i powinna być jednorodna z wnętrzem materiału. Ze względów ochrony środowiska nie dopuszcza się stosowania tzw. glazury chemicznej, ani też wykonanej z materiału innego niż wnętrze blatu. Grubość blatu mierzona wraz z podniesionym zintegrowanym obrzeżem powinna wynosić 34 mm +/- 5% . Obrzeże ceramiczne powinno być tak skonstruowane aby utrzymać na powierzchni blatu rozlaną ciecz o objętości min. 6 l/m2. Wymagany kolor blatów: szaro-niebieski. W blacie po prawej stronie, poniżej wylewek wody wmontowany zlewik ceramiczny o wymiarach wewnętrznych nie mniejszych niż 250x85x112 (wymiary w mm), podklejany pod blat. Nie dopuszcza się innego sposobu montażu zlewika. Otwór w blacie musi być glazurowany. Instalacja kanalizacyjna w dygestorium musi być chemoodporna. W części sufitowej muszą być wbudowane: oświetlenie oraz otwór wentylacyjny z regulowaną przesłoną szczeliny. Okno przednie musi być wykonane ze szkła bezpiecznego osadzonego w ramie aluminiowej. Rozwiązanie konstrukcyjne musi zapewniać lekki przesuw okna w pionie zgodnie z normą europejską PN–EN 14175–2. Zawieszenie musi posiadać zabezpieczenie przed niekontrolowanym opadnięciem okna oraz ogranicznik uniemożliwiający niekontrolowane otwarcie okna powyżej wysokości bezpiecznej (zgodnie z normą europejską PN–EN 14175–2). Przesunięcie okna powyżej wysokości bezpiecznej musi uruchamiać sygnalizację optyczną i akustyczną. Dolna krawędź okna oraz zewnętrzna obudowa otworu okiennego komory, muszą mieć kształty opływowe. Konstrukcja obudowy musi być wykonana z anodowanych profili aluminiowych. Nie dopuszcza się innego rozwiązania. Dygestorium musi być wyposażone w czujnik przepływu powietrza osadzony w króćcu wylotowym. Czujnik musi uruchamiać sygnalizację optyczną i akustyczną w momencie braku lub spadku wydajności wentylacji komory roboczej poniżej dopuszczalnej minimalnej wielkości przepływu powietrza przez dygestorium Dygestorium musi być wyposażone w media: 1x woda, 3x gniazdo 230V. Zawory wodne i gniazda elektryczne muszą być zamontowane w panelu dzielonym. Każda część panela musi być niezależnie demontowalna w celu łatwej obsługi serwisowej lub naprawy. Korpusy zaworów muszą być mosiężne Wylewki wodne muszą być pokryte powłoką chemoodporną poliestrową. Dygestorium musi być przystosowane do zasilania elektrycznego 230V 50Hz a gniazda elektryczne muszą posiadać minimalny poziom zabezpieczenia IP 44. Należy zapewnić bezpieczny i względnie łatwy dostęp do mechanicznych i elektrycznych układów stanowiących zespoły dygestorium. Szafki podblatowe muszą być wykonane w całości z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, wsparte na dolnej konstrukcji dygestorium na wysokości minimum 150 mm od podłogi. Szafki muszą być wentylowane (podłączone bezpośrednio do kanału wentylacyjnego dygestorium). Wnętrze szafki oraz półki wyłożone tworzywem chemoodpornym o grubości minimum 1 mm. Montaż i demontaż szafek pod blatem musi być prosty, celem łatwej obsługi serwisowej. Ściany boczne zewnętrzne (maskujące), muszą być wykonane z płyty wiórowej o grubości minimum 10mm, pokrytej dwustronnie laminatem i przymocowane do konstrukcji nośnej. Krawędzie boczne płyty oklejone PCV o grubości minimum 1 mm. Kolorystyka ścian zewnętrznych dygestorium „do wyboru”. Powierzchnia robocza blatu musi wynosić minimum - 0,80 m2 a objętość komory roboczej minimum – 0,89 m3. Dygestorium musi posiadać deklarację zgodności z normą PN–EN 14175–2 wydaną przez niezależny ośrodek kwalifikacji jakości wyrobów oraz atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający jego stosowanie w laboratoriach i placówkach dydaktycznych. Blaty ceramiczne muszą posiadać: Atest higieniczny Zakładu Higieny Komunalnej PZH; Atest higieniczny Zakładu Badania Żywności i Przedmiotów Użytku PZH; Świadectwo z Zakresu Higieny Radiacyjnej o spełnianiu wymogów z zakresu higieny radiacyjnej, zawartych w paragrafie 3 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r.; Certyfikat lub Świadectwo wydane przez niezależną instytucję badawczą, potwierdzające przynajmniej zgodność z normami: EN 993-1, EN 993-5, EN 993-6, EN 821-2, EN ISO 10545-14, EN ISO 10554-11, EN ISO 10545-13; Świadectwo lub raport wydany przez niezależną od producenta instytucję badawczą, stwierdzający chemoodporność na minimum 25 substancji chemicznych (w tym barwników) takich jak: eozyna min. 1%, czerwień kongo min. 1%, jodyna, fiolet gencjanowy min. 1%, kwas siarkowy min. 96%, kwas azotowy 70%, kwas chlorowy 37%, kwas fosforowy min. 85%, wodorotlenek sodu min 40%, chloroform, toluen, ksylen, formaldehyd min 40%, aceton, azotan srebra min 10%, fenol min 85%, woda królewska, kwas nadchlorowy min 60%, kwas bromowodorowy min 48%, chlorek amonu min 28%, wodorotlenek amonu min 25%, benzyna, oleje mineralne, eter etylowy, nafta, terpentyna. |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………………