Załącznik nr 1

Nr postępowania: 67/2010/PN/DZP/RPW

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

Dostawa niniejszego asortymentu obejmować będzie zaprojektowanie oraz wykonanie. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązuje się do dokonania dokładnych pomiarów poniższych pozycji u Zamawiającego po podpisaniu umowy, z uwagi na fakt, iż Zamawiający dopuszcza różnicę we wskazanych wymiarach do 30%. Zamawiający podaje wymiary pomieszczeń, do których będą dostarczone meble, oczekując zaprojektowania ich po podpisaniu umowy z Wykonawcą. Zaprojektowanie mebli powinno być włączone w cenę brutto dla niniejszego zamówienia.

Laboratorium Analizy Sensorycznej pomieszczenie nr 130

(pomieszczenie o pow. 85,15 m2 i wymiarach ok. 6,62 x 19,80 m)

| L.p. | Specyfikacja | Typ / wymagane parametry | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozycja 1. Stanowisko oceny sensorycznej - 12 szt. |
| 1.1. | Konstrukcja stanowiska | Konstrukcja zapewniająca indywidualność pracy i uniemożliwienie porozumiewanie się oceniających. Powierzchnia robocza blatu (ok. 100 szerokości, 60 cm głębokości) powinna być wystarczająca do umieszczenia tacy z próbkami, sprzętu, naczyń, małego zlewu, monitora. Pod blatem zamocowana z jednej strony w pionie półka oraz zamykana szafka na kosz samootwierający, wysuwany na prowadnicach podczas otwierania drzwiczek. Po drugiej stronie pod blatem zamocowana półka na klawiaturę wysuwana na prowadnicach. Konstrukcja i usytuowanie stanowisk powinny zapewnić swobodne dojście oceniającego na miejsce pracy oraz po tylnej stronie stanowiska swobodny ciąg komunikacyjny osobie podającej próbki przez okienka. Okienka powinny znajdować się na tym samym poziomie co blat lady w pomieszczeniu przygotowawczym próbek. Okienka powinny być zamykane cicho (zasuwa lub klapa) z rączkami po dwóch stronach, dając możliwość otwierania klapy od strony laboratorium oraz części komunikacyjnej. Po stronie pomieszczenia dystrybucyjnego zamieszczona lada na tym samym poziomie co okienka. Pod ladą zainstalowana półka na komputer. Na stanowisku powinien być zamontowany włącznik systemu sygnalizacji świetlnej, za pomocą którego oceniający może przekazać swoją gotowość do pracy, osobie znajdującej się w pomieszczeniu przygotowawczym (pom. 132). |  |  |
| 1.2. | Materiał | Materiał koloru neutralnego, nie pochłaniający, ani nie wydzielający zapachu, bez refleksów świetlnych, blaty z materiału odpornego na ścieranie i chemię gospodarczą, łatwego do utrzymania w czystości. Krawędzie boczne blatów wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne. Grubość blatów ok. 3,5 cm. |  |  |
| 1.3. | Oświetlenie stanowiska | Stanowisko powinno być wyposażone w indywidualne, jednolite i równomierne oświetlenie z możliwością jego regulacji, nie pozostawiające miejsc zacienionych. Światło powinno być o skorelowanej temperaturze barwowej wynoszącej 6500 K. Urządzenie oświetlające powinno być wyposażone w filtry barwne o kolorach: czerwony, zielony i żółty. |  |  |
| 1.4 | Krzesło | Stanowisko powinno być wyposażone w ergonomiczne krzesło, wykonane z materiałów nie pochłaniających i nie wydzielających zapachów, wyposażone w mechanizm bezszelestnego przesuwania po płytkach. |  |  |
| Pozycja 2. Stanowisko prowadzącego zajęcia – 1 szt. |
| 2.1. | Biurko narożne w kształcie litery V wymiary - ok. 1,2m x 1,2m | Usytuowane w miejscu pozwalającym na kontrolę i koordynację pracy oceniających. Powierzchnia blatu zapewniająca umieszczenie tacy z próbkami, sprzętu, naczyń, monitora. Krawędzie boczne blatów wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne. Grubość blatów ok. 3,5 cm. Pod blatem zamocowana z jednej strony w pionie półka oraz zamykana szafka na kosz samootwierający, wysuwany na prowadnicach podczas otwierania drzwiczek. Po drugiej stronie pod blatem zamocowana półka na klawiaturę wysuwana na prowadnicach, ponadto półka/szafka na jednostkę komputerową. Na stanowisku powinien być zamontowany włącznik systemu sygnalizacji świetlnej, za pomocą którego osoba prowadząca zajęcia może przekazać gotowość zespołu oceniającego do pracy, osobie znajdującej się w pomieszczeniu przygotowawczym (pom. 132). |  |  |
| 2.2. | Krzesło | Umożliwiające ergonomiczne ruchy, wykonane z materiałów nie pochłaniających i nie wydzielających zapachów, wyposażone w mechanizm bezszelestnego przesuwania |  |  |
| Pozycja 3. Wózek – 2 szt. |
| 2.3. | Konstrukcja wózka wymiary blatu ok. dł. 1,2m, szer. 0,7m | Wózek z dwoma blatami, przy czym górny na tym samym poziomie co blaty w pomieszczeniu przygotowawczym próbek. Grubość blatów ok. 3,5 cm. Krawędzie boczne blatów wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne. Wymiary wózka dostosowane do szerokości ciągu komunikacyjnego przeznaczonego do dystrybucji próbek, umożliwiające w nim swobodne mijanie dwóch wózków. Wózek wyposażony w mechanizm bezszelestnego przesuwania. |  |  |

Laboratorium Analizy Sensorycznej – pomieszczenie przygotowania próbek - pomieszczenie nr 132

(pomieszczenie o pow. 26,12 m2 i wymiarach ok. 6,62 x 4,00 m)

| L.p. | Specyfikacja | Typ / wymagane parametry | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozycja 1. Ciągła zabudowa meblowa ścian o łącznej bieżącej długości ok. 12 m i wysokości ok. 2,0 m - z wyposażeniem AGD - zaprojektowanie oraz wykonanie i montaż |
| 1.1. | Szafki zamykane stojące z półkami – wysokie, o różnej szerokości, np. 45 cm, 60 cm | Liczebność poszczególnych elementów będzie uzależniona od weryfikacji projektu przez inwestora pod kątem funkcjonalności i ergonomii. Fronty drzwiczek szafowych, jak również pozostałe elementy zabudowy wykonane z materiału o wysokim stopniu wytrzymałości na zniszczenia, ponadto nie pochłaniającego, ani nie wydzielającego zapachu. Półki i szuflady wyłożone matą antypoślizgową W szafkach wysokich drzwi z cichym mechanizmem przesuwania Zawiasy w drzwiach wysokiej jakości, Szuflady z wysokiej jakości systemami samodomykającymi. Szafki narożne z mechanizmem półek obrotowych – metalowych. Tylne ścianki szafek wykonane w technologii zabezpieczającej je przed wypaczeniem i uszkodzeniem Kosz na śmieci w szafce z systemem jego samootwierania podczas otwierania drzwiczek szafki. Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy – wysokość 160-195 cm, klasa efektywności energetycznej A+, system no-frost, sterowanie elektroniczne, wyświetlacz elektroniczny, regulowane półki w chłodziarce 4-5 szt. z hartowanego szkła, zamrażarka szufladkowa (3 szt.) na dole, automatyczne rozmrażanie chłodziarki, obustronny montaż drzwi. Piekarnik do zabudowy z samodzielnym panelem sterującym, klasa energetyczna A, pojemność ok. 46-52 l, regulacja temperatury i czasu elektroniczna, prowadnice teleskopowe, panele katalityczne, system szybkiego nagrzewania, grzanie konwencjonalne, termo obieg, grill, turbo grill, powiadamianie dźwiękowe, liczba i rodzaj szyb 3 (2 refleksyjne) Kuchenka mikrofalowa do zabudowy – pojemność ok. 40l, system emisji mikrofal 3 D, 8 poziomów mocy, moc mikrofal (W) 3 D, grill o mocy 1600W, termoobieg o mocy 1200 W, funkcja gotowania na parze, system zapiekania na potrawy chrupiące, szybkie rozmrażanie, funkcja turbogrill + mikrofale, funkcje auto gotowanie i auto podgrzewanie, oraz wstępne nagrzewanie mikrofali. Drzwi otwierane w dół . Płyta ceramiczna - napięcie 230V, częstotliwość 50Hz, moc podłączeniowa 6400W, wymiary ok. (WxSxG) 46x770x510 mm, cztery pola grzewcze o różnej mocy (w tym dwa halogenowe), trzy pola okrągłe a jedno pole owalne wydłużonego kształtu. Funkcja szybkie gotowanie, delikatne podgrzewanie, wyłącznik czasowy, sygnał dźwiękowy, sterowania dotykowe poprzez panel umieszczony na przodzie płyty, Zmywarka do zabudowy z panelem zintegrowanym Pojemność - 12/13 kompletów, A klasa efektywności energetycznej, A klasa efektywności zmywania, A klasa efektywności suszenia, poziom hałasu max 42-46Db, 3/5 temperatur zmywania, 4-8 programów zmywania, programowanie czasu startu 1-24 h, wskaźniki braku soli i nabłyszczacza, możliwość połowy wsadu, możliwość składania półek w koszu |  |  |
| 1.2. | Szafki zamykane stojące z półkami – niskie, o różnej szerokości, np. 45 cm, 60 cm |  |  |  |
| 1.3. | Szafki zamykane wiszące z półkami, o różnej szerokości, np. 45 cm, 60 cm |  |  |  |
| 1.4. | Szafki stojące z szufladami – niskie o szerokości, np. 45, 60 i 90 cm oraz różnej głębokości szuflad |  |  |  |
| 1.5. | Szafka ze zlewozmywakiem dwukomorowym z ociekaczem i koszem |  |  |  |
| 1.6. | Szafka pionowa wysoka z zabudowanym piekarnikiem i kuchenką mikrofalową |  |  |  |
| 1.7. | Szafka - Cargo wysokie - o różnej szerokości, np. 30, 45 cm |  |  |  |
| 1.8. | Szafka - Cargo niskie - o różnej szerokości, np. 15, 30, 45 cm |  |  |  |
| 1.9. | Szafka z zabudowaną zmywarką |  |  |  |
| 1.10. | Szafka z zabudowaną chłodziarko-zamrażarką |  |  |  |
| 1.11. | Blaty | Blaty z materiału nie pochłaniającego, ani nie wydzielającego zapachu, odpornego na ścieranie i chemię gospodarczą, łatwego do utrzymania w czystości. Blat z materiału wytrzymałego na obciążenie i temperaturę. Krawędzie boczne blatów wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne. Grubość blatów ok. 3,5 cm. |  |  |
| 1.12. | Panel systemu sygnalizacji świetlnej | Zaprojektowanie rozwiązania oraz wykonanie i montaż ściennego panelu systemu sygnalizacji świetlnej, za pomocą którego osoba znajdująca się w pomieszczeniu przygotowawczym próbek uzyska informacje przekazane z poszczególnych stanowisk analizy sensorycznej (pom. 130), iż oceniający może przystąpić do pracy. |  |  |
| Pozycja 2. Niska wyspowa zabudowa meblowa środka pomieszczenia przygotowania próbek o długości ok. 2,5 m i szerokości ok. 1,2 m - zaprojektowanie oraz wykonanie i montaż |
| 2.1. | Szafki zamykane stojące z półkami, wysokie, o różnej szerokości, np. 45 cm, 60 cm, 90 cm | Liczebność poszczególnych elementów będzie uzależniona od weryfikacji projektu przez inwestora pod kątem funkcjonalności i ergonomii. Fronty drzwiczek szafowych, jak również pozostałe elementy zabudowy wykonane z materiału o wysokim stopniu wytrzymałości na zniszczenia, ponadto nie pochłaniającego, ani nie wydzielającego zapachu. Zawiasy w drzwiach wysokiej jakości. Szuflady z wysokiej jakości systemami samodomykającymi. Półki i szuflady wyłożone matą antypoślizgową Tylne ścianki szafek wykonane w technologii zabezpieczającej je przed wypaczeniem i uszkodzeniem. |  |  |
| 2.2. | Szafki stojące z szufladami np. 45, 60 i 90 cm oraz różnej głębokości szuflad |  |  |  |
| 2.3. | Szafka - Cargo niskie o różnej szerokości, np. 15, 30, 45 cm |  |  |  |
| 2.4. | Blaty | Blaty z materiału nie pochłaniającego, ani nie wydzielającego zapachu, odpornego na ścieranie i chemię gospodarczą, łatwego do utrzymania w czystości. Krawędzie boczne blatów wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne. Grubość blatów ok. 3,5 cm. |  |  |
| Pozycja 3. Krzesła – 2 szt. |
| 3.1. | Krzesła obrotowe | Umożliwiające ergonomiczne ruchy, wykonane z materiałów nie pochłaniających i nie wydzielających zapachów, wyposażone w mechanizm bezszelestnego przesuwania |  |  |

Laboratorium Analizy Sensorycznej – Laboratorium - pomieszczenie nr 133

(pomieszczenie o pow. 25,87 m2 i wymiarach ok. 6,62 x 3,90 m)

| L.p. | Specyfikacja | Typ / wymagane parametry | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozycja 1. Ciągła zabudowa meblowa ścian o łącznej bieżącej długości ok. 12 zaprojektowanie oraz wykonanie i montaż |
| 1.1. | Szafki zamykane stojące z półkami – wysokie, o różnej szerokości, np. 45 cm, 60 cm | Liczebność poszczególnych elementów będzie uzależniona od weryfikacji projektu przez inwestora pod kątem funkcjonalności i ergonomii. Fronty drzwiczek szafowych, jak również pozostałe elementy zabudowy wykonane z materiału o wysokim stopniu wytrzymałości na zniszczenia, ponadto nie pochłaniającego, ani nie wydzielającego zapachu. Zawiasy w drzwiach wysokiej jakości. Szuflady z wysokiej jakości systemami samodomykającymi. Półki i szuflady wyłożone matą antypoślizgową Szafki narożne z mechanizmem półek obrotowych – metalowych. Kosz na śmieci w szafce z systemem jego samootwierania podczas otwierania drzwiczek szafki Tylne ścianki szafek wykonane w technologii zabezpieczającej je przed wypaczeniem i uszkodzeniem |  |  |
| 1.2. | Szafki zamykane stojące z półkami – niskie, o różnej szerokości, np. 45 cm, 60 cm |  |  |  |
| 1.3. | Szafki zamykane wiszące z półkami, o różnej szerokości, np. 45 cm, 60 cm |  |  |  |
| 1.4. | Szafki stojące z szufladami – niskie o różnej szerokości, np. 45, 60 i 90 cm oraz różnej głębokości szuflad |  |  |  |
| 1.5. | Szafka ze zlewozmywak kiem dwukomorowym z ociekaczem i koszem |  |  |  |
| 1.6. | Szafka - Cargo niskie - o różnej szerokości, np. 15, 30, 45 cm |  |  |  |
| 1.7. | Szafka narożna stojąca niska |  |  |  |
| 1.8. | Blaty | Blaty z materiału nie pochłaniającego, ani nie wydzielającego zapachu, odpornego na ścieranie oraz odczynniki chemiczne i chemię gospodarczą, łatwego do utrzymania w czystości. Krawędzie boczne blatów wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne. Blat wytrzymały na obciążenie i temperaturę – cieplarka, suszarka, termostat. Grubość blatów ok. 3,5 cm. |  |  |
| Pozycja 2. Stół laboratoryjny o długości ok. 1,5 m i szerokości ok. 0,6 m - zaprojektowanie oraz wykonanie i montaż – szt.2 |
| 2.1. | Blat | Blat z materiału nie pochłaniającego, ani nie wydzielającego zapachu, odpornego na ścieranie oraz odczynniki chemiczne i chemię gospodarczą, łatwego do utrzymania w czystości. Blat wytrzymały na obciążenie i temperaturę – cieplarka, suszarka, termostat. Krawędzie boczne blatów wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne. Grubość blatów ok. 3,5 cm. |  |  |
| 2.2. | Stelaż stołu częściowo zabudowany półkami, bokami i drzwiczkami frontowymi | Fronty drzwiczek, jak również pozostałe elementy zabudowy wykonane z materiału o wysokim stopniu wytrzymałości na zniszczenia, ponadto nie pochłaniającego, ani nie wydzielającego zapachu. Zawiasy w drzwiach wysokiej jakości. Półki i szuflady wyłożone matą antypoślizgową Tylne ścianki szafek wykonane w technologii zabezpieczającej je przed wypaczeniem i uszkodzeniem |  |  |
| Pozycja 3. Krzesła – 2 szt. |
| 3.1. | Krzesła obrotowe | Umożliwiające ergonomiczne ruchy, wykonane z materiałów nie pochłaniających i nie wydzielających zapachów, wyposażone w mechanizm bezszelestnego przesuwania |  |  |

Laboratorium Analizy Sensorycznej – pokój dyskusyjny panelu sensorycznego - pomieszczenie nr 125

(pomieszczenie o pow. 38,90 m2 i wymiarach ok. 6,42 x 6,27 m)

| L.p. | Specyfikacja | Typ / wymagane parametry | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozycja 1. Stół konferencyjny na ok. 20 osób ok. wymiary szer. ok. 1,2m dł. ok. 6,5 m - zaprojektowanie oraz wykonanie i montaż |
| 1.1. | Stelaż | Metalowy (proszkowany) |  |  |
| 1.2. | Blat | Blat z materiału nie pochłaniającego, ani nie wydzielającego zapachu, odpornego na ścieranie i chemię gospodarczą, łatwego do utrzymania w czystości. Krawędzie boczne blatów wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne. Grubość blatów ok. 3,5 cm. |  |  |
| Pozycja 2. Stanowisko komputerowo-prezentacyjne w kształcie litery L dł. ok. 1,4 m i 0,9 m szer. ok. 0,6 m - zaprojektowanie oraz wykonanie i montaż - 1 szt. |
| 2.1. | Stelaż | Metalowy (proszkowany) |  |  |
| 2.2. | Blat | Powierzchnia robocza blatu powinna być wystarczająca do umieszczenia dokumentów i kart oceny, tacy z próbkami, sprzętu, monitora. Pod blatem zamocowana półka na klawiaturę wysuwana na prowadnicach. Blat i inne elementy wykonane z materiału nie pochłaniającego, ani nie wydzielającego zapachu, odpornego na ścieranie i chemię gospodarczą, łatwego do utrzymania w czystości. Krawędzie boczne blatów wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne. Grubość blatów ok. 3,5 cm. |  |  |
| 2.3. | Półka | Przeznaczona na jednostkę komputerową, umiejscowiona w sposób ergonomiczny. |  |  |
| 2.4. | Kontener | Z szufladami zamykanymi na zamek |  |  |
| Pozycja 3. Krzesła – 21 szt. |
| 3.1. | Krzesło obrotowe | Umożliwiające ergonomiczne ruchy, wykonane z materiałów nie pochłaniających i nie wydzielających zapachów, wyposażone w mechanizm ochraniający podłogę z paneli przed uszkodzeniem (np. kółka gumowe), przystosowane do bezszelestnego przesuwania ich po panelach |  |  |
| Pozycja 4. Szafa – w zabudowie ściennej długości ok. 5 m i wysokości pomieszczenia - zaprojektowanie oraz wykonanie i montaż - 1 szt. |
| 4.1. | Drzwi suwane | Fronty z materiału nie pochłaniającego, ani nie wydzielającego zapachu. Osadzone na cichych mechanizmach do ich przesuwania |  |  |
| 4.2. | Konstrukcja wewnętrzna zabudowy szafy | Półki i szuflady z przeznaczeniem na dokumentację oraz część szafy z przeznaczeniem na wierzchnie okrycia dla ok. 20 osób. |  |  |
| Pozycja 5. Szafka – długości ok. 1,2 m i wysokości 1 m - zaprojektowanie oraz wykonanie i montaż - 2 szt. |
| 5.1. | Szafka z przeznaczeniem na dokumenty, częściowo zamykana frontami, a część przeszklona, obie części z półkami | Liczebność poszczególnych elementów będzie uzależniona od weryfikacji projektu przez inwestora pod kątem funkcjonalności i ergonomii. Fronty drzwiczek szafowych, jak również pozostałe elementy zabudowy wykonane z materiału o wysokim stopniu wytrzymałości na zniszczenia, ponadto nie pochłaniającego, ani nie wydzielającego zapachu. Zawiasy w drzwiach wysokiej jakości. Tylne ścianki szafek wykonane w technologii zabezpieczającej je przed wypaczeniem i uszkodzeniem |  |  |

Laboratorium Analizy Sensorycznej – pokój komputerowo-biurowy - pomieszczenie    nr 124

(pomieszczenie o pow. 18,08 m2 i wymiarach ok. 2,80 x 6,40 m)

| L.p. | Specyfikacja | Typ / wymagane parametry | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozycja 1. Stanowisko komputerowo-robocze – narożne, w kształcie litery L – wymiary dł. ok. 1,6 m i 1,2 m, szer. ok. 0,6 m - zaprojektowanie oraz wykonanie i montaż - 1 szt. |
| 1.1. | Stelaż | Metalowy |  |  |
| 1.2. | Blat | Powierzchnia robocza blatu powinna być wystarczająca do umieszczenia dokumentów, monitora. Pod blatem zamocowana półka na klawiaturę wysuwana na prowadnicach. Blat i inne elementy wykonane z materiału nie pochłaniającego, ani nie wydzielającego zapachu, odpornego na ścieranie i chemię gospodarczą, łatwego do utrzymania w czystości. Krawędzie boczne blatu wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne. Grubość blatów ok. 3,5 cm. |  |  |
| 1.3. | Półka | Przeznaczona na jednostkę komputerową, umiejscowiona w sposób ergonomiczny. |  |  |
| 1.4. | Kontener | Z szufladami zamykanymi na zamek |  |  |
| Pozycja 2.– Szafa biurowo-ubraniowa o wymiarach ok. dł. 2,5 m, wys. 2,2 m – 1 szt. |
| 2.1. | Część biurowa szafy 4 członowa – z półkami | Projekt do weryfikacji inwestora pod kątem funkcjonalności. Fronty drzwiczek szafowych, jak również pozostałe elementy wykonane z materiału o wysokim stopniu wytrzymałości na zniszczenia, ponadto nie pochłaniającego, ani nie wydzielającego zapachu. Zawiasy w drzwiach wysokiej jakości. Tylne ścianki szafek wykonane w technologii zabezpieczającej je przed wypaczeniem i uszkodzeniem |  |  |
| 2.2. | Część ubraniowa szafy 2 członowa |  |  |  |
| Pozycja 3. Krzesła |
| 3.1. | Krzesła obrotowe – 1 szt. | Umożliwiające ergonomiczne ruchy, wykonane z materiałów nie pochłaniających i nie wydzielających zapachów, wyposażone w mechanizm ochraniający podłogę z paneli przed uszkodzeniem (np. kółka gumowe), przystosowane do bezszelestnego przesuwania ich po panelach |  |  |
| 3.2. | Krzesła do stolika okolicznościowego – 2 szt. | Wykonane z materiałów nie pochłaniających i nie wydzielających zapachów, wyposażone w mechanizm ochraniający podłogę z paneli przed uszkodzeniem. |  |  |
| Pozycja 4. Stolik okolicznościowy wymiary ok. 1,2 m x 0,8 m - zaprojektowanie oraz wykonanie - 1 szt. |
| 4.1. | Stolik | Kształt i rozmiary dopasowane do wielkości pokoju, a szczegóły do uzgodnienia z inwestorem. Wykonany z materiału o wysokim stopniu wytrzymałości na zniszczenia, ponadto nie pochłaniającego, ani nie wydzielającego zapachu, krawędzie boczne blatu wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne. Grubość blatów ok. 3,5 cm. |  |  |
| Pozycja 5. Szafka gospodarcza do zabudowy umywalki i niskiej lodówki wymiary dł. ok. 1,2 m wys. ok. 0,8 m w części zabudowy lodówki i wys. 2,2 m w części zabudowy umywalki - zaprojektowanie oraz wykonanie i montaż - 1 szt. |
| 5.1 | Szafka | Fronty drzwiczek szafowych, jak również pozostałe elementy szafki wykonane z materiału o wysokim stopniu wytrzymałości na zniszczenia, ponadto nie pochłaniającego, ani nie wydzielającego zapachu, w części umywalkowej blat odporny na wilgoć. Grubość blatów ok. 3,5 cm. Zawiasy w drzwiach wysokiej jakości. |  |  |

Śluza – pomieszczenie nr 110

(pomieszczenie o pow. 9,07 m2 i wymiarach ok. 3,04 x 3,00 m)

| L.p. | Specyfikacja | Typ / wymagane parametry | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozycja 1. Szafa ubraniowa – wymiary ok. szer. 1,8 m, wys. 2 m - zaprojektowanie oraz wykonanie i montaż - 1 szt. |
| 1.1. | Szafa z przeznaczeniem na fartuchy laboratoryjne | Projekt do weryfikacji inwestora pod kątem funkcjonalności. W górnej części szafy półka na nakrycia głowy. Drążek na ok. 25 wieszaków Fronty drzwiczek szafowych, jak również pozostałe elementy wykonane z materiału o wysokim stopniu wytrzymałości na zniszczenia. Zawiasy w drzwiach wysokiej jakości. Tylne ścianki szafek wykonane w technologii zabezpieczającej je przed wypaczeniem i |  |  |

Pracownia naukowa dwuosobowa – pomieszczenia nr 101 – 106 oraz 113, 114, 116 i 5. Łącznie 10 dwuosobowych pomieszczeń razem dla 20 osób

Pom. 101 – powierzchnia 20,77 m2, wymiary ok. 6,12 x 3,40 m,

Pom. 102 – powierzchnia 18,43 m2, wymiary ok. 6,12 x 3,02 m,

Pom. 103 – powierzchnia 18,43 m2, wymiary ok. 6,12 x 3,02 m,

Pom. 104 – powierzchnia 18,43 m2, wymiary ok. 6,12 x 3,02 m,

Pom. 105 – powierzchnia 18,43 m2, wymiary ok. 6,12 x 3,02 m,

Pom. 106 – powierzchnia 18,43 m2, wymiary ok. 6,12 x 3,02 m,

Pom. 113 – powierzchnia 19,82 m2, wymiary ok. 6,20 x 3,17 m,

Pom. 114 – powierzchnia 18,57 m2, wymiary ok. 6,20 x 3,04 m,

Pom. 116 – powierzchnia 18,41 m2, wymiary ok. 6,20 x 3,00 m,

Pom. 5 – powierzchnia 18,25 m2, wymiary ok. 6,17 x 2,90 m

| L.p. | Specyfikacja | Typ / wymagane parametry | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozycja 1. Stanowisko komputerowo-robocze wymiary ok. dł. 1,7 m, szer. ok. 0,8 m - zaprojektowanie oraz wykonanie i montaż - 20 szt. |
| 1.1. | Stelaż | Metalowy (proszkowany) |  |  |
| 1.2. | Blat | Powierzchnia robocza blatu powinna być wystarczająca do umieszczenia dokumentów, monitora. Pod blatem zamocowana półka na klawiaturę wysuwana na prowadnicach. Blat i inne elementy wykonane z materiału nie pochłaniającego, ani nie wydzielającego zapachu, odpornego na ścieranie i chemię gospodarczą, łatwego do utrzymania w czystości. Krawędzie boczne blatu wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne. Grubość blatów ok. 3,5 cm. |  |  |
| 1.3. | Półka | Przeznaczona na jednostkę komputerową, umiejscowiona w sposób ergonomiczny. |  |  |
| 1.4. | Kontener | Z szufladami zamykanymi na zamek |  |  |
| Pozycja 2. Szafa biurowo-ubraniowa dla 2 osób (wymiary ok. dł. 3 m wys. ok. 2,2 m) – 10 szt. |
| 2.1. | Część biurowa szafy z półkami | Projekt do weryfikacji inwestora pod kątem funkcjonalności. Fronty drzwiczek szafowych, jak również pozostałe elementy wykonane z materiału o wysokim stopniu wytrzymałości na zniszczenia, ponadto nie pochłaniającego, ani nie wydzielającego zapachu. Zawiasy w drzwiach wysokiej jakości. Tylne ścianki szafek wykonane w technologii zabezpieczającej je przed wypaczeniem i uszkodzeniem |  |  |
| 2.2. | Część ubraniowa szafy |  |  |  |
| Pozycja 3. Krzesła |
| 3.1. | Krzesła obrotowe – 20 szt. | Umożliwiające ergonomiczne ruchy, wykonane z materiałów nie pochłaniających i nie wydzielających zapachów, wyposażone w mechanizm ochraniający podłogę z paneli przed uszkodzeniem (np. kółka gumowe). |  |  |
| 3.2. | Krzesła do stolika okolicznościowego – 40 szt. | Wykonane z materiałów nie pochłaniających i nie wydzielających zapachów, wyposażone w mechanizm ochraniający podłogę z paneli przed uszkodzeniem |  |  |
| Pozycja 4. Stolik okolicznościowy (wymiary ok. 1,2 m x 0,8 m) - zaprojektowanie oraz wykonanie - 10 szt. |
| 4.1. | Stolik | Stolik dla 4 osób. Kształt i rozmiary dopasowane do wielkości pokoju, a szczegóły do uzgodnienia z inwestorem. Wykonany z materiału o wysokim stopniu wytrzymałości na zniszczenia, ponadto nie pochłaniającego, ani nie wydzielającego zapachu, krawędzie boczne blatu wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne. |  |  |
| Pozycja 5. Szafka gospodarcza do zabudowy umywalki i niskiej lodówki (wymiary dł. ok. 1,2 m, wys. ok. 0,8 m w części zabudowy lodówki i wys. ok. 2,2 m w części zabudowy umywalki)- zaprojektowanie oraz wykonanie i montaż - 10 szt. |
| 5.1. | Szafka | Fronty drzwiczek szafowych, jak również pozostałe elementy szafki wykonane z materiału o wysokim stopniu wytrzymałości na zniszczenia, w części umywalkowej blat odporny na wilgoć Zawiasy w drzwiach wysokiej jakości. |  |  |

Pracownia naukowa przeznaczona dla jednej osoby – pomieszczenie nr 115

Pom. 115 – powierzchnia 16,38 m2, wymiary ok. 6,20 x 2,66 m

| L.p. | Specyfikacja | Typ / wymagane parametry |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozycja 1. Stanowisko komputerowo-robocze (wymiary ok. dł. 1,7 m, szer. ok. 0,8 m) - zaprojektowanie oraz wykonanie i montaż - 1 szt. |
| 1.1. | Stelaż | Metalowy (proszkowany) |  |  |
| 1.2. | Blat | Powierzchnia robocza blatu powinna być wystarczająca do umieszczenia dokumentów, monitora. Pod blatem zamocowana półka na klawiaturę wysuwana na prowadnicach. Blat i inne elementy wykonane z materiału nie pochłaniającego, ani nie wydzielającego zapachu, odpornego na ścieranie i chemię gospodarczą, łatwego do utrzymania w czystości. Krawędzie boczne blatu wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne. Grubość blatów ok. 3,5 cm. |  |  |
| 1.3. | Półka | Przeznaczona na jednostkę komputerową, umiejscowiona w sposób ergonomiczny. |  |  |
| 1.4. | Kontener | Z szufladami zamykanymi na zamek |  |  |
| Pozycja 2.– Szafa biurowo-ubraniowa dla 1 osoby (wymiary ok. dł. 3 m wys. ok. 2,2 m) – 1 szt. |
| 1.2. | Część biurowa szafy z półkami | Projekt do weryfikacji inwestora pod kątem funkcjonalności. Fronty drzwiczek szafowych, jak również pozostałe elementy wykonane z materiału o wysokim stopniu wytrzymałości na zniszczenia, ponadto nie pochłaniającego, ani nie wydzielającego zapachu. Zawiasy w drzwiach wysokiej jakości. Tylne ścianki szafek wykonane w technologii zabezpieczającej je przed wypaczeniem i uszkodzeniem |  |  |
| 2.2. | Część ubraniowa szafy |  |  |  |
| Pozycja 3. Krzesła |
| 3.1. | Krzesła obrotowe – 1 szt. | Umożliwiające ergonomiczne ruchy, wykonane z materiałów nie pochłaniających i nie wydzielających zapachów, wyposażone w mechanizm ochraniający podłogę z paneli przed uszkodzeniem (np. kółka gumowe). |  |  |
| 3.2. | Krzesła do stolika okolicznościowego – 4 szt. | Wykonane z materiałów nie pochłaniających i nie wydzielających zapachów, wyposażone w mechanizm ochraniający podłogę z paneli przed uszkodzeniem |  |  |
| Pozycja 4. Stolik okolicznościowy (wymiary ok. 1,2 m x 0,8 m) - zaprojektowanie oraz wykonanie - 1 szt. |
| 4.1. | Stolik | Kształt i rozmiary dopasowane do wielkości pokoju, a szczegóły do uzgodnienia z inwestorem. Wykonany z materiału o wysokim stopniu wytrzymałości na zniszczenia, ponadto nie pochłaniającego, ani nie wydzielającego zapachu, krawędzie boczne blatu wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne. |  |  |
| Pozycja 5. Szafka gospodarcza do zabudowy umywalki i niskiej lodówki (wymiary dł. ok. 1,2 m oraz wys. ok. 0,8 m w części zabudowy lodówki i wys. ok. 2,2 m w części zabudowy umywalki) - zaprojektowanie oraz wykonanie i montaż - 1 szt. |
| 5.1 | Szafka | Fronty drzwiczek szafowych, jak również pozostałe elementy szafki wykonane z materiału o wysokim stopniu wytrzymałości na zniszczenia, w części umywalkowej blat odporny na wilgoć Zawiasy w drzwiach wysokiej jakości. |  |  |

Pracownia naukowa przeznaczona dla trzech osób – pokój prof. emerytów – pomieszczenie nr 107

Pom. 107 – powierzchnia 29,16 m2, wymiary ok. 6,42 x 6,00 m

| L.p. | Specyfikacja | Typ / wymagane parametry | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozycja 1. Stanowisko komputerowo-robocze (wymiary ok. dł. 1,7 m, szer. ok. 0,8 m) - zaprojektowanie oraz wykonanie i montaż - 3 szt. |
| 1.1. | Stelaż | Metalowy (proszkowany) |  |  |
| 1.2. | Blat | Powierzchnia robocza blatu powinna być wystarczająca do umieszczenia dokumentów, monitora. Pod blatem zamocowana półka na klawiaturę wysuwana na prowadnicach. Blat i inne elementy wykonane z materiału nie pochłaniającego, ani nie wydzielającego zapachu, odpornego na ścieranie i chemię gospodarczą, łatwego do utrzymania w czystości. Krawędzie boczne blatu wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne. Grubość blatów ok. 3,5 cm. |  |  |
| 1.3. | Półka | Przeznaczona na jednostkę komputerową, umiejscowiona w sposób ergonomiczny. |  |  |
| 1.4. | Kontener | Z szufladami zamykanymi na zamek |  |  |
| Pozycja 2. Szafa biurowo-ubraniowa dla 3 osób (wymiary ok. dł. 3 m wys. ok. 2,2 m) 1 szt. |
| 2.1. | Część biurowa szafy z półkami | Projekt do weryfikacji inwestora pod kątem funkcjonalności. Fronty drzwiczek szafowych, jak również pozostałe elementy wykonane z materiału o wysokim stopniu wytrzymałości na zniszczenia, ponadto nie pochłaniającego, ani nie wydzielającego zapachu. Zawiasy w drzwiach wysokiej jakości. Tylne ścianki szafek wykonane w technologii zabezpieczającej je przed wypaczeniem i uszkodzeniem |  |  |
| 2.2. | Część ubraniowa szafy |  |  |  |
| Pozycja 3. Krzesła |
| 3.1. | Krzesła obrotowe – 3 szt. | Umożliwiające ergonomiczne ruchy, wyposażone w mechanizm ochraniający podłogę z paneli przed uszkodzeniem (np. kółka gumowe). |  |  |
| 3.2. | Krzesła do stolika okolicznościowego – 4 szt. | Wyposażone w mechanizm ochraniający podłogę z paneli przed uszkodzeniem |  |  |
| Pozycja 4. Stolik okolicznościowy (wymiary ok. 1,2 m x 0,8 m) - zaprojektowanie oraz wykonanie - 1 szt. |
| 4.1. | Stolik | Przeznaczony dla 4 osób. Kształt i rozmiary dopasowane do wielkości pokoju, a szczegóły do uzgodnienia z inwestorem. Wykonany z materiału o wysokim stopniu wytrzymałości na zniszczenia, ponadto nie pochłaniającego, ani nie wydzielającego zapachu, krawędzie boczne blatu wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne. Grubość blatów ok. 3,5 cm. |  |  |
| Pozycja 5. Szafka gospodarcza do zabudowy umywalki i niskiej lodówki (wymiary dł. ok. 1,2 m, wys. ok. 0,8 m w części zabudowy lodówki i wys. 2,2 m w części zabudowy umywalki) - zaprojektowanie oraz wykonanie i montaż - 1 szt. |
| 5.1 | Szafka | Fronty drzwiczek szafowych, jak również pozostałe elementy szafki wykonane z materiału o wysokim stopniu wytrzymałości na zniszczenia, w części umywalkowej blat odporny na wilgoć Zawiasy w drzwiach wysokiej jakości. |  |  |

Sala seminaryjna – pomieszczenie nr 108

Pom. 108 – powierzchnia 35,88 m2, wymiary ok. 6,42 x 6,95 m,

| L.p. | Specyfikacja | Typ / wymagane parametry | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozycja 1. Biurko komputerowo-robocze nauczyciela ustawione na katedrze/podeście- zaprojektowanie oraz wykonanie i montaż - 1 szt. |
| 1.1. | Biurko nauczyciela Wymiary ok. dł. ok. 1,2m, szer. 0,6 m | Powierzchnia robocza blatu powinna być wystarczająca do umieszczenia dokumentów, monitora. Pod blatem zamocowana półka na klawiaturę wysuwana na prowadnicach. Pólka przeznaczona na jednostkę komputerową, umiejscowiona w sposób ergonomiczny. Blat i inne elementy wykonane z materiału nie pochłaniającego, ani nie wydzielającego zapachu, odpornego na ścieranie i chemię gospodarczą, łatwego do utrzymania w czystości. Krawędzie boczne blatu wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne. Grubość blatów ok. 3,5 cm. |  |  |
| 1.2. | Katedra/podest | Konstrukcja pod biurko wynosząca je na ok. 20 - 25 cm |  |  |
| Pozycja 2. Stoliki studenckie w ustawieniu rzędowym/szkolnym na ok. 24 osoby |
| 2.1. | Stoliki (Wymiar roboczy na 1 osobę 0,6 m x 0,5 m) | Na stelażu metalowym. Blaty i inne elementy wykonane z materiału nie pochłaniającego, ani nie wydzielającego zapachu, odpornego na ścieranie i chemię gospodarczą, łatwego do utrzymania w czystości. Krawędzie boczne blatu wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne. Grubość blatów ok. 3,5 cm. |  |  |
| Pozycja 3. Krzesła |
| 3.1. | Krzesła obrotowe –1 szt. | Umożliwiające ergonomiczne ruchy, wyposażone w mechanizm ochraniający podłogę podestu/katedry przed uszkodzeniem (np. kółka gumowe). |  |  |
| 3.2. | Krzesła – 24 szt. | Wyposażone w mechanizm zabezpieczający ciche przesuwanie po terakocie |  |  |
| Pozycja 4. Szafa- regał na pomoce dydaktyczne ok. 2,5 m długości i wysokości ok. 1,8-2 m - zaprojektowanie oraz wykonanie i montaż - 1 szt. |
| 4.1. | Szafa częściowo przeszklona, a częściowo zabudowana z półkami | Projekt do weryfikacji inwestora pod kątem funkcjonalności. Fronty drzwiczek szafowych, jak również pozostałe elementy wykonane z materiału o wysokim stopniu wytrzymałości na zniszczenia, ponadto nie pochłaniającego, ani nie wydzielającego zapachu. Zawiasy w drzwiach wysokiej jakości. Tylne ścianki szafek wykonane w technologii zabezpieczającej je przed wypaczeniem i uszkodzeniem |  |  |

Sala seminaryjna – pomieszczenie nr 120

Pom. 120 – powierzchnia 31,66 m2, wymiary ok. 5,60 x 6,40 m

| L.p. | Specyfikacja | Typ / wymagane parametry | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozycja 1. Biurko komputerowo-robocze nauczyciela ustawione na katedrze/podeście- zaprojektowanie oraz wykonanie i montaż - 1 szt. |
| 1.1. | Biurko nauczyciela Wymiary ok. dł. ok. 1,2m, szer. 0,6 m | Powierzchnia robocza blatu powinna być wystarczająca do umieszczenia dokumentów, monitora. Pod blatem zamocowana półka na klawiaturę wysuwana na prowadnicach. Pólka przeznaczona na jednostkę komputerową, umiejscowiona w sposób ergonomiczny. Blat i inne elementy wykonane z materiału nie pochłaniającego, ani nie wydzielającego zapachu, odpornego na ścieranie i chemię gospodarczą, łatwego do utrzymania w czystości. Krawędzie boczne blatu wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne. Grubość blatów ok. 3,5 cm. |  |  |
| 2.2. | Katedra/podest | Konstrukcja pod biurko wynosząca je na ok. 20 - 25 cm |  |  |
| Pozycja 2. Stoliki studenckie, o konstrukcji umożliwiającej ustawienie konferencyjne jak i rzędowe - szkolne, na ok. 24 osoby |
| 2.1. | Stoliki (wymiar roboczy na 1 osobę 0,6 m x 0,5 m) | Na stelażu metalowym. Blaty i inne elementy wykonane z materiału nie pochłaniającego, ani nie wydzielającego zapachu, odpornego na ścieranie i chemię gospodarczą, łatwego do utrzymania w czystości. Krawędzie boczne blatu wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne. Grubość blatów ok. 3,5 cm. |  |  |
| Pozycja 3. Krzesła |
| 3.1. | Krzesła obrotowe –1 szt. | Umożliwiające ergonomiczne ruchy, wyposażone w mechanizm ochraniający podłogę podestu/katedry przed uszkodzeniem (np. kółka gumowe). |  |  |
| 3.2. | Krzesła – 24 szt. | Wyposażone w mechanizm zabezpieczający ciche przesuwanie po terakocie |  |  |
| Pozycja 4. Szafa dydaktyczno-ubraniowa – w zabudowie ściennej długości ok. 2,8 m i wysokości pomieszczenia - zaprojektowanie oraz wykonanie i montaż - 1 szt. |
| 4.1. | Drzwi suwane | Fronty z materiału nie pochłaniającego, ani nie wydzielającego zapachu. Osadzone na mechanizmach do ich przesuwania |  |  |
|  | Konstrukcja wewnętrzna zabudowy szafy | Półki z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne i dokumentację oraz część szafy z przeznaczeniem na wierzchnie okrycia dla ok. 20 osób. |  |  |

Pomieszczenie socjalne – pomieszczenie nr 119

Pom. 119 – powierzchnia 28,63 m2, wymiary ok. 5,90 x 5,60 m

| L.p. | Specyfikacja | Typ / wymagane parametry | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozycja 1. Niska zabudowa kuchenna na długości ok. 5,5 m - zaprojektowanie oraz wykonanie i montaż |
| 1.1. | Szafki niskie stojące zamykane różnej szerokości, w tym szafka ze zlewozmywakiem jednokomorowym z ociekaczem oraz płyta ceramiczna | Liczebność poszczególnych elementów będzie uzależniona od weryfikacji projektu przez inwestora pod kątem funkcjonalności. Ustawienie zabudowy niskiej w kształcie litery U, w tym szafka ze zlewozmywakiem jednokomorowym z ociekaczem. Fronty drzwiczek szafowych, jak również pozostałe elementy zabudowy wykonane z materiału o wysokim stopniu wytrzymałości na zniszczenia. Grubość blatów ok. 3,5 cm. Blaty odporne na wodę i podwyższoną temperaturę. Zawiasy w drzwiach wysokiej jakości. Szuflady z wysokiej jakości systemami samodomykającymi. Półki i szuflady wyłożone matą antypoślizgową Tylne ścianki szafek wykonane w technologii zabezpieczającej je przed wypaczeniem i uszkodzeniem. Płyta ceramiczna - napięcie 230V, częstotliwość 50Hz, moc podłączeniowa 6400W, wymiary ok. (WxSxG) 46x770x510 mm, cztery pola grzewcze o różnej mocy (w tym dwa halogenowe), trzy pola okrągłe a jedno pole owalne wydłużonego kształtu. Funkcja szybkie gotowanie, delikatne podgrzewanie, wyłącznik czasowy, sygnał dźwiękowy, sterowania dotykowe poprzez panel umieszczony na przodzie płyty, |  |  |
| Pozycja 2. – Szafki wiszące do zabudowy kuchennej na długości ok. 3,5 m - zaprojektowanie oraz wykonanie i montaż |
| 2.1. | Szafki wiszące zamykane drzwiczkami z frontami oraz część drzwiczek przeszklona, w tym szafka z suszarką na naczynia | Liczebność poszczególnych elementów będzie uzależniona od weryfikacji projektu przez inwestora pod kątem funkcjonalności. Ustawienie szafek wiszących w kształcie litery L, w tym nad szafką ze zlewozmywakiem zawieszona szafka z suszarką na naczynia. Fronty drzwiczek szafowych, jak również pozostałe elementy zabudowy wykonane z materiału o wysokim stopniu wytrzymałości na zniszczenia. Zawiasy w drzwiach wysokiej jakości. Półki wyłożone matą antypoślizgową Tylne ścianki szafek wykonane w technologii zabezpieczającej je przed wypaczeniem i uszkodzeniem |  |  |
| Pozycja 3. – Stolik okrągłe - zaprojektowanie oraz wykonanie - 4 szt. |
| 3.1. | Stolik okrągły o średnicy ok. 1 m | Wymiary stolików dostosowane do ich liczebności i wielkości pomieszczenia. Blaty i inne elementy wykonane z materiału nie pochłaniającego, ani nie wydzielającego zapachu, odpornego na ścieranie i chemię gospodarczą, łatwego do utrzymania w czystości. Krawędzie boczne blatu wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne. Grubość blatów ok. 3,5 cm. Nóżki metalowe (proszkowane). |  |  |
| Pozycja 4. Krzesła - 12 szt. |
| 4.1. | Krzesła | Wyposażone w mechanizm zabezpieczający ciche przesuwanie po terakocie |  |  |

KOMUNIKACJA (w części owalnej) – pomieszczenie nr 112

Pom. 112 – powierzchnia 122,62 m2

| L.p. | Specyfikacja | Typ / wymagane parametry | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozycja 1. STOLIK - zaprojektowanie oraz wykonanie - 4 szt. |
| 1.1. | Stolik (wymiary ok. 0,8m x 0,8 m) | Kształt oraz wymiary dostosowane do kształtu i wielkości hallu. Weryfikacja projektu przez inwestora pod kątem funkcjonalności. Blat wykonane z materiału odpornego na ścieranie i chemię gospodarczą, łatwego do utrzymania w czystości. Krawędzie boczne blatu wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne. Grubość blatów ok. 3,5 cm. Nóżki metalowe (proszkowane) |  |  |
| Pozycja 2. Krzesła – 12 szt. |
| 2.1. | Krzesła | Wyposażone w mechanizm zabezpieczający ciche przesuwanie po terakocie |  |  |
| Pozycja 3. – Ławki do siedzenia - zaprojektowanie oraz wykonanie - 4 szt. |
| 3.1. | Ławki dł. ok. 2 m | Lite z oparciem lub konstrukcja z połączonych krzeseł |  |  |

Szatnia – pomieszczenie nr 90

| L.p. | Specyfikacja | Typ / wymagane parametry | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozycja 1. Ławki – 4 szt. |
| 1.1. | Ławki (wymiar ok. dł. 3m, szer, ok.0,4 m) | Wąskie, długie bez oparcia, ustawione środkiem wzdłuż pomieszczenia |  |  |

HALL – pomieszczenie nr 27

Pom. 27 – powierzchnia 108,58 m2, wymiary ok. 12,3x 6,00 m

| L.p. | Specyfikacja | Typ / wymagane parametry | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozycja 1. STOLIK - zaprojektowanie oraz wykonanie - 8 szt. |
| 1.1. | Stolik (wymiary ok. 1,2m x 0,8 m) | Kształt oraz wymiary dostosowane do kształtu i wielkości holu. Weryfikacja projektu przez inwestora pod kątem funkcjonalności. Nóżki metalowe (proszkowane) Blat wykonane z materiału odpornego na ścieranie i chemię gospodarczą, łatwego do utrzymania w czystości. Krawędzie boczne blatu wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne. Grubość blatów ok. 3,5 cm. |  |  |
| Pozycja 2. Krzesła – 32 szt. |
| 2.1. | Krzesła | Wyposażone w mechanizm zabezpieczający ciche przesuwanie po terakocie |  |  |
| Pozycja 3. Ławki do siedzenia - zaprojektowanie oraz wykonanie - 4 szt. |
| 3.1. | Ławki dł. ok. 2 m | Lite z oparciem lub konstrukcja z połączonych krzeseł. |  |  |

Szatnia-hall – pomieszczenie nr 2

| L.p. | Specyfikacja | Typ / wymagane parametry | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozycja 1. STOLIK - zaprojektowanie oraz wykonanie - 2 szt. |
| 1.1. | Stolik komputerowy Wymiary ok. 1m x 0,6 m | Blat o rozmiarze umożliwiającym postawienie monitora i klawiatury. Jednostka komputerowa w szafce z zamknięciem. Weryfikacja projektu przez inwestora pod kątem funkcjonalności. Blat wykonane z materiału odpornego na ścieranie i chemię gospodarczą, łatwego do utrzymania w czystości. Krawędzie boczne blatu wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne. Grubość blatów ok. 3,5 cm. |  |  |
| Pozycja 2. Ławki do siedzenia - zaprojektowanie oraz wykonanie - 2 szt. |
| 2.1. | Ławki | Lite z oparciem lub konstrukcja z połączonych krzeseł |  |  |

MONITORING – pomieszczenie nr 2A

Pom. 2A – powierzchnia 5,42 m2, wymiary ok. 2,5 x 2,17 m,

| L.p. | Specyfikacja | Typ / wymagane parametry | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozycja 1. STOLIK - zaprojektowanie oraz wykonanie - 2 szt. |
| 1.1. | Stolik komputerowy Wymiary ok. 1m x 0,6 m | Blat o rozmiarze umożliwiającym postawienie monitora i klawiatury. Jednostka komputerowa w szafce z zamknięciem. Weryfikacja projektu przez inwestora pod kątem funkcjonalności. Blat wykonane z materiału odpornego na ścieranie i chemię gospodarczą, łatwego do utrzymania w czystości. Krawędzie boczne blatu wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne. Grubość blatów ok. 3,5 cm. |  |  |
| Pozycja 2. Krzesło - 1 szt. |
| 2.1. | Krzesło obrotowe | Umożliwiające ergonomiczne ruchy, wyposażone w mechanizm przesuwania po terakocie. |  |  |
| Pozycja 3. Szafka stojąca - 2 szt. |
| 3.1. | Szafka (wymiary ok. szer. 0,9m, wys. 1,2 m) | Niska szafka stojąca zamykana wewnątrz półki szerokości ok. 90 cm. Fronty drzwiczek szafowych, jak również pozostałe elementy zabudowy wykonane z materiału o wysokim stopniu wytrzymałości na zniszczenia. Zwiasy w drzwiach wysokiej jakości. Tylne ścianki szafek wykonane w technologii zabezpieczającej je przed wypaczeniem i uszkodzeniem |  |  |

Szatnia – pomieszczenie nr 3

| L.p. | Specyfikacja | Typ / wymagane parametry | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozycja 1. Stelaż z półkami - zaprojektowanie oraz wykonanie - 1 szt. |  |  |
| 1. | Stelaż z półkami | Konstrukcja o długości ok. 3m, wysokości 1,8 m i głębokości 0,45 m z półkami do przechowywania toreb |  |  |

Sala wykładowa – pomieszczenie nr 4

Pom. 4 – powierzchnia 35,66 m2, wymiary ok. 6,17 x 5,78 m,

| L.p. | Specyfikacja | Typ / wymagane parametry | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozycja 1. Biurko komputerowo-robocze nauczyciela ustawione na katedrze/podeście- zaprojektowanie oraz wykonanie i montaż - 1 szt. |
| 1.1. | Biurko nauczyciela (wymiary ok. dł. ok. 1,2m, szer. 0,6 m) | Powierzchnia robocza blatu powinna być wystarczająca do umieszczenia dokumentów, monitora. Pod blatem zamocowana półka na klawiaturę wysuwana na prowadnicach. Pólka przeznaczona na jednostkę komputerową, umiejscowiona w sposób ergonomiczny. Blat i inne elementy wykonane z materiału nie pochłaniającego, ani nie wydzielającego zapachu, odpornego na ścieranie i chemię gospodarczą, łatwego do utrzymania w czystości. Krawędzie boczne blatu wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne. Grubość blatów ok. 3,5 cm. |  |  |
| 1.2. | Katedra/podest | Konstrukcja pod biurko wynosząca je na ok. 20 - 25 cm |  |  |
| Pozycja 2. Stoliki studenckie w ustawieniu rzędowym/szkolnym na ok. 24 osoby |
| 2.1. | Stoliki (wymiar roboczy na 1 osobę 0,6 m x 0,5 m) | Na stelażu metalowym. Blaty i inne elementy wykonane z materiału odpornego na ścieranie i chemię gospodarczą, łatwego do utrzymania w czystości. Krawędzie boczne blatu wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne. Grubość blatów ok. 3,5 cm. |  |  |
| Pozycja 3. Krzesła |
| 3.1. | Krzesła obrotowe –1 szt. | Umożliwiające ergonomiczne ruchy, wyposażone w mechanizm ochraniający podłogę podestu/katedry przed uszkodzeniem (np. kółka gumowe). |  |  |
| 3.2. | Krzesła – 24 szt. | Wyposażone w mechanizm zabezpieczający ciche przesuwanie po terakocie |  |  |

Pracownia mikroskopowa – pomieszczenie nr 30

Pom. 115 – powierzchnia 14,35 m2, wymiary ok. 6,30 x 2,25 m,

| L.p. | Specyfikacja | Typ / wymagane parametry | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozycja 1. Przyścienna niska zabudowa blatowo-biurkowa na długości ok. 6m i głębokości 0,6 m - zaprojektowanie oraz wykonanie i montaż |
| 1.1. | Przyścienna niska zabudowa blatowo-biurkowa z przystosowaniem do pracy na siedząco dla 3 osób. Dodatkowo pod blatem 3 szafki z półkami/szufladami zamykanymi drzwiczkami oraz w blacie jednokomorowy zlew z ociekaczem | Weryfikacja projektu przez inwestora pod kątem funkcjonalności. Zabudowa blatowa z wyznaczeniem 3 stanowisk mikroskopowych. Blat i inne elementy wykonane z materiału nie pochłaniającego, ani nie wydzielającego zapachu, odpornego na ścieranie, chemię gospodarczą i wilgoć. Materiał łatwy do utrzymania w czystości. Krawędzie boczne blatu wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne. Zawiasy w drzwiach wysokiej jakości, np. Blum. Tylne ścianki szafek wykonane w technologii zabezpieczającej je przed wypaczeniem i uszkodzeniem |  |  |
| Pozycja 2. Krzesła –3 szt |
| 2.1. | Krzesła obrotowe. | Umożliwiające ergonomiczne ruchy, wyposażone w mechanizm ochraniający podłogę przed uszkodzeniem |  |  |
| Pozycja 3. Szafa na dokumenty – długość ok. 2,2m i wysokość ok. 1,8-2 m - zaprojektowanie oraz wykonanie i montaż - 1 szt. |
| 3.1. | Szafa z półkami | Projekt do weryfikacji inwestora pod kątem funkcjonalności. Fronty drzwiczek szafowych, jak również pozostałe elementy wykonane z materiału o wysokim stopniu wytrzymałości na zniszczenia. Zawiasy w drzwiach wysokiej jakości. Tylne ścianki szafek wykonane w technologii zabezpieczającej je przed wypaczeniem i uszkodzeniem |  |  |

Sterownia hali – pomieszczenie nr 62

Pom. 62 – powierzchnia 7,85 m2, wymiary ok. 2,90 x 2,60 m,

| L.p. | Specyfikacja | Typ / wymagane parametry | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozycja 1. Stolik-stanowisko komputerowe - zaprojektowanie oraz wykonanie i montaż - 2 szt. |
| 1.1. | Stolik - stanowisko komputerowe (wymiary ok. 1m x 0,6 m) | Blat o rozmiarze umożliwiającym postawienie monitora i klawiatury. Jednostka komputerowa w szafce z zamknięciem. Weryfikacja projektu przez inwestora pod kątem funkcjonalności. Blat wykonane z materiału odpornego na ścieranie i chemię gospodarczą, łatwego do utrzymania w czystości. Krawędzie boczne blatu wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne. Grubość blatów ok. 3,5 cm. |  |  |
| Pozycja 2. Krzesła – 2 szt. |
| 2.1. | Krzesła obrotowe | Wyposażone w mechanizm zabezpieczający ciche przesuwanie po terakocie |  |  |

Zaplecze informatyczne sterowni – pomieszczenie nr 63

Pom. 63 – powierzchnia 7,61 m2, wymiary ok. 6,80 x 2,60 m

| L.p. | Specyfikacja | Typ / wymagane parametry | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozycja 1. Szafa na dokumenty o długości ok. 3 m i wysokości ok.2,2 m zaprojektowanie oraz wykonanie i montaż |
| 1.1. | Szafa biurowa, zamykana, we wnętrzu półki | Projekt do weryfikacji przez inwestora pod kątem funkcjonalności. Fronty drzwi szafowych, jak również pozostałe elementy zabudowy wykonane z materiału o wysokim stopniu wytrzymałości na zniszczenia. Zawiasy w drzwiach wysokiej jakości, Tylne ścianki szafek wykonane w technologii zabezpieczającej je przed wypaczeniem i uszkodzeniem |  |  |

Laboratorium ruchu – pomieszczenie nr 64

Pom. 64 – powierzchnia 15,84 m2, wymiary ok. 2,6 x 5,95 m,

| L.p. | Specyfikacja | Typ / wymagane parametry | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozycja 1. Niska zabudowa przyścienna na długości ok. 11 m i głębokości ok. 0,6 m- zaprojektowanie oraz wykonanie i montaż |
| 1.1. | Przyścienna niska zabudowa blatowo-biurkowa z przystosowaniem do pracy na siedząco dla 3 osób. Dodatkowo pod blatem 4/6 szafek z półkami/szufladami zamykanymi drzwiczkami oraz w blacie jednokomorowy zlew z ociekaczem. | Liczebność poszczególnych elementów będzie uzależniona od weryfikacji projektu przez inwestora pod kątem funkcjonalności. Blaty wodoodporne, boki blatów odporne na uszkodzenia mechaniczne. Grubość blatów ok. 3,5 cm. Szafki przyścienne niskie różnej szerokości, zamykane frontowymi litymi drzwiczkami, we wnętrzu półki, a część szafek z szufladami. Fronty drzwiczek szafowych, jak również pozostałe elementy zabudowy wykonane z materiału o wysokim stopniu wytrzymałości na zniszczenia. Zawiasy w drzwiach wysokiej jakości Tylne ścianki szafek wykonane w technologii zabezpieczającej je przed wypaczeniem i uszkodzeniem |  |  |
| Pozycja 2. Krzesła – 2 szt. |
| 2.1. | Krzesła obrotowe | Wyposażone w mechanizm zabezpieczający ciche przesuwanie po terakocie |  |  |

CIĄGI KOMUNIKACYJNE w budynku

| L.p. | Specyfikacja | Typ / wymagane parametry | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozycja 1. GABLOTY ŚCIENNE PRZESZLKLONE Z PODŚWIETLENIEM - zaprojektowanie oraz wykonanie i montaż - 9 szt. |
| 1.1. | Gabloty ścienne | Wymiary długość 1,2m wysokość 0,7m, głębokość 15 cm. Drzwiczki szklane, suwane. |  |  |
| Pozycja 2. TABLICZKI informacyjne naścienne przydrzwiowe - zaprojektowanie oraz wykonanie i montaż - 150 szt. |
| 2.1. | Tabliczki informacyjne | Wielkość formatu ok.A5. Tabliczki przeszklone lub w inny sposób zabezpieczone, estetyczne. |  |  |

Pokój socjalny pracowników fizycznych

| L.p. | Specyfikacja | Typ / wymagane parametry | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozycja 1. Szafa ubraniowa - zaprojektowanie oraz wykonanie i montaż - 1 szt. |
| 1.1. | Szafa ubraniowa dla 2 osób z wydzieleniem na odzież czystą i brudną | Projekt do weryfikacji inwestora pod kątem funkcjonalności. Fronty drzwiczek szafowych, jak również pozostałe elementy, np. półki wykonane z materiału o wysokim stopniu wytrzymałości na zniszczenia. Zawiasy w drzwiach wysokiej jakości. Tylne ścianki szafek wykonane w technologii zabezpieczającej je przed wypaczeniem i uszkodzeniem |  |  |
| Pozycja 2. Stolik - zaprojektowanie oraz wykonanie i montaż - 1 szt. |
| 2.1. | Stolik (wymiary ok. 1m x 1m) | Stolik śniadaniowy dostosowany kształtem i wielkością do pomieszczenia z przeznaczeniem dla 2 osób |  |  |
| Pozycja 3. Krzesło - 2 szt. |
| 3.1. | Krzesło | Wyposażone w mechanizm zabezpieczający ciche przesuwanie po terakocie |  |  |

…………………………

Data i podpis Wykonawcy