Załącznik nr 1

Nr postępowania: 69/2010/PN/DZP/RPW

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| LABORATORIA W BLOKU B |  |
| --- | --- |
| L.P. | Asortyment | Parametry | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| I | POMIESZCZENIE NR 5 |
| 1. | Stół sekcyjny ze stelażem ze stali i blatem z konglomeratu kwarcytowo-poliestrowego 1500x750x900 mm | Przekrój poprzeczny nóg stelaży w kształcie litery C -Stelaże stołów laboratoryjnych, na poziomowanych nóżkach, wykonane z wysokogatunkowych prostokątnych profili stalowych o przekroju nie mniejszym niż 60x30 mm.i grubości ścianki nie mniejszej niż 2 mm. w skład których wchodzą nogi o profilu C-kształtnym 60x30 mm, posiadające nóżki, pozwalające na regulację wysokości stelaża; belki łączące o profilu C-kształtnym pozwalające na podwieszenie i umożliwiające mobilność modułów szafkowych oraz belka łącząca o profilu T-kształtnym 60x30 mm, usztywniająca i wzmacniająca konstrukcję, pozwalające na podwieszenie i umożliwiające mobilność modułów szafkowych oraz belka łącząca o profilu T-kształtnym 60x30 mm, usztywniająca i wzmacniająca konstrukcję. -Stelaże malowane proszkowe łatwo zmywalnymi i odpornymi na działanie chemikaliów farbami epoksydowymi. Lakier o strukturze pogrubionej i zwiększonej odporności na zarysowania. -Konstrukcja stelaży umożliwiająca podwieszenie szafek laboratoryjnych na całej szerokości stołu laboratoryjnego oraz pomiędzy dwoma stelażami. Konieczna możliwość łatwego demontażu i powieszenia szafki w innym miejscu stelaża przez użytkownika - Blaty laboratoryjne z konglomeratu: konglomerat kwarcowo-granitowy z żywicami poliestrowymi (około 98% materiału mineralnego i 2% żywic poliestrowych) o grubości 20 mm, niskiej nasiąkliwości i dużej odporności mechanicznej i chemicznej, w kolorze białym nakrapianym - Połączenia blatów o grubości 4-5 mm wypełnione tworzywem poliuretanowym o kolorze dobranym do koloru blatu. - Blaty o długości do 1800 mm powinny być wykonane z 1 elementu. Powyżej tej wielkości dopuszcza się wykonanie z 2 lub więcej odcinków blatów. Minimalny rozmiar płyty to 1000 mm. |  |  |
| 2. | Biurko komputerowe zintergowane 1500x750x750 mm z kontenerem zamykanym 3 szufladowym (zamek centralny) | Konstrukcja z płyty laminowanej 18 mm w kolorze jasnoszarym. Blat 25 mm. Kontener zamykany zamkiem centralnym. 3 szuflady. Możliwość lokalizacji kontenera po lewej lub prawej stronie. Decyzja w trakcie montażu. |  |  |
| 3. | Krzesło typu ISO | Krzesło na stelażu stalowym, malowanym proszkowo na kolor czarny. Siedzisko z tkaniny poliestrowej. |  |  |
| 4. | Stanowisko zlewozmywakowe 1200x750x900 mm w składzie: |  |  |  |
| 4.1 | Stelaż C kształtny 1200x600x860 mm | -Przekrój poprzeczny nóg stelaży w kształcie litery C -Stelaże stołów laboratoryjnych, na poziomowanych nóżkach, wykonane z wysokogatunkowych prostokątnych profili stalowych o przekroju nie mniejszym niż 60x30 mm.i grubości ścianki nie mniejszej niż 2 mm. w skład których wchodzą nogi o profilu C-kształtnym 60x30 mm, posiadające nóżki, pozwalające na regulację wysokości stelaża; belki łączące o profilu C-kształtnym pozwalające na podwieszenie i umożliwiające mobilność modułów szafkowych oraz belka łącząca o profilu T-kształtnym 60x30 mm, usztywniająca i wzmacniająca konstrukcję. -Stelaże malowane proszkowe łatwo zmywalnymi i odpornymi na działanie chemikaliów farbami epoksydowymi. Lakier o strukturze pogrubionej i zwiększonej odporności na zarysowania. -Konstrukcja stelaży umożliwiająca podwieszenie szafek laboratoryjnych na całej szerokości stołu laboratoryjnego oraz pomiędzy dwoma stelażami. Konieczna możliwość łatwego demontażu i powieszenia szafki w innym miejscu stelaża przez użytkownika |  |  |
| 4.2 | Szafka 600x530x600 mm zlewozmywakowa | Śruby mocujące szafki do stelaża wkręcane od wewnątrz bez uwidocznienia ich na zewnątrz stanowiska. - Krawędzie płyt zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2 mm. - Zawiasy 175o drzwi z funkcją samodomykania zabezpieczone powłoką antykorozyjną . Zawiasy wyposażone w funkcje szybkiego montażu i demontażu - Uchwyty szafek mocowane w pozycji poziomej, wykonane z pręta ze stali nierdzewnej o długości 224 mm - Fronty szafek z płyty wiórowej laminowanej laminatem HPL o grubości 0.8 mm. Krawędzie frontów zaokrąglone - Szafki wiszące na regulatorach - Kolorystyka szafek w odcieniach szarości, fronty z obrzeżem niebieskim - Szafki zlewozmywakowe: Korpusy szafek wykonane z wodoodpornego litego laminatu HPL o grubości 13 mm w kolorze identycznym jak korpusy pozostałych szafek kolor do negocjacji z wykonawcą). |  |  |
| 4.3 | Blat z konglomeratu kwarcytowo-poliestrowego 1200x750x20 mm z wycięciem pod zlew | - Blaty laboratoryjne z konglomeratu: konglomerat kwarcowo-granitowy z żywicami poliestrowymi (około 98% materiału mineralnego i 2% żywic poliestrowych) o grubości 20 mm, niskiej nasiąkliwości i dużej odporności mechanicznej i chemicznej, w kolorze białym nakrapianym - Połączenia blatów o grubości 4-5 mm wypełnione tworzywem poliuretanowym o kolorze dobranym do koloru blatu. - Blaty o długości do 1800 mm powinny być wykonane z 1 elementu. Powyżej tej wielkości dopuszcza się wykonanie z 2 lub więcej odcinków blatów. Minimalny rozmiar płyty to 1000 mm. |  |  |
| 4.4 | Zlew z żywicy epoksydowej L20 400x400x230 mm | Zlewy z żywicy epoksydowej typu nakładanego – zlicowane z powierzchnią blatu (kolor biały). Wymiar min 400x400x230 mm. Kształt zlewów z krawędziami zaokraglonymi. Zlewy odporne chemicznie i odporne na wysoka temperaturę |  |  |
| 4.5 | Bateria zlewozmywakowa C/Z woda powlekana tworzywem epoksydowym | Baterie laboratoryjne w wykonaniu chemoodpornym, powlekane powłoką epoksydową, wyposażone w mieszacz c/z woda i perlator, montowane w blacie. |  |  |
| 5. | Stół pokazowy ze stali kwasoodpornej 1800x800x900 mm z podwyższonym obrzeżem na całym obwodzie | - Meble wykonane w całości z kształtowników stalowych i blach gatunku 316L - Nogi stołów z profili zamkniętych 40x40 mm zakończone regulowanymi stopkami PA - Blat jednolity bez widocznych spawów z podniesionym obrzeżem - Miska zlewozmywakowa jednolita bez widocznych spawów z wykończeniem tzw. U-kształtnym tj. bez zagięć pod kątem prostym - Szafki ze stali kwasoodpornej zintegrowane ze stołem posiadają uchwyty listwowe - Zawiasy nierdzewne z funkcją samodomykania - Blaty i półki wzmacniane - Odpływy chemoodporne wykonane z polipropylenu |  |  |
| II | POMIESZCZENIE NR 1 |
| 1. | Szafka ubraniowa 330x600x1900 mm | Całe korpusy (łącznie z plecami szafek) wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm. - Fronty szaf z płyty wiórowej laminowanej laminatem HPL o grubości 0.8 mm. - Krawędzie frontów zaokrąglone - Kolorystyka szafek do negocjacji z wykonawcą |  |  |
| 2. | Krzesło typu ISO | Krzesło na stelażu stalowym, malowanym proszkowo na kolor czarny. Siedzisko z tkaniny poliestrowej. |  |  |
| III | POMIESZCZENIE NR 0 |
| 1. | Szafka ubraniowa 330x600x1900 mm | - Całe korpusy (łącznie z plecami szafek) wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm. - Fronty szaf z płyty wiórowej laminowanej laminatem HPL o grubości 0.8 mm. - Krawędzie frontów zaokrąglone - Kolorystyka szafek do negocjacji z wykonawcą |  |  |
| 2. | Szafka ubraniowa 900x330x1750 mm, 4 półki, drzwi podwójne | - Całe korpusy (łącznie z plecami szafek) wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm. - Fronty szaf z płyty wiórowej laminowanej laminatem HPL o grubości 0.8 mm. - Krawędzie frontów zaokrąglone - Kolorystyka szafek negocjacji z wykonawcą |  |  |
| IV | POMIESZCZENIE NR 21 |
| 1. | Biurko komputerowe zintergowane 1500x750x750 mm z kontenerem zamykanym 3 szufladowym (zamek centralny) | Konstrukcja z płyty laminowanej 18 mm w kolorze jasnoszarym. Blat 25 mm. Kontener zamykany zamkiem centralnym. 3 szuflady. Możliwość lokalizacji kontenera po lewej lub prawej stronie. Decyzja w trakcie montażu. |  |  |
| 2. | Stół z blatem laminowanym 1400x700x25 mm , metalowe nogi, wysokość stołu 800 mm | Nogi stalowe; rama stalowa; blat laminowany o grubości 25 mm |  |  |
| 3. | Krzesło typu ISO | Krzesło na stelażu stalowym, malowanym proszkowo na kolor czarny. Siedzisko z tkaniny poliestrowej. |  |  |
| 4. | Zestaw na szafkach stojących o wymiarach 1800x600x850 mm w składzie: |  |  |  |
| 4.1. | Szafka 600x550x820 mm z 1 szufladą | Całe korpusy (łącznie z plecami szafek) wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm. Szafki podwieszane do stelaża umieszczone od 150 do 170 mm ponad podłogą. - Śruby mocujące szafki do stelaża wkręcane od wewnątrz bez uwidocznienia ich na zewnątrz stanowiska. Możliwy przesuw szafek w obrębie stelaża bez demontażu całego stanowiska. - Krawędzie płyt zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2 mm. Zawiasy 175o drzwi z funkcją samodomykania zabezpieczone powłoką antykorozyjną . Zawiasy wyposażone w funkcje szybkiego montażu i demontażu - Szuflady metalowe - Uchwyty szafek mocowane w pozycji poziomej, wykonane z pręta ze stali nierdzewnej o długości 224 mm - W szafkach podwieszanych z drzwiami l półka o regulowanej wysokości - Fronty szafek z płyty wiórowej laminowanej laminatem HPL o grubości 0.8 mm. - Krawędzie frontów zaokrąglone. Kolorystyka szafek do negocjacji z wykonawcą |  |  |
| 4.2 | Blat laminowany 1800x600x28 mm | Blat laminowany z krawędzią postforming jednostronny. Grubość 28 mm. Doklejka PCV 2 mm |  |  |
|  | Szafka wisząca 600x300x720 mm | - Całe korpusy (łącznie z plecami szafek) wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm. -- Krawędzie płyt zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2 mm. - Zawiasy 175o drzwi z funkcją samodomykania zabezpieczone powłoką antykorozyjną . Zawiasy wyposażone w funkcje szybkiego montażu i demontażu - Uchwyty szafek mocowane w pozycji poziomej, wykonane z pręta ze stali nierdzewnej o długości 224 mm - Fronty szafek z płyty wiórowej laminowanej laminatem HPL o grubości 0.8 mm. - Krawędzie frontów zaokrąglone - Szafki wiszące na regulatorach - Kolorystyka szafek do negocjacji z wykonawcą |  |  |
| V | POMIESZCZENIE NR 36 |
| 1. | Zestaw laboratoryjny 2748x750x900 mm w składzie: | -Przekrój poprzeczny nóg stelaży w kształcie litery C -Stelaże stołów laboratoryjnych, na poziomowanych nóżkach, wykonane z wysokogatunkowych prostokątnych profili stalowych o przekroju nie mniejszym niż 60x30 mm.i grubości ścianki nie mniejszej niż 2 mm. w skład których wchodzą nogi o profilu C-kształtnym 60x30 mm, posiadające nóżki, pozwalające na regulację wysokości stelaża; belki łączące o profilu C-kształtnym pozwalające na podwieszenie i umożliwiające mobilność modułów szafkowych oraz belka łącząca o profilu T-kształtnym 60x30 mm, usztywniająca i wzmacniająca konstrukcję. -Stelaże malowane proszkowe łatwo zmywalnymi i odpornymi na działanie chemikaliów farbami epoksydowymi.. Lakier o strukturze pogrubionej i zwiększonej odporności na zarysowania. -Konstrukcja stelaży umożliwiająca podwieszenie szafek laboratoryjnych na całej szerokości stołu laboratoryjnego oraz pomiędzy dwoma stelażami. Konieczna możliwość łatwego demontażu i powieszenia szafki w innym miejscu stelaża przez użytkownika |  |  |
| 1.1. | Stelaż C kształtny 1800x600x860 mm | Przekrój poprzeczny nóg stelaży w kształcie litery C -Stelaże stołów laboratoryjnych, na poziomowanych nóżkach, wykonane z wysokogatunkowych prostokątnych profili stalowych o przekroju nie mniejszym niż 60x30 mm.i grubości ścianki nie mniejszej niż 2 mm. w skład których wchodzą nogi o profilu C-kształtnym 60x30 mm, posiadające nóżki, pozwalające na regulację wysokości stelaża; belki łączące o profilu C-kształtnym pozwalające na podwieszenie i umożliwiające mobilność modułów szafkowych oraz belka łącząca o profilu T-kształtnym 60x30 mm, usztywniająca i wzmacniająca konstrukcję. -Stelaże malowane proszkowe łatwo zmywalnymi i odpornymi na działanie chemikaliów farbami epoksydowymi.. Lakier o strukturze pogrubionej i zwiększonej odporności na zarysowania. -Konstrukcja stelaży umożliwiająca podwieszenie szafek laboratoryjnych na całej szerokości stołu laboratoryjnego oraz pomiędzy dwoma stelażami. Konieczna możliwość łatwego demontażu i powieszenia szafki w innym miejscu stelaża przez użytkownika |  |  |
| 1.2. | Stelaż C kształtny 900x600x860 mm | Blaty laboratoryjne z konglomeratu: konglomerat kwarcowo-granitowy z żywicami poliestrowymi (około 98% materiału mineralnego i 2% żywic poliestrowych) o grubości 20 mm, niskiej nasiąkliwości i dużej odporności mechanicznej i chemicznej, w kolorze białym nakrapianym - Połączenia blatów o grubości 4-5 mm wypełnione tworzywem poliuretanowym o kolorze dobranym do koloru blatu. - Blaty o długości do 1800 mm powinny być wykonane z 1 elementu. Powyżej tej wielkości dopuszcza się wykonanie z 2 lub więcej odcinków blatów. Minimalny rozmiar płyty to 1000 mm. |  |  |
| 1.3. | Szafka 600x530x600 mm z 1 szufladą | Całe korpusy (łącznie z plecami szafek) wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm.Szafki podwieszane do stelaża umieszczone od 150 do 170 mm ponad podłogą. - Śruby mocujące szafki do stelaża wkręcane od wewnątrz bez uwidocznienia ich na zewnątrz stanowiska. Możliwy przesuw szafek w obrębie stelaża bez demontażu całego stanowiska. - Krawędzie płyt zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2 mm. Zawiasy 175o drzwi z funkcją samodomykania zabezpieczone powłoką antykorozyjną . Zawiasy wyposażone w funkcje szybkiego montażu i demontażu - Szuflady metalowe - Uchwyty szafek mocowane w pozycji poziomej, wykonane z pręta ze stali nierdzewnej o długości 224 mm - W szafkach podwieszanych z drzwiami l półka o regulowanej wysokości - Fronty szafek z płyty wiórowej laminowanej laminatem HPL o grubości 0.8 mm. - Krawędzie frontów zaokrąglone. Kolorystyka szafek do negocjacji z wykonawcą |  |  |
| 1.4. | Platforma przejezdna pod komputer | 4 bezśladowe kółka. Konstrukcja z płyty laminowanej 18 mm, |  |  |
| 1.5. | Blat laminowany 2748x750x28mm | Blat laminowany z krawędzią postforming jednostronny. Grubość 28 mm. Doklejka PCV 2 mm |  |  |
| 1.6. | Szafka 600x300x600 mm, wisząca | Całe korpusy (łącznie z plecami szafek) wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm. -- Krawędzie płyt zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2 mm. - Zawiasy 175o drzwi z funkcją samodomykania zabezpieczone powłoką antykorozyjną . Zawiasy wyposażone w funkcje szybkiego montażu i demontażu - Uchwyty szafek mocowane w pozycji poziomej, wykonane z pręta ze stali nierdzewnej o długości 224 mm - Fronty szafek z płyty wiórowej laminowanej laminatem HPL o grubości 0.8 mm. - Krawędzie frontów zaokrąglone - Szafki wiszące na regulatorach - Kolorystyka szafek do negocjacji z wykonawcą |  |  |
| 2. | Zestaw przyścienny na stelażu stalowym 1640x750x900 mm w składzie: |  |  |  |
| 2.1 | Stelaż C kształtny 1640x600x860 mm | Przekrój poprzeczny nóg stelaży w kształcie litery C - Stelaże stołów laboratoryjnych, na poziomowanych nóżkach, wykonane z wysokogatunkowych prostokątnych profili stalowych o przekroju nie mniejszym niż 60x30 mm.i grubości ścianki nie mniejszej niż 2 mm. w skład których wchodzą nogi o profilu C-kształtnym 60x30 mm, posiadające nóżki, pozwalające na regulację wysokości stelaża; belki łączące o profilu C-kształtnym pozwalające na podwieszenie i umożliwiające mobilność modułów szafkowych oraz belka łącząca o profilu T-kształtnym 60x30 mm, usztywniająca i wzmacniająca konstrukcję. - Stelaże malowane proszkowe łatwo zmywalnymi i odpornymi na działanie chemikaliów farbami epoksydowymi.. Lakier o strukturze pogrubionej i zwiększonej odporności na zarysowania. - Konstrukcja stelaży umożliwiająca podwieszenie szafek laboratoryjnych na całej szerokości stołu laboratoryjnego oraz pomiędzy dwoma stelażami. Konieczna możliwość łatwego demontażu i powieszenia szafki w innym miejscu stelaża przez użytkownika |  |  |
| 2.2 | Blat z konglomeratu kwarcytowo-poliestrowego 1640x750x20 mm | - Blaty laboratoryjne z konglomeratu: konglomerat kwarcowo-granitowy z żywicami poliestrowymi (około 98% materiału mineralnego i 2% żywic poliestrowych) o grubości 20 mm, niskiej nasiąkliwości i dużej odporności mechanicznej i chemicznej, w kolorze białym nakrapianym - Połączenia blatów o grubości 4-5 mm wypełnione tworzywem poliuretanowym o kolorze dobranym do koloru blatu. - Blaty o długości do 1800 mm powinny być wykonane z 1 elementu. Powyżej tej wielkości dopuszcza się wykonanie z 2 lub więcej odcinków blatów. Minimalny rozmiar płyty to 1000 mm. |  |  |
| 3. | Zestaw przyścienny na stelażu stalowym 1380x750x900 mm w składzie: |  |  |  |
| 3.1. | Stelaż C kształtny 1380x600x860 mm | Przekrój poprzeczny nóg stelaży w kształcie litery C - Stelaże stołów laboratoryjnych, na poziomowanych nóżkach, wykonane z wysokogatunkowych prostokątnych profili stalowych o przekroju nie mniejszym niż 60x30 mm.i grubości ścianki nie mniejszej niż 2 mm. w skład których wchodzą nogi o profilu C-kształtnym 60x30 mm, posiadające nóżki, pozwalające na regulację wysokości stelaża; belki łączące o profilu C-kształtnym pozwalające na podwieszenie i umożliwiające mobilność modułów szafkowych oraz belka łącząca o profilu T-kształtnym 60x30 mm, usztywniająca i wzmacniająca konstrukcję. - Stelaże malowane proszkowe łatwo zmywalnymi i odpornymi na działanie chemikaliów farbami epoksydowymi.. Lakier o strukturze pogrubionej i zwiększonej odporności na zarysowania. - Konstrukcja stelaży umożliwiająca podwieszenie szafek laboratoryjnych na całej szerokości stołu laboratoryjnego oraz pomiędzy dwoma stelażami. Konieczna możliwość łatwego demontażu i powieszenia szafki w innym miejscu stelaża przez użytkownika |  |  |
| 3.2. | Blat z konglomeratu kwarcytowo-poliestrowego 1380x750x20 mm | Blaty laboratoryjne z konglomeratu: konglomerat kwarcowo-granitowy z żywicami poliestrowymi (około 98% materiału mineralnego i 2% żywic poliestrowych) o grubości 20 mm, niskiej nasiąkliwości i dużej odporności mechanicznej i chemicznej, w kolorze białym nakrapianym - Połączenia blatów o grubości 4-5 mm wypełnione tworzywem poliuretanowym o kolorze dobranym do koloru blatu. - Blaty o długości do 1800 mm powinny być wykonane z 1 elementu. Powyżej tej wielkości dopuszcza się wykonanie z 2 lub więcej odcinków blatów. Minimalny rozmiar płyty to 1000 mm. |  |  |
| 3.3. | Szafka 600x530x600 mm z 1 szufladą, przejezdna | Całe korpusy (łącznie z plecami szafek) wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm. - Szafka wyposażona w kółka z hamulcem i blat z płyty laminowanej 25 mm - Krawędzie płyt zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2 mm. Zawiasy 175o drzwi z funkcją samodomykania zabezpieczone powłoką antykorozyjną . Zawiasy wyposażone w funkcje szybkiego montażu i demontażu Szuflady metalowe - Uchwyty szafek mocowane w pozycji poziomej, wykonane z pręta ze stali nierdzewnej o długości 224 mm - W szafkach podwieszanych z drzwiami l półka o regulowanej wysokości - Fronty szafek z płyty wiórowej laminowanej laminatem HPL o grubości 0.8 mm. - Krawędzie frontów zaokrąglone. Kolorystyka szafek do negocjacji z wykonawcą |  |  |
| 4. | Zestaw przyścienny 1860x750x900 mm w składzie: |  |  |  |
| 4.1. | Stelaż C kształtny 1800x600x860 mm | Przekrój poprzeczny nóg stelaży w kształcie litery C - Stelaże stołów laboratoryjnych, na poziomowanych nóżkach, wykonane z wysokogatunkowych prostokątnych profili stalowych o przekroju nie mniejszym niż 60x30 mm.i grubości ścianki nie mniejszej niż 2 mm. w skład których wchodzą nogi o profilu C-kształtnym 60x30 mm, posiadające nóżki, pozwalające na regulację wysokości stelaża; belki łączące o profilu C-kształtnym pozwalające na podwieszenie i umożliwiające mobilność modułów szafkowych oraz belka łącząca o profilu T-kształtnym 60x30 mm, usztywniająca i wzmacniająca konstrukcję. - Stelaże malowane proszkowe łatwo zmywalnymi i odpornymi na działanie chemikaliów farbami epoksydowymi.. Lakier o strukturze pogrubionej i zwiększonej odporności na zarysowania. - Konstrukcja stelaży umożliwiająca podwieszenie szafek laboratoryjnych na całej szerokości stołu laboratoryjnego oraz pomiędzy dwoma stelażami. Konieczna możliwość łatwego demontażu i powieszenia szafki w innym miejscu stelaża przez użytkownika |  |  |
| 4.2. | Blat z konglomeratu kwarcytowo-poliestrowego 1860x750x20 mm | Blaty laboratoryjne z konglomeratu: konglomerat kwarcowo-granitowy z żywicami poliestrowymi (około 98% materiału mineralnego i 2% żywic poliestrowych) o grubości 20 mm, niskiej nasiąkliwości i dużej odporności mechanicznej i chemicznej, w kolorze białym nakrapianym - Połączenia blatów o grubości 4-5 mm wypełnione tworzywem poliuretanowym o kolorze dobranym do koloru blatu. - Blaty o długości do 1800 mm powinny być wykonane z 1 elementu. Powyżej tej wielkości dopuszcza się wykonanie z 2 lub więcej odcinków blatów. Minimalny rozmiar płyty to 1000 mm. |  |  |
| 4.3. | Szafka 600x530x600 mm z 1 szufladą | Całe korpusy (łącznie z plecami szafek) wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm.Szafki podwieszane do stelaża umieszczone od 150 do 170 mm ponad podłogą. - Śruby mocujące szafki do stelaża wkręcane od wewnątrz bez uwidocznienia ich na zewnątrz stanowiska. Możliwy przesuw szafek w obrębie stelaża bez demontażu całego stanowiska. - Krawędzie płyt zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2 mm. Zawiasy 175o drzwi z funkcją samodomykania zabezpieczone powłoką antykorozyjną . Zawiasy wyposażone w funkcje szybkiego montażu i demontażu - Szuflady metalowe - Uchwyty szafek mocowane w pozycji poziomej, wykonane z pręta ze stali nierdzewnej o długości 224 mm - W szafkach podwieszanych z drzwiami l półka o regulowanej wysokości - Fronty szafek z płyty wiórowej laminowanej laminatem HPL o grubości 0.8 mm. - Krawędzie frontów zaokrąglone. Kolorystyka szafek do negocjacji z wykonawcą |  |  |
| 4.4. | Szafka 600x300x600 mm, wisząca | Całe korpusy (łącznie z plecami szafek) wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm. -- Krawędzie płyt zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2 mm. - Zawiasy 175o drzwi z funkcją samodomykania zabezpieczone powłoką antykorozyjną . Zawiasy wyposażone w funkcje szybkiego montażu i demontażu - Uchwyty szafek mocowane w pozycji poziomej, wykonane z pręta ze stali nierdzewnej o długości 224 mm - Fronty szafek z płyty wiórowej laminowanej laminatem HPL o grubości 0.8 mm. - Krawędzie frontów zaokrąglone - Szafki wiszące na regulatorach - Kolorystyka szafek do negocjacji z wykonawcą |  |  |
| 5. | Zestaw przyścienny 2075x750x900 mm w składzie: |  |  |  |
| 5.1. | Stelaż C kształtny 1000x600x860 mm | Przekrój poprzeczny nóg stelaży w kształcie litery C - Stelaże stołów laboratoryjnych, na poziomowanych nóżkach, wykonane z wysokogatunkowych prostokątnych profili stalowych o przekroju nie mniejszym niż 60x30 mm.i grubości ścianki nie mniejszej niż 2 mm. w skład których wchodzą nogi o profilu C-kształtnym 60x30 mm, posiadające nóżki, pozwalające na regulację wysokości stelaża; belki łączące o profilu C-kształtnym pozwalające na podwieszenie i umożliwiające mobilność modułów szafkowych oraz belka łącząca o profilu T-kształtnym 60x30 mm, usztywniająca i wzmacniająca konstrukcję. - Stelaże malowane proszkowe łatwo zmywalnymi i odpornymi na działanie chemikaliów farbami epoksydowymi.. Lakier o strukturze pogrubionej i zwiększonej odporności na zarysowania. - Konstrukcja stelaży umożliwiająca podwieszenie szafek laboratoryjnych na całej szerokości stołu laboratoryjnego oraz pomiędzy dwoma stelażami. Konieczna możliwość łatwego demontażu i powieszenia szafki w innym miejscu stelaża przez użytkownika |  |  |
| 5.2. | Blat z konglomeratu kwarcytowo-poliestrowego 2075x750x20 mm z wycięciem na zlew | Blaty laboratoryjne z konglomeratu: konglomerat kwarcowo-granitowy z żywicami poliestrowymi (około 98% materiału mineralnego i 2% żywic poliestrowych) o grubości 20 mm, niskiej nasiąkliwości i dużej odporności mechanicznej i chemicznej, w kolorze białym nakrapianym - Połączenia blatów o grubości 4-5 mm wypełnione tworzywem poliuretanowym o kolorze dobranym do koloru blatu. - Blaty o długości do 1800 mm powinny być wykonane z 1 elementu. Powyżej tej wielkości dopuszcza się wykonanie z 2 lub więcej |  |  |
| 5.3. | Zlew z żywicy epoksydowej L20 400x400x230 mm | Zlewy z żywicy epoksydowej typu nakładanego – zlicowane z powierzchnią blatu (kolor biały). Wymiar min 400x400x230 mm. Kształt zlewów z krawędziami zaokraglonymi. Zlewy odporne chemicznie i odporne na wysoka temperaturę. |  |  |
| 5.4. | Szafka 600x530x600 mm z 1 szufladą | Całe korpusy (łącznie z plecami szafek) wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm.Szafki podwieszane do stelaża umieszczone od 150 do 170 mm ponad podłogą. - Śruby mocujące szafki do stelaża wkręcane od wewnątrz bez uwidocznienia ich na zewnątrz stanowiska. Możliwy przesuw szafek w obrębie stelaża bez demontażu całego stanowiska. - Krawędzie płyt zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2 mm. Zawiasy 175o drzwi z funkcją samodomykania zabezpieczone powłoką antykorozyjną . Zawiasy wyposażone w funkcje szybkiego montażu i demontażu - Szuflady metalowe - Uchwyty szafek mocowane w pozycji poziomej, wykonane z pręta ze stali nierdzewnej o długości 224 mm - W szafkach podwieszanych z drzwiami l półka o regulowanej wysokości - Fronty szafek z płyty wiórowej laminowanej laminatem HPL o grubości 0.8 mm. - Krawędzie frontów zaokrąglone. Kolorystyka szafek do negocjacji z wykonawcą |  |  |
| 5.5. | Szafka 600x530x600 mm zlewozmywakowa | Śruby mocujące szafki do stelaża wkręcane od wewnątrz bez uwidocznienia ich na zewnątrz stanowiska. - Krawędzie płyt zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2 mm. - Zawiasy 175o drzwi z funkcją samodomykania zabezpieczone powłoką antykorozyjną . Zawiasy wyposażone w funkcje szybkiego montażu i demontażu - Uchwyty szafek mocowane w pozycji poziomej, wykonane z pręta ze stali nierdzewnej o długości 224 mm - Fronty szafek z płyty wiórowej laminowanej laminatem HPL o grubości 0.8 mm. - Krawędzie frontów zaokrąglone - Szafki wiszące na regulatorach - Kolorystyka szafek w odcieniach szarości, fronty z obrzeżem niebieskim - Szafki zlewozmywakowe: Korpusy szafek wykonane z wodoodpornego litego laminatu HPL o grubości 13 mm w kolorze identycznym jak korpusy pozostałych szafek. |  |  |
| 5.6. | Szafka 800x530x600 mm bez szuflad, dwudrzwiowa | Całe korpusy (łącznie z plecami szafek) wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm.Szafki podwieszane do stelaża umieszczone od 150 do 170 mm ponad podłogą. - Śruby mocujące szafki do stelaża wkręcane od wewnątrz bez uwidocznienia ich na zewnątrz stanowiska. Możliwy przesuw szafek w obrębie stelaża bez demontażu całego stanowiska. - Krawędzie płyt zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2 mm. Zawiasy 175o drzwi z funkcją samodomykania zabezpieczone powłoką antykorozyjną . Zawiasy wyposażone w funkcje szybkiego montażu i demontażu - Szuflady metalowe - Uchwyty szafek mocowane w pozycji poziomej, wykonane z pręta ze stali nierdzewnej o długości 224 mm - W szafkach podwieszanych z drzwiami l półka |  |  |
| 5.7. | Bateria zlewozmywakowa C/Z woda powlekana tworzywem epoksydowym | Baterie laboratoryjne w wykonaniu chemoodpornym, powlekane powłoką epoksydową, wyposażone w mieszacz c/z woda i perlator, montowane w blacie. |  |  |
| 5.8. | Szafka 600x300x600 mm, wisząca | Całe korpusy (łącznie z plecami szafek) wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm. -- Krawędzie płyt zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2 mm. - Zawiasy 175o drzwi z funkcją samodomykania zabezpieczone powłoką antykorozyjną . Zawiasy wyposażone w funkcje szybkiego montażu i demontażu - Uchwyty szafek mocowane w pozycji poziomej, wykonane z pręta ze stali nierdzewnej o długości 224 mm - Fronty szafek z płyty wiórowej laminowanej laminatem HPL o grubości 0.8 mm. - Krawędzie frontów zaokrąglone - Szafki wiszące na regulatorach - Kolorystyka szafek do negocjacji z wykonawcą |  |  |
| 6. | Taboret laboratoryjny PU wysoki | Taborety laboratoryjne wysokie, z podnóżkiem, obrotowe, na podnośniku pneumatycznym z siedziskiem miękkim, wykończenie Poliuretan. |  |  |
| 7. | Krzesło laboratoryjne PU zmywalne, z podnóżkiem, wysokie | Krzesła laboratoryjne wysokie, obrotowe, na podnośniku pneumatycznym z siedziskiem miękkim, wykończenie Poliuretan. |  |  |
| VI | POMIESZCZENIE NR 34 |
| 1. | Zestaw przyścienny na stelażu stalowym 3150x750x900 mm w składzie: |  |  |  |
| 1.1. | Stelaż C kształtny 1500x600x860 mm | -Przekrój poprzeczny nóg stelaży w kształcie litery C -Stelaże stołów laboratoryjnych, na poziomowanych nóżkach, wykonane z wysokogatunkowych prostokątnych profili stalowych o przekroju nie mniejszym niż 60x30 mm.i grubości ścianki nie mniejszej niż 2 mm. w skład których wchodzą nogi o profilu C-kształtnym 60x30 mm, posiadające nóżki, pozwalające na regulację wysokości stelaża; belki łączące o profilu C-kształtnym pozwalające na podwieszenie i umożliwiające mobilność modułów szafkowych oraz belka łącząca o profilu T-kształtnym 60x30 mm, usztywniająca i wzmacniająca konstrukcję. Stelaże malowane proszkowe łatwo zmywalnymi i odpornymi na działanie chemikaliów farbami epoksydowymi.. Lakier o strukturze pogrubionej i zwiększonej odporności na zarysowania. -Konstrukcja stelaży umożliwiająca podwieszenie szafek laboratoryjnych na całej szerokości stołu laboratoryjnego oraz pomiędzy dwoma stelażami. Konieczna możliwość łatwego demontażu i powieszenia szafki w innym miejscu stelaża przez użytkownika |  |  |
| 1.2. | Stelaż C kształtny 1600x600x860 mm | Przekrój poprzeczny nóg stelaży w kształcie litery C -Stelaże stołów laboratoryjnych, na poziomowanych nóżkach, wykonane z wysokogatunkowych prostokątnych profili stalowych o przekroju nie mniejszym niż 60x30 mm.i grubości ścianki nie mniejszej niż 2 mm. w skład których wchodzą nogi o profilu C-kształtnym 60x30 mm, posiadające nóżki, pozwalające na regulację wysokości stelaża; belki łączące o profilu C-kształtnym pozwalające na podwieszenie i umożliwiające mobilność modułów szafkowych oraz belka łącząca o profilu T-kształtnym 60x30 mm, usztywniająca i wzmacniająca konstrukcję. -Stelaże malowane proszkowe łatwo zmywalnymi i odpornymi na działanie chemikaliów farbami epoksydowymi.. Lakier o strukturze pogrubionej i zwiększonej odporności na zarysowania. -Konstrukcja stelaży umożliwiająca podwieszenie szafek laboratoryjnych na całej szerokości stołu laboratoryjnego oraz pomiędzy dwoma stelażami. Konieczna możliwość łatwego demontażu i powieszenia szafki w innym miejscu stelaża przez użytkownika |  |  |
| 1.3. | Blat z konglomeratu kwarcytowo-poliestrowego 3150x750x20 mm z wycięiem na zlew | Blaty laboratoryjne z konglomeratu: konglomerat kwarcowo-granitowy z żywicami poliestrowymi (około 98% materiału mineralnego i 2% żywic poliestrowych) o grubości 20 mm, niskiej nasiąkliwości i dużej odporności mechanicznej i chemicznej, w kolorze białym nakrapianym - Połączenia blatów o grubości 4-5 mm wypełnione tworzywem poliuretanowym o kolorze dobranym do koloru blatu. - Blaty o długości do 1800 mm powinny być wykonane z 1 elementu. Powyżej tej wielkości dopuszcza się wykonanie z 2 lub więcej odcinków blatów. Minimalny rozmiar płyty to 1000 mm. |  |  |
| 1.4. | Zlew z żywicy epoksydowej L20 400x400x230 mm | Zlewy z żywicy epoksydowej typu nakładanego – zlicowane z powierzchnią blatu (kolor biały). Wymiar min 400x400x230 mm. Kształt zlewów z krawędziami zaokraglonymi. Zlewy odporne chemicznie i odporne na wysoka temperaturę. |  |  |
| 1.5. | Bateria zlewozmywakowa C/Z woda powlekana tworzywem epoksydowym | Baterie laboratoryjne w wykonaniu chemoodpornym, powlekane powłoką epoksydową, wyposażone w mieszacz c/z woda i perlator, montowane w blacie. |  |  |
| 1.6. | Szafka 600x530x600 mm z 1 szufladą | Całe korpusy (łącznie z plecami szafek) wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm.Szafki podwieszane do stelaża umieszczone od 150 do 170 mm ponad podłogą. - Śruby mocujące szafki do stelaża wkręcane od wewnątrz bez uwidocznienia ich na zewnątrz stanowiska. Możliwy przesuw szafek w obrębie stelaża bez demontażu całego stanowiska. - Krawędzie płyt zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2 mm. Zawiasy 175o drzwi z funkcją samodomykania zabezpieczone powłoką antykorozyjną . Zawiasy wyposażone w funkcje szybkiego montażu i demontażu - Szuflady metalowe - Uchwyty szafek mocowane w pozycji poziomej, wykonane z pręta ze stali nierdzewnej o długości 224 mm - W szafkach podwieszanych z drzwiami l półka o regulowanej wysokości - Fronty szafek z płyty wiórowej laminowanej laminatem HPL o grubości 0.8 mm. - Krawędzie frontów zaokrąglone. Kolorystyka szafek do negocjacji z wykonawcą |  |  |
| 1.7. | Szafka 600x530x600 mm zlewozmywakowa | - Śruby mocujące szafki do stelaża wkręcane od wewnątrz bez uwidocznienia ich na zewnątrz stanowiska. - Krawędzie płyt zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2 mm. - Zawiasy 175o drzwi z funkcją samodomykania zabezpieczone powłoką antykorozyjną . Zawiasy wyposażone w funkcje szybkiego montażu i demontażu - Uchwyty szafek mocowane w pozycji poziomej, wykonane z pręta ze stali nierdzewnej o długości 224 mm - Fronty szafek z płyty wiórowej laminowanej laminatem HPL o grubości 0.8 mm. - Krawędzie frontów zaokrąglone - Szafki wiszące na regulatorach - Kolorystyka szafek do negocjacji z wykonawcą - Szafki zlewozmywakowe: Korpusy szafek wykonane z wodoodpornego litego laminatu HPL o grubości 13 mm w kolorze identycznym jak korpusy pozostałych szafek. |  |  |
| 1.8. | Szafka 600x300x600 mm, wisząca | Całe korpusy (łącznie z plecami szafek) wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm. - Krawędzie płyt zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2 mm. - Zawiasy 175o drzwi z funkcją samodomykania zabezpieczone powłoką antykorozyjną . Zawiasy wyposażone w funkcje szybkiego montażu i demontażu - Uchwyty szafek mocowane w pozycji poziomej, wykonane z pręta ze stali nierdzewnej o długości 224 mm - Fronty szafek z płyty wiórowej laminowanej laminatem HPL o grubości 0.8 mm. - Krawędzie frontów zaokrąglone - Szafki wiszące na regulatorach - Kolorystyka szafek do negocjacji z wykonawcą |  |  |
| 2. | Zestaw przyścienny na stelażu stalowym 2145x750x900 mm w składzie: |  |  |  |
| 2.1. | Stelaż C kształtny 1200x600x860 mm | Przekrój poprzeczny nóg stelaży w kształcie litery C -Stelaże stołów laboratoryjnych, na poziomowanych nóżkach, wykonane z wysokogatunkowych prostokątnych profili stalowych o przekroju nie mniejszym niż 60x30 mm.i grubości ścianki nie mniejszej niż 2 mm. w skład których wchodzą nogi o profilu C-kształtnym 60x30 mm, posiadające nóżki, pozwalające na regulację wysokości stelaża; belki łączące o profilu C-kształtnym pozwalające na podwieszenie i umożliwiające mobilność modułów szafkowych oraz belka łącząca o profilu T-kształtnym 60x30 mm, usztywniająca i wzmacniająca konstrukcję. -Stelaże malowane proszkowe łatwo zmywalnymi i odpornymi na działanie chemikaliów farbami epoksydowymi.. Lakier o strukturze pogrubionej i zwiększonej odporności na zarysowania. -Konstrukcja stelaży umożliwiająca podwieszenie szafek laboratoryjnych na całej szerokości stołu laboratoryjnego oraz pomiędzy dwoma stelażami. Konieczna możliwość łatwego demontażu i powieszenia szafki w innym miejscu stelaża przez użytkownika |  |  |
| 2.2. | Stelaż C kształtny 940x600x860 mm | Przekrój poprzeczny nóg stelaży w kształcie litery C -Stelaże stołów laboratoryjnych, na poziomowanych nóżkach, wykonane z wysokogatunkowych prostokątnych profili stalowych o przekroju nie mniejszym niż 60x30 mm.i grubości ścianki nie mniejszej niż 2 mm. w skład których wchodzą nogi o profilu C-kształtnym 60x30 mm, posiadające nóżki, pozwalające na regulację wysokości stelaża; belki łączące o profilu C-kształtnym pozwalające na podwieszenie i umożliwiające mobilność modułów szafkowych oraz belka łącząca o profilu T-kształtnym 60x30 mm, usztywniająca i wzmacniająca konstrukcję. -Stelaże malowane proszkowe łatwo zmywalnymi i odpornymi na działanie chemikaliów farbami epoksydowymi.. Lakier o strukturze pogrubionej i zwiększonej odporności na zarysowania. -Konstrukcja stelaży umożliwiająca podwieszenie szafek laboratoryjnych na całej szerokości stołu laboratoryjnego oraz pomiędzy dwoma stelażami. Konieczna możliwość łatwego demontażu i powieszenia szafki w innym miejscu stelaża przez użytkownika |  |  |
| 2.3. | Szafka 940x530x600 mm bez szuflad, dwudrzwiowa | Całe korpusy (łącznie z plecami szafek) wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm.Szafki podwieszane do stelaża umieszczone od 150 do 170 mm ponad podłogą. - Śruby mocujące szafki do stelaża wkręcane od wewnątrz bez uwidocznienia ich na zewnątrz stanowiska. Możliwy przesuw szafek w obrębie stelaża bez demontażu całego stanowiska. - Krawędzie płyt zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2 mm. Zawiasy 175o drzwi z funkcją samodomykania zabezpieczone powłoką antykorozyjną . Zawiasy wyposażone w funkcje szybkiego montażu i demontażu - Szuflady metalowe - Uchwyty szafek mocowane w pozycji poziomej, wykonane z pręta ze stali nierdzewnej o długości 224 mm - W szafkach podwieszanych z drzwiami l półka o regulowanej wysokości - Fronty szafek z płyty wiórowej laminowanej laminatem HPL o grubości 0.8 mm. - Krawędzie frontów zaokrąglone. Kolorystyka szafek do negocjacji z wykonawcą |  |  |
| 2.4. | Płyta gazowa 4-palnikowa montowana w blacie, płyta ceramiczna, kurki gazowe od frontu, zabezpieczenie przeciwwypływowe, ruszt pełny, automatyczne zapalacze w pokrętłach | montowana w blacie, płyta ceramiczna, kurki gazowe od frontu, zabezpieczenie przeciwwypływowe, ruszt pełny, automatyczne zapalacze w pokrętłach |  |  |
| 2.5. | Blat z konglomeratu kwarcytowo-poliestrowego 2145x750x20 mm z wycięciem na płytę gazową | Blaty laboratoryjne z konglomeratu: konglomerat kwarcowo-granitowy z żywicami poliestrowymi (około 98% materiału mineralnego i 2% żywic poliestrowych) o grubości 20 mm, niskiej nasiąkliwości i dużej odporności mechanicznej i chemicznej, w kolorze białym nakrapianym - Połączenia blatów o grubości 4-5 mm wypełnione tworzywem poliuretanowym o kolorze dobranym do koloru blatu. - Blaty o długości do 1800 mm powinny być wykonane z 1 elementu. Powyżej tej wielkości dopuszcza się wykonanie z 2 lub więcej odcinków blatów. Minimalny rozmiar płyty to 1000 mm. |  |  |
| VII | POMIESZCZENIE NR 35 |
| 1. | Zestaw przyścienny na stelażu stalowym 2786x750x900 mm w składzie: |  |  |  |
| 1.1. | Stelaż C kształtny 1500x600x860 mm | -Przekrój poprzeczny nóg stelaży w kształcie litery C -Stelaże stołów laboratoryjnych, na poziomowanych nóżkach, wykonane z wysokogatunkowych prostokątnych profili stalowych o przekroju nie mniejszym niż 60x30 mm.i grubości ścianki nie mniejszej niż 2 mm. w skład których wchodzą nogi o profilu C-kształtnym 60x30 mm, posiadające nóżki, pozwalające na regulację wysokości stelaża; belki łączące o profilu C-kształtnym pozwalające na podwieszenie i umożliwiające mobilność modułów szafkowych oraz belka łącząca o profilu T-kształtnym 60x30 mm, usztywniająca i wzmacniająca konstrukcję. Stelaże malowane proszkowe łatwo zmywalnymi i odpornymi na działanie chemikaliów farbami epoksydowymi. Lakier o strukturze pogrubionej i zwiększonej odporności na zarysowania. -Konstrukcja stelaży umożliwiająca podwieszenie szafek laboratoryjnych na całej szerokości stołu laboratoryjnego oraz pomiędzy dwoma stelażami. Konieczna możliwość łatwego demontażu i powieszenia szafki w innym miejscu stelaża przez użytkownika |  |  |
| 1.2. | Stelaż C kształtny 1200x600x860 mm | Przekrój poprzeczny nóg stelaży w kształcie litery C -Stelaże stołów laboratoryjnych, na poziomowanych nóżkach, wykonane z wysokogatunkowych prostokątnych profili stalowych o przekroju nie mniejszym niż 60x30 mm.i grubości ścianki nie mniejszej niż 2 mm. w skład których wchodzą nogi o profilu C-kształtnym 60x30 mm, posiadające nóżki, pozwalające na regulację wysokości stelaża; belki łączące o profilu C-kształtnym pozwalające na podwieszenie i umożliwiające mobilność modułów szafkowych oraz belka łącząca o profilu T-kształtnym 60x30 mm, usztywniająca i wzmacniająca konstrukcję. -Stelaże malowane proszkowe łatwo zmywalnymi i odpornymi na działanie chemikaliów farbami epoksydowymi.. Lakier o strukturze pogrubionej i zwiększonej odporności na zarysowania. -Konstrukcja stelaży umożliwiająca podwieszenie szafek laboratoryjnych na całej szerokości stołu laboratoryjnego oraz pomiędzy dwoma stelażami. Konieczna możliwość łatwego demontażu i powieszenia szafki w innym miejscu stelaża przez użytkownika |  |  |
| 1.3. | Blat z konglomeratu kwarcytowo-poliestrowego 2786x750x20 mm | Blaty laboratoryjne z konglomeratu: konglomerat kwarcowo-granitowy z żywicami poliestrowymi (około 98% materiału mineralnego i 2% żywic poliestrowych) o grubości 20 mm, niskiej nasiąkliwości i dużej odporności mechanicznej i chemicznej, w kolorze białym nakrapianym - Połączenia blatów o grubości 4-5 mm wypełnione tworzywem poliuretanowym o kolorze dobranym do koloru blatu. - Blaty o długości do 1800 mm powinny być wykonane z 1 elementu. Powyżej tej wielkości dopuszcza się wykonanie z 2 lub więcej odcinków blatów. Minimalny rozmiar płyty to 1000 mm. |  |  |
| 1.4. | Szafka 600x530x600 mm z 1 szufladą | Całe korpusy (łącznie z plecami szafek) wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm.Szafki podwieszane do stelaża umieszczone od 150 do 170 mm ponad podłogą. - Śruby mocujące szafki do stelaża wkręcane od wewnątrz bez uwidocznienia ich na zewnątrz stanowiska. Możliwy przesuw szafek w obrębie stelaża bez demontażu całego stanowiska. - Krawędzie płyt zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2 mm. Zawiasy 175o drzwi z funkcją samodomykania zabezpieczone powłoką antykorozyjną . Zawiasy wyposażone w funkcje szybkiego montażu i demontażu - Szuflady metalowe - Uchwyty szafek mocowane w pozycji poziomej, wykonane z pręta ze stali nierdzewnej o długości 224 mm - W szafkach podwieszanych z drzwiami l półka o regulowanej wysokości - Fronty szafek z płyty wiórowej laminowanej laminatem HPL o grubości 0.8 mm. - Krawędzie frontów zaokrąglone. Kolorystyka szafek do negocjacji z wykonawcą |  |  |
| 2. | Wózek dwupoziomowy 800x750x1200 mm, przejezdny. Dolny blat na wysokości 150 mm od podłogi | Wózek na kołach bezśladowych wykonany z profilu 30x30 mm malowany proszkowo, dwupoziomowy. Wysokość całkowita 1200 mm, dolna półka 150 mm od podłogi. Półki laminowane o dużej nośności (~100kg). |  |  |
| VIII | POMIESZCZENIE NR 33 |
| 1. | Zestaw przyścienny na stelażu stalowym 5830x750x900 mm w składzie: |  |  |  |
| 1.1. | Stelaż C kształtny 1500x600x860 mm | Przekrój poprzeczny nóg stelaży w kształcie litery C -Stelaże stołów laboratoryjnych, na poziomowanych nóżkach, wykonane z wysokogatunkowych prostokątnych profili stalowych o przekroju nie mniejszym niż 60x30 mm.i grubości ścianki nie mniejszej niż 2 mm. w skład których wchodzą nogi o profilu C-kształtnym 60x30 mm, posiadające nóżki, pozwalające na regulację wysokości stelaża; belki łączące o profilu C-kształtnym pozwalające na podwieszenie i umożliwiające mobilność modułów szafkowych oraz belka łącząca o profilu T-kształtnym 60x30 mm, usztywniająca i wzmacniająca konstrukcję. -Stelaże malowane proszkowe łatwo zmywalnymi i odpornymi na działanie chemikaliów farbami epoksydowymi.. Lakier o strukturze pogrubionej i zwiększonej odporności na zarysowania. -Konstrukcja stelaży umożliwiająca podwieszenie szafek laboratoryjnych na całej szerokości stołu laboratoryjnego oraz pomiędzy dwoma stelażami. Konieczna możliwość łatwego demontażu i powieszenia szafki w innym miejscu stelaża przez użytkownika |  |  |
| 1.2. | Stelaż C kształtny 1300x600x860 mm | Przekrój poprzeczny nóg stelaży w kształcie litery C -Stelaże stołów laboratoryjnych, na poziomowanych nóżkach, wykonane z wysokogatunkowych prostokątnych profili stalowych o przekroju nie mniejszym niż 60x30 mm.i grubości ścianki nie mniejszej niż 2 mm. w skład których wchodzą nogi o profilu C-kształtnym 60x30 mm, posiadające nóżki, pozwalające na regulację wysokości stelaża; belki łączące o profilu C-kształtnym pozwalające na podwieszenie i umożliwiające mobilność modułów szafkowych oraz belka łącząca o profilu T-kształtnym 60x30 mm, usztywniająca i wzmacniająca konstrukcję. -Stelaże malowane proszkowe łatwo zmywalnymi i odpornymi na działanie chemikaliów farbami epoksydowymi.. Lakier o strukturze pogrubionej i zwiększonej odporności na zarysowania. -Konstrukcja stelaży umożliwiająca podwieszenie szafek laboratoryjnych na całej szerokości stołu laboratoryjnego oraz pomiędzy dwoma stelażami. Konieczna możliwość łatwego demontażu i powieszenia szafki w innym miejscu stelaża przez użytkownika |  |  |
| 1.3. | Blat z konglomeratu kwarcytowo-poliestrowego 5830x750x20 mm | Blaty laboratoryjne z konglomeratu: konglomerat kwarcowo-granitowy z żywicami poliestrowymi (około 98% materiału mineralnego i 2% żywic poliestrowych) o grubości 20 mm, niskiej nasiąkliwości i dużej odporności mechanicznej i chemicznej, w kolorze białym nakrapianym - Połączenia blatów o grubości 4-5 mm wypełnione tworzywem poliuretanowym o kolorze dobranym do koloru blatu. - Blaty o długości do 1800 mm powinny być wykonane z 1 elementu. Powyżej tej wielkości dopuszcza się wykonanie z 2 lub więcej odcinków blatów. Minimalny rozmiar płyty to 1000 mm. |  |  |
| 1.4. | Szafka 600x530x600 mm z 1 szufladą | Całe korpusy (łącznie z plecami szafek) wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm.Szafki podwieszane do stelaża umieszczone od 150 do 170 mm ponad podłogą. - Śruby mocujące szafki do stelaża wkręcane od wewnątrz bez uwidocznienia ich na zewnątrz stanowiska. Możliwy przesuw szafek w obrębie stelaża bez demontażu całego stanowiska. - Krawędzie płyt zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2 mm. Zawiasy 175o drzwi z funkcją samodomykania zabezpieczone powłoką antykorozyjną . Zawiasy wyposażone w funkcje szybkiego montażu i demontażu - Szuflady metalowe - Uchwyty szafek mocowane w pozycji poziomej, wykonane z pręta ze stali nierdzewnej o długości 224 mm - W szafkach podwieszanych z drzwiami l półka o regulowanej wysokości - Fronty szafek z płyty wiórowej laminowanej laminatem HPL o grubości 0.8 mm. - Krawędzie frontów zaokrąglone. Kolorystyka szafek do negocjacji z wykonawcą |  |  |
| 1.5. | Wysuwana półka pod klawiaturę 600x530x120 mm, prowadnice teleskopowe | Konstrukcja z płyty laminowanej. Wysuwana półka pod klawiaturę 600x530x120 mm, prowadnice teleskopowe. Całość podwieszana do stelaża |  |  |
| 1.6. | Platforma przejezdna pod komputer | 4 bezśladowe kółka. Konstrukcja z płyty laminowanej 18 mm, |  |  |
| 1.7. | Szafka 600x530x600 mm bez szuflad | Całe korpusy (łącznie z plecami szafek) wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm.Szafki podwieszane do stelaża umieszczone od 150 do 170 mm ponad podłogą. - Śruby mocujące szafki do stelaża wkręcane od wewnątrz bez uwidocznienia ich na zewnątrz stanowiska. Możliwy przesuw szafek w obrębie stelaża bez demontażu całego stanowiska. - Krawędzie płyt zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2 mm. Zawiasy 175o drzwi z funkcją samodomykania zabezpieczone powłoką antykorozyjną . Zawiasy wyposażone w funkcje szybkiego montażu i demontażu - Szuflady metalowe - Uchwyty szafek mocowane w pozycji poziomej, wykonane z pręta ze stali nierdzewnej o długości 224 mm - W szafkach podwieszanych z drzwiami l półka o regulowanej wysokości - Fronty szafek z płyty wiórowej laminowanej laminatem HPL o grubości 0.8 mm. - Krawędzie frontów zaokrąglone. Kolorystyka szafek do negocjacji z wykonawcą |  |  |
| 1.8. | Szafka 600x530x300mm bez szuflad, przejezdna pod drukarkę | Całe korpusy (łącznie z plecami szafek) wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm. - Szafka wyposażona w kółka z hamulcem i blat z płyty laminowanej 25 mm - Krawędzie płyt zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2 mm. Zawiasy 175o drzwi z funkcją samodomykania zabezpieczone powłoką antykorozyjną . Zawiasy wyposażone w funkcje szybkiego montażu i demontażu - Szuflady metalowe - Uchwyty szafek mocowane w pozycji poziomej, wykonane z pręta ze stali nierdzewnej o długości 224 mm - W szafkach podwieszanych z drzwiami l półka o regulowanej wysokości - Fronty szafek z płyty wiórowej laminowanej laminatem HPL o grubości 0.8 mm. - Krawędzie frontów zaokrąglone. Kolorystyka szafek w odcieniach szarości, fronty z obrzeżem niebieskim - Krawędzie frontów zaokrąglone. Kolorystyka szafek do negocjacji z wykonawcą |  |  |
| 1.9. | Szafka 600x300x600 mm, wisząca | Całe korpusy (łącznie z plecami szafek) wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm. - Szafka wyposażona w kółka z hamulcem i blat z płyty laminowanej 25 mm - Krawędzie płyt zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2 mm. Zawiasy 175o drzwi z funkcją samodomykania zabezpieczone powłoką antykorozyjną . Zawiasy wyposażone w funkcje szybkiego montażu i demontażu - Szuflady metalowe - Uchwyty szafek mocowane w pozycji poziomej, wykonane z pręta ze stali nierdzewnej o długości 224 mm - W szafkach podwieszanych z drzwiami l półka o regulowanej wysokości - Fronty szafek z płyty wiórowej laminowanej laminatem HPL o grubości 0.8 mm. - Krawędzie frontów zaokrąglone. Kolorystyka szafek w odcieniach szarości, fronty z obrzeżem niebieskim - Krawędzie frontów zaokrąglone. Kolorystyka szafek do negocjacji z wykonawcą |  |  |
| 2. | Zestaw przyścienny na stelażu stalowym 1470x750x900 mm w składzie: |  |  |  |
| 2.1. | Stelaż C kształtny 1470x600x860 mm | Przekrój poprzeczny nóg stelaży w kształcie litery C -Stelaże stołów laboratoryjnych, na poziomowanych nóżkach, wykonane z wysokogatunkowych prostokątnych profili stalowych o przekroju nie mniejszym niż 60x30 mm.i grubości ścianki nie mniejszej niż 2 mm. w skład których wchodzą nogi o profilu C-kształtnym 60x30 mm, posiadające nóżki, pozwalające na regulację wysokości stelaża; belki łączące o profilu C-kształtnym pozwalające na podwieszenie i umożliwiające mobilność modułów szafkowych oraz belka łącząca o profilu T-kształtnym 60x30 mm, usztywniająca i wzmacniająca konstrukcję. -Stelaże malowane proszkowe łatwo zmywalnymi i odpornymi na działanie chemikaliów farbami epoksydowymi.. Lakier o strukturze pogrubionej i zwiększonej odporności na zarysowania. -Konstrukcja stelaży umożliwiająca podwieszenie szafek laboratoryjnych na całej szerokości stołu laboratoryjnego oraz pomiędzy dwoma stelażami. Konieczna możliwość łatwego demontażu i powieszenia szafki w innym miejscu stelaża przez użytkownika |  |  |
| 2.2. | Blat z konglomeratu kwarcytowo-poliestrowego 1470x750x20 mm | Blaty laboratoryjne z konglomeratu: konglomerat kwarcowo-granitowy z żywicami poliestrowymi (około 98% materiału mineralnego i 2% żywic poliestrowych) o grubości 20 mm, niskiej nasiąkliwości i dużej odporności mechanicznej i chemicznej, w kolorze białym nakrapianym - Połączenia blatów o grubości 4-5 mm wypełnione tworzywem poliuretanowym o kolorze dobranym do koloru blatu. - Blaty o długości do 1800 mm powinny być wykonane z 1 elementu. Powyżej tej wielkości dopuszcza się wykonanie z 2 lub więcej odcinków blatów. Minimalny rozmiar płyty to 1000 mm. |  |  |
| 2.3. | Szafka 600x530x600 mm z 1 szufladą, przejezdna | Całe korpusy (łącznie z plecami szafek) wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm. - Szafka wyposażona w kółka z hamulcem i blat z płyty laminowanej 25 mm - Krawędzie płyt zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2 mm. Zawiasy 175o drzwi z funkcją samodomykania zabezpieczone powłoką antykorozyjną . Zawiasy wyposażone w funkcje szybkiego montażu i demontażu - Szuflady metalowe - Uchwyty szafek mocowane w pozycji poziomej, wykonane z pręta ze stali nierdzewnej o długości 224 mm - W szafkach podwieszanych z drzwiami l półka o regulowanej wysokości - Fronty szafek z płyty wiórowej laminowanej laminatem HPL o grubości 0.8 mm. - Krawędzie frontów zaokrąglone. Kolorystyka szafek do negocjacji z wykonawcą |  |  |
| 3. | Zestaw przyścienny na stelażu stalowym 3330x750x900mm w składzie: |  |  |  |
| 3.1. | Stelaż C kształtny 1500x600x860 mm | -Przekrój poprzeczny nóg stelaży w kształcie litery C -Stelaże stołów laboratoryjnych, na poziomowanych nóżkach, wykonane z wysokogatunkowych prostokątnych profili stalowych o przekroju nie mniejszym niż 60x30 mm.i grubości ścianki nie mniejszej niż 2 mm. w skład których wchodzą nogi o profilu C-kształtnym 60x30 mm, posiadające nóżki, pozwalające na regulację wysokości stelaża; belki łączące o profilu C-kształtnym pozwalające na podwieszenie i umożliwiające mobilność modułów szafkowych oraz belka łącząca o profilu T-kształtnym 60x30 mm, usztywniająca i wzmacniająca konstrukcję. -Stelaże malowane proszkowe łatwo zmywalnymi i odpornymi na działanie chemikaliów farbami epoksydowymi.. Lakier o strukturze pogrubionej i zwiększonej odporności na zarysowania. -Konstrukcja stelaży umożliwiająca podwieszenie szafek laboratoryjnych na całej szerokości stołu laboratoryjnego oraz pomiędzy dwoma stelażami. Konieczna możliwość łatwego demontażu i powieszenia szafki w innym miejscu stelaża przez użytkownika |  |  |
| 3.2. | Stelaż C kształtny 1800x600x860 mm | Przekrój poprzeczny nóg stelaży w kształcie litery C -Stelaże stołów laboratoryjnych, na poziomowanych nóżkach, wykonane z wysokogatunkowych prostokątnych profili stalowych o przekroju nie mniejszym niż 60x30 mm.i grubości ścianki nie mniejszej niż 2 mm. w skład których wchodzą nogi o profilu C-kształtnym 60x30 mm, posiadające nóżki, pozwalające na regulację wysokości stelaża; belki łączące o profilu C-kształtnym pozwalające na podwieszenie i umożliwiające mobilność modułów szafkowych oraz belka łącząca o profilu T-kształtnym 60x30 mm, usztywniająca i wzmacniająca konstrukcję. -Stelaże malowane proszkowe łatwo zmywalnymi i odpornymi na działanie chemikaliów farbami epoksydowymi.. Lakier o strukturze pogrubionej i zwiększonej odporności na zarysowania. -Konstrukcja stelaży umożliwiająca podwieszenie szafek laboratoryjnych na całej szerokości stołu laboratoryjnego oraz pomiędzy dwoma stelażami. Konieczna możliwość łatwego demontażu i powieszenia szafki w innym miejscu stelaża przez użytkownika |  |  |
| 3.3. | Blat z konglomeratu kwarcytowo-poliestrowego 3330x750x20 mm z wycięiem na zlew | Blaty laboratoryjne z konglomeratu: konglomerat kwarcowo-granitowy z żywicami poliestrowymi (około 98% materiału mineralnego i 2% żywic poliestrowych) o grubości 20 mm, niskiej nasiąkliwości i dużej odporności mechanicznej i chemicznej, w kolorze białym nakrapianym - Połączenia blatów o grubości 4-5 mm wypełnione tworzywem poliuretanowym o kolorze dobranym do koloru blatu. - Blaty o długości do 1800 mm powinny być wykonane z 1 elementu. Powyżej tej wielkości dopuszcza się wykonanie z 2 lub więcej odcinków blatów. Minimalny rozmiar płyty to 1000 mm. |  |  |
| 3.4. | Zlew z żywicy epoksydowej L20 400x400x230 mm | Zlewy z żywicy epoksydowej typu nakładanego – zlicowane z powierzchnią blatu (kolor biały). Wymiar min 400x400x230 mm. Kształt zlewów z krawędziami zaokraglonymi. Zlewy odporne chemicznie i odporne na wysoka temperaturę. |  |  |
| 3.5. | Bateria zlewozmywakowa C/Z woda powlekana tworzywem epoksydowym | Baterie laboratoryjne w wykonaniu chemoodpornym, powlekane powłoką epoksydową, wyposażone w mieszacz c/z woda i perlator, montowane w blacie. |  |  |
| 3.6. | Szafka 600x530x600 mm z 1 szufladą | Całe korpusy (łącznie z plecami szafek) wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm.Szafki podwieszane do stelaża umieszczone od 150 do 170 mm ponad podłogą. - Śruby mocujące szafki do stelaża wkręcane od wewnątrz bez uwidocznienia ich na zewnątrz stanowiska. Możliwy przesuw szafek w obrębie stelaża bez demontażu całego stanowiska. - Krawędzie płyt zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2 mm. Zawiasy 175o drzwi z funkcją samodomykania zabezpieczone powłoką antykorozyjną . Zawiasy wyposażone w funkcje szybkiego montażu i demontażu - Szuflady metalowe - Uchwyty szafek mocowane w pozycji poziomej, wykonane z pręta ze stali nierdzewnej o długości 224 mm - W szafkach podwieszanych z drzwiami l półka o regulowanej wysokości - Fronty szafek z płyty wiórowej laminowanej laminatem HPL o grubości 0.8 mm. -kolorystyka do negocjacji z wykonawcą |  |  |
| 3.7. | Szafka 600x530x600 mm zlewozmywakowa | - Śruby mocujące szafki do stelaża wkręcane od wewnątrz bez uwidocznienia ich na zewnątrz stanowiska. - Krawędzie płyt zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2 mm. - Zawiasy 175o drzwi z funkcją samodomykania zabezpieczone powłoką antykorozyjną . Zawiasy wyposażone w funkcje szybkiego montażu i demontażu - Uchwyty szafek mocowane w pozycji poziomej, wykonane z pręta ze stali nierdzewnej o długości 224 mm - Fronty szafek z płyty wiórowej laminowanej laminatem HPL o grubości 0.8 mm. - Krawędzie frontów zaokrąglone - Szafki wiszące na regulatorach - Kolorystyka szafek do negocjacji z wykonawcą - Szafki zlewozmywakowe: Korpusy szafek wykonane z wodoodpornego litego laminatu HPL o grubości 13 mm w kolorze identycznym jak korpusy pozostałych szafek. |  |  |
| 3.8. | Szafka 600x300x600 mm, wisząca | Całe korpusy (łącznie z plecami szafek) wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm. -- Krawędzie płyt zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2 mm. - Zawiasy 175o drzwi z funkcją samodomykania zabezpieczone powłoką antykorozyjną . Zawiasy wyposażone w funkcje szybkiego montażu i demontażu - Uchwyty szafek mocowane w pozycji poziomej, wykonane z pręta ze stali nierdzewnej o długości 224 mm - Fronty szafek z płyty wiórowej laminowanej laminatem HPL o grubości 0.8 mm. - Krawędzie frontów zaokrąglone - Szafki wiszące na regulatorach - Kolorystyka szafek w do negocjacji z wykonawcą |  |  |
| 4. | Taboret laboratoryjny PU wysoki | Taborety laboratoryjne wysokie, z podnóżkiem, obrotowe, na podnośniku pneumatycznym z siedziskiem miękkim, wykończenie Poliuretan. |  |  |
| 5. | Krzesło laboratoryjne PU zmywalne, z podnózkiem, wysokie | Krzesła laboratoryjne wysokie, obrotowe, na podnośniku pneumatycznym z siedziskiem miękkim, wykończenie Poliuretan. |  |  |
| IX | POMIESZCZENIE NR 33 |
| 1. | Zestaw przyścienny na stelażu stalowym 2007x750x900 mm w składzie: |  |  |  |
| 1.1. | Stelaż C kształtny 1000x600x860 mm | Przekrój poprzeczny nóg stelaży w kształcie litery C -Stelaże stołów laboratoryjnych, na poziomowanych nóżkach, wykonane z wysokogatunkowych prostokątnych profili stalowych o przekroju nie mniejszym niż 60x30 mm.i grubości ścianki nie mniejszej niż 2 mm. w skład których wchodzą nogi o profilu C-kształtnym 60x30 mm, posiadające nóżki, pozwalające na regulację wysokości stelaża; belki łączące o profilu C-kształtnym pozwalające na podwieszenie i umożliwiające mobilność modułów szafkowych oraz belka łącząca o profilu T-kształtnym 60x30 mm, usztywniająca i wzmacniająca konstrukcję. -Stelaże malowane proszkowe łatwo zmywalnymi i odpornymi na działanie chemikaliów farbami epoksydowymi.. Lakier o strukturze pogrubionej i zwiększonej odporności na zarysowania. -Konstrukcja stelaży umożliwiająca podwieszenie szafek laboratoryjnych na całej szerokości stołu laboratoryjnego oraz pomiędzy dwoma stelażami. Konieczna możliwość łatwego demontażu i powieszenia szafki w innym miejscu stelaża przez użytkownika |  |  |
| 1.2. | Blat z konglomeratu kwarcytowo-poliestrowego 2007x750x20 mm | Blaty laboratoryjne z konglomeratu: konglomerat kwarcowo-granitowy z żywicami poliestrowymi (około 98% materiału mineralnego i 2% żywic poliestrowych) o grubości 20 mm, niskiej nasiąkliwości i dużej odporności mechanicznej i chemicznej, w kolorze białym nakrapianym - Połączenia blatów o grubości 4-5 mm wypełnione tworzywem poliuretanowym o kolorze dobranym do koloru blatu. - Blaty o długości do 1800 mm powinny być wykonane z 1 elementu. Powyżej tej wielkości dopuszcza się wykonanie z 2 lub więcej odcinków blatów. Minimalny rozmiar płyty to 1000 mm. |  |  |
| 1.3. | Szafka 500x530x600 mm z 1 szufladą | Całe korpusy (łącznie z plecami szafek) wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm.Szafki podwieszane do stelaża umieszczone od 150 do 170 mm ponad podłogą. - Śruby mocujące szafki do stelaża wkręcane od wewnątrz bez uwidocznienia ich na zewnątrz stanowiska. Możliwy przesuw szafek w obrębie stelaża bez demontażu całego stanowiska. - Krawędzie płyt zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2 mm. Zawiasy 175o drzwi z funkcją samodomykania zabezpieczone powłoką antykorozyjną . Zawiasy wyposażone w funkcje szybkiego montażu i demontażu - Szuflady metalowe - Uchwyty szafek mocowane w pozycji poziomej, wykonane z pręta ze stali nierdzewnej o długości 224 mm - W szafkach podwieszanych z drzwiami l półka o regulowanej wysokości - Fronty szafek z płyty wiórowej laminowanej laminatem HPL o grubości 0.8 mm. |  |  |
| 1.4. | Szafka 500x300x600 mm, wisząca | Całe korpusy (łącznie z plecami szafek) wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm. -- Krawędzie płyt zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2 mm. - Zawiasy 175o drzwi z funkcją samodomykania zabezpieczone powłoką antykorozyjną . Zawiasy wyposażone w funkcje szybkiego montażu i demontażu - Uchwyty szafek mocowane w pozycji poziomej, wykonane z pręta ze stali nierdzewnej o długości 224 mm - Fronty szafek z płyty wiórowej laminowanej laminatem HPL o grubości 0.8 mm. - Krawędzie frontów zaokrąglone - Szafki wiszące na regulatorach - Kolorystyka szafek do negocjacji z wykonawcą |  |  |
| 2. | Zestaw przyścienny na stelażu stalowym 1800x750x900 mm w składzie: |  |  |  |
| 2.1. | Stelaż C kształtny 900x600x860 mm | Przekrój poprzeczny nóg stelaży w kształcie litery C -Stelaże stołów laboratoryjnych, na poziomowanych nóżkach, wykonane z wysokogatunkowych prostokątnych profili stalowych o przekroju nie mniejszym niż 60x30 mm.i grubości ścianki nie mniejszej niż 2 mm. w skład których wchodzą nogi o profilu C-kształtnym 60x30 mm, posiadające nóżki, pozwalające na regulację wysokości stelaża; belki łączące o profilu C-kształtnym pozwalające na podwieszenie i umożliwiające mobilność modułów szafkowych oraz belka łącząca o profilu T-kształtnym 60x30 mm, usztywniająca i wzmacniająca konstrukcję. -Stelaże malowane proszkowe łatwo zmywalnymi i odpornymi na działanie chemikaliów farbami epoksydowymi.. Lakier o strukturze pogrubionej i zwiększonej odporności na zarysowania. -Konstrukcja stelaży umożliwiająca podwieszenie szafek laboratoryjnych na całej szerokości stołu laboratoryjnego oraz pomiędzy dwoma stelażami. Konieczna możliwość łatwego demontażu i powieszenia szafki w innym miejscu stelaża przez użytkownika |  |  |
| 2.2. | Blat z konglomeratu kwarcytowo-poliestrowego 1800x750x20 mm z wycięciem na zlew | Blaty laboratoryjne z konglomeratu: konglomerat kwarcowo-granitowy z żywicami poliestrowymi (około 98% materiału mineralnego i 2% żywic poliestrowych) o grubości 20 mm, niskiej nasiąkliwości i dużej odporności mechanicznej i chemicznej, w kolorze białym nakrapianym - Połączenia blatów o grubości 4-5 mm wypełnione tworzywem poliuretanowym o kolorze dobranym do koloru blatu. - Blaty o długości do 1800 mm powinny być wykonane z 1 elementu. Powyżej tej wielkości dopuszcza się wykonanie z 2 lub więcej odcinków blatów. Minimalny rozmiar płyty to 1000 mm. |  |  |
| 2.3. | Szafka 600x530x600 mm zlewozmywakowa | - Śruby mocujące szafki do stelaża wkręcane od wewnątrz bez uwidocznienia ich na zewnątrz stanowiska. - Krawędzie płyt zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2 mm. - Zawiasy 175o drzwi z funkcją samodomykania zabezpieczone powłoką antykorozyjną . Zawiasy wyposażone w funkcje szybkiego montażu i demontażu - Uchwyty szafek mocowane w pozycji poziomej, wykonane z pręta ze stali nierdzewnej o długości 224 mm - Fronty szafek z płyty wiórowej laminowanej laminatem HPL o grubości 0.8 mm. - Krawędzie frontów zaokrąglone - Szafki wiszące na regulatorach - Kolorystyka szafek do negocjacji z wykonawcą - Szafki zlewozmywakowe: Korpusy szafek wykonane z wodoodpornego litego laminatu HPL o grubości 13 mm w kolorze identycznym jak korpusy pozostałych szafek. |  |  |
| 2.4. | Szafka 600x530x600 mm z 1 szufladą | Całe korpusy (łącznie z plecami szafek) wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm.Szafki podwieszane do stelaża umieszczone od 150 do 170 mm ponad podłogą. - Śruby mocujące szafki do stelaża wkręcane od wewnątrz bez uwidocznienia ich na zewnątrz stanowiska. Możliwy przesuw szafek w obrębie stelaża bez demontażu całego stanowiska. - Krawędzie płyt zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2 mm. Zawiasy 175o drzwi z funkcją samodomykania zabezpieczone powłoką antykorozyjną . Zawiasy wyposażone w funkcje szybkiego montażu i demontażu - Szuflady metalowe - Uchwyty szafek mocowane w pozycji poziomej, wykonane z pręta ze stali nierdzewnej o długości 224 mm - W szafkach podwieszanych z drzwiami l półka o regulowanej wysokości - Fronty szafek z płyty wiórowej laminowanej laminatem HPL o grubości 0.8 mm. laminatem HPL o grubości 0.8 mm. |  |  |
| 2.5. | Zlew z żywicy epoksydowej L20 400x400x230 mm | Zlewy z żywicy epoksydowej typu nakładanego – zlicowane z powierzchnią blatu (kolor biały). Wymiar min 400x400x230 mm. Kształt zlewów z krawędziami zaokraglonymi. Zlewy odporne chemicznie i odporne na wysoka temperaturę. |  |  |
| 2.6. | Bateria zlewozmywakowa C/Z woda powlekana tworzywem epoksydowym | Baterie laboratoryjne w wykonaniu chemoodpornym, powlekane powłoką epoksydową, wyposażone w mieszacz c/z woda i perlator, montowane w blacie |  |  |
| 3. | Krzesło laboratoryjne PU zmywalne, z podnózkiem, wysokie | Krzesła laboratoryjne wysokie, obrotowe, na podnośniku pneumatycznym z siedziskiem miękkim, wykończenie Poliuretan. |  |  |
| X | POMIESZCZENIE NR 9 |
| 1. | Biurko komputerowe zintergowane 1500x750x750 mm z kontenerem zamykanym 3 szufladowym (zamek centralny) | Konstrukcja z płyty laminowanej 18 mm w kolorze jasnoszarym. Blat 25 mm. Kontener zamykany zamkiem centralnym. 3 szuflady. Możliwość lokalizacji kontenera po lewej lub prawej stronie. Decyzja w trakcie montażu. |  |  |
| 1.1. | Zestaw przyścienny na stelażu stalowym 2400x750x900 mm w składzie: |  |  |  |
| 1.2. | Stelaż C kształtny 1200x600x860 mm | -Przekrój poprzeczny nóg stelaży w kształcie litery C -Stelaże stołów laboratoryjnych, na poziomowanych nóżkach, wykonane z wysokogatunkowych prostokątnych profili stalowych o przekroju nie mniejszym niż 60x30 mm.i grubości ścianki nie mniejszej niż 2 mm. w skład których wchodzą nogi o profilu C-kształtnym 60x30 mm, posiadające nóżki, pozwalające na regulację wysokości stelaża; belki łączące o profilu C-kształtnym pozwalające na podwieszenie i umożliwiające mobilność modułów szafkowych oraz belka łącząca o profilu T-kształtnym 60x30 mm, usztywniająca i wzmacniająca konstrukcję. -Stelaże malowane proszkowe łatwo zmywalnymi i odpornymi na działanie chemikaliów farbami epoksydowymi.. Lakier o strukturze pogrubionej i zwiększonej odporności na zarysowania. -Konstrukcja stelaży umożliwiająca podwieszenie szafek laboratoryjnych na całej szerokości stołu laboratoryjnego oraz pomiędzy dwoma stelażami. Konieczna możliwość łatwego demontażu i powieszenia szafki w innym miejscu stelaża przez użytkownika |  |  |
| 1.3. | Blat z konglomeratu kwarcytowo-poliestrowego 2400x750x20 mm z wycięciem na zlew | Blaty laboratoryjne z konglomeratu: konglomerat kwarcowo-granitowy z żywicami poliestrowymi (około 98% materiału mineralnego i 2% żywic poliestrowych) o grubości 20 mm, niskiej nasiąkliwości i dużej odporności mechanicznej i chemicznej, w kolorze białym nakrapianym - Połączenia blatów o grubości 4-5 mm wypełnione tworzywem poliuretanowym o kolorze dobranym do koloru blatu. - Blaty o długości do 1800 mm powinny być wykonane z 1 elementu. Powyżej tej wielkości dopuszcza się wykonanie z 2 lub więcej odcinków blatów. Minimalny rozmiar płyty to 1000 mm. |  |  |
| 1.4. | Szafka 600x530x600 mm z 1 szufladą | Całe korpusy (łącznie z plecami szafek) wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm.Szafki podwieszane do stelaża umieszczone od 150 do 170 mm ponad podłogą. - Śruby mocujące szafki do stelaża wkręcane od wewnątrz bez uwidocznienia ich na zewnątrz stanowiska. Możliwy przesuw szafek w obrębie stelaża bez demontażu całego stanowiska. - Krawędzie płyt zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2 mm. Zawiasy 175o drzwi z funkcją samodomykania zabezpieczone powłoką antykorozyjną . Zawiasy wyposażone w funkcje szybkiego montażu i demontażu - Szuflady metalowe - Uchwyty szafek mocowane w pozycji poziomej, wykonane z pręta ze stali nierdzewnej o długości 224 mm - W szafkach podwieszanych z drzwiami l półka o regulowanej wysokości - Fronty szafek z płyty wiórowej laminowanej laminatem HPL o grubości 0.8 mm |  |  |
| 1.5. | Szafka 600x530x600 mm zlewozmywakowa | Śruby mocujące szafki do stelaża wkręcane od wewnątrz bez uwidocznienia ich na zewnątrz stanowiska. - Krawędzie płyt zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2 mm. - Zawiasy 175o drzwi z funkcją samodomykania zabezpieczone powłoką antykorozyjną . Zawiasy wyposażone w funkcje szybkiego montażu i demontażu - Uchwyty szafek mocowane w pozycji poziomej, wykonane z pręta ze stali nierdzewnej o długości 224 mm - Fronty szafek z płyty wiórowej laminowanej laminatem HPL o grubości 0.8 mm. - Krawędzie frontów zaokrąglone - Szafki wiszące na regulatorach - Kolorystyka szafek do negocjacji z wykonawcą - Szafki zlewozmywakowe: Korpusy szafek wykonane z wodoodpornego litego laminatu HPL o grubości 13 mm w kolorze identycznym jak korpusy pozostałych szafek. |  |  |
| 1.6. | Zlew stalowy - okrągły d=330 mm | Zlew z blachy nierdzewnej o grubości min. 1 mm. |  |  |
| 1.7. | Bateria zlewozmywakowa C/Z woda | Baterie laboratoryjne w wykonaniu chemoodpornym, powlekane powłoką epoksydową, wyposażone w mieszacz c/z woda i perlator, montowane w blacie. |  |  |
| 1.8. | Szafka 600x300x600 mm, wisząca | Całe korpusy (łącznie z plecami szafek) wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm. -- Krawędzie płyt zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2 mm. - Zawiasy 175o drzwi z funkcją samodomykania zabezpieczone powłoką antykorozyjną . Zawiasy wyposażone w funkcje szybkiego montażu i demontażu - Uchwyty szafek mocowane w pozycji poziomej, wykonane z pręta ze stali nierdzewnej o długości 224 mm - Fronty szafek z płyty wiórowej laminowanej laminatem HPL o grubości 0.8 mm. - Krawędzie frontów zaokrąglone - Szafki wiszące na regulatorach - Kolorystyka szafek do negocjacji z wykonawcą |  |  |
| 2. | Krzesło typu ISO | Krzesło na stelażu stalowym, malowanym proszkowo na kolor czarny. Siedzisko z tkaniny poliestrowej. |  |  |
| 3. | Szafka stojąca 2 drzwiowa 700x700x550, z blatem | Całe korpusy (łącznie z plecami szafek) wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm. - Fronty szaf z płyty wiórowej laminowanej laminatem HPL o grubości 0.8 mm. - Krawędzie frontów zaokrąglone - Kolorystyka szafek do negocjacji z wykonawcą - blat 25 mm |  |  |

LABORATORIA W BLOKU B (PIWNICA – RYBY)

| L.P. | ASORTYMENT | PARAMETRY | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | POMIESZCZENIE R1 |
| 1. | Moduł 3-siedziskowy | Siedziska wykończone tkanina trudnozapalną. Stelaż metalowy czarny |  |  |
| 2. | Szafka ubraniowa 300x600x1900 mm | - Całe korpusy (łącznie z plecami szafek) wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm. - Fronty szaf z płyty wiórowej laminowanej laminatem HPL o grubości 0.8 mm. - Krawędzie frontów zaokrąglone - Kolorystyka szafek do negocjacji z wykonawcą |  |  |
| 3. | Szafa gospodarcza wnękowa 1160x600x2490 mm, dwusekcyjna. Dolna sekcja z 2 półkami;Górna sekcja z 1 półką | - Całe korpusy (łącznie z plecami szafek) wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm. - Fronty szaf z płyty wiórowej laminowanej laminatem HPL o grubości 0.8 mm. - Krawędzie frontów zaokrąglone - Kolorystyka szafek do negocjacji z wykonawcą |  |  |
| 4. | Listwa wieszakowa L=1600 mm; 10 haczyków ubraniowych ze stali nierdzewnej | Listwa wykonana z wodoodpornego HPL o grubości 13 mm. Wieszaki wykonane ze stali kwasoodpornej. |  |  |
| 5. | Listwa wieszakowa L=1100 mm; 6 haczyków ubraniowych ze stali nierdzewnej | Listwa wykonana z wodoodpornego HPL o grubości 13 mm. Wieszaki wykonane ze stali kwasoodpornej. |  |  |
| 6. | Krzesło ISO - siedzisko zmywalne | Krzesło na stelażu stalowym, malowanym proszkowo na kolor czarny. Siedzisko z tkaniny poliestrowej. |  |  |
| II | POMIESZCZENIE R4 |
| 1. | Stół pokazowy ze stali kwasoodpornej 1800x800x900 mm z podwyższonym obrzeżem na całym obwodzie z półką dolna na wysokości 20 cm oraz odpływem umieszczonym centralnie o srednicy 50 mm. Stół przejezdny wyposażony w 4 koła z hamulcem. | Stół wykonany w całości z kształtowników stalowych i blach gatunku 316L - Nogi stołów z profili zamkniętych 40x40 mm zakończone regulowanymi stopkami - Blat jednolity bez widocznych spawów z podniesionym obrzeżem - Miska zlewozmywakowa jednolita bez widocznych spawów z wykończeniem tzw. U-kształtnym tj. bez zagięć pod kątem prostym - Szafki ze stali kwasoodpornej zintegrowane ze stołem posiadają uchwyty listwowe - Zawiasy nierdzewne z funkcją samodomykania - Blaty i półki wzmacniane |  |  |
| 2. | Zestaw przyścienny na stelażu stalowym 3580x750x900 mm w składzie: |  |  |  |
| 2.1. | Stelaż C kształtny 1500x600x900 mm | -Przekrój poprzeczny nóg stelaży w kształcie litery C -Stelaże stołów laboratoryjnych, na poziomowanych nóżkach, wykonane z wysokogatunkowych prostokątnych profili stalowych o przekroju nie mniejszym niż 60x30 mm.i grubości ścianki nie mniejszej niż 2 mm. w skład których wchodzą nogi o profilu C-kształtnym 60x30 mm, posiadające nóżki, pozwalające na regulację wysokości stelaża; belki łączące o profilu C-kształtnym pozwalające na podwieszenie i umożliwiające mobilność modułów szafkowych oraz belka łącząca o profilu T-kształtnym 60x30 mm, usztywniająca i wzmacniająca konstrukcję. -Stelaże malowane proszkowe łatwo zmywalnymi i odpornymi na działanie chemikaliów farbami epoksydowymi.. Lakier o strukturze pogrubionej i zwiększonej odporności na zarysowania. -Konstrukcja stelaży umożliwiająca podwieszenie szafek laboratoryjnych na całej szerokości stołu laboratoryjnego oraz pomiędzy dwoma stelażami. Konieczna możliwość łatwego demontażu i powieszenia szafki w innym miejscu stelaża przez użytkownika |  |  |
| 2.2. | Stelaż C kształtny 580x600x900 mm | Przekrój poprzeczny nóg stelaży w kształcie litery C -Stelaże stołów laboratoryjnych, na poziomowanych nóżkach, wykonane z wysokogatunkowych prostokątnych profili stalowych o przekroju nie mniejszym niż 60x30 mm.i grubości ścianki nie mniejszej niż 2 mm. w skład których wchodzą nogi o profilu C-kształtnym 60x30 mm, posiadające nóżki, pozwalające na regulację wysokości stelaża; belki łączące o profilu C-kształtnym pozwalające na podwieszenie i umożliwiające mobilność modułów szafkowych oraz belka łącząca o profilu T-kształtnym 60x30 mm, usztywniająca i wzmacniająca konstrukcję. -Stelaże malowane proszkowe łatwo zmywalnymi i odpornymi na działanie chemikaliów farbami epoksydowymi.. Lakier o strukturze pogrubionej i zwiększonej odporności na zarysowania. -Konstrukcja stelaży umożliwiająca podwieszenie szafek laboratoryjnych na całej szerokości stołu laboratoryjnego oraz pomiędzy dwoma stelażami. Konieczna możliwość łatwego demontażu i powieszenia szafki w innym miejscu stelaża przez użytkownika |  |  |
| 2.3. | Blat z konglomeratu kwarcytowo-poliestrowego 3580x750x20 mm z wycięciem na zlew | Blaty laboratoryjne z konglomeratu: konglomerat kwarcowo-granitowy z żywicami poliestrowymi (około 98% materiału mineralnego i 2% żywic poliestrowych) o grubości 20 mm, niskiej nasiąkliwości i dużej odporności mechanicznej i chemicznej, w kolorze białym nakrapianym - Połączenia blatów o grubości 4-5 mm wypełnione tworzywem poliuretanowym o kolorze dobranym do koloru blatu. - Blaty o długości do 1800 mm powinny być wykonane z 1 elementu. Powyżej tej wielkości dopuszcza się wykonanie z 2 lub więcej odcinków blatów. Minimalny rozmiar płyty to 1000 mm. |  |  |
| 2.4. | Szafka 580x530x600 mm z jedną półką | Całe korpusy (łącznie z plecami szafek) wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm.Szafki podwieszane do stelaża umieszczone od 150 do 170 mm ponad podłogą. - Śruby mocujące szafki do stelaża wkręcane od wewnątrz bez uwidocznienia ich na zewnątrz stanowiska. Możliwy przesuw szafek w obrębie stelaża bez demontażu całego stanowiska. - Krawędzie płyt zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2 mm. Zawiasy 175o drzwi z funkcją samodomykania zabezpieczone powłoką antykorozyjną . Zawiasy wyposażone w funkcje szybkiego montażu i demontażu - Szuflady metalowe - Uchwyty szafek mocowane w pozycji poziomej, wykonane z pręta ze stali nierdzewnej o długości 224 mm - W szafkach podwieszanych z drzwiami l półka o regulowanej wysokości - Fronty szafek z płyty wiórowej laminowanej laminatem HPL o grubości 0.8 mm. |  |  |
| 2.5. | Szafka 600x530x600 mm zlewozmywakowa | Śruby mocujące szafki do stelaża wkręcane od wewnątrz bez uwidocznienia ich na zewnątrz stanowiska. - Krawędzie płyt zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2 mm. - Zawiasy 175o drzwi z funkcją samodomykania zabezpieczone powłoką antykorozyjną . Zawiasy wyposażone w funkcje szybkiego montażu i demontażu - Uchwyty szafek mocowane w pozycji poziomej, wykonane z pręta ze stali nierdzewnej o długości 224 mm - Fronty szafek z płyty wiórowej laminowanej laminatem HPL o grubości 0.8 mm. - Krawędzie frontów zaokrąglone - Szafki wiszące na regulatorach - Kolorystyka szafek do negocjacji z wykonawcą Szafki zlewozmywakowe: Korpusy szafek wykonane z wodoodpornego litego laminatu HPL o grubości 13 mm w kolorze identycznym jak korpusy pozostałych szafek. |  |  |
| 2.6. | Szafka 600x530x600 mm z jedną półką | Całe korpusy (łącznie z plecami szafek) wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm.Szafki podwieszane do stelaża umieszczone od 150 do 170 mm ponad podłogą. - Śruby mocujące szafki do stelaża wkręcane od wewnątrz bez uwidocznienia ich na zewnątrz stanowiska. Możliwy przesuw szafek w obrębie stelaża bez demontażu całego stanowiska. - Krawędzie płyt zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2 mm. Zawiasy 175o drzwi z funkcją samodomykania zabezpieczone powłoką antykorozyjną . Zawiasy wyposażone w funkcje szybkiego montażu i demontażu - Szuflady metalowe - Uchwyty szafek mocowane w pozycji poziomej, wykonane z pręta ze stali nierdzewnej o długości 224 mm - W szafkach podwieszanych z drzwiami l półka o regulowanej wysokości - Fronty szafek z płyty wiórowej laminowanej laminatem HPL o grubości 0.8 mm. |  |  |
| 2.7. | Szafka 600x530x600 mm 4 szufladowa | Całe korpusy (łącznie z plecami szafek) wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm.Szafki podwieszane do stelaża umieszczone od 150 do 170 mm ponad podłogą. - Śruby mocujące szafki do stelaża wkręcane od wewnątrz bez uwidocznienia ich na zewnątrz stanowiska. Możliwy przesuw szafek w obrębie stelaża bez demontażu całego stanowiska. - Krawędzie płyt zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2 mm. Zawiasy 175o drzwi z funkcją samodomykania zabezpieczone powłoką antykorozyjną . Zawiasy wyposażone w funkcje szybkiego montażu i demontażu - Szuflady metalowe - Uchwyty szafek mocowane w pozycji poziomej, wykonane z pręta ze stali nierdzewnej o długości 224 mm - W szafkach podwieszanych z drzwiami l półka o regulowanej wysokości - Fronty szafek z płyty wiórowej laminowanej laminatem HPL o grubości 0.8 mm. |  |  |
| 2.8. | Zlew z żywicy epoksydowej L20 400x400x230 mm | Zlewy z żywicy epoksydowej typu nakładanego – zlicowane z powierzchnią blatu (kolor biały). Wymiar min 400x400x230 mm. Kształt zlewów z krawędziami zaokraglonymi. Zlewy odporne chemicznie i odporne na wysoka temperaturę. |  |  |
| 2.9. | Bateria zlewozmywakowa C/Z woda powlekana tworzywem epoksydowym | Baterie laboratoryjne w wykonaniu chemoodpornym, powlekane powłoką epoksydową, wyposażone w mieszacz c/z woda i perlator, montowane w blacie. |  |  |
| 3. | Zestaw przyścienny na stelażu stalowym 980x750x900 mm w składzie: |  |  |  |
| 3.1. | Stelaż C kształtny 900x600x750 mm | Przekrój poprzeczny nóg stelaży w kształcie litery C -Stelaże stołów laboratoryjnych, na poziomowanych nóżkach, wykonane z wysokogatunkowych prostokątnych profili stalowych o przekroju nie mniejszym niż 60x30 mm.i grubości ścianki nie mniejszej niż 2 mm. w skład których wchodzą nogi o profilu C-kształtnym 60x30 mm, posiadające nóżki, pozwalające na regulację wysokości stelaża; belki łączące o profilu C-kształtnym pozwalające na podwieszenie i umożliwiające mobilność modułów szafkowych oraz belka łącząca o profilu T-kształtnym 60x30 mm, usztywniająca i wzmacniająca konstrukcję. -Stelaże malowane proszkowe łatwo zmywalnymi i odpornymi na działanie chemikaliów farbami epoksydowymi.. Lakier o strukturze pogrubionej i zwiększonej odporności na zarysowania. -Konstrukcja stelaży umożliwiająca podwieszenie szafek laboratoryjnych na całej szerokości stołu laboratoryjnego oraz pomiędzy dwoma stelażami. Konieczna możliwość łatwego demontażu i powieszenia szafki w innym miejscu stelaża przez użytkownika |  |  |
| 3.2. | Blat z konglomeratu kwarcytowo-poliestrowego 980x750x20 mm | - Blaty laboratoryjne z konglomeratu: konglomerat kwarcowo-granitowy z żywicami poliestrowymi (około 98% materiału mineralnego i 2% żywic poliestrowych) o grubości 20 mm, niskiej nasiąkliwości i dużej odporności mechanicznej i chemicznej, w kolorze białym nakrapianym - Połączenia blatów o grubości 4-5 mm wypełnione tworzywem poliuretanowym o kolorze dobranym do koloru blatu. - Blaty o długości do 1800 mm powinny być wykonane z 1 elementu. Powyżej tej wielkości dopuszcza się wykonanie z 2 lub więcej odcinków blatów. Minimalny rozmiar płyty to 1000 mm. |  |  |
| 3.3. | szafka 900x530x600 z jedną szufladą, zamykana na klucz | Całe korpusy (łącznie z plecami szafek) wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm.Szafki podwieszane do stelaża umieszczone od 150 do 170 mm ponad podłogą. - Śruby mocujące szafki do stelaża wkręcane od wewnątrz bez uwidocznienia ich na zewnątrz stanowiska. Możliwy przesuw szafek w obrębie stelaża bez demontażu całego stanowiska. - Krawędzie płyt zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2 mm. Zawiasy 175o drzwi z funkcją samodomykania zabezpieczone powłoką antykorozyjną . Zawiasy wyposażone w funkcje szybkiego montażu i demontażu - Szuflady metalowe - Uchwyty szafek mocowane w pozycji poziomej, wykonane z pręta ze stali nierdzewnej o długości 224 mm - W szafkach podwieszanych z drzwiami l półka o regulowanej wysokości - Fronty szafek z płyty wiórowej laminowanej laminatem HPL o grubości 0.8 mm. Kolorystyka szafek do negocjacji z wykonawcą |  |  |
| 4. | Zestaw szafek wiszących 1350x300x720 mm w składzie: |  |  |  |
| 4.1. | Szafka 675x300x600 mm z jedną półką, dwudrzwiowa | - Całe korpusy (łącznie z plecami szafek) wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm. -- Krawędzie płyt zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2 mm. - Zawiasy 175o drzwi z funkcją samodomykania zabezpieczone powłoką antykorozyjną . Zawiasy wyposażone w funkcje szybkiego montażu i demontażu - Uchwyty szafek mocowane w pozycji poziomej, wykonane z pręta ze stali nierdzewnej o długości 224 mm - Fronty szafek z płyty wiórowej laminowanej laminatem HPL o grubości 0.8 mm. - Krawędzie frontów zaokrąglone - Szafki wiszące na regulatorach -Kolorystyka do negocjacji z wykonawcą |  |  |
| 5. | Zestaw przyścienny na stelażu stalowym 2780x750x900 mm w składzie: |  |  |  |
| 5.1. | Stelaż A kształtny 1200x600x900mm | -Przekrój poprzeczny nóg stelaży w kształcie litery A -Stelaże stołów laboratoryjnych, na poziomowanych nóżkach, wykonane z wysokogatunkowych prostokątnych profili stalowych o przekroju nie mniejszym niż 60x30 mm.i grubości ścianki nie mniejszej niż 2 mm. w skład których wchodzą nogi o profilu A-kształtnym 60x30 mm, posiadające nóżki, pozwalające na regulację wysokości stelaża; belki łączące o profilu C-kształtnym pozwalające na podwieszenie i umożliwiające mobilność modułów szafkowych oraz belka łącząca o profilu T-kształtnym 60x30 mm, usztywniająca i wzmacniająca konstrukcję. -Stelaże malowane proszkowe łatwo zmywalnymi i odpornymi na działanie chemikaliów farbami epoksydowymi.. Lakier o strukturze pogrubionej i zwiększonej odporności na zarysowania. Nośność stelaża >350 kg |  |  |
| 5.2. | Stelaż A kształtny 1500x600x900mm | -Przekrój poprzeczny nóg stelaży w kształcie litery A -Stelaże stołów laboratoryjnych, na poziomowanych nóżkach, wykonane z wysokogatunkowych prostokątnych profili stalowych o przekroju nie mniejszym niż 60x30 mm.i grubości ścianki nie mniejszej niż 2 mm. w skład których wchodzą nogi o profilu A-kształtnym 60x30 mm, posiadające nóżki, pozwalające na regulację wysokości stelaża; belki łączące o profilu C-kształtnym pozwalające na podwieszenie i umożliwiające mobilność modułów szafkowych oraz belka łącząca o profilu T-kształtnym 60x30 mm, usztywniająca i wzmacniająca konstrukcję. -Stelaże malowane proszkowe łatwo zmywalnymi i odpornymi na działanie chemikaliów farbami epoksydowymi.. Lakier o strukturze pogrubionej i zwiększonej odporności na zarysowania. Nośność stelaża >350 kg |  |  |
| 5.3. | Blat z konglomeratu kwarcytowo-poliestrowego 2780x750x20 mm, z wycięciem na kaloryfer 1000x200 mm | - Blaty laboratoryjne z konglomeratu: konglomerat kwarcowo-granitowy z żywicami poliestrowymi (około 98% materiału mineralnego i 2% żywic poliestrowych) o grubości 20 mm, niskiej nasiąkliwości i dużej odporności mechanicznej i chemicznej, w kolorze białym nakrapianym - Połączenia blatów o grubości 4-5 mm wypełnione tworzywem poliuretanowym o kolorze dobranym do koloru blatu. - Blaty o długości do 1800 mm powinny być wykonane z 1 elementu. Powyżej tej wielkości dopuszcza się wykonanie z 2 lub więcej odcinków blatów. Minimalny rozmiar płyty to 1000 mm. |  |  |
| 5.4. | Szafka 600x530x600 mm z jedną półką | Całe korpusy (łącznie z plecami szafek) wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm.Szafki podwieszane do stelaża umieszczone od 150 do 170 mm ponad podłogą. - Śruby mocujące szafki do stelaża wkręcane od wewnątrz bez uwidocznienia ich na zewnątrz stanowiska. Możliwy przesuw szafek w obrębie stelaża bez demontażu całego stanowiska. - Krawędzie płyt zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2 mm. Zawiasy 175o drzwi z funkcją samodomykania zabezpieczone powłoką antykorozyjną . Zawiasy wyposażone w funkcje szybkiego montażu i demontażu - Szuflady metalowe - Uchwyty szafek mocowane w pozycji poziomej, wykonane z pręta ze stali nierdzewnej o długości 224 mm - W szafkach podwieszanych z drzwiami l półka o regulowanej wysokości - Fronty szafek z płyty wiórowej laminowanej laminatem HPL o grubości 0.8 mm. |  |  |
| 5.5. | Szafka 600x530x600 mm 4 szufladowa | Całe korpusy (łącznie z plecami szafek) wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm.Szafki podwieszane do stelaża umieszczone od 150 do 170 mm ponad podłogą. - Śruby mocujące szafki do stelaża wkręcane od wewnątrz bez uwidocznienia ich na zewnątrz stanowiska. Możliwy przesuw szafek w obrębie stelaża bez demontażu całego stanowiska. - Krawędzie płyt zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2 mm. Zawiasy 175o drzwi z funkcją samodomykania zabezpieczone powłoką antykorozyjną . Zawiasy wyposażone w funkcje szybkiego montażu i demontażu - Szuflady metalowe - Uchwyty szafek mocowane w pozycji poziomej, wykonane z pręta ze stali nierdzewnej o długości 224 mm - W szafkach podwieszanych z drzwiami l półka o regulowanej wysokości - Fronty szafek z płyty wiórowej laminowanej laminatem HPL o grubości 0.8 mm. -Kolorystyka do negocjacji z wykonawcą |  |  |
| 5.6. | Szafka 675x300x600 mm z jedną półką, dwudrzwiowa | - Całe korpusy (łącznie z plecami szafek) wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm. -- Krawędzie płyt zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2 mm. - Zawiasy 175o drzwi z funkcją samodomykania zabezpieczone powłoką antykorozyjną . Zawiasy wyposażone w funkcje szybkiego montażu i demontażu - Uchwyty szafek mocowane w pozycji poziomej, wykonane z pręta ze stali nierdzewnej o długości 224 mm - Fronty szafek z płyty wiórowej laminowanej laminatem HPL o grubości 0.8 mm. - Krawędzie frontów zaokrąglone - Szafki wiszące na regulatorach - Kolorystyka do negocjacji z wykonawcą |  |  |
| 6. | Krzesło laboratoryjne PU zmywalne | Krzesła laboratoryjne wysokie, obrotowe na podnośniku pneumatycznym z siedziskiem miękkim, wykończenie Poliuretan |  |  |

PAWILON ZAKAŻEŃ EKSPERYMENTALNYCH PTAKÓW

| L.P. | ASORTYMENT | PARAMETRY | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | SALA INSTRUKTAŻOWA (POKÓJ 101) |
| 1. | Stół na stelażu stalowym 1800x700x770mm z blatem z konglomeratu kwarcytowo-poliestrowego w składzie: |  |  |  |
| 1.2. | Stelaż C (grubość profilu min. 60x30 mm) kształtny 1740x600x750 mm | -Przekrój poprzeczny nóg stelaży w kształcie litery C -Stelaże stołów laboratoryjnych, na poziomowanych nóżkach, wykonane z wysokogatunkowych prostokątnych profili stalowych o przekroju nie mniejszym niż 60x30 mm.i grubości ścianki nie mniejszej niż 2 mm. w skład których wchodzą nogi o profilu C-kształtnym 60x30 mm, posiadające nóżki, pozwalające na regulację wysokości stelaża; belki łączące o profilu C-kształtnym pozwalające na podwieszenie i umożliwiające mobilność modułów szafkowych oraz belka łącząca o profilu T-kształtnym 60x30 mm, usztywniająca i wzmacniająca konstrukcję. -Stelaże malowane proszkowe łatwo zmywalnymi i odpornymi na działanie chemikaliów farbami epoksydowymi.. Lakier o strukturze pogrubionej i zwiększonej odporności na zarysowania. -Konstrukcja stelaży umożliwiająca podwieszenie szafek laboratoryjnych na całej szerokości stołu laboratoryjnego oraz pomiędzy dwoma stelażami. Konieczna możliwość łatwego demontażu i powieszenia szafki w innym miejscu stelaża przez użytkownika |  |  |
| 1.3. | blat z konglomeratu kwarcytowo-poliestrowego 1800x700x20 mm | - Blaty laboratoryjne z konglomeratu: konglomerat kwarcowo-granitowy z żywicami poliestrowymi (około 98% materiału mineralnego i 2% żywic poliestrowych) o grubości 20 mm, niskiej nasiąkliwości i dużej odporności mechanicznej i chemicznej, w kolorze białym nakrapianym - Połączenia blatów o grubości 4-5 mm wypełnione tworzywem poliuretanowym o kolorze dobranym do koloru blatu. - Blaty o długości do 1800 mm powinny być wykonane z 1 elementu. Powyżej tej wielkości dopuszcza się wykonanie z 2 lub więcej odcinków blatów. Minimalny rozmiar płyty to 1000 mm. |  |  |
| 2. | Biurko na stelażu stalowym 1200x700x770 mm z szafką zamykaną na klucz w składzie: |  |  |  |
| 2.1. | Stelaż C kształtny (grubość profilu min. 60x30 mm) 1200x600x750 mm | -Przekrój poprzeczny nóg stelaży w kształcie litery C -Stelaże stołów laboratoryjnych, na poziomowanych nóżkach, wykonane z wysokogatunkowych prostokątnych profili stalowych o przekroju nie mniejszym niż 60x30 mm.i grubości ścianki nie mniejszej niż 2 mm. w skład których wchodzą nogi o profilu C-kształtnym 60x30 mm, posiadające nóżki, pozwalające na regulację wysokości stelaża; belki łączące o profilu C-kształtnym pozwalające na podwieszenie i umożliwiające mobilność modułów szafkowych oraz belka łącząca o profilu T-kształtnym 60x30 mm, usztywniająca i wzmacniająca konstrukcję. -Stelaże malowane proszkowe łatwo zmywalnymi i odpornymi na działanie chemikaliów farbami epoksydowymi.. Lakier o strukturze pogrubionej i zwiększonej odporności na zarysowania. -Konstrukcja stelaży umożliwiająca podwieszenie szafek laboratoryjnych na całej szerokości stołu laboratoryjnego oraz pomiędzy dwoma stelażami. Konieczna możliwość łatwego demontażu i powieszenia szafki w innym miejscu stelaża przez użytkownika |  |  |
| 2.2. | Blat z konglomeratu kwarcytowo-poliestrowego 1200x700x25 mm | - Blaty laboratoryjne z konglomeratu: konglomerat kwarcowo-granitowy z żywicami poliestrowymi (około 98% materiału mineralnego i 2% żywic poliestrowych) o grubości 20 mm, niskiej nasiąkliwości i dużej odporności mechanicznej i chemicznej, w kolorze białym nakrapianym - Połączenia blatów o grubości 4-5 mm wypełnione tworzywem poliuretanowym o kolorze dobranym do koloru blatu. - Blaty o długości do 1800 mm powinny być wykonane z 1 elementu. Powyżej tej wielkości dopuszcza się wykonanie z 2 lub więcej odcinków blatów. Minimalny rozmiar płyty to 1000 mm. |  |  |
| 2.3. | Szafka 400x530x600 z 3 szufladami, zamykana na klucz centralnie | Całe korpusy (łącznie z plecami szafek) wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm.Szafki podwieszane do stelaża umieszczone od 150 do 170 mm ponad podłogą. - Śruby mocujące szafki do stelaża wkręcane od wewnątrz bez uwidocznienia ich na zewnątrz stanowiska. Możliwy przesuw szafek w obrębie stelaża bez demontażu całego stanowiska. - Krawędzie płyt zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2 mm. Zawiasy 175o drzwi z funkcją samodomykania zabezpieczone powłoką antykorozyjną . Zawiasy wyposażone w funkcje szybkiego montażu i demontażu - Szuflady metalowe - Uchwyty szafek mocowane w pozycji poziomej, wykonane z pręta ze stali nierdzewnej o długości 224 mm - W szafkach podwieszanych z drzwiami l półka o regulowanej wysokości - Fronty szafek z płyty wiórowej laminowanej laminatem HPL o grubości 0.8 mm. - Krawędzie frontów zaokrąglone. Kolorystyka szafek do negocjacji z wykonawcą |  |  |
| 3. | Krzesło laboratoryjne | Krzesła laboratoryjne wysokie, obrotowe, na podnośniku pneumatycznym z siedziskiem miękkim, wykończenie Poliuretan. |  |  |
| II | POKÓJ KIEROWNIKA (POKÓJ 103) |
| 1. | Biurko zintegrowane 1800x750x750 mm z 4 szufladami po lewej stronie, z wnęką na komputer i półką po prawej oraz półką pod klawiaturę. Nadstawka na całej szerokości biurka. | Konstrukcja z płyty laminowanej 18 mm. Blat 25 mm. Kontener zamykany zamkiem centralnym. 3 szuflady. Możliwość lokalizacji kontenera po lewej lub prawej stronie. Decyzja w trakcie montażu. Kolorystyka do negocjajci z wykonawcą |  |  |
| 2. | Krzesło obrotowe z podłokietnikami, siedzisko z tkaniny typu mikrofaza | Krzesło z regulacja wysokości na podnosniku hydropneumatycznym. Podstawa 5-cio ramienna na kołach do twardych powierzchni, Siedzisko z tkaniny typu mikrolux. |  |  |
| 3. | Szafka wisząca z 3 półkami, zamykana na klucz 800x300x720 mm, dwudrzwiowa | - Całe korpusy (łącznie z plecami szafek) wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm. - Fronty szaf z płyty wiórowej laminowanej laminatem HPL o grubości 0.8 mm. - Krawędzie frontów zaokrąglone - Kolorystyka szafek do negocjacji z wykonawcą |  |  |
| 4. | Wieszak stojący | Wieszak stojący 4-ro ramienny z pojemnikiem na parasole |  |  |
| 5. | Krzesło typu ISO | Stelaż metalowy, siedzisko tkanina poliestrowa |  |  |
| III | POKÓJ ŚNIADAŃ (POKÓJ 102) |
| 1. | Zestaw przyścienny 2414x850x750 mm w składzie: |  |  |  |
| 1.1. | Szafka z dwoma półkami 403,5x550x850 mm, | - Całe korpusy (łącznie z plecami szafek) wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm. -- Krawędzie płyt zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2 mm. Zawiasy wyposażone w funkcje szybkiego montażu i demontażu - Uchwyty szafek mocowane w pozycji poziomej, wykonane z pręta ze stali nierdzewnej o długości 224 mm - Fronty szafek z płyty wiórowej laminowanej laminatem HPL o grubości 0.8 mm. - Krawędzie frontów zaokrąglone - Kolorystyka szafek do negocjacji z wykonawcą |  |  |
| 1.2. | Szafka 5-cio szufladowa 403,5x550x850 mm, mechanizm klasy "tandembox" | - Całe korpusy (łącznie z plecami szafek) wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm. Krawędzie płyt zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2 mm. Zawiasy wyposażone w funkcje szybkiego montażu i demontażu - Szuflady z funkcją samodomykania, boki szuflad metalowe - Uchwyty szafek mocowane w pozycji poziomej, wykonane z pręta ze stali nierdzewnej o długości 224 mm - Fronty szafek z płyty wiórowej laminowanej laminatem HPL o grubości 0.8 mm. - Krawędzie frontów zaokrąglone - Kolorystyka szafek do negocjacji z wykonawcą |  |  |
| 1.3. | Szafka zlewozmywakowa 800x550x850 mm | - Całe korpusy (łącznie z plecami szafek) wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm. -- Krawędzie płyt zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2 mm. Zawiasy wyposażone w funkcje szybkiego montażu i demontażu - Szuflady z funkcją samodomykania, boki szuflad metalowe - Uchwyty szafek mocowane w pozycji poziomej, wykonane z pręta ze stali nierdzewnej o długości 224 mm - Fronty szafek z płyty wiórowej laminowanej laminatem HPL o grubości 0.8 mm. - Krawędzie frontów zaokrąglone - Kolorystyka do negocjacji z wykonawcą |  |  |
| 1.4. | Blat z konglomeratu kwarcytowo-poliestrowego 1620x650x28 mm | - Blaty laboratoryjne z konglomeratu: konglomerat kwarcowo-granitowy z żywicami poliestrowymi (około 98% materiału mineralnego i 2% żywic poliestrowych) o grubości 20 mm, niskiej nasiąkliwości i dużej odporności mechanicznej i chemicznej, w kolorze białym nakrapianym - Połączenia blatów o grubości 4-5 mm wypełnione tworzywem poliuretanowym o kolorze dobranym do koloru blatu. - Blaty o długości do 1800 mm powinny być wykonane z 1 elementu. Powyżej tej wielkości dopuszcza się wykonanie z 2 lub więcej odcinków blatów. Minimalny rozmiar płyty to 1000 mm. |  |  |
| 1.5. | Zlew 1.5-komorowy z ociekaczem i baterią C/Z wody, 1.5 komory |  |  |  |
| 2. | Zestaw szafek wiszących 2414x300x720 mm w składzie: |  |  |  |
| 2.1. | Szafka z dwoma półkami dwudrzwiowa 603,5x300x720 mm | - Całe korpusy (łącznie z plecami szafek) wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm. - Krawędzie płyt zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2 mm. - Zawiasy 175o drzwi z funkcją samodomykania zabezpieczone powłoką antykorozyjną . Zawiasy wyposażone w funkcje szybkiego montażu i demontażu - Uchwyty szafek mocowane w pozycji poziomej, wykonane z pręta ze stali nierdzewnej o długości 224 mm - W szafkach podwieszanych z drzwiami l półka o regulowanej wysokości wykonana z tego samego materiału wsparta na metalowo-plastikowych podpółkach o zwiększonej wytrzymałości i powierzchni - Fronty szafek z płyty wiórowej laminowanej laminatem HPL o grubości 0.8 mm. - Krawędzie frontów zaokrąglone - Szafki wiszące na zawiasach regulowanych Fronty szafek wiszących przeszklone - Kolorystyka do negocjacji z wykonawcą - Oświetlenie diodowe LED wbudowane w szafkę od spodu |  |  |
| 2.2. | Szafka z wbudowanym ociekaczem 603,5x300x720 mm | -Całe korpusy (łącznie z plecami szafek) wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm. - Krawędzie płyt zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2 mm. - Zawiasy 175o drzwi z funkcją samodomykania zabezpieczone powłoką antykorozyjną . Zawiasy wyposażone w funkcje szybkiego montażu i demontażu - Uchwyty szafek mocowane w pozycji poziomej, wykonane z pręta ze stali nierdzewnej o długości 224 mm - W szafkach podwieszanych z drzwiami l półka o regulowanej wysokości wykonana z tego samego materiału wsparta na metalowo-plastikowych podpółkach o zwiększonej wytrzymałości i powierzchni - Fronty szafek z płyty wiórowej laminowanej laminatem HPL o grubości 0.8 mm. - Krawędzie frontów zaokrąglone - Szafki wiszące na regulatorach - Kolorystyka szafek do negocjacji z wykonawcą -Oświetlenie diodowe LED wbudowane w szafkę od spodu |  |  |
| 3. | Stół z blatem laminowanym 1300x800x25 mm , metalowe nogi, wysokość stołu 800 mm | Blat wykonany z płyty laminowanej odpornej na wysoką temperaturę. Kolorystyka do negocjacji z wykonawcą. Nogi stołu stalowe z możliwością regulacji wysokości. |  |  |
| 4. | Zabudowana lodówko-zamrażarka . Pojemnośc 510 l. Cyfrowy wyświetlacz temperatury; alarm temperaturowy; sterowanie elektroniczne. Szklane półki w sekcji chłodziarkowej; szuflady w sekcji zamrażalnikowej. 2 agregaty; 2 termostaty; klasa energetyczna A. | Zabudowana lodówko-zamrażarka . Pojemnośc 510 l. Cyfrowy wyświetlacz temperatury; alarm temperaturowy; sterowanie elektroniczne. Szklane półki w sekcji chłodziarkowej; szuflady w sekcji zamrażalnikowej. 2 agregaty; 2 termostaty; klasa energetyczna A. Front meblowy, boki meblowe. W podstawie kratka wentylacyjna. Konstrukcja szafy z wentylacją w części tylniej. Kolorystyka zabudowy do negocjacji z wykonawcą. |  |  |
| IV | SALA SEKCYJNA (POKÓJ NR 8) |
| 1. | Stół zlewozmywakowy ze stali kwasoodpornej 900x750x900 mm, z podwyższonym obrzeżem na całym obwodzie stołu, z komorą 850x650x300m, z otworem pod baterię na lewym boku, wyposażony w baterię z wyciąganą wylewką z prysznicową. W podstawie szafka dwudrzwiowa ze stali kwasoodpornej, odpływ z syfonem | - Meble wykonane w całości z kształtowników stalowych i blach gatunku 316L - Nogi stołów z profili zamkniętych 40x40 mm zakończone regulowanymi stopkami PA - Blat jednolity bez widocznych spawów z podniesionym obrzeżem - Miska zlewozmywakowa jednolita bez widocznych spawów z wykończeniem tzw. U-kształtnym tj. bez zagięć pod kątem prostym - Szafki ze stali kwasoodpornej zintegrowane ze stołem posiadają uchwyty listwowe - Zawiasy nierdzewne z funkcją samodomykania - Blaty i półki wzmacniane - Odpływy chemoodporne wykonane z polipropylenu |  |  |
| 2. | Stół sekcyjny ze stali kwasoodpornej 800x750x900 mm, z podwyższonym obrzeżem na całym obwodzie stołu, z półką i nierdzewnym syfonem, Blat posiada spadek do odpływu około 1.5%. W podstawie półka na wysokości 20 cm od podłogi. Bezcieniowe oświetlenie stołu LED na regulowanym prostowodzie, mocowane do ściany. Temperatura barwowa 4000K. Żywotność lampy min. 30000 godzin. Natężenia światła 40000lux (pomiar w odlegóści 1 m) | - Meble wykonane w całości z kształtowników stalowych i blach gatunku 316L - Nogi stołów z profili zamkniętych 40x40 mm zakończone regulowanymi stopkami PA - Blat jednolity bez widocznych spawów z podniesionym obrzeżem - Miska zlewozmywakowa jednolita bez widocznych spawów z wykończeniem tzw. U-kształtnym tj. bez zagięć pod kątem prostym - Szafki ze stali kwasoodpornej zintegrowane ze stołem posiadają uchwyty listwowe - Zawiasy nierdzewne z funkcją samodomykania - Blaty i półki wzmacniane - Odpływy chemoodporne wykonane z polipropylenu |  |  |
| 3. | Szafka wisząca 800x300x720 mm, dwudrzwiowa ze stali kwasoodpornej. 5 półek z regulacją wysokości | Szafa o wymiarach 800x300x720 mm, 2 drzwiowa wykonana ze stali kwasoodpornej; 2 półki z regulacją wysokości. wykonana w całości z kształtowników stalowych i blach gatunku 316L |  |  |
| V | LABORATORIUM (POKÓJ NR 7) |
| 1. | Zestaw przyścienny na stelażu stalowym 1600x750x900mm w składzie: |  |  |  |
| 1.1 | Stelaż C kształtny 1000x600x900 mm | - Przekrój poprzeczny nóg stelaży w kształcie litery C - Stelaże stołów laboratoryjnych, na poziomowanych nóżkach, wykonane z wysokogatunkowych prostokątnych profili stalowych o przekroju nie mniejszym niż 60x30 mm.i grubości ścianki nie mniejszej niż 2 mm. w skład których wchodzą nogi o profilu C-kształtnym 60x30 mm, posiadające nóżki, pozwalające na regulację wysokości stelaża; belki łączące o profilu C-kształtnym pozwalające na podwieszenie i umożliwiające mobilność modułów szafkowych oraz belka łącząca o profilu T-kształtnym 60x30 mm, usztywniająca i wzmacniająca konstrukcję. - Stelaże malowane proszkowe łatwo zmywalnymi i odpornymi na działanie chemikaliów farbami epoksydowymi.. Lakier o strukturze pogrubionej i zwiększonej odporności na zarysowania. - Konstrukcja stelaży umożliwiająca podwieszenie szafek laboratoryjnych na całej szerokości stołu laboratoryjnego oraz pomiędzy dwoma stelażami. Konieczna możliwość łatwego demontażu i powieszenia szafki w innym miejscu stelaża przez użytkownika |  |  |
| 1.2. | Blat z konglomeratu kwarcytowo-poliestrowego 1600x750x20 mm ze zlewem z żywicy epoksydowej L20 400x400x230 mm | - Blaty laboratoryjne z konglomeratu: konglomerat kwarcowo-granitowy z żywicami poliestrowymi (około 98% materiału mineralnego i 2% żywic poliestrowych) o grubości 20 mm, niskiej nasiąkliwości i dużej odporności mechanicznej i chemicznej, w kolorze białym nakrapianym - Połączenia blatów o grubości 4-5 mm wypełnione tworzywem poliuretanowym o kolorze dobranym do koloru blatu. - Blaty o długości do 1800 mm powinny być wykonane z 1 elementu. Powyżej tej wielkości dopuszcza się wykonanie z 2 lub więcej odcinków blatów. Minimalny rozmiar płyty to 1000 mm. |  |  |
| 1.3. | Szafka zlewozmywakowa 600x530x600 mm | - Śruby mocujące szafki do stelaża wkręcane od wewnątrz bez uwidocznienia ich na zewnątrz stanowiska. - Krawędzie płyt zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2 mm. - Zawiasy 175o drzwi z funkcją samodomykania zabezpieczone powłoką antykorozyjną . Zawiasy wyposażone w funkcje szybkiego montażu i demontażu - Uchwyty szafek mocowane w pozycji poziomej, wykonane z pręta ze stali nierdzewnej o długości 224 mm - Fronty szafek z płyty wiórowej laminowanej laminatem HPL o grubości 0.8 mm. - Krawędzie frontów zaokrąglone - Szafki wiszące na regulatorach - Kolorystyka szafek do negocjacji z wykonawcą - Korpus wykonany z wodoodpornego litego laminatu HPL o grubości 13 mm w kolorze identycznym jak korpusy pozostałych szafek. |  |  |
| 1.4. | Szafka z 1 szufladą 400x530x600 mm | Całe korpusy (łącznie z plecami szafek) wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm.Szafki podwieszane do stelaża umieszczone od 150 do 170 mm ponad podłogą. - Śruby mocujące szafki do stelaża wkręcane od wewnątrz bez uwidocznienia ich na zewnątrz stanowiska. Możliwy przesuw szafek w obrębie stelaża bez demontażu całego stanowiska. - Krawędzie płyt zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2 mm. Zawiasy 175o drzwi z funkcją samodomykania zabezpieczone powłoką antykorozyjną . Zawiasy wyposażone w funkcje szybkiego montażu i demontażu - Szuflady metalowe - Uchwyty szafek mocowane w pozycji poziomej, wykonane z pręta ze stali nierdzewnej o długości 224 mm - W szafkach podwieszanych z drzwiami l półka o regulowanej wysokości - Fronty szafek z płyty wiórowej laminowanej laminatem HPL o grubości 0.8 mm. - Krawędzie frontów zaokrąglone. Kolorystyka szafek do negocjacji z wykonawcą |  |  |
| 1.5. | Bateria zlewozmywakowa C/Z woda powlekana tworzywem epoksydowym | Baterie laboratoryjne w wykonaniu chemoodpornym, powlekane powłoką epoksydową, wyposażone w mieszacz c/z woda i perlator, montowane w blacie. |  |  |
| 2. | Pralko-suszarka podblatowa 600x600x850 mm | Pralko-suszarka podblatowa 600x600x850 mm - sterowanie elektroniczne; automatyka wagowa; wskaźnik przeładowania; wyświetlanie czasu rzeczywistego ;wskaźnik dopływu/odpływu wody; elektroniczny czujnik wilgotności; wskaźnik czasu pozostałego do końca programu; wskaźnik przebiegu programu; regulacja obrotów wirowania do max. 400-1600 obr/min.; klasa energetyczna A; klasa efektywności prania A. Urządzenie zabudowane w ciągu szafek |  |  |
| 3. | Zestaw wiszący 1600x300x600 mm w składzie: |  |  |  |
| 3.1. | szafka wisząca 600x300x600 mm | - Całe korpusy (łącznie z plecami szafek) wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm. -- Krawędzie płyt zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2 mm. - Zawiasy 175o drzwi z funkcją samodomykania zabezpieczone powłoką antykorozyjną . Zawiasy wyposażone w funkcje szybkiego montażu i demontażu - Uchwyty szafek mocowane w pozycji poziomej, wykonane z pręta ze stali nierdzewnej o długości 224 mm - Fronty szafek z płyty wiórowej laminowanej laminatem HPL o grubości 0.8 mm. - Krawędzie frontów zaokrąglone - Szafki wiszące na regulatorach - Kolorystyka szafek do negocjacji z wykonawcą |  |  |
| 3.2. | Ociekacz laboratoryjny z polipropylenu | ociekacz typu kołkowego wykonany z polipropylenu w technologii wtrysku do formy (bez spawów i klejeń). |  |  |
| 3. | Zabudowana szafa mroźnicza 450 l | Pojemność około 450 l, zakres temperatury -9 do -25 oC; 5 szuflad z tworzywa, alarm dźwiękowy; zamek drzwi; cyfrowy wyświetlacz temperatury. Zabudowa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm. Krawędzie płyt zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2 mm. Front z płyty wiórowej laminowanej laminatem HPL o grubości 0.8 mm. |  |  |
| VI | ŚLUZY SANITARNE |
|  | Szafka HPL 1000x300x720 mm | Szafka wodoodporna wykonana z litego laminatu HPL o grubości 13 mm. Drzwi podwójne. Regulacja wysokości 2 półek co 32 mm |  |  |
| VII | POMIESZCZENIE NA ŚRODKI CZYSTOŚCI |
|  | Regał stalowy 1000x400x2000 mm - 5 półek | Regał stalowy skręcany, Pólki wzmocnione. W całości stalowy |  |  |

…………………………

Data i podpis Wykonawcy