Zawartość:

1	Miernik poziomu dźwięku z filtrami pasmowymi w 1 klasie dokładności	3

2	Zestaw przyrządów do kompleksowego badania, monitoringu i diagnozowania problemów wilgotności	5

3	System inspekcji wideo przewodów kominowych i wentylacyjnych	7

4	System określania sprawności kotłów oraz emisji zanieczyszczeń na podstawie analizy spalin	8

5	Miernik grubości powłok twardych  z oprogramowaniem na PC	10

6	Video - endoskop	12

7	Przyrząd do pomiaru wilgotności materiału z zintegrowanym pomiarem wilgotności i termometrem NTC	13

8	Przyrząd do pomiaru jakości światła	14

9	Przyrząd do pomiaru natężenia światła z protokołem kalibracyjnym	15

10	Przenośny tester do oceny poziomu zanieczyszczenia mikrobiologicznego	17

11	Dalmierz laserowy	18

12	Przyrząd do pomiaru poziomu dźwięku  klasy 1 do pracy stacjonarnej	19

13	Aparat CM	22

14	Aparat płytowy do pomiaru współczynnika przewodzenia ciepła materiałów budowlanych z oprogramowaniem  i komputerem (PC) sterującym wymiar badanych próbek: 300 x 300 mm	23

15	Kamera termowizyjna stacjonarna. System detekcji promieniowania podczerwonego do diagnostyki cieplnej komponentów badanych w komorze klimatycznej z korekcją emisyjności od 0,1 do 1,0 i oprogramowaniem do składania obrazów i wykonywania sprawozdań	26

16	Pirometr kalibrowany o dokładności 0,1oC	28

17	przenośny spektrofotometr do zbierania informacji o barwach pokryć powierzchni	29

18	Model ciała czarnego (wzorzec do sprawdzania urządzeń pracujących w podczerwieni) Zakres temperatur –15 °C to 120 °C	32

Uwaga!

Przez wsparcie techniczne Zamawiający rozumie: "Wsparcie techniczne jest usługą, za pomocą której można skorzystać z wiedzy dostarczonej przez specjalistów wyznaczonych przez Wykonawcę nie wychodząc 
z biura/laboratorium. Wsparcie techniczne można uzyskać telefonicznie, faxem bądź mailem. Wsparcie techniczne powinno być udzielane bezpłatnie w okresie gwarancyjnym. Czas oczekiwania na odpowiedź nie powinien być dłuższy niż 2 dni robocze."

Uwaga!

1. Wymogi, przy których w kolumnie wymagania Zamawiającego wpisane jest „Tak” są wymaganiami niezbędnymi do przyjęcia oferty, niespełnienie lub niewypełnienie pola spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

2. Wymogi techniczne, przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru, Wykonawca musi spełnić poprzez podanie wartości parametru oferowanego asortymentu. Nie uzupełnienie pola lub nie spełnienie wymagania przez Wykonawcę skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

Część 1

# Miernik poziomu dźwięku z filtrami pasmowymi w 1 klasie dokładności

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model...........................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | TAK | DOKŁADNY OPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania dotyczące miernika poziomu hałasu oraz dołączonego do niego oprogramowania |
|  | Cyfrowy miernik poziomu dźwięku 1 klasy dokładności z mikrofonem wszechpogodowym |  |  |
|  | Trzy tryby pracy: miernik poziomu dźwięku, analizator oktawowy i analizator 1/3 oktawowy. |  |  |
|  | Współpraca z komputerem poprzez interfejs USB |  |  |
|  | Możliwość zapamiętania 40 końcowych wyników pomiarów |  |  |
|  | Funkcja monitorowania hałasu (historia pomiaru), zapis do pamięci programowany co 1s, 5s, 10s, 15s, 30s i 60s, w każdym trybie pracy |  |  |
|  | Graficzny wskaźnik wartości chwilowej |  |  |
|  | Programowanie czasu pomiaru do min. 99 godzin (co 1s) |  |  |
|  | Programowanie czasu narażenia na hałas z rozdzielczością 1min (do obliczeń LEX,T) |  |  |
|  | Zegar czasu rzeczywistego |  |  |
|  | Analizator oktawowy posiadający 9 filtrów cyfrowych o częstotliwościach środkowych określonych według ilorazu oktawowego o podstawie 2 i częstotliwościach nominalnych: 31,5Hz, 63Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz i 8kHz spełniających wymagania PN-EN 61260:2000/A1:2004 dla klasy 1 |  |  |
|  | Analizator posiada 29 filtrów cyfrowych o częstotliwościach środkowych określonych według ilorazu oktawowego o podstawie 2 i częstotliwościach nominalnych: 25Hz, 31,5Hz, 40Hz, 50Hz, 63Hz, 80Hz, 100Hz, 125Hz, 160Hz, 200Hz, 250Hz, 315Hz, 400Hz, 500Hz, 630Hz, 800Hz, 1kHz, 1,25kHz, 1,6kHz, 2kHz, 2,5kHz, 3,15kHz, 4kHz 5kHz, 6,3kHz, 8kHz, 10kHz, 12,5kHz i 16kHz spełniających wymagania PN-EN 61260:2000/A1:2004 dla klasy 1 |  |  |
|  | Zakres pomiarowy 20 – 135 dB z korekcją A |  |  |
|  | Zasilanie: akumulator wewnętrzny lub zasilacz |  |  |
|  | Wyświetlacz: LCD 128x64 |  |  |
|  | Urządzenie wzorcowane w laboratorium akredytowanym |  |  |
|  | Urządzenie posiada świadectwo typu nadane przez Główny Urząd Miar |  |  |
|  | Wymagania dotyczące oprogramowania |  |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie przeznaczone do gromadzenia i zaawansowanej obróbki danych pomiarowych zebranych przez analizator oraz do sterowania funkcjami analizatora z poziomu komputera |  |  |
|  | Tworzenie zestawień z pobranych pomiarów i historii |  |  |
|  | Tworzenie komentarzy globalnych (dotyczących wielu danych opisujących jeden obiekt pomiarowy) i indywidualnych (dotyczących konkretnych danych) |  |  |
|  | Eksport danych do pliku tekstowego i arkusza kalkulacyjnego |  |  |
|  | Wizualizacja pobranych danych pomiarowych w postaci stabelaryzowanej oraz wykresów |  |  |
|  | Obliczanie parametrów kryterialnych, ekwiwalentnych i ekspozycyjnych dla dowolnego zakresu próbek pomiarowych historii |  |  |
|  | Obliczanie parametrów pozycyjnych rozkładu gęstości skumulowanej niezależnie dla poziomu i częstości występowania |  |  |
|  | Edycja czasu dla obliczanego poziomu ekspozycyjnego dźwięku |  |  |
|  | Dowolne ustawianie na wykresach przebiegów czasowych i rozkładów widmowych limitów dopuszczalnego poziomu dźwięku w celu szybkiego wychwycenia przekroczeń |  |  |
|  | Edycja wartości zmierzonych parametrów akustycznych |  |  |
| Wymagania dotyczące kalibratora akustycznego 1 klasy |
|  | Urządzenie przeznaczone do akustycznego wzorcowania mierników poziomu dźwięku pierwszej i drugiej klasy, wyposażonych w mikrofony o średnicy 1/2 cala. |  |  |
|  | Nominalny poziom ciśnienia w warunkach odniesienia (wzgl. 20μPa): 94,0dB ± 0,3dB |  |  |
|  | Częstotliwość 1000Hz ± 2% |  |  |
|  | Zniekształcenia nieliniowe < 3% |  |  |
|  | Zasilanie 9V |  |  |
|  | Urządzenie pomiarowe wzorcowane |  |  |
|  | Urządzenie posiada świadectwo typu nadane przez Główny Urząd Miar |  |  |
|  | Urządzenie wzorcowane w laboratorium akredytowanym |  |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | Statyw mikrofonu 4m z przedłużaczem 6m |  |  |
|  | Osłona przeciwwietrzna mikrofonu 1/2” |  |  |
|  | Walizka wodoszczelna z akumulatorem i zasilaczem |  |  |
|  | Osprzęt mikrofonu wszechpogodowego |  |  |

Inne wymagania

|  | Minimum 12-miesięczna gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Instrukcja obsługi |  |  |
|  | Dostawa w miejsce wskazane przez Zamawiającego na koszt Dostawcy |  |  |
|  | Bezpłatne wsparcie techniczne w okresie obowiązywania gwarancji |  |  |

…..................., dnia …..............					_________________________________

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Część 2

# Zestaw przyrządów do kompleksowego badania, monitoringu i diagnozowania problemów wilgotności

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model...........................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | TAK | DOKŁADNY OPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| Dwa wilgotnościomierze mikrofalowe, jeden pracujący w paśmie C (5,7 GHz), drugi w paśmie X(10GHz), |
|  | Wymagania odnośnie wilgotnościomierza pracującego w paśmie C: |  |  |
|  | Częstotliwość pracy: pasmo mikrofalowe C (5,75 GHz) |  |  |
|  | Moc mikrofal: 2 mW – 10 mW |  |  |
|  | Metoda pomiaru mikrofalowy układ transmisyjny z sygnałem pomiarowym na fali nośnej i detekcją kwadraturową |  |  |
|  | Źródło mikrofal: tranzystor GaAs FET |  |  |
|  | Częstość modulacji pasmo audio |  |  |
|  | Zakres pomiaru wilgotności: 0 – 20 % wagowo |  |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru lepsza od 0,1 % |  |  |
|  | Czas reakcji: 200 ms |  |  |
|  | Zakresy pomiarowe 2 – przełączane automatycznie (ręcznie tylko w trybie serwisowym) lub alternatywnie jeden zakres ze skalą logarytmiczną i dynamiką 30dB |  |  |
|  | Porty wyjściowe szeregowy RS 232 z izolacją optyczną i pętla prądowa 4 – 20 mA |  |  |
|  | Zasilanie: 220 V / 30 mA, 50/60 Hz |  |  |
|  | Możliwość zdalnego pirometrycznego pomiaru temperatury materiału z rozdzielczością 0,1°C |  |  |
|  | Wymagania odnośnie wilgotnościomierza pracującego w paśmie X: |  |  |
|  | Częstotliwość pracy pasmo mikrofalowe X (10 GHz) |  |  |
|  | Moc mikrofal: 2 mW – 10 mW |  |  |
|  | Metoda pomiaru mikrofalowy układ transmisyjny z sygnałem pomiarowym na fali nośnej i detekcją kwadraturową |  |  |
|  | Częstość modulacji: pasmo audio |  |  |
|  | Zakres pomiaru wilgotności: 0 – 20 % wagowo |  |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru: lepsza od 0,1 % |  |  |
|  | Czas reakcji: ok. 200 ms |  |  |
|  | Zakresy pomiarowe 2 – przełączane automatycznie (ręcznie tylko w trybie serwisowym) lub alternatywnie jeden zakres ze skalą logarytmiczną i dynamiką 30dB |  |  |
|  | Porty wyjściowe szeregowy RS 232 z izolacją optyczną i pętla prądowa 4 – 20 mA |  |  |
|  | Zasilanie: 220 V / 30 mA, 50/60 Hz |  |  |
|  | Możliwość zdalnego pirometrycznego pomiaru temperatury materiału z rozdzielczością 0,1°C |  |  |
|  | W skład obu zestawów wchodzi: |  |  |
|  | Blok nadajnika z anteną mikrofalową |  |  |
|  | Blok odbiornika z anteną |  |  |
|  | Blok elektroniki zestawu |  |  |
|  | Software na PC do: komunikacji z PC, wizualizacji i archiwizacji wyników i zdalnego sterowania przyrządem |  |  |
|  | Przewód do komunikacji urządzenia z PC |  |  |
|  | Dodatkowe wyposażenie: |  |  |
|  | Dedykowany przez producenta wilgotnościomierzy specjalistyczny stolik pomiarowy |  |  |
|  | Pirometr do zdalnego pomiaru temperatury |  |  |
|  | Konwerter USB/RS232 |  |  |

Inne wymagania

|  | Minimum 18-miesięczna gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Instrukcja obsługi |  |  |
|  | Dostawa i instalacja w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na koszt Dostawcy |  |  |
|  | Instruktaż z obsługi urządzenia, na koszt Dostawcy obejmujący praktyczne wykorzystanie pełnej funkcjonalności urządzenia. |  |  |
|  | Bezpłatne wsparcie techniczne w okresie obowiązywania gwarancji |  |  |

…..................., dnia …..............					_________________________________

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Część 3

# System inspekcji wideo przewodów kominowych i wentylacyjnych

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model...........................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | TAK | DOKŁADNY OPIS |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kompleksowy system inspekcji video przewodów kominowych i wentylacyjnych |  |  |
|  | Wymagania dotyczące kamery: |  |  |
|  | Rozdzielczość monitora 640 x 480 pikseli |  |  |
|  | Przekątną ekranu: 16,5 cm |  |  |
|  | Możliwość zapisu obrazu |  |  |
|  | Karta pamięci: min. 1GB |  |  |
|  | Wyjście Video: Chinch, Sygnał FBAS |  |  |
|  | Zasilanie: akumulatory NiMH 7,2V lub zasilacz/ładowarka |  |  |
|  | Temperatura pracy: 0 oC – 40oC |  |  |
|  | Możliwość zamontowania na statywie |  |  |
|  | Wymagania dotyczące głowicy: |  |  |
|  | Typ przetwornika: ¼ CCD |  |  |
|  | Światłoczułość: 0,4 lux |  |  |
|  | Wodoodporność: IP 64 |  |  |
|  | Obiektyw: f = 2,0mm, F = 2,0 |  |  |
|  | Kąt uchwytu obrazu: 98( x 75( |  |  |
|  | Obrót: 360( |  |  |
|  | Uchylność: 180( |  |  |
|  | Źródło światła: 4 mini żarówki o świetle rozproszonym i 6 jasnych białych diod LED |  |  |
|  | Kołowrotek ze sztywnym drążkiem kamery długości min. 20 m |  |  |
|  | Dodatkowe wyposażenie |  |  |
|  | Etui ochronne |  |  |
|  | Aluminiowa walizka |  |  |
|  | Oprogramowanie |  |  |
|  | Zasilacz |  |  |

Inne wymagania

|  | Minimum 12-miesięczna gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Instrukcja obsługi |  |  |
|  | Dostawa w miejsce wskazane przez Zamawiającego na koszt Dostawcy |  |  |
|  | Bezpłatne wsparcie techniczne w okresie obowiązywania gwarancji |  |  |

…..................., dnia …..............					_________________________________

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Część 4

# System określania sprawności kotłów oraz emisji zanieczyszczeń na podstawie analizy spalin

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model...........................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | TAK | DOKŁADNY OPIS |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Przenośny analizator spalin |  |  |
| Wymagania dotyczące modułu przygotowywania spalin: |
|  | Możliwość pomiaru 24h |  |  |
|  | Pobieranie spalin z przewodu kominowego przy pomocy specjalnej sondy i doprowadzane do urządzenia |  |  |
|  | Przepływ i filtracja spalin: 70l/h przy cisnieniu 200 mbar |  |  |
|  | Filtr przeciwpyłowy dokładny – 2 μm lub dokładniejszy |  |  |
|  | zasilanie 230 V AC |  |  |
|  | Temperatura pracy: +8°C - +40°C lub szerszy zakres |  |  |
|  | Sonda 300mm |  |  |
|  | Przewód zasilający |  |  |
|  | Przewód odprowadzający nadmiar kondensatu |  |  |
|  | Analizator z pomiarem ciągu kominowego i wbudowanym manometrem różnicy ciśnień (do 130 mbar) do pomiaru spalin w kotłowniach gazowych, olejowych, a także na paliwa stałe |  |  |
| Wymagania dotyczące modułu analizowania spalin: |
|  | Analizator z pomiarem ciągu kominowego i wbudowanym manometrem różnicy ciśnień (do 130 mbar) do pomiaru spalin w kotłowniach gazowych, olejowych, a także na paliwa stałe, możliwość definiowania innych paliw |  |  |
|  | Uniwersalna sonda 300 mm |  |  |
|  | Przewody 2,4m |  |  |
|  | Zestaw filtrów w obudowie |  |  |
|  | Zintegrowana drukarka termiczna |  |  |
|  | Czujnik temperatury otoczenia |  |  |
|  | Analizator zamknięty jest w walizkowej, szczelnej obudowie odpornej na wilgoć i pyły |  |  |
|  | Zasilanie Akumulator NiCd 6 V / 4Ah, zewnętrzny zasilacz i ładowarka |  |  |
|  | Komplet wkładów filtra + 3 komplety filtrów zamiennych |  |  |
|  | Wartości mierzone: O2,CO/H2,NO,SO2,CO wysokie (do 40 000ppm), NO2, Ciśnienie |  |  |
|  | Pomiar temperatury spalin – element pomiarowy: Termoelement NiCr-Ni (typ K) |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia - element pomiarowy :czujnik piezorezystancyjny |  |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia ± 150 hPa |  |  |
|  | Ogniwo CO chronione jest automatycznie przez oddzielną pompkę, która załącza się po przekroczeniu wartości granicznej |  |  |
|  | Urządzenie oblicza i wyświetla wielkości: stratę kominowa, zawartość dwutlenku węgla w spalinach, współczynnik nadmiaru powietrza, zawartość tlenku węgla przeliczona na % tlenu, różnicę temperatur, sprawność, stratę, punkt rosy |  |  |
|  | Możliwość przedstawienia graficznego lambdy i rdzenia spalin |  |  |
|  | Graficzny wyświetlacz LCD umożliwia jednoczesne wyświetlanie 10 wartości pomiarowych |  |  |
|  | Bluetooth |  |  |
|  | Oprogramowanie do bezprzewodowej komunikacji na odległość z komputerem wersja językowa polska lub angielska |  |  |
|  | Złącze USB |  |  |
|  | Urządzenia posiadają protokół kalibracji |  |  |

Inne wymagania

|  | Co najmniej 24 miesiące gwarancji na urządzenie, co najmniej 12 miesięcy gwarancji na czujniki, gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Instrukcja obsługi |  |  |
|  | Dostawa i instalacja w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na koszt Dostawcy |  |  |
|  | Instruktaż z obsługi urządzenia, na koszt Dostawcy obejmujący praktyczne wykorzystanie pełnej funkcjonalności urządzenia. |  |  |
|  | Bezpłatne wsparcie techniczne w okresie obowiązywania gwarancji |  |  |

…..................., dnia …..............					_________________________________

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Część 5

# Miernik grubości powłok twardych z oprogramowaniem na PC

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model...........................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | TAK | DOKŁADNY OPIS |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Możliwość pomiaru całkowitej grubości powłoki |  |  |
|  | Możliwość pomiaru grubości poszczególnych warstw |  |  |
|  | Zakres pomiarowy (do powłok polimerowych) 50 do 3800μm lub lepszy |  |  |
|  | Minimalna grubość pojedynczej warstwy 50μm lub mniejsza |  |  |
|  | Dokładność ± 2μm + 3% odczytu |  |  |
|  | Graficzna analiza warstw w powłoce |  |  |
|  | Aktualizowane na bieżąco wyświetlanie wartości średniej, standardowej odchyłki oraz liczby wykonanych pomiarów |  |  |
|  | Pamięć co najmniej 10 000 pomiarów (z datą i godziną pomiaru) z możliwością podziału do 100 lub więcej grup |  |  |
|  | Wbudowany zegar z kalendarzem |  |  |
|  | Alarm świetlny (dwukolorowy) i dźwiękowy dla wartości dolnych i górnych |  |  |
|  | Przywracanie ustawień fabrycznych (RESET) |  |  |
|  | Wybór jednostek μm, mm i mils |  |  |
|  | Do 40 lub więcej pomiarów na sekundę |  |  |
|  | Interfejs umożliwiający podłączenie do komputera lub drukarki za pomocą przewodu lub na podczerwień |  |  |
|  | Ekran odporny na uderzenia i zadrapania |  |  |
|  | Menu ekranowe w kilku językach |  |  |
|  | Podświetlanie ekranu |  |  |
|  | Obudowa odporna na pył, wodę, rozpuszczalniki, olej, kwasy |  |  |
|  | Zasilanie bateriami lub akumulatorami umożliwiające korzystanie z urządzenia jako przenośnego |  |  |
|  | Kabel zasilający umożliwiający pracę ciągłą |  |  |
|  | Oprogramowanie komputerowe |  |  |
|  | Kabel do podłączenia do komputera |  |  |
|  | Żel kontaktowy dołączony w standardzie + dodatkowe co najmniej 100 g żelu kontaktowego |  |  |
|  | Wzorzec kalibracyjny epoksyd na aluminium |  |  |
|  | Wzorzec kalibracyjny polistyren |  |  |
|  | Osłona gumowa |  |  |
|  | Futerał |  |  |
|  | Certyfikat kalibracji NIST |  |  |
|  | Komplet akumulatorów wraz z ładowarką procesorową |  |  |

Inne wymagania

|  | Minimum 12-miesięczna gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Instrukcja obsługi |  |  |
|  | Dostawa w miejsce wskazane przez Zamawiającego na koszt Dostawcy |  |  |
|  | Bezpłatne wsparcie techniczne w okresie obowiązywania gwarancji |  |  |

…..................., dnia …..............					_________________________________

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Część 6

# Video - endoskop

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model...........................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | TAK | DOKŁADNY OPIS |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Możliwość nagrywania filmów |  |  |
|  | Zapis na kartę |  |  |
|  | Rozdzielczość zdjęć 640x480 lub większa |  |  |
|  | Rozdzielczość filmów 320x240 lub większa |  |  |
|  | Szybkość 30 zdjęć na sekundę lub więcej |  |  |
|  | Automatyczna korekta ekspozycji |  |  |
|  | Wałek 3 m, artykulacja 2-kierunkowa |  |  |
|  | Wałek 10 m, bez artykulacji |  |  |
|  | Kąt widzenia 50° lub więcej |  |  |
|  | Głębia ostrości 1,5 – 10 cm |  |  |
|  | Średnica 5,5 mm |  |  |
|  | Końcówka – lustro 45° |  |  |
|  | Promień gięcia 90 mm |  |  |
|  | Źródło światła min. 4 LED |  |  |
|  | Wyjście USB lub MiniUSB, AV OUT, AV IN |  |  |
|  | Wyświetlacz min. 3,5’’ |  |  |
|  | Karta pamięci 2 GB |  |  |
|  | Kabel do podłączenia do komputera |  |  |
|  | Język polski lub angielski |  |  |
|  | Lusterko obserwacyjne 35-70( |  |  |
|  | Lusterko obserwacyjne 45-90( |  |  |
|  | Lusterko obserwacyjne 60-120( |  |  |
|  | Kulka naprowadzająca |  |  |
|  | Magnes |  |  |

Inne wymagania

|  | Minimum 24-miesięczna gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Instrukcja obsługi |  |  |
|  | Dostawa w miejsce wskazane przez Zamawiającego na koszt Dostawcy |  |  |
|  | Bezpłatne wsparcie techniczne w okresie obowiązywania gwarancji |  |  |

…..................., dnia …..............					_________________________________

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Część 7

# Przyrząd do pomiaru wilgotności materiału z zintegrowanym pomiarem wilgotności i termometrem NTC

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model...........................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | TAK | DOKŁADNY OPIS |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Precyzyjny przyrząd do pomiaru wilgotności drewna przy użyciu charakterystycznych krzywych dla poszczególnych rodzajów drewna |  |  |
|  | Charakterystyczne krzywe dla gładzi cementowej, betonu, gipsu, jastrychu anhydrytowego, zaprawy wapiennej, cegły |  |  |
|  | Funkcja Hold umożliwiająca łatwy odczyt wartości pomiarowych |  |  |
|  | Podświetlenie wyświetlacza |  |  |
|  | Końcówka ochronna do bezpiecznego przechowywania |  |  |
|  | Uchwyt na nadgarstek i do paska |  |  |
|  | Pomiar temperatury i wilgotności powietrza w otoczeniu |  |  |
|  | Kalkulacja punktu rosy |  |  |
|  | Zakres pomiarowy -10 do +50°C lub większy |  |  |
|  | Dokładność pomiaru temperatury 0.5 °C lub lepsza |  |  |
|  | Rozdzielczość przy pomiarze temperatury 0.1 °C lub lepsza |  |  |
|  | Zakres pomiarowy wilgotności 0 do 100% |  |  |
|  | Dokładność pomiaru wilgotności w zakresie 5 do 95%: 2,5% lub lepsza |  |  |
|  | Rozdzielczość przy pomiarze wilgotności 0,1% lub lepsza |  |  |
|  | Termometr wilgotny |  |  |
|  | Protokół kalibracyjny |  |  |
|  | Zasilanie bateriami |  |  |
|  | Komplet akumulatorków |  |  |
|  | Dodatkowo jedna procesorowa ładowarka akumulatorów |  |  |

Inne wymagania

|  | Minimum 12-miesięczna gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Instrukcja obsługi |  |  |
|  | Dostawa w miejsce wskazane przez Zamawiającego na koszt Dostawcy |  |  |
|  | Bezpłatne wsparcie techniczne w okresie obowiązywania gwarancji |  |  |

…..................., dnia …..............					_________________________________

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Część 8

# Przyrząd do pomiaru jakości światła

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model...........................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | TAK | DOKŁADNY OPIS |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Przenośny miernik luminancji |  |  |
|  | Kąt widzenia urządzenia 1° |  |  |
|  | Układ celowania: kąt obserwacji 9°; celowanie przez obiektyw; podgląd rzeczywistego obrazu z zaznaczonym obszarem pomiaru |  |  |
|  | Zakres pomiarowy 0,001 – 250 000 cd/m2 |  |  |
|  | Sposób pomiaru: fotodioda krzemowa |  |  |
|  | Zgodność widmowa V (λ) f1’ poniżej 9% |  |  |
|  | Dokładność poniżej ±2,5 % |  |  |
|  | Powtarzalność poniżej ±0,25 % |  |  |
|  | Dwa tryby czasu pomiaru: poniżej 0,15s; wynik po poniżej 1,5s od pomiaru poniżej 0,5s; wynik po poniżej 2s od pomiaru |  |  |
|  | Minimalne pole pomiaru poniżej ø15mm |  |  |
|  | Minimalna odległość pomiaru poniżej 1200mm |  |  |
|  | Jednostki luminancji cd/m2 lub fL |  |  |
|  | Format danych luminancja, luminancja względna, luminancja szczytowa |  |  |
|  | Połączenie z komputerem RS-232; oprogramowanie komputerowe do przesyłania danych do Excel w zestawie |  |  |
|  | Zasilanie: baterie |  |  |
|  | Waga poniżej 1 kg (bez baterii) |  |  |
|  | Warunki pracy 0 do 40˚C, wilgotność względna poniżej 86 %(35˚C) |  |  |
|  | Funkcjonalność: Wyświetlacz zewnętrzny i podświetlany wyświetlacz wewnętrzny; złącze gwintowane do zamocowania urządzenia na statywie |  |  |
|  | Wyposażenie: Walizka na urządzenie, filtr szary wizjera, kabel do połączenia z komputerem, akumulatory, ładowarka procesorowa |  |  |

Inne wymagania

|  | Gwarancja co najmniej 24 miesiące na sprzęt |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Instruktaż z obsługi urządzenia, na koszt Dostawcy obejmujący praktyczne wykorzystanie pełnej funkcjonalności urządzenia. Instruktaż obejmujące obsługę urządzenia i oprogramowania oraz podstawowe zagadnienia kolorymetrii |  |  |
|  | Bezpłatne wsparcie techniczne w okresie obowiązywania gwarancji |  |  |
|  | Instrukcja obsługi |  |  |

…..................., dnia …..............					_________________________________

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Część 9

# Przyrząd do pomiaru natężenia światła z protokołem kalibracyjnym

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model...........................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | TAK | DOKŁADNY OPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania dotyczące miernika natężenia oświetlenia |
|  | Całkujący miernik przeznaczony do pomiaru natężenia oświetlenia i naświetlenia promieniowaniem naturalnym i sztucznym |  |  |
|  | Detektor: fotodioda krzemowa skorygowana widmowo do V(λ) (CIE) |  |  |
|  | Zakresy pomiarowe: 0,001 lx ÷ 30 lx; 0,1 lx ÷ 3000 lx 10 lx ÷ 300 klx |  |  |
|  | Zmiana zakresu pomiarowego: automatyczna lub ręczna |  |  |
|  | Klasa dokładności: A wg CIE |  |  |
|  | Pamięć pomiarów: 512 komórek z komentarzem użytkownika |  |  |
|  | Tryby pracy: pomiar jednokrotny i ciągły, pomiar względny z dowolnym odniesieniem, całkowanie |  |  |
|  | Proste obliczenia statystyczne niezależnie dla pomiaru wartości chwilowych i całkowania: obliczenie wartości średniej, znalezienie wartości minimalnej i maksymalnej, obliczenie współczynnika min/średnia i min/max |  |  |
|  | Możliwość dołączenia zewnętrznej pamięci pomiarów |  |  |
|  | Układ PAUZY – wstrzymania procesu pomiaru |  |  |
|  | Układ automatycznego zerowania |  |  |
|  | Komunikacja z komputerem poprzez interfejs RS-232 lub USB |  |  |
|  | W przypadku interfejsu RS-232 dołączony adapter pasujący do interfejsu USB |  |  |
|  | Kalendarz i zegar czasu rzeczywistego |  |  |
|  | Układ kontroli napięcia zasilającego i dwa układy automatycznego wyłączania z wyborem czasu bezczynności |  |  |
|  | Dwa układy podświetlania ekranu LCD |  |  |
|  | Dołączony program na komputer PC do obsługi miernika oraz obróbki i archiwizacji historii pomiarów |  |  |
|  | Świadectwo typu nadane przez Główny Urząd Miar |  |  |
|  | Błąd niedopasowania widmowego f1': ≤ 2 % wg CIE |  |  |
|  | Błąd niedopasowania kierunkowego f2: ≤ 1,5 % wg CIE |  |  |
|  | Błąd całkowity ≤ 2,5 % |  |  |
|  | Wymiary nie większe jak 152 × 83 × 33 mm |  |  |
|  | Zasilanie: bateria alkaliczna 9V |  |  |
|  | Kabel komunikacji z komputerem PC |  |  |
|  | Moduł pamięci zewnętrznej |  |  |
|  | Urządzenie pomiarowe wzorcowane przez akredytowane laboratorium |  |  |
| Wymagania dotyczące przystawki do pomiaru luminancji |
|  | Przystawka do miernika natężenia światła umożliwiająca pomiar luminancji świetlnej |  |  |
|  | Kątowe pole pomiarowe: 1° |  |  |
|  | Obiektyw: 100mm, f/2,5 |  |  |
|  | Błąd kalibracji: ±1% (względem głowicy) |  |  |
|  | Celownik: typu „muszka-szczerbinka” |  |  |
|  | Możliwość zamocowania na typowym statywie fotograficznym |  |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | Statyw dla przystawki |  |  |
|  | Walizka miernika z miejscem na przystawkę do pomiaru luminancji |  |  |
|  | Wzorcowanie miernika natężenia wraz z przystawką do pomiaru luminancji w Laboratorium Głównego Urzędu Miar |  |  |

Inne wymagania

|  | Minimum 24-miesięczna gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Instrukcja obsługi |  |  |
|  | Dostawa w miejsce wskazane przez Zamawiającego na koszt Dostawcy |  |  |
|  | Instruktaż z obsługi urządzenia, na koszt Dostawcy obejmujący praktyczne wykorzystanie pełnej funkcjonalności urządzenia. |  |  |
|  | Bezpłatne wsparcie techniczne w okresie obowiązywania gwarancji |  |  |

…..................., dnia …..............					_________________________________

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Część 10

# Przenośny tester do oceny poziomu zanieczyszczenia mikrobiologicznego

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model...........................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | TAK | DOKŁADNY OPIS |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie określające zakres oraz stopień nasilenia zakażenia grzybiczego w budynku |  |  |
|  | Możliwość analizowania próbek pobranych zarówno z powierzchni przegrody, jak również z powietrza |  |  |
|  | Możliwość bezpośredniego badania materiału skażonego |  |  |
|  | Dostarczanie wyników w czasie krótszym niż jedna godzina, bez konieczności przesyłania próbek do laboratorium |  |  |
|  | Badanie próbek na miejscu przeprowadzanych analiz, min. 10 próbek w czasie jednej godziny |  |  |
|  | Zapas materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do przeprowadzenia co najmniej 200 pomiarów |  |  |

Inne wymagania

|  | Minimum 12-miesięczna gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Instrukcja obsługi |  |  |
|  | Dostawa w miejsce wskazane przez Zamawiającego na koszt Dostawcy |  |  |
|  | Bezpłatne wsparcie techniczne w okresie obowiązywania gwarancji |  |  |

…..................., dnia …..............					_________________________________

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Część 11

# Dalmierz laserowy

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model...........................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | TAK | DOKŁADNY OPIS |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Przenośne urządzenie |  |  |
|  | Dokładność ± 1.0 mm |  |  |
|  | Cyfrowy celownik (4-krotny zoom) |  |  |
|  | Zasięg pomiaru: 0.05m - 200m |  |  |
|  | 2.4“ kolorowy wyświetlacz |  |  |
|  | Zintegrowany czujnik pochylenia (360°) |  |  |
|  | Funkcja obmiaru trapezu |  |  |
|  | Pośrednie pomiary z użyciem czujnika pochylenia |  |  |
|  | Bluetooth® |  |  |
|  | Tryb dalekiego zasięgu |  |  |
|  | Wielofunkcyjna stopka odniesienia pomiaru |  |  |
|  | Statyw |  |  |
|  | Okulary |  |  |
|  | Pokrowiec |  |  |
|  | Pasek na rękę |  |  |
|  | Komplet akumulatorów wraz z ładowarką |  |  |
|  | Tarczka celownicza |  |  |

Inne wymagania

|  | Minimum 12-miesięczna gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Instrukcja obsługi |  |  |
|  | Deklaracja zgodności CE |  |  |
|  | Bezpłatne wsparcie techniczne w okresie obowiązywania gwarancji |  |  |

…..................., dnia …..............					_________________________________

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Część 12

# Przyrząd do pomiaru poziomu dźwięku  klasy 1 do pracy stacjonarnej

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model...........................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | TAK | DOKŁADNY OPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania dotyczące miernika poziomu hałasu oraz dołączonego do niego oprogramowania |
|  | Cyfrowy miernik poziomu dźwięku 1 klasy dokładności z mikrofonem wszechpogodowym |  |  |
|  | Trzy tryby pracy: miernik poziomu dźwięku, analizator oktawowy i analizator 1/3 oktawowy. |  |  |
|  | Współpraca z komputerem poprzez interfejs USB |  |  |
|  | Możliwość zapamiętania 40 końcowych wyników pomiarów |  |  |
|  | Funkcja monitorowania hałasu (historia pomiaru), zapis do pamięci programowany co 1s, 5s, 10s, 15s, 30s i 60s, w każdym trybie pracy |  |  |
|  | Graficzny wskaźnik wartości chwilowej |  |  |
|  | Programowanie czasu pomiaru do min. 99 godzin (co 1s) |  |  |
|  | Programowanie czasu narażenia na hałas z rozdzielczością 1min (do obliczeń LEX,T) |  |  |
|  | Zegar czasu rzeczywistego |  |  |
|  | Analizator oktawowy posiadający 9 filtrów cyfrowych o częstotliwościach środkowych określonych według ilorazu oktawowego o podstawie 2 i częstotliwościach nominalnych: 31,5Hz, 63Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz i 8kHz spełniających wymagania PN-EN 61260:2000/A1:2004 dla klasy 1 |  |  |
|  | Analizator posiada 29 filtrów cyfrowych o częstotliwościach środkowych określonych według ilorazu oktawowego o podstawie 2 i częstotliwościach nominalnych: 25Hz, 31,5Hz, 40Hz, 50Hz, 63Hz, 80Hz, 100Hz, 125Hz, 160Hz, 200Hz, 250Hz, 315Hz, 400Hz, 500Hz, 630Hz, 800Hz, 1kHz, 1,25kHz, 1,6kHz, 2kHz, 2,5kHz, 3,15kHz, 4kHz 5kHz, 6,3kHz, 8kHz, 10kHz, 12,5kHz i 16kHz spełniających wymagania PN-EN 61260:2000/A1:2004 dla klasy 1 |  |  |
|  | Zakres pomiarowy 20 – 135 dB z korekcją A |  |  |
|  | Zasilanie: akumulator wewnętrzny lub zasilacz |  |  |
|  | Wymiary bez mikrofonu nie więcej jak 237 x 84 x 45 mm |  |  |
|  | Wyświetlacz: LCD 128x64 |  |  |
|  | Urządzenie pomiarowe wzorcowane w laboratorium akredytowanym |  |  |
|  | Urządzenie posiada świadectwo typu nadane przez Główny Urząd Miar |  |  |
|  | Wymagania dotyczące oprogramowania |  |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie przeznaczone do gromadzenia i zaawansowanej obróbki danych pomiarowych zebranych przez analizator oraz do sterowania funkcjami analizatora z poziomu komputera |  |  |
|  | Tworzenie zestawień z pobranych pomiarów i historii |  |  |
|  | Tworzenie komentarzy globalnych (dotyczących wielu danych opisujących jeden obiekt pomiarowy) i indywidualnych (dotyczących konkretnych danych) |  |  |
|  | Eksport danych do pliku tekstowego i arkusza kalkulacyjnego |  |  |
|  | Wizualizacja pobranych danych pomiarowych w postaci stabelaryzowanej oraz wykresów |  |  |
|  | Obliczanie parametrów kryterialnych, ekwiwalentnych i ekspozycyjnych dla dowolnego zakresu próbek pomiarowych historii |  |  |
|  | Obliczanie parametrów pozycyjnych rozkładu gęstości skumulowanej niezależnie dla poziomu i częstości występowania |  |  |
|  | Edycja czasu dla obliczanego poziomu ekspozycyjnego dźwięku |  |  |
|  | Dowolne ustawianie na wykresach przebiegów czasowych i rozkładów widmowych limitów dopuszczalnego poziomu dźwięku w celu szybkiego wychwycenia przekroczeń |  |  |
|  | Edycja wartości zmierzonych parametrów akustycznych |  |  |
| Wymagania dotyczące kalibratora akustycznego 1 klasy |
|  | Urządzenie przeznaczone do akustycznego wzorcowania mierników poziomu dźwięku pierwszej i drugiej klasy, wyposażonych w mikrofony o średnicy 1/2 cala. |  |  |
|  | Nominalny poziom ciśnienia w warunkach odniesienia (wzgl. 20μPa): 94,0dB ± 0,3dB |  |  |
|  | Częstotliwość 1000Hz ± 2% |  |  |
|  | Zniekształcenia nieliniowe < 3% |  |  |
|  | Zasilanie 9V |  |  |
|  | Urządzenie pomiarowe wzorcowane w laboratorium akredytowanym |  |  |
|  | Urządzenie posiada świadectwo typu nadane przez Główny Urząd Miar |  |  |
| 3 x Wskaźnik akustyczny do obrazowania poziomu hałasu, wymagania odnośnie każdego z nich: |
|  | Wskazywanie w dB chwilowych wartości poziomu hałasu korygowanego charakterystyką częstotliwościową „A” ważonego ze stałą czasową „S” |  |  |
|  | Wymagany zakres wskazań: 60 – 115 dB |  |  |
|  | Zakres temperatur pracy: 10°C do +30°C |  |  |
|  | Montowany na ścianie |  |  |
|  | Charakterystyka częstotliwościowa, stała czasowa i poziomy wskazań zgodne z normą PN-94/N-01307 |  |  |
|  | Zasilacz 12 V |  |  |
| Pozostałe akcesoria |
|  | Statyw mikrofonu 4m z przedłużaczem 6m |  |  |
|  | Osłona przeciwwietrzna mikrofonu 1/2” |  |  |
|  | Walizka wodoszczelna z akumulatorem i zasilaczem |  |  |
|  | Osprzęt mikrofonu wszechpogodowego |  |  |

Inne wymagania

|  | Minimum 12-miesięczna gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Instrukcja obsługi |  |  |
|  | Dostawa w miejsce wskazane przez Zamawiającego na koszt Dostawcy |  |  |
|  | Bezpłatne wsparcie techniczne w okresie obowiązywania gwarancji |  |  |

…..................., dnia …..............					_________________________________

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Część 13

# Aparat CM

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model...........................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | TAK | DOKŁADNY OPIS |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wilgotnościomierz karbidowy do wykonywania badań wilgotności metodą karbidową |  |  |
|  | Kompletny zestaw składający się ze stalowej butli, manometru, wagi, szalek, odważników, młotka do rozdrabniania próbek, stalowych kulek, tabeli do konwersji ciśnienia na wilgotność |  |  |
|  | Zapas co najmniej 200 fiolek karbidu |  |  |

Inne wymagania

|  | Minimum 12-miesięczna gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Instrukcja obsługi |  |  |
|  | Świadectwo kalibracji miernika |  |  |
|  | Dostawa w miejsce wskazane przez Zamawiającego na koszt Dostawcy |  |  |
|  | Bezpłatne wsparcie techniczne w okresie obowiązywania gwarancji |  |  |

…..................., dnia …..............					_________________________________

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Część 14

# Aparat płytowy do pomiaru współczynnika przewodzenia ciepła materiałów budowlanych z oprogramowaniem  i komputerem (PC) sterującym wymiar badanych próbek: 300 x 300 mm

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model...........................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | TAK | DOKŁADNY OPIS |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zgodność z normą ISO 8301 |  |  |
|  | Pomiar współczynnika przewodności cieplnej (lambda) w zakresie 0,0015-2,0 W/mK |  |  |
|  | Błąd pomiaru: mniejszy niż 1% |  |  |
|  | Wymiary urządzenia (szer/wys/głęb) nie większe niż 810/620/810 mm |  |  |
|  | Ciężar urządzenia nie większy niż 100 kg |  |  |
|  | Rozmiary badanych próbek do 600 x 600 mm, grubość do 200 mm |  |  |
|  | Próbki umieszczane w komorze pomiarowej poziomo, górna płyta pomiarowa ruchoma dla umożliwienia ustalenia odpowiedniej odległości między płytami |  |  |
|  | Możliwość ustalania odległości między płytami w sposób automatyczny (płyty zamykają się na próbce umieszczonej w komorze, następuje pomiar grubości próbki w 4 punktach z dokładnością do 0,0025 mm) oraz przez podanie wartości liczbowej, po którym następuje ustawienie płyty ruchomej w odpowiedniej pozycji z dokładnością do 0,0025 mm |  |  |
|  | Zakres temperatur osiąganych przez płyty pomiarowe: od -20 st. C do +80 st. C, dla każdej z płyt niezależnie |  |  |
|  | Kontrola temperatury płyt prowadzona stale podczas pomiaru za pośrednictwem sygnału elektrycznego z dokładnością do 0,6 µV |  |  |
|  | Kontrola temperatury płyt z dokładnością 0,01 st. C. |  |  |
|  | Pomiar strumienia ciepła przy użyciu dwóch przetworników zamontowanych w płytach pomiarowych urządzenia – po jednym w każdej z dwóch płyt |  |  |
|  | Rozmiary przetworników: 300x300 mm, zamontowane 1,8 mm od powierzchni kontaktowej płyt |  |  |
|  | Pomiar temperatury płyt termoparą typu E, zamontowaną centralnie na każdej z płyt, 0,1 mm od powierzchni kontaktowej płyt |  |  |
|  | Rozdzielczość termoelektrycznych przetworników pomiarowych: 0,6 µV |  |  |
|  | Możliwość osuszania komory pomiarowej obojętnym suchym gazem za pośrednictwem zaworu sterowanego przez oprogramowanie urządzenia |  |  |
|  | Możliwość przeprowadzenia podstawowego pomiaru bez korzystania z zewnętrznego sterownika - przy użyciu klawiatury i wyświetlacza LCD umieszczonych w górnej części urządzenia |  |  |
|  | Konstrukcja urządzenia zapewniająca niezmienność elementów pomiarowych w czasie. |  |  |
|  | Kalibracje wymagane przez metodę badawczą zapisane w pamięci urządzenia. Możliwość przeprowadzenia ponownej kalibracji z wykorzystaniem dołączonej do zestawu próbki wzorcowej i zapisania jej w pamięci urządzenia |  |  |
|  | Próbka wzorcowa posiadająca certyfikat jednostki podlegającej Komisji Europejskiej, przeznaczona dla instrumentów oferowanego typu, o rozmiarach dostosowanych do komory pomiarowej urządzenia przez producenta próbki i wartości współczynnika lambda odpowiedniej dla zakresu pomiarowego urządzenia |  |  |
|  | Chłodzenie płyt pomiarowych płynem. Temperatura płynu stabilizowana przez zewnętrzną chłodnicę. Możliwość krótkotrwałego awaryjnego chłodzenia urządzenia wodą wodociągową w przypadku niedostępności chłodnicy |  |  |
|  | Wymiary chłodnicy (wys/szer/głęb) maksymalnie 700/370/700 mm |  |  |
|  | Moc chłodząca 900 W |  |  |
|  | Możliwość ustawienia temperatury cieczy chłodzącej w zakresie od +5 do +40 st. C |  |  |
|  | Kontrola ciśnienia cieczy chłodzącej z odczytem wartości ciśnienia na wyświetlaczu chłodnicy |  |  |
|  | Kontrola przepływu cieczy z odczytem wartości przepływu na wyświetlaczu chłodnicy |  |  |
|  | Zintegrowany lejek do napełniania zbiornika płynu chłodzącego |  |  |
|  | Demontowalny do czyszczenia filtr powietrza przepływającego przez chłodnicę |  |  |
|  | Podwójna filtracja płynu chłodzącego |  |  |
|  | Chłodnica wyposażona w kółka ułatwiające przemieszczanie |  |  |
|  | Sterowanie urządzeniem pomiarowym za pośrednictwem dołączonego do zestawu zewnętrznego sterownika oraz dołączonego do zestawu dedykowanego oprogramowania pozwalającego kontrolować wszystkie istotne wartości podczas przebiegu badania |  |  |
|  | Wyświetlanie wartości mierzonych wielkości w postaci liczbowej i graficznej (wykresy) |  |  |
|  | Możliwość skracania badania kosztem dokładności wyniku oraz wydłużania badania dla zapewnienia stabilizacji pomiaru |  |  |
|  | Możliwość sterowania więcej niż jednym urządzeniem opisywanego typu za pośrednictwem jednego sterownika |  |  |
|  | Możliwość wykorzystania sterownika do innych zadań podczas prowadzenia badania |  |  |
|  | Możliwość uzyskiwania wydruków wyników testów – wydruk wybranych raportów lub automatycznie po skończonym pomiarze |  |  |
|  | Możliwość konfiguracji treści raportu z badania. Składowanie wyników badań w nieulotnej pamięci sterownika |  |  |

Inne wymagania

|  | Minimum 12-miesięczna gwarancja na aparat płytowy liczona od dnia podpisania protokołu odbioru |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Instrukcja obsługi |  |  |
|  | Dostawa i instalacja w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na koszt Dostawcy |  |  |
|  | Instruktaż z obsługi urządzenia, na koszt Dostawcy obejmujący praktyczne wykorzystanie pełnej funkcjonalności urządzenia. |  |  |
|  | Bezpłatne wsparcie techniczne w okresie obowiązywania gwarancji |  |  |

…..................., dnia …..............					_________________________________

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Część 15

# Kamera termowizyjna stacjonarna. System detekcji promieniowania podczerwonego do diagnostyki cieplnej komponentów badanych w komorze klimatycznej z korekcją emisyjności od 0,1 do 1,0 i oprogramowaniem do składania obrazów i wykonywania sprawozdań

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model...........................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | TAK | DOKŁADNY OPIS |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kamera termowizyjna z detektorem chłodzonym mająca możliwość jedno- i dwupunktowej korekcji niejednorodności rejestrowanego obrazu, utrzymywanej przy zmianach czasu całkowania (zmiana czasu całkowania nie wymaga ponownej korekcji niejednorodności). Kamera termowizyjna posiada funkcję która w pewnym zakresie zapewnia niezależność kalibracji temperaturowej od czasu całkowania (zmiana czasu całkowania nie wymaga rekalibracji kamery). Kamera termowizyjna posiada możliwość rejestracji sekwencji termowizyjnych ze zmiennym czasem integracji. Po zarejestrowaniu sekwencje są łączone w jeden film radiometryczny. |  |  |
|  | Typ detektora: Antymonek Indu (InSb) |  |  |
|  | Zakres widmowy: 3 - 5 μm |  |  |
|  | Rozdzielczość detektora: nie gorsza niż 320 x 256 |  |  |
|  | Rozmiar piksela: maksimum 30 x 30 μm |  |  |
|  | Czułość temperaturowa NETD: nie gorsza niż 20mK |  |  |
|  | Zakres pomiarowy temperatury: -20 do 300(C |  |  |
|  | Liczba otworowa układu optycznego apertura F/3 |  |  |
|  | Obiektyw 25mm, kąt widzenia 22( x17( wraz z pierścieniami dystansowymi |  |  |
|  | Czas całkowania regulowany 3 µs do 20ms z krokiem 1μs |  |  |
|  | Zakres dynamiki: nie mniej niż 14 bitów |  |  |
|  | Prędkość pełnej ramki, minimum minimum 170 Hz |  |  |
|  | Najwyższa prędkość ramki przy zredukowanej wielkości ramki, minimum 7,7kHz przy rozdzielczości 64x8 |  |  |
|  | Chłodzenie detektora: chłodziarka Stirlinga |  |  |
|  | Mocowanie obiektywu: gwint M80 |  |  |
|  | Dokładność, min. ±1°C lub ±1% |  |  |
| Wymagania odnośnie interfejsów |
|  | Cyfrowa komunikacja z PC: CamLink lub Ethernet GigE |  |  |
|  | Obraz analog wideo: S-Video |  |  |
|  | Synchronizacja: Trigger In/out |  |  |
| Wymagania odnośnie parametrów środowiskowych |
|  | Temperatura pracy: -20 do +55oC |  |  |
|  | Wilgotność powietrza: do 90% bez kondensacji |  |  |
|  | Masa, maksymalnie: 4,95kg |  |  |
|  | Gniazdo montażowe pod statyw 1/4” x 20 “ |  |  |
|  | Zasilanie 12VDC / 5A |  |  |
| Wymagania odnośnie oprogramowania |
|  | Program komputerowy pozwalający na sterowania kamerą, zapis danych oraz analizę. |  |  |
|  | Funkcje pomiarowe linia, punkt, obszar |  |  |
|  | Eksport danych do avi, bmp, tif, asc |  |  |
|  | 10 różnych palet barw |  |  |
|  | Analiza radiometryczna, zmiana emisyjności i innych parametrów obiektu, funkcja do kalibracji temperaturowej kamery, wbudowane cyfrowe filtry obrazu oraz możliwość tworzenia własnych filtrów |  |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | Statyw typu triod, z głowicą 3D |  |  |
|  | Komputer typu Laptop znanej marki dedykowany do pracy z kamerą termowizyjną |  |  |

Inne wymagania

|  | Minimum 12-miesięczna gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Instruktaż z obsługi urządzenia, na koszt Dostawcy obejmujący praktyczne wykorzystanie pełnej funkcjonalności urządzenia. |  |  |
|  | Instrukcja obsługi |  |  |
|  | Protokół kalibracji urządzenia |  |  |
|  | Dostawa i instalacja w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na koszt Dostawcy |  |  |
|  | Bezpłatne wsparcie techniczne w okresie obowiązywania gwarancji |  |  |

…..................., dnia …..............					_________________________________

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Część 16

# Pirometr kalibrowany o dokładności 0,1oC

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model...........................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | TAK | DOKŁADNY OPIS |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Temperatura -30..900°C |  |  |
|  | Zakres spektralny 8 do 14 µm |  |  |
|  | Dokładność ±0,5% odczytu lub ±0,5°C |  |  |
|  | Optyka Close Focus |  |  |
|  | Powtarzalność ±0,5% odczytu lub ±1°C 2 |  |  |
|  | Czas odpowiedzi 250ms (95% sygnału) |  |  |
|  | Emisyjność ustawialna: 0,10 do 1,00 co 0,1 w pamięci tabela 30 współczynników różnych materiałów z możliwością edycji |  |  |
|  | Minimalne pole pomiaru: 6mm z opcją Close Focus |  |  |
|  | Rozdzielczość 0,1(C w całym zakresie pomiarowym |  |  |
|  | Temperatura otoczenia (-10) 0 – 50(C (przy 45(C wyłącza się laser) |  |  |
|  | Wilgotność 10 - 90% bez kondensacji |  |  |
|  | Zasilanie 2 baterie (akumulatorki) AA |  |  |
|  | Czas pracy baterii 8h ciągłego działania |  |  |
|  | Pamięć min. 100 pomiarów |  |  |
|  | Celownik laserowy laser klasy II, 16 punktowy okrąg, 635nm |  |  |
|  | Termopara typu K |  |  |
|  | Funkcje temperatura maksymalna, minimalna, alarm dźwiękowy/świetlny |  |  |
|  | Wyświetlacz LCD automatycznie podświetlany z funkcją bargrafu i podtrzymaniem ostatniego pomiaru |  |  |
|  | Oprogramowanie kompatybilne z systemem Windows |  |  |
|  | Interfejs RS232 |  |  |

Inne wymagania

|  | Minimum 24-miesięczna gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Instrukcja obsługi |  |  |
|  | Protokół kalibracji |  |  |
|  | Dostawa w miejsce wskazane przez Zamawiającego na koszt Dostawcy |  |  |
|  | Bezpłatne wsparcie techniczne w okresie obowiązywania gwarancji |  |  |

…..................., dnia …..............					_________________________________

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Część 17

# przenośny spektrofotometr do zbierania informacji o barwach pokryć powierzchni

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model...........................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | TAK | DOKŁADNY OPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania dotyczące spektrofotometru |
|  | Spektrofotometr odbiciowy do pomiaru barwy pracujący jako samodzielne urządzenie przenośne i w połączeniu z komputerem typu IBM PC |  |  |
|  | Geometria pomiaru d/8 |  |  |
|  | Składnik zwierciadlany zawarty i wykluczony; jednoczesny pomiar w obu trybach i każdego z trybów oddzielnie |  |  |
|  | Zakres pomiarowy 400-700 nm |  |  |
|  | Odstęp pomiarowy 10 nm |  |  |
|  | Zakres reflektancji 0-175% |  |  |
|  | Źródło światła impulsowa lampa ksenonowa |  |  |
|  | Odstęp czasu między pomiarami max. 3 s |  |  |
|  | Średnica pomiaru Mała: 3-4 mm Duża: 7-9 mm (wymagane dwie średnice) |  |  |
|  | Powtarzalność wyników Reflektancja: poniżej 0,15% dE*ab: poniżej 0,05 |  |  |
|  | Zgodność międzyinstrumentalna dE*ab: poniżej 0,25 |  |  |
|  | Tryb pomiaru Manulany, uśrednianie z kilku pomiarów (wywoływane manulanie lub automatycznie) |  |  |
|  | Współpraca z komputerem przesyłanie i odbiór danych |  |  |
|  | Obserwator 2° i 10° |  |  |
|  | Rodzaje oświetlenia (iluminanty) A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12; możliwe wyświetlanie wyników dla dwóch iluminatów równocześnie) |  |  |
|  | Format wyświetlanych danych kolorowy wyświetlacz; spektrogram z wartościami reflektancji dla każdej długości fali, wartości kolorymetryczne, różnice wartości kolorymetrycznych (także graficznie), ocena słowna, podgląd barwy wzorca i próbki |  |  |
|  | Dane o barwie L*a*b*, L*c*h*, dE*ab, CMC, dE*94, dE00, Hunter Lab, Xxy, Munsell, XYZ, indeks metameryzmu, indeks białości, indeks zażółcenia, połysk 8° |  |  |
|  | Pamięć pomiarów Powyżej 3000 pomiarów; powyżej 800 danych wzorca |  |  |
|  | Tolerancja różnicy koloru ramowa i eliptyczna; ustawiana dla każdego wzorca; możliwość zapisania predefiniowanych danych tolerancji |  |  |
|  | Waga poniżej 600g bez baterii |  |  |
|  | Zasilanie 1. baterie typu AA lub akumulatory 2. sieciowe |  |  |
|  | Wydajność z zasilaniem bateryjnym: powyżej 1500 pomiarów |  |  |
|  | Funkcjonalność: Urządzenie powinno umożliwiać stabilne ustawienie na płaskiej powierzchni portem pomiarowym skierowanym do góry bez dodatkowych mechanizmów mocujących Połączenie z komputerem – przewodowe i bezprzewodowe |  |  |
|  | Płytka kalibracji bieli |  |  |
|  | Mała i duża przysłona pomiarowa |  |  |
|  | Kabel do połączenia z komputerem |  |  |
|  | Port komunikacyjny do bezprzewodowej komunikacji |  |  |
|  | Zasilacz AC |  |  |
|  | Walizka na urządzenie i akcesoria |  |  |
|  | Komplet akumulatorów wraz z ładowarką procesorową |  |  |
| Wymagania dotyczące oprogramowania |
|  | Układ współrzędnych Kolorymetrycznych L*a*b*, L*C*h, Lab99, LCh99, XYZ, Hunter Lab, Yxy, L*u’v’, L*u*v*, Munsell wraz z różnicami kolorów w tych układach Indeksy: Whiteness (CIE 1982, ASTM E313-73, Hunter), Yellowness (ASTM D1925, ASTM E313-73), WB (B ASTM E313-73), równania użytkownika, współczynnik krycia i zmętnienia, RXRYRZ, 555; skala szara, zaplamianie; Różnica koloru: deltaE*ab (CIE 1976), deltaE*99 (DIN 99), deltaE*94 (CIE 1994); deltaE*2000 (CIE 2000), deltaEab (Hunter), CMC (I:c), FMC-2, NBS100, NBS200 |  |  |
|  | Rodzaje oświetlenia A, C, D50, D55, D65, D75, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, U50 |  |  |
|  | Format prezentacji danych: możliwość dowolnej konfiguracji ekranu prezentacji danych i wydruku zgodnie z preferencjami użytkownika predefiniowane zakładki do szybkiej zmiany okna analizy danych Układ współrzędnych kolorymetrycznych wraz z różnicą względem wzorca, wartości bezwzględne, rozkład różnicy kolorów formacie L*a*b*(2D i 3D), L*C*h, Hunter Lab, wykres trendu i histogram dla każdego układu kolorymetrycznego, podgląd koloru próbki i wzorca |  |  |
|  | Możliwość zapisywania danych pomiarowych jednego projektu w oddzielnym pliku |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem do plików |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym podłączeniem urządzenia pomiarowego (klucz sprzętowy) |  |  |
|  | Podgląd/edycja danych pomiarowych próbki/wzorca (kasowanie, sortowanie, statystyka) |  |  |
|  | Zarządzanie wzorcami – zmiana przyporządkowania próbki do wzorca, automatyczne przypisywanie próbki do wzorca |  |  |
|  | Przenoszenie danych i wykresów do innych programów (pakietu biurowego) za pomocą polecenia kopiuj-wklej; eksport danych do pliku tekstowego i pliku .xml |  |  |
|  | Możliwość dołączenia fotografii próbki do danych pomiarowych |  |  |
|  | Wprowadzanie indeksów zdefiniowanych przez użytkownika |  |  |
|  | Funkcja pomiaru uśrednianego z automatyczną kontrolą odchylenia i odrzucania wartości skrajnych |  |  |
|  | Ocena dobry/zły; ręczne ustalanie tolerancji dla wzorców (ramowej i eliptycznej); automatyczne ustalanie tolerancji eliptycznej dla serii pomiarów |  |  |
|  | Przewodnik „krok po kroku” dla początkujących użytkowników |  |  |

Inne wymagania

|  | Gwarancja co najmniej 24 miesiące na sprzęt |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Instruktaż z obsługi urządzenia, na koszt Dostawcy obejmujący praktyczne wykorzystanie pełnej funkcjonalności urządzenia. Instruktaż obejmujące obsługę urządzenia i oprogramowania oraz podstawowe zagadnienia kolorymetrii |  |  |
|  | Instrukcja obsługi |  |  |
|  | Bezpłatne wsparcie techniczne w okresie obowiązywania gwarancji |  |  |

…..................., dnia …..............					_________________________________

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Część 18

# Model ciała czarnego (wzorzec do sprawdzania urządzeń pracujących w podczerwieni) Zakres temperatur –15 °C to 120 °C

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model...........................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | TAK | DOKŁADNY OPIS |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zakres temperatur przy 23°C otoczenia i emisyjności 0,95: –15 °C do 120 °C |  |  |
|  | Dokładność nie gorsza jak: ± 0.40 °C przy –15 °C ± 0.50 °C przy 50 °C ± 0.50 °C przy 100 °C ± 0.55 °C przy 120 °C |  |  |
|  | Stateczność: ± 0.10 °C przy –15 °C ± 0.05 °C przy 0 °C ± 0.10 °C przy 120 °C |  |  |
|  | Czas nagrzewania: 15 min: w zakresie –15 °C do 120 °C 14 min: w zakresie 23 °C do 120 °C |  |  |
|  | Czas chłodzenia: 15 min: w zakresie 120 °C do 23 °C 20 min: w zakresie 23 °C do –15 °C |  |  |
|  | Czas stabilizacji: 10 minut |  |  |
|  | Emisyjność nominalna: 0,95 |  |  |
|  | Kompensacja emisyjności termometru: 0,9 do 1,0 |  |  |
|  | Średnica obiektu skalującego: 152,4 mm (6”) |  |  |
|  | Interface: RS-232 |  |  |
|  | Zasilanie: 230 V ac (± 10%), 3.15 A, 50/60 Hz, 630 W |  |  |
|  | Akcesoria potrzebne do przeprowadzenia kalibracji urządzenia pracującego w zakresie fal podczerwonych |  |  |
|  | Walizka na urządzenie |  |  |

Inne wymagania

|  | Minimum 12-miesięczna gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Instrukcja obsługi |  |  |
|  | Protokół kalibracji |  |  |
|  | Dostawa i instalacja w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na koszt Dostawcy |  |  |
|  | Bezpłatne wsparcie techniczne w okresie obowiązywania gwarancji |  |  |

…..................., dnia …..............					_________________________________

(podpis upoważnionego przedstawiciela)