Załącznik nr 1 SIWZ

Nr sprawy: 73/2010/PN/DZP/RPW

CZEŚĆ NR 13

Przedmiot zamówienia: ...................................................................................................................

Producent: .......................................................................................................................................

Typ urządzenia (wymienić składowe zestawu): …………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DEZINTEGRATOR ULTRADŹWIĘKOWY : |
| 1.1. | - procesor ultradźwiękowy o mocy 450 W (+/- 10%), - częstotliwość pracy regulowana od 20 – 25 kHz, - wielkość próbki dyspergowanej od 50 do 1000mL, - dwie końcówki tytanowe (jedna zapasowa) o średnicy 14 mm i długości jedna 100 mm, a druga 150 mm, wkręcane z gwintem zewnętrznym M12, - zabezpieczenie akustyczne przeciw pracy „na sucho”, - amplituda drgań regulowana w zakresie od 20 do 100%, - programowana praca impulsowa (pulser) nastawny od 0 do 100% - programowany czas pracy (timer) od 1 sek. Do 100 minut, - adapter zewnętrznego stosowania i cyfrowego monitorowania poboru mocy, - adapter uniwersalny do statywów laboratoryjnych, - zasilanie: 230 V/50Hz, - podstawka pod próbkę z regulacją wysokości w zakresie 50 – 175 mm, - komora ochronna dźwiękoszczelna z certyfikatem tłumienia, - wymagane tłumienie nie mniejsze niż – 60 dB, - statyw laboratoryjny 16 mm i regulowanym w pionie stolikiem na próbkę, klucze do mocowania końcowek, - komputer PC o paramaterach: procesor: Intel Core 2 Duo pamięć RAM: 4GB; DDR 2(800 MHz) dysk twardy: 320 GB wraz z oprogramowaniem do sterowania urządzeniem rejestracji poboru mocy i przebiegu temperatury procesu wraz z interfacem | …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… | …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… |
| 2. | Okres gwarancji 36 miesięcy | …………… | …………… |
| 3. | Wymagana odpowiedź na zamówienie serwisu w ciągu 2 dni | …………… | …………… |
| 4. | Serwis świadczony w siedzibie Zamawiającego. | …………… …………… | …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………