Załącznik nr 1 SIWZ

Nr sprawy: 73/2010/PN/DZP/RPW

CZEŚĆ NR 16

Przedmiot zamówienia: ...................................................................................................................

Producent: .......................................................................................................................................

Typ urządzenia (wymienić składowe zestawu): …………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ANALIZATOR PRZEPŁYWU |
| 1.1. | Kompletny, gotowy do pracy, automatyczny system do oznaczania azotanów, azotynów, amoniaku i ortofosforanów techniką wstrzykowej analizy przepływowej z detekcją fotometryczną. Równoczesny, w pełni zautomatyzowany pomiar wszystkich analitów w jednej próbce. System złożony z: automatycznego podajnika próbek, trzech odrębnych modułów analitycznych połączonych szeregowo, Każdy moduł wyposażony w odpowiednią płytkę aplikacyjną, pompę perystaltyczną, zawór wstrzykowy, detektor, wyświetlacz kontrolny. Każdy z modułów do oznaczania danego analitu musi zapewniać zdalne przełączanie co najmniej dwóch zakresów pomiarowych (ośmioportowy zawór wstrzykowy wyposażony w co najmniej dwie pętle dla próbki w celu szybkiej zmiany zakresów pomiarowych). zestawu komputerowego wyposażonego w RS232, system operacyjny, monitor LCD oraz drukarkę czarno-białą laserową oprogramowania sterującego pozwalającego na kompleksowe sterowanie działaniem systemu analitycznego; tworzenie nowych metod oraz edycję istniejących, zbieranie, obróbkę i archiwizację danych; wydruk raportów z analiz. System musi pozwalać na rozbudowę o co najmniej dwa moduły analityczne, w tym modułów do oznaczania anionowych związków powierzchniowo czynnych oraz siarczków z dyfuzją gazową. Wymagane granice oznaczalności dla poszczególnych analitów: - granica oznaczalności dla amoniaku, min. 0,03 mg/l - granica oznaczalności dla azotanów, min. 0,005 mg/l - granica oznaczalności dla azotynów, min. 0,002 mg/l - granica oznaczalności dla ortofosforanów min. 0,003 mg/l Zasilanie urządzeń 230V, 50 Hz | …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… | …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… |
| 2. | Kompletny, gotowy do pracy, automatyczny system do oznaczania azotu całkowitego i fosforu całkowitego techniką wstrzykowej analizy przepływowej z detekcją fotometryczną z mineralizacją w trybie przepływowym (on-line). System złożony z: automatycznego podajnika próbek, jednego modułu uniwersalnego pozwalającego na stosowanie wymiennych płytek aplikacyjnych do oznaczania danego analitu, z wbudowanym mineralizatorem UV/Temp., wyposażonego w dwie pompy perystaltyczne, detektor, kontrolny wyświetlacz oraz w dwie wymienne płytki aplikacyjne do oznaczania azotu całkowitego i fosforu całkowitego Moduł ten musi zapewniać zdalne przełączanie co najmniej dwóch zakresów pomiarowych (ośmioportowy zawór wstrzykowy, wyposażony w co najmniej dwie pętle dla próbki w celu szybkiej zmiany zakresów pomiarowych). zestawu komputerowego wyposażonego w RS232, system operacyjny, monitor LCD oraz drukarkę czarno-białą laserową oprogramowania sterującego pozwalającego na kompleksowe sterowanie działaniem systemu analitycznego tworzenie nowych metod oraz edycję istniejących, zbieranie, obróbkę i archiwizację danych; wydruk raportów z analiz Wymagane granice oznaczalności dla poszczególnych analitów: - granica oznaczalności dla azotu całkowitego min. 0,05 mg/l - granica oznaczalności dla fosforu całkowitego min. 0,03 mg/l Zasilanie urządzeń 230V, 50 Hz | …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… | …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… |
| 3. | Wyposażenie dodatkowe: Zestaw odczynników do wszystkich analiz na min. 500 pomiarów | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4. | Zestaw materiałów zużywalnych na 2 lata pracy aparatu | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5. | Instrukcja w języku polskim | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 6. | Okres gwarancji minimum 12 miesięcy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 7. | Wymagana odpowiedź na zamówienie serwisu w ciągu 2 dni | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 8. | Instruktaż pracowników bezpośrednio po montażu | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………