Załącznik nr 1 SIWZ

Nr sprawy :   76 / 2010 / PN / DZP / RPW

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

CZĘŚĆ Nr 1.

Urządzenie do pomiaru gęstości nasypowej proszków

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja Nr 1. URZĄDZENIE DO POMIARU GĘSTOŚCI NASYPOWEJ PROSZKÓW : |
| 1. | Lejek: 115 ml +/- 5% |  |  |
| 2. | Kubek pomiarowy: 100 ml +/- 5% |  |  |
| 3. | Wymiary: 210x160x240 +/- 5% |  |  |
| 4. | Zaoferowane urządzenie spełniać musi następujące normy : DIN/EM/ISO 60, DIN/EM/ISO 61, DIN/ISO 171 |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ Nr 2.

Aparat fotograficzny z adapterem do mikroskopu

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja 1. APARAT FOTOGRAFICZNY Z ADAPTEREM DO MIKROSKOPU : |
| 1. | Aparat fotograficzny umożliwiający przekazywanie obrazu rzeczywistego bezpośrednio na komputer |  |  |
| 2. | Ilość megapikseli :min. 12,4 |  |  |
| 3. | Rodzaj matrycy : Exmor CMOS |  |  |
| 4. | Procesor obrazu : BIONZ |  |  |
| 5. | Przestrzeń kolorów : sRGB, Adobe RGB |  |  |
| 6. | Rozmiar matrycy : 23.5 x 15.6 mm (APS-C) |  |  |
| 7. | Obiektyw w zestawie |  |  |
| 8. | Typ obiektywu : Zoom |  |  |
| 9. | Ogniskowa : 16-105 |  |  |
| 10. | Lampa błyskowa, tryby pracy : błysk wypełniający, synchronizacja na drugą kurtynę migawki, redukcja czerwonych oczu, automatyczny, synchronizacja z długimi czasami naświetlania |  |  |
| 11. | Liczba przewodnia : 12 m (ISO 100) |  |  |
| 12. | Kompensacja błysku : -3EV do +3EV z krokiem co 1/3 lub 1/2EV |  |  |
| 13. | Czas synchronizacji z lampą błyskową: 1/250 s (przy wyłączonej funkcji Super SteadyShot); 1/200 s (przy włączonej funkcji Super SteadyShot) |  |  |
| 14. | Obsługiwane karty pamięci : Compact Flash |  |  |
| 15. | Format zapisu zdjęć : cRAW, cRAW+JPEG, JPEG, RAW+JPEG, RAW |  |  |
| 16. | Rozdzielczości zdjęć : 2128 x 1424, 4272 x 2848, 4288 x 2856, 3104 x 2064, 4272 x 2400, 3104 x 1744, 2128 x 1200 |  |  |
| 17. | Bracketing DRO: 3 klatki; do wyboru poziom H/L, optymalizacja zakresu dynamiki (DRO): Wyłączona / Tryb standardowy / Tryb zaawansowany: automatyczna / zaawansowana: 5 poziomów ustawień |  |  |
| 18. | Balans bieli : zachmurzenie, światło żarowe, światło dzienne, lampa błyskowa, automatyczny, cień, światło jarzeniowe |  |  |
| 19. | Ustawienie barwy temperatury : 2500-9900 K, 19-stopniowa korekta purpura / zieleń |  |  |
| 20. | Bracketing balansu bieli : 3 klatki wyboru poziomu H/L |  |  |
| 21. | Automatyka ostrości : 11 punktowy, pojedynczy, ciągły |  |  |
| 22. | Funkcje AF : światło wspomagające AF (wbudowana lampa błyskowa) |  |  |
| 23. | Maksymalna szybkość zdjęć seryjnych : do 5 klatek/s |  |  |
| 24. | Pomiar światła : centralnie ważony, punktowy, wielosegmentowy |  |  |
| 25. | Czas naświetlania [s] : 1/8000 - 30 |  |  |
| 26. | Tryby ekspozycji : preselekcja przysłony, tryb ręczny, preselekcja czasu, tryb automatyczny, autoprogram (z przesuwaniem linii programowej) |  |  |
| 27. | Bracketing : z korekcją ekspozycji 0.3EV; 0.5EV lub 0.7EV |  |  |
| 28. | Korekcja ekspozycji : -3EV do +3EV z krokiem co 1/3 lub 1/2EV |  |  |
| 29. | Blokada ekspozycji : brak danych |  |  |
| 30. | Czułość : auto, 100 - 3200 |  |  |
| 31. | Programy tematyczne |  |  |
| 32. | Samowyzwalacz : 10 sekund, 2 sekundy |  |  |
| 33. | Efekty kolorów : neutralne kolory, żywe kolory, zdjęcia czarno-białe, sepia |  |  |
| 34. | Odtwarzanie/modyfikowanie : Widok miniatur, Obracanie |  |  |
| 35. | Możliwość rozszerzenia czułości do ISO 6400, liczba rejestrowanych klatek w trybie ciągłym: RAW: 18; cRAW (z kompresją): 25; RAW+JPEG: 12; cRAW+JPEG: 12; JPEG (Extra fine): 16; JPEG (Standard/Fine): do zapełnienia karty pamięci, zdjęcia seryjne w trybie HI do 5 fps, dwa czujniki krzyżowe, redukcja zakłóceń: przy długich czasach ekspozycji: włączanie / wyłączanie; dostępna przy czasach migawki dłuższych niż 1 s, czułość ISO (Auto): 200 - 1600 (możliwość wyboru dolnego / górnego limitu), światło wspomagające AF (zasięg): ok 1 m - 7 m, 3 pamięci stylów (28 ustawień) |  |  |
| 36. | Ekran : TFT z regulacją jasności |  |  |
| 37. | Przekątna ekranu [cal] : 3 |  |  |
| 38. | Rozdzielczość ekranu [tys. punktów] : 921 |  |  |
| 39. | Podgląd kadru na LCD |  |  |
| 40. | Wizjer : optyczny, 95% pokrycia kadru, z korekcją dioptrii |  |  |
| 41. | Lustro: samopowrotne, matówka: drobnosferyczna Acute Matte, powiększenie: 0.9x |  |  |
| 42. | Zasilanie : akumulator dedykowany |  |  |
| 43. | Żywotność baterii : 650 zdjęć |  |  |
| 44. | Złącze USB : 2.0 |  |  |
| 45. | Złącze AV |  |  |
| 46. | Zastosowane technologie : D-range Optimiser |  |  |
| 47. | Wbudowany w korpus mechanizm stabilizacji obrazu Super SteadyShot, wyjście HDMI: minijack HDMI typu C, mechanizm z podwójną blokadą lustra, powłoka antystatyczna na filtrze dolnoprzepustowym i mechanizm wibracji przetwornika obrazu |  |  |
| Pozycja 2. FOTO-ADAPTER : |
| 1. | Umożliwiający wykonywanie zdjęć preparatów mikroskopowych przy pomocy aparatu z demontowalnym obiektywem, umieszczonym na tubusie z możliwością nakręcenia pierścienia T-2 ring na gwintowaną część . Zestaw z możliwością podłączenia dowolnego aparatu z odkręcanym obiektywem (jednoobiektywowe lustrzanki cyfrowe lub analogowe). Foto adapter umieszczany na trzpieniu foto mikroskopów bądź w tubusie okularu. Przystosowany do typowych średnic tubusów 23mm oraz 30,5mm. |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ Nr 3.

Oprogramowanie komputerowe

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja 1. OPROGRAMOWANIE DO PRACOWNI SENSORYCZNEJ : |
| 1. | Oprogramowanie do pracowni analizy sensorycznej składającej się z 12 komputerów stanowiskowych dla osób oceniających i 1 stanowiska - osoby prowadzącej oraz 1 stanowiska szkoleniowego- na nośnikach elektronicznych (w liczbie odpowiedniej do instalacji na 14 komputerach) PODAĆ LICZBĘ NOŚNIKÓW:……………… |  |  |
| 2. | Zbieranie wyników oceny sensorycznej żywności z wykorzystaniem różnych metod oceny sensorycznej oraz oceny konsumenckiej wszystkich zmysłów człowieka, analiza i interpretacja zebranych wyników; włączając w to analizę statystyczną; szkolenie oceniających w celu ich selekcji do poszczególnych zadań na podstawie ich danych charakterystycznych, monitorowanie postępu pracy poszczególnych oceniających przez osobę nadzorującą ocenę, korzystanie z różnych testów oceny sensorycznej na poszczególnych stanowiskach oceny w tym samym czasie, możliwość dowolnego projektowania kwestionariusza stosowanego do oceny sensorycznej, wykorzystanie zdjęć, krótkich prezentacji, filmów video jako materiału pomocniczego do oceny, współpraca w sieci składającej się z komputera osoby nadzorującej ocenę oraz 12 komputerów na stanowiskach oceny sensorycznej, drukarka laserowa kolorowa. |  |  |
| 3. | Typ oprogramowania : Bezterminowe, BOX |  |  |
| 4. | Język : Polski lub angielski |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ Nr 4.

Kuchenka gazowa i elektryczna

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja 1. KUCHENKA GAZOWA BEZ PIEKARNIKA : |  |
| 1. | Charakterystyka: 4 palniki gazowe, płynna regulacja palników z funkcją płomienia, zintegrowany panel sterowania, wymiary (W x Sz x G) 8,5 x 58,5 x 51,5 cm |  |  |
| Pozycja 2. KUCHENKA ELEKTRYCZNA BEZ PIEKARNIKA : |  |
| 1. | Charakterystyka: 2 pola grzewcze moc pól -2250 W, średnica pól – 185 mm i 155 mm, 4-stopniowa regulacja mocy, termostat, lampki kontrolne |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ Nr 5.

Monitor wielkoformatowy

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja 1. MONITOR WIELKOFORMATOWY : |  |
| 1. | Charakterystyka: 55" (138,8 cm), Full HD 1080, zgodn. z Wi-Fi, TV LCD z Motionflow 100Hz, serwisy online, funkcje eko Możliwość współpracy z siecią Wi-Fi w celu odwiedzania serwisów internetowych |  |  |
| 2. | Sygnał wideo: 576i, 480p, 576p, 1080i 720p, 1080p, (HDMI® / komponentowe), wejście sygnału 24p (HDMI®) |  |  |
| 3. | Programator: zegar, wyłącznik czasowy, włącznik / wyłącznik czasowy (z zegarem) |  |  |
| 4. | Akcesoria: przewód zasilający, instrukcja obsługi, otwory montażowe VESA, rozmieszczenie otworów montażowych VESA (cm) , wymiary śrub VESA (typ / długość), podstawa stołowa pilot, uchwyt ścienny |  |  |
| 5. | Dźwięk: wzmacniacz cyfrowy , technologia S-Force Front Surround - Dolby® Digital Plus, moc wyjściowa - 20 W (2 x 10 W), tryb dźwięku - dynamiczny / standardowy / , czysty głos, tryb dźwięku przestrzennego - kino / muzyka / sport / gra, stabilizacja dźwięku Dolby® Digital, Dolby® Digital Plus, wyjście 5.1 kanałów dźwięku, wyłączanie głośników |  |  |
| 6. | System koloru: NTSC 3.58/4.43 (wejście wideo) PAL SECAM |  |  |
| 7. | Gniazda: cyfrowe wyjście audio (optyczne) - 1szt. Wejścia HDMI™ - 4 (2 z boku / 2 z tyłu) z możliwością doprowadzenia sygnału HDMI™ z komputera, wejście PC (15-stykowe D-Sub), wejście audio, wejścia komponentowe – 1szt., kompozytowe wejście wideo – 1szt., wejście USB 2.0 – 1szt,. gniazdo minijack (słuchawkowe) (mm) 3,5, gniazdo na karty PCMCIA, wejście AV cinch , wejście RF (antenowe), wejścia Scart (RGB) – 2 szt., BRAVIA Sync, DLNA , urządzenie renderujące DLNA, fotografie (JPEG) / muzyka (LPCM / MP3) / film (MPEG2 / AVCHD), klient DLNA - fotografie (JPEG) / muzyka (LPCM / MP3) / film (MPEG2 / AVCHD), BRAVIA Internet Video,BRAVIA Internet Widgets, sieć bezprzewodowa |  |  |
| 8. | Język menu : polski |  |  |
| 9. | Podświetlenie : CCFL |  |  |
| 10. | Advanced Contrast Enhancer (ACE) |  |  |
| 11. | Redukcja zakłóceń MPEG |  |  |
| 12. | Pomijanie wejścia : automatyczne |  |  |
| 13. | Czujnik oświetlenia |  |  |
| 14. | Czujnik obecności |  |  |
| 15. | Automatyczne regulowanie obrazu (przez HDMI™) : Kino / Sport / Muzyka / Zdjęcia / Grafika / Gra |  |  |
| 16. | CineMotion / Tryb filmu / Cinema Drive |  |  |
| 17. | 24p True Cinema |  |  |
| 18. | Motionflow 100Hz |  |  |
| 19. | PhotoTV HD |  |  |
| 20. | Przeglądarka fotografii USB : (JPEG / RAW) |  |  |
| 21. | Odtwarzacz muzyczny USB : (mp3) |  |  |
| 22. | Odtwarzacz filmów USB : (AVC / AVCHD / DivX / MPEG4) |  |  |
| 23. | Automatyczny tryb zdjęć (DLNA / USB / HDMI™) : (przez HDMI® / USB / DLNA) |  |  |
| 24. | Tryb ramki na zdjęcia |  |  |
| 25. | Mapa fotografii |  |  |
| 26. | Tryb 14:9 |  |  |
| 17. | Tryb 4:3 |  |  |
| 28. | Tryb Smart |  |  |
| 29. | Tryb Wide |  |  |
| 30. | Tryb zoomu |  |  |
| 31. | Automatyczne wykrywanie formatu (AFD) |  |  |
| 32. | Rozdzielczość wyświetlacza (w pikselach) : 1920 x 1080 |  |  |
| 33. | Technologia wyświetlania : LCD |  |  |
| 34. | Obraz w obrazie (Picture in Picture) : wejście PC / kanał telewizyjny i CVBS |  |  |
| 35. | Współczynnik kształtu ekranu : 16:9 |  |  |
| 36. | Wielkość ekranu (w cm) : 138,8 |  |  |
| 37. | Wielkość ekranu (w calach) : 55 |  |  |
| Pozycja 2. WYPOSAŻENIE DODATKOWE : |  |
| 1. | Uchwyt: Do zawieszenia na ścianie |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………

CZĘŚĆ NR 6

Drukarka termotransferowa

Przedmiot zamówienia : ………………………………………………………………………

Producent : ……………………………………………………………………………………

Typ urządzenia (wymienić składowe zestawu) : ……………………………………………….

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja Nr 1. DRUKARKA TERMOTRANSFEROWA : |
| 1. | Drukarka termo transferowa z oprogramowaniem, kartą sieciową, kablem i wewnętrznym uchwytem rolki. Kompaktowy system tworzenia naklejek i etykiet. Znajdujące się w standardzie oprogramowanie, zawierać winno bogatą bibliotekę szablonów z etykietami datowymi, znakami nakazu, zakazu, ostrzegawczymi, przeciwpożarowymi, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych oraz symbolami do znakowania substancji niebezpiecznych, materiałów szkodliwych oraz oznakowaniem do przewodów rurowych. System ma umożliwić elastyczne, szybkie i ekonomiczne wytwarzanie własnego oznakowania przeznaczonego dla hal produkcyjnych, laboratoriów i biur. Sterowniki Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, złącze USB 2.0 równoległe, technika druku termo transferowa z użyciem żywic, rozdzielczość druku 300 dpi, obróbka cięcie automatyczne, zasilanie 100-240 V, wymiary S*G*W 213x314x188mm +/- 10% |  |  |
| 2. | Oprogramowanie do drukarki, szablony znaków : Umożliwia tworzenie własnych znaków. Dodatkowo pozwala na łatwe i szybkie importowanie plików graficznych w różnych formatach (EPS, AI, WMF, Bit-Map, PDF, CAD). Wszystkie obiekty można za pomocą prostych narzędzi aranżować, obracać, skalować, wyrównywać i modyfikować za pomocą programu. Program z biblioteką szablonów. Program z biblioteką szablonów. Wymagania systemowe Windows 2000, XP, Vista, Windows 7. |  |  |
| 3. | Moduł dodatkowy do oprogramowania, kod kreskowy : Rozszerzanie pozwalające na tworzenie kodów kreskowych we wszystkich typowych formatach (code 39, code 128, EAN itd.). |  |  |
| 4. | Taśma barwiąca do drukowania na etykietach winylowych i poliestrowych, 110mm*150m, czarna : Wydajna, trwała taśma barwiąca przeznaczona do druku na etykietach winylowych i poliestrowych. Nadruk odporny na ścieranie, zarysowania oraz wiele rozpuszczalników m.in. terpentynę i benzynę oraz na wiele kwasów i zasad. Wymiary S*D 110mm*150m, kolor czarny. |  |  |
| 5. | Taśma barwiąca do drukowania na etykietach winylowych i poliestrowych, 110 mm*150 m, biała : Wydajna, trwała taśma barwiąca do druku na etykietach winylowych i poliestrowych. Nadruk odporny na ścieranie, zarysowania oraz wiele rozpuszczalników m.in. terpentynę i benzynę oraz na wiele kwasów i zasad. Wymiary S*D 110 mm* 150 m, kolor biały. |  |  |
| 6. | Taśma barwiąca do drukowania na etykietach winylowych i poliestrowych, 110 mm*150 m, zielona : Wydajna, trwała taśma barwiąca do druku na etykietach winylowych i poliestrowych. Nadruk odporny na ścieranie, zarysowania oraz wiele rozpuszczalników m.in. terpentynę i benzynę oraz na wiele kwasów i zasad. Wymiary S*D 110 mm*150 m, kolor zielony. |  |  |
| 7. | Taśma barwiąca do drukowania na etykietach winylowych i poliestrowych, 110 mm*150 m, czerwona : Wydajna, trwała taśma barwiąca do druku na etykietach winylowych i poliestrowych. Nadruk odporny na ścieranie, zarysowania oraz wiele rozpuszczalników m.in. terpentynę i benzynę oraz na wiele kwasów i zasad. Wymiary S*D 110 mm* 150 m, kolor czerwony |  |  |
| 8. | Taśma barwiąca do drukowania na etykietach winylowych i poliestrowych, 110 mm*150 ni, ciemnoniebieska : Wydajna, trwała taśma barwiąca do druku na etykietach winylowych i poliestrowych. Nadruk odporny na ścieranie, zarysowania oraz wiele rozpuszczalników m.in. terpentynę i benzynę oraz na wiele kwasów i zasad. Wymiary S*D 110 mm* 150 m, kolor ciemnoniebieski. |  |  |
| 9. | Etykieta (taśma) winylowa, rolka 30 mm*30 m, zielona : Przeznaczona do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Trwała, samoprzylepna etykieta (taśma) winylowa, wykonana w postaci rolki z wysokiej jakości materiału. Odporna na promieniowanie UV i działanie wody, a także na zarysowania i rozpuszczalniki (np. terpentynę i benzynę) oraz na wiele kwasów i zasad. Długość 30 m, szerokość 30 mm, kolor zielony - RAL6029 |  |  |
| 10. | Etykieta (taśma) winylowa, rolka 50 mm*30 m, przezroczysta : Przeznaczona do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Trwała, samoprzylepna etykieta (taśma) winylowa, wykonana w postaci rolki z wysokiej jakości materiału. Odporna na promieniowanie UV i działanie wody, a także na zarysowania i rozpuszczalniki (np. terpentynę i benzynę) oraz na wiele kwasów i zasad. Długość 30 m, szerokość 50 mm, kolor przezroczysty. |  |  |
| 11. | Etykieta (taśma) winylowa, rolka 75 mm*30 m, czerwona : Przeznaczona do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Trwała, samoprzylepna etykieta (taśma) winylowa, wykonana w postaci rolki z wysokiej jakości materiału. Odporna na promieniowanie UV i działanie wody, a także na zarysowania i rozpuszczalniki (np. terpentynę i benzynę) oraz na wiele kwasów i zasad. Długość 30 m, szerokość 75 mm, kolor czerwony - RAL3020. |  |  |
| 12. | Etykieta (taśma) winylowa, rolka 100 mm*30 m, niebieska : Przeznaczona do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Trwała, samoprzylepna etykieta (taśma) winylowa, wykonana w postaci rolki z wysokiej jakości materiału. Odporna na promieniowanie UV i działanie wody, a także na zarysowania i rozpuszczalniki (np. terpentynę i benzynę) oraz na wiele kwasów i zasad. Długość 30 m, szerokość 100 mm, kolor niebieski - RAL5005 |  |  |
| 13. | Etykieta winylowa do datowania, koło 1 x 50 mm, 300 szt/rolka, zielona : Trwała, samoprzylepna etykieta (taśma) winylowa, wykonana w postaci rolki z okrągłymi naklejkami z wysokiej jakości materiału. Odporna na promieniowanie UV i działanie wody, a także na zarysowania i rozpuszczalniki (np. terpentynę i benzynę) oraz na wiele kwasów i zasad. Przeznaczona do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Długość 30 m, średnica etykiety 50 mm, 1 naklejka w rzędzie, 300 szt/rolka, kolor zielony - RAL6029. |  |  |
| 14. | Etykieta winylowa do datowania, koto 3 x 30 mm, 1000 szt/rolka, pomarańczowa : Trwała, samoprzylepna etykieta (taśma) winylowa, wykonana w postaci rolki z okrągłymi naklejkami z wysokiej jakości materiału. Odporna na promieniowanie UV i działanie wody, a także na zarysowania i rozpuszczalniki (np. terpentynę i benzynę) oraz na wiele kwasów i zasad. Przeznaczona do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Długość 30 m, średnica etykiety 30 mm, 3 naklejki w rzędzie, 1000 szt/rolka, kolor pomarańczowy - RAL2009 |  |  |
| 15. | Etykieta winylowa do datowania, sześciokąt 3 x 30 mm, 1000 szt/rolka, jasnoniebieska : Trwała, samoprzylepna etykieta (taśma) winylowa, wykonana w postaci rolki z sześciokątnymi naklejkami z wysokiej jakości materiału. Odporna na promieniowanie UV i działanie wody, a także na zarysowania i rozpuszczalniki (np. terpentynę i benzynę) oraz na wiele kwasów i zasad. Przeznaczona do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Długość 30 m, średnica etykiety 30 mm, 3 naklejki w rzędzie, 1000 szt/rolka, kolor jasnoniebieski - RAL5012. |  |  |
| 16. | Etykieta winylowa, 21 mm*155 mm, 240 szt/rolka, biała : Trwała, samoprzylepna etykieta (taśma) winylowa, wykonana w postaci rolki z naklejkami, z wysokiej jakości materiału. Odporna na promieniowanie UV i działanie wody, a także na zarysowania i rozpuszczalniki (np. terpentynę i benzynę) oraz na wiele kwasów i zasad. Rolka długość 30 m, naklejka 21 mm*155 mm, 240 szt/rolka, kolor biały - RAL9003. |  |  |
| 17. | Etykieta winylowa, kolo 100 mm, 375 szt/rolka, czerwona : Winylowa, wykonana w postaci rolki z okrągłymi naklejkami, z wysokiej jakości materiału. Odporna na promieniowanie UV i działanie wody, a także na zarysowania i rozpuszczalniki (np. terpentynę i benzynę) oraz na wiele kwasów i zasad. Rolka długość 30 m, średnica naklejki 100 mm, 375 szt/rolka, kolor czerwony - RAL3020 |  |  |
| 18. | Etykieta winylowa, 2 x 20 mm*8 mm, 2500 szt/rolka, zielona : Trwała, samoprzylepna etykieta (taśma) winylowa, wykonana w postaci rolki z prostokątnymi naklejkami, z wysokiej jakości materiału. Odporna na promieniowanie UV i działanie wody, a także na zarysowania i rozpuszczalniki (np. terpentynę i benzynę) oraz na wiele kwasów i zasad. Rolka długość 30 m, wymiary naklejki 20 mm*8 mm, 2 naklejki w rzędzie, 2500 szt/rolka, kolor zielony - RAL6029. |  |  |
| 19. | Etykieta winylowa, 2 x 20 mm*8 mm, 2500 szt/rolka, biała : Trwała, samoprzylepna etykieta (taśma) winylowa, wykonana w postaci rolki z prostokątnymi naklejkami, z wysokiej jakości materiału. Odporna na promieniowanie UV i działanie wody, a także na zarysowania i rozpuszczalniki (np. terpentynę i benzynę) oraz na wiele kwasów i zasad. Rolka długość 30 m, wymiary naklejki 20 mm*8 mm, 2 naklejki w rzędzie, 2500 szt/rolka, kolor biały - RAL9003. |  |  |
| 20. | Etykieta winylowa, 1 x 45 mm*15 mm, 1250 szt/rolka, biała : Trwała, samoprzylepna etykieta (taśma) winylowa, wykonana w postaci rolki z prostokątnymi naklejkami, z wysokiej jakości materiału. Odporna na promieniowanie UV i działanie wody, a także na zarysowania i rozpuszczalniki (np. terpentynę i benzynę) oraz na wiele kwasów i zasad. Rolka długość 30 m, wymiary naklejki 45 mm* 15 mm, 1 naklejka w rzędzie, 1250 szt/rolka, kolor biały - RAL9003 |  |  |
| 21. | Etykieta winylowa do znakowania substancji niebezpiecznych, 57 mm*80 mm, 500 szt/rolka, biała, pomarańczowy kwadrat : Trwała, samoprzylepna etykieta (taśma) winylowa, wykonana w postaci rolki z naklejkami, z wysokiej jakości materiału. Przeznaczona do znakowania pojemników z substancjami niebezpiecznymi. Odporna na promieniowanie UV i działanie wody, a także na zarysowania i rozpuszczalniki (np. terpentynę i benzynę) oraz na wiele kwasów i zasad. Rolka długość 30 m, naklejka z nadrukowanymi pomarańczowymi kwadratami 57 mm*80 mm, 500 szt/rolka, kolor biały. |  |  |
| 22. | Etykieta winylowa, 57 mm*80 mm, 500 szt/rolka, biała, czerwona ramka : Trwała, samoprzylepna etykieta (taśma) winylowa, wykonana w postaci rolki z naklejkami, z wysokiej jakości materiału. Odporna na promieniowanie UV i działanie wody, a także na zarysowania i rozpuszczalniki (np. terpentynę i benzynę) oraz na wiele kwasów i zasad. Rolka długość 30 m, naklejka z nadrukowanymi czerwonymi ramkami 57mm*80 mm, 500 szt/rolka, kolor biały. |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 7

ZADANIE NR 1

Niszczarka dokumentów

Przedmiot zamówienia : ………………………………………………………………………

Producent : ……………………………………………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Pozycja Nr 1. NISZCZARKA DOKUMENTÓW : |
| 1.1. | Niszczarka przybiórkowa z systemem paskowo-ściskowym |  |  |
| 1.2. | Szerokość szczeliny podawczej :126x122mm |  |  |
| 1.3. | Ilość niszczonych kartek : min. 7 |  |  |
| 1.4. | Ilość niszczonych płyt : CD : 1 |  |  |
| 1.5. | Ilość niszczonych kart kredytowych : 1 |  |  |
| 1.6. | Automatyczny „start/stop” : 1 |  |  |
| 1.7. | Zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem |  |  |
| 1.8. | Poj. kosza : do 20 litrów |  |  |
| 1.9. | Automatyczne wyłączanie po zdjęciu głowicy |  |  |
| 2. Pozycja Nr 2. TABLICA SUCHOŚCIERNA NIEMAGNETYCZNA : |
| 2.1. | Wymiary : 100 x 67,5cm +/-5%, metalowy, unoszony uchwyt na arkusze papieru, regulowane zaczepy pozwalające na użycie większości formatów papieru, metalowa półka na markery na całej szerokości dolnej krawędzi tablicy, zaciski na tylnej nodze tablicy – zwiększające stabilność, regulacja wysokości tablicy w zakresie (min.) 105 do 184 |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 7

ZADANIE NR 2

Sprzęt AGD

Przedmiot zamówienia : ………………………………………………………………………

Producent : ……………………………………………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| I. SPRZĘT AGD : |
| 1. | EKSPRES DO KAWY : |  |  |
| 1.1. | Ciśnieniowy, sterowany elektronicznie z funkcją mielenia kawy, podgrzewania filiżanek, regulacją mocy i ilości kawy, wyposażony w dyszę pary do spieniania mleka. |  |  |
| 1.2. | pojemność – min. 1,8 l ciśnienie – min. 15 bar moc – min. 1100 w wskaźnik poziomu wody podwójny dozownik sterowanie – elektroniczne programowanie – program czyszczenia, program usuwania kamienia, automatyczne wyłączanie podgrzewanie – filiżanek mielenie kawy – z regulacją stopnia zmielenia komunikacja – lampka kontrolna temperatury, lampka kontrolna pary, lampki kontrolne ilości parzonych filiżanek, lampka kontrolna mielenia kawy, wskaźnik zapełnienia pojemnika na fusy rodzaj kawy – w ziarnach regulacja mocy kawy regulacja ilości kawy spienianie mleka- dysza pary wrzątek wyjmowany zbiornik na wodę wyjmowana taca ociekowa regulacja wysokości dozownika system samoprzygotowania |  |  |
| 2. | MASZYNKA DO MIELENIA : |  |  |
| 2.1. | Maszynka do mielenia, wyposażona w nasadkę masarską, 3 sita, wyciskarkę do cytrusów, wyciskarkę do owoców bezpestkowych, szatkownicę i młynek żarnowy |  |  |
| 2.2. | ilość prędkości – 1 bieg wsteczny moc – min. 650w moc maksymalna – 1500 w wydajność min. [kg/min] – 1.5 minimalna średnica otworów [mm] – 2.7 maksymalna średnica otworów [mm] -8 misa zasypowa – plastikowa chowanie przewodu – schowek na przewód waga [kg] – ok. 5.3 zabezpieczenia – przed uszkodzeniem silnika w razie zablokowania konstrukcja – metalowa komora mielenia podstawa antypoślizgowa uchwyt do przenoszenia WYPOSAŻENIE : sitko do maku sitko o średnicy otworów 4 mm sitko o średnicy otworów 8 mm nasadka masarska wyciskarka do cytrusów szatkownica wyciskarka do owoców bezpestkowych młynek żarnowy nożyk popychacz |  |  |
| 3. | BLENDER : |  |  |
| 3.1. | Blender z 15 prędkościami pracy, funkcją Turbo, 2 pojemnikami z ostrzem miksującym, trzepaczką do ubijania, wyposażony w przystawkę do siekania lodu. |  |  |
| 3.2. | ilość prędkości – 15, płynna regulacja funkcja turbo moc [w] – min. 600 pojemność pojemnika [l] – 1 oraz 0.35 przystawki przystosowane do mycia w zmywarce WYPOSAŻENIE : trzepaczka do ubijania końcówka miksująca – tworzywo sztuczne, zdejmowana pojemnik z ostrzem miksującym – duży i mały przystawka do siekania lodu kubek do odmierzania |  |  |
| 4. | ROBOT KUCHENNY : |  |  |
| 4.1. | Robot kuchenny z misą ze stali nierdzewnej, sterowany elektronicznie, z bogatym zestawem akcesoriów. |  |  |
| 4.2. | sterowanie – elektroniczne ilość prędkości – płynna regulacja tryb pulsacyjny pojemność miksera [l] – 6.7 moc [w] – min. 1500 wyposażenie malaksera : nasadka hakowa, trzepaczka do ubijania, ubijak mikser kielichowy pojemność miksera [l] – 1.5 chowanie przewodu – schowek na przewód zastosowane technologie – ruch planetarny 4 gniazda na przystawki pokrywa zapobiegająca chlapaniu |  |  |
| 4.3. | DODATKOWE PRZEZNACZENIE : |  |  |
|  | maszynka do mielenia mięsa młynek wielofunkcyjny waga kuchenna z funkcją sumowania wyciskarka do cytrusów |  |  |
| 5. | PRALKA : |  |  |
| 5.1. | Pralka o pojemności wsadu 5 kg, sterowana elektronicznie, z funkcją opóźnionego startu, w klasie energetycznej A+. |  |  |
| 5.2. | wysokość [cm] – 85 szerokość [cm] – 60 głębokość [cm] – 45 kolor biały wirowanie prędkość – min. 1200 obr/min. z regulacją wyświetlacz elektroniczny sterowanie – elektroniczne automatyka wagowa opóźniony start – max. 19h zastosowane technologie : fuzzy logic, dodatkowe płukanie, pranie wstępne, regulacja temperatury, regulacja obrotów, zatrzymanie płukania programy : min. 8, odprowadzanie wody, wirowanie, płukanie i wirowanie zużycie : energii [kwh/cykl] – 0.85, wody do 40 litrów/cykl klasa energetyczna – a+ klasa efektywności prania – a drzwi : kierunek otwierania – lewy, kąt otwierania – pełny wsad – min. 5kg zabezpieczenie przypadkowym otwarciem grzałka ceramiczna |  |  |
| 6. | OKAP : |  |  |
| 6.1. | wymiary (szer. x wys. x gł.) 60 x 14 x 48,4 cm wydajność – min. 260m3/h oświetlenie – żarówka min. 40w sterowanie mechaniczne regulacja prędkości – skokowa 3-stopniowa tryb pracy – pochłaniacz, wyciąg filtry przeciwtłuszczowe – metalowe kolor- biały |  |  |
| 7. | LAMPA : |  |  |
| 7.1. | źródło światłą świetlówka kompaktowa pl-s11w=75w mechanizm umożliwiający regulację położenia lampy w wielu płaszczyznach energooszczędna mocowana do stołu napięcie zasilające 230V |  |  |
| 8. | CZAJNIK ELEKTRYCZNY : |  |  |
| 8.1. | obudowa wykonana z matowej stali nierdzewnej pojemność 1,7 l +/-5% filtr antywapienny moc min. 2000w automatyczne wyłączenie po zagotowaniu wody miejsce na nawiniecie przewodu sieciowego lampka kontrolna włącznik/wyłącznik podstawa 360° |  |  |
| 9. | OTWIERACZ DO WINA : |  |  |
| 9.1 | Wykonany z mosiądzu chromowanego |  |  |
| 10. | OTWIERACZ DO PUSZEK : |  |  |
| 10.1. | Wykonany ze stali nierdzewnej |  |  |
| 11. | FILIŻANKI : |  |  |
| 11.1. | Arkopag biały jednolity wraz z podstawkami |  |  |
| 12. | NOŻE : |  |  |
| 12.1. | ostrza wykonane ze stali nierdzewnej z możliwością mycia w zmywarce długość ostrza 75,90,120,160,180,200,260 mm +/- 2% |  |  |
| 13. | GARNKI : |  |  |
| 13.1. | komplet garnków ze stali nierdzewnej poj. 2l, 3,7 l., niski garnek3,6 l, 6,3 l., patelnia 2,7 l. oraz 4 pokrywki ze stali nierdzewnej z grubym dnem możliwość stosowania do kuchenek ceramicznych |  |  |
| 14. | DESKA DO CIĘCIA : |  |  |
| 14.1. | wykonana z polietylenu nietoksyczna trwała w temperaturze do 90°c wymiary : 350x250x20mm +/-5% |  |  |
| 15. | DESKA DO CIĘCIA : |  |  |
| 15.1. | wykonana z polietylenu nietoksyczna trwała w temperaturze do 90°c wymiary : 300x200x10mm +/-5% |  |  |
| 16. | PODKŁADKA DO KROJENIA : |  |  |
| 16.1. | wymiary : 450x300x3 mm +/-2% wykonana z pcv z nadrukiem restartowym i podziałką |  |  |
| 17. | ZAPALRKA DO GAZU : |  |  |
| 17.1. | ręczna z możliwością wieszania możliwość ponownego napełniania z urządzeniem zabezpieczającym nastawny rozmiar płomienia |  |  |
| 18. | KUCHENKA MIKROFALOWA : |  |  |
| 18.1. | kolor – biały moc – min. 800w moc grilla – min. 100w pojemność – min. 20 litrów średnica talerza – min. 24,5 cm sterowanie – elektroniczne 5 poziomów mocy wyświetlacz minutnik – do 99 min. funkcja rozmrażania program automatyczny sygnał dźwiękowy tirem maksymalny czas gotowania – min. 99 minut |  |  |
| 19. | KUCHENKA GAZOWA : |  |  |
| 19.1. | 4 palniki gazowe płynna regulacja palników z funkcją płomienia zintegrowany panel sterowania wymiary (WxSZxG) 8,5 x 58,5 x 51,5 cm |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 8

Spektometr

Przedmiot zamówienia : ………………………………………………………………………

Producent : ……………………………………………………………………………………

Typ urządzenia (wymienić składowe zestawu) : …………………………………………….

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Pozycja Nr 1. SPEKTOMETR : |
| 1.1. | spektrometr usb-iss-vis źródło światła – usb-iss-vis zakres – min. 350-1050 nm oprogramowanie – pomiar transmisji, absorpcji i kolorów w kilku skalach kuwety – poj. 1,5-3,0 ml, min. 4 kable przyłączeniowe |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 9

Meble magazynowe

Przedmiot zamówienia : ………………………………………………………………………

Producent : ……………………………………………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. MEBLE MAGAZYNOWE Z ZAPLECZA HALI : |
| 1. | SZAFA Z PRZEZNACZENIEM NA KWASY I ZASADY : |  |  |
| 1.1. | wykonana z polipropylenu, bez użycia mat. drewnopodobnych drzwi skrzydłowe z kątem otwarcia 270 stopni szuflady (kuwety) wykonane z polipropylenu o nośności nie mniejszej niż 30kg – 4szt. z wbudowanym wentylatorem wysokość zewnętrzna nie mniejsza niż 1900 mm szerokość zewnętrzna nie mniejsza niż 600 mm głębokość zewnętrzna nie mniejsza niż 500mm głębokość wanienki w szufladzie – minimum 80mm zamykana na zamek z kompletem kluczy dno wyłożone matą antypoślizgową |  |  |
| 2. | SZAFA Z PRZEZNACZENIEM NA SUBSTANCJE ŁATWOPALNE I LOTNE : |  |  |
| 2.1. | wykonana ze stali ocynkowanej pokrytej farbami epoksydowymi, bez użycia materiałów drewnopodobnych odporność ogniowa 90 min. zgodnie z normą en14470-1 min. 3 półki i 1 wanienka zbiorcza możliwość podłączenia do wentylacji dno półek wyłożone matą antypoślizgową wysokość zewnętrzna nie mniejsza niż 1950mm szerokość zewnętrzna nie mniejsza niż 600mm głębokość zewnętrzna nie mniejsza niż 600 mm zamykana na zamek z kompletem kluczy |  |  |
| 3. | SZAFA METALOWA Z SZUFLADAMI |  |  |
| 3.1. | wymiary zewnętrzne : wys. 2000mm, szer. 1000 mm, głęb. 440 mm +/- 5% górna część szafy o wysokości około 60 cm otwierana skrzydłowo z półką, dolna – cztery szuflady o wys. 30 cm +/- 5% drzwiczki szafek i szuflad zamykane na zamek z kompletem min.3 kluczy dno szuflad i półek wyłożone matą antypoślizgową. |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ Nr 10

Meble biurowe

Przedmiot zamówienia : ………………………………………………………………………

Producent : ……………………………………………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Pozycja Nr 1. MEBLE BIUROWE : |
| 1.1 | REGAŁ (witryna) o wymiarach 50x40x190h bez drzwi z półkami na cokole. W ścianach bocznych, wieńcu górnym i dolnym należy wykonać wręg na ścianę tylną – według rys. nr 1 |  |  |
| 1.2. | Stół o wymiarach 70x70x66h na nogach drewnianych, blat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 25 mm. Rogi blatu zaokrąglone. Pod blatem oskrzynia łącząca nogi stołu. Nogi stołu należy wybarwić n DOKŁADNY KOLOR PŁYTY JABŁOŃ LOCARNO- |  |  |
| 2. Pozycja Nr 2. KRZESŁA : |
| 2.1. | Krzesło biurowe obrotowe z mechanizmem CPT. Samohamowane kółka do powierzchni twardych, wysokie ergonomiczne wyprofilowane oparcie. Tkanina oban |  |  |
| 2.2. | Krzesło dostawiane o metalowej chromowanej ramie, z miękkim tapicerowanym siedziskiem i oparciem, w oparciu i siedzisku sklejka o gr. 8 mm, tkanina oban |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ Nr 11

Rotor wychylnokątny

Przedmiot zamówienia : ………………………………………………………………………

Producent : ……………………………………………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ROTOR WYCHYLNOKĄTNY NA MIKROPŁYTKI DO ZAKUPIONEJ WCZEŚNIEJ WIRÓWKI PRÓŻNIOWEJ Duo Vac firmy GENEVAC : |
| 1.1 | Rotor kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem Duo Vac |  |  |
| 1.2. | Rotor wykonany z aluminium na dwie płytki 96 dołkowe |  |  |
| 1.3. | Możliwość wirowania płytek głębokodołkowych |  |  |
| 2.1. | Waga rotora nie większa niż 1.2 kg |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZEŚĆ NR 12	
Zestaw do wykonywania, obróbki i archiwizacji zdjęć produktów spożywczych

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja Nr 1. APARAT FOTOGRAFICZNY : |
| 1. | Aparat fotograficzny : cyfrowa lustrzanka. |  |  |
| 2. | Matryca światłoczuła: czujnik CMOS 36 x 23,9mm. Efektywna liczba pikseli ok. 12,1 miliona. |  |  |
| 3. | Mnożnik ogniskowej obiektywu: x1 |  |  |
| 4. | Rodzaj pamięci: karty CompactFlash™ (typu I, zgodne ze standardem UDMA). |  |  |
| 5. | Celownik optyczny z pryzmatem, TTL, pole widzenia około 100%, wyposażony w regulacje korekcji optycznej okularu od -3 do +1 dpt. Powiększenie: około 0,7x (z obiektywem 50 mm F/1.4). |  |  |
| 6. | Monitor LCD: 3 cale, niskotemperaturowy, polisilikonowy ekran LCD w technologii TFT, 920 tys. punktów (VGA), kąt widzenia 170°, 100% pola widzenia. Możliwość regulowania jasności wyświetlacza. Tryb "Podgląd na żywo". |  |  |
| 7. | Ustawienie może być dokonywane ręcznie (MF) lub automatycznie (AF). W trybie pojedynczym AF [S], ciągłym AF [C] i manualnym [M] w zakresie od -1 EV do +19 EV. Śledzenie ostrości włączane automatycznie w trybie pojedynczego AF [S] lub ciągłego AF [C]. Metody pomiaru ostrości: system wykrywania ostrości TTL, zakres działania: od - 1 do +19 EV (zasięg AF przy krawędziach: EV od 0 do +19) [w normalnej temperaturze (20°C), czułość równoważna ISO 100], minimum 51 pól ostrości, w tym 15 czujników krzyżowych: możliwość wyboru spośród 51 lub 11 pól ostrości, dynamiczny przydział pól AF (dostępny spośród minimum: 9 punktów, 21 punktów, 51 punktów, 51 punktów w systemie 3D śledzenia obiektu). Możliwość zablokowania ustawienia ostrości poprzez właściwy przycisk lub częściowy nacisk spustu migawki (w trybie pojedynczego AF). |  |  |
| 8. | Tryby naświetlania: - Automatyczny program sterowania naświetleniem z możliwością ingerencji w parametry ekspozycji. - Automatyczny dobór przysłony do ręcznie nastawionego czasu otwarcia migawki. - Automatyczny dobór czasu otwarcia migawki do ręcznie nastawionej przysłony. - Ręczne nastawianie obu parametrów naświetlenia. - Korekta obrazu: ostrość, kontrast, jasność, nasycenie, odcień, zabarwienie. |  |  |
| 9. | Rodzaje pomiaru światła: - matrycowy: obiektywy z procesorem lub bez procesora, jeśli użytkownik wprowadzi ich dane. - centralny: przypisanie ok. 75% wagi pomiaru do koła o średnicy ok. 12 mm na środku kadru (średnicę koła można zmienić na 8, 15 lub 20 mm) lub uśrednienie pomiaru z całego kadru (w przypadku używania obiektywu bez procesora używane koło o średnicy 12 mm lub średnia z całego kadru). - punktowy: pomiar w kole o średnicy 4 mm (około 1,5% powierzchni kadru) na środku wybranego pola ostrości (w centralnym polu ostrości, gdy jest używany obiektyw bez procesora). |  |  |
| 10. | Czasy otwarcia migawki: od 30s do 1/8000s., B, synchronizacja z lampą przy 1/250s. |  |  |
| 11. | Korekcja ekspozycji: od -5EV do +5EV ze skokiem 1/3, 1/2 lub 1 EV. Autobracketing: 2 do 9 klatek w krokach co 1/3, 1/2, 2/3 lub 1 EV. |  |  |
| 12. | Balans bieli: - auto (balans bieli TTL określany z użyciem matrycy aparatu i min. 1005-pikselowego czujnika RGB), - światło żarowe, - światło jarzeniowe (min. 7 ustawień), - światło słoneczne, - lampa błyskowa, - pochmurno, - cień, - pomiar manualny (możliwość zapisu min. 5 wartości). - wybór temp. barwowej (od 2500 do 10 000 K), wszystkie z dokładną regulacją. - braketing balansu bieli: od 2 do 9 klatek w krokach co 1, 2 lub 3. |  |  |
| 13. | Ekwiwalent czułości filmu: ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200, ISO 6400, ISO 12800. Tryb Lo: ISO 100, HI1: ISO 25600, HI2: ISO 51200, HI3: ISO 102400. |  |  |
| 14. | Współpraca z lampą błyskową: - zaawansowane sterowanie i-TTL (z informacją o temperaturze barwowej) dla lampy zewnętrznej. - Tryb manualny. Kontrola błysku: synchronizacja na przednią kurtynę migawki, synchronizacja na tylną kurtynę migawki, redukcja efektu czerwonych oczu, redukcja efektu czerwonych oczu przy długich czasach ekspozycji, sterowanie grupami lamp przy wykorzystaniu lamp i-TTL. |  |  |
| 15. | Szybkość robienia zdjęć: z prędkością min. 9 obrazów na sekundę lub - 11 klatek na sekundę (zdjęcia szybkie przy użyciu funkcji szybkiego kadrowania, która wycina środek obrazu). |  |  |
| 16. | Formaty zapisu: NEF (12-bitowe lub 14-bitowe pliki RAW z kompresją lub bez), TIFF (RGB), JPEG: Exif 2.21 zgodny ze standardami DCF 2.0 i DPOF. |  |  |
| 17. | Rozmiary zdjęć: format FX: 4256 x 2832 (L), 3184 x 2120 (M), 2128 x 1416 (S); format 1,2x: 3552 × 2368 (L), 2656 × 1776 (M), 1776 × 1184 (S), format DX: 2784 x 1848 (L), 2080 x 1384 (M), 1392 x 920 (S); format 5:4: 3552 x 2832 (L), 2656 x 2120 (M), 1776 x 1416 (S). Rozmiar klatki filmu: 1280 x 720 pikseli/24 kl./s, 640 x 424pikseli/24 kl./s, 320 x 216pikseli/24 kl./s. |  |  |
| 18. | Inne funkcje: samowyzwalacz 2, 5, 10 lub 20 s, histogram RGB, notatki dźwiękowe, menu w języku polskim. |  |  |
| 19. | Zasilanie: akumulator litowo-jonowy EN-EL4a lub opcjonalnie EN-EL4. |  |  |
| 20. | Zawartość zestawu: - lustrzanka cyfrowa. - pasek na szyję. - akumulator litowo-jonowy en-el4a. - ładowarka. - przewód audio/video. - przewód usb. - dekiel do korpusu. - osłona na sanki mocujące. - pokrywa komory na baterie. - zacisk kabla usb. - cd-rom z oprogramowaniem. |  |  |
| Pozycja Nr 2. OBIEKTYW : |
| 1. | Profesjonalny, długoogniskowy, 5-krotny zoom, z systemem redukcji drgań. |  |  |
| 2. | Ogniskowa: 80-400 mm. |  |  |
| 3. | Przesłona: 4,5-5,6. |  |  |
| 4. | Konstrukcja optyczna: 17 soczewek w 11 grupach. |  |  |
| 5. | Napęd: przenoszony z aparatu. |  |  |
| 6. | Kąt widzenia: 30o10’-6o10’. |  |  |
| 7. | Minimalny otwór przysłony: 32. |  |  |
| 8. | Minimalna odległość ostrzenia: 2,3 m. |  |  |
| 9. | Średnica filtra: 77 mm. |  |  |
| 10. | Zawartość zestawu : - dekiel przedni i tylni. - osłona przeciwsłoneczna. - pokrowiec. |  |  |
| Pozycja Nr 3. OBIEKTYW : |
| 1. | Obiektyw kompaktowy z 11,2-krotnym zoomem |  |  |
| 2. | Ogniskowa: 18-200 mm. |  |  |
| 3. | Przesłona: 3,5-5,6. |  |  |
| 4. | Konstrukcja optyczna: 16 soczewek w 12 grupach |  |  |
| 5. | Napęd: silnik SWM. |  |  |
| 6. | Kąt widzenia: 76o-8o. |  |  |
| 7. | Minimalny otwór przysłony: 22-36. |  |  |
| 8. | Minimalna odległość ostrzenia: 0,5 m. |  |  |
| 9. | Średnica filtra: 72 mm. |  |  |
| 10 | Zawartość zestawu : - dekiel przedni i tylni. - osłona przeciwsłoneczna. - pokrowiec. |  |  |
| Pozycja Nr 4. OBIEKTYW : |
| 1. | Stałoogniskowy obiektyw makro |  |  |
| 2. | Ogniskowa: 50 mm. |  |  |
| 3. | Przesłona: 1,4. |  |  |
| 4. | Konstrukcja optyczna: 8 soczewek w 7 grupach. |  |  |
| 5. | Napęd: silnik ultradźwiękowy |  |  |
| 6. | Kąt widzenia: 46o. |  |  |
| 7. | Minimalny otwór przysłony: 16. |  |  |
| 8. | Minimalna odległość ostrzenia: 0,45 m. |  |  |
| 9. | Średnica filtra: 58 mm. |  |  |
| 10. | Zawartość zestawu : - dekiel przedni i tylni, - osłona przeciwsłoneczna, - pokrowiec |  |  |
| Pozycja Nr 5. OBIEKTYW MICRO : |
| 1. | Stałoogniskowy obiektyw makro |  |  |
| 2. | Ogniskowa: 105 mm. |  |  |
| 3. | Przesłona: 2,8. |  |  |
| 4. | Konstrukcja optyczna: 14 soczewek w 12 grupach, 1 soczewka ED, 1soczewka z powłoką nanokrystaliczną |  |  |
| 5. | Napęd: Silnik SWM |  |  |
| 6. | Kąt widzenia: 23o20’. |  |  |
| 7. | Minimalny otwór przysłony: 32. |  |  |
| 8. | Minimalna odległość ostrzenia: 0,31 m. |  |  |
| 9. | Średnica filtra: 62 mm. |  |  |
| 10. | Zawartość zestawu : - dekiel przedni i tylni, - osłona przeciwsłoneczna, - pokrowiec. |  |  |
| Pozycja Nr 6. OBIEKTYW MICRO : |
| 1. | Stałoogniskowy, wysokiej jasności obiektyw |  |  |
| 2. | Ogniskowa: 60 mm |  |  |
| 3. | Przesłona: 2,8. |  |  |
| 4. | Konstrukcja optyczna: 8 soczewek w 7 grupach |  |  |
| 5. | Napęd: przenoszony z aparatu SWM |  |  |
| 6. | Kąt widzenia: 39o40’. |  |  |
| 7. | Minimalny otwór przysłony: 32. |  |  |
| 8. | Minimalna odległość ostrzenia: 0,219 m. |  |  |
| 9. | Średnica filtra: 62 mm. |  |  |
| 10. | Zawartość zestawu : - dekiel przedni i tylni, - osłona przeciwsłoneczna, - pokrowiec |  |  |
| Pozycja Nr 7. FILTR OCHRONNY : |
| 1. | Filtr ochronny : B+W UV MRC Lim. |  |  |
| 2. | Średnica: 77 mm. |  |  |
| Pozycja Nr 8. FILTR OCHRONNY : |
| 1. | Filtr ochronny: B+W UV MRC Lim. |  |  |
| 2. | Średnica: 72 mm. |  |  |
| Pozycja Nr 9. FILTR OCHRONNY : |
| 1. | Filtr ochronny: B+W UV MRC Lim. |  |  |
| 2. | Średnica: 58 mm. |  |  |
| Pozycja Nr 10. FILTR OCHRONNY : |
| 1. | Filtr ochronny : B+W UV MRC Lim. |  |  |
| 2. | Średnica: 62 mm. |  |  |
| Pozycja Nr 11. LAMPA BŁYSKOWA DO MAKROFOTOGRAFII : |
| 1. | Liczba przewodnia: 2 x 10 (przy 35mm, ISO 100), 14 (przy ISO 200). |  |  |
| 2. | Kąt rozsyłu błysku: krycie dla obiektywu 24 mm (minimum 60° w pionie i 78° w poziomie). |  |  |
| 3. | Główkę lampy można pochylić w dół (w kierunku osi optycznej) o min. 60° z krokiem co min. 15° lub w górę o min. 45° (w przeciwnym kierunku) z krokiem co 15°. |  |  |
| 4. | Tryby ekspozycji: - automatyka błysku i-TTL, - automatyka D-TTL, - tryb ręczny. |  |  |
| 5. | Zasilanie: bateria litowa CR123A (3 V). |  |  |
| 6. | Inne funkcje: - synchronizacja z krótkimi czasami migawki Auto FP, - blokada mocy błysku, - białe światło pilotażowe LED. |  |  |
| 7. | Zawartość zestawu: - bezprzewodowy wyzwalacz błysku, - pierścień mocujący, - lampy błyskowe, - adaptery do makrofotografii z bardzo bliskich dystansów, - pierścienie pośrednie (52, 62, 67, 72, 77 mm); - uchwyty na filtry barwne + zestawy filtrów barwnych SJ-R200, - dyfuzor, - podstawki lamp błyskowych, - panel na podczerwień do aparatów z wbudowaną lampą błyskową, -pokrowiec na sterownik, - pokrowce na lampy błyskowe, - pokrowiec na pierścień mocujący, - pokrowiec na zestaw |  |  |
| Pozycja Nr 12. LAMPA BŁYSKOWA : |
| 1. | Liczba przewodnia: 40 (przy 50 mm) i 56 (przy 200 mm) |  |  |
| 2. | Kąt rozsyłu błysku: - automatyczny zoom w zakresie ogniskowych 17-200 mm. zakres zoomu rozszerza się do kąta widzenia obiektywu 14 mm podczas korzystania z wbudowanego dyfuzora lub nasadki. - kąt rozbłysku światła automatycznie dostosowany do formatu przetwornika obrazowego. |  |  |
| 3. | Regulacja głowicy: - w pionie -7° w dół i 90° w górę z sygnalizacją zaskoczenia kliknięciem przy ustawieniach -7°, 0°, 45°, 60°, 75°, 90°; - w poziomie 180° w lewo i w prawo z sygnalizacją zaskoczenia kliknięciem przy ustawieniach 0°, 30°, 60°, 90°, 120°, 150°, 180°. |  |  |
| 4. | Tryby ekspozycji: automatyka błysku i- TTL, automatyka D-TTL, Automatyka TTL, błysku z automatyczną regulacją przysłony, automatyczny bez TTL, tryb ręczny, błysk wielokrotny. |  |  |
| 5. | Inne funkcje: - błysk próbny, - przedbłyski monitorujące, - dioda wspomagająca AF, - błysk modelujący, - synchronizacja z krótkimi czasami otwarcia migawki Auto FP, - blokada mocy błysku.. |  |  |
| 6. | Zasilanie: cztery baterie AA o napięciu maks. 1,5 V alkaliczno-manganowe, litowe, tlenkowo-niklowe lub akumulatory niklowo-wodorkowe. |  |  |
| 7. | Zawartość zestawu: - podstawka do lampy. - nasadka rozpraszająca. - zestaw filtrów barwnych. - uchwyt na filtry barwne. - futerał. |  |  |
| Pozycja Nr 13. TORBA : |
| 1. | Torba z funkcją bezpiecznego przenoszenia lustrzanki z wyposażeniem |  |  |
| 2. | Pojemność: 1 lustrzanka, 1-3 obiektywy, lampa błyskowa, akcesoria. |  |  |
| 3. | Materiał zewnętrzny: wodoodporny nylon. |  |  |
| 4. | Wymiary wewnętrzne: min. 24x9x19 cm. |  |  |
| Pozycja Nr 14. AKUMULATOR : |
| 1. | Rodzaj: Li-ion. |  |  |
| 2. | Napięcie: 11,1 V. |  |  |
| 3. | Wymiary: kompatybilny z lustrzanką |  |  |
| Pozycja Nr 15. ZASILACZ SIECIOWY LUSTRZANKI CYFROWEJ : |
| 1. | Prąd wejściowy: AC 100-240V, 50/60 Hz. |  |  |
| 2. | Prąd wyjściowy: zgodny z charakterystyką lustrzanki.. |  |  |
| Pozycja Nr 16. KARTA PAMIĘCI : |
| 1. | Karta pamięci : SanDisk Extreme III CompactFlasch. |  |  |
| 2. | Pojemność: 32 GB. |  |  |
| 3. | Prędkość odczytu i zapisu: min. 30 MB/s. |  |  |
| 4. | Zawartość zestawu : - futerał podróżny. - program do odzyskiwania przypadkowo skasowanych danych. |  |  |
| Pozycja Nr 17. WIZJER KĄTOWY : |
| 1. | Skala odwzorowania obrazu: 1:1 lub 1:2 |  |  |
| 2. | Regulacja dioptrażu: dla skali 1:1 od -8 do +3,5 dpt, a dla skali 1:2 od -5 do +6 dpt. |  |  |
| 3. | Typ pryzmatu: dachowy. |  |  |
| Pozycja Nr 18. ELEKTRONICZNY WĘŻYK SPUSTOWY : |
| 1. | Długość: min. 85 cm. |  |  |
| 2. | Wyświetlacz LCD z możliwością podświetlenia |  |  |
| 3. | Funkcje: - dioda gotowości spustu migawki. - wybierak wielofunkcyjny. - interwałometr. - samowyzwalacz. - mechanizm wstrzymywania spustu migawki. |  |  |
| Pozycja Nr 19. ZESTAW DO CZYSZCZENIA MATRYC PEŁNOFORMATOWYCH – SZT.2 : |
| 1. | Zawartość: - pojemnik pod ciśnieniem 400 ml, - pojemnik z filtrem na kurz, - rura ssąca, - końcówki ssące, - saszetki ze szpatułkami |  |  |
| Pozycja Nr 20. PROGRAM KOMPUTEROWY DO OBRÓBKI ZDJĘĆ : |
| 1. | - aplikacja do edycji obrazu współpracująca z technologią U Point TM. - program zoptymalizowany do obróbki plików NEF (RAW), współpracujący także z plikami typu JPEG i TIFF dowolnego pochodzenia. - umożliwia: definiowanie wybranych obszarów kolorów i odcieni, podniesienie ostrości detali, rozmycia fragmentów obrazów, redukcję szumów. Korekcje muszą być możliwe dla całych zdjęć lub ich wybranych fragmentów |  |  |
| Pozycja Nr 21. STATYW DO APARATU FOTOGRAFICZNEGO : |
| 1. | Materiał: Stop ATM. |  |  |
| 2. | Wysokość maksymalna: 190 cm (+/- 10%) |  |  |
| 3. | Wysokość minimalna: 65 cm (+/- 10%) |  |  |
| 4. | Długość złożonego statywu: ok. 75 cm (+/- 10%) |  |  |
| 5. | Obciążenie statywu: min. 5 kg |  |  |
| 6. | Waga statywu: do 3,5 kg |  |  |
| 7. | Nogi: 3, regulowany rozstaw. |  |  |
| 8. | Głowica z płytką umożliwiającą szybkie zwalnianie aparatu. |  |  |
| 9. | Kolumna : centralna, obracana |  |  |
| Pozycja Nr 22. STÓŁ BEZCIENIOWY : |
| 1. | - wymiary: 60x130 cm (+/-5%), - oprawki podwójne na świetlówki, - świetlówki Philips 23W 6500K lub równoważne. Stół barwy białej przy parametrach naświetlania f4 1/30s (ASA 100). |  |  |
| Pozycja Nr 23. NAMIOT BEZCIENIOWY SZEŚCIENNY : |
| 1. | - zdejmowana ścianka przednia (z otworem). - aksamitne tła: czarne, białe, niebieskie i czerwone. - bok sześcianu – 150 cm (+/-5%) - pokrowiec do transportu.. |  |  |
| Pozycja Nr 24. BLENDA – 2 SZT. : |
| 1. | - powierzchnia odbijająca światło. - kształt trójkątny z uchwytem. - wymiar: 30x30 cm (+/-5%) - barwa – srebrna. - pokrowiec |  |  |
| Pozycja Nr 25. LAMPA BŁYSKOWA – 2 SZT. : |
| 1. | - typ yinyan 45ws lub równoważny - moc 45 ws. - wyzwalana z fotoceli wewnętrznej lub przewodu synchro 3 m. - czas ładowania ok. 5 sek. |  |  |
| Pozycja Nr 26. OPRAWKA POTRÓJNA NA GWINT E27 : |
| 1. | Pozwala na zamocowanie 2 lamp błyskowych, żarówki pilotującej i parasolki. Wyposażona w niezależne włączniki. Wykonana z mocnego tworzywa. |  |  |
| Pozycja Nr 27. STATYW : |
| 1. | Statyw mocowania oprawki potrójnej o wysokości maksymalnej 100 cm, minimalnej 40 cm (+/- 10%). Dwa mocowania oprawki – na szczycie i u podstawy |  |  |
| Pozycja Nr 28. ŚWIETLÓWKA – 4 SZT : |
| 1. | Energooszczędna świetlówka o temperaturze barwowej 5500 K, gwint E27, moc pobierana 125 W |  |  |
| Pozycja Nr 29. ŻARÓWKA LED – 6 SZT : |
| 1. | Gwint E27, kąt świecenia ok. 15 st., zbudowana z 36 diod o zimnym świetle. |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 13
Drukarka wielkoformatowa

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja Nr 1. DRUKARKA WIELKOFORMATOWA : |
| 1. | Technologia druku: wielowarstwowe nakładanie barw |  |  |
| 2. | Dysze głowicy drukującej: 304 |  |  |
| 3. | Pamięć standardowa: 64 MB |  |  |
| 4. | Standardowy język drukarki: PCL 3-GUI RGB 24-bitowy Contone |  |  |
| 5. | Opcjonalny język drukarki: Addobe Post Script przez programowy procesor obrazu |  |  |
| 6. | Prędkość druku min 4 min./str. – błyszczący nośnik A3, 12 min/str. – błyszczący nośnik formatu A1 |  |  |
| 7. | Jakość wydruku – mono: min. 2400x1200 dpi |  |  |
| 8. | Jakość wydruku – kolor: min. 2400x1200 dpi |  |  |
| 9. | Precyzja linii: +/- 0,2% |  |  |
| 10. | Maksymalna długość drukowania: min. 15 m |  |  |
| 11. | Minimalna grubość linii: 0,04 mm |  |  |
| 12. | Marginesy: maksymalnie; dolny – 12 mm (arkusz), 5 mm (nośnik z roli). Pozostałe – 5 mm |  |  |
| 13. | Zewnętrzne porty: 1 port równoległy, 1 x USB 2.0, 1 x EIO |  |  |
| 14. | Kolory wkładów drukujących: czarny, błękitny, purpurowy, żółty, jasnobłękitny, jasnopurpurowy |  |  |
| 15. | Podajnik: min. 70 ark., ręczny pojedynczych arkuszy z przodu i z tyłu, z rolki |  |  |
| 16. | Odbiornik: min. 50 ark. |  |  |
| 17. | Obsługiwane nośniki: papier typu bond i powlekany, fotograficzny, typu proofing |  |  |
| 18. | Gramatura nośników: podajnik, rolka – od 65 do 150 g/m2 Ścieżka tylna – min. 300 g/m2 |  |  |
| 19. | Wymiary nośników: A1, A1+, A2, A3, A4, B2, B3, B4 |  |  |
| 20. | Maksymalna szerokość nośnika : do 625 mm |  |  |
| 21. | Długość rolki: do 15 m |  |  |
| 22. | Obsługiwane systemy operacyjne : - microsoft windows 7 - microsoft windows vista - microsoft Windows XP |  |  |
| 23. | Dołączone sterowniki: Windows PCL 3-GUI, Auto CAD, USB i ECP |  |  |
| 24. | Przewód podłączeniowy do komputera: 1 x 5m |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZEŚĆ NR 14
Zestaw komputerowy

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja Nr 1. CENTRALNA JEDNOSTKA STERUJĄCA : |
| 1. | Typ obudowy: Midi Tower |  |  |
| 2. | Procesor: czterordzeniowy |  |  |
| 3. | Częstotliwość procesora: min. 2,6 GHz |  |  |
| 4. | Częstotliwość szyny QPI/DMI: 5,86 GT/s |  |  |
| 5. | Pojemność pamięci cache: 8 MB |  |  |
| 6. | Ilość zainstalowanych dysków: 2 |  |  |
| 7. | Dysk : SATA II lub równoważny |  |  |
| 8. | Pojemność dysku: 1 TB |  |  |
| 9. | Sterowniki dysków: 6 x SATA lub równoważne |  |  |
| 10. | Typ pamięci: ECC |  |  |
| 11. | Rodzaj pamięci: DDR3 |  |  |
| 12. | Pojemność pamięci: min. 4096 MB |  |  |
| 13. | Maksymalna pojemność pamięci: 49152 MB |  |  |
| 14. | Częstotliwość szyny pamięci: 1333 MHz |  |  |
| 15. | Ilość banków pamięci: 4 |  |  |
| 16. | Chipset: 5520 |  |  |
| 17. | Zainstalowana karta graficzna: PCI Express x 16, 768 MB GDDR3 SDRAM, Full Shader Model 4.0 (OpenGL 2.1/DirectX 10), OpenGL 3.0, DirectX 10.0 |  |  |
| 18. | Zainstalowana pamięć video: 768 MB |  |  |
| 19. | Zintegrowana karta dźwiękowa |  |  |
| 20. | Zintegrowana karta sieciowa: 10/100/1000 Mbit/s |  |  |
| 21. | Sloty PCI – 2 szt. |  |  |
| 22. | Wolne sloty PCI – 2 szt. |  |  |
| 23. | Sloty PCI-E 8x – 2 szt. |  |  |
| 24. | Sloty PCI-E 16x – 2 szt. |  |  |
| 25. | Wolne sloty PCI-E 16x – 1 szt. |  |  |
| 26. | Dodatkowe informacje n/t slotów PCI: - 2 x slot PCI (standard) - 2 x slot PCI-E 8x (standard) [8 x mechanicznie, 4 x elektrycznie] - 2 x slot PCI-E 16x (standard) |  |  |
| 27. | Wolne kieszenie 3.5 (wewnętrzne) - 3 szt. |  |  |
| 28. | Wolne kieszenie 5.25 (zewnętrzne) -2 szt. |  |  |
| 29. | Interfejsy: - PS/2 (klawiatura) - PS/2 (mysz) - 12 x USB 2.0 - 1 x RJ-45 (LAN) - 1 x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor) - 1 x wyjście słuchawkowe (na froncie obudowy) - 1 x wyjście na mikrofon (na froncie obudowy) - 1 x wejście liniowe - 1 x wyjście liniowe - 1 x wejście na mikrofon - 1 x Serial - 1 x Seata |  |  |
| 30. | Port USB: 2 x USB 2.0 (przedni panel) 6 x USB 2.0 (tylny panel) |  |  |
| 31. | Dodatkowe informacje o portach SATA: 1 x SATA (tylny panel) |  |  |
| 32. | Napęd: DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer |  |  |
| 33. | Klawiatura: -układ klawiszy standardowy - klawisze multimedialne, internetowe i numeryczne - komunikacja radiowa - interfejs USB |  |  |
| 34. | Mysz: laserowa ,komunikacja radiowa, interfejs USB, rozdzielczość – min. 1000 dpi, liczba przycisków - 5, rolek – 1 |  |  |
| Pozycja Nr 2. MONITOR : |
| 1. | Format ekranu: panoramiczny |  |  |
| 2. | Przekątna ekranu: 26 cali |  |  |
| 3. | Wielkość plamki: 0,287 mm |  |  |
| 4. | Typ panela LCD: TFT IPS |  |  |
| 5. | Technologia podświetlenia: CCFL |  |  |
| 6. | Rozdzielczość obrazu: min.1920 x 1200 pikseli |  |  |
| 7. | Częstotliwość odświeżania przy zalecanej rozdzielczości: 60 Hz |  |  |
| 8. | Częstotliwość odchylania poziomego: 28-82 kHz |  |  |
| 9. | Częstotliwość odchylania pionowego: 50-76 Hz |  |  |
| 10. | Widoczny obszar ekranu: 550 x 344 mm |  |  |
| 11. | Czas reakcji matrycy: min. 5 ms |  |  |
| 12. | Jasność: min. 400 cd/m2 |  |  |
| 13. | Kontrast: min. 1000:1 |  |  |
| 14. | Głośniki wbudowane |  |  |
| 15. | Typ sygnału wejściowego: RGB DVI |  |  |
| 16. | Kąt widzenia poziomy: 178 stopni |  |  |
| 17. | Kąt widzenia pionowy: 178 stopni |  |  |
| 18. | Liczba wyświetlanych kolorów: min. 16,7 mln |  |  |
| 19. | Regulacja cyfrowa: OSD |  |  |
| 20. | Złącze sygnałowe: 15-stykowe D-Sub DVI-D (z HDCP) |  |  |
| 21. | Wbudowany hub USB |  |  |
| 22. | Pozostałe złącza: 1 x HDMI, 4 x USB 2.0, 1 x wejście audio (stereo mini jack) |  |  |
| 23. | Możliwość pochylenia panela |  |  |
| 24. | Regulacja wysokości monitora |  |  |
| 25. | Obrotowa podstawa monitora |  |  |
| Pozycja Nr 3. SYSTEM OPERACYJNY : |
| 1. | System operacyjny: Microsoft Windows 7 Professional PL |  |  |
| 2. | Wersja językowa: Polska |  |  |
| 3. | Wersja produktu: BOX |  |  |
| 4. | Okres licencji: bezterminowa |  |  |
| 5. | Zawartość zestawu: - nośnik instalacyjny, - licencja, - certyfikat autentyczności, - klucz produktu |  |  |
| Pozycja Nr 4. OPROGRAMOWANIE : |
| 1. | Pakiet oprogramowania: Microsoft Office 2007 Standard |  |  |
| 2. | Składowe pakietu: Word – edytor tekstu, Excel – arkusz kalkulacyjny, PowerPoint – program do tworzenia prezentacji Outlook – menedżer poczty elektronicznej |  |  |
| 3. | Wersja językowa: Polska |  |  |
| 4. | Wersja produktu: BOX |  |  |
| 5. | Okres licencji: bezterminowa |  |  |
| 6. | Platforma systemowa: Windows 7 |  |  |
| 7. | Zawartość zestawu: - nośnik instalacyjny, - licencja, - certyfikat autentyczności, - klucz produktu |  |  |
| Pozycja Nr 5. OPROGRAMOWANIE : |
| 1. | Pakiet oprogramowania: Autodesk AutoCAD LT 2010 |  |  |
| 2. | Wersja językowa: Polska |  |  |
| 3. | Wersja produktu: BOX |  |  |
| 4. | Okres licencji: bezterminowa |  |  |
| 5. | Platforma systemowa: Windows 7 |  |  |
| 6. | Zawartość zestawu: - nośnik instalacyjny, - licencja, - certyfikat autentyczności, - klucz produktu |  |  |
| Pozycja Nr 6. OPROGRAMOWANIE : |
| 1. | Pakiet oprogramowania: CorelDRAW Graphics Suite X4 |  |  |
| 2. | Składowe pakietu: CorelDRAW X4, Corel PHOTO-PAIN X4, Corel Power TRACE X4, Corel CAPTURE X4 |  |  |
| 3. | Wersja językowa: Polska |  |  |
| 4. | Wersja produktu: BOX |  |  |
| 5. | Okres licencji: bezterminowa |  |  |
| 6. | Platforma systemowa: Windows 7 |  |  |
| 7. | Zawartość zestawu: - nośnik instalacyjny, - licencja, - certyfikat autentyczności, - klucz produktu |  |  |
| Pozycja Nr 7. OPROGRAMOWANIE : |
| 1. | Pakiet oprogramowania: Ahead Nero 9 |  |  |
| 2. | Wersja językowa: Polska |  |  |
| 3. | Wersja produktu: BOX |  |  |
| 4. | Okres licencji: bezterminowa |  |  |
| 5. | Platforma systemowa: Windows 7 |  |  |
| 6. | Zawartość zestawu: - nośnik instalacyjny, - licencja, - certyfikat autentyczności, - klucz produktu |  |  |
| Pozycja Nr 8. OPROGRAMOWANIE : |
| 1. | Pakiet oprogramowania: Symantec Norton SystemWorks |  |  |
| 2. | Wersja językowa: Polska |  |  |
| 3. | Wersja produktu: BOX |  |  |
| 4. | Okres licencji: bezterminowa |  |  |
| 5. | Platforma systemowa: Windows 7 |  |  |
| 6. | Zawartość zestawu: - nośnik instalacyjny - licencja - certyfikat autentyczności - klucz produktu |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZEŚĆ NR 15
Zestaw komputerowy

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja Nr 1. CENTRALNA JEDNOSTKA STERUJĄCA : |
| 1. | Typ obudowy: Tower |  |  |
| 2. | Procesor : czterordzeniowy |  |  |
| 3. | Ilość zainstalowanych procesorów: 2 |  |  |
| 4. | Częstotliwość procesora: min. 2,4 GHz |  |  |
| 5. | Częstotliwość szyny QPI/DMI: 2.5 GT/s |  |  |
| 6. | Pojemność pamięci cache: 8 MB |  |  |
| 7. | Ilość zainstalowanych dysków: 2 |  |  |
| 8. | Dysk: SATA II lub równoważny |  |  |
| 9. | Pojemność dysku: 500 GB 500 GB |  |  |
| 10. | Sterowniki dysków: 4 x SATA lub równoważne |  |  |
| 11. | Typ pamięci: ECC |  |  |
| 12. | Sterownik macierzy: PERC S100 (SATA Software RAID) |  |  |
| 13. | Rodzaj pamięci: DDR3 |  |  |
| 14. | Pojemność pamięci: 4096 MB |  |  |
| 15. | Częstotliwość szyny pamięci: 1333 MHz |  |  |
| 16. | Ilość banków pamięci: 4 |  |  |
| 18. | Ilość slotów PCI-E 16x v. 2.0 : 1szt. |  |  |
| 19. | Ilość slotów PCI-E 8x v. 2.0 : 2 szt. |  |  |
| 20. | Ilość slotów PCI-E 1x szt. 1 |  |  |
| 21. | Zainstalowana karta graficzna: 8 MB |  |  |
| 22. | Zintegrowana karta sieciowa: 10/100/1000 Mbit/s |  |  |
| 23. | Ilość wolnych kieszeni 3.5 (wewnętrznych): 2szt. |  |  |
| 24. | Ilość wolnych kieszeni 5.25 (zewnętrznych): 1 szt. |  |  |
| 25. | Ilość półek na dyski Non Hot Swap- 4 szt. |  |  |
| 26. | Ilość zasilaczy: 1 szt. |  |  |
| 27. | Napęd wbudowany: DVD±RW |  |  |
| 28. | Dodatkowe informacje: -dwa gniazda PCI-E x8 (jedno ze złączem x16) -jedno gniazdo PCI-E x4 (ze złączem x8) -kontroler Dell Remote Access Controller (iDRAC) [zdalne zarządzanie] |  |  |
| 29. | Klawiatura: przewodowa, układ standardowy, klawisze: multimedialne, internetowe, numeryczne, długość kabla - minimum 1,8 m, regulacja kąta nachylenia |  |  |
| 30. | Mysz: przewodowa, optyczna, 3 przyciski (jeden w pokrętle), długość kabla – min. 1,8 m |  |  |
| Pozycja Nr 2. SYSTEM OPERACYJNY : |
| 1. | System operacyjny: Microsoft Windows 7 Professional PL |  |  |
| 2. | Wersja językowa: Polska |  |  |
| 3. | Wersja produktu: BOX |  |  |
| 4. | Okres licencji: bezterminowa |  |  |
| 5. | Zawartość zestawu : - nośnik instalacyjny, - licencja, - certyfikat autentyczności, - klucz produktu |  |  |
| Pozycja Nr 3. OPROGRAMOWANIE : |
| 1. | Pakiet oprogramowania: Office 2007 Standard |  |  |
| 2. | Składowe pakietu: - word – edytor tekstu, - excel – arkusz kalkulacyjny, - powerpoint – program do tworzenia prezentacji, - outlook – menedżer poczty elektronicznej |  |  |
| 3. | Wersja językowa: Polska |  |  |
| 4. | Wersja produktu: BOX |  |  |
| 5. | Okres licencji: bezterminowa |  |  |
| 6. | Platforma systemowa: Windows 7 |  |  |
| 7. | Zawartość zestawu: - nośnik instalacyjny - licencja - certyfikat autentyczności - klucz produktu |  |  |
| Pozycja Nr 4. MONITOR : |
| 1. | Format ekranu: panoramiczny |  |  |
| 2. | Przekątna ekranu: 24 cali |  |  |
| 3. | Wielkość plamki: 0,27 mm |  |  |
| 4. | Typ panela LCD: TFT S-IPS |  |  |
| 5. | Technologia podświetlenia: CCFL |  |  |
| 6. | Rozdzielczość obrazu: min. 1920 x 1200 pikseli |  |  |
| 7. | Częstotliwość odświeżania przy zalecanej rozdzielczości: 60 Hz |  |  |
| 8. | Częstotliwość odchylania poziomego: 28-94 kHz |  |  |
| 9. | Częstotliwość odchylania pionowego: 50-76 Hz |  |  |
| 10. | Widoczny obszar ekranu: 518 x 324 mm |  |  |
| 11. | Czas reakcji matrycy: min. 5 ms |  |  |
| 12. | Jasność: min. 400 cd/m2 |  |  |
| 13. | Kontrast: min 1000:1 |  |  |
| 14. | Głośniki wbudowane: 2 szt. |  |  |
| 15. | Typ sygnału wejściowego: RGB DVI |  |  |
| 16. | Kąt widzenia poziomy: 178 stopni |  |  |
| 17. | Kąt widzenia pionowy: 178 stopni |  |  |
| 18. | Liczba wyświetlanych kolorów: min. 16,7 mln |  |  |
| 19. | Złącze sygnałowe: 15-stykowe D-Sub DVI-D (z HDCP) |  |  |
| 20. | Wbudowany hub USB |  |  |
| 21. | Pozostałe złącza: 1 x HDMI-HDCP 4 x USB 2.0, 1 x wejście audio (stereo mini jack) |  |  |
| 22. | Możliwość pochylenia panela |  |  |
| 23. | Regulacja wysokości monitora |  |  |
| 24. | Obrotowa podstawa monitora |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZEŚĆ NR 16
Zestaw komputerowy

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja Nr 1. LAPTOP : |
| 1. | Typ procesora: dwurdzeniowy |  |  |
| 2. | Prędkość procesora: 2,4 GHz |  |  |
| 3. | Dysk twardy: Min. 500 GB |  |  |
| 4. | Pamięć RAM: 8 GB |  |  |
| 5. | Typ pamięci : SO-DIMM DDR2 800 MHz |  |  |
| 6. | Ilość banków pamięci: 2 |  |  |
| 7. | Przekątna ekranu: 15,4” |  |  |
| 8. | Rozdzielczość ekranu: min. 1280x800 |  |  |
| 9. | Karta graficzna: DirectX 10,Wsparcie Blu-Ray BD,Wsparcie Vista |  |  |
| 10. | Pamięć karty graficznej: 512 MB |  |  |
| 11. | Pamięć współdzielona: 1279 MB |  |  |
| 12. | Karta dźwiękową: zintegrowana 16-bitowa, |  |  |
| 13. | Napęd: Blu-Ray ROM + SuperMulti DVDR/RW |  |  |
| 14. | Gniazda rozerzeń: ExpressCard 34 / ExpressCard 54 |  |  |
| 15. | Urządzenie wskazujące: tabliczka dotykowa z wyłącznikiem i wydzieloną strefą przesuwania poziomego i pionowego, regulacja głośności, przyciski wyciszania, przycisk szybkiego uruchamiania |  |  |
| 16. | Rodzaj baterii: litowy |  |  |
| 17. | Czas pracy na baterii: min. 3 godziny |  |  |
| 18. | RJ-45 |  |  |
| 19. | Złącze USB 2.0 |  |  |
| 20. | Złącze IEEE 1394 |  |  |
| 21 | Złącze monitora zewnętrznego |  |  |
| 22 | Pozostałe złącza: Line in, Line out, HDMI |  |  |
| 23. | Bezprzewodowa karta sieciowa: 802.11a/g/n |  |  |
| 24. | Bluetooth |  |  |
| 25. | IR |  |  |
| 26. | Czytnik kart pamięci: SD / MMC / MS / xD / MS Pro |  |  |
| 27. | Wbudowana kamera: 1,3 MPx |  |  |
| 28. | Pilot zdalnego sterowania |  |  |
| 29. | System operacyjny: Microsoft Windows 7 Professional PL, |  |  |
| 30. | Wersja językowa: Polska |  |  |
| 31. | Wersja produktu: BOX |  |  |
| 32. | Okres licencji: bezterminowa |  |  |
| 33. | Zawartość zestawu: - nośnik instalacyjny, - licencja, - certyfikat autentyczności, - klucz produktu |  |  |
| 34. | Pakiet oprogramowania: Office 2007 Standard |  |  |
| 35. | Składowe pakietu: Word, Excel, PowerPoint, Outlook |  |  |
| 36. | Wersja językowa: Polska |  |  |
| 37. | Wersja produktu: BOX |  |  |
| 38. | Okres licencji: bezterminowa |  |  |
| 39. | Platforma systemowa: Windows 7 |  |  |
| 40. | Zawartość zestawu: - nośnik instalacyjny, - licencja, - certyfikat autentyczności, - klucz produktu |  |  |
| 41. | Waga : max.2,7 kg |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………

CZEŚĆ NR 17
Projektor multimedialny

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja Nr 1. PROJEKTOR MULTIMEDIALNY : |
| 1. | Typ matrycy : DLP |  |  |
| 2. | Moc lampy : 230 W (+/- 2%) |  |  |
| 3. | Żywotność lampy (normal) : min. 2000 h |  |  |
| 4. | Żywotność lampy (econo) : min. 3000 h |  |  |
| 5. | Głośniki : 1 x 3 W |  |  |
| 6. | Waga : max. 3,4 kg |  |  |
| 7. | Rozdzielczość podstawowa : WXGA (1280 x 800) |  |  |
| 8. | Rozdzielczość max : WUXGA (1920 x 1200) |  |  |
| 9. | Współczynnik kontrastu : 2800 :1 |  |  |
| 10. | Jasność : 3000 ANSI lumen |  |  |
| 11. | Format obrazu (standardowy) : 16:10 |  |  |
| 12. | Zoom optyczny : 1,15 :1 |  |  |
| 13. | Korekcja pionowa (Keystone) : automatyczna |  |  |
| 14. | Minimalna wielkość obrazu : 40 cali |  |  |
| 15. | Maksymalna wielkość obrazu : min. 300 cali |  |  |
| 16. | Wejście HDMI |  |  |
| 17. | Wejście D-Sub 15pin |  |  |
| 18. | Wejście S-Video mini DIN |  |  |
| 19. | Wejście kompozytowe |  |  |
| 20. | Sygnał video : NTSC, PAL, SEZAM |  |  |
| 21. | Wyposażenie : - kabel VGA, - kabel zasilający, - karta gwarancyjna, - pilot, torba |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZEŚĆ NR 18

Urządzenie do badania przepuszczalności tlenu materiałów opakowaniowych z wyposażeniem

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja Nr 1. TESTER PRZEPUSZCZALNOŚCI GAZÓW : |
| 1. | Zakres pomiaru : od 0,1 do 100000 cm3/m2/24h/0,1 MPa |  |  |
| 2. | Zakres temperatury : temperatura otoczenia |  |  |
| 3. | Poziom próżni : poniżej 26 Pa |  |  |
| 4. | Gazy testowe : N2, O2, CO2 |  |  |
| 5. | Ilość próbek podczas testu : 3 |  |  |
| 6. | Rozmiar próbki : średnica ok. 80 mm |  |  |
| 7. | Metoda pomiaru : manometryczna |  |  |
| 8. | Badane materiały : folie z tworzyw sztucznych i laminatów |  |  |
| 9. | Ciśnienie wejściowe gazu testowego : 0,4-0,6 MPa |  |  |
| 10. | Zasilanie : 230 V/50 Hz |  |  |
| 11. | Folie testowe |  |  |
| 12. | Butle z gazami |  |  |
| 13. | Części zamienne |  |  |
| 14. | System rejestracji i analizy danych |  |  |
| Pozycja Nr 2. TESTER PRZENIKALNOŚCI TLENU : |
| 1. | Metoda pomiaru : Ciśnieniowa |  |  |
| 2. | Badane materiały : Folie i butelki z tworzyw sztucznych i laminatów |  |  |
| 3. | Zakres pomiaru : od 0,1 do 10000 ml/m2/24h |  |  |
| 4. | Rozdzielczość pomiaru : 0,01 ml/m2/24h |  |  |
| 5. | Średnica próbki : ok. 140 mm |  |  |
| 6. | Grubość próbki : ok. 1-3 mm |  |  |
| 7. | Powierzchnia testowa : ok. 100 cm2 |  |  |
| 8. | Ilość próbek podczas testu : 3 |  |  |
| 9. | Zakres temperatury : temperatura otoczenia |  |  |
| 10. | Zasilanie : 230 V / 50 Hz |  |  |
| 11. | Butle z gazami |  |  |
| 12. | Materiały testowe |  |  |
| 13. | Części zamienne |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZEŚĆ NR 19

Tester pochłanialności metodą Cobb’a

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja Nr 1. TESTER POCHŁANIALNOŚCI WODY METODĄ COBB’A : |
| 1. | Metoda : badanie przepuszczalności lub nieprzepuszczalności wody |  |  |
| 2. | Badane materiały : papiery zwykłe i uszlachetnione, kartony i tektury |  |  |
| 3. | Powierzchnia testowa : ok. 100 cm2, średnica ok. 115 mm |  |  |
| 4. | Tester : głębokość wody ok. 10 mm; objętość wody ok. 100 ml |  |  |
| 5. | Wałek :m 10 kg, średnica ok. 100 mm |  |  |
| 6. | Szablony do próbek : Wymiary 125x125 mm |  |  |
| 7. | Bibuły zgodne z ISO 20535 : Gramatura 250 ( 25 g/m2; pochłanianie 450 ( 50 g/m2; arkusze o średnicy 180 mm |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZEŚĆ NR 20

Aparat do przyśpieszonych badań starzeniowych

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja Nr 1. APARAT DO PRZYŚPIESZONYCH BADAŃ STARZENIOWYCH : |
| 1. | Lampa ksenonowa : chłodzona powietrzem o mocy ok. 1,7 kW |  |  |
| 2. | Mikroprocesorowy kontroler z kolorowym ekranem dotykowym z możliwością wpisania ok. 10 programów testów, interfejs RS-232, karta pamięci do rejestracji przebiegu badania |  |  |
| 3. | Programowanie, pomiar promieniowania.: automatyczna regulacja i odczyt natężenia promieniowania |  |  |
| 4. | Zakres regulacji promieniowania : 25-65 W/m2 w zakresie widmowym 300 do 400 |  |  |
| 5. | Programowanie, pomiar czarnego wzorca : automatyczna regulacja i odczyt w zakresie temperatur od 40 do 100oC |  |  |
| 6. | Programowanie czasu trwania badania : w godzinach lub przez określenie dawki w MJ |  |  |
| 7. | Odczyt temperatury powietrza w komorze roboczej |  |  |
| 8. | System wymiennych filtrów do zmiany zakresu promieniowania w obszarze UV. Oświetlenie sklepowe; światło zza szyby okiennej; światło zewnętrzne |  |  |
| 9. | Czas życia i gwarancja palnika ksenonowego : minimum 1500 h |  |  |
| 10. | Zasilanie : 230 V / 50 Hz |  |  |
| 11. | Powierzchnia ekspozycji : ok. 1100 cm2; stolik na próbki ok. 400x300 mm |  |  |
| 12. | Zestaw uchwytów na próbki : wymiary ok. 135x50 mm |  |  |
| 13. | Palnik ksenonowy zamienny : czas życia i gwarancja – minimum 1500 h |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZEŚĆ NR 21
Przyrząd do badania przepuszczalności pary wodnej

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja Nr 1. TESTER DO POMIARU SZYBKOŚCI PRZENIKANIA PARY WODNEJ : |
| 1. | Metoda pomiaru : metoda wagowa |  |  |
| 2. | Badane materiały : arkusze folii i laminatów |  |  |
| 3. | Ilość testowanych próbek : 3 |  |  |
| 4. | Średnica próbki : ok. 74 mm; powierzchnia testowa ok. 35 cm2 |  |  |
| 5. | Zakres regulacji temperatury : od 15 do 55oC ( 0,1 |  |  |
| 6. | Zakres kontroli wilgotności : od 10%RH do ok. 98%RH (1% |  |  |
| 7. | Zakres pomiaru : od 0,1 do 10000 g/m2/24h ( 0,01 |  |  |
| 8. | Grubość próbki : ok. 3 mm |  |  |
| 9. | Pojemność komory testowej : 15 l |  |  |
| 10. | Gaz nośny : powietrze |  |  |
| 11. | Szybkość przepływu powietrza : 0,5-2,5 m/s |  |  |
| 12. | Ciśnienie wejściowe gazu : 0,6 MPa |  |  |
| 13. | Interfejs : RS-232 |  |  |
| 14. | Przyłącze gazu źródłowego : średnica 4 mm |  |  |
| 15. | Zasilanie : 230 V / 50 Hz |  |  |
| 16. | Butla z gazem i zaworem redukcyjnym : powietrze |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZEŚĆ NR 22
Piec konwekcyjno-parowy

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja Nr 1. PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY : |
| 1. | Funkcje-przeznaczenie : - pieczenie w gorącym powietrzu do 260oC, - gotowanie w gorącym powietrzu 70-260oC oraz parze 30-60%, - gotowanie w gorącym powietrzu 70-260oC oraz nawilżanie 10-20%, - gotowanie na parze w temperaturze 99-105oC, para 100%, - gotowanie produktów pakowanych próżniowo w temperaturze 70-85oC, para 100%, - pieczenie /grillowanie / zapiekanie w gorącym powietrzu 70-260oC z osuszaniem 10-100%, - gotowanie z sondą (wszystkie programy z określeniem temperatury w rdzeniu potrawy 0-100oC), - utrzymywanie produktu w optymalnej temperaturze powyżej 70oC, - regeneracja wcześniej przygotowanych potraw 85-130oC, para 30-60%. |  |  |
| 2. | Wymiary: 574x717x468 mm (+/- 5%) |  |  |
| 3. | Moc: 3,2 kW (+/- 5%) |  |  |
| 4. | Zasilanie: 230V, 50Hz |  |  |
| 5. | Pojemność: 3 x GN 2/3 |  |  |
| 6. | Ilość półek: 3 |  |  |
| 7. | Ilość drzwi: 1 |  |  |
| 8. | Wyposażenie standardowe: - wentylator o zmiennym kierunku obrotów, - system bezpośredniej produkcji pary, - system osuszania komory, - system cyrkulacji powietrza, - cyfrowe sterowanie, - sonda temperatury, - halogenowe oświetlenie |  |  |
| 9. | Podstawa |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ……………

CZEŚĆ NR 23

Chłodziarko-zamrażarka

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja Nr 1. LODÓWKA 2 DRZWIOWA : |
| 1. | Wymiary (wys. x szer. x gł.) : 175,3 x 89,4 x 75,3 cm (+/- 5%) |  |  |
| 2. | Kolor : tytanowy |  |  |
| 3. | Położenie zamrażarki : side by side |  |  |
| 4. | Pojemność chłodziarki : 365 litrów (+/- 5%) |  |  |
| 5. | Pojemność zamrażarki : 172 litry (+/- 5%) |  |  |
| 6. | Liczba agregatów : 1 |  |  |
| 7. | Liczba termostatów : 2 |  |  |
| 8. | Klasa energetyczna : A+ |  |  |
| 9. | Roczne zużycie prądu : 440 kWh (+/- 5%) |  |  |
| 10. | Poziom hałasu : do 40 dB |  |  |
| 11. | Zdolność zamrażania : 12 kg/24h |  |  |
| 12. | Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania : min. 5 godzin |  |  |
| 13. | Bezszronowa : |  |  |
| 14. | Sterowanie : elektroniczne |  |  |
| 15. | Szybkie zamrażanie |  |  |
| 16. | Funkcje dodatkowe : - szuflada z kontrolą wilgotności, - automatyczna kostkarka do lodu, - barek, - wyświetlacz elektroniczny, - filtr wody, - system Multi Airflow, - elektroniczna regulacja temperatury, - oświetlenie w zamrażarce, - podajnik wody |  |  |
| 17. | Bezpieczeństwo użytkowania : półki wykonane ze „szkła bezpiecznego”, alarm (wskaźnik) niedomkniętych drzwi, blokada panelu sterowania |  |  |
| 18. | Wyposażenie : - 2 szuflady w zamrażarce, - 2 szuflady świeżości, - 4 półki szklane w chłodziarce, - 5 półek szklanych w zamrażarce, - 8 półek w drzwiach, - rączki zewnętrzne |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………

CZEŚĆ NR 24
Penetrometr stożkowy

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja Nr 1. PENETROMETR STOŻKOWY : |
| 1. | Automatyczny aparat do szybkiego badania reologii (konsystencji) produktów mleczarskich (stałych i półstałych), w tym tłuszczów stołowych – parametrem mierzonym jest głębokość penetracji standardowego trzpienia (stożka) w badanym materiale, w określonym – zadanym czasie. |  |  |
| 2. | Budowa : - statyw - panel sterowniczy - stożek pomiarowy |  |  |
| 3. | Programowany czas penetracji : 0 – 999 min |  |  |
| 4. | Alarm dźwiękowy i wizualny przekroczenia wartości granicznej skali pomiarowej |  |  |
| 5. | Prędkość pionowego przesuwania systemu pomiarowego (stożka) : możliwość wyboru – min. 4 stopnie |  |  |
| 6. | Sposób odczytu wyniku : odczyt głębokości w czasie rzeczywistym do 0.1 lub 0.01 mm, z opto-elektroniczną detekcją |  |  |
| 7. | Końcówka pomiarowa : stożek przystosowany do badania reologii (konsystencji) masła i tłuszczów stołowych |  |  |
| 8. | Wyjście na komputer : poprzez RS232 |  |  |
| 9. | Zasilanie : 230V, 50Hz |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………

CZEŚĆ NR 25
Zestaw komputerowy

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja Nr 1. NETBOOK : |
| 1. | Procesor : Częstotliwość taktowania : 1,60 GHz, technologia produkcji : 45 nm, technologie : Hyper-Threading, Pamięć Ciche : 512 KB |  |  |
| 2. | Pamięć RAM : 1024 MB (SODIMM DDRAM2, 667 MHz, max. 2 GB) |  |  |
| 3. | Ilość gniazd pamięci : 1 |  |  |
| 4. | Dysk twardy : 250 GB SATA 5400 obr. |  |  |
| 5. | Typ ekranu : LED Backlight WSVGA Screen |  |  |
| 6. | Przekątna ekranu :10 cali (+/-10%): |  |  |
| 7. | Nominalna rozdzielczość : 1024x600 |  |  |
| 8. | Karta graficzna : zintegrowana, zgodna z Direct X9 lub wyższym, Pixel Shader 2.0 |  |  |
| 9. | Wielkość pamięci karty graficznej : pamięć współdzielona |  |  |
| 10. | Urządzenie wskazujące : Touchpad |  |  |
| 11. | Typ baterii : litowo-jonowa 6-komorowa 5600 mAh |  |  |
| 12. | Karta dźwiękowa : zintegrowana |  |  |
| 13. | Karta sieciowa : 10/100 Mbps |  |  |
| 14. | Rodzaje wyjść/wejść : 1x Bluetooth, 1x czytnik kart 2 w 1 (MMC/SD (SDHC), 1x RJ45 (LAN), 1 x VGA, 1x wejście mikrofonowe, 1x wejście słuchawkowe/głośnikowe, 3x USB 2.0. |  |  |
| 15. | System operacyjny : Microsoft Windows 7 Starter PL |  |  |
| 16. | Wbudowana kamera : 0,3 MP |  |  |
| 17. | Wbudowane głośniki |  |  |
| 18. | Wbudowany mikrofon |  |  |
| 19. | Zasilacz sieciowy |  |  |
| Pozycja Nr 2. DRUKARKA DO ZDJĘĆ : |
| 1. | Typ wydruku : atramentowy |  |  |
| 2. | Rodzaj wydruku : kolorowy |  |  |
| 3. | Komunikacja : USB, PictBridge |  |  |
| 4. | Rodzaj pojemników z tuszem : czarny, błękitny, purpurowy, żółty, jasny błękitny, jasny purpurowy |  |  |
| 5. | Wielkość kropli atramentu : 1,5 pl |  |  |
| 6. | Obsługiwane formaty papierów fotograficznych : od 10x15cm do A3 + |  |  |
| 7. | Podajnik papieru : min. 120 szt. |  |  |
| 8. | Druk fotograficzny |  |  |
| 9. | Rozdzielczość druku w czerni : min. 5760x1440 dpi |  |  |
| 10. | Rozdzielczość druku w kolorze : min. 5760x1440 dpi |  |  |
| 11. | Druk na nośnikach CD/DVD |  |  |
| 12. | Obsługiwane systemy operacyjne : - Mac OS - Windows 95 - Windows 98 - Windows XP - Windows Vista - Windows 7 |  |  |
| 13. | W skład zestawu wchodzą : - oprogramowanie - zasilacz - kabel USB (min. 5m) - komplet pojemników z tuszem |  |  |
| Pozycja Nr 3. DRUKARKA DO PŁYT CD/DVD : |
| 1. | Technologia druku : termo transferowa |  |  |
| 2. | Bezpośredni nadruk : na płytach CD i DVD |  |  |
| 3. | Drukowanie : na czterech obszarach |  |  |
| 4. | Nadruk : tekst i grafika |  |  |
| 5. | W skład zestawu wchodzą : - oprogramowanie - taśma czarna - taśma niebieska - taśma czerwona - taśma zielona - kabel do podłączenia komputera |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………

CZEŚĆ NR 26
Penetrometr stożkowy

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja Nr 1. REGAŁY ZE STALI KWASOODPORNEJ : |
| 1. | Długość : nie mniej niż 1300 mm, szerokość taśmy : nie mniej niż 430 mm, wysokość : nie mniej niż 1950 mm, nie więcej niż 2000 mm, ilość półek : nie mniej niż 5 szt., wysokość półki : co najmniej 250 mm |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………