Załącznik nr 1 SIWZ

Nr sprawy : 79 / 2010 / PN / DZP / RPW

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

CZEŚĆ NR 1
Stół laboratoryjny

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stół laboratoryjny o wymiarach : a)blat roboczy: - szerokość 150 cm, - głębokość 60 cm, - wysokość od podłogi 75 ÷ 80cm b) blat nad pulpitem/tablicą sterowania: - szerokość 150cm, - głębokość 50cm, - wysokość od blatu roboczego 20 ÷ 25cm. Zasilanie 3-fazowe i 1-fazowe na zaciski laboratoryjne, w sieci TNS, 2÷3 gniazda jedno fazowe, każdy stół powinien być zasilany osobno z tablicy głównej, włączany stycznikiem, zabezpieczenie do każdego stołu wyłącznikiem instalacyjnym nadmiarowo-prądowym oraz wyłącznikiem różnicowo-prądowym dla odłączenia danego stanowiska. Każdy stół powinien być wyposażony w wyłącznik bezpieczeństwa (tzw. „grzyb bezpieczeństwa”) , rozłączający wszystkie obwody. Stół laboratoryjny powinien mieć jedno stanowisko główne (pulpit sterujący) do zarządzania poszczególnymi stołami laboratoryjnymi (styczniki), zabezpieczone wkładkami topikowymi małogabarytowymi, a także jednym wyłącznikiem różnicowo-prądowym selektywnym. Wszystkie stanowiska obudowane tworzywem sztucznym o II klasie ochronności. |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZEŚĆ NR 2
Stanowisko badania pompy ciepła

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | W skład stanowiska wchodzą: |
| 1. | Dolne źródła ciepła: - układ symulacji gruntowego cieczowego wymiennika ciepła, - układ parownika z odbiorem ciepła z powietrza, - układ symulacji odbioru ciepła odpadowego (np. z systemu wody odpadowej z procesów produkcyjnych). |  |  |
| 2. | Odbiorniki ciepła – górne źródła: - układ zasobnika ciepłej wody użytkowej, - układ symulacji instalacji centralnego ogrzewania wodnego niskotemperaturowego, - nagrzewnica powietrza wentylacyjnego z wentylatorem kanałowym i kanałami wentylacyjnymi o sumarycznej długości ok. 2 mb, - układ symulacji wytwarzania wody lodowej. |  |  |
| 3. | Pompa ciepła o mocy grzewczej ok. 6 kW : - regulacja parametrów pracy sprężarki pompy ciepła, - odwracalny tryb pracy (grzanie, chłodzenie). |  |  |
| 4. | Układ sterowania i pomiarów pracy systemu pompy ciepła: - układ automatycznego sterowania pracą systemu dla wybranego trybu pracy, - pomiar temperatur w poszczególnych punktach charakterystycznych obiegu roboczego – dla wszystkich dolnych i górnych źródeł ciepła (wejście parownika, wyjście parownika, wejście sprężarki, wyjście sprężarki, wejście skraplacza, wyjście skraplacza), - pomiar ciśnień w poszczególnych punktach charakterystycznych obiegu roboczego – dla wszystkich dolnych i górnych źródeł ciepła (wejście parownika, wyjście parownika, wejście skraplacza, wyjście skraplacza), - pomiar ilości ciepła w obiegu dolnego źródła energii, - pomiar ilości ciepła w obiegu górnego źródła ciepła. |  |  |
| 5. | System akwizycji danych pomiarowych z komputerem klasy notebook z ekranem 15” : - system ma zapewniać pomiar, rejestracji oraz prezentacji parametrów wyspecyfikowanych powyżej. |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZEŚĆ NR 3
Stanowisko do badania akumulacji i przetwarzania energii elektrycznej

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | W skład stanowiska wchodzą : |
| 1. | Zestaw akumulatorów energii elektrycznej (żelowy, kwasowy, Li-jonowy; zasadowy – dwa komplety) o pojemności 5Ah wraz z zasilaczem przystosowanym do ich ładowania. |  |  |
| 2. | Przetwornica synchroniczna DC/AC do połączenia z siecią elektryczną. |  |  |
| 3. | Przetwornica DC/AC sinusoidalna |  |  |
| 4. | Przetwornica DC/AC trapezowa |  |  |
| 5. | Układ obciążenia regulowany do odbioru mocy – prądu stałego i przemiennego – 3 sztuki |  |  |
| 6. | Układy pomiarowe czasu, prądu i napięcia stałego na wyjściu zasilacza i wyjściu z poszczególnych akumulatorów – wraz z układem rejestrującym i umożliwiającym podłączenie do komputera. |  |  |
| 7. | Układy pomiarowe czasu, prądu, napięcia i mocy prądu przemiennego na wyjściu przetwornicy synchronicznej DC/AC przed podłączeniem z siecią – wraz z układem rejestrującym i umożliwiającym podłączenie do komputera. |  |  |
| 8. | Układy pomiarowe czasu, prądu, napięcia i mocy prądu przemiennego na wyjściu przetwornic DC/AC na wejściu regulowanego obciążenia – wraz z układem rejestrującym i umożliwiającym podłączenie do komputera. |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZEŚĆ NR 4

Stanowisko do spalania biomasy (analiza energetyczna, analiza spalin).

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | W skład stanowiska wchodzą : |
| 1. | Kocioł uniwersalny o mocy ok. 5 kW, z możliwością pomiaru ilości powietrza wchodzącego do kotła oraz analizy spalin, ogrzewający, zamknięty obieg wodny wyposażony w pompę obiegową z regulacją parametrów pracy, chłodnicę z wentylatorem, pomiar temperatury wody na wejściu i na wyjściu z kotła, kalorymetr do pomiaru energii oraz zbiornik buforowy o objętości min. 100dm3 |  |  |
| 2. | Komin spalinowy dwuścienny izolowany o wysokości min 6 m z króćcem do poboru próbek do analizy spalin. |  |  |
| 3. | Termoanemometr i higrometr |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZEŚĆ NR 5

Stanowisko do  badania procesów odzysku ciepła odpadowego

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | W skład stanowiska wchodzą : |
| 1. | Centrala wentylacyjna z wymiennikiem rekuperacyjnym z dwoma wentylatorami. |  |  |
| 2. | Odrębne regulatory do każdego wentylatora. |  |  |
| 3. | Elektryczna nagrzewnica powietrzna z regulatorem. |  |  |
| 4. | Chłodnica wodna (w miarę możliwości w układzie zamkniętym - zbiornik ok 100l) w drugim obiegu powietrza. |  |  |
| 5. | Netbook z kartą sieciową, moduł pomiarowy z ethernetem ( opcjonalnie wszystkie wielkości na wyświetlaczach z możliwością podłączenia komputera). |  |  |
| 6. | Pomiary temperatury na wejściu i wyjściu każdego z obiegów powietrza oraz wody. |  |  |
| 7. | Pomiar natężenia przepływu wody. |  |  |
| 8. | Czujniki termoanemometryczne w obu kanałach lub termoanemometr z wyjściem do komputera. |  |  |
| 9. | Pomiar mocy lub energii nagrzewnicy |  |  |
| 10. | Mobilna konstrukcja nośna |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZEŚĆ NR 6

ZADANIE Nr 1.

Zestaw do badania systemów wentylacji

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | W skład zestawu wchodzą : |
| 1.1. | Kamera termowizyjna (-20 - 2500C) |  |  |
| 1.2. | Pirometr (0 - 13000C) |  |  |
| 1.3. | Pirometr (-32 - 7600C) |  |  |
| 1.4. | Mikromanometr |  |  |
| 1.5. | Teleskopowa rurka Prandtla |  |  |
| 1.6. | Mikromanometr o zakresie pomiarowym 0-2 kPa |  |  |
| 1.7. | Teleskopowa rurka Prandtla |  |  |
| 1.8. | Anemometr |  |  |
| 1.9. | Miernik wibracji |  |  |
| 2.0. | Rejestrator bębnowy temperatury i wilgotności |  |  |
| 2.1. | Termo-higro-barometr |  |  |
| 2.2. | Termoanemometr |  |  |
| 2.3. | Psychrometr Assmanna |  |  |
| 2.4. | Psychrometr Assmanna z napędem elektrycznym |  |  |
| 2.5. | Psychrometr Augusta |  |  |
| 2.6. | Miernik pola magnetycznego (30-300 Hz) |  |  |
| 2.7. | Miernik pola magnetycznego (30-2000 Hz) |  |  |
| 2.8. | Miernik pola elektromagnetycznego (50 MHz-3,5 GHz) |  |  |
| 2.9. | Miernik pola elektromagnetycznego (10 MHz-8 GHz) |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

ZADANIE Nr 2

Analizator drgań i hałasu (z pełnym wyposażeniem)

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skład wyposażenia |
| 1.1. | Miernik poziomu dźwięku: klasa 1 Leq, Lmax, Lmin, LPeak, SPL, SEL |  |  |
| 1.2. | Filtry pasmowe oktawowe i tercjowe |  |  |
| 1.3. | Zasilacz akumulatorowy |  |  |
| 1.4. | Mikrofon z przedwzmacniaczem i uchwytami + kable |  |  |
| 1.5. | Statyw łamany 4 m + kable |  |  |
| 1.6. | Osłona przeciwwietrzna |  |  |
| 1.7 | Kalibrator akustyczny |  |  |
| 1.8. | Miernik drgań miejscowych, ogólnych i budynków: klasa 1 |  |  |
| 1.9. | Filtry pasmowe oktawowe i tercjowe |  |  |
| 1.10. | Przetworniki (akcelerometry) + kable: trójosiowy do drgań miejscowych, siedziskowy do drgań ogólnych, trójosiowy do drgań budynków. |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

ZADANIE Nr 3.

Miernik gęstości mocy pól elektromagnetycznych z kompletem sond

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Miernik gęstości mocy pól z sondami: pola elektrycznego - izotropowa 300 MHz do 50 GHz; pola magnetycznego - izotropowa 300 kHz – 30 MHz |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

ZADANIE Nr 4.

Przyrząd wielofunkcyjny

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | W skład przyrządu wchodzą: |
| 1.1. | Sondy pomiarowe: |  |  |
| a) | Sonda pomiarowa prędkości (termiczna) i temperatury, łamana |  |  |
| b) | Sonda pomiarowa prędkości (termiczna), temperatury i wilgotności, łamana |  |  |
| c) | Sonda pomiarowa prędkości (skrzydełkowa) i temperatury, prosta |  |  |
| d) | Sonda jakości powietrza (CO, CO2, temperatura i wilgotność) |  |  |
| e) | Zasilacz zewnętrzny. |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

ZADANIE Nr 5.

Miernik mikroklimatu i komfortu termicznego z wbudowanym dataloggerem

oraz z kompletem czujników i pełnym oprogramowaniem

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | W skład kompletu wchodzą : |
| 1.1. | Czujki i oprogramowanie z możliwością pomiarów następujących parametrów : - temperatura poczernionej kuli - temperatura termometru mokrego - temperatura otoczenia - ciśnienie barometryczne - wilgotność względna - prędkość powietrza - radiancja ne -illuminancja, luminancja, PAR promieniowanie fotosyntetycznie czynne, irradiacja. |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZEŚĆ NR 7

ZADANIE Nr 1.

System maszyn ogrodniczych na bazie mikrociągnika jednoosiowego czterosuwowego o mocy minimum 4,75 kW (6,5 KM)

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | W skład zestawu wchodzą : |
| 1.1. | Mikrociągnik z biegami do przodu oraz wstecznym, umożliwiający pracę z maszynami aktywnymi oraz łączenie z narzędziami biernymi. System ten powinien być wyposażony w: glebogryzarkę mogącą pracować z obrotami współbieżnymi i przeciwbieżnymi oraz regulowaną szerokością pracy, kosiarkę bębnową o szerokości roboczej co najmniej 50 cm, mulczer o szerokości roboczej co najmniej 50 cm, przetrząsacz do siana o szerokości pracy co najmniej 100 cm, zamiatarkę walcową o min. szerokości zamiatania 100 cm, frez śnieżny o szerokości pracy co najmniej 50 cm i wydajności co najmniej 400 kg/min, przyczepkę wywrotkę o nośności co najmniej 350 kg, obsypniki, wyorywacz warzyw, pług obrotowy z możliwością pracy na głębokość do 20 cm, kultywator o regulowanej szerokości pracy co najmniej do 60 cm, brona o regulowanej szerokości pracy co najmniej 90 cm, spychacz do śniegu i materiałów sypkich o szerokości roboczej co najmniej 60 cm, łączniki, zaczepy, ramy i osprzęt niezbędny do agregatowania maszyn i narzędzi z mikrociągnikiem. |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

ZADANIE Nr 2.

Uzupełnienie wyposażenia do ciągnika ogrodniczego posiadanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - typu AGT 835

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zakup ma na celu dostawę wyposażenia kompatybilnego z posiadanym już sprzętem. W skład zestawu wchodzą : |
| 1.1. | Kosiarka czołowa o szerokości roboczej minimum 150 cm |  |  |
| 1.2. | Glebogryzarka o szerokości roboczej 125 cm i głębokości roboczej do 20 cm dostosowana do ciągnika ogrodniczego posiadanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - typu AGT 835AGT 835. |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZEŚĆ NR 8

Urządzenie pomiarowe wielkości cząstek

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | W skład zestawu wchodzą : |
| 1. | Urządzenie pomiarowe wielkości cząstek – służące do pomiarów parametrów geometrycznych obiektów takich, jak: wymiary liniowe i kątowe, sferyczność, odchyłki: kształtu, położenia i geometrii w przestrzeni (3D). Urządzenie powinno charakteryzować się następującymi parametrami: - dopuszczalna masa mierzonego detalu: do 10 kg – może być większa, - rozdzielczość układu pomiarowego: 0,001 mm, - stół z wymienną płytką – w zależności od rodzaju mierzonych obiektów, - powiększenie: 40×(200×, - górny zakres pomiarowy (układ pomiarowy XYZ): 200×150×150 mm, - niepewność pomiarowa: osie (XY) – ok. 0,003 mm, oś (Z) – ok. 0,007 mm, - funkcję umożliwiającą automatyczne znalezienie ostrości do pomiaru, - funkcję automatycznego rozpoznawania kształtu, - funkcję poszukiwania skrajnych punktów konturu, - możliwość pomiarów w układzie kartezjańskim lub biegunowym, - odczyt wielkości w milimetrach lub calach, - eksport zmierzonych wielkości do formatów: dxf lub .igs., |  |  |
| 2. | Dodatkowym wyposażeniem powinien być specjalistyczny komputer (PC) z interfejsem do transferu danych oraz właściwym oprogramowaniem. |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………

CZEŚĆ NR 9

ZADANIE Nr 1.

Rejestrator cyfrowy mobilny

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 4-kanałowy rejestrator mobilny do zastosowań w pojazdach powinien charakteryzować się niewielkimi rozmiarami, konstrukcją zapewniającą podwyższoną odporność na drgania i wstrząsy. Urządzenie powinno umożliwiać jednoczesną rejestrację co najmniej z 4 kanałów wideo i 2 kanałów audio. Wyposażony w przenośną kieszeń i port USB. Z zamontowanym dyskiem twardym o pojemności min. 750 GB. Wyposażony powinien być w komplet wtyków i końcówek do podłączenia systemu. Rejestrator powinien umożliwiać kopiowanie nagrań, wykorzystując do tego port USB (podłączając PenDrive lub zewnętrzny dysk USB). Możliwość kopiowania materiałów bezpośrednio na komputer. Zasilanie 12 V. |  |  |
| 1.1. | Parametry urządzenia : - liczba wejść wideo (gniazda typu BNC) – 4, - liczba wejść audio (gniazdo typu BNC) – 2, - liczba wyjść wideo (gniazdo typu BNC) – 1 + 1 VG, - format kompresji – MPEG4, - minimalna prędkość zapisu min. 25 klatek na sekundę, - minimalna rozdzielczość wyświetlania 704×576, - minimalna rozdzielczość nagrywania 352×288/kanał (nagrywanie na 4 kanały, 704×576 przy nagrywaniu na jeden kanał - zasilanie od 9 do 36 V, - temperatura pracy od -30 d0 50°C. |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………

ZADANIE Nr 2.

Miniaturowa kamera wysokiej rozdzielczości

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Miniaturowa kamera przeznaczona do współpracy z przenośnym rejestratorem. Kamera z obiektywem 4 mm. Kamera powinna być wyposażona w przejściówki pozwalające na podłączenie kamery do dowolnego rejestratora lub odbiornika sygnału AV. |  |  |
| 1.1. | Parametry urządzenia : - przetwornik 1/3'', - rozdzielczość 520 linii TV (Hi-Resolution), - czułość 0,01 lux - migawka elektroniczna 1/100000 sek - zasilanie 12VDC (DC Jack), - wyjście wideo (BNC), - obudowa metalowa, - przewód adaptacyjny ze złączem RCA+DC Jack (30cm), - temperatura pracy od -20 do 50°C. |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………

ZADANIE Nr 3.

Bezprzewodowa miniaturowa kamera wysokiej rozdzielczości

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Miniaturowa kamera przeznaczona do współpracy z przenośnym rejestratorem. Kamera powinna być wyposażona w przejściówki pozwalające na podłączenie kamery do dowolnego rejestratora lub odbiornika sygnału AV. Parametry urządzenia : - przetwornik 1/4" CCD, - rozdzielczość min 450 linii TV, - czułość 0,2 lux F1.2, - migawka 1/50-1/120,0000 sek., - kąt widzenia 80°, - balans bieli automatyczny, - temperatura pracy od -20 do 50°C. |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………

ZADANIE Nr 4.

Miniaturowa kamera wysokiej rozdzielczości

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Miniaturowa kamera przeznaczona do współpracy z przenośnym rejestratorem. Kamera powinna być wyposażona w przejściówki pozwalające na podłączenie kamery do dowolnego rejestratora lub odbiornika sygnału AV. Parametry urządzenia : - przetwornik 1/4" CCD, - rozdzielczość min 450 linii TV, - czułość 0,2 lux F1.2, - migawka 1/50-1/120,0000 sek, - kąt widzenia 80°, - balans bieli automatyczny, - temperatura pracy od -20 do 50°C. |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………

CZEŚĆ NR 10
Wyważarka do kół pojazdów samochodowych z montażownicą do kół

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie przeznaczone do wyważania kompletnych kół samochodowych oraz zakładania i zdejmowania opony z obręczy koła, wraz z wyposażeniem dodatkowym w postaci klucza dynamometrycznego i udarowego pneumatycznego. Zakres stosowania kół do samochody osobowe i dostawcze. Wymagane parametry : wirtualny pomiar płaszczyzn korekcyjnych, automatyczne wprowadzanie odległości felga/maszyna, ramię pomiarowe z układem mocowania ciężarków przyklejanych, tryb chowania ciężarka za szprychami, kilka trybów wyważania, w tym dla kół aluminiowych, wyświetlacz ciekłokrystaliczny podobny do monitora, program wyważania dla kół, program minimalizacji i optymalizacji wyważenia koła, automatyczne zatrzymywanie koła po przebiegu "godz. 12-ta", pamięć kilku profili kół, zabezpieczenie koła osłona, silnik z napędem pasowym typu V zapewniającym stałą prędkość pomiarową, blokowanie wału głównego w celu łatwego mocowania koła i przytwierdzania ciężarków korekcyjnych, ramię pomiarowe do wprowadzania parametrów koła i dokładnego określenia położenia przyklejanych ciężarków korekcyjnych, ramię pomiarowe z uchwytem ciężarków przyklejanych, sygnał dźwiękowy w momencie gdy ciężarek korekcyjny znajdzie się dokładnie w położeniu wyznaczonym wcześniej w przebiegu pomiarowym, klucz dynamometryczny, klucz udarowy zasilany pneumatycznie. |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………………….

CZEŚĆ NR 11
Zestaw do pomiaru przepływu paliwa i innych cieczy metodą ultradźwiękową

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw przeznaczony do pomiaru natężenia przepływu cieczy metoda ultradźwiękową z możliwością zastosowania w warunkach polowych. Wymagane parametry: pomiar mediów o temperaturze do 120°C, zakres temperatury pracy -15°C do +50°C, ultradźwiękowa technika pomiaru przepływu cieczy, proste w instalacji czujniki, nie wymagające zatrzymywania procesów produkcyjnych, brak ingerencji w rurociąg i przewody, brak zakłóceń przepływu, brak strat ciśnienia, pomiar na rurach z zakresu średnic od 15 mm do 1 m, szybki pomiar, duża dokładność i powtarzalność, wbudowana pamięć do zapisywania danych pomiarowych, możliwość pomiaru przepływu olejów zakres mierzonych prędkości mediów od 0,1 m/s do 20 m/s pomiar przepływu na rurociągach wykonanych z różnych materiałów (stal, tworzywa sztuczne, guma, itp.), możliwość pomiaru przepływu w rurociągach giętkich, szeroka gama wyjść procesowych, oprogramowanie na komputer PC do wczytywania danych pomiarowych i parametrów pomiaru. |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZEŚĆ NR 12

Zestaw aparatury pomiarowej do pomiarów dynamiki maszyn

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Zestaw aparatury pomiarowej do pomiarów dynamiki maszyn składający się z : |
| 1. | Część mechaniczna w skład, której wchodzą : - motoreduktor z silnikiem trójfazowym, 0.25kW, 2800obr/min zasilany z falownika, umożliwiającego pracę ze zmienną prędkością, bezpiecznik różnicowoprądowy 2 oprawy łożyskowe z łożyskami (+2 łożyska zapasowe); tarcza do wprowadzania niewyrównoważenia układu komplet gwintowanych niewywag stalowa podstawa i obudowa ze szkła organicznego sprzęgło, wał |  |  |
| 2. | Czujników drgań bezwzględnych wraz ze złączami i okablowaniem (min. 3szt.) o następujących parametrach : - czujniki w standardzie IEPE (ICP) - czułość 100mV/g - zakres 50g - pasmo przenoszenia 0.5 -10 000 Hz - częstotliwość rezonansowa 25kHz. |  |  |
| 3. | Hallotronowy czujnik prędkości obrotowej o częstotliwości pracy co najmniej 300kHz |  |  |
| 4. | Interfejs diagnostyczny |  |  |
| 5. 6. | Moduł akwizycji i przetwarzania danych. Parametry układów pomiarowych : - akwizycja synchroniczna - częstotliwość próbkowania do 50kHz na kanał - minimum 3 kanały drganiowe + 1 kanał znacznika fazy |  |  |
| 7. | Oprogramowanie służące do przeglądania, akwizycji oraz przetwarzania danych. |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZEŚĆ NR 13

Kamera termowizyjna

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymagane parametry: detektor 180x180pikseli czułość termiczna nie gorsza niż 0,1°C obiektyw wbudowany 25° x 25° zakres pomiarowy -20 do +350°C pamięć danych karta microSD LCD 3,5" kolorowy aparat cyfrowy 2,3 MPix z oświetlaczem LED płynna regulacja wielkości termogramu, wskaźnik laserowy widoczny na obrazie IR, palety (żelaza, tęczy lub czarnobiała), wbudowana tabela emisyjności, rejestracja notatek głosowych do termogramów poprzez zestaw bluetooth komunikacja z miltimetrami poprzez Bluetooth, rejestracja pomiaru wraz z termogramem. menu kamery w języku polskm, funkcje analityczne: 1 punkt, obszar min/max, wyszukanie miejsca min/max regulacja emisyjność od 0,1 do 1; kompensacja temperatury odbitej; walizka transportowa, program od obróbki i raportowania |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………………….

CZEŚĆ NR 14

Urządzenie do jednoczesnego pomiaru parametrów ruchu wzdłużnego

i poprzecznego pojazdu

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Urządzenie kompletne przeznaczone do bezpośredniego montażu na pojeździe. Wymagane parametry : możliwość pomiarowa urządzenia: równoczesny pomiar w czasie rzeczywistym prędkości i poślizgu wzdłużnego oraz poprzecznego pojazdu bez kontaktu (styku) z nawierzchnią, czujniki optyczne bezkontaktowe, zakres prędkości jazdy pojazdu; 1 – 130 km/h, zakres pomiarowych odległości czujników od nawierzchni 300 – 400 mm, napięcie zasilania 10 – 26V DC |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZEŚĆ NR 15

Urządzenie do symulacyjnego badania zawieszenia pojazdu samochodowego

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie komputerowe zoptymalizowane do pomiarów geometrii kół i osi dla samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, wyposażone w : urządzenie komputerowe zoptymalizowane do pomiarów geometrii kół i osi dla samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, 2 obrotnice, 4 uchwyty szybkomocujące uniwersalne do kół, przynajmniej o średnicach od 13” do 21”, zestaw 4 głowic 8 sensorów radiowych, głowice pomiarowe wyposażone w kamery CCD umożliwiające pomiar geometrii kół i osi w pojazdach o rozstawie osi przynajmniej do 4,5 m, pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem, blokada pedału hamulca, blokada kierownicy, przesyłanie danych drogą radiową, oprogramowanie współpracujące z systemem operacyjnym Windows XP, baza danych zawierająca informacje o kątach geometrii kół pojazdów wiodących producentów (min 12000 modeli pojazdów) z możliwością aktualizacji bazy danych, urządzenie powinno zawierać zestaw komputerowy PC z monitorem LCD, drukarką, klawiaturą i myszką, Dodatkowe wyposażenie: dźwignik elektrohydrauliczny, udźwig 4 tony, dwukolumnowy z dolnym połączeniem miedzy kolumnami, wysokość połączenia dolnego 50mm. Całkowita wysokość kolumn do 3000mm oraz brak połączenia górnego. Wysokość podnoszenia przynajmniej do 1900mm. Ramiona asymetryczne dwu i trzystopniowe obracające się o kąt 90°. Minimalna wysokość talerzyków podprogowych od podłoża 98mm. Tuleje dystansowe zwiększające wysokość talerzyków (zwiększające zakres obsługiwanych pojazdów). Dźwignik z zabezpieczeniem nagłego opadania. System awaryjnego opuszczania, umożliwiający opuszczenie dźwignika w przypadku braku zasilania. |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………………….