Nr sprawy: 9/PN/POPW.01.03.00-28-021/09/2010

Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/Zestawienia parametrów technicznych.

Uwaga!

1. Wymogi, przy których w kolumnie wymagania Zamawiającego wpisane jest „Tak” są wymaganiami niezbędnymi do przyjęcia oferty, niespełnienie lub niewypełnienie pola spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

2. Wymogi techniczne, przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru, Wykonawca musi spełnić poprzez podanie wartości parametru oferowanego asortymentu. Nie uzupełnienie pola lub nie spełnienie wymagania przez Wykonawcę skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

Część 1

# Sprzęt asekuracyjny do prac na wysokości dla dwóch osób

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model...........................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | TAK | DOKŁADNY OPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 x Wzmocniony zestaw asekuracyjny, każdy składający się z: |
|  | Szelek bezpieczeństwa wyposażonych w tylny i przedni punkt zaczepowy, regulację pasów udowych, pasów barkowych i pasa piersiowego, obrotowy pas do pracy "w podparciu" z bocznymi klamrami zaczepowymi Punkt zaczepowy do pracy w podwieszeniu zgodny z normą PN-EN 813. Szelki posiadają automatyczne klamry łącząco- regulujące |  |  |
|  | Urządzenia samozaciskowego umożliwiającego wygodną pracę na dachu bez ciągłej zmiany punktu zaczepienia do konstrukcji. |  |  |
|  | Liny długości 20 m, na linie roboczej fabrycznie zamontowany jest przesuwny mechanizm zaciskowy wraz z mikroamortyzatorem zakończonym zatrzaśnikiem. |  |  |
|  | Zaczepu taśmowego o długości 1 m. Materiał: linka stalowa ocynkowana o średnicy 8 mm, zakończona pętlami wyposażonymi w kausze |  |  |
|  | Zatrzaśnika rozłączalnego o owalnym kształcie, z zapadką blokującą ze stali galwanicznej zabezpieczonej przed korozją. Otwarcie: 19 mm, wymiary: 108x60 mm |  |  |
|  | Urządzenia do ustalania pozycji na dachu |  |  |
|  | Hełmu ochronnego do prac na wysokości. Regulacja rozmiaru za pomocą śruby, pasek podbródkowy czteropunktowy. Zgodność z normą: PN-EN 397 |  |  |
|  | 3 x Uniwersalna linka bezpieczeństwa o długości 2 m wykonana z liny poliamidowej kręconej w oplocie konopnym |  |  |

Inne wymagania

|  | Minimum 12-miesięczna gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Instrukcja obsługi |  |  |
|  | Wszystkie elementy posiadają niezbędne atesty oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania jako akcesoria BHP |  |  |
|  | Dostawa w miejsce wskazane przez Zamawiającego na koszt Dostawcy |  |  |

…..................., dnia …..............					_________________________________

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Część 2

# Drabina dachowa wraz z pałąkiem umożliwiającym zawieszenie drabiny na kalenicy

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model...........................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | TAK | DOKŁADNY OPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| Drabina dachowa składająca się z następujących elementów: |
|  | 2 x Pałąk łączący do kalenicy |  |  |
|  | 8 x Drabina długości 2,25 m |  |  |
|  | 6 x Łącznik do drabin (dł. 2,25 m) |  |  |
|  | Wyżej wymienione elementy powinny utworzyć dwa zestawy o długości każdy 4x 2,25 m + pałąk |  |  |
|  | Wszystkie elementy posiadają świadectwa dopuszczenia do sprzedaży oraz wymagane atesty |  |  |

Inne wymagania

|  | Minimum 12-miesięczna gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Instrukcja obsługi |  |  |
|  | Wszystkie elementy posiadają niezbędne atesty |  |  |
|  | Dostawa w miejsce wskazane przez Zamawiającego na koszt Dostawcy |  |  |

`

…..................., dnia …..............					_________________________________

(podpis upoważnionego przedstawiciela)