Część 1

Mikroskop stereoskopowy z systemem analizy obrazu oraz stolikiem skanującym XY stanowiący doposażenie istniejących laboratoriów : genetycznego i badań biologii ryb wykorzystywanych w laboratoryjnych i terenowych pracach projektu.

Rok produkcji ............... Producent.............................................Typ/model...........................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Minimalne wartości parametrów | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | TAK |
| 1. | Mikroskop w systemie galileańskim, zakres zoomu min 16:1 Zakres powiększeń z oferowanym wyposażeniem – 3,5x – 184x Przesłona aperturowa. Zespół ogniskowania ze współosiowymi pokrętłami zgrubnej i dokładnej regulacji. Zakres ogniskowania min.80 mm, obciążenie maksymalne 20kg. |  |
| 2. | Nasadka dwuoczna z fototubusem o kącie pochylenia 30° do mikroskopów stereo; obraz nieodwrócony; liczba polowa 22, regulacja międzyźreniczna 51-76 mm (typu Siedentopf). Zwrotnica podziału świtała dwupozycyjna (100%/0%, 50%/50%). Nakładki ochronne na okulary. Okular o powiększeniu 10x, liczba polowa (FN) 22, regulacja dioptryjna w zakresie -8 do +5, możliwość montażu mikrometrycznej płytki ogniskowej o średnicy 24mm i grubości 1,5mm; wykonany w technologii zgodnej z normą ESD Manualny dwupozycyjny rewolwer do obiektywów SZX16. Mechanizm zatrzaskowy w pozycjach zgodnych z osią optyczną układu. Obiektywy o podanych powiększeniach i parametrach nie gorszych niż: Obiektyw stereo klasy Plan Apochromat, parfokalny, bez dystorsji. Powiększenie 0,5x, apertura 0,075, odległosc czołowa 70,5 mm. Obiektyw stereo klasy Plan Apochromat, parfokalny, bez dystorsji. Powiększenie 1,6x, apertura 0,24, odległość czołowa 30 mm. |  |
| 3. | Podstawa z oświetlaczem światła przechodzącego do jasnego pola (BF) i oświetlenia skośnego. Wbudowany zasilacz 6V, 30W z regulacja natężenia światła. W komplecie filtr światła dziennego, płytka szklana i kolumna 270 mm, klipsy do mocowania preparatów. Żarówka halogenowa 30W Stolik xy o zakresie przesuwu min. 100x100 mm |  |
| 4. | Stolik chłodząco-grzejny w zakresie 0-40C współpracujący z wyżej wymienionym stolikiem przesuwnym |  |
| 5. | Adaptacja do kamery o faktorze 0,63x Pole widzenia dla proponowanych okularów min. 62mm Pole widzenia dla proponowanej kamery z adaptacją min. 36 mm |  |
| 6. | Oświetlacz zewnętrzny Źródło światła zimnego z 24V/250W żarówką halogenową, elektroniczna (6-io stopniowa) i mechaniczna (5-cio stopniowa) regulacja intensywności światła, wyświetlacz LCD (wyświetla temperaturę barwową i informację o błędach) Dwuramienny, samonośny światłowód typu "gęsia szyja", średnica czynna 4,5mm, średnica końcówki 6mm, długość 600mm |  |
| 7. | System akwizycji i analizy obrazu Kamera cyfrowa o parametrach nie gorszych niż: Rozdzielczość: 2560 x 1920 pixeli Binning: 2x, 3x,4x Wielkość piksela: 3.40 x 3.40 µm Powierzchnia efektywna: 9,74 x 7,96 mm Wielkość chipa: 9,74 x 7,96 mm (2/3”) Zakres dynamiki: 3 x 12 bitów Czas ekspozycji: 1 ms do 16 s Czas odświeżania: 32 fps w trybie binning 4x 24 fps w trybie ustawiania ostrości 8,4 fps przy najwyższej rozdzielczości Tryb monochromatyczny Mocowanie: standard C-mount PC-interface: FireWire™ (IEEE 1394) |  |
| 8. | Oprogramowanie pozwalające na cyfrową rejestrację obrazu. |  |
| 9. | Funkcje oprogramowania: Rejestracja – interaktywne sterowanie pracą kamery, ręczny i automatyczny dobór parametrów ekspozycji, funkcja „autofokus”, moduły szybkiego nagrywania sekwencji wideo, w interwał czasowych powiększonej głębi ostrości, składania obrazów z mniejszych fragmentów, Moduł FIS, EFI, MIA |  |
| 10. | Możliwość automatycznego i ręcznego tworzenia tzw. mozaiki, perspektywy z wykonanych pojedynczych zdjęć. Wyświetlanie przekrojów obiektów trójwymiarowych. Wyświetlanie obrazu – równolegle wyświetlanie wielu obrazów na ekranie, wsparcie dla dwóch wyświetlaczy, udostępnianie obrazu w sieci lokalnej z poziomu przeglądarki internetowej, wyświetlanie przekrojów obiektów trójwymiarowych. Zapis obrazów w rozbudowanej bazie danych ułatwiającej zarządzanie mikrofotografiami i ich archiwizację. Dostępny szereg formatów plików, w tym popularny JPEG i bezstratny TIFF. Możliwość importowania i wykonywania pomiarów wykonanych innym sprzętem. Przetwarzanie obrazu - dostępne filtry wyostrzenia, rozmycia i redukcji szumów, edycja kanałów RGB/HSI, RGB studio. Możliwość analizy statystycznej wykonanych pomiarów i zapisywanie w formacie .xls. Możliwość nagrywania krótkich sekwencji video. Możliwość nagrywania sekwencji video w dowolnych interwałach czasowych i łaczenia ich w krótki film w formacie avi. Możliwość instalacji dodatkowych modułów. Podstawowe i zaawansowane pomiary morfometryczne, analiza fazowa, definiowanie obszarów zainteresowania (ROI), możliwość instalacji dodatkowych modułów. Aplikacja współpracuje z systemami MS Windows XP/Vista |  |
| 11. | Przekładowa konfiguracja Laptopa np. Dell Precision M4400: System operacyjny Microsoft: Oryginalny WindowsR 7 Professional (32Bit OS) to Windows XP Professional SP3 (Downgrade) With XP and Windows 7 – Polish Base: IntelR Core™ 2 Duo T9600 (2.8GHz,6MB L2 Cache, 1066MHz) Pamięć: 4GB, 800MHz DDR2 Dual Channel (2*2048) Base Options: Discrete nVidia FX770M Graphics Card (with 512MB dedicated memory) Klawiatura: Internal UK/Irish (Qwerty) Keyboard PalmRest: No Fingerprint Reader Dysk twardy: 250GB Serial ATA (7200RPM) Hard Drive (Free fall sensor) Napędy optyczne: 8X DVD+/-RW Drive with Optical Media Included Bateria podstawowa: Primary 6-cell 56 W/HR LI-ION Battery Zestawy nośników dla systemów firmy Dell: Resource DVD for Mobile Precision M4400 with Diagnostics and Drivers Łączność bezprzewodowa: EMEA Dell Wireless 1510 (802.11a/b/g/n 2X3) MiniCard for Core 2 Duo Label Technologia Bluetooth: EMEA Dell Wireless 370 Bluetooth 2.1 MiniCard LCD: 15.4in Widescreen WXGA+ (1440X900) Antiglare with White LED Systems Management: Client Systems Management Disabled Zasilacz: Worldwide 130W AC Adapter with European Power Cord Ochrona CompleteCare: CompleteCare not selected Standardowa pomoc techniczna: Trzyletnia gwarancja podstawowa w następnym dniu roboczym Oprogramowanie zabezpieczające: No Anti-Virus Software required Windows Live: Windows Live Mysz: Dell Black 2 Button USB Optical Mouse Camera: Integrated 2.0 Mega Pixel Camera with Microphone for White LED LCD Panel |  |
| Podać nazwę oferowanego laptopa:............................................................................................ ........................................................................................................................................................ |
| 12. | Monitor LCD o parametrach nie gorszych niż: Przekątna 22", WIDE, głośniki, przekątna ekranu : 22 cale, rozdzielczość : 1680x1050, kontrast : 8000:1 |  |
| Podać nazwę oferowanego monitora:....................................................................................................................................... |
| 13. | W zestawie walizka transportowa na kółkach |  |
| SERWIS I WARUNKI GWARANCJI |
| Termin wykonania zamówienia – 45 dni |  |
| Gwarancja minimum - 24 miesiące (dotyczy mikroskopu) |  |
| Gwarancja minimum - 36 miesięcy (dotyczy laptopa) |  |
| Gwarancja minimum - 12 miesięcy (dotyczy monitora) |  |
| Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 72 godziny) |  |
| Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny (dotyczy mikroskopu) | TAK |
| Podać nazwę serwisu (nazwa, adres, tel./fax) |  |