Część 15

Mikroskop laboratoryjny stanowiący doposażenie istniejących laboratoriów : genetycznego i badań biologii ryb wykorzystywanych w pracach laboratoryjnych i terenowych projektu.

Rok produkcji ............... Producent..............................................Typ/model...........................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Minimalne wartości parametrów | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | TAK |
|  | oświetlenie zintegrowane, z różnymi systemami światła padającego |  |
|  | wyposażenie optyczne do obserwacji w jasnym polu widzenia |  |
|  | obiektywy planachromatyczne - powiększenie: 4x, 10x, 40x, 100x (suche) |  |
|  | dwustopniowy układ ogniskowania |  |
|  | czteropozycyjny, rewolwerowy uchwyt obiektywów |  |
|  | kondensor np. 0,9/1,25oil |  |
|  | tubus binokularny |  |
|  | stolik mechaniczny z uchwytem na jedno szkiełko mikroskopowe, ze współosiowym pokrętłem układu zmiany położenia preparatu w osi x-y, mocowanym z prawej strony stolika |  |
|  | zintegrowana kolorowa kamera cyfrowa, mocowana między tubus mikroskopu i statyw, o rozdzielczości minimum 3mln pikseli z interfejsem umożliwiającym podłączenie do komputera lub monitora zewnętrznego, z kartą pamięci co najmniej 1GB do wykonywania dokumentacji bez udziału komputera |  |
|  | mikroskop wyposażony w zewnętrzny monitor LCD min. 21’ z wejściem sygnału cyfrowego i analogowego |  |
|  | oprogramowanie umożliwiające obsługę kamery z poziomu PC, archiwizację danych zdjęciowych, kalibrację i liniowe pomiary interaktywne |  |
|  | Mikroskop wyposażony w wejścia umożliwiające jednoczesne podłączenia laptopa i monitora |  |
|  | Przekładowa konfiguracja Laptopa np. Dell Precision M4400: System operacyjny Microsoft: Oryginalny WindowsR 7 Professional (32Bit OS) to Windows XP Professional SP3 (Downgrade) With XP and Windows 7 – Polish Base: IntelR Core™ 2 Duo T9600 (2.8GHz,6MB L2 Cache, 1066MHz) Pamięć: 4GB, 800MHz DDR2 Dual Channel (2*2048) Base Options: Discrete nVidia FX770M Graphics Card (with 512MB dedicated memory) Klawiatura: Internal UK/Irish (Qwerty) Keyboard PalmRest: No Fingerprint Reader Dysk twardy: 250GB Serial ATA (7200RPM) Hard Drive (Free fall sensor) Napędy optyczne: 8X DVD+/-RW Drive with Optical Media Included Bateria podstawowa: Primary 6-cell 56 W/HR LI-ION Battery Zestawy nośników dla systemów firmy Dell: Resource DVD for Mobile Precision M4400 with Diagnostics and Drivers Łączność bezprzewodowa: EMEA Dell Wireless 1510 (802.11a/b/g/n 2X3) MiniCard for Core 2 Duo Label Technologia Bluetooth: EMEA Dell Wireless 370 Bluetooth 2.1 MiniCard LCD: 15.4in Widescreen WXGA+ (1440X900) Antiglare with White LED Systems Management: Client Systems Management Disabled Zasilacz: Worldwide 130W AC Adapter with European Power Cord Ochrona CompleteCare: CompleteCare not selected Standardowa pomoc techniczna: Trzyletnia gwarancja podstawowa w następnym dniu roboczym Oprogramowanie zabezpieczające: No Anti-Virus Software required Windows Live: Windows Live Mysz: Dell Black 2 Button USB Optical Mouse Camera: Integrated 2.0 Mega Pixel Camera with Microphone for White LED LCD Panel |  |
| Podać nazwę oferowanego laptopa:............................................................................................ ........................................................................................................................................................ |
| SERWIS I WARUNKI GWARANCJI |
| Termin wykonania zamówienia – 45 dni |  |
| Gwarancja minimum - 12 miesięcy |  |
| Gwarancja minimum - 36 miesięcy (dotyczy laptopa) |  |
| Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 72 godziny) |  |
| Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny (dotyczy mikroskopu) | TAK |
| Podać nazwę serwisu (nazwa, adres, tel./fax) |  |

Zamawiający  wymaga aby Wykonawca dostarczył laptopa oraz monitor wraz z oryginalną dokumentacją.