Część 5

Aparat do elektroforezy poliakrylamidowej stanowiąca doposażenie istniejącego laboratorium genetycznego wykorzystywanego w pracach laboratoryjnych projektu.

Rok produkcji ............... Producent..............................................Typ/model...........................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Minimalne wartości parametrów | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | TAK |
| 1. | Pionowa komora elektroforetyczna DNA z podstawowym wyposażeniem, zawierającym: -płytę wewnętrzną i zewnętrzną zestaw mocowań do szyb, podstawę aparatu, pokrywę z przewodami elektrycznymi, system wylewania żelu, grzebień winylowy o grubości 0,4 mm (sharkstooth), przekładki winylowe. |  |
| 2. | Musi posiadać komorę buforu przylegającą bezpośrednio do powierzchni żelu w celu zapewnienia wydajnego chłodzenia żelu |  |
| 3. | Rozmiar żelu 38x30 cm |  |
| 4. | Grubość żelu 0,40 mm |  |
| 5. | Musi posiadać system poziomego wylewanie żelu z użyciem sił włoskowatych |  |
| 6. | Musi posiadać uniwersalną podstawę umożliwiającą użycie, co najmniej 3 innych rozmiarów komór |  |
| 7. | Aparat musi być wyposażony w czujnik temperatury |  |
| 8. | Aparat musi posiadać zawór umożliwiający wygodne spuszczanie buforu po zakończeniu elektroforezy |  |
| 9. | Aparat musi posiadać komplet zapasowych grzebieni, przekładek, szyb (min 3 szt.) |  |
| SERWIS I WARUNKI GWARANCJI |
| Termin wykonania zamówienia – 45 dni |  |
| Gwarancja minimum - 12 miesięcy |  |
| Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 72 godziny) |  |
| Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK |
| Podać nazwę serwisu (nazwa, adres, tel./fax) |  |