Część 3

A: Mieszadło magnetyczne z grzaniem stanowiące doposażenie istniejących laboratoriów : genetycznego i badań biologii ryb wykorzystywanych w pracach laboratoryjnych i terenowych projektu.

Rok produkcji ............... Producent..............................................Typ/model...........................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Minimalne wartości parametrów | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | TAK |
| 1. | objętość mieszania 20 l wody |  |
| 2. | zakres grzania od 50 ºCdo 340 ºC, moc grzania 600W |  |
| 3. | z zabezpieczeniem przed przegrzaniem 50-360 ºC |  |
| 4. | zakres obrotów 50-1700 obr/min |  |
| 5. | płyta robocza o średnicy 135mm ze stali kwasoodpornej |  |
| 6. | cyfrowy odczyt temperatury i obrotów |  |
| 7. | możliwość podłączenia termometru kontaktowego |  |
| SERWIS I WARUNKI GWARANCJI |
| Termin wykonania zamówienia – 30 dni |  |
| Gwarancja minimum - 12 miesięcy |  |
| Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 72 godziny) |  |
| Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK |
| Podać nazwę serwisu (nazwa, adres, tel./fax) |  |

B: Mieszadło laboratoryjne stanowiące doposażenie istniejących laboratoriów : genetycznego i badań biologii ryb wykorzystywanych w pracach laboratoryjnych i terenowych projektu - 4 sztuki

Rok produkcji ............... Producent..............................................Typ/model...........................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Minimalne wartości parametrów | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | TAK |
| 1. | płynnie regulowana prędkość w zakresie od 0 do 2500 obr./min |  |
| 2. | dostosowanie do pracy ciągłej |  |
| 3. | zasilanie 230V, 50Hz |  |
| 4. | opcjonalnie zasilanie zewnętrzne/bateryjne |  |
| SERWIS I WARUNKI GWARANCJI |
| Termin wykonania zamówienia – 30 dni |  |
| Gwarancja minimum - 12 miesięcy |  |
| Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 72 godziny) |  |
| Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK |
| Podać nazwę serwisu (nazwa, adres, tel./fax) |  |