Część 6

Aparat ultrasonograficzny technologii 4D  w postaci notebooka stanowiący doposażenie istniejących laboratoriów : genetycznego i badań biologii ryb wykorzystywanych w pracach laboratoryjnych i terenowych projektu.

Rok produkcji ............... Producent..............................................Typ/model...........................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Minimalne wartości parametrów | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | TAK |
|  | Wysokiej klasy, fabrycznie nowy, przenośny aparat ultrasonograficzny z obrazowaniem 3D i 4D o wadze nie przekraczającej 8 kg; przystosowany jako mobilne narzędzie diagnostyczne do analiz terenowych. Monitor kolorowy LCD ekran min.15". |  |
|  | Wysokiej klasy, fabrycznie nowy, przenośny aparat ultrasonograficzny z obrazowaniem 3D i 4D o wadze nie przekraczającej 8 kg. |  |
|  | Cyfrowy system formowania i przetwarzania wiązki ultradźwiękowej . |  |
|  | Liczba kanałów przetwarzania >8000. |  |
|  | Monitor kolorowy LCD ekran min.15". |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej min. 3000. |  |
|  | Zapis na wewnętrznym twardym dysku >40 GB |  |
|  | Możliwość archiwizacji na dyskach CD i DVD, USB drive |  |
|  | Wideo drukarka czarno-biała. |  |
|  | Obrazowanie i prezentacja obrazu. |  |
|  | Tryb B - mode. |  |
|  | Tryb obrazowania za pomocą głowic wolumetrycznych skanujących automatycznie |  |
|  | Powiększanie obrazu w trybie rzeczywistym Min.8x. |  |
|  | Powiększanie obrazu w zatrzymanym Min.8x. |  |
|  | Zasięg obrazowania min. 30cm. |  |
|  | Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków w trybie nadawania i odbioru. |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu w trybie B-mode min. 400 kl/s. |  |
|  | Doppler pulsacyjny(PWD) |  |
|  | Doppler kolorowy (CD) ,doppler kolorowy połączony z obrazowaniem 3D |  |
|  | Power Doppler (PD) ,Power Doppler połączony z obrazowaniem 3D |  |
|  | Oprogramowanie do, badań narządów jamy brzusznej, badań kardiologicznych., naczyniowych, małych narządów |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B-mode |  |
|  | Automatyczna optymalizacja spektrum dopplerowskiego. |  |
|  | Możliwość przesunięcia linii bazowej na zatrzymanym spektrum dopplerowskim. |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum dopplerowskiego i wyznaczenie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum . |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum dopplerowskiego i wyznaczenie parametrów przepływu na spektrum w trakcie skanowania. |  |
|  | Pomiar odległości na jednym obrazie min 8. |  |
|  | Pomiar obwodu. |  |
|  | Pomiar pola powierzchni. |  |
|  | Pomiar objętości. |  |
|  | Głowica liniowa typu 3D/4D wolumetryczna o zakresie częstotliwości pracy min 7,0-16,OMHz., obrazująca w trybie 2D,3D,3D,4D, obrazowanie tzw tomograficzne |  |
|  | Liczba elementów min.190 |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne. |  |
|  | Szerokość pola skanowania max. 40 mm. |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe. pozwalające na pracę min.50 minut |  |
|  | Wózek na 4 kołach skrętnych pod aparat |  |
|  | Głowica conwexowa typu 3D/4D z obrazowaniem harmonicznym o 190 elementach piezoelektrycznych obrazująca w trybie 2D,3D,3D,4D. obrazowanie tzw tomograficzne .Zakres częstotliwości pracy min.2,0-5,OMHz. Kąt skanowania min.60 °. |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe pozwalające na pracę min.50 minut |  |
|  | Masa poniżej 8 kg. |  |
|  | Torba transportowa na aparat |  |
|  | Gwarancja na aparat wraz z wyposażeniem 12 miesięcy |  |
| SERWIS I WARUNKI GWARANCJI |
| Termin wykonania zamówienia – 45 dni |  |
| Gwarancja minimum - 12 miesięcy |  |
| Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 72 godziny) |  |
| Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK |
| Podać nazwę serwisu (nazwa, adres, tel./fax) |  |