## ZADANIE NR 2

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: System suszenia żeli elektroforetycznych i kolektor frakcji - 1 zestaw

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | System suszenia żeli elektroforetycznych aparat posiadać powinien: próżniową suszarkę do żeli wraz z pompą próżniową pracującą w zamkniętym obiegu medium powierzchnia suszenia: minimum 30x40 cm | Tak Tak Tak |  |
|  | Kolektor frakcji czas frakcjonowania w zakresie nie węższym niż: od 1,5 sekundy do 9999 min. ilość kropli od 1 do 9999 kropli tryby zbierania frakcji: czas, liczba kropli, okno czasowe, detekcja pików, kombinacja okno czasowe i detekcja pików, objętość zawór przełączający przepływ manualne sterowanie. | Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy