## ZADANIE NR 3

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Wirówka z chłodzeniem – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | maksymalna pojemność minimum: 70 ml | Tak |  |
|  | zakres obrotów - nie węższy niż 500-13000 obr./min | Tak |  |
|  | przyśpieszenie nie mniej niż: 16000 x g | Tak |  |
|  | czas wirowania od 0 do 99 min. | Tak |  |
|  | zakres temperatury nie węższy niż: od -20 do 40 oC | Tak |  |
|  | mikroprocesorowa kontrola prędkości, czasu i temperatury zapewniająca powtarzalność wyników badań; | Tak |  |
|  | programowanie parametrów pracy w pamięci wirówki: prędkości, przyspieszenia, czasu wirowania, temperatury, charakterystyk rozpędzania i hamowania; | Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | cyfrowy odczyt powyższych parametrów na wyświetlaczu; | Tak |  |
|  | system identyfikacji błędów; | Tak |  |
|  | możliwość zastosowania okrągłych wkładek redukcyjnych na probówki 0,4/0,2 ml lub 0,5 ml | Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum12 miesięcy | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy