## ZADANIE NR 4

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Wysokoczuły kamkorder do bezinwazyjnych pomiarów kinetyki długożyciowej luminescencji chloroplastów z wyposażeniem – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagane parametry aparatury: przeznaczenie: przenośne urządzenie do bezinwazyjnego badania kinetyki fluorescencji (długożyciowej luminescencji) chlorofilu w aparacie fotosyntetycznym roślin | Tak |  |
|  | zasada działania powierzchniowa rejestracja światła fluorescencji naświetlanych tkanek roślin za pomocą wysokoczułego kamkordera (kamery) zarejestrowany sygnał jest następnie poddawany obróbce w komputerze PC | Tak Tak |  |
|  | w zestawie dedykowane oprogramowanie | Tak |  |
|  | możliwość wyznaczenia parametrów fluorescencji chlorofilu przynajmniej takich jak: F0, FM, FV, F0', FM', FV', NPQ, oraz inne parametry fluorescencji (obliczane) | Tak |  |
|  | wizualizacja powierzchni liści/tkanki pod względem wskazanych parametrów (rozmieszczenia obszarów o różnych wartościach m.in. Fv/Fm) | Tak |  |
|  | możliwość tworzenia automatycznych protokołów pomiarowych | Tak |  |
|  | konieczny zapis obrazów na twardym dysku komputera | Tak |  |
|  | w zestawie lampa naświetlająca LED odpowiednia do inicjacji emisji światła fluorescencji | Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: 12 miesięcy | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy